附件3：

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示本

项目名称：  沙坪一级电站桠溪中转料场拌合站

建设单位（盖章）： 四川省乐山圣达水利水电有限

责任公司金口河分公司

编制日期：         二〇二一年十二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 沙坪一级电站桠溪中转料场拌合站 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-511113-04-01-152676 |
| 建设单位联系人 | 李方明 | 联系方式 | 13679661811 |
| 建设地点 | 乐山市金口河区和平乡桠溪村1组 |
| 地理坐标 | （ 103 度 05 分 24.592 秒， 29 度 16 分 23.887 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七_非金属矿物制品业 30中“56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 ”中“其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）” |
| 建设性质 | (新建 (改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 金口河区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 川投资备[2111-511113-04-01-152676]FGQB-0034号 |
| 总投资（万元） | 165 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 24.24 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 项目由来 | 沙坪一级水电站位于四川省乐山市金口河区境内，是大渡河干流推荐开发的 29 个梯级中的第 24 级，上接拟建的枕头坝二级水电站，下邻已建的沙坪二级水电站。工程采用河床式开发，主要任务为发电，电站设计装机容量 360MW。 作为沙坪一级水电站施工内容的一部分，“大渡河沙坪一级水电站右坝肩边坡、G245国道复建及桠溪沿江中转料场挡排工程”标段由中国水利水电第十六工程局有限公司承建，并委托四川省乐山圣达水利水电有限责任公司金口河分公司协助建设（见附件）。 根据现场实际交通情况，原投标文件中商品混凝土搅拌站至施工现场G245国道段多出现堵车现象，为减少交通对混凝土供应的干扰，保证混凝土的供应满足高峰期的浇筑要求，本标段项目部拟将商品混凝土改为自拌混凝土。因此，四川省乐山圣达水利水电有限责任公司金口河分公司启动了“沙坪一级电站桠溪中转料场拌合站”项目，项目位于金口河区桠溪村右岸沿江中转料场Z0+440-Z0+500处，占地1800㎡，设置一座HZS120混凝土拌合系统，并搭建临时配套设施等，年生产混凝土8万立方米。主要用于本标段右坝肩边坡、G245国道复建及桠溪沿江中转料场挡排工程，不对外销售。同时，本项目为临时工程，服务期后将拆除所有设施设备，并按工程要求进行恢复。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令 第682号要求，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十七_非金属矿物制品业 30”中“56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 ”中“其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”，应编制环境影响报告表。为此，四川省乐山圣达水利水电有限责任公司金口河分公司委托乐山市四维环保科技有限责任公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成了该项目环境影响报告表。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 产业政策符合性分析 | 本项目为混凝土拌合站项目，项目主要利用砂石、骨料、水泥、粉煤灰、水等作为原辅料，通过设置一套HZS120混凝土拌合系统，年生产混凝土8万方。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于鼓励类“十四、机械_46、大型施工机械”中“90立方米/时及以上砼搅拌站”。 同时，本项目于2021年11月9号取得了金口河区发展和改革和局备案（备案号：川投资备[2111-511113-04-01-152676]FGQB-0034号）。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 |
| 其他符合性分析 | 一、三线一单符合性分析 1、与生态红线的符合性 本项目位于乐山市金口河区和平乡桠溪村1组，根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）文件，项目所在地不在四川省生态保护红线范围内（见附图）。 2、与环境质量底线的符合性 根据生态环境主管部门发布的环境质量数据，本项目所在区域环境空气、声环境及地表水质量良好，符合功能区划要求。本项目施工期及运营期将产生一定的扬尘、废水和噪声，通过采取本次评价提出的污染防治措施后，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目建设基本不会影响当地环境质量底线。 3、与资源利用上线的符合性 本项目占地面积1800㎡，项目营运期会消耗一定量的水、电等能源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 4、与环境准入负面清单的符合性 经与《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、《乐山市建设项目环境准入负面清单（试行）》对照分析，项目未被列入上述负面清单内；同时本项目符合国家产业政策，不涉及饮用水源，不涉及自然保护区，不涉及生态红线等，因此，本项目的建设不属于环境准入负面清单。 综上，项目符合“三线一单”要求。 二、项目与《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》符合性分析 乐山市人民政府于2021年6月7日发布了《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发[2021]7号），根据通知，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 ①优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元26个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 ②重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元33个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 ③一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元6个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 根据乐山市环境管控单元图，本项目位于其中的要素重点管控单元（见附图）。根据乐府发[2021]7号，项目所在区域金口河区总体生态环境管控要求及其分析见下表： 表1-1 本项目与金口河区总体生态环境管控要求符合性分析一览表 序号 金口河区总体生态环境管控要求 本项目建设情况 符合性分析 1 统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，强化重点生态功能区的主体功能区定位； 经落实本次评价提出的污染防治措施后，对周边环境影响较小，且为临时工程，对区域重点生态功能区影响较小 符合 2 优化调整产业结构，严控新建、扩建铁合金、工业硅等高排放、高耗能项目； 本项目属于混凝土拌合站项目，不属于合金、工业硅等高排放、高耗能项目 符合 3 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； 本项目不属于化工项目 符合 4 加强区域大气污染治理，推进工业硅企业深度治理改造； 经落实本次评价提出的大气污染防治措施后，对周边大气环境影响较小 符合 5 加强大渡河良好水体保护，严格控制大渡河流域水环境风险突出项目；加强城乡生态环境保护基础设施建设。 本项目生产废水经处理后回用；生活污水经旱厕收集后用作农肥，不外排，并通过落实风险防范措施，对地表水环境影响较小 符合 根据上表分析可知，项目的建设符合《乐山市生态环境分区管控方案》管控要求。 三、土地利用符合性分析 本项目位于乐山市金口河区和平乡桠溪村1组，本项目的建设目的是为沙坪一级水电站右坝肩边坡、G245国道复建及桠溪沿江中转料场挡排工程等提供建设用混凝土。本项目选址在金口河区桠溪村右岸沿江中转料场Z0+440-Z0+500处，位于沙坪一级水电站用地红线内，不新增土地，符合区域土地利用规划，符合国家相关用地政策。本项目与沙坪一级水电站用地红线位置关系图见附图3。 四、选址合理性分析 本项目位于沙坪一级水电站用地红线内，不新增土地，不重复征地，节约土地资源；同时，本项目位于本标段的中间位置，方便了施工组织。 同时，根据现场调查，本项目外环境关系一览表如下： 表1-2 本项目外环境关系一览表 序号 方位 名称 距离、高差/m 1 北面 大渡河 紧邻 2 西北面 牛索溪住户 308m，+143m 3 西面 大渡河 紧邻 4 西南面 废弃工厂 紧邻 5 南面 山林 / 6 南面 桠溪村1组住户 462m，+79m 7 东面 山林 / 8 东面 1户散居住户 241m，+128m 9 东北面 山林 / 10 东北面 鲤鱼浩希望小学 655m，+1m 11 东南面 国道245 7m，+8m，距西北面37m 由上表可以看出，本项目周边主要为大渡河和山林，敏感点距本项目较远，不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、生态脆弱敏感区和其他需要特别保护的敏感目标，周边环境对本项目的建设不存在明显制约因素。 根据水利部长江委员会出具的关于《四川省大渡河沙坪一级水电站洪水影响评价》的行政许可决定（长许可[2020]38号，见附件）可知，桠溪村中转料场对行洪影响较小，本项目所在位置桠溪村中转料场属于沙坪一级电站用地红线内，因此本项目的建设对行洪影响也较小。同时，根据乐山市金口河区水务局对本项目建设出具的意见（见附件）可知，同意本项目的建设。 综上，本项目在沙坪一级水电站用地红线内，不新增土地，与周边环境相容，选址合理。 五、项目与沙坪一级电站建设的协调性和一致性分析 本项目为混凝土拌合项目，位于沙坪一级电站“桠溪右岸沿江中转料场”内，本项目的建设是为沙坪一级电站施工内容服务的，不对外销售；本项目所在位置位于沙坪一级电站库区设计标高之上的不可淹没区，服务周期与电站的建设周期一致，服务期满后将拆除所有设施设备，并按电站工程要求进行恢复。 六、与《四川大渡河沙坪一级水电站环境影响报告书》及其批复符合性分析 《四川大渡河沙坪一级水电站环境影响报告书》于2020年7月编制完成，四川省生态环境厅于2020年8月10日以（川环审批[2020]96号）出具了批复。根据环评文件及其批复要求，经梳理，本项目与环评及其批复符合性分析见下表： 表1-3 本项目与环评及其批复符合性分析一览表 序号 环评及其批复要求 本项目建设情况 符合性 1 严格落实施工期噪声污染防治措施。选用低噪声机械设备、优化施工作业时间；在G245国道鲤鱼浩希望小学路段、金口河二桥靠官村社区侧、区人民医院住院楼处、双金公路靠官村社区南侧分别设置声屏障；对鲤鱼浩自然村近G245国道居民点、双金公路北侧官村社区、新乐村部分居民点等安装通风隔声窗；混凝土拌和系统和胶凝砂砾石生产系统采取封闭生产方式，减缓施工噪声对声环境敏感目标的影响。 本项目采取选用低噪声机械设备、优化施工作业时间，拌合系统采取封闭生产方式，可有效减缓噪声对周边声环境的影响。 符合 2 严格落实施工期大气污染防治措施。大坝施工区采用水雾喷淋系统降尘；砂石料加工、混凝土生产和胶凝砂砾石生产选用封闭式生产系统，并采取布袋除尘、水雾喷淋和洒水降尘等措施；中转料场设拦挡围护并洒水抑尘；弃渣场及表土堆场采取水雾喷淋、覆盖等措施降尘；采取封闭运输、道路硬化等措施，控制和减缓运输扬尘对周围环境的影响。 本项目拌和系统采用封闭生产方式；场地四周设置围挡，并设置喷淋设施降尘；采取封闭运输、道路硬化等措施，控制和减缓运输扬尘对周围环境的影响。 符合 3 除施工期基坑水和下游河道整治开挖料渗沥水处理达标后直接排放外，其他各类污（废）水经处理后回用，不外排。工程弃渣和建筑垃圾及时清运至弃渣场堆存；生活垃圾及时收集并委托当地环卫部门清运处理；废油送有相应资质单位处置。 本项目产生的生产废水经收集处理后回用，不外排；少量生活污水经旱厕收集后用于周边农肥。沉淀池沉渣定期清掏，采用罐车运输至渣场（枕头坝半岛渣场，与上游枕头坝二级电站共用）堆存。 符合 七、其他相关规划符合性分析 本项目与其他规划符合性分析见下表： |

表1-6 本项目与其他规划符合性分析

| 文件 | 相关要求（摘录） | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐山市人民政府《关于印发乐山市打赢蓝天保卫战等九个实施方案》乐府发〔2019〕4号 | 《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》 强化堆场扬尘管控。严格堆场规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，且采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，在重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。 | 本项目骨料堆放区采用轻型钢结构顶棚，设置不低于堆放物高度的严密围挡，并配套喷淋设施降尘；骨料上料区域设置顶棚，三面砖砌围挡，并配备喷淋设施降尘；拌合系统采取封闭生产方式，四周设置围挡并配备喷淋设施降尘；场内道路全部硬化，场地设置洗车平台，确保不带泥上路；合理安排运输时间及运输路线，产品采用罐车运输，骨料进场车辆全部采取密闭、覆盖措施。 | 符合 |
|  | 《乐山市打赢碧水保卫战实施方案》 深入推进大渡河、青衣江以饮用水水源保护为主的污染治理、生态保护和风险防范，确保大渡河、青衣江各断面稳定达到Ⅱ类水质，确保饮用水安全。 提高环保准入门槛，充分考虑水资源、水环境承载力，以水定业、以水定产，严控高耗水、高污染项目建设，鼓励低耗水、低污染高新技术产业发展，强化环保、能耗等标准约束，倒逼淘汰落后产能并防止转移，着力推动产业升级。严格岷江干流及主要支流岸线保护，严格沿江工业园区和化工、造纸等项目准入，严禁在岷江干流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、电镀、印染、制革、有色金属等项目。 | 本项目无废水外排，对地表水环境影响较小 | 符合 |
| 窗体顶端 乐山市第七届人民代表大会常务委员会公告窗体顶端 窗体顶端 乐山市第七届人民代表大会常务委员会公告 第19号《乐山市扬尘污染防治条例》（NO：LSC070051） | 窗体顶端 第十七条 砂石、陶瓷、水泥生产和混凝土、砂浆搅拌等易产生扬尘的工业企业生产加工应当采取下列措施防治扬尘污染： （一）采取集中收集处理和密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，防止生产加工和内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生扬尘污染； （二）场内运输道路进行铺装或者硬化处理，并及时清扫、洒水，保持道路整洁； | 本项目骨料堆放区采用轻型钢结构顶棚，设置不低于堆放物高度的严密围挡，并配套喷淋设施降尘；骨料上料区域设置顶棚，三面砖砌围挡，并配备喷淋设施降尘；拌合系统采取封闭生产方式，四周设置围挡并配备喷淋设施降尘；场内道路全部硬化，场地设置洗车平台，确保不带泥上路；合理安排运输时间及运输路线，产品采用罐车运输，骨料进场车辆全部采取密闭、覆盖措施。 | 符合 |
|  | 第十八条 贮存矿石、矿渣、砂石、水泥、煤炭、建筑垃圾、石灰等易产生扬尘的物料堆放场所应当采取下列措施防治扬尘污染： （一）采用密闭方式贮存；不能密闭的，设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者采取其他有效覆盖措施； （二）装卸物料采取密闭或者喷淋等防尘措施； |  |  |
|  | 第十九条 运输矿石、矿渣、煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆、水泥等散装、流体物料的车辆，应当采取下列措施防治扬尘污染： （一）出场前对车身及车轮进行清理，车辆经除泥、冲洗干净后方可上路行驶，并保持车容整洁； （二）上路行驶应当采取密闭、覆盖等措施，不得泄漏遗撒和违规倾倒 （三）须经公安机关核定运输时间、运输路线的，按照核定的时间和路线行驶； |  |  |
| 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号） | 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 本项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目。 | 符合 |
| 《重点流域水污染防治规划》（2016-2020年）环水体〔2017〕142号 | 1、长江流域需重点控制贵州乌江、清水江、四川岷江、沱江，湖南洞庭湖等水体的总磷污染，加强涉磷企业综合治理； 2、优化空间布局，推进企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，并实施工业集聚区生态化改造。七大重点流域干流及一级支流沿岸，切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施； 3、实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理； 4、全面取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。 | 本项目为混凝土拌合站，无废水外排，不属于涉磷企业，不属于石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业，不属于“十小”企业，不属于取缔项目；本项目实行“雨污分流”，场内产生的所有污水经三级沉淀池处理后回用于生产或洒水降尘，不外排。 | 符合 |
| 《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》 （川长江办[2019]8号） | 第二十一条禁止在长江干流和主要支流（包括：岷江干流、沱江干流、赤水河干流、嘉陵江干流、雅砻江干流）1公里〔指长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里〕范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 第二十二条禁止在合规园区外新建、 扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区指列入《中国开发区审核公告目录（2018年版)》或是由省级人民政府批准设立的园区。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录（2017年版)》“高污染”产品名录执行。 | 本项目不属于化工项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目 | 符合 |
| 乐山市人民政府办公室《关于印发乐山市重污染天气预防和应急预案 （2020年修订）的通知》(乐府办函〔2020〕11号) | （1）所有建筑建设工地必须采取湿法作业和喷淋、冲洗、洒水等措施有效除尘，未落实“六必须、六不准”和“六个百分之百”措施，或监测数据高于周边国省控站监测数据的工地停止施工。所有交通建设工地必须采取湿法作业和喷淋、冲洗、洒水等措施有效除尘，未落实的工地停止施工。 （2）停止室外喷涂、粉刷、切割、护坡喷浆作业；除应急抢险和重大民生工程外，停止土石方、拆除作业；水泥粉磨站、砂石厂（场）、渣土存放点停止生产、运行；中心城区停止商品混凝土的拌和、运输。以柴油为燃料的非道路移动机械（重点工程及应急工程除外）停止使用。 （3）重点工业企业单位采取错峰生产、降低生产负荷、限停产、加强污染治理措施等，减少污染物排放。全市整改未完成的“散乱污”企业停止生产经营。高污染燃料禁燃区内不得使用高污染燃料，对使用高污染燃料的从严查处。列入年度落后产能淘汰计划涉及大气污染物排放的企业全部停产。 （4）未按规定密闭的建筑垃圾和渣土运输车、砂石运输车辆禁止在中心城区建成区内上路行驶，国二排放标准及以下汽油车、国三排放标准以下的柴油车禁止上路行驶，非生产生活需要大型货车、农用车禁止进入建成区，过境货车严格按照县级以上人民政府制定的重污染天气限时绕行方案执行，严禁穿城过境。 （5）所有单位对露天堆放散装物料全部苫盖，增加洒水降尘频次。 | 严格按照环境部门要求，在重污染天气情况下，强化大气污染防治措施，错峰生产或不生产。 | 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 一、建设内容 项目位于金口河区桠溪村右岸沿江中转料场Z0+440-Z0+500处，占地1800㎡，设置一座HZS120混凝土拌合系统，并搭建临时配套设施等，年生产混凝土8万立方米。主要用于本标段右坝肩边坡、G245国道复建及桠溪沿江中转料场挡排工程，不对外销售。同时，本项目为临时工程，待本标段施工任务完成后，将拆除所有设施设备，并按工程要求进行恢复。 二、产品方案 本项目产品为混凝土，主要用于本标段右坝肩边坡、G245国道复建及桠溪沿江中转料场挡排工程，混凝土强度等级标号主要为C20，项目产品方案如下所示： 表2-1 本项目产品方案一览表 序号 产品名称 年设计产能 备注 1 C20混凝土 80000m³ 主要用于本标段右坝肩边坡、G245国道复建及桠溪沿江中转料场挡排工程，不对外销售 产品配比见下表： 表2-2 本项目产品配比一览表 产品名称 每立方产品用量（kg/m³） 水 水泥 粗骨料 细骨料 粉煤灰 外加剂 C20混凝土 185 350 1160 690 50 8 备注：根据产品配比核算，本项目1m³混凝土约2.443吨 三、项目组成 本项目主要由主体工程、辅助工程、储运工程、环保工程及公用工程组成，项目组成及可能存在的主要环境问题见下表： 表2-3 项目组成及主要的环境问题 类别 项目名称 建设内容 主要环境问题 施工期 营运期 主体工程 拌合主楼 占地约25㎡，采用彩钢全封闭，设置1台HZS120拌合系统 施工废气、废 水、噪 声、固 废等 废气、噪声、废水、固废 物料输送系统 设置1台斜式皮带输送机输送骨料；粉料通过筒仓经螺旋式输送机输送 骨料上料系统 设置4个骨料地仓，配备4台给料机，设置顶棚，三面砖砌围挡 材料计量系统 根据施工部位及混凝土类型，对骨料等进行称重配比 操作室 电气控制操作室 储运工程 原料堆场 占地面积600㎡，分设1个细骨料仓，3个粗骨料仓，分料仓采用混凝土挡墙隔开，设置顶棚+三面围挡 废气 水泥罐 3个，100t/个，配备自动计量给料系统，配备仓顶滤芯除尘器 废气 粉煤灰罐 1个，100t/个，配备自动计量给料系统，配备仓顶滤芯除尘器 废气 蓄水池 约30m³，用于储存生产用水，配备自动计量给水系统 / 辅助工程 厂区道路 供原料及产品运输，场地全部硬化 / 库房 用于生产系统常备材料堆放，不涉及柴油库房及机械维修服务 / 试验养护区 包括实验室和养护室，实验室仅进行物理学实验，不涉及化学实验，养护室用于保存试验样品 / 车辆停放区 位于厂区空地上，主要停放混凝土运输罐车 / 公用工程 供水系统 取自山沟泉水 / 排水系统 采用雨污分流、清污分流制 / 供电系统 当地电网供电，安装一台630KVA变压器，作为拌合站专用电源 / 环保工程 废水治理 拌和设备清洗废水 各生产废水节点设置截流水沟，经收集后汇入20m³三级沉淀池，经处理后回用于生产或洒水降尘 废水 场地冲洗废水 罐车冲洗废水 车辆冲洗废水 初期雨水 设置20m³初期雨水池收集，经处理后回用于生产或洒水降尘 生活污水 经旱厕收集后用于周边农肥，不外排 废气治理 骨料堆场粉尘 顶棚+三面围挡，并配备喷淋设施 废气 粉料罐呼吸口粉尘 水泥罐、粉煤灰罐自带仓顶滤芯除尘器处理后排放 骨料备料粉尘 设置顶棚，三面砖砌围挡，并配备喷淋降尘设施 骨料输送粉尘 封闭斜式输送带，配备喷淋设施 拌合主楼粉尘 拌合主楼全封闭，并在顶端安装自动喷淋装置 道路粉尘 场地四周围挡，并配备喷淋装置，篷布遮盖运输、定期清扫等 机械车辆尾气 加强机械车辆维护保养 噪声治理 围挡隔声、基础减震，车辆限速禁鸣等 噪声 固废处置 沉淀池沉渣 定期清掏，采用罐车运输至渣场（枕头坝半岛渣场，与上游枕头坝二级电站共用）堆存。 一般固废 四、主要设备 本项目主要设备如下表所示： 表2-4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格、型号 单位 数量 备注 1 配料机 / 台 4 用于骨料进料、配料称量 2 斜输送机 / 台 1 输送骨料至拌合机 3 拌合机 HZS120 台 1 最大生产能力120m³/h 4 储料罐 100t/个 个 4 3个水泥罐，1个粉煤灰罐 5 罐车 / 辆 4 运输产品混凝土 6 装载机 / 台 1 用于上骨料 7 空压机 / 套 1 用于气动设备等 经对比《产业政策结构调整指导目录》（2019年本），本项目所使用设备无其中明令淘汰的落后设备。 五、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2-5 本项目主要原辅材料及能耗情况表 类别 名称 单位 用量 来源 最大储存量 储存方式 原料 水泥 t/a 28000 外购 300t 水泥筒仓 粉煤灰 t/a 4000 外购 100t 粉煤灰仓 外加剂 t/a 640 外购 50t 袋装 粗骨料 t/a 92800 外购 3000t 骨料堆场 细骨料 t/a 55200 外购 1000t 能源 电 KW.h/a 71万 市政供电 / / 水 m³/a 20000 山泉水 / 蓄水池储存 矿泉水 m³/a 100 外购 / 外购，桶装 六、水平衡 本项目不设置办公生活区，不提供食宿，修建旱厕。本项目营运期主要用水包括生活用水、生产用水、拌合机清洗用水、混凝土罐车冲洗用水、场地冲洗用水、车辆冲洗用水及洒水降尘用水。 （1）生活用水 项目运营期职工为5人，由于厂区不设置生活区，不提供食宿，生活用水主要为员工饮用水，来源于桶装矿泉水。参考《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）中相关用水标准，本次评价员工生活用水量以55L/d·人计，排污系数取0.8，则员工生活用水量为0.275m³/d，生活污水产生量为0.22m³/d，主要污染物为CODr、BOD5、NH3-N、SS等，经旱厕收集后，定期清掏用作农肥。 （2）拌合工艺用水 根据业主提供的资料，每立方米混凝土用水标准为 0.185m³，本项目生产规模为 8万 m³/a，266.67m³/d，则用水量为 49.33m³/d，全部进入产品。 （3）拌合机清洗用水 根据类比同类项目，拌合机清洗用水按照 5.5m³/d·台计，本项目设置有 1 台拌合机，则拌合机清洗用水量为 5.5m³/d，废水产生系数取 90%，则废水产生量为 4.4m³/d 。 （4）混凝土罐车冲洗用水 混凝土罐车冲洗用水按照 0.2m³/次计，本项目配备 4 台混凝土罐车，每天最大运输次数为 30次，则罐车冲洗用水量为 6m³/d，废水产生系数取 90%，则废水产生量为 5.4m³/d。 （5）场地冲洗用水 本项目搅拌工作区面积约800㎡，生产区场地冲洗水量按 0.5m³/100㎡.d 计。生产区场地冲洗用水量约为 4.0m³/d，废水产生系数取 90%，则废水产生量为 3.6m³/d 。 （6）车辆冲洗用水 建设单位在出场口设置车辆轮胎冲洗平台，对运输车辆每次出厂前冲洗轮胎。类比同类项目，冲洗一辆车需使用50L水，根据业主提供资料估算，本项目每天出入车辆最大为40车次，则车辆冲洗用水量约为 2.0m³/d，废水产生系数取 90%，车辆冲洗废水产生量约1.8m³/d。 （7）降尘用水 项目运营期在骨料堆场、骨料上料点、斜式输送带以及拌合机顶端均设置喷淋降尘装置，类比同类型项目，项目防尘用水量约为 2.8m³/d。 项目用水量及废水排水量见下表： 表2-6 运营期间用水及排水情况一览表 单位：m3/d 序号 用水项目 用水指标 设计最大数量 用水量 新鲜水量 循环用水量 排放量 排放去向 1 生活用水 0.55L/d▪人 5人 0.275 0.275 / 0 用作农肥，不外排 2 拌合工艺用水 0.185m³/m³产品 266.67m³/d 49.33 49.33 / 0 进入产品 3 拌合机清洗用水 5.5m³/d / 5.5 1.1 4.4 0 经收集后进入20m³三级沉淀池处理，经处理后回用，不外排 4 罐车冲洗用水 0.2m³/次 30次 6.0 0.6 5.4 0 5 场地冲洗用水 0.5m³/100㎡.d 800㎡ 4.0 0.4 3.6 0 6 车辆冲洗用水 50L/次 40次/d 2.0 0.2 1.8 0 7 降尘用水 2.8m³/d / 2.8 2.8 / 0 蒸发损耗 合计 / / 69.63 54.705 15.2 0 / 图2-1 本项目水平衡图（m³/d） 七、物料平衡 本项目营运期物料平衡如下表所示： 表2-7 项目物料平衡表 原料输入 输出物料 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 水 14800 混凝土 195139.24 水泥 28000 沉淀池沉渣 300 粗骨料 92800 粉尘 0.76 细骨料 55200 粉煤灰 4000 外加剂 640 合计 195440 合计 195440 八、项目平面布置 本项目位于乐山市金口河区和平乡桠溪村1组，本项目的建设是为沙坪一级水电站右坝肩边坡、G245国道复建及桠溪沿江中转料场挡排工程提供建设用混凝土，项目选址在金口河区桠溪村右岸沿江中转料场Z0+440-Z0+500处，位于沙坪一级水电站用地红线内。 项目整个厂区场地基本呈长方形。拌合系统位于场地中部，拌合楼位于场地出口方向，便于外运；骨料堆场位于项目西北侧，靠近骨料上料区，便于上料。本项目结合现有场地条件，对生产布局进行了统筹安排，做到了分区合理、工艺流畅、物流短捷。 厂区布局紧凑合理，同时也方便原料及成品料运输，提高了工作效率。项目总平面布置示意图如下： 图2-2 项目总平面布局示意图 九、劳动定员和生产制度 本项目建成投入运营后，劳动定员5人，实行两班制，年生产300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 一、施工期 本项目施工期的建设内容主要包括平场、基础填筑、设备安装、场地硬化等。填筑方来自所在地中转料场。施工期的环境影响主要包括噪声、施工扬尘及废气、安装人员产生的生活污水和生活垃圾、少量废弃材料等。项目施工期基本工艺流程及产污环节如下图所示： 图2-3 施工期工艺流程及产污位置图 二、营运期 本项目为混凝土拌和项目，营运期工艺流程及产污环节见下图： 图2-4 项目营运期工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： （1）骨料堆场 本项目使用骨料通过外购进入场地内骨料堆场堆放，分设3个粗骨料仓和1个细骨料仓。骨料堆场在风里作用或装卸过程中会废气。 （2）上料、称重备料 根据技术部门提交的施工部位及混凝土类型选定配合比，通过铲车将骨料由堆场运送至骨料配料机，通过配料机下部称量斗计量，此过程产生废气、噪声。 （3）骨料输送 经配比好的骨料，由斜式输送机输送至拌合主楼待用。此过程产生噪声、废气。 （4）粉料输送 水泥、粉煤灰采用密闭的罐车运输到现场，用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的水泥和粉煤灰输送到灰料筒仓中储存；粉料输送是由筒仓底部自带的螺旋输送机将粉料输送至搅拌楼的粉料进料仓内进行称量，计量完成后通过管道将进料仓内的粉料输送至搅拌主机仓内。 在上述过程中，水泥、粉煤灰以压缩空气的方式吸入相应筒仓，筒仓进料过程中，由于筒仓内气压变化产生粉料起尘，每个筒仓仓顶安装一台仓顶滤芯除尘器进行收尘处理。 （5）拌合 根据配合比，水通过水管自动计量供给。整个生产过程中排料、计量均通过微机控制系统控制，保证混凝土的品质。所有原辅材料称重配比好后，开始进行拌合，经充分拌合后得到产品。此过程产生废气、噪声、废水。 （6）外运施工 本项目一般情况下根据本标段施工情况进行作业，产品即产即运，采用罐车密闭运输，此过程产生道路粉尘以及车辆噪声。 三、主要污染工序及污染因子 本项目主要污染因素有废气、废水、固体废物和噪声，主要污染物产生情况详见下表： 表 2-8 本项目污染物产生环节一览表 时段 产污工序 产污位置 主要污染因子 施 工 期 废气 施工扬尘 施工场地 颗粒物、机械尾气等 运输扬尘 运输道路 颗粒物 废水 生活污水 办公生活区 CODr、氨氮等 施工废水 施工区 SS 等 噪声 设备、车辆噪声 施工场地 噪声 固废 生活垃圾 施工场地 生活垃圾 废弃材料 一般固废 运 营 期 废气 装卸、堆场粉尘 骨料堆场 颗粒物 配料粉尘 配料机 颗粒物 输送粉尘 斜式输送机 颗粒物 拌合初期粉尘 拌合主楼 颗粒物 道路运输粉尘 厂区道路 颗粒物 筒仓呼吸口粉尘 粉料仓 颗粒物 机械车辆尾气 厂区 TCH、CO等 废水 拌合机清洗废水 拌合主楼 CODr、SS等 罐车清洗废水 运输罐车 CODr、SS等 场地冲洗废水 场地内 CODr、SS等 车辆冲洗废水 轮胎冲洗池 CODr、SS等 初期雨水 场地内 CODr、SS等 生活污水 旱厕 CODr、NH3-N等 噪声 设备噪声 生产设备 噪声 车辆噪声 运输车辆 噪声 固废 沉淀池沉渣 沉淀池 废水、砂石等 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 本项目位于乐山市金口河区和平乡桠溪村1组，本项目的建设目的是为沙坪一级水电站右坝肩边坡、G245国道复建及桠溪沿江中转料场挡排工程提供建设用混凝土。本项目选址在沙坪一级电站桠溪村右岸沿江中转料场Z0+440-Z0+500处，位于沙坪一级水电站用地红线内，不新增土地。 根据现场调查，桠溪村右岸沿江中转料场尚未开始建设，项目所在地主要为浅滩、河荒地等。本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 图2-5 项目所在现状 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 1、项目所在地环境空气达标情况 本项目位于乐山市金口河区共安乡文店村，项目所在环境空气功能区属二类区，因此，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准。根据2019年乐山市金口河区环境质量状况监测数据，金口河区环境空气质量主要指标见表3-1： 表3-1 2019年金口河区环境空气质量主要指标 单位：ug/m3，CO：mg/m3 行政区 二氧化硫 二氧化氮 PM10 PM2.5 一氧化碳 臭氧 金口河区 44 36 55.0 35.5 1.6 105 标准 60 40 70.0 35.0 4 160 由表3-1统计结果可知，乐山市金口河区PM2.5出现超标， PM2.5占标率分别为 101.4%，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《乐山市金口河区空气质量限期达标规划（2018-2025）》，乐山市金口河区通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 2、其他污染物环境质量现状 项目产生的废气主要为颗粒物，为了进一步了解项目所在地的环境空气质量，四川省乐山圣达水利水电有限责任公司金口河分公司委托中优环境检测成都有限责任公司于2021年11月23日-11月25日对项目所在区域空气环境质量现状进行了监测（见附件）。 补充监测点位基本信息见下表： 表3-3 补充及引用监测点位信息 监测点位名称 监测因子 监测时段 相对厂址方向 相对厂界距离（m） 常年主导风向下风向（场地外西南侧） TSP 2021.11.23-2021.11.25 下风向 50 本项目大气环境补充监测结果见下表： 表3-4 大气环境补充监测结果表 （单位：ug/m³） 采样日期 监测项目 监测结果 标准限值 达标分析 2021.11.23 颗粒物 141 300 达标 2021.11.24 颗粒物 150 300 达标 2021.11.25 颗粒物 173 300 达标 由表3-4可知，项目所在区域TSP监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中其他污染物环境空气质量浓度限值要求，表明项目所在区域环境空气质量现状良好,且有一定环境容量。 二、地表水环境 本项目最近的地表水体为大渡河，2020年11月乐山市金口河区生态环境局委托四川中和环境检测技术有限公司按规定对大渡河出入境断面开展了水质监测。监测结果表明：金口河区大渡河出入境断面水质达到国家规定的《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准，水质状况良好。 同时，本项目建成投运后，无废水外排。生产废水经三级沉淀处理后回用于生产或洒水降尘；生活污水经旱厕收集用作周边农肥，不外排，对周边地表水环境影响较小。 三、声环境 根据现场调查，本项目东南侧距离国道245为7m，西北侧距离国道245为27m，属于“城市干路”（<35±5m）国道245区域，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），属于4a类声功能区。同时，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）》可知，本项目可不开展声环境现状监测。 四、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目厂界外 500 米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标。本项目拟采取分区防渗措施，并落实环境风险防范措施后，对周边地下水环境影响较小，故本项目可不开展地下水环境质量现状调查。 五、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：“土壤、声环境不开展专项评价…………地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目正常工况下不存在土壤环境污染途径，在采取分区防渗等措施后，对周边土壤环境影响较小，故本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 六、生态环境 本项目位于乐山市金口河区和平乡桠溪村1组，本项目的建设目的是为沙坪一级水电站右坝肩边坡、G245国道复建及桠溪沿江中转料场挡排工程提供建设用混凝土。本项目选址在金口河区桠溪村右岸沿江中转料场Z0+440-Z0+500处，位于沙坪一级水电站用地红线内，不新增土地。 根据现场勘查，项目所在地主要为浅滩、河荒地等。项目所在区域不涉及重点生态功能区和生物多样性优先保护区域。项目区域所在地主要河流生态系统，主要植被为人工经济林和常见植被，附近的野生动物主要是适合栖息于河滩地、居民点周边的种类，如农田常见的啮齿类、两栖类、爬行类和麻雀等常见鸟类。 同时，本项目不涉及国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 一、项目外环境关系 本项目外环境关系见表1-2，本项目外环境关系图见下图： 图3-1 项目外环境关系图 二、环境保护目标 根据项目外环境关系以及参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）》，确定本项目环境保护目标为： 环境空气：本项目大气环境保护目标为项目场界外500m范围内大气环境，确保区域大气环境质量现状不因项目实施降低，即评价区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； 声学环境：本项目声学环境保护目标为以项目场界外50m范围内的噪声敏感区，确保项目实施后不产生噪声扰民现象，其质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的4a类标准要求； 地表水环境：项目附近地表水受纳水体为大渡河，其水功能为Ⅲ类水域，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，确保项目实施后不改变区域地表水环境质量现状。 固体废物：项目产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 表3-5 大气环境保护目标 保护对象 保护规模 保护级别 相对厂 址方位 相对场界距离/m 高差/m 牛索溪住户 20户，65人 环境空气二类区 WN 308 +143 桠溪村住户 40户，120人 S 462 +79 散居住户 1户，4人 E 241 +128 表3-6 项目主要环境敏感点及保护级别一览表 环境因素 保护目标 规模 方位 距离、高差 保护级别 地表水环境 大渡河 大河 西侧 紧邻 满足GB3838-2002中Ⅲ类标准要求 地下水环境 周边地下水环境 / 所在地及周边 / 满足GB/T14848-2017中的 III 类标准要求 土壤环境 周边土壤环境 / 所在地及周边 / 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中相关限值要求 生态环境 周边生态环境 / 所在地及周边 / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期施工场地扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51 2682-2020）表1中乐山市施工场地扬尘排放限值。 表3-7 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51 2682-2020） 监测项目 施工阶段 监测点排放限值（ug/m³） 监测时间 TSP 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 600 自监测起持续15分钟 其他工程阶段 250 营运期产生的大气污染物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 中表 2、表 3 排放标准限值要求： 表3-8 《水泥工业大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值 污染物 限值 生产设备 颗粒物 10 筒仓呼吸口 表3-9 《水泥工业大气污染物排放标准》表3排放限值 单位mg/m3 序号 污染物项目 限值 限值含义 无组织排放监控位置 1 颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度的差值 厂界外20m上风向设参照点，下风向监控点 2. 废水 本项目营运期无废水外排，生产废水经三级沉淀处理后回用于生产或洒水降尘；生活污水经旱厕收集后用作周边农肥，不外排。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求限值，见下表： 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） LAeq:dB（A） 项 目 昼 间 夜 间 标准值 70 55 本项目营运期厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准。标准限值见下表： 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 LAeq:dB（A） 别 类 昼 间 夜 间 4类 70 55 4、固体废弃物 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号），主要控制的污染物包括：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、区域性污染物、重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷。 根据本项目实际情况，本项目无废水外排；废气主要颗粒物，主要以无组织形式排放，本次不单独设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据本项目施工期施工内容分析，项目施工期产生的污染物主要包括废气、废水、噪声和固废，将对周围环境造成一定影响。但项目施工量较小，施工期较短，对周边环境影响较小，且随着工程施工期的结束影响基本消除。 为减小项目施工期对周边环境的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-2007）、《四川省建设工程扬尘污染防治技术导则（试行）》及《乐山市扬尘污染防治条例》（NO：LSC070051）等相关规范条例，本次评价要求建设单位采取以下施工期环境保护措施，具体见下表： 表4-1 施工期环境保护措施一览表 污染类别 污染源 污染物 环境保护措施 执行标准 废气 施工扬尘 颗粒物 ①围栏施工，并设置喷淋降尘装置； ②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除； ③加强对运输车辆运行时间、运行路线管理、并应加强对运输车辆的维护保养 ④严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，施工场地做到“六必须”、“六不准”； ⑤重污染天气，禁止施工。 《四川省施工场地扬尘排放标准》等 机械尾气 TCH 、CO等 废水 生活污水 CODr、 氨氮等 依托周边既有生活污水处理设施处理 / 施工废水 SS等 修建临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘或施工作业 不外排 噪声 设备噪声 ①合理安排施工时间； ②优化平面布置； ③采用低噪机具，并加强维护； ④车辆减速慢行、禁止鸣笛等 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 车辆噪声 固废 生活垃圾 经集中收集后交由环卫部门清运处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 废弃材料 集中收集后外售废品回收公司 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境 根据工程分析，本项目营运期产生的废气主要为堆场粉尘、配料粉尘、输送粉尘、拌合初期粉尘、道路运输粉尘、筒仓呼吸口粉尘及机械车辆尾气。 1、废气的产生及治理措施 （1）原料装卸、堆场粉尘 本项目在骨料进厂装卸、堆存过程扬尘起尘量和装卸高度、砂含水量，风速、砂粒粒径等有关。项目分别采用含水率为 10%的骨料，粉尘产生量较小。 R.A拜格尔经验公式起尘量计算公式为： QP=4.23×10-4×U4.9×Ap 式中：QP——起尘量，mg/s； Ap——堆场的起尘面积，m2；本项目堆场面积约600m2； U——启动风速，mg/s；启动风速U＝1.93×W+3.02，W为含水率，本项目骨料含水率取10%。 根据计算，项目在原料装卸、堆存区域产生的扬尘量约为128.79mg/s、0.464kg/h、2.23t/a。 治理措施：本次环评要求建设单位对原料堆场采用三封一顶的方式封闭，即三面设置围挡措施，围挡高度不低于堆高；顶部搭设彩钢棚，减少风力扬尘，同时禁止在干燥、大风天气装卸物料，并在卸料和装料区域设置喷淋降尘装置，对粉尘进行喷雾降尘处理。 采取上述处理方式后，根据环保部《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》表12“采用连续洒水操作：TSP 控制效率为 74%、采用三边用孔隙率 50%的围挡遮围：TSP 控制效率为 90%”，经处理后装卸、堆存扬尘排放量为 0.058t/a，0.0162kg/h。 （2）配料粉尘 本项目通过铲车将骨料转运至配料机，再通过电脑控制对其进行称量配料。此过程种会产生一定粉尘。类比同类项目，并根据经验系数，本次评价备料粉尘产生量按0.001%计，本项目骨料年使用量为148000t，则配料粉尘产生量约为1.48t/a，0.308kg/h。 治理措施：本次环评要求建设单位对备料机架设顶棚，三面砖砌围挡，并在上料点设置喷淋降尘装置降尘，同时加强管理，限制车速，减少粉尘扩散。采取上述处理方式后，抑尘效率可达到80%，则配料粉尘排放量为0.296t/a（0.062kg/h）。 （3）输送粉尘 配比好的骨料通过斜式皮带输送方式提升至搅拌楼的配料仓，在输送过程中无组织排放的扬尘主要产生于骨料的输送、提升过程。由于输送、提升过程速度较慢，且原料含水率高，输送粉尘产生量较低。类比同类项目，并根据经验系数，本次评价备料粉尘产生量按0.0005%计，本项目骨料年使用量为148000t，则输送粉尘产生量约为0.74t/a，0.154kg/h。 治理措施：本次环评要求建设单位对斜式输送机进行全封闭，并配备喷淋降尘装置。采取上述处理方式后，抑尘效率可达到80%，则备料粉尘排放量为0.148t/a（0.031kg/h）。 （4）拌合初期粉尘 搅拌过程由于加入的原材料包含水，因此，搅拌过程不会有粉尘产生。搅拌机粉尘主要是为各种物料在进入搅拌站时，由于原料尚未拌湿，小粒径颗粒物飘散形成的粉尘。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局）“十、混凝土配料”章节推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子，砂石及水泥等辅料在搅拌过程的产污系数为0.02kg/t物料。本项目投产运营后每年骨料、粉料的消耗量共计约为18万t，粉尘产生量为3.6t/a。 治理措施：本次环评要求建设单位将混凝土搅拌机采用钢结构厂房进行全封闭，并在顶端安装自动喷淋装置。随着加水开始搅拌，搅拌过程中产生的粉尘预计有5%会逸散出搅拌机，则逸散的这部分粉尘量为0.18t/a（0.0375kg/h），以无组织形式排放。 （5）道路运输粉尘 载重汽车在转运物料过程中产生一定的扬尘，其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，各厂区条件不同，起尘量差异也很大。在道路完全干燥的情况下，根据上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q—汽车行驶的起尘量，kg/辆； V 一汽车行驶速度，km/h； M—汽车载重量，取 20t； P—道路表面物料量，kg/m2； L—道路长度，km。 汽车行驶速度取 10km/h，道路表面物料量取 0.2kg/m2，厂内道路长约 100m，经计算可知，汽车在厂内道路上行驶的扬尘量为 0.009kg/辆。平均每天车辆发空、装载共计 80 辆次，则道路运输时起尘量约为 0.72t/a。 治理措施：本次环评要求建设单位将场地四周进行打围，并在围栏顶部安装喷淋降尘装置；运输时车辆应采用篷布遮盖密闭运输，并定期清扫路面，控制车速。类比同类项目，经采取以上措施后，汽车在厂内道路上行驶的扬尘量可减少约 90%，因此，道路运输时起尘量约为 0.072t/a，0.015kg/h。 （6）筒仓呼吸口粉尘 本项目设置有 4 个筒仓（1 个粉煤灰筒仓和 3 个水泥筒仓），筒仓进料过程中，由于物料落差和筒仓内气压变化造成粉料局部起尘。加料时间根据载重（25-30t）不同为5~10min，经计算每次水泥、粉煤灰仓进料时间为24~40min。本次环评取中间值，即每次水泥、粉煤灰仓进料时间为32min。本项目水泥、粉煤灰筒仓容积均为100t，根据项目水泥和粉煤灰年消耗量可知，每年水泥需进料280次，粉煤灰需进料40次。因此，年进料时间为170h。根据类比分析，筒仓内产尘浓度可达 3000mg/m³，项目筒仓最大排气量为 1500m³/h（以除尘系统排放量计），则本项目筒仓呼吸口粉尘产生量为0.765t/a。 治理措施：筒仓顶部配套设有滤芯除尘器，除尘效率达 99%。经处理后，粉尘通过筒仓呼吸孔排放，则筒仓呼吸口粉尘排放量为0.00765t/a，0.0016kg/h（0.0000011mg/m³）。 （7）机械车辆尾气 项目营运期机械车辆尾气主要为运输车辆和施工机械在运行过程中排放的燃油尾气，其主要污染物是未完全燃烧的 TCH和 CO、NOx等，其特点是产生量较小，属间歇式、分散式排放。对环境空气的影响范围主要局限于项目区内。由于项目燃油废气排放量小，再加上该项目所处区域较开阔，能够实现达标排放，对周环境影响较小。本次环评要求应多加注意施工设备的维护，使其正常的运行，提高设备燃料的利用率。 根据前述分析，项目大气污染物的产生、排放情况详见表 4-1。 表4-1 项目大气污染的产生、治理、排放情况表 产污环节 污染物种类 产生量（t/a） 治理措施 是否为可行性技术 排放形式 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放标准 装卸堆场粉尘 颗粒物 2.23 三面围挡+顶棚，并设置喷淋装置 是 无组织 0.0162 0.058 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 配料粉尘 颗粒物 1.48 设置顶棚，三面砖砌挡墙，并配备喷淋装置，限速 是 无组织 0.062 0.296 输送粉尘 颗粒物 0.74 封闭斜式输送机，并配备喷淋装置 是 无组织 0.031 0.148 拌合初期粉尘 颗粒物 3.6 全封闭拌合主楼，并在顶端安装自动喷淋装置 是 无组织 0..375 0.18 道路扬尘 颗粒物 0.72 场地四周围挡，并配备喷淋装置，篷布遮盖运输、定期清扫等 是 无组织 0.015 0.072 筒仓呼吸口粉尘 颗粒物 0.765 筒仓自带滤芯除尘器处理 是 有组织 0.0016 0.0077 机械车辆尾气 CO、TCH等 少量 加强机械车辆维护保养 是 无组织 / 少量 合计 颗粒物 9.535 / 是 / 0.16 0.76 / 2、大气环境影响评价 结合项目工程分析结果，筒仓呼吸口粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2大气污染物特别排放限值要求。本次评价选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用AERSCREEN模式计算项目无组织污染源的最大环境影响，据此分析大气污染物无组织达标排放情况。 污染源参数见表4-2，污染物评价标准见表4-3，估算模型参数表4-4，预测结果见表4-5。 表4-2 本项目矩形面源参数表 污染源名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 排放工况 排放速率/(kg/h) X Y 矩形面源 / / 567 60 30 10 正常 TSP 0.16 表 4-3 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m³) 标准来源 TSP 二类限区 时均 900 GB 3095-2012 表4-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 38.5°C 最低环境温度 -1°C 土地利用类型 落叶林 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 表4-5 项目无组织排放主要污染源估算模型计算结果表 下方向距离(m) TSP预测浓度（ug/m3） 50.0 213.15 100.0 144.49 200.0 96.08 300.0 75.61 500.0 55.93 下风向最大质量浓度 222.65 下风向最大质量浓度对应距离 43 根据上述预测结果，无组织排放TSP最大落地质量浓度为222.65ug/m³，出现在下风向43m处，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 中表表3中无组织排放限值要求 ，能做到达标排放。 综上所述，项目运营期产生的废气主要为颗粒物，通过采取围挡场地、封闭输送带、封闭拌合主楼、堆场搭棚、设置喷淋降尘装置、道路硬化、洒水降尘等措施后，能够实现达标排放。根据项目外环境关系，本项目周边240m 范围内无敏感保护目标存在，加之项目所在地较空旷，扩散条件较好，对周围大气造成环境影响可以接受。 二、地表水环境 本项目不设置办公生活区，员工均为当地居民，不提供食宿，提供桶装矿泉水。本项目营运期产生的废水主要为生活污水、拌合机清洗废水、罐车冲洗废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水及场地内初期雨水等。 1、废水产生情况 （1）生活污水 根据水平衡可知，生活污水产生量约为 0.22m³/d，其主要水质污染因子为 CODr、NH3-N等。 （2）拌合机清洗废水 根据水平衡可知，拌合机废水产生量约为 4.4m³/d，其主要水质污染因子为 SS。 （3）罐车冲洗废水 根据水平衡可知，罐车冲洗废水产生量约为 5.4m³/d，其主要水质污染因子为 SS。 （4）场地冲洗废水 根据水平衡可知，场地冲洗废水产生量约为 3.6m³/d，其主要水质污染因子为 SS。 （5）轮胎冲洗废水 根据水平衡可知，轮胎冲洗废水产生量约为1.8m³/d，其主要水质污染因子为 SS。 （6）初期雨水 项目厂区地面均为水泥硬化地面，贮存及运输过程中难免会有物料抛洒、散落在露天场地及路面上，遇雨天形成地表径流，如不采取措施，污染物会随流带入周边水体，可能会造成一定的水环境污染。 1）雨水设计流量计算公式： Q=ψ×q×F（升/秒） 式中：Q——雨水流量（升/秒） q——暴雨强度（升/公顷.秒） F——汇水面积（公顷） ψ——径流系数（取0.7） 2）暴雨强度q采用乐山市的暴雨强度公式： 式中： 项目初期降雨水历时取15min，重现期取2年，经计算，暴雨强度为209.33L/s.h㎡；结合项目实际情况，项目厂区汇水面积约为1000㎡ （0.1ha），经计算前15分钟的初期雨水量为13.19m³，初期雨水主要污染物为SS等。 2、废水治理方案 （1）生活污水产生量较小，修建旱厕，经收集后用作周边农肥，不外排。 （2）轮胎冲洗废水、拌合机清洗废水、罐车冲洗废水以及场地冲洗废水产生量合计15.2m³/d，主要为混凝土混合液体，主要污染物为悬浮物，分别在轮胎冲洗装置、拌合机区域、罐车冲洗区域及场地内设置围堰、截流沟等，将上述废水收集后进入20m³三级沉淀池处理，经处理后清水进入蓄水池，回用于生产或洒水降尘，不外排。 （3）厂区实行雨污分流，场地内初期雨水经20m³初期雨水收集池沉淀后，回用于生产或洒水降尘，不外排。 项目运营期废水产排情况见下表： 表 4-6 项目运营期废水源强及产排情况一览表 单位：m³/d 产污环节 污染物种类 产生量 治理措施 排放量 排放口设置 排放方式 排放标准 监测要求 拌合机 CODr、SS等 4.4 20m³三级沉淀池 沉淀后回用生产 / 不外排 不外排 / 罐车冲洗 5.4 / 不外排 场地冲洗 3.6 / 不外排 车辆冲洗 1.8 沉淀后循环使用 / 不外排 初期雨水 13.19m³/次 20m³初期雨水收集池 沉淀后回用生产等 / 不外排 生活污水 CODr、NH3-N等 0.22m³/d 旱厕收集 用作周边农肥 / 不外排 3、地表水环境影响分析结论 根据分析，本项目营运期无废水外排，采取的水污染控制和水环境影响减缓措施可行有效，对地表水环境影响可接受。 三、声环境 1、噪声源强及治理措施 项目运营期噪声主要来源于装载机、拌合机、输送带等生产设施设备运行时产生的噪声，源强为70～90dB（A）。经采取隔声、基础减震、加强绿化等降噪措施后，噪声可减少10～15dB（A）左右，各种产噪设施设备在项目内分布集中，按最高工作噪声，项目噪声值如下表： 表4-7 项目噪声产生及治理情况 序号 设备名称 位置 数量 声级值dB（A） 发声特性 防治措施 采取措施后声压级dB(A) 1 配料机 生产场地 4 70 连续 封闭隔声、基础减震、加强维护管理，限速禁鸣等 60 2 斜式输送机 1 75 连续 60 3 拌合机 1 85 连续 70 4 空压机 1 90 间断 75 5 罐车 4 80 间断 65 6 装载机 1 85 间断 70 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的有关规定，项目声源属半自由空间的点源，仅考虑声源几何扩散衰减和建筑物隔声衰减，噪声随距离衰减的规律如下： 式中：Lp(r)--点声源在预测点产生的声压级； Lp(r0)--参考位置r0处的声压级； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔLp--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 关于(L取值，其影响因素很多，根据工程特点忽略天气、温度及地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑放射等，一般用房隔声：(L≈10dB(A)，隔声处理用房(L≈15dB(A)。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li — 第i个声源的噪声值，dB(A)； n — 噪声源个数。 从项目总平面布置图看，各主要噪声源与厂界的距离见表： 表4-8 项目各主要噪声源与厂界的距离 单位：m 序号 噪声源 距各厂界距离（m） 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 1 配料机 15 40 10 20 2 斜式输送机 15 30 10 30 3 拌合机 15 10 10 50 4 空压机 20 20 50 40 5 罐车 10 10 40 30 6 装载机 20 30 20 15 根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量进行计算得出本项目噪声的贡献值，噪声预测结果见下表： 表4-9 项目各主要噪声源对各厂界噪声贡献值 单位：d（A） 序号 噪声源 治理后声级 贡献值 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 1 配料机 60 36.47 27.95 40.00 33.98 2 斜式输送机 60 36.47 30.45 40.00 30.45 3 拌合机 70 46.47 50.00 50.00 36.02 4 空压机 75 48.97 48.97 41.02 42.95 5 罐车 65 45.00 45.00 32.95 35.45 6 装载机 70 43.97 40.45 43.97 46.47 叠加后新噪声源 对厂界噪声的贡献值 52.76 53.49 52.03 48.76 标准 昼间≤70dB（A）夜间≤55dB（A） 由上表可看出，在采用本次评价提出的噪声污染治理措施后，本项目对声环境造成的不利影响能够得到缓解和控制，项目营运期厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准，对周边声环境影响可接受。 四、固废 本项目不设置办公生活区，员工均为附近村民。机械维护在外部修理厂进行，不设置储油库，不产生危险废物。因此，本项目营运期产生的固废主要为沉淀池沉渣，成分主要为废砂石、污泥等，为一般工业固废。根据类比同类项目，沉淀池沉渣产生量约300t/a，定期清掏，采用罐车运输至渣场（枕头坝半岛渣场，与上游枕头坝二级电站共用）堆存。 本项目固体废弃物产生及处置情况见下表： 表4-10 项目固废产生及处置情况 （单位：t/a） 序号 产生环节 名称 属性 产生量 利用处置方式及去向 1 沉淀池 沉渣 一般固废 300 定期清掏，采用罐车运输至渣场（枕头坝半岛渣场，与上游枕头坝二级电站共用）堆存。 五、地下水、土壤环境 1、污染途径 项目营运期地下水、土壤环境污染途径主要为废水泄露、漫流进入地下水、土壤环境，主要污染物为CODr、SS等，主要通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下吸附、转化、迁移和分解后进入地下水、土壤环境。 2、污染防控措施 项目正常情况下不会对区域地下水、土壤造成污染影响，但在事故状态下沉淀池发生漫流或泄漏将可能对地下水、土壤环境产生影响。为此，本项目拟采用如下措施： （1）源头控制措施 加强生产过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）过程控制措施 加强管理，加强巡检维护，发现循环水泵异常或沉淀池受损，应及时处理，杜绝废水漫流、下渗进入地下水、土壤环境。 （3）分区防治措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，将本项目各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域。具体见下表： 表4-11 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区 防渗区域 防渗技术要求 重点防渗区 三级沉淀池、雨水收集池、旱厕 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，地面渗透系数k≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 一般防渗区 除重点防渗区域外 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，地面渗透系数k≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 简单防渗区 / 一般地面硬化 （4）应急响应 运行期严格管理，加强巡检，一旦出现泄漏及时处理，迅速采取应急措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 项目地下水、土壤环境影响及防治措施间下表： 表4-12 项目运营期地下水、土壤环境影响及防治措施一览表 污染源 污染物类型 污染途径 防治措施 沉淀池废水 CODr、SS等 地面漫流、垂直下渗 源头控制、过程控制 分区防控、应急响应 旱厕 CODr、NH3-N等 3、地下水、土壤环境影响分析结论 综上所述，本项目采取的地下水、土壤环境污染防控措施可行有效，对地下水、土壤环境影响可接受。 六、生态环境影响评价 项目所在区域人类活动频繁，周围无特殊生态敏感点，无需特殊保护的生态环境，项目营运期不涉及生态破坏，水土流失等生态影响，对当地生态环境影响可接受。 七、环境风险评价 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、环境风险物质识别 根据工程分析并参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质。 2、环境风险识别 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，本项目可能发生的最大可信环境风险事故为：①废气治理设施故障，引起废气事故排放，造成大气污染物超标排放；②沉淀池破损，造成废水下渗污染地下水、土壤环境；③循环用水系统出现故障，造成废水外溢污染地表水环境。 3、环境风险防范措施 为防止以上各类环境风险事故发生，项目采取以下风险防范措施： （1）派专人负责各喷淋设施、管道、阀门、围挡设施设备的定期检查和维护，确保喷淋设施、各围挡设施正常安全运行。发现故障应立即停止生产，待维修好后再进行生产； （2）定期对沉淀池工况及废水收集情况进行检查，发现隐患及时整改。 综上所述，项目运营过程中风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范措施，并在设计、施工、管理及运行中认真落实安全评估报告提出的措施和相关安全管理规定、环境风险评价中提出的措施和相关环保规定，其上述环境风险事故隐患可防可控。 八、环境管理与监测 1、环境管理 为了更好贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。 表4-13 环境管理工作计划一览表 情况 环境管理工作内容 备注 企业环境管理总要求 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续： （1）委托评价单位进行环境影响评价工作。 （2）依据环评报告及审批部门意见做好环保设施及其他整改意见。 （3）正式营运后，进行环保设施竣工验收。 （4）营运中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （5）配合环境监测站搞好监测工作。 / 设计 设计中应充分考虑批复后环评报告表中提出的污染防范设施和措施： （1）根据环评报告表的要求补充与完善环境和风险防范设施； （2）设计部门应充分调研，比较提出先进、合理的环境与风险防范设备和设施。 相关措施的补充与完善 项目施工阶段 施工单位必须认真遵守有关环保法规，依法履行防治污染，保护环境的各项义务。 施工单位必须加强施工人员的文明教育，禁止夜晚在施工现场发生大声喧哗、野蛮作业等人为的噪声干扰。 施工单位要有专人负责场地的环保工作，检查、落实有关防止扬尘、噪声措施。 市（区）环境保护行政主管部门对所辖行政区域内环境污染防治实施统一监督管理。施工单位必须在开工15日前向施工现场所在市（区）环境保护行政主管部门提出申报，经批准后方可施工，旋工期间应积极配合环保部门检查工作。 / 生产运营阶段 保证环境与风险防范设施的正常运行，主动接受地方和上级环保部门监督与检查，备有事故应急措施: （1）有专人主动负责环保工作。 （2）负责环保工作的专人负责厂内环保设施的管理和维护。 （3）定期组织污染源和厂区环境监测。 （4）风险事故应急方案合理，应急设备设施齐备、完好。 / 信息反馈和群众监督 （1）及时反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 （2）建立奖惩制度，保证环境与风险防范设施正常运转。 （3）归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进。 （4）聘请附近群众为监督员，收集附近群众意见。 （5）组织项目验收并提出整改措施。 / 2、排污口设置及规范化要求 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》的技术要求，中心所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。 ① 废水排放口 本项目营运期无废水外排，不设置废水排放口。 ② 废气排放口 本项目主要为颗粒物，通过落实本次评价提出的大气污染防治措施后，能够做到达标排放，排放方式主要以无组织形式排放，不设置废气排放口。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，并针对项目生产情况，制定项目自行监测方案，委托有相关监测资质单位进行监测。排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）执行。本次评价建议监测计划如下表所示： 表4-14 环境监测计划表 监测点位名称 监测指标 执行标准 监测形式 监测频次 采样 方法 无组织废气 厂界外 20m 上 风向和下风向 处 颗粒物 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3排放限值要求：0.5mg/m³ 手工 1次/年 手工 有组织废气 筒仓呼吸孔 颗粒物 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2大气污染物特别排放限值要求：10mg/m³ 手工 1次/年 手工 噪声 场界四周 场界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)4类标准 手工 1次/季度 手工 |
| 环保投资 | 本项目总投资165万元，其中主要环保投资40万元，占总投资的24.2%，项目环保治理措施及投资见下表： 表4-15 项目主要环保投资一览表 单位：万元 项目 污染源 治理措施 投资 运营期 废气治理 装卸、堆场粉尘 三面围挡+顶棚，并设置喷淋装置 5 上料、配料粉尘 设置顶棚，三面砖砌围挡，配备喷淋装置，车辆限速等 1 输送粉尘 封闭斜式输送机，并配备喷淋装置 1 拌合初期粉尘 全封闭拌合主楼，并在顶端安装自动喷淋装置 5 道路粉尘 场地四周围挡，并配备喷淋装置，篷布遮盖运输、定期清扫等 5 筒仓呼吸口粉尘 自带滤芯除尘器，经处理后排放 / 机械车辆尾气 加强机械车辆维护保养 / 废水治理 拌合机清洗废水 20m³三级沉淀池，经处理后回用生产或洒水降尘 5 罐车冲洗废水 场地冲洗废水 车辆冲洗废水 1 初期雨水 经20m³初期雨水池沉淀后，回用于生产或洒水降尘 / 生活污水 经旱厕收集用作周边农肥，不外排 1 噪声治理 设备噪声 采取基础减震、封闭围挡隔声等措施 1 交通、社会噪声 加强管理，车辆限速、禁鸣等 / 固废治理 沉淀池沉渣 定期清掏，采用罐车运输至渣场（枕头坝半岛渣场，与上游枕头坝二级电站共用）堆存。 5 地下水、土壤污染防治措施 分区防渗 雨水收集池、沉淀池、旱厕等区域采取重点防渗，其余区域采取一般防渗措施；加强管理，加强环保设施设备维护保养等。 4 环境风险防范措施 严格按照操作规程作业，加强设备管理，定期检查维护保养等 3 环境监测 按照监测计划，定期对废气、噪声进行监测 3 合计 / 40 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 围栏施工，并设置喷淋降尘装置等 | 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51 2682-2020） |
|  | 营运期 | 装卸、堆场粉尘 | 颗粒物 | 三面围挡+顶棚，并设置喷淋装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的表2、3限值标准 |
|  |  | 配料粉尘 | 颗粒物 | 设置顶棚，三面砖砌围挡，并配备喷淋装置，车辆限速等 |  |
|  |  | 输送粉尘 | 颗粒物 | 封闭斜式输送机，并在顶端安装自动喷淋装置 |  |
|  |  | 拌合初期粉尘 | 颗粒物 | 全封闭拌合主楼，并在顶端设置喷淋装置 |  |
|  |  | 道路粉尘 | 颗粒物 | 场地四周围挡，并配备喷淋装置，篷布遮盖运输、定期清扫等 |  |
|  |  | 筒仓呼吸口粉尘 | 颗粒物 | 自带仓顶滤芯除尘器，经处理后排放 |  |
|  |  | 机械车辆尾气 | 颗粒物 | 加强机械车辆维护保养 |  |
| 地表水环境 | 施工期 | 生活污水 | CODr、氨氮等 | 依托周边既有生活污水处理设施处理 | / |
|  |  | 施工废水 | SS等 | 修建临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘或施工作业 | / |
|  | 营运期 | 拌合机清洗废水 | SS等 | 经20m³三级沉淀池处理后回用生产或洒水降尘 | 不外排 |
|  |  | 罐车冲洗废水 |  |  |  |
|  |  | 场地冲洗废水 |  |  |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS等 |  | 不外排 |
|  |  | 初期雨水 | SS等 | 经20m³初期雨水池收集处理后，回用于生产 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | CODr、NH3-N 等 | 经旱厕收集用作周边农肥 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设施、设备等 | 噪声 | 采取基础减震、封闭围挡隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中4类标准 |
|  | 车辆噪声 | 噪声 | 加强管理，限速、禁鸣等 |  |
| 固体废物 | 沉淀池沉渣 | 定期清掏，采用罐车运输至渣场（枕头坝半岛渣场，与上游枕头坝二级电站共用）堆存。 | 不外排 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗，雨水收集池、三级沉淀池、旱厕等采取重点防渗措施，其余区域采取一般防渗措施；加强管理，加强环保设施设备维护保养等。 |
| 生态保护措施 | 项目所在区域人类活动频繁，周围无特殊生态敏感点，无需特殊保护的生态环境，项目营运期不涉及生态破坏，水土流失等生态影响，对当地生态环境影响可接受。 |
| 环境风险 防范措施 | （1）派专人负责各喷淋设施、管道、阀门、围挡设施设备的定期检查和维护； （2）定期对沉淀池工况及废水收集情况进行检查，发现隐患及时整改。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）本项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）加强环境管理，监督落实废水、废气、固体废物、噪声治理、地下水防渗等各项环保措施，定期对设备设施进行保养检修，及时发现并阻止污染物跑、冒、滴、漏现象，消除事故隐患，杜绝事故排放。 （3）本项目服务期满后，将拆除所有设施设备，并按工程要求进行恢复。 |

# 六、结论

四川省乐山圣达水利水电有限责任公司金口河分公司“沙坪一级电站桠溪中转料场拌合站”项目符合国家产业政策，符合当地土地规划及城市总体规划。项目建设区域无明显环境制约因素，选址合理；区域环境质量总体上能达到环境标准要求；项目总图布置合理，采用的污染防治措施经济技术可行。在确保项目“三废”污染源达标排放，并严格执行“三同时”制度，落实设计和环评报告表中提出的各项环保治理措施并确保环保设施正常运转的前提下，污染物的排放能满足所执行的环境标准和总量控制要求，不会改变环评区域现有功能的。从环保的角度出发，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.76t/a |  | 0.76t/a | +0.76t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废 |  |  |  | 300t/a |  | 300t/a | 300t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

拌合工艺用水

进入产品

拌合机清洗用水

轮胎冲洗用水

场地冲洗用水

降尘用水

54.43

1.1

回用4.4

49.33

0.2

2.8

0.4

0.4

20m³三

级

沉

淀

池

1.1

4.4

49.33

罐车冲洗用水

0.6

0.6

回用5.4

5.4

3.6

回用3.6

1.8

回用1.8

2.8

0.2

生活用水

0.275

0.055

旱厕

0.22

用作农肥

山泉水

桶装矿泉水

生活垃圾

外售废品公司

交由环卫部门处置

主体工程

设备安装

扬尘、废气

生活污水

大气环境

依托既有生活污水处理设施

噪声

声环境

废弃材料

基础工程

投入使用

粗骨料

自动计量

铲车

G、N

G、N

料仓

细骨料

自动计量

铲车

G、N

G、N

料仓

自动计量

水泥仓

自动计量

粉煤灰仓

G

G

输送机

拌合机

水

自动计量

外加剂

罐车

外运施工

G：废气

N：噪声

W：废水

G、N、W

G、N