乐山市金口河生态环境局关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

2022-03-07

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2022年3月7日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2022年3月7日－2022年3月21日（10个工作日）。

联系电话：0833－2715922

传 　 真：0833-2715922

通讯地址：乐山市金口河区滨河路四段133号

邮政编码：614700

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 峨眉至汉源高速公路2标段施工总承包项目路面1分部临时施工场地项目 | 金口河区和平彝族乡解放村（103°4′38.561″， 29°13 ′ 14.206″） | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 汉中市环境工程规划设计集团有限公司 | 2022-03-08 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

公示本

项目名称：峨眉至汉源高速公路2标段施工总承包

项目路面1分部临时施工场地项目

建设单位（盖章）：四川公路桥梁建设集团有限公司

编制日期：            2022年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 峨眉至汉源高速公路2标段施工总承包项目路面1分部临时施工场地项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 王海舟 | 联系方式 | 13982134885 |
| 建设地点 | 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村 |
| 地理坐标 | （ 103度 4 分 38.561 秒， 29度13 分 14.206 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造；C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非属矿物制品业：石膏、水泥制品及类似制品制造302中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”；砖瓦、石材等建筑材料制造；石墨及其他非金属矿物制品制造309中“其他” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 116 |
| 环保投资占比（%） | 11.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19733.58 |
| 专项评价设置情况 | 专项类别 设置原则 本项目 专项设置 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 项目废气排放的沥青烟含有苯并(a）芘，且厂界外500米内有环境空气保护目标 需设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）﹔新增废水直排的污水集中处理厂 本项目生产废水均回用，不外排 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目风险物质未超过临界量 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和涧游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目新鲜水来自山泉水，不涉及河道取水 无 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、本项目与“三线一单”的符合性 根据乐山市人民政府《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号），本项目位于乐山市金口河区，总体生态环境管控要求如下表。 表1-1 本项目与《管控通知》的符合性 序号 要求 本项目 1 统筹生态环境保护与经济社会发展的关系，强化重点生态功能区的主体功能区定位； 不涉及重点生态功能区 2 优化调整产业结构，严控新建、扩建铁合金、工业硅等高排放、高耗能项目； 本项目为峨汉高速配套的拌合站临时工程，不属于高排放、高耗能项目，服务期为6个月，主要废气为颗粒物、VOCs、苯并(a)芘，经治理设施处理后对周围环境影响较小。 3 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； 本项目不属于化工项目 4 加强区域大气污染治理，推进工业硅企业深度治理改造 本项目不属于工业硅行业 5 加强大渡河良好水体保护，严格控制大渡河流域水环境风险突出项目；加强城乡生态环境保护基础设施建设 生活污水经化粪池处理达标后统一运送至金口河区城市生活污水处理厂 图1-1 乐山市环境管控单元图 图1-2 本项目所在地环境管控单元图 图1-3 本项目所在地生态红线图 本项目涉及的“管控单位”的管控要求见下图及下表： 表1-2 本项目所在地分区管控要求 “三线一单”的具体要求 项目对应情况介绍 符合性分析 类别 对应管控要求 金口河区要素重点管控单元（ZH51111320003） 普适性清单管控要求 空间布局约束 对化工、水泥、陶瓷、造纸、铁合金等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求；岷江干流岸线1km范围不得新建、扩建化工园区和化工项目，现有存在违法违规行为的化工企业，整改后仍不能达到要求的依法关闭，鼓励企业搬入合规园区；对城区影响大的水泥、陶瓷等大气排放量大的企业执行更严格总量控制和深度治理要求；按照“一总部三基地”的产业布局要求，加快现有工业园区的优化整合。 本项目不属于化工、水泥、陶瓷、造纸、铁合金等重点行业；本项目不属于化工项目，本项目不属于水泥、陶瓷企业。 符合 污染物排放管控 符合 环境风险防控 符合 资源开发利用效率 符合 单元级清单管控要求 空间布局约束 同乐山市总体准入要求-要素重点管控单元。大气弱扩散重点管控区,严控新建以大气污染为主的企业。 本项目不属于化工、水泥、陶瓷、造纸、铁合金等重点行业；本项目不属于化工项目，本项目不属于水泥、陶瓷企业。本项目废气经治理后，对周边影响较小。 符合 污染物排放管控 同乐山市总体准入要求-要素重点管控单元。 符合 环境风险防控 同乐山市总体准入要求-要素重点管控单元。 符合 资源开发利用效率 同乐山市总体准入要求-要素重点管控单元。 符合 其他区域74（YS5111133110074） 普适性清单管控要求 空间布局约束 对化工、水泥、陶瓷、造纸、铁合金等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求；岷江干流岸线1km范围不得新建、扩建化工园区和化工项目，现有存在违法违规行为的化工企业，整改后仍不能达到要求的依法关闭，鼓励企业搬入合规园区；对城区影响大的水泥、陶瓷等大气排放量大的企业执行更严格总量控制和深度治理要求；按照“一总部三基地”的产业布局要求，加快现有工业园区的优化整合。 本项目不属于化工、水泥、陶瓷、造纸、铁合金等重点行业；本项目不属于化工项目，本项目不属于水泥、陶瓷企业。 符合 污染物排放管控 符合 环境风险防控 符合 资源开发利用效率 符合 单元级清单管控要求 空间布局约束 / / / 污染物排放管控 / / / 环境风险防控 / / / 资源开发利用效率 / / / 大渡河干流(李码头)-金口河区-控制单元（ZH51111320001） 普适性清单管控要求 空间布局约束 对化工、水泥、陶瓷、造纸、铁合金等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求；岷江干流岸线1km范围不得新建、扩建化工园区和化工项目，现有存在违法违规行为的化工企业，整改后仍不能达到要求的依法关闭，鼓励企业搬入合规园区；对城区影响大的水泥、陶瓷等大气排放量大的企业执行更严格总量控制和深度治理要求；按照“一总部三基地”的产业布局要求，加快现有工业园区的优化整合。 本项目不属于化工、水泥、陶瓷、造纸、铁合金等重点行业；本项目不属于化工项目，本项目不属于水泥、陶瓷企业。 符合 污染物排放管控 符合 环境风险防控 符合 资源开发利用效率 符合 单元级清单管控要求 空间布局约束 / / / 污染物排放管控 城镇污水污染控制措施要求：落实《水污染防治行动计划》《长江经济带生态环境保护规划》等文件中关于城镇污水污染控制要求，提高污水处理能力及处理效率。 工业废水污染控制措施要求：落实《水污染防治行动计划》《长江经济带生态环境保护规划》等文件中关于工业废水污染控制要求，确保达标排放。 落实《水污染防治行动计划》《长江经济带生态环境保护规划》等文件中关于农业面源水污染控制要求 本项目生产废水经收集沉淀后回用于生产，不外排；生活污水由化粪池处理后统一抽运至金口河区城市污水处理厂处理达标后排入大渡河；不涉及农业面源污染 符合 环境风险防控 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程。 本项目新建危废暂存间，用于储存废润滑油及油桶，废活性炭，废含油抹布等；本项目柴油储量较低，环境风险较小 符合 资源开发利用效率 / / / /（YS5111132330001） 普适性清单管控要求 空间布局约束 对化工、水泥、陶瓷、造纸、铁合金等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求；岷江干流岸线1km范围不得新建、扩建化工园区和化工项目，现有存在违法违规行为的化工企业，整改后仍不能达到要求的依法关闭，鼓励企业搬入合规园区；对城区影响大的水泥、陶瓷等大气排放量大的企业执行更严格总量控制和深度治理要求；按照“一总部三基地”的产业布局要求，加快现有工业园区的优化整合。 本项目不属于化工、水泥、陶瓷、造纸、铁合金等重点行业；本项目不属于化工项目，本项目不属于水泥、陶瓷企业。 符合 污染物排放管控 符合 环境风险防控 符合 资源开发利用效率 符合 单元级清单管控要求 空间布局约束 / / / 污染物排放管控 大气环境质量执行标准《大气环境质量标准》（GB3095-2012）：二级区域大气污染物削减/替代要求：新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求：优化能源结构，持续减少工业煤炭消费，提高能源利用效率。 机动车船大气污染控制要求：减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治；鼓励新能源汽车的使用和替代。 扬尘污染控制要求：严格落实施工扬尘“六必须、六不准”管控要求，实施网格化管理，建立扬尘在线监测体系，加强现场检查力度。加强道路扬尘治理，提高城市道路机械化清扫率。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输。 其他大气污染物排放管控要求：调结构，控规模、转方式、优布局，走高质量发展道路，大幅减少大气污染物排放。加快产业结构调整，推动重污染行业逐步退出。大力发展新型节能环保产业。严格控制高污染、高耗能项目准入条件，加快产业能源结构调整，推动重污染行业逐步退出。大力发展新型节能环保产业。严格控制高污染、高耗能项目准入条件，新建项目清洁生产水平达到国内先进水平。四川省大气污染防治重点区域实行更加严格的产业准入、环保标准、环境监管，执行大气污染物特别排放限值。加强城市餐饮油烟、烧烤综合治理，强化城乡结合部环境监管。 深化区域联防联控，提升成都平原地区整体大气污染防治监管能力和水平。 本项目大气污染物实施总量消减替代；本项目不使用燃煤能源；机动车采用轻质低硫柴油。本项目严格落实施工扬尘“六必须，六不许”管控要求，物料密闭运输，车辆清洗，道路喷雾降尘。 本项目不属于高污染、高耗能项目，餐饮油烟处理后达标排放。 符合 环境风险防控 / / / 资源开发利用效率 / / / 根据乐山市人民政府《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号），本项目位于乐山市金口河区，根据图1-1至图1-4，本项目属于金口河区要素重点管控单元和大渡河干流(李码头)-金口河区-控制单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。本项目属于环境质量达标区。本项目各大气污染物均采取有效措施治理后达标排放；生产废水不外排，生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后由金口河区和平彝族乡解放村统一管理，抽运后送至金口河区城市生活污水厂处理。项目制定切实可行的风险防控措施，经采取以上措施，项目对生态环境影响可接受，与《乐山市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（乐府发〔2021〕7号）相符。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 2、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，本项目为C3022砼结构构件制造和C3099其他非金属矿物制品制造。根据国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，同时根据《促进产业结构调整暂行规定》（国家发展和改革委员会第40号令），本项目的建设符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类。根据国家发展改革委商务部关于《市场准入负面清单（2019年版）》的通知（发改经体〔2019〕1685号），本项目未列入《市场准入负面清单》。 根据建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅料耗用情况，项目采取的生产工艺和使用的生产设备均不属于限制类和淘汰类。 因此，本项目符合现行产业政策。 3、与《关于峨眉至汉源高速公路环境影响报告书的批复》的符合性分析 本项目为峨汉高速配套设施，根据四川省环境保护厅出具的《关于峨眉至汉源高速公路环境影响报告书的批复》（川环审批[2016]68号）及四川省生态环境厅出具的《关于峨眉至汉源高速公路环境影响报告书（重新报批）的批复》（川环审批[2019]21号），本项目与批复的符合性见下表。 表1-3 项目与川环审批[2016]68号及川环审批[2019]21号的符合性一览表 办法要求 项目情况 符合性分析 施工期生产废水经沉淀、隔油处理后回用，施工人员生活污水经化粪池收集后用作农肥 本项目施工期生产废水经沉淀处理后回用；施工人员生活污水经化粪池收集后通过密闭罐车运至金口河区城市污水处理厂处理达标后排入大渡河 符合 合理优化沥青拌合场位置，采用密封式并配备有消烟装置的沥青拌合设备，控制和减小沥青烟气对周围环境的不利影响 项目采用密封式并配备有消烟装置的沥青拌合设备，沥青烟气对周围环境的影响较小 符合 落实工程沿线大气污染防治措施，施工营地、料场、灰土拌合站、沥青拌和场等不得设置在学校、医院、居民点等环境空气保护目标的上风向，并尽量远离敏感点 本项目为临时施工项目，本项目所在地主导风向为西南风。项目西南侧为和平彝族乡解放村居民，东南侧为散户居民，项目位于最近居民点的下风向及侧风向，项目营运对周边敏感目标影响较小。 符合 合理优化沥青拌合场位置，采用密封式并配备有消烟装置的沥青拌合设备，控制和减小沥青烟气对周围环境的不利影响 项目位于居民点下风向，项目在沥青混凝土成品出料口处利用集气罩进行局部封闭，沥青烟气由集气罩收集后经风管引入总集气管道；沥青储罐呼吸口通过软管收集，成品出料口管道以及呼吸口管道一起引入一套“静电捕集+活性炭吸附装置”进行净化，沥青烟气对周围环境的影响较小 符合 严格落实报告书提出的水环境保护措施。加强施工管理和泥浆、废水的处理处置，做好挡护措施，严禁污水、污泥等直接排入水体 本项目施工期生产废水经沉淀处理后回用；施工人员生活污水经化粪池收集后通过密闭罐车运至金口河区城市污水处理厂，沉淀池污泥拉往政府指定渣场 符合 施工期施工营地、机械修理场、混凝土拌和站应设置污水和生活垃圾收集处理系统。生产废水经沉淀、隔油处理后回用，施工人员生活污水经化粪池收集后用作农肥；生活垃圾集中收集后送当地城市垃圾处理场处置，弃渣送渣场堆存,严禁向水体排放或倾倒。 本项目施工期生产废水经沉淀、隔油处理后回用，施工人员生活污水经化粪池处理后进入金口河区城市污水处理厂；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门清运，弃渣送渣场堆存，不向水体排放或倾倒。 符合 采用密封式并配备有消烟装置的沥青拌合设备．控制和减小沥青烟气对周围环境的不利影响；加强施工管理，路基施工中应采取打围施工、洒水降尘、遮盖运输等扬尘污染防治措施﹑减缓对沿线敏感点的影响。 本项目采用密闭沥青砼搅拌缸并配有烟气处理装置；施工时采取打围施工、洒水降尘、遮盖运输等扬尘污染防治措施﹑减缓对沿线敏感点的影响。 符合 加强施工期噪声污染控制，尽量采用低噪施工机械，实行规范施工、分时段作业等措施，敏感点附近的施工区夜间禁止使用高噪声设备，确保噪声不扰民 本项目采用低噪施工机械，分段作业，夜间不生产，经预测后厂界及敏感点噪声达标，确保噪声不扰民。 符合 由上表可知，本项目符合《关于峨眉至汉源高速公路环境影响报告书的批复》相关要求。 4、与《公路环境保护设计规范》(JTGB04-2010) 符合性分析 本项目与《公路环境保护设计规范》(JTGB04-2010) 符合性分析见下表。 表1-4 项目与《公路环境保护设计规范》(JTGB04-2010) 相关要求符合性一览表 办法要求 项目情况 符合性分析 6.环境污染治理 沥青混合料应集中场站搅拌，其设备污染物排放应符合现行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）的规定；搅拌场站距离环境敏感点的距离不宜小于300m。并应设置在当地施工季节最小频率风向的被保护对象的上风侧。 本项目沥青混合料集中场站搅拌，其设备污染物排放符合现行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的规定；本项目位于和平彝族乡解放村居民下风向，根据环境影响分析，本项目沥青拌合站特征污染物TSP、BaP等最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对外环境影响较小。 符合 混合料拌和宜采用集中拌合方式，拌合站距环境敏感点的距离不宜小于200m，并应设置在当地施工季节最小频率风向的被保护对象的上风侧 本项目为临时施工项目，混合拌料采用集中拌合方式，项目所在地全年主导风向为西南风，根据大气专项中影响分析结果，TSP、TVOC等污染物最大落地浓度远远小于环境质量标准，不会对周边居民造成影响 符合 由上表可知，本项目符合《公路环境保护设计规范》(JTGB04-2010) 相关要求。 5、与《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）符合性分析。 表1-5 与水十条、土十条、蓝天行动的符合性分析 条例名称 相关要求 本项目建设情况 符合性分析 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号） 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 不属于“十小”企业 符合 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。 符合产业政策要求 符合 严格控制缺水地区、水污染严重地和敏感区域高耗水、高污染行业发展，七大重点流域干流沿岸，要严格控石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、防治印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 不属于高污染行业，不属于严格控制或限制类项目 符合 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号） 自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。 不涉及 符合 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 不涉及重点污染物的排放，已提出土壤污染防治措施 符合 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 不在禁止新建行业企业范围内 符合 继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目 不属于涉重企业 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 本项目不属于色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业 符合 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号） （四）优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 符合“三线一单”要求 符合 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能 不属于“两高”行业 符合 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析如下表所示。 表1-6 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 实施方案 主要内容 本项目 符合性 VOCs防治重点地区 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市） 本项目位于四川省乐山市 属于VOCs防治重点地区 VOCs防治重点行业 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治。 本项目属于非金属矿物制品业 不属于VOCs防治重点行业 重点污染物 加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等 本项目产生的沥青烟气中含少量芳香烃 属于重 点污染物 环境准入要求 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量 本项目不属于重点防治行业，产生的沥青烟气含重点污染物，新增污染物排放量小 符合 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区 本项目属于重点地区。本项目属于新建临时拌合站项目，属于非金属矿物制品制造项目。 符合 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理 本项目为峨汉高速配套临时拌合站工程 符合 其他工业行业VOCs综合整治 地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理 本项目属于非金属矿物制品业，不属于重点防治行业，且生产过程中产生的VOCs较少，项目成品出料口管道以及呼吸口管道含VOCs的废气一起引入一套处理设备拟采取“静电捕集+活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒排放 符合 由上表可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求。 7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性分析 2019年5月24日，为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，防治大气污染，改善环境空气质量，加强对VOCs无组织排放的控制和管理，生态环境部办公厅发布了《关于发布<挥发性有机物无组织排放控制标准>等三项国家大气污染物排放标准的公告》（公告 2019年 第18号），本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析如下表。 表1-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 控制标准 主要内容 本项目 符合性 3.7VOCs物料定义 本标准是指VOCs质量占比大于等于10%的物料，以及有机聚合物； 本标准中的含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料（渣、料）等术语的含义与VOCs物料相同 类比同行业，沥青中VOCs质量占比远小于10%，故本项目无VOCs物料 不属于 10 .VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。 环评要求建设单位做到“废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行”的要求建设单位采取以上措施后，符合要求。 符合 10.3.2 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 本项目位于四川省属于重点地区，经计算本项目初始排放速率＜2kg/h；环评要求建设单位原辅材料选用合格的、环保的低VOCs含量产品。 符合 由以上分析可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相关要求。 8、与《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单（川环函[2019]1002号）》符合性分析 2019年10月30日，为贯彻落实《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》有关要求，指导各地加强工业炉窑大气污染综合治理，协同控制温室气体排放，推动产业高质量发展，根据生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号），本项目与其符合性分析见下表。 表1-8 与《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》符合性分析 实施方案 主要内容 本项目 （二）实施工业炉窑污染全面治理 成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁、雅安等成都平原经济区8个市和自贡、泸州、内江、宜宾等川南片区4个市的大气污染防治重点区域可以按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造 项目所在地金口河区不属于污染防治重点区域。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件4），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸 本项目粉料储存于封闭筒仓、骨料堆场采取封闭彩钢棚；项目砂石输送过程全封闭；项目砂石骨料在主楼中筛分的过程均在密闭的拌合机中进行，呼吸口废气由布袋除尘器处理；针对烘干粉尘的旋风除尘+布袋除尘设施处理效率约99.9%、针对粉料筒仓呼吸口粉尘的脉冲反吹式仓顶除尘器处理效率约99.9% 由上表可知，本项目符合《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》相关要求。 9、与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（川府发[2019]4号）符合性分析 表1-9 与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的符合性分析 条例名称 相关要求 项目情况 符合性分析 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（川府发[2019]4号） 调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。 符合“三线一单”要求 符合 工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。 符合工业企业现场管理要求 符合 10、与《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DBJ51/T104-2018）的符合性分析 根据《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》，为贯彻国家绿色发展的方针政策，规范和指导预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站的绿色环保规划建设，生产管理和考核评价，提高绿色生态文明建设水平，推进预拌混凝土高质量发展。本项目符合性分析如下表所示。 表1-9 与《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》符合性分析 条例名称 相关要求 项目情况 符合性分析 《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》 （DBJ51/T 104-2018） 厂区内采取硬化处理，车行道宜建设成有绿化带的不起尘硬质道路；人行道宜规划建设成绿化景观道路；站区内不应有裸露土壤地面 本项目厂区内、洗车池、办公区等均采取硬化处理 符合 搅拌站的布局建设不应再风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区或非工业规划区内，不应破坏所在区的自然风貌和生态环境 本项目用地在为峨汉高速红线范围内，不涉及风景名胜区、生态保护区等。 符合 对厂区道路适时洒水除尘以减小扬尘量，厂区出入口设置车辆喷淋装置，对进出车辆进行车轮冲洗，原料运输车辆要严密遮盖，粉料采用密闭罐车运输，以减少原料的散落 本项目厂区道路采取洒水降尘以此减少扬尘量，在车辆出入口均设有车辆冲洗设备，对进出车辆进行冲洗；在车辆运输过程中采用篷布严密遮盖，粉料在运输过程中采取密闭罐车运输 符合 搅拌站的站区面积应与搅拌站的生产规划产能相适应。站区内的生产、办公、生活及其他必要的设施应布局合理，功能分区明确，易于运营管理。 本项目搅拌区的站区面积与生产规划相适应，生活、办公及其他必要设施布局合理，功能分区明确。 符合 站区道路及生产作业区地面应采用不起尘的混凝土或沥青混凝土等硬质地面。生产作业区须采取有效措施保持场地整洁无扬尘，并应对未硬化处理的空地进行绿化。 本项目生产区地面均采用混凝土硬化，并每日进行冲洗，保持地面整洁无扬尘。 符合 站区内应根据搅拌站所在地区年平均降雨量设置适宜容积的雨水收集池，雨水经沉淀、净化后可根据实际需要再利用。 站内已设置初期雨水收集池，沉淀后的上层清水可根据需要回用生产。 符合 生产设备应配备可控和可操作性强的减噪装置及减噪措施，保证站区内的生产性噪声及其对生产和办公与生活区的噪声不超过国家现行有关标准规定的限值。 本项目拌合楼已选用低噪设备，并采取基础减震措施，经预测，厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 符合 9、选址可行性分析 （1）用地可行性 本项目为峨汉高速配套临时修建的综合性沥青砼拌合站和水稳拌合站项目，根据《四川省国土资源厅关于峨眉至汉源高速公路用地预审意见的函》川国土资源厅【2016】182号，本项目选址位于峨汉高速公路用地红线内，无临时占地。由于原《四川省国土资源厅关于峨眉至汉源高速公路用地预审意见的函》（川国土资源厅[2016]182号）已过有效期，乐山市金口河区自然资源局已出具相关证明（见附件），证明综合性拌合站用地属于峨汉高速红线范围内。 根据与《关于峨眉至汉源高速公路环境影响报告书的批复》（川环审批[2016]68号）及《关于峨眉至汉源高速公路环境影响报告书（重新报批）的批复》（川环审批[2019]21号）的符合性分析（详见表1-3），本项目选址与批复中相关要求相符。 因此，本项目用地符合相关要求。 （2）环境相容性 根据现场踏勘，本项目外环境关系如下： 项目厂界西南侧37-300m处为解放村居民约50户（约150人）； 项目厂界东南侧48m处为散户居民3户（约9人）； 项目厂界西南侧486-600m处为火石岗居民约15户（约45人）； 项目西北侧370-825m为大旋村居民40户（约120人）； 项目西南侧1046m处为恶鹿山村民10户（约30人）； 项目南侧1099m处为雪岗村村民10户（约30人）； 项目东南侧500-1000m处为迎春村村民10户（约30人）； 项目南侧2178m处为圆木沟村民12（约36人）； 项目东侧600m为流黄水小学，约100人； 项目北侧800-2500m为彝族乡居民，约150户（约450人）； 项目东北侧1200m为大坪村居民，约30户（约90人）； 项目东侧1300-1900m为下白岩村民，约30户（约90人）； 项目东侧1050-1640m为流黄水村村民，约50户（约150人）； 项目南侧2180-2460m为灯杆坪村民，约10户（约30人） 项目东侧1300-1500m为枕头坝村民，约40户（约120人）； 项目东侧2100-2400m为新村村民，约50户（约150人）； 项目北侧360m为大渡河； 项目北侧58m为峨汉高速2-5标段配套混凝土拌合站； 项目东北侧827m为峨汉高速2-4标段配套混凝土拌合站及散户居民10户； 项目北侧800m为铁合金厂； 项目西北侧327m为待拆的空厂房，占地约40亩； 项目东北侧260m为汽车修理厂，占地约12亩。 本项目外环境关系小结见下表。 表1-10 外环境关系一览表 序号 相对项目厂界方位 相对项目厂界距离（m） 名称 规模 备注 1 西南 37 解放村散户 约150人 / 2 东南 48 东南散户 约9人 / 3 西南 486 火石岗居民 约60人 / 4 西北 370 大旋村居民 约60人 / 5 西南 1046 恶鹿山村民 约30人 / 6 南 1099 雪岗村村民 约30人 / 7 东南 500 迎春村村民 约30人 / 8 南 2178 圆木沟村民 约36人 / 9 东 600 流黄水小学 约100人 / 10 东北 827 散户居民 约30人 / 11 北 800 彝族乡居民 约450人 / 12 东北 1200 大坪村居民 90人 / 13 东 1300 下白岩村民 90人 / 14 东 1050 流黄水村村民 约150人 / 15 南 2180 灯杆坪村民 约30人 / 16 东 1300 枕头坝村民 约120人 / 17 东 2100 新村村民 约150人 / 18 北 360 大渡河 / / 19 西北 327 废弃空厂房 约40亩 待拆 20 东北 260 汽车修理厂 约12亩 / 21 北 58 峨汉高速2-5标段配套混凝土拌合站 约40亩 临时工程 22 东北 827 峨汉高速2-4标段配套混凝土拌合站 约27亩 临时工程 23 北 800 铁合金厂 约35亩 / 根据本项目外环境关系可知，项目周边主要为居民及农田，无文物保护、风景名胜区等环境敏感目标，无重大环境制约因素。本项目距离四川大渡河峡谷国家地质公园16.5km。根据现场调查，项目厂界外50m范围内声环境保护目标有7户居民，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目为高速公路配套临时综合拌合场工程，产生的环境影响主要为废气（颗粒物、沥青烟、BaP、SO2、NOx等）、废水、噪声及固废。其中，无组织废气主要是水稳料拌合站粉尘，未被收集的沥青烟气，柴油罐挥发油气等，本项目分别以原料堆棚和封闭的水稳料搅拌厂为界外延50m划定卫生防护距离，该范围内无居民及其他敏感点。本项目采取可行性污染防治措施后，废气、废水、噪声可达标排放，固体废物妥善处置，经大气影响分析预测，无组织废气最大占标率为苯并[a]芘1.06%，对周边环境影响较小。因此，本项目建设与环境相容。 （3）基础设施建设条件 本项目所在区域内供电、供气、通讯、道路、交通等基础设施完善，基础条件良好。本项目生活污水经化粪池处理后定期抽运金口河区城市污水处理厂处理。 综上，本项目建设选址在峨汉高速用地红线范围内，周边基础设施建设条件良好，项目采取可行性污染防治措施后，废气、废水、噪声可达标排放，固体废物妥善处置，对周围影响较小，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来及产品方案 本项目为峨汉高速配套临时综合拌合场项目，该项目已于2016年取得四川省环保厅出具的批复（川环审批[2016]68号）。因峨汉高速路面工程施工时间短，任务重，路面材料紧缺，为了确保尽快顺利完成通车目标，四川公路桥梁建设集团有限公司峨眉至汉源高速公路2标段施工总承包项目路面分部司在乐山市金口河区拟投资建设本项目，以推动峨汉高速路铺筑生产任务。项目建成后将在服务期内生产160000吨水稳混合料，160000吨沥青混凝土，项目所生产的产品仅限于峨汉高速路面建设，产品方案详见下表。 表2-1 产品方案表 场地 名称 单位 产量 备注 沥青拌合站 沥青混凝土 t 160000 产品质量执行《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）有关标准规定 水稳拌合站 级配碎石垫层 t 41000 产品质量执行《混凝土质量控制标准》（GB 50164–2011） 水泥稳定碎石底基层 t 79000 水泥稳定碎石基层 t 40000 主要质量指标及技术要求见下表。 表2-2 混凝土质量标准参考指标（摘录） 拌合物性能 允许偏差 坍落度（mm） 设计值 ≤40 50~90 ≥100 允许偏差 ±10 ±20 ±30 维勃稠度（s） 设计值 ≥11 10~6 ≤5 允许偏差 ±3 ±2 ±1 扩展度（mm） 设计值 ≥350 允许偏差 ±30 表2-3 主要沥青产品质量指标（摘录） 质量 指标 稳定度 流值 饱和度 空隙率 残留稳定度 外观 技术 要求 >6kN 20~50 (0.1mm) 75~85% 3~4.5% >85% 色泽均匀，稀稠一致，无花白料、无黄烟及其它异常现象 2、项目建设内容及项目组成 本项目水稳拌合站和沥青拌合站设于K70+100左侧金口河服务区区域内，主要负责K51+760～K80+860段冷拌料和沥青混凝土拌和，预计拌和水稳混合料16万吨、沥青混凝土16万吨。场内分原料堆放区、生产区、试验室及办公生活区，共设置9个原料堆棚，配置一台600型水稳拌和机及一台4000型沥青砼拌和机。 以下对主要项目组成及项目可能产生的环境问题进行说明： 表2-4 项目组成及主要的环境问题一览表 类别 建设内容及规模 可能存在的环境问题 施工期 营运期 主体工程 沥青混凝土拌合站 位于场地东部，占地约2400 m2，采用一套间歇式沥青混合料搅拌设备（包括沥青给料系统、冷骨料给料系统、烘干系统、布袋除尘系统、搅拌系统）进行沥青搅拌，生产能力为100t/h，沥青搅拌缸、筛分系统及烘干设备均为密闭。 施工扬尘、燃油废气、设备噪声、生活污水、生活垃圾 废气、废水、噪声 水稳拌合站 位于场地西部，包括WB600型水稳拌合机1台、水泥筒仓2个，占地面积约700m2，生产能力为185t/h，车间为封闭厂房。 粉尘、噪声 辅助工程 地磅 3处，分别位于场地西南侧、南侧及东南侧车辆入口处 / 储运 工程 原料堆棚 新建原料堆棚9个，位于场地中部，采用彩钢棚封闭结构，进行碎石、砂石骨料的堆放，砂石、骨料由购买方负责运输，原料堆棚总占地面积8530m2 废气 沥青罐 设置沥青储存罐5个，位于沥青砼拌合楼处，每个罐最大储存量为100t 废气 筒仓 水稳拌合场内布置2个水泥筒仓，容量分别为100T和200T。沥青拌合场内布置2个矿粉筒仓，均为80t。 粉尘、噪声 储油罐 沥青拌合楼北侧设置2个柴油储罐存放柴油，周围设置围堰并进行重点防渗 废气 公用 工程 给水 生产和生活水均来自于山泉水，搅拌区设置蓄水池（500 m3），主要用于水稳料生产使用 / 排水 采用雨、污分流制，场地西侧新建初期雨水池（200m3），场地内雨水通过雨水沟进入初期雨水池，沉淀后的清水可回用于生产。项目食堂废水通过隔油装置隔油后和生活污水一起排入化粪池（共两处，有效容积共50m3）处理后，由金口河区和平彝族乡解放村统一管理，抽运后送至金口河区城市生活污水厂处理达标后排入大渡河。 废水 供电 在水稳拌合场地设置315kVA变压器一台；沥青拌合场架设1台1250KVA的箱式变压器、1台630KVA的变压器用于生产、生活用电。 / 环保 工程 废水 生活污水：项目食堂废水通过隔油装置隔油后和生活污水一起排入化粪池（有效容积50m3）处理后，由金口河区和平彝族乡解放村统一管理，抽运后送至金口河区城市生活污水厂处理达标后排入大渡河。 废水 车辆冲洗水：在进场道路处设置洗车池1处，配置自动清洗设备1套并配套1个沉淀池（20m3），清洗水经沉淀池沉淀后循环使用。 地面冲洗水：在场地西侧设置1座沉淀池（2格，共100m3），地面冲洗废水经排水沟汇集至沉淀池，废水经沉淀处理后取上层清水通过水泵抽出回用于地面冲洗，不外排 废气 沥青烟气及筛分粉尘：沥青罐及搅拌机呼吸口管道一起引入一套“静电捕集+两级活性炭吸附装置”进行净化，筛分粉尘由布袋除尘器处理，净化后共同由15m排气筒（P2）达标外排； 烘干粉尘及燃烧器废气：烘干筒以本身为密闭状态，烘干滚筒内粉尘直接通过风管引入设备自带的除尘系统（旋风除尘+布袋除尘）处理后通过15m高排气筒（P1）达标排放，燃烧器采用低氮燃烧，废气由15m高排气筒（P1）达标排放。 导热油炉废气：采用轻质柴油，柴油含硫率低于0.001%，导热油炉废气采用低氮燃烧器+15m排气筒（P3）达标排放。 水稳料搅拌粉尘：搅拌机设置布袋除尘器对粉尘进行收集后在拌合楼内无组织排放。 筒仓呼吸粉尘：矿粉筒仓、水泥筒仓粉尘分别由仓顶脉冲反吹式仓顶除尘器处理后达标排放 食堂油烟：油烟净化装置+屋顶高空排放 砂石骨料卸料粉尘：设置封闭式砂石骨料堆棚，并在卸料区设置喷雾降尘装置降尘及编织覆盖；物料由密闭皮带机运输 备用发电机废气：使用含硫量低的轻质柴油，并加强运行操作管理 挥发油气：设置油气回收系统处理后无组织排放 废气 固废 一般工业固废 拌合沉渣及滴漏沥青作为沥青混凝土和水稳料的生产原料，回收利用。 一般固废 除尘器回收粉尘作为原料回用生产 沉淀池沉渣收集后运往政府指定的弃渣场处置 危险废物 废活性炭、废润滑油及废油桶、废含油抹布和手套、废焦油暂存于危废暂存间（占地面积15m2），定期由有资质单位处置 危险废物 生活垃圾 场地内布置垃圾桶，生活垃圾收集后定期由环卫部门统一清运 生活垃圾 噪声 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震 噪声 地下水污染防治 重点防渗区：油罐、危废暂存间，抗渗混凝土+敷设防渗层2mm厚HDPE（高密度聚乙烯）膜，Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s 一般防渗区：主要为沥青拌合区、水稳料搅拌工作区、沉淀池、料仓等需进行地面一般防渗，使用抗渗混凝土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：主要为以上区域外的其他区域，作一般地面硬化 / 办公生活 办公生活区 位于西侧和东侧（占地面积共6691m2）包含住宿间，食堂，办公室，试验室等、生活区均为彩钢板活动板房，屋顶排水畅通且房屋四周设排水沟 生活污水、生活垃圾 3、主要生产设备 项目主要生产设备见下表所示。 表2-5 沥青拌合站主要设备一览表 系统 序号 名称 型号/规格 单机功率 数量 总功率 冷料系统 1.1 皮带给料器 / 1.5kW 6 9.0kW 1.2 集料皮带机 800mm×23m 11kW 1 11kW 1.3 料仓振动器 / 0.37kW 2 0.74kW 1.4 冷料仓格筛 150×150 / 6 / 1.5 冷料仓 18m3/仓 / 3 / 1.6 上料皮带机 800mm×9m 11kW 1 11kW 烘干系统 2.1 干燥滚筒 T300 30kW 4 120kW 2.2 燃油泵 柴油 2.2kW 2 4.4kW 2.3 燃油增压泵 / 7.5kW 1 7.5kW 2.4 轴流式风机 / 45kW 1 45kW 2.5 风门电动执行器 / 0.015kW 1 0.015kW 2.6 红外测温清吹风机 / 0.20kW 1 0.20kW 2.7 空压机 / 30kW 1 30kW 除尘系统（风量1.3万m3/h） 3.1 引风机 / 200kW 1 200kW 3.2 下箱体内螺旋 / 4kW 2 8kW 3.3 一级除尘提取螺旋 Ø273 5.5kW 1 5.5kW 3.4 一级除尘输送螺旋 Ø273 4kW 2 8kW 3.5 二级除尘提取螺旋 Ø323 7.5kW 1 7.5kW 3.6 二级除尘输送螺旋 Ø323 5.5kW 2 11kW 拌合机系统 4.1 骨料提升机 / 37kW 1 37kW 4.2 粉料提升机 / 7.5kW 1 7.5kW 4.3 振动筛电机 / 22kW 2 44kW 4.4 沥青喷洒泵 / 22kW 1 22kW 4.5 旧粉进秤螺旋 Ø219 3kW 1 3kW 4.6 粉进锅螺旋 Ø323 7.5kW 1 7.5kW 4.7 吸尘风机 / 4kW 1 4kW 4.8 粉秤振动器 / 0.04kW 1 0.04kW 4.9 搅拌器电机 / 75kW 2 150kW 4.10 空气压缩机 / 22kW 1 22kW 4.11 红外测温清吹风机 / 0.20kW 1 0.20kW 4.12 筛网吊机 / 1.5kW 1 1.5kW 沥青供给系统 5.1 热油炉 / 50kW 1 50kW 5.2 热油增压泵 / 2.2kW 2 4.4kW 5.3 沥青输送泵 / 15kW 1 15kW 5.4 沥青倒罐泵 / 15kW 1 15kW 5.5 搅拌器 / 3kw 4 12kw 5.6 沥青罐 / 100t 5 / 粉料供给系统 6.1 粉罐 / 80t 2 / 6.2 回收粉提取螺旋 Ø273 4kW 1 4kW 6.3 矿粉提取螺旋 Ø273 4kW 1 4kW 6.4 矿粉进秤螺旋 Ø273 4kW 1 4kW 6.5 仓顶除尘器 / 0.09kW 2 0.18kW 6.6 硅胶脱水装置 / 1kW 3 3kW 6.7 高架矿粉提升螺旋 Ø273 4kw 1 4kw 6.8 高架矿粉进秤螺旋 Ø273 4kw 2 8kw 表2-6 水稳搅拌站主要设备一览表 名称 规格/功率 数量 来源 水稳拌合机 WB600 1 西筑 运输车 / 15 双桥 沉淀池 2格，100m3 1 / 水泥罐 100T，200T 2 / 蓄水池 500m3 1 / 经核实，项目所采用的主要设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类及淘汰类产业，符合国家产业政策的有关要求。 产能匹配性分析：本项目沥青拌合楼设计产能100t/h，沥青拌合站年运行时间1980h，按设备满负荷情况计算总产能可达到20万吨/a，满足本项目16万吨/a沥青混凝土产品方案要求； 本项目水稳拌合机设计产能185t/h，水稳拌合站年运行时间90天，每天12小时，则满负荷情况下总产能可达到19.98万吨，满足本项目16万吨/年水稳料产品方案要求。 5、主要原辅材料及能耗情况 本项目主要原辅料及能源消耗情况见下表。 表 2-7 项目原辅材料一览表 序号 类别 名称 服务期用量 规格 储存方式 最大暂存量 来源 用途 1 原（辅）料 沥青 8500吨 70普通沥青及改性沥青 热拌场沥青罐 400t 外购、车辆运输、中国航油集团有限责任公司 沥青砼生产 2 矿粉 1120吨 / 热拌场矿粉罐 160t 外购 3 砂石骨料 150410吨 0～2.36mm，2.36～4.75mm，4.75～9.5mm，9.5～19mm 料仓 2000t 外购、车辆运输、乐山市龙腾矿业有限公司 5 柴油 290吨 / 油罐（2个，5t） 10t 外购 6 机制砂 40190吨 0～4.75mm 料仓 500t 外购自四川交投商贸有限公司 水稳料生产 7 碎石 30120吨 4.75～9.5mm 料仓 400t 8 碎石 40160吨 9.5～19mm 料仓 500t 9 碎石 40160吨 19～31.5mm 料仓 500t 10 水泥 2440吨 / 水稳拌合站水泥罐 300t 外购中航路桥集团有限责任公司 11 能源 电 12万Kw•h / / / 当地电网 / 12 水 1.5万吨 / 蓄水池 500t 山泉水 / 原辅材料性质介绍： （1）沥青 按其来源有天然沥青和人造沥青两大类，后者又有石油沥青和煤焦油沥青两类，是以烃类混合物为主要成分的黑色液体、半固体或固体物质。常见的为深棕色至黑色有光泽的无定型固体，密度1.15~1.25g/cm3，温度足够低时呈脆性，断面平整。几乎全部由多核（三环以上）芳香族化合物形成。有毒，不溶于水，黏结性、抗水性和防腐性良好。沥青可分为两大组成部分，即沥青质和树脂，此外还含有高沸点矿物油及少量含氧、硫、氮的化合物。人造沥青常是炼油或煤高温炼焦时的副产物。用作煤球和电极的黏结剂、木材防腐材料、铺路材料、炼制沥青焦和制取铵沥青炸药、炭黑油毡和石墨等。 （2）柴油 轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10-22)混合物。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配，也可由页岩油加工和煤液化制取。分为轻柴油(沸点范围约180-370℃)和重柴油(沸点范围约350-410℃)两大类。广泛用于大型车辆、铁路机车、船舰。沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之问的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。根据原油性质的不同，有石蜡基柴油、环烷基柴油、环烷劳烃基柴油等。石蜡基柴油也用作裂解制乙烯、丙烯的原料，还可作吸收油等。本项目柴油用于冷拌站装载机燃料及热拌站装载机和烘干燃烧能源。 （3）导热油 又称传热油、热载体油。以精制矿物油为基础油，加导热油添加剂配合而成。导热油添加剂由多种耐高温抗氧剂、阻焦剂、清净分散剂、防锈剂等多功能添加剂调配而成。根据《石油化工行业标准（热传导液）》（SH/T0677-1999），导热油硫含量≤0.2%，氯含量≤0.01%，闪点为216℃，无毒，本项目用于对沥青储罐保温。 6、物料平衡 本项目物料平衡表见下表。 （1）物料平衡 表2-8 项目物料平衡表 单位：t/a 场地 输入物料 输出物料 沥青拌合站 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 砂石骨料 150410 沥青混凝土成品 160000 矿粉 1120 烘干粉尘 0.003 沥青 8500 沥青烟气 0.0425 筛分粉尘 0.075 / / 矿粉筒仓粉尘 0.0002 / / 除尘器收尘 12.1868 无组织排放 0.0425 / / 滴漏沥青 1.6 / / 沉淀池沉渣 16.05 合计 160030 合计 160030 水稳拌合站 机制砂 40190 级配碎石垫层 41000 0～4.75mm碎石 30120 水泥稳定碎石底基层 79000 4.75～9.5mm碎石 40160 水泥稳定碎石基层 40000 9.5～19mm碎石 40160 筒仓呼吸口粉尘 0.0006 水泥 2440 搅拌粉尘 0.02 水 9600 沉淀池沉渣 35.25 除尘器收尘 26.0094 拌合沉渣 1.6 水分蒸发 2607.12 合计 162670 合计 162670 （2）苯并[a]芘平衡 本项目苯并[a]芘平衡如下表所示。 表2-9 项目营运期苯并[a]芘平衡表 产生 排放 产生源 产生量（t/a） 处理方式 处理量（t/a） 沥青拌合 0.0000085 排气筒（P2） 0.000000815 / / 电捕焦油器+二级活性炭 0.00000726 / 无组织排放 0.000000425 总计 0.0000085 总计 0.0000085 7、水平衡 项目用水主要包括降尘用水（堆场降尘用水、路面降尘用水）、地面冲洗用水、水稳料搅拌用水、职工生活用水等。 （1）降尘用水 ①原料堆场降尘用水 项目砂石骨料用量共301040t/a，项目拟用雾化喷嘴对骨料堆场进行喷雾控尘。每个喷头每小时用水量为0.01m3，共计18个喷头，则项目骨料堆场控尘用水总量为194.4m3/a，2.16m3/d，此部分水20%(0.43m3/d)蒸发损失，80%(1.73m3/d)进入砂石料中。 ②路面降尘用水 本项目厂区内运输道为水泥硬化路面，设置2台雾炮机进行降尘，每台雾炮机降尘用水量按1m3/h计，平均每天降尘时长按4h计，则共需8m3/d，720m3/a。全部蒸发，无废水产生。 （2）地面冲洗用水 水稳料搅拌区和沥青拌合区工作区面积共3100m2，其冲洗水量按0.01m3/m2计算，该部分用水量为31m3/d，污水产生系数按0.8计算，其废水产生量为24.8m3/d（2232m3/a）。该废水主要水质污染因子为SS，浓度约为1000mg/L。该部分废水沉淀后回用冲洗，不外排。 （3）车辆冲洗用水 为了降低机动车进出场因车轮与路面挤压过程所产生的扬尘，本项目在站场进出口设置机动车冲洗水槽，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）并结合建设单位施工经验，其机动车冲洗水用量约为0.2m3/辆，本项目车辆进出频率按20辆/d计，冲洗用水为4m3/d，其冲洗废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量约为3.2m3/d（960m3/a）。 （4）水稳料搅拌用水 根据产品设计要求，项目水稳料搅拌用水量平均为60kg/t-产品。本项目年产水稳料16万吨，平均日产水稳料1778t，则项目水稳料搅拌用水量为106.68m3/d，搅拌用水全部蒸发损失及与水泥水化结合损失。 （5）设备冲洗废水 为不影响水稳料搅拌效率，水稳料搅拌主机需每5个工作日清洗一次。根据同类项目类比，每次冲洗需用水约2.5m3/d，废水产生系数按照80%计，则废水产生量为2m3/d，进入沉淀池沉淀后清水回用冲洗，不外排。 （6）职工生活用水 项目劳动定员80人，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），乐山市属于“小城市”，职工生活用水量按160L/人·d计算，则项目生活用水量为12.8m3/d。生活污水产生系数按85%计，则项目生活污水产生量为10.8m3/d。项目生活污水经化粪池（50m3）处理后由金口河区和平彝族乡解放村统一管理，抽运后送至金口河区城市生活污水厂处理。 项目水平衡表见下图。 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 十一、劳动定员及工作制度 劳动定员：80人；员工于食堂统一用餐，场地设有住宿区。 工作制度：服务期共6个月，生产时间165天，生产时间12h/d，两班倒，每班6小时，夜间不生产，服务期内生产时间共1980h。 9、本项目厂区平面布置 本项目按照结构功能不同化分为办公生活区和生产区，分区布置。办公生活区包括办公区、住宿区、职工餐厅、厕所、浴室等。生产区分为水稳料拌合站和沥青混凝土拌合站以及配套的原料骨料堆棚、配套筒仓等。另包括试验室、配电室等附属设施，详见附图。 （1）生产区 生产区按横列式布置，按功能分为试验区、热拌站场地、料仓区、冷拌站区等四部分。 ①试验区：位于场地东侧，包括土工室、力学试验室等，主要用于成品检验。 ②沥青混凝土拌合站：位于场地中部，距离东侧居民点最近距离为91m，设有4000型沥青拌合楼1座，配备80T矿粉仓2个。 ③原料堆棚：配套砂石料仓采用轻钢结构，位于场地中部，四面彩钢围护，共9间，顶面投影面积8530m2。 ④水稳拌合站：位于场地西部，距离南侧居民最近65m，配备600型拌合机1座，搅拌机配备2个水泥罐（100T、200T）及生产信息化管理系统一套。 （2）办公、生活区 总占地面积6691m2，约10亩，位于场地西侧和东侧，包括办公楼、宿舍区、食堂等。 综上所述，项目的各个组成部分功能区划明确、合理、紧凑，便于生产经营管理；根据生产工艺的特点，设备按顺序布置，提高了生产效率；项目也靠近峨汉高速，便于成品运输；厂区整体布局紧凑，便于工艺流程的进行，项目平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产排污环节 本项目施工期主要包括场地平整、厂房建设及设备安装。本项目在施工期间将产生噪声、废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。本项目施工期工艺流程及产排污环节见下图。 图2-2 施工期流程及产污情况图 (1)施工期废气污染源 本项目施工期的大气污染主要来自施工扬尘、燃料燃烧尾气和油烟废气。 ①施工扬尘：清除施工范围内的树木、杂草等植物，施工建筑材料运输等过程会有一定量的粉状颗粒物散逸进入空气中，形成施工扬尘，此种情况在干燥大风天气较为严重。 ②燃料燃烧尾气：施工期运输车辆和以油料为动力的施工机械会排放一定量的尾气，主要污染物有NOx、CO、HC。 (2)施工期噪声污染源 本项目施工噪声包括施工机械噪声和车辆运输噪声等。施工过程将动用混凝土泵、电锯等施工机械，这些施工机械在进行施工作业时将产生噪声，这些噪声源有的是固定源，有的是现场区域内的流动源。此外，一些施工作业如搬卸、安装、拆除等也产生噪声。 (3)施工期水污染源 本项目施工期水污染源主要是施工工艺废水和施工人员生活污水。 ①施工工艺废水主要包括机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统及运输车辆冲洗废水。主要污染物包括SS、硅酸盐和石油类等； ②生活污水包括施工人员的盥洗水和厕所冲刷水。主要污染物包括SS、BOD5、CODCr和油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂等。 本项目施工期如不注意搞好工地污水的导流和排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，造成项目周边环境的污染。污水挟带的沙土可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响排水。 (4)施工期固体废弃物污染源 施工期间建筑工地会产生大量施工剩余废物料、施工人员生活垃圾等。如不妥善处理这些固体废弃物，则会污染环境，不利影响包括： ①在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，将会影响市容与交通，给城市环境卫生带来不利影响。 ②施工期将产生一定数量的施工垃圾，施工运输车辆行走市区道路，不但会给沿线地区增加车流量，造成交通堵塞，尘土的撒漏也会给城市环境卫生带来危害。 ③在堆放过程中，砂石土方等如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，施工场地的污水将会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，会造成水体污染。 ④施工人员生活垃圾若不妥善处理，容易造成恶臭影响、细菌滋生，影响周围环境及人群健康。 (5)水土流失 影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。影响本项目施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。本项目在不采取任何水土保持措施的情况下，项目施工期造成的水土流失量较大，土壤侵蚀严重。 （二）营运期工艺流程及产排污环节 1、营运期工艺流程 A、沥青混凝土拌合站 图2-3 沥青混凝土工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 沥青混凝土由石油沥青和骨料（碎石）、矿粉混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理，而后进入拌缸拌合后即成为成品。 （1）骨料预处理 ①骨料存储、供给：外购供应商已冲洗的骨料，由汽车运入厂区后堆放在骨料堆棚。生产时将满足产品需要规格的骨料从堆棚通过铲车送入冷骨料斗，然后通过密闭皮带输送式冷料给料机自动给料。骨料堆存及装卸料时会产生粉尘、噪声。 ②骨料烘干：为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前需要经过加热处理。骨料由皮带输送式冷料给料机送入烘干滚筒内，烘干滚筒采用逆料流加热方式；由柴油锅炉加热骨料干燥筒，热气在外部给滚筒间接加热，废气通过废气处理装置处理后从排气筒排出。逆流加热时烟气温度350℃。为了使骨料受热均匀，烘干滚筒不停的转动，滚筒内的提升叶片将入筒内的冷骨料不断的升起和抛下。该过程中，柴油燃烧会产生SO2、NOX和颗粒物，骨料烘干过程中会产生粉尘。 ③筛分与称重计量：将加热的骨料通过骨料提升机送到分级振动筛中进行筛分，让符合粒径要求的骨料通过，进入热料仓，经热料仓中计量装置计量后送入沥青搅拌缸；少数不合规格的骨料被分离后经专门出口排出，由骨料供应商回收破碎后重新利用。该工序会产生粉尘、噪声。 （2）沥青预处理 ①沥青预处理：沥青由专用沥青运输车通过密闭沥青管道送至沥青储罐（沥青罐内设有导热油加热盘管），本项目设置5个100t沥青储罐，使用轻质柴油加热使罐中的沥青温度保持在115～170℃。项目配置1台导热油炉用于沥青保温和沥青搅拌供热。该过程中，柴油燃烧会产生SO2、NOX和颗粒物，沥青加热罐会产生呼吸废气（沥青烟、苯并[a]芘）。 ②沥青泵送：由沥青泵密闭输送到沥青计量罐，按一定的配比称重后通过专门管道送入沥青混凝土搅拌主楼的拌缸内与骨料、矿粉混合。 （3）搅拌缸搅拌 称重计量后的热骨料和沥青进入搅拌缸，同时进入拌缸的还有矿粉（主要成分是石灰石），矿粉储存于粉料筒仓（密闭，分成上下两段，上部为矿粉粉仓，下部为回收粉粉仓），通过提升机、计量装置后通过密封螺旋输送机进入搅拌缸，送料过程中无粉尘外排。 进入拌缸的骨料、矿粉等经与沥青罐送来的热石油沥青拌合后才成为成品，整个过程都在密闭系统中进行，搅拌过程无废气外逸。 （4）成品输送 生产出料过程为间断式，废气由出料口外逸。成品由密闭沥青混凝土罐车运输至施工场地。 厂区不设成品贮仓，成品从拌缸卸料后由罐车直接运出。 B、水稳搅拌站 水稳拌合料生产线的生产工艺流程如下图所示： 图2-4 水稳拌合料工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 水稳拌合料由水泥、碎石、机制砂拌制而成。其一般流程可分为水泥存储给料、碎石、机制砂上料斗给料，而后进入搅拌机拌合后即为成品。 ①原料入场、计量投料 本项目使用原料包括水泥、碎石、砂料。水泥为散装粉料，由罐车运至搅拌站由自带的打气泵气压的作用下吹送至筒仓，经计量后运至搅拌机进行搅拌；碎石、砂料由汽车运输至砂石料堆场分区存放待用。砂石料斗设置自动计量装置，通过电脑控制料斗底部出料，由皮带机送至拌合机。该工序产生的污染主要是砂石装卸料产生的粉尘以及水泥入筒仓产生的粉尘。 ②搅拌、外运 搅拌站配套皮带传输系统，通过密闭廊道皮带传输系统将骨料提升至拌合楼搅拌机内进行拌合；粉料通过自重方式由筒仓通过密闭螺旋输送机直接输送到拌合楼搅拌机，生产用水通过管道输送进入搅拌机。水稳料制备时在卸料、搅拌过程中会产生少量粉尘，全过程会产生一定噪声。 2、运营期主要污染工序 本项目运营期间主要污染工序及污染因子见下表所示。 表2-11 本项目营运期产污工序一览表 类别 产污工序/位置 污染物名称 污染因子 废气 原料堆放及装卸料 堆场粉尘 颗粒物 骨料烘干 烘干粉尘 颗粒物 骨料筛分 筛分粉尘 颗粒物 导热油炉 柴油燃烧废气 SO2、NO2、颗粒物 燃烧器 柴油燃烧废气 SO2、NO2、颗粒物 沥青加热 沥青加热烟气 沥青烟、苯并[a]芘 水稳料搅拌 搅拌粉尘 颗粒物 水泥筒仓 筒仓粉尘 颗粒物 矿粉筒仓 筒仓粉尘 颗粒物 食堂 食堂油烟 油烟 运输 运输扬尘 颗粒物 废水 降雨 初期雨水 SS 场地冲洗 冲洗废水 SS 洗车 洗车废水 SS 员工生活 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 噪声 机械设备 设备噪声 / 固废 生产废水处理 沉淀池沉渣 一般固废 跑冒滴漏 拌合沉渣及滴漏沥青 一般固废 粉尘处理 除尘器收灰尘 一般固废 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 废气处理 捕集焦油 危险废物（HW11） 设备维护 废润滑油 危险废物（HW08） 设备维护 废润滑油桶 危险废物（HW08） 废气处理 废活性炭 危险废物（HW49） 设备维护 废含油抹布及手套 危险废物（HW49） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为峨汉高速配套临时修建的综合性沥青砼拌合站和水稳拌合站项目，选址位于峨汉高速公路用地红线内，无临时占地，此前无项目在此生产建设，故无原有环境污染问题。 图2-5 本项目场地现状图 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》：大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 （1）常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，大气常规污染物区域环境质量现状可引用近三年国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目位于乐山市金口河区，根据乐山市2020年环境质量公报中“一、城市环境空气质量”可知，2020年乐山市11个县（区、市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为11μg/m3、23μg/m3、55μg/m3和34μg/m3，均达到国家环境空气质量二级标准，一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度均值为1.1mg/m3，达到国家环境空气质量二级标准；臭氧日最大8小时滑动平均浓度为126μg/m3，达到国家环境空气质量二级标准。空气质量达标判定见下表： 表 3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ (μg/m3) 标准值/ (μg/m3) 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 11 60 18% 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 58% 达标 PM10 年平均质量浓度 55 70 79% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 34 35 97% 达标 O3 最大8h浓度的第 90百分位数 126 160 79% 达标 CO 日均浓度第 95百分位数 1100 4000 28% 达标 根据上表可知可知：2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5浓度，CO日均第95百分位浓度、O3日最大8小时滑动平均第90百分位浓度均达到环境空气质量二级标准。因此，项目所在地为达标区。 （2）特征污染物 为了更好的了解项目所在地大气环境，本项目委托四川蓉诚优创环境科技有限公司于2022年1月12日至2022年1月19日对本项目所在区域大气环境质量进行现状监测。 ①监测时间及频次 连续监测7天，每天连续采样24小时。 ②监测结果 项目区域TSP监测结果见下表所示。 表3-2 环境空气质量补充监测结果 监测点位 监测因子 监测时间 监测结果 标准限值 达标情况 项目厂界东侧约2m处（1#） TSP（mg/m³） 2022.1.12-1.13 0.159 24小时均值 0.3 达标 2022.1.13-1.14 0.171 达标 2022.1.14-1.15 0.149 达标 2022.1.15-1.16 0.148 达标 2022.1.16-1.17 0.063 达标 2022.1.17-1.18 0.111 达标 2022.1.18-1.19 0.078 达标 TVOC（μg/m³） 2022.1.12-1.13 37.2 8小时平均 600 达标 2022.1.13-1.14 36.3 达标 2022.1.14-1.15 40.9 达标 2022.1.15-1.16 14.4 达标 2022.1.16-1.17 30.3 达标 2022.1.17-1.18 50.1 达标 2022.1.18-1.19 49.5 达标 苯并[a]芘（ng/m³） 2022.1.12-1.13 ＜0.1 24小时平均 2.5 达标 2022.1.13-1.14 ＜0.1 达标 2022.1.14-1.15 ＜0.1 达标 2022.1.15-1.16 ＜0.1 达标 2022.1.16-1.17 ＜0.1 达标 2022.1.17-1.18 ＜0.1 达标 2022.1.18-1.19 ＜0.1 达标 根据监测结果可知，项目所在地区TSP、TVOC、苯并[a]芘满足标准限值；项目所在区域环境空气质量现状较好。 ③环境空气质量现状评价 本项目采用单因子标准指数法对大气环境质量进行评价，其评价模式为： 式中： Pi——污染物i的单项标准指数； Ci——污染物i的平均浓度值（mg/m3）； Coi——污染物i的评价标准（mg/m3）。 当Pi＞1时，为超标，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值愈大，受污染程度越重；当Pi≤1时，表明该评价因子符合标准要求。 环境空气评价结果见下表。 表3-3 环境空气监测值统计及评价结果统计表 单位：mg/m3 监测点位 监测因子 监测标准限值 浓度范围 Cmin-Cmax 标准指数范围 最大 浓度Pi 达标 情况 项目所在地下风向（1#） TSP（mg/m³） 24h平均 0.3 0.063-0.171 0.21-0.57 0.57 达标 TVOC（ug/m³） 8h平均 600 14.4-50.1 0.024-0.0835 0.0835 达标 苯并[a]芘（ng/m³） 24h平均 2.5 ＜0.1 0.04 0.04 达标 根据监测结果可知，项目所在区域TSP现状质量浓度监测值满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准，项目所在区域环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状监测及评价 1、区域地表水环境质量现状 根据乐山市生态环境局公布的《2020年乐山市生态环境状况公报》环境质量现状监测，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。公布网址为： http://shbj.leshan.gov.cn/shbj/hjzlgb/202108/bf89289e1d1240f38aafd9bff2ab2a16.shtml。 图3-1 《乐山市2020年4季度地表水水质状况》公告截图 乐山市设置了38个市控断面，主要集中在小支流。其中，岷江乐山段干流及其支流断面水质类别为Ⅱ～Ⅴ类；大渡河干流及其支流断面水质类别为Ⅱ～Ⅲ类；青衣江干流及支流断面水质类别为Ⅱ～Ⅲ类；马边河干流及其支流断面水质类别为Ⅱ～Ⅲ类；茫溪河干流及其支流断面水质类别为Ⅲ～劣Ⅴ类；龙溪河断面水质类别为Ⅱ类。 本项目所在地主要地表水体为大渡河，水质状况良好，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。因此，项目所在区域地表水现状判定为达标。 三、声环境质量现状评价 为了解项目周边声环境质量现状，建设单位委托四川蓉诚优创环境科技有限公司，于2021年12月9日对项目所在区域声环境质量进行现状监测。 (1)监测点位：N1项目东侧场界外，N2项目南侧场界外，N3项目西侧场界外，N4项目北侧场界外，N5东南侧厂界外48m处居民点，N6为西南侧厂界外45m处居民点，N7为西南侧厂界外38m处居民点。 (2)监测因子：昼、夜间等效连续A声级。 (3)监测频率：监测1天，昼间、夜间各一次。 (4)监测结果：项目区域噪声监测结果见下表所示。 表3-2 噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测类别 监测点位 2021年12月9日 标准限值 昼 夜 昼 夜 噪声 东厂界外1m处(1#) 57 41 60 50 南厂界外1m处(2#) 55 44 西厂界外1m处(3#) 52 47 北厂界外1m处(4#) 53 42 东南侧厂界外48m处居民点(5#) 53 43 西南侧厂界外45m处居民点(6#) 52 42 西南侧厂界外38m处居民点(7#) 54 44 (5)评价结论 监测统计结果表明，项目评价区范围昼夜声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)的2类标准。 四、生态环境质量现状 经现场调查，本项目周边未发现其他国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目环境空气保护目标为厂界外2.5km范围内的敏感点，具体如下表所示。 表3-3 本项目大气环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 保护要求 相对厂址方位 相对厂界距离(m)/高差（m） X Y 解放村散户 312941 3233814 居民 约150人 GB3095-2012 二级标准 西南 37（+21） 东南散户 313364 3233933 居民 约9人 东南 48（+26） 火石岗居民 312619 3233656 居民 约45人 西南 486（+24） 大旋村居民 313332 3234296 居民 约30人 西北 370（-56） 恶鹿山村民 312003 3233395 居民 约30人 西南 1046（+331） 雪岗村村民 313041 3232930 居民 约30人 南 1099（+714） 迎春村村民 314320 3233605 居民 约30人 东南 500（+417） 圆木沟村民 313151 3233759 居民 约36人 南 2178（+296） 流黄水小学 313741 3234232 居民 约100人 东 600（+221） 散户居民 313834 3234975 居民 约30人 东北 827（+40） 彝族乡居民 313045 3236768 居民 约450人 北 800（-114） 大坪村居民 313674 3235504 居民 90人 东北 1200（+2） 下白岩村民 314659 3234075 居民 90人 东 1300（+205） 流黄水村村民 314557 3233481 居民 约150人 东 1050（+225） 灯杆坪村民 311847 3232388 居民 约30人 南 2180（+817） 枕头坝村民 311995 3233453 居民 约120人 东 1300（-95） 新村村民 310845 3235037 居民 约150人 东 2100（-114） 2、声环境 本项目声环境保护目标为厂界外50m范围内敏感点，具体如下表所示。 表3-4 本项目环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 与最近噪声源的距离 相对厂界距离(m) X Y 解放村居民 312941 3233814 居民 约5户 GB3069-2008 2类 西南 112 37 散户居民 313364 3233933 居民 1户 东南 128 48 3、地下水环境 根据现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 经现场调查，项目周边未发现其他国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期废气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中有关限值标准；金口河区不属于大气污染物重点控制区，因此项目烘干骨料粉尘及燃烧器废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、表4中相关标准；导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值；矿粉筒仓粉尘、搅拌缸沥青烟、苯并[a]芘等废气执行国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表二中新污染源排放标准限值；水泥筒仓粉尘及水稳料搅拌粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2013)，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟标准，油气挥发的有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中无组织排放标准。具体允许排放浓度值见下表： 表-3-5 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）单位：ug/m3 污染物 区域 施工阶段 排放限值（ug/m3） 总悬浮颗粒物（TSP） 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 600 其他工程阶段 250 表3-6 《大气污染物综合排放标准》新污染源二级标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放（kg/h） 无组织排放监控浓值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 苯并[a]芘 0.30×10-3 15 0.05×10-3 0.008 ug/m3 沥青烟 75（建筑搅拌） 15 0.18 生产设备不得有明显的无组织排放存在 注：本项目排气筒高出周围200 m半径范围的建筑5 m以上 表3-8 锅炉大气污染物排放标准表3排放限值 锅炉类别 烟（粉）尘（mg/m3） 烟气黑度（林格曼度） SO2（mg/m3） NOx（mg/m3） 燃油锅炉 30 ≤1 200 250 表3-9 《工业炉窑大气污染物排放标准》排放限值 污染物 颗粒物（mg/m3） SO2（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 200 850 表3-10 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 排气筒大气污染物排放限值 大气污染物无组织排放限值 生产过程 生产 设备 颗粒物 污染物项目 限值 限值含义 无组织排放监控位置 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 20mg/m3 颗粒物 0.5 mg/m3 监控点与参照点总悬浮物颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值 厂界外20米处上风向设参照点，下风向设监控点 表3-11 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 表3-12 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） VOCs 2.0 2、废水 本项目生活污水由预处理池处理后，由金口河区和平彝族乡解放村统一管理，抽运后送至金口河区城市生活污水厂处理，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准： 表3-13 污水综合排放标准（摘录） 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH CODcr BOD5 氨氮* SS 总磷* 总氮* 动植物油 标准值 6~9 500 300 45 400 8 70 100 *氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准 3、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。 表3-14 施工噪声标准值等效声级 单位: dB(A ) 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-15 厂界噪声排放标准限值表 单位:dB（A） 类别 昼 间 夜 间 2类 60 50 4、固废 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期生活污水通过罐车运至金口河区生活污水处理厂，生产废水不外排。项目颗粒物、NOX、SO2总量控制指标建议如下： 表3-16 大气总量控制指标建议表 t/a 颗粒物 SO2 NOX 0.153 0.0054 0.798 二氧化硫： 燃烧器废气：0.166mg/m3×13000m3/h×1980h÷10-9= 0.0042t 导热油炉废气：1.067mg/m3×1157260 m3÷10-9=0.0012 t SO2总量控制指标=0.0042+0.0012=0.0054 t 氮氧化物： 导热油炉废气：102mg/m3×1157260m3÷10-9=0.118 t 燃烧器废气：26.48mg/m3×13000m3×1980h÷10-9=0.68 t NOX总量控制指标=0.118+0.68=0.798 t 颗粒物： 骨料烘干：0.115 mg/m3×13000 m3/h×2000÷10-9=0.003 t 筛分粉尘：0.25mg/m3×30000 m3/h×2000÷10-9=0.075 t 导热油炉废气：14.60 mg/m3×1157260m3÷10-9=0.017 t 燃烧器废气：2.27mg/m3×13000m3×1980h÷10-9=0.058 t 颗粒物总量控制指标=0.003+0.075+0.017+0.058=0.153 t 本项目废水总量控制指标为： 生活污水经化粪池处理后外运至金口河区城市污水处理厂： COD：（972 m3×350mg/L）×10-3=0.342t/a NH3-N：（972m3×30mg/L）×10-3=0.029t/a 废水经金口河区城市污水处理厂处理后排入外环境： COD：（972 m3×30mg/L）×10-3=0.029t/a NH3-N：（972 m3×1.5mg/L）×10-3=0.0015t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在施工阶段由于建设施工和设备安装等工程，不可避免地将对周围环境产生影响。施工期主要污染因子有：废气、废水、噪声、固体废物等。 1、废气 (1)施工扬尘 施工扬尘是施工期主要的大气污染物，在部分城市中，大气可吸入颗粒物中30%以上来自于工地施工直接扬尘或间接扬尘。 ①扬尘的产生 施工期土石方工程破坏地表结构造成大面积的地表裸露，遇风会造成地面扬尘污染，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本工程施工期大气污染源主要来源于以下几个方面：裸露场地风力扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的搬运及堆放；土方填挖及现场堆放；混凝土搅拌；施工材料的堆放及清理；施工期运输车辆行驶等。 ②扬尘防治措施 根据《乐山市扬尘污染防治条例》，贮存矿石、矿渣、砂石、水泥、煤炭、建筑垃圾、石灰等易产生扬尘的物料堆放场所应当采取下列措施防治扬尘污染： （一）采用密闭方式贮存；不能密闭的，设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者采取其他有效覆盖措施； （二）装卸物料采取密闭或者喷淋等防尘措施； （三）法律、法规规定的其他措施。 本项目施工期采取以下扬尘防治措施： A.项目施工现场，作业场地及运输车辆及时清扫、冲洗，保证场地及车辆的清洁。尤其是施工道路应采用湿法作业，洒水抑尘，临近保护目标附近应增加洒水频次。 B.工程建设期间，施工场地内临时道路尽量沿永久道路布设，并采取铺设用细石或其它功能相当的材料、定期施洒粉尘抑制剂等措施降低路面粉尘保有量，如条件成熟可采用混凝土硬化，减少运输道路扬尘产生量。 C.工程建设期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；地表压实处理并定期洒水；定期喷洒抑尘剂。 D.工程建设期间，物料、渣土运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉淀池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，驶离车辆表面不得附着污泥。物料、渣土运输车辆装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。 E.工程建设期间，建设和施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任。 总之，本项目施工期间必须采取扬尘治理措施，减少扬尘产生量。 (2)施工机械燃油废气和汽车尾气 项目施工机械燃油废气主要来源于施工机械；汽车尾气则主要由运输车辆产生。燃油废气及汽车尾气产生量均较小，且属间断性、分散性排放，只要选用达标设备，燃油废气和汽车尾气经自带尾气净化装置处理后可实现达标排放。因此，基本可不考虑其影响。 综上所述，在采取了上述防治措施后，本项目施工期废气可得到有效控制，能够实现达标排放。 2、废水 施工期的废水包括建筑施工人员的施工废水和生活污水。施工废水、生活污水按有关要求进行处理，不得直接排入农田、河流和渠道。其他施工废水采取过滤、沉淀处理后回用。 (1)施工废水 施工废水主要来源于混凝土养护、混凝土搅拌、施工机械和运输车辆冲洗等，主要以SS污染为主，浓度为420~1100mg/L。施工废水可修建简易沉淀池，经沉淀处理后回用，不外排。 (2)生活污水 施工期间按日均施工人员30人计，施工人员均不在项目区食宿，生活用水量按40L/人·天计，则生活用水量为1.2m3/d。施工人员生活污水产污系数为85%，则生活污水产生量为1m3/d。生活污水经依托就近农户的化粪池处理后用于周围耕地施肥。 3、噪声 (1)施工期噪声源 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备以及运输车辆。施工常用的机械设备有：装载机、挖掘机、振捣棒以及运送建材、渣土的载重汽车等，均系强噪声源。项目主要施工机械产噪情况见下表。 表4-1 各施工阶段主要噪声源情况 序号 机械类型 声源特点 距离设备5m处噪声值 1 运输车辆 流动不稳态源 85 2 装载机 不稳态源 90 3 挖掘机 不稳态源 85 4 振捣棒 不稳态源 84 5 空压机 稳态源 85 (2)治理措施 A.选用低噪设备，并及时对设备进行维修检修； B.合理平面布局，尽量将空压机等固定强噪声设备布设于项目东南侧，并设置简易隔声房； C.合理布置施工交通及运输路线，合理组织机械施工，尽量减少同时运行的设备数量； D.合理安排作业时间，夜间禁止施工(22:00~6:00)，避免施工噪声扰民； E.严格进行施工人员管理，文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷。 综上，在采取上述措施的基础上，施工期场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)标准要求。 4、固废 (1)弃土 本项目弃土主要来源于项目场地平整和建构筑物基础开挖，场地平整时采取挖高填低方案减少土石方量。结合项目地形及设计资料，项目复耕土取原土层30cm，共需表土25425m3，开挖表土全部回用种植复耕，因此本项目无弃土。 (2)建筑垃圾 建筑垃圾来源于项目建设过程中的建筑垃圾，主要包括废弃的混凝土块、砖头、水泥袋、铁质弃料、木材弃料等。 建筑垃圾应分类回收，木材、钢筋等可回收物尽量回收利用，无法利用的应在施工现场设置临时建筑废物堆放场集中堆存后送至弃渣场处置。建筑垃圾堆放场应设置明显标识，并采取防流失、防冲刷措施。运输过程不得超限超载，应采用密闭运输车辆或用篷布遮盖车厢，防止运输途中出现逸散、扬尘。 (3)生活垃圾 生活垃圾应集中堆放，施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理厂处置。 综上，施工期固体废物均得到了合理处置，去向明确，不会产生二次污染，对周围环境影响轻微。 5、生态环境保护措施 本项目施工过程和材料临时堆场等都会对地表原生土石及地貌扰动，造成土体凝聚力减弱、可蚀性增强，加之地表植被因上述原因遭到破坏，遭遇雨水冲刷会造成一定程度的水土流失。建设单位通过合理安排施工时间，加强管理，建设前修建排水沟和对施工道路路面硬化，及时裸露地表进行硬化或绿化，施工期尾期做好施工场地、各个堆场的迹地恢复措施后，可将施工活动对建设区域的生态影响程度降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据生产工艺，沥青混凝土生产过程中，沥青混凝土搅拌、骨料筛分的过程均在密闭的拌合机中进行，过程中无粉尘、沥青烟外溢，因此该过程中废气主要为成品出料口沥青烟气、沥青储罐呼吸口沥青烟气、骨料烘干粉尘、导热油炉废气（SO2、NOX、烟尘）、燃烧器废气（SO2、NOX、烟尘）。水稳料生产过程中主要产生搅拌粉尘、筒仓顶呼吸孔粉尘。厂区骨料堆放及装卸料过程会产生无组织粉尘，柴油储罐会产生卸油废气。具体分析如下。 （1）有组织废气 ①烘干粉尘及燃烧器废气（排气筒P1） A、源强核算 烘干粉尘：根据生产工艺，骨料烘干过程中会产生粉尘，在滚筒烘干及旋转的过程中会产生粉尘，《逸散性工业粉尘控制技术》中第二十二章规定的数据源强，装水泥、砂和粒料入搅拌机的产尘量约为0.02kg/t原料，本项目砂石骨料消耗量为150410t，则烘干过程粉尘产生量约3t/a（生产时间1980h）。 燃烧器废气：项目骨料烘干加热时使用燃烧器进行加热，原料为轻质柴油，柴油燃烧将产生含NOx、SO2等污染物的烟气。根据普通柴油国家标准（GB252-2015），2018年后柴油含硫量≤0.001%，根据拌合楼烘干筒设备参数，燃油消耗量为1.5kg/吨骨料，本项目使用骨料150410t/a，则项目燃烧器用柴油量为225t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉”中的数据计算，本项目燃烧器燃油废气产生量详见下表： 表4-14 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 蒸气/热水/其他 轻油 室燃炉 所有规模 废气量 标立方米/吨-原料 17804 二氧化硫 千克/吨-原料 19S 烟尘 千克/吨-原料 0.26 氮氧化物 千克/吨-原料 3.03 注：本产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S%）为3.0%，则S=3，本次取S=0.001。 B、治理措施 烘干筒本身密闭状态，烘干滚筒内粉尘直接通过风管引入设备自带的除尘系统（旋风除尘+布袋除尘）中处理后同净化后的搅拌废气一起通过15m排气筒（P1）达标排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119—2020)表A.5，“旋风除尘+布袋除尘”为骨料烘干废气颗粒物的可行技术。 C、达标排放情况 设备自带引风机风量13000m3/h，烘干滚筒均处于密闭状态，烘干废气收集效率按照100%计，除尘效率不低于99.9%，废气排放情况见下表所示。 燃烧干燥废气排放达标情况 编号 排气筒高度 污染物 产生 速率 kg/h 收集效率 处理措施 处理效率 排放情况 标准限值 浓度 mg/m³ 速率 kg/h 浓度 mg/m³ 1# 15m 颗粒物 1.502 100% 旋风除尘+ 布袋除尘 99.9% 0.115 0.0015 200 SO2 0.029 100% / / 0.166 0.029 850 NO2 0.34 100% / / 26.48 0.34 / 由上表可知，粉尘、二氧化硫排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、表4中相关标准中。 ②沥青烟气及筛分粉尘（排气筒P2） A、源强核算 沥青烟气：本项目先通过导热油炉加热沥青罐，再经由沥青泵将沥青罐中沥青送入搅拌缸中，因此在沥青加热、混合搅拌以及出料工序均会产生沥青烟，由于整个加热、沥青输送和搅拌均在密闭的设备中进行，因此沥青烟主要在搅拌缸卸料口排放；同时，沥青罐呼吸口也会产生沥青烟。参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷及《有机化合物污染化学》，关于沥青加热过程的产污系数，可知沥青烟气产生量一般为0.10~0.15kg/t，本次取值0.1kg/t，本项目沥青的使用量为8500t，则沥青烟产生量为0.85t；经查阅相关资料《沥青使用过程中对环境的影响研究》（中国石油大学博士学位论文，才洪美，2010年4月)，沥青烟气中含苯并芘约0.001%，则本项目苯并[a]芘产生量为0.0085kg/a。 筛分粉尘：本项目振动筛分为密闭设备，振动筛分时会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“破碎、筛分”工序产尘系数0.05kg/t，因无破损工序，因此振动粉尘产尘系数取值50%，即0.025kg/t，本项目砂石年用量为150410t，则颗粒物产生量约为7.52t/a，产生速率为3.76kg/h。 B、治理措施 搅拌缸搅拌过程为密闭状态，出料口的沥青烟气有侧吸式集气罩收集后，与呼吸口集气管收集沥青罐呼吸烟气共同引入废气处理装置“电捕焦油器+二级活性炭”，净化后的气体由排气筒P2达标排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119—2020)表A.5，“电捕焦油器+活性炭吸附”为沥青混凝土生产过程中沥青烟气、苯并[a]芘的治理可行技术。 本项目振动筛分为密闭设备，筛分粉尘由设备呼吸口连接的风管引入布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P2）达标排放。 C、达标排放情况 根据拌合楼设计参数，设计引风机风量为30000m3/h，筛分系统及搅拌缸均处于密闭状态，出料口及沥青罐废气收集效率按照95%计，布袋除尘器处理效率不低于99.9%；参考《静电捕集法在沥青烟气治理中的应用》，沥青烟气静电捕集效率可达到95%；两级活性炭吸附装置对于苯并[a]芘的治理效率可够达到90%。 因此本项目拌合废气中沥青烟排放速率为0.02kg/h，苯并[a]芘排放速率为4.25×10-7kg/h，颗粒物排放速率为3.76×10-5kg/h。废气排放情况详见下表。 沥青呼吸拌合废气排放达标情况 编号 排气筒高度 污染物 产生速率kg/h 收集效率 处理措施 处理效率 排放情况 标准限值 浓度 mg/m³ 速率 kg/h 浓度 mg/m³ 速率 kg/h 2# 15m 颗粒物 3.76 100% 布袋除尘器 99% 1.25 0.0376 120 3.5 沥青烟 0.425 95% 电捕焦油器+活性炭吸附 95% 0.67 0.02 75 0.18 苯并[a]芘 4.25×10-6 90% 1.35×10-5 4.04×10-7 0.30×10-3 0.05×10-3 综上，本项目2#排气筒排放的颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。 ③导热油炉废气（排气筒P3） A、源强核算 项目沥青罐加热时使用导热油进行加热，而导热油热源来源于导热油炉，导热油锅炉原料为轻质柴油，柴油燃烧将产生含NOx、SO2等污染物的烟气，项目拟选用轻质柴油，根据普通柴油国家标准（GB252-2015），2018年后柴油含硫量≤0.001%，根据导热油炉设备型号要求的燃料耗量，柴油用量为32.5kg/h，工作时间折合1980h，则项目拌合站用柴油量为65t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉”中的数据计算，本项目燃油废气产生量详见下表： 表4-4工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃油工业锅炉 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 蒸气/热水/其他 轻油 室燃炉 所有规模 废气量 标立方米/吨-原料 17804 二氧化硫 千克/吨-原料 19S 烟尘 千克/吨-原料 0.26 氮氧化物 千克/吨-原料 3.03 注：本产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S%）为3.0%，则S=3，本项目取S=0.001。 B、治理措施 建设单位对燃油导热油炉设置低氮燃烧器，导热油炉废气通过低氮燃烧器处理后通过15m高排筒排放（排气筒P3）。 低氮燃烧器原理：一般燃料燃烧所生成的NOx主要来自两个方面：一是燃烧所用空气（助燃空气）中氮的氧化；二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中热分解再氧化。在大多数燃烧装置中，空气中的氮是NOx的主要来源，我们将此类NOx称为“热反应NOx”。NOx是由燃烧产生的，而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响，因此可以通过改进燃烧技术来降低NOx，其主要途径如下： 选用N含量较低的燃料，包括燃料脱氮和转变成低氮燃料； 降低空气过剩系数，组织过浓燃烧，来降低燃料周围氧的浓度； 在过剩空气少的情况下，降低温度峰值以减少“热反应NOx”； 该项目采用柴油作为热源，采用低氮燃烧器，通过调节燃烧空气和燃烧头，可以获得最佳的燃烧参数，从而降低NOx产生，根据资料显示，采用低氮燃烧器，可以降低约40%的氮氧化物产生量。 C、达标排放情况 采取上述治理措施后，本项目运营期间导热油炉废气污染物产生及排放情况见下表。 表4-5运营期导热油炉废气产生及排放量 污染物指标 产生量t/a 产生浓度 mg/Nm3 末端治理技术 排放速率kg/h 排放浓度 mg/Nm3 排放量t/a 排放标准 mg/Nm3 排气筒 废气量 1157260 m3 / / / / 1157260 m3 / 15m（3#排气筒） 烟尘 0.017 14.60 / 0.008 14.60 0.017 30 二氧化硫 0.0012 1.067 0.0006 1.067 0.0012 100 氮氧化物 0.197 170.19 低氮燃烧器 0.059 102 0.118 200 根据计算结果知本项目燃油导热油锅炉排放的氮氧化物为102 mg/m3，二氧化硫排放量为1.067mg/m3、颗粒物排放量为14.60mg/m3，燃油导热油锅炉废气排放能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值：SO2≤200mg/m3、NOX≤250mg/m3、颗粒物≤30mg/m3。 （2）无组织排放粉尘 ①原料堆棚粉尘 源强核算：本项目原料堆棚产生的粉尘包括装卸扬尘及风蚀扬尘。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业源中的“附表2 工业源固体物料堆存颗粒物核算系数手册”，本项目库房粉尘产生量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； NC指年物料运载车次（单位：车/a）； D指单车平均运载量（单位：t/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，本项目位于四川省，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录1，a取0.0006。b指物料含水率概化系数，库房堆存的物料参考“各种石灰石产品”，b取0.0017； 本项目原料运输量约为309530t/a，车型以重卡满载重量25t计，则年平均需卡车运输12381辆次。 Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：kg/m2）；本项目原料库房堆存的物料为“各种石灰石产品”，Ef取3.6062； S指堆场占地面积（单位：m2），本项目原料库房面积共计8530m2。 经计算，本项目库房粉尘产生量为61.7 t/a（28.56kg/h）。 治理措施：本项目原料堆棚共9个，分别为单独的彩钢棚，本项目设置封闭厂房，堆棚上方设置喷雾装置进行喷雾降尘，骨料设有编织覆盖，防止扬尘，具体如下。 4-8 堆场堆存、装卸扬尘治理措施 序号 治理措施 1 堆场采取密闭式彩钢棚设计，顶部设置喷雾装置，原料覆盖防尘网 2 地面粉尘及时清理，及时清扫，防止二次扬尘污染 3 建设单位严格遵守当地相关的扬尘污染防治管理办法，做好扬尘防护工作，风速大于四级时应停止生产 4 装卸作业布置上尽量减少物料的转运点，减少物料飞扬的机会 5 重污染天气预警期间禁止生产活动 排放情况：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业源中的“附表2 工业源固体物料堆存颗粒物核算系数手册”附录4及附录5，本项目原料堆棚粉尘的产生、治理及排放情况见下表。 表4-9 原料堆棚粉尘产排情况一览表 产污环节 产污位置 产生情况 治理措施及效率 排放情况 t/a kg/h t/a kg/h 装卸料、风蚀扬尘 原料堆棚 61.7 28.56 封闭厂房（99%）+覆盖编制（86%）+出入车辆冲洗（78%） 0.019 0.008 由上表可知，采取上述措施后其扬尘能得到有效衰减，特别是通过洒水降尘的方式，不仅使物料含水率增加，减少了自身扬尘产生量；更能有效的减少堆存、装卸过程扬尘产生量。 ②水稳料搅拌粉尘 源强核算：水稳料生产时，搅拌机配料与混合时会产生粉尘。此工序粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造(含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造)混凝土制品——物料混合搅拌产排污系数确定，项目物料混合搅拌工序工艺废气量为25Nm3/t-产品、颗粒物为0.13kg/t-产品。 本项目年产水稳料约16万吨，则此工序粉尘产生量20.8t/a，工艺废气产生量为4000000Nm3，因而，产生浓度为5200mg/m3，废气产生速率9.63kg/h。 治理措施及达标性分析：本项目拟将搅拌主机和配料机设置在封闭的搅拌楼内，项目皮带输送和搅拌机均全封闭，搅拌机设置布袋除尘器对粉尘处理后无组织排放。袋式除尘器的净化效率为99.9%，则粉尘经处理后，排放浓度为5mg/m3，排放量为0.02t/a，排放速率为0.01kg/h。采取上述措施处理后，粉尘排放速率和浓度可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2013)）中“水泥仓及其他通风生产设备”排放浓度限值20mg/m3的要求。 ③筒仓顶呼吸孔粉尘 A、源强核算 源强核算：冷拌站配备2个水泥罐（100t、200t），沥青拌合站配套2个80t矿粉罐。根据设计，粉料均采用密封输送的方式输送至筒仓，气力输送过程中筒仓排气将带走大量的粉尘，进料过程采用气压输送，其筒仓内压力大于大气压，为了保持压力平衡，一般在筒仓顶部设置排气孔，其排气过程将会有粉尘产生，属间断排放，仓顶除尘器距地面高度约20m。加料时间根据罐车的载重（25t），每车加料时间约为10min。筒仓配备一套仓顶脉冲除尘器，处理后通过排气筒排放至大气环境。 在粉料装料进筒仓过程中，由于粉料通过管道进入筒仓时，粉料通过气力输送将粉料送至筒仓，此时粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的放空孔中排出。矿粉筒仓呼吸粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“装水泥入搅拌机”，粉尘产量为0.02kg/t物料。 在运营期100T水泥罐加料13次/a，每次加料按60min计，100T筒仓（1#）加料共计约13h，200T水泥罐加料6次/a，每次加料按120min计，200T筒仓（2#）共计约12h，；在运营期矿粉筒仓（单个）加料7次/a，每次加料按32min计，2个筒仓共计约7.5h。 本项目100T水泥罐年投料1300t，粉尘产生量为0.26t/a，产生速率为20kg/h；本项目200T水泥罐年投料1200t，粉尘产生量为0.24t/a，产生速率为20kg/。 本项目矿粉用量共计1120t/a，则此工序粉尘产生量共0.224t/a，产生速率为14.9kg/h。 治理措施及排放情况：水泥、矿粉均为筒仓储存，每个筒仓均安装1套脉冲式除尘器，除尘效率99.9%（共计4套），除尘器处理后由除尘器排口达标排放。 本项目粉料筒库产生的粉尘经脉冲布袋收尘设备处理后，项目100T水泥筒仓和200T水泥筒仓呼吸孔粉尘排放速率分别为0.02kg/h、0.02kg/h，排放量分别为0.0003t/a、0.0003t/a；单个矿粉筒仓呼吸孔粉尘排放速率0.015kg/h，排放量0.0001t/a。 项目筒仓粉尘的产生及排放情况如下表： 表4-7 筒仓粉尘产生及排放情况 污染源 粉尘产生量（t/a） 除尘效率 （%） 粉尘排放量（t/a） 排放速率 （kg/h） 100T水泥筒仓 2.71 99.9 3×10-4 0.02 200T水泥筒仓 2.51 99.9 3×10-4 0.02 矿粉筒仓1 1.17 99.9 1×10-4 0.015 矿粉筒仓2 1.17 99.9 1×10-4 0.015 ④备用发电机废气 本项目装有1台100KW的柴油发电机作为应急昼间备用电源。发电机房设在项目南侧。柴油发电机采用含硫量小于0.035%的柴油作燃料，按单位耗油量220g/KW•h计，按每年发电2次，每次运行6小时计，年耗油量为0.264t/a。燃油烟气主要污染物的排放量见下表。 表4-10 柴油发电机燃油烟气主要污染物的排放量 污染物 SO2 NO2 CO 系数（kg/t） 3.3 11 10.25 年污染物排放量（t/a） 0.00087 0.0029 0.0027 治理措施：使用含硫量低的轻质柴油，并加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，废气经专用排烟管道排放，其烟气烟色可达林格曼黑度0-1级标准。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，对环境影响较小。环评要求建设单位根据《乐山市重污染天气预防和应急预案（2017年第二次修订）》（乐府办函[2017]69号）适当调整工作制度，必要时停止生产活动，骨料加工各工段需设置在封闭厂房，并设置喷雾装置。 ⑤食堂油烟 厂区设置食堂一处，设置灶头4个，食堂运营产生少量油烟。 产生情况：本项目食堂就餐人数160人次/d，根据类比调查资料，人均食用油日用量约30g/（人∙次），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%，平均每天工作时间为4h。则厂区食堂日油烟产生量为144g，年产油烟为25.92kg。 治理措施及达标分析：根据《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中要求，净化设施最低去除效率为75%。本项目食堂设置去除率不低于75%的油烟净化装置。 由于本项目食堂最高为15m，故本项目产生的油烟可经油烟净化装置净化处理后引至楼顶厨房烟道排放。油烟净化装置净化效率75%，单个灶台风机风量2400m3/h。食堂油烟排放量为0.0065t/a，排放速率为9g/h，排放浓度为0.94mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的限值要求（2.0mg/m3）。 ⑥挥发油气 产生情况：柴油储罐在卸油（大呼吸）、储油（小呼吸）过程中产生挥发油气，属于非甲烷总经类。根据《散装液态石油产品损耗标准》，关于储油过程损耗计算中明确提出卧式罐的储存损耗可忽略不计，本项目采用双层卧式罐油罐，故储存损耗忽略不计。本项目挥发油气主要来自于卸油过程产生。 根据《散装液态石油产品损耗标准》，项目所在区域属于A类区，卸油过程中柴油损耗率为0.05%。本项目柴油用量为290t/a，则卸油过程中损耗量为0.15t/a，本项目设置2个5t储罐，每三天需加满储油罐，单次卸油时间为2h，共计60h/a，则油气挥发速率为2.5kg/h。 治理措施：本项目运营过程中卸油过程设置1套一次油气回收装置，对卸油时挥发的有机废气进行回收，油气回收率约99%，则本项目油气排放情况为0.0015t/a，0.025kg/h。 未被收集的废气 沥青罐呼吸废气及沥青搅拌缸出料口废气收集效率为95%，未被收集的5%废气以无组织形式排放，故沥青呼吸拌合废气未收集沥青烟排放速率为0.021kg/h，排放量为0.0425t/a；苯并[a]芘排放速率为4.037×10-7kg/h，排放量为8.075×10-7t/a。 运输扬尘 本项目物料运输过程中会产生间断性无组织扬尘，本次环评要求建设单位在物料运输过程中使用合规车辆，运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。同时注意路面洒水，加强扬尘防治。在落实相关防治措施的情况下，道路运输扬尘对周边居民影响较小。 表4-11 本项目废气污染物产生、治理和排放情况表 产生源 污染物 产生情况t/a 收集及治理措施 排放情况 排放量t/a 排放速率kg/h 浓度 mg/m3 骨料烘干 粉尘 3.058 旋风除尘+布袋除尘 15m排气筒（P1） 0.003 0.0015 0.115 SO2 0.0042 / 0.0042 0.029 0.166 NOX 0.68 / 0.68 0.34 26.48 筛分粉尘 颗粒物 7.52 布袋除尘器 15m排气筒（P2） 0.075 0.0376 1.25 沥青加热烟气 沥青烟 0.85 电捕焦油器+二级活性炭 0.0425 0.02 1.37 苯并[a]芘 0.0000085 8.5×10-7 4.25×10-7 1.42×10-6 导热油炉废气 烟尘 0.017 低氮燃烧器 15m排气筒（P3） 0.017 0.008 14.60 SO2 0.0012 0.0012 0.0006 1.067 NOX 0.197 0.118 0.059 102 水稳料搅拌粉尘 颗粒物 20.8 布袋除尘器 无组织 0.02 0.01 5 筒仓(100t) 颗粒物 2.71 脉冲式反吹除尘器 无组织 3×10-4 0.02 / 筒仓(200t) 颗粒物 2.51 无组织 3×10-4 0.02 / 筒仓(80t) 颗粒物 1.17 无组织 1×10-4 0.015 / 筒仓(80t) 颗粒物 1.17 无组织 1×10-4 0.015 / 食堂 油烟 0.012 油烟净化装置 无组织 0.0065 9 0.94 原料堆棚粉尘 颗粒物 61.7 封闭厂房+覆盖编织+车辆冲洗 无组织 0.019 0.008 / 柴油发电 SO2 0.00087 / 无组织 0.00087 0.00278 / NOX 0.0029 0.0029 0.00928 / CO 0.0027 0.0027 0.00864 / 挥发油气 VOCs 0.15 油气回收系统 无组织 0.0015 0.025 / 未收集废气 沥青烟 0.0425 / 无组织 0.0425 0.021 / 苯并[a]芘 8.075×10-7 / 无组织 8.075×10-7 8.075×10-7 / 表4-12 排放口基本情况表 编号及名称 排气筒高度/m 排气筒内径/m 出口温度/℃ 类型 地理坐标 X Y 排气筒P1 15 0.3 230 一般排放口 313010 3233967 排气筒P2 15 0.6 65 一般排放口 313184 3233974 排气筒P3 15 0.3 230 一般排放口 313185 3233977 当设备开、停机或环保设施处理效率不能达到相应标准时，污染物不能得到有效处理，则非正常排放时污染物排放如下表所示： 表4-13 污染源非正常排放量核算表 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间 年发生频次 应对措施 排气筒P1 环保设施故障或不能正常运行 颗粒物 4 5.2 0.5h 1次 立即停产，待环保设施正常运行后再开工 SO2 0.266 0.91 0.5h 1次 NOX 42.54 10.62 0.5h 1次 排气筒P2 粉尘 2.5 0.752 0.5h 1次 沥青烟 7.1 0.213 0.5h 1次 苯并[a]芘 7×10-5 2.12×10-6 0.5h 1次 排气筒P3 颗粒物 3.65 3.15 0.5h 1次 SO2 0.266 0.23 0.5h 1次 NOX 42.54 36.76 0.5h 1次 环评要求建设单位应加强管理，定期对设备尤其环保设施进行维护检修，保证其处理效率，避免事故排放对大气环境产生影响。 监测计划： 根据《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119—2020)，结合本项目的项目特点，本项目为临时工程，项目服务期内环境监测内容包括污染源监测和环境质量监测，监测计划见下表。 表4-14 环境管理与监测计划（污染源） 污染源 监测位置 监测项目 执行标准 监测频率* 有组织废气 排气筒P1 颗粒物 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、表4中相关标准 每季度一次* SO2 NOX 排气筒P2 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表二中新污染源排放标准 每季度一次* 沥青烟 苯并[a]芘 排气筒P3 颗粒物 《锅炉大气污染物排放标准》（GB18071-2014）中表2排放限值 每季度一次* SO2 NOX 无组织 项目上、下风向 颗粒物 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2013)） 每季度一次* VOCs 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） 每季度一次* 注：*《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）要求“水泥筒仓及其他通风生产设备的排气筒”监测频次为两年一次，《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）废气监测频率为半年至一年一次，因本项目服务期仅6个月，故调整为每季一次 2、废水 项目废水主要包括初期雨水、地面冲洗废水、车辆冲洗废水和生活污水。 （1）初期雨水 项目占地面积较大，其雨季期间初期雨水可能对项目所在区域地表水造成一定的影响。根据四川省住房和城乡建设厅、四川省气象局《关于转发〈住房城乡建设部中国气象局关于做好暴雨强度公式修订有关工作的通知〉的通知》（川建城发〔2014〕396号）要求，乐山市住建局规划编制科委托上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司编制了《乐山市城市暴雨强度公式修订报告》，其初期暴雨量计算公式如下。 式中：i—暴雨强度计算值，mm/min； P—设计重现期，a，取1； t—设计降雨历时，min，取15min； 由上式估算，其乐山区域初期暴雨强度i为1.36mm/min。 本项目暴雨强度i为1.36mm/min，本项目厂区总集雨面积约为5000m2，因此本项目初期雨水量为102m3/次。环评要求本项目设置的雨水沟，初期雨水经雨水沟排入初期雨水池（200m3），满足初期雨水的收集要求。 治理措施：评价要求，建设单位应对站场内进行地面硬化，并采取防渗处理，同时沿项目占地红线修建截留沟，雨季期间，初期雨水可通过硬化后的地面汇入截留沟。同时，建设单位在低洼处修建初期雨水池200m3，满足项目初期雨水收集要求。其收集后的初期雨水经沉淀后可用于水稳料生产，不外排。 （2）地面冲洗废水 源强核算：水稳料搅拌和沥青拌合楼工作区面积为3100m2，其冲洗水量按0.01m3/m2计算，该部分用水量为31m3/d，污水产生系数按0.8计算，其废水产生量为24.8m3/d（2232m3/a）。该废水主要水质污染因子为SS，石油类，SS浓度约为1000mg/L，石油类约为10mg/L。 治理措施：废水经废水收集地沟（断面30cm×30cm，砖混结构，坡度1%）收集后进沉淀池（2格，共100m3）沉淀后回用于地面冲洗过程，不外排。 （3）车辆冲洗废水 为了降低机动车进出场因车轮与路面挤压过程所产生的扬尘，本项目在站场进出口设置机动车冲洗水槽，根据建设单位施工经验，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）并结合建设单位施工经验，其机动车冲洗水用量约为0.2m3/辆，本项目车辆进出频率按20辆/d计，冲洗用水为4m3/d，其冲洗废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量约为3.2m3/d（288m3/a）。 治理措施：洗车废水经收集后直接进入洗车沉淀池（2格，共20m3）沉淀后回用于洗车，不外排。 （4）设备冲洗废水 为不影响水稳料搅拌效率，水稳料搅拌主机需每5个工作日清洗一次。根据同类项目类比，每次冲洗需用水约2.5m3，则90个工作日共清洗18次，搅拌机冲洗用水量为45m3/a，废水产生系数按照80%计，则废水产生量为36m3/a，其主要水质污染因子为SS，类比同类型企业调查，SS浓度大致3000mg/L。 治理措施：设备冲洗废水经废水收集地沟（断面30cm×30cm，砖混结构，坡度1%）收集后进沉淀池（2格，共100m3）沉淀后回用于冲洗过程，不外排。 （5）职工生活污水 项目劳动定员80人，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），乐山市属于“小城市”，职工生活用水量按160L/人·d计算，则项目生活用水量为12.8m3/d。生活污水产生系数按85%计，则项目生活污水产生量为10.8m3/d。项目生活污水经化粪池（50m3）处理后由金口河区和平彝族乡解放村统一管理，抽运后送至金口河区城市生活污水厂处理。 生产废水不外排可行性分析： （1）设备及地面冲洗废水：废水经废水收集地沟（长50m，断面30cm×30cm，砖混结构，坡度1%）收集后进入沉淀池，废水最大产生量为17.7 m3/d，流入沉淀池（2格，共100m3）沉淀后上清液回用于冲洗过程，不外排。 （2）车辆冲洗废水：洗车废水产生量为3.2m3/d，经收集后直接进入洗车沉淀池（2格，共20m3）沉淀后回用于洗车，不外排。 根据《再生水水质标准》（SL 368-2006）标准，具体数值详见下表。 表4-15 再生水利用于工业用水控制项目和指标限值 序号 控制项目 洗涤用水 1 色度（度） ≤30 2 浊度（NTU） ≤5 3 pH值 6.5~9.0 4 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） ≤450 5 悬浮物（SS）（mg/L） ≤30 6 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L） ≤30 7 化学需氧量（CODCr）（mg/L） ≤60 8 溶解性总固体（mg/L） ≤1000 9 氨氮（mg/L） ≤10.0 10 总磷（mg/L） ≤1.0 11 铁（mg/L） ≤0.3 12 锰（mg/L） ≤0.1 13 粪大肠菌群（个/L） ≤2000 综上，本项目生产废水主要为地面冲洗废水和车辆冲洗废水，均可经沉淀池沉淀后回用，达到再生水利用于工业用水控制项目和指标限值；沉淀池容积足够容纳生产废水，本项目生产过程中水稳料搅拌等工序对水质要求并不严格，因此本项目生产废水经沉淀后作为回用水是可行的。 废水治理依托可行性分析： 本项目新建化粪池有效容积共计50m3，远大于生活污水排放量10.8m3/d，生活污水由预处理池处理后由金口河区和平彝族乡解放村统一管理，抽运后送至金口河区城市生活污水厂处理达标后排入大渡河。 金口河区城市污水处理厂总占地面积13亩，现服务面积约有2平方公里，服务人口1.9万人，城区污水处理率达96％。目前该厂已在原一期工程基础上启动提标扩容二期工程建设，新建一体化氧化沟、储泥池、反硝化滤池等设施，采用一体化氧化沟+高效沉淀池+深床反硝化滤池污水处理工艺，日处理污水能力由原2500m3/d增至现5000m3/d。污水处理厂出水水质标准为《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》表1标准，对于该标准中未列出的污染物，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）及其修改清单中一级A标准，受纳水体为大渡河。 本项目生活污水排放量10.8m3/d，占金口河区城市污水处理厂设计规模0.22%，金口河区城市污水处理厂有足够的容量容纳本项目污水，且本项目生活污水通过处理后水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，因此项目生活污水通过罐车排入金口河区城市污水处理厂不会对地表水环境造成明显影响，措施合理可行。 综上所述，项目废水处理得当，去向明确，不会对区域地表水环境造成明显的影响。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-16 废水类别、污染物控制项目及污染治理设施一览表 废水类别 污染物种类 排放去向 污染治理设施 排放口类型 污染治理设施名称 工艺 处理能力 是否为可行性工艺 初期雨水 SS 不外排 初期雨水池（200m³） 沉淀 200m³/d 是 不排放 冲洗废水 SS 不外排 沉淀池（100m3） 沉淀 100m3/d 是 不排放 洗车废水 SS 不外排 沉淀池（20m3） 沉淀 20m3/d 是 不排放 生活污水 COD、BOD5、NH3-N 金口河区城市污水处理厂 化粪池（50m3） 厌氧 50m3/d 是 间接排放口 （3）污染源排放量核算结果 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目废水排放情况信息如下表： 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活废水 COD BOD5 NH3-N 化粪池预处理后通过罐车运至金口河区城市污水处理厂 间歇排放 / 化粪池 厌氧 / ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □车间或车间处理设施排放口 ②废水排放口基本情况 本项目废水间接排放口基本情况如下表： 表4-18 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/(万t/a) 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) / 103.07526469° 29.22067853° 0.097 预处理后罐车运至污水厂 间歇排放 / 金口河区生活污水处理厂 COD 30 BOD5 6 氨氮 1.5 ③废水污染物排放信息 本项目废水污染物排放信息如下表。 表4-19 废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度/(mg/L) 年排放量/(t/a) DW001 COD 350 0.342 BOD5 200 0.19 NH3-N 30 0.029 全厂排放口合计 COD 0.342 BOD5 0.19 NH3-N 0.029 3、噪声 （1）源强分析 本项目运营期噪声主要来自热拌站烘干、搅拌，水稳站搅拌，物料运输、装卸等过程。项目主要设备噪声源见下表。 表4-20 项目主要设备噪声源 单位：dB(A) 设备名称 噪声源强dB(A) 数量/台 声源特点 治理措施 治理后源强dB(A) 4000型沥青拌合楼 105 1 连续性点声源 拌合楼全封闭，安装减振装置，加强设备维护保养润滑 80 水稳拌合机 100 1 85 物料运输 80 / 间断性线声源 限制车速，远离居民区 70 （2）防治措施 ①生产区域噪声 本项目设置封闭拌合楼，设备噪声采取选用低噪设备、加装减振设施（以橡胶垫为主）、合理布局、润滑保养、厂房隔声等降噪措施降低噪声对周围环境的影响。加强设备的维修、保养和管理，夜间不生产：保持机械润滑，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 同时定期检查设备状态，保证设备处于良好运转状态，避免因设备状况不良导致噪声值增高。此外，生产设备噪声会对员工造成一定的影响，应做好职工个人防护工作，如佩戴防噪硅胶耳塞等。 ②汽车、装载机等非稳态噪声 本项目营运过程中尚有汽车和装载机等非稳态噪声源。非稳态噪声源源强在80~95dB(A)之间，噪声属间歇性，不易控制，经过距离衰减在场界声级仍然较高。该类噪声通过合理安排运输作业时间、途径敏感点处禁止鸣笛等措施进行控制。 严格控制运输时间，禁止午休、夜间运输，合理调度车辆进出及行车路线，车辆经居民区敏感目标区域设置为禁鸣区，减少车辆交通噪声。 （3）评价与预测 本项目营运期噪声主要为水稳拌合站和沥青拌合站生产以及运输产生的噪声。噪声源产生的噪声值见表4-20所示。 本次评价采用多源叠加及衰减模式。 叠加计算： 式中：L——评价点噪声的预测值，dB； Li——第i个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB； n——点声源数。 n个相同声级的声音相加，即总声级Lpt为： 式中：Li—其中单个声音的声级数，dB(A) n—相同声音个数 衰减计算： 式中：L2——距离r2处的声压级，dB(A) L1——距离r1处的声压级，dB(A) △L——隔声墙引起的衰减量。 本项目厂界噪声预测结果见下图。 图4-1 运输路线及厂界噪声贡献值等声级线图 本项目厂界噪声预测结果详见下表。 表4-21 本项目厂界噪声预测结果 序号 厂界方位 噪声贡献值dB(A) 1 北侧 38.10 2 南侧 38.28 3 西侧 49.67 4 东侧 31.76 表4-22 本项目厂界噪声预测结果 序号 方位 噪声叠加值dB(A) 1 东南侧48m处敏感点 53.02 2 西南侧45m处敏感点 53.17 3 西南侧38m处敏感点 54.31 预测结果显示：通过合理布局、隔声降噪、噪声衰减等一系列降噪措施后，本项目在正常生产的情况下厂界噪声预测值均够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（60dB（A）），敏感点噪声叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（60dB（A）），因此本项目物料运输及生产时对周围居民影响较小。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），建议本项目环境噪声监测计划如下表所示： 表4-23 环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 噪声 厂界四周 昼夜等效声级 每季监测1次 4、固体废物 沥青拌合站营运期产生的主要固废包括一般工业固废（沉淀池沉渣、滴漏沥青及拌和残渣、除尘器收尘）、危险废物（废活性炭、废润滑油及废油桶、废含油抹布和手套、捕集焦油）和生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①沉淀池沉渣 冲洗废水及洗车废水通过沉淀池收集后，上清液回用，底部将产生沉渣。根据建设单位在同类型工地运营过程沉渣统计，其沉淀池沉渣量约为废水处理量的2%，则沉淀池沉渣量约0.57t/d（51.3t/a）。 治理措施：定期清掏，暂存于固废暂存区，再外运至政府指定场地堆放。 ②拌合沉渣及滴漏沥青 当散装石油沥青运输车将沥青输入厂区内的沥青储罐、沥青泵将石油沥青从储罐注入拌缸时，由于接口密闭性问题，会有少量沥青滴漏，同时沥青拌缸及水稳料拌缸也会产生少量的拌和沉渣，根据同行业类比，滴漏沥青及拌和沉渣产生量约为产品的0.01‰，则拟建项目运营期生产过程中的滴漏沥青及拌和沉渣生量为3.2t/a。 治理措施：本次环评要求建设单位作为沥青混凝土和水稳料的生产原料，回收利用。 ③除尘器收灰尘 骨料烘干、水稳料搅拌以及筒仓气力输送过程中进入布袋除尘器粉尘量共计24.21t/a，除尘灰落入除尘器底部灰斗。 治理措施：各除尘器收集的粉尘输送返回至各产尘设备作为原料回用。 （2）生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，其生活垃圾产生量以0.48kg/(人∙d)计算，项目员工80人，全年工作6个月（生产时间165d），则沥青拌合站生活垃圾产生量为38.4kg/d（6.3t/a）。 （3）危险废物 ①废活性炭 本项目针对苯并[a]芘采取活性炭吸附处理，根据上述分析，活性炭收集废气量为0.00765kg/a，一般活性炭的吸附能力约为25 kg（废气）/100 kg（活性炭）根据建设单位提供资料，活性炭填充量更换周期为每运行100h更换一次，需更换20次，本项目活性炭填充体积为0.25m3，活性炭密度约0.5g/cm3，一次换填量为50kg，加上吸附的废气，则产生的废活性炭量约1t/a。 治理措施：由于该类废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49：烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，代码为900-039-49，因此环评要求以上废物储存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。 ②废润滑油及废油桶 危废代码为（900-249-08），属于HW08类“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。根据建设单位提供的资料，项目润滑油年耗量为2桶，每桶40L（约35.2kg），年耗量约0.07t，使用后产生废润滑油约0.01t，废油桶约0.005t，封口处于打开状。 ③废含油抹布和手套 本项目在设备保养、润滑过程中会产生废含油抹布和手套约0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）中要求，废含油抹布和手套属于“HW49其他废物非特定行业”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。因此，本次环评要求暂存于危废暂存间内，并交由有资质的单位处置。 ④捕集焦油 项目产生的沥青烟经静电捕集焦油器处理，捕集的油滴会被吸附到带负电的蜂窝壁上，顺蜂窝壁汇聚流下，产生量约0.8t/a，产生的焦油由专用容器收集。 治理措施：废焦油经收集后暂存于危废间内，定期交有危废处置资质单位进行处置。 拟建项目营运期的各类固废产生及处理处置措施汇总见下表。 表4-24 项目固废产生及处置方式一览表 固废名称 危废编号 废物性质 产生量（t/a） 处置方式 生活垃圾 / 一般固废 6.3 交由环卫部门处理 沉淀池沉渣 / 一般固废 51.3 外运至政府指定场地堆放 滴漏沥青及拌合沉渣 / 一般固废 3.2 回用于生产 收灰尘 / 一般固废 24.21 回用于生产 捕集焦油 HW11 危险废物 0.8 暂存于危废暂存间，定期由由危废处置资质单位处置 废活性炭 HW49 危险废物 1 废润滑油 HW08 危险废物 0.01 废油桶 HW08 危险废物 0.005 废含油抹布和手套 HW49 危险废物 0.001 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》危险废物污染防治措施情况详见下表： 表4-25 危险废物产生及处置情况汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治 措施 1 废润滑油 HW08 900-249-08 0.01 设备保养 液态 烃类 烃类 6个月 T，I 暂存于标准化的危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位处置 2 废油桶 HW08 900-249-08 0.005 设备保养 固态 Fe 烃类 6个月 T，I 3 含油抹布及手套 HW49 900-041-49 0.001 设备保养 固态 烃类 烃类 6个月 T，I 4 废活性炭 HW49 900-039-49 1 废气处理 固态 烃类 有机物 6个月 T 5 捕集焦油 HW11 309-001-11 0.8 废气处理 液态 烃类 烃类 6个月 T 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物贮存场所基本情况见下表： 表4-26 危险废物产生及处置情况汇总表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存周期 贮存能力 1 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-249-08 厂区东侧 15m2 容器收集 6个月 满足 2 废油桶 HW08 900-249-08 托盘 6个月 满足 3 含油抹布及手套 HW49 900-041-49 容器收集 6个月 满足 4 废活性炭 HW49 900-039-49 容器收集 6个月 满足 5 捕集焦油 HW11 309-001-11 容器收集 6个月 满足 治理措施：根据环评要求，建设单位需按照《危险废物贮存污染控制标准》建设要求设1个15m2危险废物暂存间用于危废暂存，建设要求暂存间地面进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10，为避免跑冒滴漏，危废间应设置围堰和导流沟。在生产过程中妥善收集各类危废，集中收集于危废车间内暂存间（15m2），设计存储年限不超过1年，过程按危险废物管理要求从严管理，存放过程中做到分区存放，对危废进出库进行详细台账记录。 项目危险废物暂存及转运要求如下： 环评要求危废应分类储存在危废暂存间，危废暂存间应采取防渗、防雨、防腐的“三防”措施，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识，由专人负责管理。各类危险废物应进行分类收集，使用专用收集桶分别储存，并贴上相应的标签，指定专人负责管理，落实责任制。 危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手，并严格落实以下要求： a.危险废物每次外运处置均需做好运输登记，认真填写危险废物转移联单。 b.废弃物运输必须由已签订的危废处置单位负责，处置单位每次处置应以书面形式告知建设单位危险废物最终去向。 c.危险废物运输路线必须严格按照有关部门批准的路线运输；若必须更改运输路线，需经有关部门同意后才可实施。 5、地下水、土壤 本项目土壤污染途径主要为大气沉降和地表漫流，即事故状态下沥青储罐、柴油储罐及罐区围堰发生破损污染物渗入土壤，以及非正常工况下废气经排气筒大气沉降至土壤环境。 本项目厂区做好分区防渗工作，可有效防治对土壤和地下水的影响。本项目营运期会有颗粒物及沥青呼吸拌合废气产生，其主要成份为沥青烟、苯并[a]芘，随着大气沉降会有沥青烟、苯并[a]芘进入土壤改变土壤中有机物的含量。 为有效规避土壤及地下水环境污染的风险，建设单位按照分区防渗的要求开展地下水和土壤污染预防措施，通过“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的方式，具体如下： ① 源头控制措施 A. 积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量； B. 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 C、全厂做到雨污分流，雨水由雨水沟引入初期雨水池，沉淀后清水回用生产不外排。 ② 分区防渗措施 原则：坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 A. 主动控制即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； B. 被动控制即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，根据情况集中送回工艺中； C. 应急响应措施，包括一旦发现污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 项目采用主动防渗与被动防渗相结合的防渗原则对项目占地范围进行处理，其具体防渗措施如下： （1）重点防渗区：重点防渗区主要为危险废物暂存间、油罐区。重点防渗区域使用防渗混凝土硬化后敷设防渗层2mm厚HDPE膜，Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“大于1m厚粘土层（防渗系数K≤1×10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（防渗系数K≤1×10-10cm/s）”的重点防渗区要求。 （2）一般防渗区：主要为沥青拌合区、水稳料搅拌工作区、沉淀池、料仓等需进行地面一般防渗，使用抗渗混凝土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。采取以上防渗措施后，可满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的一般防渗区要求。 （3）简单防渗区：主要为以上区域外的其他区域，作一般地面硬化。 6、生态 本项目位于乐山市金口河区，不在产业园区内，选址位于峨汉高速公路用地红线内，无临时占地，不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。 7、服务期满后的恢复措施 项目服务期满后，需对场地进行拆除和土地复垦，并对临时占压损毁进行平整、作物种植，将场地恢复原貌。恢复措施如下： （1）清理工程：包括砖砌体拆除、混凝土拆除、建渣清理； 砖砌体拆除：拆除时，应自上而下，顺序进行，禁止数层同时拆除。当拆除某一部分的时候应防止其它部分倒塌。一边拆除一边清运垃圾，不得积压，清运时洒水降尘。拆除过程中，应有专业技术人员现场监督指导。 混凝土拆除：复垦前，应将硬化的混凝土地面拆除，破碎混凝土需根据运输通道的设置有序进行，方便建渣的运输。施工中首先有序的将混凝土层采用液压破碎头进行破碎，再用挖掘机装渣，小四轮翻斗车运至弃渣场堆放。其次，边界部分混凝土采用人工风镐配合机械破碎锤开挖的方式施工，为防止机械破碎锤对边界外的路面产生破坏，开挖时预留20cm距离。 建渣清理：拆除后，所产生的废渣、废弃建筑物分类转运至合适地点处理，如能再次利用最宜；能够回收利用的建筑物垃圾，由建设单位进行回收处理或利用。 （2）土地平整工程：包括土地平整、表土回填、筑土坎、背沟开挖等。 土地平整：利用推土机对局部低洼或突出地方进行推平，满足覆土要求，再压实。 表土回填：土地平整后，要对平整后的土地进行覆土，本项目覆土来源为临时用地占地前剥离的表土，覆土厚度根据复垦后土地的利用方向具体确定。 地力培肥：在工程复垦结束后，应当进行地力培肥，快速恢复植被，从而有效控制水土流失、改善项目区生态环境。 （3）植物措施：按照当地具体情况，种植相应绿化植物，植树造林，恢复植被。 8、环境风险 （1）风险源识别 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求，环境风险要明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 本项目柴油及废润滑油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）。重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。本项目柴油的最大储存量约10t，润滑油不暂存，废润滑油暂存量为0.01t，涉及风险物质的储量如下表所示： 表4-25 新建项目风险物质储量表 物质名称 暂存量 存在方式 储存位置 临界量 危险性 柴油 10t 罐装 油罐 2500t 火灾、泄漏 废润滑油 0.01t 罐装 危废暂存间 2500t 火灾、泄漏 由上表可知，本项目油类物质储量未超过临界量，因此不构成重大危险源。 本项目环境风险源及可能影响途径如下表所示： 表4-26 风险源分布及影响途径 序号 风险源 风险物质 危害后果 1 危废暂存间 废润滑油 废润滑油为可燃物质，燃烧产生污染物，污染大气环境，泄露污染土壤、地下水 2 油罐 柴油 柴油为可燃物质，燃烧产生污染物，污染大气环境，泄露污染土壤、地下水 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当存在多中危险物质时，按下式计算物质总量与临界量比值。 式中：，…——每种危险物质的最大存在总量，t； ，，…——每种危险物质的临界量，t； 当<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过计算，本项目Q=0.004<1，所以本项目不设置环境风险专项评价。 （2）环境风险分析 根据危险品性质，本项目环境风险事故主要包括火灾、爆炸、泄漏。 ①火灾、爆炸 主要为生产过程中操作不当，发生的电气火灾事故以及柴油罐遇明火、除尘器效率下降等引发火灾、爆炸。 ②泄漏 a.人为操作失误，如装卸、分装物料时失误导致油品泄漏； b.材料缺陷，如盛装机油的包装桶材料不合格或老化，包装桶破裂导致机油泄漏； c.危险废物暂存间渗漏、随意堆放、盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生油类、沥青等的泄漏。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①柴油、沥青罐泄漏风险防范措施 a、定期维护设备，减少跑冒滴漏的可能性。 b、跑冒滴漏易发点设置托盘。 c、如发生小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；如发生大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。 d、严防油罐、沥青罐及装卸管道、阀门泄漏，配置相应的监测、制动装置以及应急处理措施。 e、油罐、沥青罐周围应设置围堰，防止发生泄漏风险。 ②柴油泄漏火灾及爆炸事故风险防范措施 本项目柴油的储运，严格按照国家、行业的相关规定执行，采取的防范措施主要包括： a、储油罐、储油箱的建设满足防火要求，防火间距、消防通道、消防设施等满足要求。 b、储油罐、储油箱周围设置防火堤，防止因物料泄漏而引起的流淌火或二次危害。 c、储油罐、油箱应设有移动式消防器材和固定式低倍数泡沫灭火设施。进入装运现场的车辆应做好接地。 ③设备风险防范措施 评价要求建设单位安排专人对气泵、卸料管道、除尘设备和生产设施进行日常维护，如发现问题及时上报维修，必要时要停产检修，确保粉尘达标排放。定期对拌合站布袋除尘器布袋、活性炭进行更换，对电捕焦油器系统、低氮燃烧器进行检修，防止除尘效率下降。 ④生产废水泄漏风险防范措施 设置集水沟将废水汇集至沉淀池处理，针对雨水仅收集初期雨水，开始下雨半小时后的雨水不再进入沉淀池，此时开启集水沟汇入沉淀池前端的截流措施，部分雨水截流于集水沟中，其余不能收集的雨水径流至场外，通过上述措施，保证沉淀池中含中渣土不外排。 （3）应急要求 生产中无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小。根据上述环境风险事故分析，制定相应的应急预案和制定演练计划，每年进行一次综合演练和相应的单项应急演练，安排专门部门负责编制演练计划。演练内容包括：模拟事故、报警、启动预案、治安保卫、物资供应、抢险抢修、伤员救护、后勤宣传报道、社区联络通知、外部救援联络通知、向政府部门报告等内容。 （4）环境风险评价结论 本项目环境风险简单分析内容表，见下表4-27。 表4-27 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 峨眉至汉源高速公路2标段施工总承包项目路面1分部临时施工场地项目 建设地点 四川省 乐山市 金口河区 和平彝族乡解放村 地理坐标 经度 103°4'38.561" 纬度 29°13'14.206" 主要危险物质及分布 本项目柴油暂存于油罐，暂存量10t；废润滑油暂存于危废暂存间内，最大暂存量为0.01t。 环境影响途径及危害结果 油品泄漏，污染地表水、地下水及土壤； “三废”事故排放造成地表水、地下水、大气污染。 风险防范措施要求 油罐及危废暂存间设置重点防渗及收集措施； 加强环保设备管理维护，建立管理台账。 综上，本项目营运期可能产生一定的风险影响，采取本环评提出的环境风险防范措施后，风险事故发生概率很低，对环境的影响可得到有效控制，对环境影响较小。因此，本项目风险水平是可以接受的。 9、公众意见调查 为了征求项目所在地特别是项目周围敏感点居民等人士对项目建设的意见、要求和建议，所以本次评价采取发放调查问卷的形式开展公众参与调查活动。本次公众参与调查共发放调查问卷30份，回收29份，回收率97%。公众参与调查表见附件。 公众调查人员情况见下表。 表4-28 项目公众参与被调查者情况统计表（公民） 序 号 姓名 身份证号 经常居住地址 联系方式 是否同意公开个人信息 1 王飞 51012219880920413X 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 18280002123 是 2 王冬梅 511351198012198766 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13990793178 是 3 董小平 510524196807196135 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13795746575 是 4 文盛蓉 510215198104025386 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13883354837 是 5 陈敏 510131197503290516 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13540586720 是 6 杜鹏 510622199201013919 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 17805387336 是 7 李昌明 510521197303125494 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 18160078990 是 8 莫春梅 511324198011113401 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 18111303479 是 9 王训英 51111319730126032X 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 18781367553 是 10 李松 513822198809207073 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 18990303459 是 11 丁忠林 511113197207140319 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 17682832048 是 12 欧大林 511113197202210314 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13580670028 是 13 熊朝男 51111319741203032X 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13624324133 否 14 王升林 511113196205260312 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13683214322 否 15 欧大明 511113196307220338 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 18982436213 否 16 秦进娥 511113196411180321 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13432242244 否 17 杨俊松 513723198409174930 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13688269077 否 18 丁忠娥 511113197002160324 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13251024376 否 19 雒大全 51372319830223493X 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13346847291 是 20 夏豪 513723198611066511 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 18323847409 否 21 李红平 513028197908064938 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13587360944 否 22 李建华 51900419731124421X 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13350765263 是 23 刘光宜 510602196506245645 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13981082569 是 24 陈小容 511151197710093026 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 15984360165 是 25 陈运筹 510122199510020015 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 18981836006 是 26 王彩鳞 511024199512200376 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 15283681113 是 27 向文元 510126196811033436 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 18080477841 是 28 邱忠诚 510122196710120017 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13908050154 是 29 朱学林 510122197210020014 四川省乐山市金口河区和平彝族乡解放村3组 13905050154 是 表4-29 公众参与调查结果统计表 序号 调查内容 意见或建议 统计结果 人数 百分率% 1 您是否了解本项目生产情况？ 了解 23 79% 不了解 6 21% 2 您的工作单位或家庭住址离本项目所在地的距离。 ≤50m 4 14% 50~100m 13 45% 100~2000m 11 38% ≥2000m 1 3% 3 您在现住址（或单位）居住（或工作）的时间。 1年以内 11 38% 1~3年 7 24% 5年以上 11 38% 4 对区域环境现状的满意程度？ 满意 19 66% 较满意 10 34% 不满意 0 0% 5 对大气环境质量影响的认可程度？ 认可 10 34% 较认可 19 66% 不认可 0 0% 6 对地表水环境质量影响的认可程度？ 认可 9 31% 较认可 20 69% 不认可 0 0% 7 对声环境质量影响的认可程度？ 认可 12 41% 较认可 17 59% 不认可 0 0% 8 对固体废物影响的认可程度？ 认可 17 59% 较认可 12 41% 不认可 0 0% 99 您对本项目环境保护工作的满意程度？ 满意 19 66% 较满意 10 34% 不满意 0 0% 10 认为该项目应加强哪方面的污染治理? 废气 7 24% 废水 2 7% 噪声 7 24% 固废 1 3% 地下水 0 0% 无 12 41% 111 对本项目污染治理措施和风险防范措施的认可程度？ 认可 18 62% 较认可 11 38% 不认可 0 0% 112 是否同意本项目建设？ 同意 25 86% 不同意 0 0% 无所谓 4 14% 根据公众参与调查结果统计表可以看出，受调查人对项目的环境保护工作非常满意，未对周边居民和环境造成不良影响，赞成项目的建设。 8、环境保护措施及投资 本项目总投资1000万元，环保投资约116万元，占总投资的11.6%。项目主要环保措施及投资估算见下表。 表4-28 环保措施及投资估算一览表 项目 环保措施 投资 （万元） 废气治理 施工期 湿法作业、打围作业、硬化道路等 5 运营期 粉料筒仓上方均布置脉冲反吹式仓顶除尘器 2 沥青拌合站静电捕集+活性炭吸附装置 10 沥青拌合站燃烧器及导热油炉设置低氮燃烧器 5 水稳拌合站搅拌机配套布袋除尘装置 4 原料皮带输送廊道封闭；原料进入筒仓过程为全封闭；投料过程在拌合机内完成，拌合过程全封闭 3 料仓设置喷雾设备 1 粉料筒仓放空口及出料车辆接料口配套自动衔接口 3 骨料堆仓建设彩钢棚且封闭 10 场地硬化；厂区大门处设置洗车槽清洗运输车辆车轮 5 废水治理 施工期 修建沉淀池，施工废水沉淀后回用洒水 5 生活污水依托周边居民化粪池处理 / 运营期 工业废水经沉淀池沉淀后回用 5 生活污水经设置隔油池（5m3）、预处理池（50m2）处理后由金口河区和平彝族乡解放村统一管理，抽运后送至金口河区城市生活污水厂处理 1 在进场道路处设置洗车池1处，配置自动清洗设备1套并配套1个沉淀池（20m3），清洗水经沉淀池沉淀后循环使用。 6 设备及场地冲洗废水1个沉淀池（2格，共100m3），废水处理后循环使用。 4 噪声治理 施工期 选用低噪声设备，合理安排施工时间 5 运营期 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震、设置隔声屏障等 2 固废治理 施工期 土石方作为基础回填 / 建筑垃圾清运至建筑垃圾处理厂进行处置 5 生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门定期统一清运处置 2 运营期 设置垃圾桶，生活垃圾收集后由环卫部门能统一清运 1 沉淀池沉渣：定期打捞后暂存于固废暂存区，再外运至政府指定弃渣场堆放 5 危险废物储存于危废暂存间，定期交由资质单位处置 2 风险防范应急措施 地下水防渗措施 危废暂存间、油罐等区域进行重点防渗；办公区、宿舍、食堂采用一般地面硬化进行简单防渗；沥青拌合区、水稳料搅拌工作区、沉淀池、料仓等进行一般防渗。 5 风险管理 设置警示标识，配备相应数量灭火器 5 定期开展员工安全培训 5 制定环境风险应急预案 5 环境管理 加强厂区环境管理，定期对设备进行检查，检修；制定合理废气、噪声、废水环境监测计划，确保废气、废水以及固废设施运行良好。 5 合计 116 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒P1 | 粉尘 | 旋风除尘+布袋除尘 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、表4中相关标准 |
|  |  | SO2 | / |  |
|  |  | NOX | / |  |
|  | 排气筒P2 | 粉尘 | 布袋除尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表二中新污染源排放标准 |
|  |  | 沥青烟 | 电捕焦油器+二级活性炭 |  |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  | 排气筒P3 | 烟尘 | 低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB18071-2014）中表2排放限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 地表水环境 | 预处理池 | COD、氨氮等 | 生产废水沉淀后回用；生活污水经预处理池（50m2）处理后由金口河区和平彝族乡解放村统一管理，抽运后送至金口河区城市生活污水厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声 | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池沉渣定期清掏，暂存于固废暂存区，再外运至政府指定场地堆放，拌合沉渣及滴漏沥青作为原料回用，除尘器收灰尘输送返回至各产尘设备作为原料回用，捕集焦油、废润滑油及废油桶、废含油抹布和手套暂存于危废暂存间 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：重点防渗区主要为危险废物暂存间、油罐，需进行重点防渗。重点防渗区域使用防渗混凝土硬化后敷设防渗层2mm厚HDPE膜，Mb≥6.0m，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 一般防渗区：主要为沥青拌合区、水稳料搅拌工作区、沉淀池、料仓等需进行地面一般防渗，使用抗渗混凝土，防渗系数K≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：主要为以上区域外的其他区域，作一般地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 运营期增加厂区内植被绿化；厂区四周设置雨水收集沟，厂区内设置完善的排水系统；项目服务期满后，需对场地进行拆除和土地复垦，并对临时占压损毁进行平整、作物种植，将场地恢复原貌。 |
| 环境风险 防范措施 | ①泄漏风险防范措施 a、定期维护设备，减少跑冒滴漏的可能性。 b、跑冒滴漏易发点设置托盘。 c、如发生小量泄漏，用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料；如发生大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。 ②柴油泄漏火灾及爆炸事故风险防范措施 本项目柴油的储运，严格按照国家、行业的相关规定执行，采取的防范措施主要包括： a、储油罐、储油箱的建设满足防火要求，防火间距、消防通道、消防设施等满足要求。 b、储油罐、储油箱周围设置防火堤，防止因物料泄漏而引起的流淌火或二次危害。 c、严防油罐、油箱及装卸管道、阀门泄漏，配置相应的监测、制动装置以及应急处理措施。 d、储油罐、油箱应设有移动式消防器材和固定式低倍数泡沫灭火设施。进入装运现场的车辆应做好接地。 ③设备风险防范措施 评价要求建设单位安排专人对气泵、卸料管道、除尘设备和生产设施进行日常维护，如发现问题及时上报维修，必要时要停产检修，确保粉尘达标排放。定期对拌合站布袋除尘器布袋、活性炭进行更换，对静电补集系统、低氮燃烧器进行检修，防止除尘效率下降。 ④生产废水泄漏风险防范措施 设置集水沟将废水汇集至沉淀池处理，针对雨水仅收集初期雨水，开始下雨半小时后的雨水不再进入沉淀池，此时开启集水沟汇入沉淀池前端的截流措施，部分雨水截流于集水沟中，其余不能收集的雨水径流至场外，通过上述措施，保证沉淀池中含中渣土不外排。 |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应制定完善的环境管理体系，以确保污染物持续、稳定达标排放，将对环境造成的影响降至最低。 |

# 六、结论

本项目符合产业政策，选址较为合理。项目采取的“三废”及噪声污染治理均经济可行；在严格落实本环境影响评价报告提出的污染防治措施后，本项目产生的污染物能够实现达标排放，固体废物处置得到合理有效处置，环境风险可控。因此，从环境的角度来看，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1928 |  | 0.1928 | 0.1928 |
|  | 沥青烟 |  |  |  | 0.085 |  | 0.085 | 0.085 |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |  | 1.725×10-6 |  | 1.725×10-6 | 1.725×10-6 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.0054 |  | 0.0054 | 0.0054 |
|  | NOX |  |  |  | 0.798 |  | 0.798 | 0.798 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.342 |  | 0.342 | 0.342 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.029 |  | 0.029 | 0.029 |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 51.3 |  | 51.3 | 51.3 |
|  | 滴漏沥青及拌合沉渣 |  |  |  | 3.2 |  | 3.2 | 3.2 |
|  | 收灰尘 |  |  |  | 24.21 |  | 24.21 | 24.21 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |
|  | 含油抹布及手套 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 捕集焦油 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

峨眉至汉源高速公路2标段施工总承包项目路面1分部临时施工场地项目

大气环境影响专项评价

# 总则

## 专项设置依据

本项目为峨汉高速配套临时修建的综合性沥青砼拌合站和水稳拌合站项目，位于乐山市金口河区，该用地属于峨汉高速红线范围内，所生产的水稳料及沥青混凝土全部用于峨汉高速建设，服务期为6个月。

本项目500m范围内环境空气保护目标见下。

表 1-1环境空气保护目标一览表

| 环境要素 | 坐标（UTM） | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 环境空气 | 312941 | 3233814 | 解放村散户 | 约150人 | 西南 | 37（+21） |
| 环境空气 | 313364 | 3233933 | 东南散户 | 约9人 | 东南 | 48（+26） |
| 环境空气 | 312619 | 3233656 | 火石岗居民 | 约45人 | 西南 | 486（+24） |
| 环境空气 | 313332 | 3234296 | 大旋村居民 | 约30人 | 西北 | 370（-56） |
| 环境空气 | 314320 | 3233605 | 迎春村村民 | 约30人 | 东南 | 500（+417） |

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），结合建设单位提供的原辅料清单，项目生产过程中排放苯并[a]芘，且500m范围内有居民，因此需要设置大气专项评价，具体见下表。

表 1-2 专项评价设置判定表

| 专项评价的类别 | 设置原则 | 本项目情况 | 是否设置专项评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 | 排放苯并[a]芘且500m范围内有居民 | 需设置专项评价 |

## 专项评价工作内容和工作程序

### 专项评价工作内容

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本报告的工作内容如下：

1、调查和分析评价范围环境质量现状与大气环境保护目标。

2、预测和评价本项目排污对大气环境质量、大气环境功能区、大气环境保护目标的影响范围与影响程度。

3、提出相应的环境保护措施和环境管理与监测计划。

4、明确给出大气环境影响是否可接受的结论。

### 工作程序

大气环境影响评价的工作程序一般分为三个阶段。

第一阶段。主要工作包括研究有关文件，项目污染源调查，环境空气保护目标调查，评价因子筛选与评价标准确定，区域气象与地表特征调查，收集区域地形参数，确定评价等级和评价范围等。

第二阶段。主要工作依据评价等级要求开展，包括与项目评价相关污染源调查与核实，选择适合的预测模型，环境质量现状调查或补充监测，收集建立模型所需气象、地表参数等基础数据，确定预测内容与预测方案，开展大气环境影响预测与评价工作等。

第三阶段。主要工作包括制定环境监测计划，明确大气环境影响评价结论与建议，完成环境影响评价文件的编写等。

图 1–1 评价工作流程图

## 环境影响识别与评价因子筛选

### 环境影响识别

本项目施工期主要为建设施工和设备安装等工程，污染物主要“三废、一噪”；运营期主要活动包括：生产装置生产和公辅工程运行过程中“三废、一噪”排放等。评价结合项目各评价时段主要活动、区域环境特征，对本项目设计的环境要素可能造成的影响进行识别，本项目主要是运营期骨料烘干、燃烧器及导热油炉燃烧废气、水稳料搅拌粉尘、沥青生产过程的烟气等有组织排放，以及筒仓呼吸粉尘排放、原料堆棚、油气挥发废气等的无组织排放等对周边环境的的影响识别。

### 评价因子筛选

根据项目的污染物排放特征及所在区域的环境特征，确定本次环境影响现状评价因子及影响预测因子。本项目评价因子见下表。

表 1-3   评价因子筛选结果

| 类别 | 现状调查评价因子 | 影响预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧、一氧化碳、苯并[a]芘、TVOC | 苯并[a]芘、PM10、SO2、NO2、TSP、VOCs |

## 环境影响评价标准确定

### 环境空气质量标准

根据环境功能区划，确定环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求。

表 1-4  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

| 序号 | 项目 | 平均值时间 | 二级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮 | 年平均 | 40 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | 一氧化碳 | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 1 |  |
| 4 | 臭氧 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| 7 | TSP | 24小时平均 | 300 | μg/m3 |
|  |  | 年平均 | 200 |  |
| 8 | 苯并[a]芘 | 年平均 | 0.001 |  |
|  |  | 24小时平均 | 0.0025 |  |
| 9 | TVOC | 8小时平均 | 600 | μg/m3 |

### 污染物排放标准

1、施工期：

施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中绵阳市限值要求。具体如下。

表 1-5  《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）

| 污染物 | 区域 | 施工阶段 | 排放浓度 | 排放限值(μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600 |
|  |  | 其他工程阶段 | 其他工程阶段 | 250 |

2、营运期

烘干骨料粉尘和燃烧器废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、表4中相关标准；导热油炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB18071-2014）中表2排放限值；筒仓粉尘、水稳拌合站搅拌粉尘、搅拌缸卸料口沥青烟和苯并[a]芘等废气执行国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表二中新污染源排放标准限值，水泥筒仓粉尘及水稳料搅拌粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2013)，油气挥发的有机废气参考执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）。具体允许排放浓度值见下表：

表 1-6   大气污染物排放标准

| 序号 | 排放源 | 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨料烘干及燃烧器废气 | 颗粒物 | 200 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、表4中相关标准 |
|  |  | SO2 | 850 |  |
| 2 | 沥青加热烟气 | 沥青烟 | 75 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表二中新污染源排放标准限值 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 0.30×10-3 |  |
|  |  | 颗粒物 | 120 |  |
| 3 | 导热油炉废气 | 烟尘 | 30 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB18071-2014）中表2排放限值 |
|  |  | SO2 | 200 |  |
|  |  | NOX | 250 |  |
| 4 | 水稳料搅拌粉尘 | 颗粒物 | 20 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放限值 |
| 5 | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 20 |  |
| 6 | 矿粉筒仓 | 颗粒物 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表二中新污染源排放标准限值 |
| 7 | 食堂油烟 | 油烟 | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18482-2001） |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.5 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | VOCs | 2.0 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） |

## 评价等级与评价范围确定

### 评价等级确定

1、判定依据

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i个污染物，简称“最大浓度占标率”)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式(1)。

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%;

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB 3095中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

表 1-7  大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10%； |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

2、判定过程

本项目废气污染物排放情况根据AERSCREEN估算模型计算，计算参数如下：

表 1-8  计算参数一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 36.6℃ |
| 最低环境温度/℃ | -4.2℃ |
| 土地利用类型 | 耕地 |
| 区域湿度条件 | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是( 否( |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是( 否( |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表 1-9  计算参数一览表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 排放速率kg/h |
| 排气筒P1 | 313010 | 3233967 | 603.78 | 15 | 0.3 | 15.62 | 230 | 1980 | 正常 | 粉尘 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.34 |
| 排气筒P2 | 313184 | 3233974 | 603.78 | 15 | 0.6 | 18.88 | 65 | 1980 | 正常 | 粉尘 | 0.0376 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥青烟 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苯并[a]芘 | 4.04×10-7 |
| 排气筒P3 | 313211 | 3233963 | 603.78 | 30 | 0.3 | 14.5 | 230 | 1980 | 正常 | 烟尘 | 0.008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.0006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.059 |

无组织排放源参数：根据工程分析结果，项目无组织参数见下表。

表 1-10  面源计算参数

| 名称 | 面源底部起点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 年排放小时数/n | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | TSP | BaP | VOCs |
| 水稳拌合站 | 313031 | 3233949 | 603.78 | 35 | 20 | 0° | 1980 | 正常 | 0.08 | / | / |
| 原料堆棚 | 313170 | 3233968 | 603.78 | 125 | 60 | 0° | 1980 | 正常 | 0.008 | / | / |
| 沥青拌合站 | 313010 | 3233967 | 603.78 | 60 | 40 | 0° | 1980 | 正常 | / | 8.075×10-7 | 0.025 |

3、判定结果

《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选择本项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响结果。根据估算结果，本项目大气环境影响评价工作级别判定见下表。

表 1-11  评价工作等级判定表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒P1 | PM10 | 0.6912 | 172 | 150 | 4.60800E-001 | III |
|  | SO2 | 0.022656 | 172 | 500 | 4.50000E-003 | III |
|  | NOx | 3.648 | 172 | 250 | 1.45920E+000 | II |
| 排气筒P2 | PM10 | 0.25924 | 50 | 150 | 1.72800E-001 | III |
|  | BaP | 7.25872E-05 | 50 | 0.0075 | 9.67800E-001 | III |
| 排气筒P3 | PM10 | 0.42527 | 212 | 150 | 2.83500E-001 | III |
|  | SO2 | 0.031433 | 212 | 500 | 6.30000E-003 | III |
|  | NOx | 2.9584 | 212 | 250 | 1.18340E+000 | II |
| 水稳拌合站无组织排放源 | TSP | 8.4422 | 56 | 900 | 9.38000E-001 | III |
| 原料库房无组织排放源 | TSP | 8.9965 | 94 | 900 | 9.99600E-001 | II |
| 挥发油气无组织排放源 | TVOC | 8.1121 | 100 | 1200 | 6.76000E-001 | III |
| 沥青烟气 | BaP | 0.000079769 | 100 | 0.0075 | 1.06360E+000 | II |

注：按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（ HJ2.2-2018），“对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

表 1-12 项目排气筒P1废气污染物排放估算结果

| 距离 (m) | 排气筒P1 |
| --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | PM10 |
|  | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 3.68E-01 | 2.45E-01 | 0.36816 | 2.45E-01 | 0.36816 | 2.45E-01 |
| 75 | 4.12E-01 | 2.75E-01 | 0.41233 | 2.75E-01 | 0.41233 | 2.75E-01 |
| 100 | 4.92E-01 | 3.28E-01 | 0.49224 | 3.28E-01 | 0.49224 | 3.28E-01 |
| 125 | 6.45E-01 | 4.30E-01 | 0.6448 | 4.30E-01 | 0.6448 | 4.30E-01 |
| 150 | 6.66E-01 | 4.44E-01 | 0.66553 | 4.44E-01 | 0.66553 | 4.44E-01 |
| 172 | 6.91E-01 | 4.61E-01 | 0.6912 | 4.61E-01 | 0.6912 | 4.61E-01 |
| 175 | 6.91E-01 | 4.61E-01 | 0.69091 | 4.61E-01 | 0.69091 | 4.61E-01 |
| 200 | 6.83E-01 | 4.55E-01 | 0.68298 | 4.55E-01 | 0.68298 | 4.55E-01 |
| 225 | 6.58E-01 | 4.39E-01 | 0.65842 | 4.39E-01 | 0.65842 | 4.39E-01 |
| 250 | 6.17E-01 | 4.11E-01 | 0.61674 | 4.11E-01 | 0.61674 | 4.11E-01 |
| 275 | 5.69E-01 | 3.79E-01 | 0.56888 | 3.79E-01 | 0.56888 | 3.79E-01 |
| 300 | 5.29E-01 | 3.53E-01 | 0.52941 | 3.53E-01 | 0.52941 | 3.53E-01 |
| 325 | 5.16E-01 | 3.44E-01 | 0.51552 | 3.44E-01 | 0.51552 | 3.44E-01 |
| 350 | 5.22E-01 | 3.48E-01 | 0.52169 | 3.48E-01 | 0.52169 | 3.48E-01 |
| 375 | 5.23E-01 | 3.49E-01 | 0.52343 | 3.49E-01 | 0.52343 | 3.49E-01 |
| 400 | 5.22E-01 | 3.48E-01 | 0.52173 | 3.48E-01 | 0.52173 | 3.48E-01 |
| 425 | 5.19E-01 | 3.46E-01 | 0.5187 | 3.46E-01 | 0.5187 | 3.46E-01 |
| 450 | 5.19E-01 | 3.46E-01 | 0.51935 | 3.46E-01 | 0.51935 | 3.46E-01 |
| 475 | 5.17E-01 | 3.45E-01 | 0.51701 | 3.45E-01 | 0.51701 | 3.45E-01 |
| 500 | 5.12E-01 | 3.41E-01 | 0.51207 | 3.41E-01 | 0.51207 | 3.41E-01 |
| 525 | 5.07E-01 | 3.38E-01 | 0.50677 | 3.38E-01 | 0.50677 | 3.38E-01 |
| 550 | 5.01E-01 | 3.34E-01 | 0.50072 | 3.34E-01 | 0.50072 | 3.34E-01 |
| 575 | 4.94E-01 | 3.29E-01 | 0.49412 | 3.29E-01 | 0.49412 | 3.29E-01 |
| 600 | 4.87E-01 | 3.25E-01 | 0.48713 | 3.25E-01 | 0.48713 | 3.25E-01 |
| 625 | 4.80E-01 | 3.20E-01 | 0.47986 | 3.20E-01 | 0.47986 | 3.20E-01 |
| 650 | 4.72E-01 | 3.15E-01 | 0.47242 | 3.15E-01 | 0.47242 | 3.15E-01 |
| 675 | 4.65E-01 | 3.10E-01 | 0.46488 | 3.10E-01 | 0.46488 | 3.10E-01 |
| 700 | 4.57E-01 | 3.05E-01 | 0.45732 | 3.05E-01 | 0.45732 | 3.05E-01 |
| 725 | 4.50E-01 | 3.00E-01 | 0.44978 | 3.00E-01 | 0.44978 | 3.00E-01 |
| 750 | 4.42E-01 | 2.95E-01 | 0.4423 | 2.95E-01 | 0.4423 | 2.95E-01 |
| 775 | 4.35E-01 | 2.90E-01 | 0.43491 | 2.90E-01 | 0.43491 | 2.90E-01 |
| 800 | 4.28E-01 | 2.85E-01 | 0.42763 | 2.85E-01 | 0.42763 | 2.85E-01 |
| 825 | 4.21E-01 | 2.80E-01 | 0.4205 | 2.80E-01 | 0.4205 | 2.80E-01 |
| 850 | 4.14E-01 | 2.76E-01 | 0.41351 | 2.76E-01 | 0.41351 | 2.76E-01 |
| 875 | 4.07E-01 | 2.71E-01 | 0.40667 | 2.71E-01 | 0.40667 | 2.71E-01 |
| 900 | 4.00E-01 | 2.67E-01 | 0.4 | 2.67E-01 | 0.4 | 2.67E-01 |
| 925 | 3.94E-01 | 2.62E-01 | 0.3935 | 2.62E-01 | 0.3935 | 2.62E-01 |
| 950 | 3.89E-01 | 2.59E-01 | 0.38862 | 2.59E-01 | 0.38862 | 2.59E-01 |
| 975 | 3.86E-01 | 2.57E-01 | 0.38597 | 2.57E-01 | 0.38597 | 2.57E-01 |
| 1000 | 3.83E-01 | 2.55E-01 | 0.38312 | 2.55E-01 | 0.38312 | 2.55E-01 |
| 1250 | 3.48E-01 | 2.32E-01 | 0.34826 | 2.32E-01 | 0.34826 | 2.32E-01 |
| 1500 | 3.15E-01 | 2.10E-01 | 0.31515 | 2.10E-01 | 0.31515 | 2.10E-01 |
| 1750 | 2.87E-01 | 1.91E-01 | 0.28685 | 1.91E-01 | 0.28685 | 1.91E-01 |
| 2000 | 2.66E-01 | 1.77E-01 | 0.26569 | 1.77E-01 | 0.26569 | 1.77E-01 |
| 2500 | 2.30E-01 | 1.54E-01 | 0.22728 | 1.52E-01 | 0.23041 | 1.54E-01 |
| 下风向最大 质量浓度及 占标率/% | 3.648 | 1.45920E+000 | 0.022656 | 4.50000E-003 | 0.6912 | 4.60800E-001 |
| D10%最远距 离/m | 0 | 0 | 0 |

表 1-13  项目排气筒P2废气污染物排放估算结果

| 距离 (m) | 排气筒P2 |
| --- | --- |
|  | BaP | PM10 |
|  | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 7.26E-05 | 9.68E-01 | 0.25924 | 1.73E-01 |
| 75 | 5.55E-05 | 7.40E-01 | 0.19831 | 1.32E-01 |
| 100 | 4.55E-05 | 6.07E-01 | 0.16256 | 1.08E-01 |
| 125 | 4.14E-05 | 5.52E-01 | 0.14786 | 9.86E-02 |
| 150 | 3.90E-05 | 5.20E-01 | 0.13919 | 9.28E-02 |
| 175 | 3.83E-05 | 5.10E-01 | 0.13668 | 9.11E-02 |
| 200 | 3.61E-05 | 4.82E-01 | 0.12898 | 8.60E-02 |
| 225 | 3.35E-05 | 4.46E-01 | 0.11952 | 7.97E-02 |
| 250 | 3.08E-05 | 4.10E-01 | 0.10988 | 7.33E-02 |
| 275 | 2.82E-05 | 3.76E-01 | 0.10077 | 6.72E-02 |
| 300 | 2.77E-05 | 3.69E-01 | 0.098908 | 6.59E-02 |
| 325 | 2.72E-05 | 3.62E-01 | 0.096986 | 6.47E-02 |
| 350 | 2.65E-05 | 3.54E-01 | 0.09474 | 6.32E-02 |
| 375 | 2.58E-05 | 3.44E-01 | 0.092268 | 6.15E-02 |
| 400 | 2.51E-05 | 3.35E-01 | 0.08966 | 5.98E-02 |
| 425 | 2.44E-05 | 3.25E-01 | 0.086995 | 5.80E-02 |
| 450 | 2.36E-05 | 3.15E-01 | 0.084328 | 5.62E-02 |
| 475 | 2.29E-05 | 3.06E-01 | 0.081858 | 5.46E-02 |
| 500 | 2.23E-05 | 2.97E-01 | 0.079662 | 5.31E-02 |
| 525 | 2.17E-05 | 2.89E-01 | 0.077506 | 5.17E-02 |
| 550 | 2.11E-05 | 2.82E-01 | 0.075406 | 5.03E-02 |
| 575 | 2.05E-05 | 2.74E-01 | 0.073371 | 4.89E-02 |
| 600 | 2.00E-05 | 2.67E-01 | 0.071409 | 4.76E-02 |
| 625 | 1.95E-05 | 2.60E-01 | 0.069521 | 4.63E-02 |
| 650 | 1.90E-05 | 2.53E-01 | 0.06771 | 4.51E-02 |
| 675 | 1.85E-05 | 2.46E-01 | 0.065973 | 4.40E-02 |
| 700 | 1.80E-05 | 2.40E-01 | 0.064311 | 4.29E-02 |
| 725 | 1.76E-05 | 2.34E-01 | 0.062721 | 4.18E-02 |
| 750 | 1.71E-05 | 2.28E-01 | 0.0612 | 4.08E-02 |
| 775 | 1.67E-05 | 2.23E-01 | 0.059746 | 3.98E-02 |
| 800 | 1.63E-05 | 2.18E-01 | 0.058355 | 3.89E-02 |
| 825 | 1.60E-05 | 2.13E-01 | 0.057025 | 3.80E-02 |
| 850 | 1.56E-05 | 2.08E-01 | 0.055752 | 3.72E-02 |
| 875 | 1.53E-05 | 2.04E-01 | 0.054533 | 3.64E-02 |
| 900 | 1.50E-05 | 2.01E-01 | 0.053728 | 3.58E-02 |
| 925 | 1.49E-05 | 1.99E-01 | 0.053239 | 3.55E-02 |
| 950 | 1.48E-05 | 1.97E-01 | 0.052722 | 3.51E-02 |
| 975 | 1.47E-05 | 1.95E-01 | 0.052326 | 3.49E-02 |
| 1000 | 1.46E-05 | 1.95E-01 | 0.052122 | 3.47E-02 |
| 1250 | 1.36E-05 | 1.82E-01 | 0.048707 | 3.25E-02 |
| 1500 | 1.24E-05 | 1.66E-01 | 0.044359 | 2.96E-02 |
| 1750 | 1.12E-05 | 1.50E-01 | 0.040103 | 2.67E-02 |
| 2000 | 1.01E-05 | 1.35E-01 | 0.036248 | 2.42E-02 |
| 2500 | 8.37E-06 | 1.12E-01 | 0.029892 | 1.99E-02 |
| 下风向最大 质量浓度及 占标率/% | 7.25872E-05 | 1.72800E-001 | 0.25924 | 9.67800E-001 |
| D10%最远距 离/m | 0 | 0 |

表1-14  项目排气筒P3废气污染物排放估算结果

| 距离 (m) | 排气筒P3 |
| --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | PM10 |
|  | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 0.36816 | 2.45E-01 | 0.36816 | 2.45E-01 | 0.36816 | 2.45E-01 |
| 75 | 0.41233 | 2.75E-01 | 0.41233 | 2.75E-01 | 0.41233 | 2.75E-01 |
| 100 | 0.49224 | 3.28E-01 | 0.49224 | 3.28E-01 | 0.49224 | 3.28E-01 |
| 125 | 0.6448 | 4.30E-01 | 0.6448 | 4.30E-01 | 0.6448 | 4.30E-01 |
| 150 | 0.66553 | 4.44E-01 | 0.66553 | 4.44E-01 | 0.66553 | 4.44E-01 |
| 172 | 0.6912 | 4.61E-01 | 0.6912 | 4.61E-01 | 0.6912 | 4.61E-01 |
| 175 | 0.69091 | 4.61E-01 | 0.69091 | 4.61E-01 | 0.69091 | 4.61E-01 |
| 200 | 0.68298 | 4.55E-01 | 0.68298 | 4.55E-01 | 0.68298 | 4.55E-01 |
| 225 | 0.65842 | 4.39E-01 | 0.65842 | 4.39E-01 | 0.65842 | 4.39E-01 |
| 250 | 0.61674 | 4.11E-01 | 0.61674 | 4.11E-01 | 0.61674 | 4.11E-01 |
| 275 | 0.56888 | 3.79E-01 | 0.56888 | 3.79E-01 | 0.56888 | 3.79E-01 |
| 300 | 0.52941 | 3.53E-01 | 0.52941 | 3.53E-01 | 0.52941 | 3.53E-01 |
| 325 | 0.51552 | 3.44E-01 | 0.51552 | 3.44E-01 | 0.51552 | 3.44E-01 |
| 350 | 0.52169 | 3.48E-01 | 0.52169 | 3.48E-01 | 0.52169 | 3.48E-01 |
| 375 | 0.52343 | 3.49E-01 | 0.52343 | 3.49E-01 | 0.52343 | 3.49E-01 |
| 400 | 0.52173 | 3.48E-01 | 0.52173 | 3.48E-01 | 0.52173 | 3.48E-01 |
| 425 | 0.5187 | 3.46E-01 | 0.5187 | 3.46E-01 | 0.5187 | 3.46E-01 |
| 450 | 0.51935 | 3.46E-01 | 0.51935 | 3.46E-01 | 0.51935 | 3.46E-01 |
| 475 | 0.51701 | 3.45E-01 | 0.51701 | 3.45E-01 | 0.51701 | 3.45E-01 |
| 500 | 0.51207 | 3.41E-01 | 0.51207 | 3.41E-01 | 0.51207 | 3.41E-01 |
| 525 | 0.50677 | 3.38E-01 | 0.50677 | 3.38E-01 | 0.50677 | 3.38E-01 |
| 550 | 0.50072 | 3.34E-01 | 0.50072 | 3.34E-01 | 0.50072 | 3.34E-01 |
| 575 | 0.49412 | 3.29E-01 | 0.49412 | 3.29E-01 | 0.49412 | 3.29E-01 |
| 600 | 0.48713 | 3.25E-01 | 0.48713 | 3.25E-01 | 0.48713 | 3.25E-01 |
| 625 | 0.47986 | 3.20E-01 | 0.47986 | 3.20E-01 | 0.47986 | 3.20E-01 |
| 650 | 0.47242 | 3.15E-01 | 0.47242 | 3.15E-01 | 0.47242 | 3.15E-01 |
| 675 | 0.46488 | 3.10E-01 | 0.46488 | 3.10E-01 | 0.46488 | 3.10E-01 |
| 700 | 0.45732 | 3.05E-01 | 0.45732 | 3.05E-01 | 0.45732 | 3.05E-01 |
| 725 | 0.44978 | 3.00E-01 | 0.44978 | 3.00E-01 | 0.44978 | 3.00E-01 |
| 750 | 0.4423 | 2.95E-01 | 0.4423 | 2.95E-01 | 0.4423 | 2.95E-01 |
| 775 | 0.43491 | 2.90E-01 | 0.43491 | 2.90E-01 | 0.43491 | 2.90E-01 |
| 800 | 0.42763 | 2.85E-01 | 0.42763 | 2.85E-01 | 0.42763 | 2.85E-01 |
| 825 | 0.4205 | 2.80E-01 | 0.4205 | 2.80E-01 | 0.4205 | 2.80E-01 |
| 850 | 0.41351 | 2.76E-01 | 0.41351 | 2.76E-01 | 0.41351 | 2.76E-01 |
| 875 | 0.40667 | 2.71E-01 | 0.40667 | 2.71E-01 | 0.40667 | 2.71E-01 |
| 900 | 0.4 | 2.67E-01 | 0.4 | 2.67E-01 | 0.4 | 2.67E-01 |
| 925 | 0.3935 | 2.62E-01 | 0.3935 | 2.62E-01 | 0.3935 | 2.62E-01 |
| 950 | 0.38862 | 2.59E-01 | 0.38862 | 2.59E-01 | 0.38862 | 2.59E-01 |
| 975 | 0.38597 | 2.57E-01 | 0.38597 | 2.57E-01 | 0.38597 | 2.57E-01 |
| 1000 | 0.38312 | 2.55E-01 | 0.38312 | 2.55E-01 | 0.38312 | 2.55E-01 |
| 1250 | 0.34826 | 2.32E-01 | 0.34826 | 2.32E-01 | 0.34826 | 2.32E-01 |
| 1500 | 0.31515 | 2.10E-01 | 0.31515 | 2.10E-01 | 0.31515 | 2.10E-01 |
| 1750 | 0.28685 | 1.91E-01 | 0.28685 | 1.91E-01 | 0.28685 | 1.91E-01 |
| 2000 | 0.26569 | 1.77E-01 | 0.26569 | 1.77E-01 | 0.26569 | 1.77E-01 |
| 2500 | 0.23041 | 1.54E-01 | 0.23041 | 1.54E-01 | 0.23041 | 1.54E-01 |
| 下风向最大 质量浓度及 占标率/% | 2.9584 | 1.18340E+000 | 0.031433 | 6.30000E-003 | 0.42527 | 2.83500E-001 |
| D10%最远距 离/m | 0 | 0 | 0 |

表1-15  项目水稳拌合站废气污染物无组织排放估算结果

| 距离 (m) | 水稳拌合站无组织排放源 |
| --- | --- |
|  | TSP |
|  | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 8.193 | 9.10E-01 |
| 56 | 8.4422 | 9.38E-01 |
| 75 | 7.4767 | 8.31E-01 |
| 100 | 5.8861 | 6.54E-01 |
| 125 | 7.5413 | 8.38E-01 |
| 150 | 7.5735 | 8.42E-01 |
| 175 | 6.9951 | 7.77E-01 |
| 200 | 6.3685 | 7.08E-01 |
| 225 | 5.8378 | 6.49E-01 |
| 250 | 5.393 | 5.99E-01 |
| 275 | 5.023 | 5.58E-01 |
| 300 | 4.7092 | 5.23E-01 |
| 325 | 4.4391 | 4.93E-01 |
| 350 | 4.2036 | 4.67E-01 |
| 375 | 3.9963 | 4.44E-01 |
| 400 | 3.812 | 4.24E-01 |
| 425 | 3.6471 | 4.05E-01 |
| 450 | 3.4984 | 3.89E-01 |
| 475 | 3.3636 | 3.74E-01 |
| 500 | 3.2408 | 3.60E-01 |
| 525 | 3.1282 | 3.48E-01 |
| 550 | 3.0247 | 3.36E-01 |
| 575 | 2.9292 | 3.25E-01 |
| 600 | 2.8406 | 3.16E-01 |
| 625 | 2.7583 | 3.06E-01 |
| 649.99 | 2.6815 | 2.98E-01 |
| 675 | 2.6097 | 2.90E-01 |
| 699.99 | 2.5424 | 2.82E-01 |
| 725 | 2.4791 | 2.75E-01 |
| 749.99 | 2.4196 | 2.69E-01 |
| 775 | 2.3634 | 2.63E-01 |
| 800 | 2.3102 | 2.57E-01 |
| 825 | 2.2599 | 2.51E-01 |
| 850 | 2.2121 | 2.46E-01 |
| 875 | 2.1668 | 2.41E-01 |
| 900 | 2.1236 | 2.36E-01 |
| 925 | 2.0824 | 2.31E-01 |
| 950 | 2.0432 | 2.27E-01 |
| 975 | 2.0057 | 2.23E-01 |
| 1000 | 1.9698 | 2.19E-01 |
| 1250 | 1.6805 | 1.87E-01 |
| 1500 | 1.4766 | 1.64E-01 |
| 1750 | 1.3239 | 1.47E-01 |
| 2000 | 1.2046 | 1.34E-01 |
| 2500 | 1.029 | 1.14E-01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 8.4422 | 9.38000E-001 |
| D10%最远距离/m | 0 |

表 1-16   项目原料库房废气污染物无组织排放估算结果

| 距离 (m) | 原料库无组织排放源 |
| --- | --- |
|  | TSP |
|  | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 6.236 | 6.93E-01 |
| 75 | 8.0234 | 8.91E-01 |
| 94 | 8.9965 | 1.00E+00 |
| 100 | 8.9175 | 9.91E-01 |
| 125 | 7.9745 | 8.86E-01 |
| 150 | 7.1275 | 7.92E-01 |
| 175 | 6.5057 | 7.23E-01 |
| 200 | 6.0062 | 6.67E-01 |
| 225 | 5.5894 | 6.21E-01 |
| 250 | 5.2328 | 5.81E-01 |
| 275 | 4.9226 | 5.47E-01 |
| 300 | 4.6563 | 5.17E-01 |
| 325 | 4.4207 | 4.91E-01 |
| 350 | 4.2088 | 4.68E-01 |
| 375 | 4.022 | 4.47E-01 |
| 400 | 3.9749 | 4.42E-01 |
| 425 | 3.8084 | 4.23E-01 |
| 450 | 3.6578 | 4.06E-01 |
| 475 | 3.5209 | 3.91E-01 |
| 500 | 3.3958 | 3.77E-01 |
| 525 | 3.281 | 3.65E-01 |
| 550 | 3.1752 | 3.53E-01 |
| 575 | 3.0773 | 3.42E-01 |
| 600 | 2.9864 | 3.32E-01 |
| 625 | 2.9018 | 3.22E-01 |
| 649.99 | 2.8228 | 3.14E-01 |
| 675 | 2.7488 | 3.05E-01 |
| 699.99 | 2.6794 | 2.98E-01 |
| 725 | 2.614 | 2.90E-01 |
| 749.99 | 2.5524 | 2.84E-01 |
| 775 | 2.4942 | 2.77E-01 |
| 800 | 2.4392 | 2.71E-01 |
| 825 | 2.3869 | 2.65E-01 |
| 850 | 2.3374 | 2.60E-01 |
| 875 | 2.2902 | 2.54E-01 |
| 900 | 2.2453 | 2.49E-01 |
| 924.99 | 2.2025 | 2.45E-01 |
| 950 | 2.1616 | 2.40E-01 |
| 975 | 2.1225 | 2.36E-01 |
| 1000 | 2.0851 | 2.32E-01 |
| 1250 | 1.7826 | 1.98E-01 |
| 1500 | 1.5685 | 1.74E-01 |
| 1750 | 1.4198 | 1.58E-01 |
| 2000 | 1.405 | 1.56E-01 |
| 2500 | 1.3254 | 1.47E-01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 8.9965 | 9.99600E-001 |
| D10%最远距离/m | 0 |

表 1-17  项目油气挥发废气污染物无组织排放估算结果

| 距离 (m) | 油气挥发无组织排放源 |
| --- | --- |
|  | VOCs |
|  | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 5.7695 | 4.81E-01 |
| 75 | 6.6838 | 5.57E-01 |
| 100 | 8.1121 | 6.76E-01 |
| 125 | 7.591 | 6.33E-01 |
| 150 | 6.7701 | 5.64E-01 |
| 175 | 6.0769 | 5.06E-01 |
| 200 | 5.5302 | 4.61E-01 |
| 225 | 5.089 | 4.24E-01 |
| 250 | 4.7991 | 4.00E-01 |
| 275 | 4.4791 | 3.73E-01 |
| 300 | 4.2063 | 3.51E-01 |
| 325 | 3.9706 | 3.31E-01 |
| 350 | 3.7646 | 3.14E-01 |
| 375 | 3.5827 | 2.99E-01 |
| 400 | 3.4208 | 2.85E-01 |
| 425 | 3.2755 | 2.73E-01 |
| 450 | 3.1444 | 2.62E-01 |
| 475 | 3.0253 | 2.52E-01 |
| 500 | 2.9166 | 2.43E-01 |
| 525 | 2.8169 | 2.35E-01 |
| 550 | 2.7251 | 2.27E-01 |
| 575 | 2.6402 | 2.20E-01 |
| 600 | 2.5615 | 2.13E-01 |
| 625 | 2.4883 | 2.07E-01 |
| 649.99 | 2.4199 | 2.02E-01 |
| 675 | 2.3559 | 1.96E-01 |
| 699.99 | 2.2959 | 1.91E-01 |
| 725 | 2.2394 | 1.87E-01 |
| 749.99 | 2.1862 | 1.82E-01 |
| 775 | 2.136 | 1.78E-01 |
| 800 | 2.0885 | 1.74E-01 |
| 825 | 2.0435 | 1.70E-01 |
| 850 | 2.0008 | 1.67E-01 |
| 875 | 1.9601 | 1.63E-01 |
| 900 | 1.9215 | 1.60E-01 |
| 925 | 1.8846 | 1.57E-01 |
| 950 | 1.8494 | 1.54E-01 |
| 975 | 1.8157 | 1.51E-01 |
| 1000 | 1.7835 | 1.49E-01 |
| 1250 | 1.5236 | 1.27E-01 |
| 1500 | 1.3398 | 1.12E-01 |
| 1750 | 1.202 | 1.00E-01 |
| 2000 | 1.0942 | 9.12E-02 |
| 2500 | 0.93532 | 7.79E-02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 8.1121 | 6.76000E-001 |
| D10%最远距离/m | 0 |

表 1-18 项目沥青拌合楼废气污染物无组织排放估算结果

| 距离 (m) | 沥青拌合楼无组织排放源 |
| --- | --- |
|  | BaP |
|  | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) |
| 50 | 5.67E-05 | 7.56E-01 |
| 75 | 6.57E-05 | 8.76E-01 |
| 100 | 7.98E-05 | 1.06E+00 |
| 125 | 7.46E-05 | 9.95E-01 |
| 150 | 6.66E-05 | 8.88E-01 |
| 175 | 5.98E-05 | 7.97E-01 |
| 200 | 5.44E-05 | 7.25E-01 |
| 225 | 5.00E-05 | 6.67E-01 |
| 250 | 4.72E-05 | 6.29E-01 |
| 275 | 4.40E-05 | 5.87E-01 |
| 300 | 4.14E-05 | 5.51E-01 |
| 325 | 3.90E-05 | 5.21E-01 |
| 350 | 3.70E-05 | 4.94E-01 |
| 375 | 3.52E-05 | 4.70E-01 |
| 400 | 3.36E-05 | 4.49E-01 |
| 425 | 3.22E-05 | 4.29E-01 |
| 450 | 3.09E-05 | 4.12E-01 |
| 475 | 2.97E-05 | 3.97E-01 |
| 500 | 2.87E-05 | 3.82E-01 |
| 525 | 2.77E-05 | 3.69E-01 |
| 550 | 2.68E-05 | 3.57E-01 |
| 575 | 2.60E-05 | 3.46E-01 |
| 600 | 2.52E-05 | 3.36E-01 |
| 625 | 2.45E-05 | 3.26E-01 |
| 649.99 | 2.38E-05 | 3.17E-01 |
| 675 | 2.32E-05 | 3.09E-01 |
| 699.99 | 2.26E-05 | 3.01E-01 |
| 725 | 2.20E-05 | 2.94E-01 |
| 749.99 | 2.15E-05 | 2.87E-01 |
| 775 | 2.10E-05 | 2.80E-01 |
| 800 | 2.05E-05 | 2.74E-01 |
| 825 | 2.01E-05 | 2.68E-01 |
| 850 | 1.97E-05 | 2.62E-01 |
| 875 | 1.93E-05 | 2.57E-01 |
| 900 | 1.89E-05 | 2.52E-01 |
| 925 | 1.85E-05 | 2.47E-01 |
| 950 | 1.82E-05 | 2.42E-01 |
| 975 | 1.79E-05 | 2.38E-01 |
| 1000 | 1.75E-05 | 2.34E-01 |
| 1250 | 1.50E-05 | 2.00E-01 |
| 1500 | 1.32E-05 | 1.76E-01 |
| 1750 | 1.18E-05 | 1.58E-01 |
| 2000 | 1.08E-05 | 1.43E-01 |
| 2500 | 9.20E-06 | 1.23E-01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.000079769 | 1.06360E+000 |
| D10%最远距离/m | 0 |

由上述可知，本项目初步判定大气评价等级为二级。

### 评价范围确定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）：

“5.4.1  一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离(D10%) 确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km”。

“5.4.2  二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”。

“5.4.3  三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围”。

本项目大气评价工作等级为二级，大气环境影响评价范围边长取5km，详见下图。

图1-1  本项目大气评价范围图示

## 评价基准年筛选

本项目选取数据较为完整的2020年作为评价基准年。

## 环境空气保护目标的确定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），调查项目大气环境评价范围内主要环境空气保护目标。在带有地理信息的底图中标注，并列表给出环境空气保护目标内主要保护对象的名称、保护内容、所在大气环境功能区划以及与项目厂址的相对距离、方位、坐标等信息。

本项目设置厂界外2.5km范围作为调查范围。根据外环境关系分析，本项目环境空气保护目标如下。

表 1-19  环境空气保护目标

| 环境要素 | 坐标（UTM） | 保护对象 | 保护内容 | 保护要求 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 312941 | 3233814 | 解放村散户 | 约150人 | GB3095-2012 二级标准 | SW | 37（+21） |
| 环境空气 | 313364 | 3233933 | 东南散户 | 约9人 |  | SE | 48（+26） |
| 环境空气 | 312619 | 3233656 | 火石岗居民 | 约45人 |  | SW | 486（+24） |
| 环境空气 | 313332 | 3234296 | 大旋村居民 | 约30人 |  | NW | 370 （-56） |
| 环境空气 | 312003 | 3233395 | 恶鹿山村民 | 约30人 |  | SW | 1046（+331） |
| 环境空气 | 313041 | 3232930 | 雪岗村村民 | 约30人 |  | S | 1099（+714） |
| 环境空气 | 314320 | 3233605 | 迎春村村民 | 约30人 |  | SE | 500（+417） |
| 环境空气 | 313151 | 3233759 | 圆木沟村民 | 约36人 |  | S | 2178（+296） |
| 环境空气 | 313741 | 3234232 | 流黄水小学 | 约100人 |  | E | 600（+221） |
| 环境空气 | 313834 | 3234975 | 散户居民 | 约30人 |  | NE | 827（+40） |
| 环境空气 | 313045 | 3236768 | 彝族乡居民 | 约450人 |  | N | 800 （-114） |
| 环境空气 | 313674 | 3235504 | 大坪村居民 | 90人 |  | NE | 1200（+2） |
| 环境空气 | 314659 | 3234075 | 下白岩村民 | 90人 |  | E | 1300（+205） |
| 环境空气 | 314557 | 3233481 | 流黄水村村民 | 约150人 |  | E | 1050（+225） |
| 环境空气 | 311847 | 3232388 | 灯杆坪村民 | 约30人 |  | S | 2180（+817） |
| 环境空气 | 311995 | 3233453 | 枕头坝村民 | 约120人 |  | E | 1300 （-95） |
| 环境空气 | 310845 | 3235037 | 新村村民 | 约150人 |  | E | 2100 （-114） |

# 环境空气质量现状调查与评价

详细见《报告表》当中“区域环境质量现状”章节。

# 大气环境影响预测与评价

本项目大气评价等级为二级评价。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（1）有组织排放量

拟建项目有组织排放量见下表。

表 3-1  拟建项目有组织排放量

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度mg/m3 | 计算排放速率kg/h | 核算年 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 颗粒物 | 0.115 | 0.0015 | 0.061 |
|  |  | SO2 | 0.166 | 0.029 | 0.0042 |
|  |  | NOX | 26.48 | 0.34 | 0.68 |
| 2 | P2 | 粉尘 | 1.25 | 0.0376 | 0.075 |
|  |  | 沥青烟 | 1.37 | 0.02 | 0.0425 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 1.42×10-6 | 4.25×10-7 | 8.5×10-7 |
| 3 | P3 | 颗粒物 | 14.60 | 0.008 | 0.017 |
|  |  | SO2 | 1.067 | 0.0006 | 0.0012 |
|  |  | NOX | 102 | 0.059 | 0.118 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.153 |
|  | SO2 | 0.0054 |
|  | NOX | 0.798 |
|  | 沥青烟 | 0.0425 |
|  | 苯并[a]芘 | 8.5×10-7 |

（2）无组织排放量

拟建项目无组织排放量见下表。

表 3-2   拟建项目无组织排放量

| 序号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 mg/m3 |  |
| 1 | 水稳料搅拌站 | TSP | 布袋除尘+封闭厂房 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2013)） | 0.5 | 0.0206 |
| 2 | 原料库房 | TSP | 封闭厂房+覆盖编织+车辆冲洗 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2013)） | 0.5 | 0.019 |
| 3 | 沥青搅拌楼 | BaP | 电捕焦油+二级活性炭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 0.008ug/m3 | 8.075×10-7 |
| 4 |  | 沥青烟 |  |  | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 | 0.425 |
| 5 | 油气挥发 | VOCs | 油气回收 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 2.0 | 0.0015 |
| 无组织排放量总计，t/a | TSP | 0.0398 |
|  | BaP | 8.075×10-7 |
|  | VOCs | 0.0015 |
|  | 沥青烟 | 0.0425 |

综上，本项目建成后对区域环境空气质量产生的影响较小。

（3）年排放量核算

表 3-3   拟建项目年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.1928 |
| 2 | SO2 | 0.0054 |
| 3 | NOX | 0.798 |
| 4 | 沥青烟 | 0.085 |
| 5 | 苯并[a]芘 | 1.725×10-6 |
| 6 | VOCs | 0.0015 |

（4）非正常排放量核算

拟建项目非正常排放量见表 3-4。

表 3-4    拟建项目非正常排放量

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间 | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒P1 | 环保设施故障或不能正常运行 | 颗粒物 | 4 | 5.2 | 0.5h | 1次 | 立即停产，待环保设施正常运行后再开工 |
|  |  | SO2 | 0.266 | 0.91 | 0.5h | 1次 |  |
|  |  | NOX | 42.54 | 10.62 | 0.5h | 1次 |  |
| 排气筒P2 |  | 粉尘 | 2.5 | 0.752 | 0.5h | 1次 |  |
|  |  | 沥青烟 | 7.1 | 0.213 | 0.5h | 1次 |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 7×10-5 | 2.12×10-6 | 0.5h | 1次 |  |
| 排气筒P3 |  | 烟尘 | 3.65 | 3.15 | 0.5h | 1次 |  |
|  |  | SO2 | 0.266 | 0.23 | 0.5h | 1次 |  |
|  |  | NOX | 42.54 | 36.76 | 0.5h | 1次 |  |

# 环境防护距离

## 大气环境防护区域

根据《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目大气环境防护距离。经计算，项目厂界外污染物排放浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中浓度限值要求，即达到环境质量标准的范围均控制在项目厂界以内，故本项目不需划定大气环境防护区域。

## 卫生防护距离

本评价从为避免发生无组织废气污染纠纷，减少对项目周边敏感保护目标影响的角度，计算确定卫生防护距离，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的有关规定，以无组织排放源所在的工业场地边界为中心，计算本项目无组织排放源的卫生防护距离。

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等量排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。

等标排放量的计算公式为：

式中：式中，Pi——等标排放量，m3/h；
Qi——单位时间的排放量，t/h；
Coi——环境空气质量标准，mg/m3.

表 4-1  等标排放量计算结果一览表

| 序号 | 污染物 | 排放量（t/h） | 标准值(mg/m3) | 计算结果（m³/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.000088 | 0.9 | 0.000097 | ＞10% |
| 2 | VOCs | 0.000025 | 1.2 | 0.00002 |  |

根据上述计算结果，本项目两种污染物的等标排放量大于10%，则优先选择等标排放量最大的污染物，即颗粒物为主要特征大气有害物质。

①计算公式

工业企业卫生防护距离可按下式计算：

式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L——工业企业所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从GB/T39499-2020查取；

②计算结果

根据上述计算公式，采用计算卫生防护距离，结果详见表4-2。

表 4-2 卫生防护距离计算参数一览表

| 计算 系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | >2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | <2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | >2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | <2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | >2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

根据上表参数，本项目卫生防护距离计算结果见下表。

表4-3   卫生防护距离计算结果一览表

| 产污位置 | 污染物 | 无组织排放速率(kg/h) | 标准值(mg/m3) | 计算系数 | 计算结果（m） | 最终提级确定卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 原料堆棚 | 颗粒物 | 0.008 | 0.9 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.192 | 50 |
| 混凝土拌合站 | 颗粒物 | 0.05 | 0.9 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 4.044 | 50 |

综上分析，本项目分别以原料堆棚和封闭的水稳料搅拌厂为界，设置50m卫生防护距离。根据现场调查，目前，卫生防护距离内无环境敏感点，环评要求在该距离内不得新建居民点、医院、学校、食品、医药企业等环境敏感的项目以及与本项目不相容的企事业单位。

# 营运期废气监测

## 营运期废气排放口基本情况

（1）有组织排放

本项目营运期废气排放口基本情况如所示。

表 5-1  营运期废气排放口基本情况

| 排气筒名称及编号 | 污染物 | 地理坐标/m | 排气筒高度/m | 内径/m | 烟气温度/℃ | 排放口类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 排气筒P1 | 颗粒物、 SO2、NOX | 313010 | 3233967 | 15 | 0.3 | 230 | 一般排放口 | 新建 |
| 排气筒P2 | 沥青烟、 苯并[a]芘 | 313184 | 3233974 | 15 | 0.6 | 65 | 一般排放口 | 新建 |
| 排气筒P3 | 烟尘、 SO2、NOX | 313185 | 3233977 | 15 | 0.3 | 230 | 一般排放口 | 新建 |

（2）无组织排放

拟建项目无组织排放量见下表。

表 5-2拟建项目无组织排放量

| 序号 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 mg/m3 |  |
| 1 | 1# | 水稳拌合站 | 水泥筒仓 | 脉冲式反吹除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2013) | 20 | 0.0006 |
|  |  |  | 水稳料搅拌粉尘 | 布袋除尘器 |  | 20 | 0.0003 |
| 2 | 2# | 原料堆棚 | 颗粒物 | 喷雾降尘+密闭堆场+编织覆盖 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 1.0 | 0.035 |
| 3 | 3# | 油气挥发 | VOCs | 油气回收系统 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） | 2.0 | 0.0015 |
| 无组织排放量总计，t/a | 颗粒物 | 0.0359 |
|  | VOCs | 0.0015 |
|  | BaP | 8.075×10-7 |

综上，本项目建成后对区域环境空气质量产生的影响较小。

## 监测要求

废气排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。手工监测时，生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。

参照《排污单位自行监测指南  总纲》（HJ819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》，结合本项目的项目特点，本项目运营期废气监测计划如下表。

表5-3   环境管理与监测计划（污染源）

| 污染源 | 监测位置 | 监测项目 | 执行标准 | 监测频率* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2、表4中相关标准 | 每季度一次* |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 排气筒P2 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表二中新污染源排放标准 | 每季度一次* |
|  |  | 沥青烟 |  |  |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  | 排气筒P3 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB18071-2014）中表2排放限值 | 每季度一次* |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 无组织 | 项目上、下风向 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2013)） | 每季度一次* |
|  |  | VOCs | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） | 每季度一次* |
| 注：*《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）要求“水泥筒仓及其他通风生产设备的排气筒”监测频次为两年一次，《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）废气监测频率为半年至一年一次，因本项目服务期仅6个月，故调整为每季一次 |

# 环境空气影响评价结论

## 环境空气影响评价结论

本项目所在区域环境空气属于达标区，项目营运期骨料烘干炉的燃烧器及导热油炉使用低氮燃烧器，废气通过排气筒P1达标排放，搅拌缸搅拌过程为密闭状态，出料口的沥青烟气有侧吸式集气罩收集后，与呼吸口集气管收集沥青罐呼吸烟气共同引入废气处理装置“电捕焦油器+二级活性炭”，净化后的气体由排气筒P2达标排放，导热油炉废气通过低氮燃烧器处理后通过15m高排气筒P3排放。水泥筒仓及矿粉筒仓上方安装仓顶除尘器，粉尘处理后达标排放；水稳料搅拌粉尘通过布袋除尘器处理后达标排放，挥发油气由油气回收系统回收后达标排放；运输车辆按规定方向进出，减少怠速行驶，减少汽车尾气排放；备用柴油发电机使用含硫量低的轻质柴油。所有废气均可实现达标排放，不会对区域大气环境造成不利影响。

项目建成投入运营后污染源正常排放时，项目有组织PM10、SO2、NOx、苯并[a]芘及无组织浓度贡献值最大浓度占标率为苯并[a]芘1.06%，项目建成后，不会改变区域环境空气的功能区划。

综上，本项目的建设对环境空气的影响可接受。

## 污染源排放量核算

拟建项目核算年排放量见表6-1和表6-2。

表 6-1 拟建项目有组织及无组织排放量

| 排放形式 | 污染物 | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.153 |
|  | SO2 | 0.0054 |
|  | NOX | 0.798 |
|  | 沥青烟 | 0.0425 |
|  | 苯并[a]芘 | 8.5×10-7 |
| 无组织排放量总计 | TSP | 0.0398 |
|  | BaP | 8.075×10-7 |
|  | 沥青烟 | 0.0425 |
|  | VOCs | 0.0015 |

表 6-2  拟建项目年排放量

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.1928 |
| 2 | SO2 | 0.0054 |
| 3 | NOX | 0.798 |
| 4 | 沥青烟 | 0.085 |
| 5 | 苯并[a]芘 | 1.725×10-6 |
| 6 | VOCs | 0.0015 |

综上，本项目建成后对区域环境空气质量产生的影响较小。

拟建项目非正常排放量见表 6-3。

表 6-3拟建项目非正常排放量

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间 | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒P1 | 环保设施故障或不能正常运行 | 颗粒物 | 4 | 5.2 | 0.5h | 1次 | 立即停产，待环保设施正常运行后再开工 |
|  |  | SO2 | 0.266 | 0.91 | 0.5h | 1次 |  |
|  |  | NOX | 42.54 | 10.62 | 0.5h | 1次 |  |
| 排气筒P2 |  | 粉尘 | 2.5 | 0.752 | 0.5h | 1次 |  |
|  |  | 沥青烟 | 7.1 | 0.213 | 0.5h | 1次 |  |
|  |  | 苯并[a]芘 | 7×10-5 | 2.12×10-6 | 0.5h | 1次 |  |
| 排气筒P3 |  | 烟尘 | 3.65 | 3.15 | 0.5h | 1次 |  |
|  |  | SO2 | 0.266 | 0.23 | 0.5h | 1次 |  |
|  |  | NOX | 42.54 | 36.76 | 0.5h | 1次 |  |

## 大气环境影响评价自查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价完成后，应对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查。建设项目大气环境影响评价自查表如下：

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 ☐ | 二级 ☐ | 三级 ( |
|  | 评价范围 | 边长=50km ☐ | 边长5~50km ☐ | 边长=5km ☐ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a ☐ | 500~2000t/a ☐ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 其他污染物（BaP、VOCs、TSP） | 包括二次PM2.5 ☐ 不包括二次PM2.5 ( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 ( | 地方标准 ☐ | 附录D ( | 其他标准 ☐ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 ☐ | 二类区 ( | 一类区和二类区 ☐ |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 ☐ | 主管部门发布的数据 ( | 现状补充监测☐ |
|  | 现状评价 | 达标区 ( | 不达标区☐ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源 ( 现有排放源 ☐ | 拟替代的污染源 ☐ | 其他在建、拟建项目污染源☐ | 区域污染源 ☐ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD ☐ | ADMS ☐ | AUSTAL2000 ☐ | EDMS/AEDT ☐ | CALPUFF ☐ | 网络模型☐ | 其他☐ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km ☐ | 边长5~50km | 边长=5km☐ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次PM2.5 ☐ 不包括二次PM2.5☐ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% ☐ | C本项目最大占标率＞100% ☐ |
|  | 正常排放1h浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10% ☐ | C本项目最大占标率＞10% ☐ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% ☐ | C本项目最大占标率＞30% ☐ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | C非正常占标率≤100% ☐ | C非正常占标率＞100% ☐ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 ☐ | C叠加不达标 ☐ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% ☐ | K＞-20% ☐ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子:（BaP、颗粒物、SO2、NOx） | 有组织废气监测 ( | 无监测 ☐ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（个） | 无监测 ☐ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ( 不可以接受 ☐ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.0054）t/a | NOx:（0.798）t/a | VOCS:（0.0015 ）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

# Text boxes

本项目所在地

本项目所在地

本项目所在地