建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项 目 名 称:       金口河区垃圾中转站新建工程

建设单位(盖章):   乐山市金口河区城市管理行政执法局

编制单位：重庆智力环境开发策划咨询有限公司

编制时间：二零一八年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一 建设项目基本情况

| 项目名称 | 金口河区垃圾中转站新建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐山市金口河区城市管理行政执法局 |
| 负责人 | 张征洪 | 联系人 | 江霞 |
| 通讯地址 | 乐山市金口河区永和镇静雅路42号 |
| 联系电话 | 13881304556 | 传 真 | / | 邮政编码 | 614799 |
| 建设地点 | 金口河区金口墩（原林场）（东经103.1147°，北纬29.3025°） |
| 立项审批 部门 | 金口河区人民政府 | 批准文号 | 金府复[2018]195号 |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 | 行业类别 及代码 | N7820 环境卫生管理 |
| 占地面积 (平方米) | 1285 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 511.6 | 其中：环保投资(万元) | 34.7 | 环保投资占总投资比例 | 6.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |
| 项目内容及规模： 一、项目由来 随着国民经济的飞速发展，人民生活水平逐步提高，不但生活垃圾产量猛增，而且成分越来越复杂。金口河区环卫设施缺乏，机械设备陈旧，落后，环卫停车场、修车厂、环卫工人休息场所、特种车辆作业修整场地等设施严重缺乏。城区各垃圾收集点规模小，布点较密，且无卫生防护，影响市容景观、环境卫生。城区内无垃圾中转站，只有一些地上式敞口垃圾箱，在垃圾收运过程中会有垃圾压缩液体渗出，易造成二次污染，影响环境卫生。同时由于垃圾收集点众多，难以进行统一规范的管理和监督。收运车辆缺乏，劳动效率低，垃圾收运工作不能满足城市需要，城乡结合部、城中村等局部区域的环境卫生问题依然突出，各乡镇环卫设备数量严重不足，均无垃圾集中处理的村。生活垃圾不能做到日产日清。 为了提升城镇生活垃圾无害化处理的水平，提升垃圾转运站运营管理水平，金口河区城市管理行政执法局提出建设“金口河区垃圾中转站新建工程”，项目拟建设垃圾中转站1座，垃圾压缩机2台，日处理能力100t，项目建成后主要服务范围为金口河区城区以及周边附近乡镇。目前乐山市金口河区人民政府以金府复[2018]195号文同意新建垃圾中转站。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）和中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境保护分类管理名录》以及关于<修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定>（生态环境部令第1号）中的有关规定，本项目应编制环境影响报告表。为此乐山市金口河区城市管理行政执法局委托我单位重庆智力环境开发策划咨询有限公司开展 “金口河去垃圾中转站新建工程”项目的环境影响评价工作。我公司受托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、产业政策的符合性分析 根据国家发改委第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中相关规定，本项目建设属于“鼓励类：三十八、环境保护与资源节约综合利用【20】城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”的范围，符合相关法律法规和政策规定。 同时，该项目取得金口河区人民政府《关于新建垃圾中转站的请示的批复》（金府复[2018]195号）（见附件）。 因此，项目建设符合国家现行的产业政策。 三、三线一单符合性分析 表1-1 本项目与三线一单符合性分析 序号 项目 具体要求 本项目 符合性 1 生态 红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于金口河区金口墩（原林场）内，经核实，不属于金口河区拟划定的生态红线范围内 符合 2 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染排放控制要求。 结合项目所在地环境质量目标，分析了项目建设对区域环境的影响，经分析，项目的实施对区域环境质量影响较小 符合 3 资源利用上限 资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 根据项目环境质量现状监测情况，项目区域大气环境、地表水环境和声学环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生污染物。 符合 4 负面 清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的知道和约束作用。 经分析，本项目不在乐山市环境准入负面清单内。 符合 由上表可知，本项目的建设落实了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”的约束要求。 四、规划选址合理性分析 1、项目规划符合性分析 根据乐山市金口河区住房和城乡规划建设局《关于金口河区垃圾中转站新建工程选址的情况说明》，本项目不在城市规划区范围内，不需要办理《建设项目选址意见书》。 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016），生活垃圾转运站的设计日转运垃圾能力，可按其规模划分为大、中、小型三大类，或 I、II、III、IV、V 五小类。 新建转运站的用地指标应符合下表的规定。 表1-2 生活垃圾转运站分类与主要用地指标 类型 设计转运量 用地面积（m2） 与相邻建筑间隔（m） 大型 I 1000~3000 15000~30000 ≥30 II 450~1000 10000~15000 ≥20 中型 III 150~450 4000~10000 ≥15 IV 50~150 1000~4000 ≥10 小型 V <50 500~1000 ≥8 根据建设单位提供资料，本项目设计的垃圾转运量为100t/d，属于中型IV类。 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016），本项目转运站的选址不位于“大型商场、影剧院出人口等繁华地段；邻近学校、商场、餐饮店等群众日常生活聚集场所和 其他人流密集区域”。 根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006），文件中对生活垃圾转运站选址作出了如下规定。 （1）转运站选址应符合下列规定： ①符合城市总体规划和环境卫生专业规划的要求。 ②综合考虑服务区域、转运能力、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响。 ③设在交通便利，易安排清运路线的地方。 ④满足供水、供电、污水排放的要求。 （2）转运站不应设在下列地区： ①立交桥或平交路口旁。 ②大型商场、影剧院出入口等繁华地段。必须选址于此类地段时，应对转运站进出通道结构与形式进行优化或完善。 临近学校、餐饮店等群众日常生活聚集场所。 ⑶在运距较远，且具备铁路运输或水路运输条件时，宜设置铁路或水路运输转运站（码头）。 本项目各垃圾符合城市总体规划，交通便利，周边无大型商场、影剧院出入口等繁华地段，无学校、餐饮店等群众日常生活聚集场所，因此本项目个垃圾中转站选址均满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）的要求。 2、项目与外环境相容性分析 项目位于金口河区金口墩（原林场），距离大渡河最近距离约135m，距离东北面1户住户153m，高差-4m，距离西面铜河村住户最近距离约70m，高差+29m，距离西面金河镇小学最近距离311m，高差-42m，距离北面二中最近距离210m，高差36m。项目外环境无工业企业、无重大危险源、无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象，周边环境对工程的建设不存在明显的环境制约因素。具体外环境关系示意图见附图2。 综上所述，该项目的选址是合理可行的，与外环境是相容的。 （3）平面布置合理性 根据设计方案、转运工艺要求并结合建设用地特点，本项目总图布置时设置三个区：生产区、生产配套区、管理区。生产区包括压缩车间、配电控制间等；生产配套区设置工具间；管理区设置综合办公楼。本项目生产区位于站区南侧，为站区主导风向下风向。洗车场位于站区东侧、垃圾处理用房的东北侧，便于车辆清洗。回转区及停车区位于战区北侧，靠近战区进出口，布置足够的回车场地，用于垃圾转运车辆的回转作业。 本项目设置宽度为4m的站区主干道道路，根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）中要求中型转运站在项目周围设置绿化隔离带，同时设置实体围墙。 本项目平面布置紧凑，位于双金公路旁，交通顺畅，便于转运作业，因此本项目平面布局满足标准要求，布局合理。 五、工程概况 1、项目名称：金口河区垃圾中转站新建工程 2、项目性质：新建 3、建设地点：金口河区金口墩（原林场）（东经103.1147°，北纬29.3025°） 4、建设内容：总占地面积1285m2，主要建设新建垃圾中转站1座，垃圾压缩机2台，规模日处理能力100吨，内容包括垃圾临时存放间、设备房、机坑、控制室及值班室等，并配套垃圾压缩机、水电设施、进场道路及环境保护设施等。 5、服务范围及对象：金口河城区及附近周边乡镇居民及商家的生活垃圾和经营所产生的垃圾。 6、项目总投资：项目工程的估算总投资511.6万元。 7、工作制度：垃圾中转站年工作天数为365天，采用1班/天，8小时/班工作制度。 8、项目定员：项目定员6人。 9、本项目的建设主要包括主体工程、附属工程、公用工程以及环保工程等，建设项目组成及主要环境问题见表1-3。 表1-3 项目组成及主要环境问题表 名称 建设内容及规模 备注 可能产生的环境问题 施工期 营运期 主体工程 垃圾处理用房 1F，占地面积176.3m2，包括垃圾临时存放间及压缩间、工具间、控制室，新购垃圾压缩机2台，垃圾处理规模100t/d。 垃圾临时存放间是在大雪等恶劣天气或发生自然灾害等情况下无法及时将压缩好的垃圾转运走时用于临时存放压缩好的垃圾的。 新建 在施工期产生的影响主要有：施工扬尘、噪声 、废水、建筑垃圾 施工废弃土石方 恶臭、废水、固废、噪声 辅助工程 办公用房 2F，建筑面积300m2，一层为厨房、办公室、厕所，二层为值班室、会议室 新建 废气、固废、噪声 地磅 设地磅一座，对进站垃圾车辆进行称重，位于东北侧大门处。 新建 / 公用工程 供水、排水系统 水源为山泉水；排水采用雨污分流制 新建 废水、噪声 供配电 由市政供电系统供给 新建 噪声 道路 主干道宽度4m 新建 噪声 停车位 场地内设置垃圾车位2个 新建 环保工程 废气 压缩机配套的除臭系统2套 新建 固废、废水、恶臭、噪声 设置一套智能高压微雾除臭系统 新建 废水 渗滤液 渗滤液收集池（容积不小于10m3），设置处理规模不小于15m3/d的渗滤液一体化处理系统1套，采用“MBR+RO” 处理工艺，对渗滤液处理达标后设置长度约300m站区污水管道接入集镇污水管，然后经金河镇生活污水处理厂处理。 新建 冲洗废水 设置隔油沉淀池一座（不小于5m3），进入一体化污水处理设备处理 新建 废水 生活污水 进入污水管道后由金河镇生活污水处理厂处理 新建 废水 初期雨水 经雨水收集沉淀池处理后进入站区设置的污水管网 新建 废水 固废 设置垃圾桶 新建 固废、废气 备注 / 10、主要设备及原辅料 （1）主要设备 本项目涉及的主要设备见下表，其中垃圾转运车由市政环卫所配备，不在本项目购置范围内。 表1-4 项目主要设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 备注 1 固定式压缩机 / 2台 1用1备 2 可移动式垃圾收集箱 8m3 2台 环卫所配备 表1-5 垂直压缩式生活垃圾转运站成套设备配置 垃圾站设备 数量 备注 垂直式垃圾压缩机 压缩系统 2套 压实力 垃圾箱系统 2套 额定装载垃圾量：8t 污水收集排放系统 2套 喷雾冲洗除臭系统 2套 防箱体坠落装置 2套 液压锁紧、打开 液压系统 2套 15Kw，21MPa 电气控制和操纵系统 2套 地坑冲洗系统 2套 选配件 喷淋除臭系统 2套 选配件 SLJ130上料机 2套 一天压缩机配一台上料机 表1-6 垂直压缩式生活垃圾压缩设备技术要求 项目 单位 参数 备注 垃圾日处理能力 t ≥40(8小时工作制） 处理方式 / 三缸垂直压缩 关键指标 额定压缩力 t ≥100 垃圾压实密度 t/m3 ≥0.9 垃圾块最大重量 t 单块重量≥4，一次装载2块 关键指标 压缩机外型尺寸 m 长≤6.6，宽≤4.5，高≤6.0 垃圾块尺寸 mm 1780-1850×1580-1620×1000-1000 转运方式 / 配套密闭式垃圾车 适用垃圾手机方式 / 人力车，手推车和小型机动车收集 两侧和前面均可倒入垃圾 结构形式 / 整体式即压缩仓、储存仓、推铲放置仓连为一体 安全装置 / 必须设防箱体坠落的安全装置 液压系统工作压力 Mpa 18-21 液压系统最大压力 Mpa 25 液压系统要求 / 采用高低压回路双泵设计，压缩油缸空行程时双泵同时供油，油缸动作快、效率高；压缩油缸带负载时，低压泵卸荷，高压泵供油，油缸动作慢、压力大，节约能源，液压元件选用国内知名品牌。 关键指标 主压缩油缸缸径 mm ≥250 关键指标 副压缩油缸缸径 mm ≥180 关键指标 压缩油缸连接形式 / 压缩形式采用三级油缸分级压缩，一根主油缸通过一个连接机构连接两根副油缸，压头体通过尼龙滑块导向立柱滑动，不得用钢制滚轮，以防止立柱磨损。 关键指标 压缩油缸总行程 mm ≥3600 装车油缸行程 mm ≥3700 操作系统 / 自动、手动或汉显触摸屏式结构模式 控制系统 / PLC程序控制 主体架 / 立柱材料为250mm×250mm×10mm方管 压缩箱钢板厚度 mm ≥10（箱体使用寿命不小于5年） 压缸球头 采用万向球头 工作噪音 ≤50分贝 工作电压 V 380（三项四线或五线交流） 电机功率 kw ≤18.5 污水收集排放处理方式 / 设有污水泵，以便渗滤液排到蓄水池 水雾除尘系统 / 采取喷雾降尘的方式需配置高压水枪用于清洗设备 除臭系统 / 必需配置除臭系统 其他要求 油管、油泵、阀件采用名牌产品 （2）项目主要原辅料用量见下表： 表1-7 项目涉及原辅料用量一览表 / 名称 年耗量（单位） 来源 主要化学成分 主（辅）料 植物液除臭剂 1.5t/a 外购 / 能源 电 8000kwh/a 当地电网供给 / 水 地表水 2230t/a 自来水 H2O 11、垃圾中转站规模及类型 （1）人口规模 根据设计资料，中心城区近期总人口2018年总为2.50万人；中期2030年总为3万人。 （2）垃圾产生量预测 由于工程建设地尚无完善的生活垃圾收集处理系统，服务范围内的垃圾量按服务范围内常住人口、临时居住人口、流动人口数量和人均生活垃圾日产量进行预测。 结合金口河区发展趋势，本项目人均垃圾产出量按1.2kg/人•d，收集率按95%计，生活垃圾的产量预测结果见下表。 表1-8 拟建项目服务范围内生活垃圾产量及清运量预测表 项目名称 年限 人口（万人） 垃圾产生量（t/d） 收集率（%） 垃圾清运量（t/d） 垃圾中转站 2030 4.2 50.4 95 47.88 （3）垃圾组分分析 根据设计资料，本项目金口河区城市生活垃圾平均组成成分见下表： 表1-9 金口河区城市生活垃圾平均组成成分表 类别 含量（%） 有机物类（%） 植物性 19 动物性 10 其它 1.4 小计 30.4 无机物类（%） 灰土 40 砖瓦陶瓷 10.5 煤渣 5.5 小计 57 可回收废品类（%） 纸类 0.2 织物 2 塑料橡胶 6 金属 0.1 玻璃 3.3 其它 1 小计 12.6 （4）规模确定 根据现行的《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）相关规定，转运站的设计规模按下式确定。 *-/-QD=KS·QC 式中QD：转运站设计规模，t/d； QC：服务区垃圾收集量，t/d； KS：垃圾排放季节性波动系数，取1.3～1.5，本项目近期取1.3，远期取1.4。 综上本项目垃圾中转站总规模确定为67t/d，即100t/d。因此本项目设计处理规模100t/d可行。 （5）服务范围 本项目服务范围为金口河区城区及附近周边乡镇等。 （6）垃圾中转站类型 根据项目设计，工程建成后只进行垃圾压缩和转运，不设置收运系统，项目垃圾转运方案采取压缩中转站转运模式：收集的垃圾在转运站内配置专用垃圾转运车辆及配套的垃圾集装箱来完成垃圾转运任务。 该模式的垃圾转运过程如下：由服务区范围内运输来的垃圾收集箱体进入垃圾压缩中转站，垃圾压缩后用可卸式垃圾车运输到金口河区城市垃圾处理场（见图1-1）。 图1-1 压缩中转站转运模式 本项目垃圾中转站设置两套垃圾压缩系统，垃圾中转站的转运单元数为2，保证了转运作业的连续性。 垃圾中转站处理规模50t/d。按照处理规模分类，垃圾中转站属于小型Ⅴ类转运站。 12、公用工程 （1）供水 本项目水源为山泉水。本项目用水主要包括职工生活用水、设备和车辆以及地面冲洗用水、植物液除臭剂稀释等。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 雨水系统：中转站内的初期雨水采用边沟收集沉淀后进入站区设置的污水管道（约300m）接集镇污水管网。 项目产生的废水主要包括生活污水、垃圾渗滤液、冲洗废水等，车辆、地面、设备等冲洗废水经隔油沉淀后汇同渗滤液一起进入一体化污水处理设备处理后进入站区设置的污水管道（约300m）接集镇污水管网。生活污水进入站区设置的污水管道（约300m）接集镇污水管网后进入金河镇生活污水处理厂处理后排放。 本项目营运期给排水核算见表1-10，水平衡图见图1-2。 表1-10 本项目垃圾中转站给排水一览表 序号 名称 用水规模 用水定额 用水量（m3/d） 年用水量（t/a） 废水量（m3/d） 废水（t/a） 备注 1 职工生活用水 6人 50L/人·d 0.3 109.5 0.27 98.55 经收集后送一体化污水处理设备处理 2 地面冲洗用水 / 0.5m3/d 0.5 182.5 0.45 164.25 3 垃圾运输车辆冲洗用水 30辆 150L/辆·d 4.5 1642.5 4.05 985.5 4 压缩装置设备冲洗用水 2台 200L/台·d 0.4 146 0.36 131.4 5 渗滤液 / / / / 5 1825 6 植物液除臭剂稀释 / / 0.41 150 / / 合计 6.11 2230.5 10.13 3697.5 （2）供电 本项目供电由市政供电系统供给，接入方便，能满足项目建设与运营之需。 7、劳动定员及生产制度 本项目定员6人，年工作天数为365天，采用1班/天，8小时/班工作制度。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于金口河区金口墩（原林场），根据现场踏勘，项目所在地有一栋闲置多年的建筑，因此不存在原有环境遗留问题。 |

# 表二 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 金口河区位于四川省西南部，是乐山、雅安、眉山、凉山4市(自治州)交汇处，是攀枝花、凉山2市(自治州)通往成都的交通咽喉。总面积598平方千米，总人口6万人(2004年)。金口河辖区2个镇、2个乡、2个民族乡:永和镇、金河镇，和平彝族乡、共安彝族乡、吉星乡、永胜乡。金口河区山地面积占总面积的95%，系典型的大山区。 本项目位于金口河区金口墩（原林场），其地理位置图见附图1. 二、地形、地貌、地质、地震 大瓦山：大瓦山位于金口河区，在自然地理上位于横断山东侧，距成都258公里，车程3个半小时，是大渡河峡谷国家地质公园的核心景观。海拔3222米的大瓦山，四周被绝壁围绕，形成山顶平坦四周凌空的平顶高原。远远望去大瓦山更像一座空中楼阁或者是航行于茫茫林海的巨轮。他四周绝壁高差达到1000米，山顶平台面积达到1.6平方公里，源于山顶的两条小河从东南面的悬崖上飞泻而下，形成落差达1000米的瀑布。大瓦山由二叠纪火山喷发的玄武岩构成，在地质结构上与峨眉山，瓦屋山相同，因而被称为“蜀中三绝”。但大瓦山与峨眉山、瓦屋山相比在地貌景观上更为奇特。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中场地土类型及场地类别评价标准。据经验场地内耕土剪切波速υs取150m/s（属中软土），稍密碎石土剪切波速υs取300m/s（属中硬土），中密碎石土剪切波速υs取350m/s(属中硬土)。据区域资料场地覆盖层厚度大于9m，小于50m，估算得出等效剪切波速vse=230m/s，因此拟建建筑场地类别属Ⅱ类。 场地抗震设防烈度为7度，构造为8度，基本地震加速为0.10g，设计地震分组为第2组，设计特征周期为0.40s。 建筑场地地势开阔，场地土为中硬土，拟建场地处于抗震有利地段。 三、水文 场地内地下水主要为第四系松散层中的孔隙潜水。碎石土的透水性较强，富水性较好，结合在金口河区地区水文地质普查报告抽水试验资料及邻近的勘察资料，渗透系数50m/d左右。地下水主要受大气降水补给，沿碎石土中的孔隙向低洼处径流，向地处的大渡河排泄；地下水位主要受季节改变而变化，勘察期间未能测得的地下水位埋深，地下水较贫乏。 四、气候、气象 金口河区境内属于亚热带气候，气候温和、雨量较多，但由于境内山峰林立，沟谷深险，山上山下气候悬殊较大。 五、土壤、植被、生物多样性 金口河区内矿产资源丰富，白云石、磷矿、硅石储量极为丰富；全区水电装机总量13万千瓦，年发电量达8亿度；森林面积24万亩；黄莲、川牛膝、杜仲等优质药材驰名外； 1998、1999连续二年招商引资突破亿元大关，目前全区铁合金年产量已 2.5万吨，黄磷7000吨，三聚磷酸纳2万吨，工业硅2万吨。 金口河境内以山地为主，山地面积占全区总面积的95%，是典型的大山区，全区海拔高度在528-3321米之间。金口河境内属亚热带气候，气候温和、雨量较多，山上山下气候悬殊较大，具有多样性生物资源，盛产道地中药材黄莲、川牛膝、杜仲等优质药材，驰名中外。全区拥有森林面积45万亩。 据调查，项目所在区域人类活动频繁，无国家珍稀保护动、植物分布。 六、金口河大峡谷旅游景点概况 1、地质公园范围 大渡河水域观光：大渡河水体、白熊沟瀑布、峡谷其他跌水溪瀑交通文化观光：铁道兵博物馆、成昆铁路纪念碑、成昆铁路与关村坝火车站、火车过关村坝、连心桥、胜利村水公铁并行奇观、象形石观光：金口巨佛/金刚岩、情侣石、甘洛陡崖、金口绝壁、峡谷巨佛、大渡河奇石、天书石、飞来石等等天象观光：峡谷云雾、月夜星辰、霞光映谷民俗风情观光：胜利村观光、新光村观光农业观光：胜利村桃园、胜利村老鹰茶茶园观光探险：峡谷攀岩、丁木沟探险、白熊沟探险、陡崖跳水、峡谷溜索、溯溪、溪降、瀑降、崖降、漂流。 水域体验：大渡河垂钓、游泳、船艇娱乐等水上项目。 铁路文化：铁路建设施工体验、轨道步行、隧洞火车乘坐（可改造金口河至关村坝废弃隧道铁轨为体验火车道，成为特色体验项目，并构成景区专用交通）、铁路文化旅游纪念品DIY。 农耕民俗体验：农作物采摘体验、桃园体验、老鹰茶采茶制茶体验。 2、地质公园性质 金口河区旅游空间总体布局为：“一山、一峡、一林、两带、四中心、多点”的规划结构，一山：是指大瓦山旅游景区；一峡：是指四川大渡河峡谷地质公园；两带：成昆铁路景观带与乐西公路景观带；四中心：金口河城区服务接待中心、大瓦山副接待中心、胜利村副接待中心、八月林副接待中心；多点：旅游节点主要包括4处特色乡村旅游节点、紫云山景区以及成昆线百里观光长廊、乐西公路自驾景观走廊、顺水河十里画廊沿线的景观节点。 本项目不在金口河大峡谷景点范围内，项目所在地无风景名胜区和需要保护的文物古迹。

# 表三 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目为垃圾中转站新建工程，位于金口河区金口墩（原林场）。为了了解该项目所在区域的环境质量，乐山市金口河区城市管理行政执法局于2018年10月15日至21日对“金口河区垃圾中转站新建工程”所在地的环境空气、地表水以及噪声进行了采样监测，其检测结果数据统计如下 一、空气质量 1、监测点位 具体监测点位见下表： 表3-1 项目所在区域大气监测点位设置 监测点号 测点位置 方位 1＃ 项目所在地西面311米金河镇小学处 W 2# 项目东南面三角石工业园区处 ES 2、监测项目 监测项目为SO2、NO2、TSP、NH3、H2S。 3、监测采样周期、时段和频次 监测工作连续7天进行。SO2、NO2、NH3、H2S每天每个点位采样四次，监测时段为01：00~02:00时、07:00~08:00时、13:00~14：00时、17：00~18:00时:，监测4个时段小时浓度；TSP每天采样1次，测日均值。 监测时间：2018年10月15日至10月21日。 4、评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 5、评价方法 对大气环境质量现状的评价采用质量浓度占标率法，其评价公式为： Pi＝Ci/C0i×100% 式中：Pi —— i污染物质量浓度占标率； Ci —— i污染物实测浓度值，mg/m3； C0i —— i污染物评价标准值，mg/m3； 当Pi≥100%时，表明大气环境已经受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越重。 6、监测结果统计 大气环境质量现状监测结果统计见下表： 表3-2 项目区域大气环境质量现状监测结果统计表 采样点 监测 项目 1小时平均/日均值 是否达标 浓度范围（μg/m3） 标准值(μg/m3) 最大浓度占标率% 超标率% 1# SO2 10~16 ≤500 3.2 0 达标 TSP 25.3~45.4 ≤300 15.1 0 达标 NO2 28~38 ≤200 19 0 达标 H2S 6~9 一次10 10 0 达标 NH3 21~26 一次200 13 0 达标 2# SO2 9~17 ≤500 35.7 0 达标 TSP 24.9~43.7 ≤300 14.6 0 达标 NO2 29~38 ≤200 19 0 达标 H2S 7~9 一次10 90 0 达标 NH3 21~25 一次200 12.5 0 达标 该地区环境空气中SO2、NO2、TSP、NH3、H2S最大质量浓度占标率均低于100%，表明区域环境质量达标、目前的环境空气质量较好。 二、地表水质量现状 1、监测项目 pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷、溶解氧。 2、监测断面 根据监测报告，监测点位如下表。 表3-3 项目所在区域大气监测点位设置 监测点号 监测断面名称 1# 项目所在地对应无名沟上游100m 2# 项目所在地对应大渡河下游1000m 3、监测时间及频率 2018年10月15日～17日，连续监测3天，每天监测1次。 4、监测结果及评价 采用单因子评价法对评价区域的水环境质量现状进行评价，评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水标准。当单因子指数大于1时，表示已超过标准，同时从单因子指数还可以看出污染物浓度占标准的比值。 a、对于一般污染物： 式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数； Cij——污染物i在监测点j的浓度mg/L； Csi——水质参数i的地表水水质标准mg/L。 b、对溶解氧指数计算采用： DOj(Dos DOj<Dos 式中：DOf——某水温、气压下河水中的溶解氧饱和值mg/L； DOj——为监测点j的溶解氧浓度mg/L； DOs——为溶解氧的地表水水质标准mg/L。 C、对pH计算采用： pHj≤7.0 pHj＞7.0 式中：pHj——pH在j点的监测值； pHsd——标准中规定的pH下限值； pHsu——标准中规定的pH上限值。 项目地表水现状监测及评价结果如下表所示： 表3-4 项目地表水环境监测结果表 单位：mg/L 断面 编号 统计指标 单位 浓度范围 标准值 平均值 单因子指数范围 超标情况 1# pH 无量纲 7.39~7.48 6~9 / 0.18~0.24 未超标 COD mg/L 14~17 ≤20 15.7 0.7~0.85 未超标 BOD5 mg/L 3.0~3.5 ≤4 3.27 0.75~0.875 未超标 NH3-N mg/L 0.235~0.271 ≤1.0 0.257 0.235~0.271 未超标 SS mg/L 15~23 / 18.3 / 未超标 石油类 mg/L 0.03~0.04 ≤0.05 0.033 0.6~0.8 未超标 总磷 mg/L 0.12~0.18 ≤0.2 0.15 0.6~0.9 未超标 溶解氧 mg/L 6.32~6.54 ≥5 6.43 0.529~0.596 未超标 2# pH 无量纲 7.37~7.41 6~9 / 0.185~0.205 未超标 COD mg/L 17~19 ≤20 18 0.85~0.95 未超标 BOD5 mg/L 3.2~3.6 ≤4 3.47 0.8~0.9 未超标 NH3-N mg/L 0.254~0.292 ≤1.0 0.276 0.254~0.292 未超标 SS mg/L 18~25 / 21 / 未超标 石油类 mg/L 0.04 ≤0.05 0.04 0.8 未超标 总磷 mg/L 0.12~0.15 ≤0.2 0.137 0.6~0.75 未超标 溶解氧 mg/L 6.85~7.21 ≥5 7.01 0.321~0.434 未超标 从上表可知，各监测断面内监测指标Ci值均小于1，表明受纳水体的监测指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，当地地表水体大渡河水质现状良好。 三、噪声质量 1、监测布点 本项目在场界四周、项目西南面70m住户处、项目东北面153m住户处布设了监测点位，共6个，监测等效声级LeqdB(A)。具体位置见监测布点图。 2、监测项目和方法 各监测点位昼间及夜间的等效连续A声级。 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）的规定进行测试。 环境噪声监测结果 表3-7 环境噪声监测结果表 单位：dB（A） 监 测 点 位 监测结果 10月15日 10月16日 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#场界东侧 54 41 55 45 60 50 2#场界南侧 52 42 53 42 3#场界西侧 53 45 52 44 4#场界北侧 55 43 54 43 5#项目西南面70m住户处 56 47 57 46 6#项目东北面153m住户处 51 40 50 41 由上表可见，由于本项目位于三角石工业园区，因此本项目场地场界声环境满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008)的类标准要求，当地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目位于金口河区永和镇新民村三组（原红华实业公司职工医院内），其主要的外环境关系为： 项目位于金口河区金口墩（原林场），距离大渡河最近距离约135m，距离东北面1户住户153m，高差4m，距离西面铜河村住户最近距离约70m，高差29m，距离西面金河镇小学最近距离311m，高差-42m，距离北面二中最近距离210m，高差36m。 项目外环境无工业企业、无重大危险源、无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象，周边环境对工程的建设不存在明显的环境制约因素。具体外环境关系示意图见附图2。 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境敏感点及保护目标如下表3-5： 环境空气：项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； 敏感点：2.5km范围内住户。 声学环境：区域声学环境质量应达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准要求。 敏感点：200m范围内住户。 地表水环境：项目废水最终受纳水体为大渡河，目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，保护目标为地表水水质和水体功能不因本项目的建设而降低； 敏感点：大渡河 固体废物：项目产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 表3-8 主要保护目标 环境 要素 环境保护对象名称 性质 方位 距离、高差 规模 保护级别 声环境 东北面1户住户 住户 东北面 153m，高差-4m 1户、5人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 铜河村住户 住户 西面 70m，高差-29m 36户、120人（20m范围内） 环境空气 东北面1户住户 住户 东北面 153m，高差-4m 1户、5人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 铜河村住户 住户 西面 70m，高差-29m 75户、280人 金河镇小学 学校 西面 311m，高差-42m / 住户 住户 西北面 480m，高差-195¦m 50户、200人 二中 学校 北面 210m高差36m， / 金河镇场镇 场镇 北面 600m，高差-34m 158户、608人 地表水 大渡河 河流 东 112m 大河 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准 无名沟 河流 西面 135m 小河

# 表四 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气质量 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ39-79）中的标准要求，相关标准值见表4-1及表4-2。 表4-1 大气环境质量标准限值 单位：µg/Nm3 污染物 标 值 SO2 NO2 TSP PM2.5 PM10 １小时均值 500 200 — — — 日均值 150 80 300 75 150 年均值 60 40 200 35 70 表4-2 硫化氢和氨最高容许浓度 单位：mg/m3 污染物名称 H2S NH3 取值时间 一次 0.01 0.20 日平均值 / / 二、 地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域标准，具体标准见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 水质参数 评价标准 水质参数 评价标准 pH值(无量纲) 6～9 氨氮≤ 1.0 溶解氧≥ 5 总磷(以P计)≤ 0.2 高锰酸盐指数≤ 6 硝酸盐(以N计)≤ 10 CODCr≤ 20 石油类≤ 0.05 BOD5≤ 4 粪大肠菌群≤ ≤10000个/L 三、噪声环境质量 执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，标准限值见表4-4。 表4-34 环境噪声标准值表 等效声级LAeq: dB 环境噪声 2类 昼 间 60 夜 间 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废水 废水经污水处理系统处理后常规因子满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级排放标准后排入金河镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终进入长江，主要水污染物允许排放浓度值见下表4-5。 表4-5 污水综合排放标准 （除PH外，其余单位为mg/L） 评价标准 SS BOD5 CODCr pH NH3-N GB8979-1996三级标准 ≤400 ≤300 ≤500 6～9 / GB18918-2002中一级A标 ≤10 ≤10 ≤50 6~9 ≤5 重金属因子执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2相关标准要求，其浓度值见下表。 表4-6 生活垃圾填埋场污染控制标准 单位：mg/L 污染物 总汞 总镉 总铬 六价铬 总砷 总铅 标准限值 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.1 ≤0.1 二、废气 本项目恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准，以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准，具体见表4-6。 表4-6 恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 控制项目 厂界标准 氨 1.5 硫化氢 0.06 臭气浓度 20（无量纲） 表4-7 颗粒物排放标准 控制项目 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 三、噪声 项目在施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB12523－2011标准，标准限值见下表4-8。运营期执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类功能区标准，标准值见下表4-9。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位dB(A) 昼间 夜间 70 55 表4-9 厂界噪声标准值表 单位：Leq[dB(A)] 类 别 昼 间 夜 间 2 60 50 四、固体废弃物 生产过程中的一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量控 制 指 标 | 本项目废水经一体化渗滤液处理设备处理后排入集镇污水管网，因此本项目不单独设置总量控制指标。 |

# 表五 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程及污染源 由于本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目所在地有一闲置多年的建筑，本项目需要将原建筑拆除后重新建设，因此工程建设期包括原有建筑的拆除以及一般的土建工程，其污染源主要是拆除原有建筑、基础工程、主体工程、装修工程等施工建设中产生的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、施工污水等污染物，项目施工量较小，施工期较短，其排放量较小。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污位置图 1、拆除原有建筑 本项目所在地有一栋已空置多年的建筑，本项目需将原有建筑拆除后进行建设，拆除原有建筑主要产生建筑垃圾、扬尘、噪声及施工人员生活污水。 2、基础工程 基础工程施工主要产生施工土方（挖方、填方）；挖土机运土卡车等施工机械的运行将产生噪声；同时产生扬尘和工人生活废水。 3、主体工程 项目主体工程主要采用商品混凝土，因而施工过程中将产生卷扬机等施工机械的运行噪声；在挖土、堆场和运输过程中产生的扬尘等环境问题。 4、装饰工程 在对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水；医疗设备安装过程中将产生一定的噪声和少量设备包装垃圾。 从上述污染工序说明可知，施工环境污染问题主要是：建筑固废、扬尘、施工弃土、施工期噪声、施工人员生活污水、施工期生活垃圾等。这些污染物随着施工的结束而结束。 二、运营期工艺流程及污染源 本项目为垃圾中转站新建工程，工程建成后只进行垃圾压缩和转运，不设置收运系统，故营运期仅对垃圾中转站内垃圾压缩机中转工艺流程进行简述分析。 图5-2 项目运营期工艺流程及产污位置图 工艺描述如下： （1）运输车辆进站计量 当垃圾车和周边地区垃圾收集小车进站时，首先采用地磅对垃圾进行称重计量。 （2）卸料 垃圾收集车称重计量后，进入转运站压缩车间的地面层卸料大厅。在车间地面层的卸料大厅内，收集车掉头、倒车，尾部对准竖直放置的容器进料口。此时，容器已安放就位，容器顶端的进料门已打开，容器上方的卸料溜槽放下，围成一卸料漏斗。垃圾收集车以后倾自卸或者推卸的方式将垃圾卸入容器内。 （3）压缩 松散垃圾倒满垃圾箱后，按下“循环压缩”按钮，操纵垂直压缩机进行压实，压头向下压缩垃圾后自动上升至压缩仓进料口，作密封盖密封，防治尘土和臭气外泄。再次向垃圾箱内倾倒垃圾时，将压头旋钮旋向“升”位置提升压头，压头上升到最大高度，继续倾倒、压缩垃圾，重复上述操作，一般压缩3~4次后即可压缩好第一块垃圾。 当一块垃圾压好后，操纵控制系统，先提升垃圾箱总成的中门，再由垃圾箱总成中的推铲将垃圾推入垃圾箱的贮存仓，然后将中门和推铲复位。重复垃圾倾倒、压缩循环，压好第二块垃圾。 图5-3 垂直压缩式转运站垃圾移位图 （4）装车 垃圾压缩好后，将垃圾箱提升到与垃圾运输车相对应的高度，将转运车倒车进入站内，使车厢与垃圾箱对接后，通过推铲机构把垃圾箱的两块垃圾推入空车厢。垃圾运输车向前行驶，与垃圾箱脱开。垃圾箱总成重新放回地坑内进行下一次作业。 图5-4 垂直压缩式转运站对接卸料图 （5）转运 操纵车厢后门关闭机构，将垃圾运输车的密封后门关好，转运开出垃圾站。 本项目垃圾运往金口河区生活垃圾填埋场进行填埋处理，距离本项目约30km。 主要污染工序： （一）施工期主要污染工序 项目施工期主要有拆除原有建筑产生的废弃建筑垃圾以及本工程建设过程中产生的施工扬尘、废弃建筑垃圾、弃土（固体废弃物）、噪声和废水（包括工地生活污水和工地施工废水）等。 1、施工期废气 项目废气主要为施工扬尘以及建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。 项目施工期采用商品混凝土，避免了现场搅拌带来的大气环境污染问题，建设阶段的大气污染源主要来自建筑垃圾搬运、各建筑用材料堆放场和裸露场地的风力扬尘，土石方运输所产生的动力道路扬尘，建筑物料的运输造成的道路扬尘，包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘，清除固废和装模、拆模以及清理工作面引起的扬尘，施工机械、运输车辆排放的废气。 根据国内外有关资料，施工期扬尘起尘量与许多因数有关。起尘量主要包括两类：挖土机开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，属无组织面源排放，源强不易确定，主要是通过管理来进行控制，尽量减少扬尘排放量。 2、施工期噪声 项目施工期混凝土采用商品混凝土，在施工场地不设搅拌站，因此将避免搅拌机带来的高噪声源污染，本项目施工期噪声包括各建筑机械和运输车辆噪声，声级一般在75～110dB。施工机械源强噪声值见表5-1。 表5-1 施工期噪声声源强度表 施工阶段 声源 声源强度dB(A) 施工阶段 声源 声源强度dB(A) 土石方阶段 挖掘机 78～96 底板与结构阶段 混凝土输送泵 90～100 空压机 75～85 电锯 100～105 压缩机 75～88 电焊机 90～95 卷扬机 90～105 空压机 75～85 施工期噪声影响还表现为施工车辆交通噪声对两侧居民的干扰，以及施工机械所在场所对附近居民的影响。其中施工期道路交通噪声的影响范围集中在公路两侧150m 范围内，施工机械噪声影响主要在距离上述施工场所200m 范围内。 根据现场踏勘，本项目周边现有主要声环境敏感点为金河镇村民、公路沿线住户等，为避免项目施工活动对上述人群正常生产、生活带来不利影响，建设单位及施工单位遵守有关法规和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定，在施工期间采取以下噪声控制措施： a、选用低噪设备，并采取有效的降噪声措施，如对强噪声设备采取隔声、隔振或消声措施。 b、优化施工总平面图，结合周边环境敏感点分布情况，合理安排施工机械安放位置，充分利用地形对噪声的阻隔，以降低施工噪声对周边住户的影响。 c、合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 d、合理安排施工时间。禁止午间（12:00 至14:00）、夜间（22:00 至次日06:00）施工，减小噪声对项目周边及车辆运输沿线的影响。建筑施工因特殊情况（工艺要求必须连续作业的强噪声施工），确需夜间及午间作业的，施工单位向当地环保、建委、城管部门提出申请，并予以公告。 e、文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷，木工房使用前应完全封闭，钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。 f、注意日常对施工设备的维修、保养、使各种施工机械保持良好的运行状态，减少非正常情况下的强噪声排放。 g、建设单位应妥善处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声扰民引发纠纷，影响社会稳定。 h、严格遵守中高考禁噪规定，中、高考期间不得开展施工。 3、施工期废水 施工场地不设混凝土搅拌站和机械维修点，采用商品混凝土和定点维修。施工期废水主要为工地生活污水和施工场地废水。 项目建设施工期间，施工人员及工地管理人员合计20人。 （1）工地生活污水 根据工程安排，修建、设备安装等施工队分批入驻厂区内，因此，一般情况下施工人员及工地管理人员按最大估算，约20人，按每人每天耗水0.15m3计，生活用水量约为3m3/d，生活污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为2.4m3/d。生活污水中主要污染物浓度COD为400mg/L，BOD5为250mg/L，NH3-N为30mg/L。项目施工期间生活污水排入化粪池处理后排入集镇污水管网，不会对周边环境带来影响。 （2）工地施工废水 工地施工废水为场地冲洗废水以及挖方、填方过程中遇雨水冲刷产生的废水，施工废水中的主要污染因子以SS为主，项目产生的生产废水浓度为400～1000mg/l，该废水经沉淀后循环用于洒水降尘、冲洗车辆或施工机械设备，项目生产废水不外排，不会对当地的地表水环境造成较大影响。由于本项目距东北面大渡河135m，因此，环评要求在施工期间严禁将施工废水排入大渡河。 4、施工期固废 （1）土石方 本项目所在地较为平整、且无地下工程，地基挖掘产生的土方可就地回填、回用，不会产生弃土。 （2）建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾包括拆除原有建筑产生的建筑垃圾以及新建建筑产生的建筑垃圾，主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、土石方等杂物。本项目拆除原有垃圾产生的建渣按照1.3t/m2计算，本项目现有建筑面积约1380m2，因此本项目原有建筑拆除过程产生的建渣约为1794t；本项目建筑施工过程中产生的各类建渣按照100kg/m2计算，本项目新建建筑面积为476.3m2，故本项目新建建筑产生的建渣约4.8t。对于可以回收利用的建筑材料，如废金属、废包装物、废木料等应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑材料应运送至当地指定填埋场填埋。 （3）施工人员生活垃圾 施工期产生的工人生活垃圾，以0.5kg/人•d计，项目施工高峰期施工人数约20人，生活垃圾产生量10kg/d，统一收集后定期送环卫部门处置。 （二）运营期主要污染工序 1、废水 运营期间产生的废水主要是生活污水及生产废水，其中生产废水包括垃圾渗滤液和设备、车辆及地面冲洗废水等。 （1）生活污水 本项目劳动定员6人，生活污水排放主要来自于工人日常上班用水产生的普通生活污水。生活用水按照50L/人·d进行计算，则日用水量为0.3m3/d，根据产污系数0.9计算，则其他污水产生量为0.27m3/d，项目生活污水中主要污染物为COD 400mg/L、BOD5 250 mg/L、NH3-N 30mg/L。 （2）生产废水 ①垃圾渗滤液 生活垃圾在压缩过程会产生渗滤液，根据《生活垃圾渗沥液处理技术规范》CJJ150-2010 条文3.1.6“垃圾中转站渗滤液的日产生量应考虑垃圾压缩装置的类型（水平或垂直）、压缩的程度、垃圾的主要组成成分、垃圾的密度等因素。渗滤液日产生量可按垃圾量的5％～10％（重量比）计；降雨量较少的地区垃圾渗沥液日产生量可按垃圾量的3％～8％（重量比）计”，结合本项目实际情况，本垃圾转运站压缩过程产生的渗滤液平均按转运垃圾总量5％计。本项目垃圾设计压缩处理量均为100t/d，则单个垃圾中转站渗滤液产生量为5t/d，即1825t/a。渗滤液主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，还含有镉、铬、六价铬、砷、铅、汞等重金属。 ②设备、车辆及地面冲洗废水 根据公用工程中对给排水的计算可知，冲洗废水为4.86m3/d（1773.9t/a）。 拟建项目营运期产生的冲洗废水经隔油沉淀池收集处理后与由渗滤液收集池收集的垃圾渗滤液进行混合，混合后的生产废水经管沟引至站区一体化渗滤液处理设备进行处理，处理后的废水常规因子达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后与生活污水一起经站区设置的污水管道进入集镇污水管网，然后经金河镇生活污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排放。本项目废水产排污情况见下表： 表5-3 项目废水产排污情况一览表 废水类型 废水量（t/a） 污染物名称 产生情况 进入管网情况 排放情况 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 综合废水 3697.5 COD 8000 29.58 500 1.85 50 0.19 BOD5 4000 14.79 300 1.11 10 0.037 SS 700 2.59 400 1.48 20 0.074 NH3-N 800 2.96 45 0.17 5 0.019 2、废气 本项目营运期产生的废气主要为生活垃圾卸料、压装过程中产生的生产废气、污水处理系统废气以及垃圾临时存放间产生废气。 （1）垃圾卸料、压装过程产生废气 由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮内、胺类、吲哚类和醛类。根据对国内现有垃圾中转站污染物排放情况调查，中转站的废气主要来自于压装车间垃圾倾倒过程，废气中主要污染物为颗粒物、H2S和NH3。垃圾压缩后装载车辆运送至最终的垃圾处理场地处理的过程为全封闭状态，因此在转运途中基本没有恶臭废气的溢出现象。 类比相关资料显示，转运每吨生活垃圾颗粒物的产生量为25g/t垃圾，H2S的产生量为0.620g/t垃圾，NH3的产生量为6.059g/t垃圾。本项目垃圾转运站设计最大转运量为100t/d，则H2S产生量为0.062kg/d，0.023t/a，NH3为0.61kg/d，0.22t/a，颗粒物为2.5kg/d，0.91t/a。 本项目拟配备一台智能高压微雾除臭设备，采用独特的高压雾化技术，将除臭剂原液与自来水自动配比稀释，通过高压泵经耐高压管道系统由特制的喷嘴雾化喷洒。除工作液被充分雾化成<40µm是微小液滴后均匀混合在空间，与臭气分析相接触、充分反应和分解，从而达到净化的效果，同时降落至地面的微小雾化颗粒还可以起到降尘的作用。高压雾化系统示意图见下图： 图5-3 本项目高压雾化系统示意图 高压雾化除尘设备处理效率颗粒物为90%，NH3、H2S为80%。因此本项目垃圾卸料、压装过程中大气污染物产排情况见下表： 表5-4 垃圾中转站大气污染物有组织排放统计表 污染物名称 产生情况 排放情况 速率（kg/h） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 废气 颗粒物 0.31 0.91 0.031 0.091 NH3 0.076 0.22 0.015 0.044 H2S 0.0078 0.023 0.0016 0.0046 （2）污水处理系统臭气 项目新上一套污水处理系统对项目垃圾渗滤液和冲洗废水以及生活污水进行处理，处理能力为 10m3 /d。项目各集水池、反应池均会产生少量的异味气体，本评价要求项目采用全封闭设备及池体，避免异味直接排放影响周边环境空气。 （3）垃圾临时储存间臭气 本项目设置垃圾临时储存间用于暂存由于恶劣天气或自然灾害而无法及时转运出去的压缩好的垃圾。在垃圾块暂存期间，会产生少量恶臭，由于暂存时间较短，恶臭产生量较少。本评价要求设置两个备用的封闭垃圾箱，一旦垃圾无法及时转运出去，将压缩好的垃圾块采用封闭垃圾箱暂存避免恶臭外泄。 3、噪声 垃圾中转站噪声主要来源于垃圾卸料、压实、容器移动等作业过程中噪声、除臭除尘系统的风机噪声以及车辆运输噪声，声级值在75~80dB(A) 之间。项目噪声源及源强见下表。 表5-5 转运站主要噪声源一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 源强 措施 1 垃圾压缩系统 2套 80 厂房隔声、设备减振 2 车间喷淋除臭系统 1套 75 厂房隔声、设备减振 3 渗滤液处理设备 1套 80 厂房隔声、设备减振 4、固体废弃物 本项目固体废物包括生活垃圾、除臭剂废包装桶、污水处理站污泥。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员6人，每天生活垃圾产生量为 0.5kg/d，生活垃圾产生量为3kg/d， 1.095t/a，本工程产生生活垃圾随外来垃圾一并压缩后运至金口河区生活垃圾处理厂处置。 （2）除臭剂废包装桶 本工程一般固废为使用生物除臭剂产生的废包装桶，每年约产生废包装桶 80 个，由原料厂家回收利用。 （3）污水处理站污泥 项目污水处理设施定期清掏产生少量污泥，产生量约为1.5t/a，将清掏的污泥运至生活垃圾处理场处置。 表5-6 项目固废产生情况一览表 类别 来源 产生规模 产生标准 产生量 t/a 生活垃圾 在职员工 6人 0.5kg/个d 3 kg/d 1.095 除臭剂废包装桶 除臭过程 / / / 80个 污水处理站污泥 污水处理站 / / / 1.5

# 表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场 | 扬尘 | 少量 | 洒水设施降尘后排放较小，不会改变空气质量 |
|  | 运营期 | 垃圾处理过程 | 颗粒物 | 0.91t/a | 0.031kg/h，0.091t/a |
|  |  |  | NH3 | 0.22t/a | 0.015kg/h，0.044t/a |
|  |  |  | H2S | 0.23t/a | 0.0016kg/h，0.0046t/a |
|  |  | 污水处理站 | 臭气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 垃圾临时储存间 | 臭气 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工场 | 生产废水 | 少量 | 经沉淀池处理后回用 |
|  |  |  | 生活污水 | 2.4m3/d | 排入集镇污水管网 |
|  | 运营期 | 垃圾处理 | 污水量 | 3697.5t/a | 3697.5t/a |
|  |  |  | COD | 8000mg/l、29.58t/a | 500mg/l、1.85t/a |
|  |  |  | BOD5 | 4000mg/l、14.79t/a | 300mg/l、1.11t/a |
|  |  |  | SS | 700mg/l、2.59t/a | 400mg/l、1.48t/a |
|  |  |  | NH3-N | 800mg/l、2.96t/a | 45mg/L、0.17t/a |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工场 | 建筑垃圾 | 1799t | 对于可利用的尽量回收利用，对不可回收利用的运送至指定填埋场 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 10kg/d | 收集后交环卫部门清运处理 |
|  | 运营期 | 站内 | 生活垃圾 | 1.095 | 环卫部门统一处理 |
|  |  |  | 废包装桶 | 80个 | 收集后交由有资质单位进行处理 |
|  |  |  | 污水处理站污泥 | 1.5t/a | 运至生活垃圾处理厂处置 |
| 噪声 | 施工期：施工设备噪声﹤80—90dB（A）；运输汽车噪声﹤75dB（A） 营运期：站内均用低噪声设备能够满足声环境标准 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 1、施工期生态环境影响分析 本项目建设期属于一般土建工程，根据现场调查，项目所在地有一闲置多年建筑，其污染源主要是拆除原有建筑、主体工程、基础工程、装修工程等施工建设中产生的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、施工污水等污染物，由于施工量较小，施工期较短，故其排放量较小。因而施工期活动对生态环境影响较小。 2、营运期生态环境影响分析 项目建成投产后，运营期生态环境已稳定，且在站内设置绿化场所，对生态环境有一定补偿，对区域生态环境影响较小。 |

# 表七 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 本项目为垃圾中转站新建工程，建筑面积476.3m2，施工内容包括拆除原有建筑、基础工程、主体工程、装修工程等。所用到的施工机械主要有挖掘机、载重汽车、振捣器、塔吊、电钻、电锯等。施工期间施工活动不可避免的将会对周围的环境造成破坏和产生影响。主要包括施工废气、施工噪声、固体废物、施工废水等对周围环境的影响。 1、废水影响分析 本项目属新建项目，施工场地不设混凝土搅拌站和机械维修点，采用商品混凝土和定点维修。施工期废水主要为工地生活污水和场地少量废水。 ①生活污水 项目施工场地施工人员及工地管理人员最大20人估算，按每人每天耗水0.15m3计，生活用水量约为3m3/d，生活污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为2.4m3/d。该污水的主要污染因子为COD、BOD5和NH3-N等，其污染物浓度分别为COD约400mg/L、BOD5约250mg/L、NH3-N约25mg/L。项目施工期间生活污水排入集镇污水管网。 ②生产废水 在施工期间，将产生一定量的冲洗废水以及雨污水，主要污染因子是SS。采用循环池沉淀后，回用于洒水降尘等工地用水。 因此，该项目施工期所产生的废水对周围地表水不会造成明显影响。 2、废气影响分析 1）施工期大气污染环境影响分析 本项目建设施工期间的大气污染物主要是施工扬尘和材料运输过程中所产生的交通道路扬尘以及各类燃油动力机械在进行清理平整、运输等施工活动时排放的CO、NOx等废气。 由于施工的燃油机具为间断作业，因此所排的燃油废气污染物仅对工程区环境空气质量产生暂时性、间歇性不利影响。随着施工结束，环境空气影响也随即消失。 施工扬尘包括拆除原有建筑产生的扬尘及新建本项目过程产生的扬尘。根据国内外有关资料，施工期扬尘起尘量与许多因数有关。起尘量主要包括两类：挖土机开挖起尘量和施工渣土堆场起尘量，属无组织面源排放，源强不易确定，主要是通过管理来进行控制，尽量减少扬尘排放量，在土壤湿度较大的情况下，其影响区域在100m范围内。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示： 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 因此，在建设期应对场地和运输的道路及时清扫和洒水，并加强施工管理，同时必须采用封闭车辆运输；采用商品混凝土和预拌砂浆等措施，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。同时在拆除原有建筑过程中建渣及时转运，不在场地内存放。 2）施工期大气污染控制方案 控制施工期的大气环境污染，主要是控制扬尘和运输车辆的废气排放，因此施工过程中建议采取以下措施： ①车辆运输时间安排避开上下班高峰期； ②运输车辆按规定装卸运输，出施工场地必需清洗，用棚布遮盖，严禁超载； ③施工场地干燥时，适当洒水和加湿； ④对环境影响较大的敏感路段应定时清扫保持路面整洁； ⑤现场尽量使用商品混凝土。 ⑥施工期间如遇干旱炎热天气，车辆车速不宜过快，以免造成更多扬尘对大气的影响。 ⑦注意车辆保养，减少汽车尾气。 采用上述措施后，施工期扬尘对环境不会造成大的影响。 施工扬尘按照《防止城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）和乐山市人民政府有关大气污染物防治管理的规定执行，防止扬尘污染，减少施工粉尘对区域大气环境的影响程度。 拟建项目所在地的相关管理部门对施工场地必须规范管理、文明施工，确保建设工地不制尘，减少施工期对环境的影响。 3、噪声环境影响分析 工程施工噪声源主要包括：原有建筑拆除、工程开挖、打桩、构筑物砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。经建筑工程施工工地噪声声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声。 施工期主要工程项目有原有建筑拆除、地基平整、压实、基础开挖及其它辅助设施的建设、装修等。这些工程使用的机械主要有推土机、铲平机、压路机、振捣机等，在施工过程中，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响。 建筑施工产生的噪声很强，噪声源的声压级一般在75dB(A)以上。在实际工程施工中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。为了减少噪声对周围环境的影响，应对施工期间噪声影响加强控制。 工程机械噪声主要属于中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下： L2＝L1－20lg（r2/r1）（r2>r1） 其中：L1 、L2——距离声源r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——预测点距声源距离。 由上式可以推算出噪声随距离衰减的量ΔL： ΔL＝L1－L2＝20lg（r2/r1） 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数。 施工期噪声影响预测值见表7-3。 表7-3 施工期噪声预测结果 单位：dB(A) 噪声源强值 预测距离（米） 备注 10 20 25 50 100 150 200 土石方开挖 85 65 59 57 51 45 41.5 39 以施工期最强噪声级值预测 结构工程 100 80 74 72 66 60 56.5 54 装修工程 85 65 59 57 51 45 41.5 39 从上表的预测结果可以看出，施工期产生的施工噪声昼间对100米范围内、夜间对200米范围内造成影响。因此建议施工单位在施工过程中应合理布局高噪声设备并合理安排施工时间，尽量将高噪声设备固定远离居民的场地。杜绝夜间（22：00-6：00）施工噪声扰民。午休和节假日、中、高考期间禁止使用高噪声设备。在进行以上噪声防治措施后本项目施工噪声能实现达标排放，不会对周边居民产生明显影响。同时建议采取以下措施： 为减轻施工期噪声扰民，应尽可能控制施工噪声。根据施工噪声的污染特点，施工中应加强管理，杜绝人为制造高噪声污染并选用低噪声设备，具体可通过加设排气管消音器和隔离发动机振动部件等方法降低噪声，对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级，闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 项目施工期噪声对周围环境敏感点产生了一定影响，环评建议合理布置施工机械，间歇作业，建立屏障，减小施工期噪声对周围敏感点的影响。施工期的噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可降至最低，并随施工期的结束而消失。 本评价要求，在施工过程中将高噪声设备及施工场地尽量布置在场地北侧，远离现有敏感目标；禁止夜间施工，严格执行中高考禁噪要求，合理安排施工时间，将强噪声作业安排在白天非午休时间进行，杜绝打桩等强噪声设备作业对附近住户休息造成影响；在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工；施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》GB12523-2011标准要求。 同时，本评价要求在施工前及施工过程中须张贴公告，对项目施工情况进行说明，收到异议的情况下应及时进行沟通、协调和解决。在采取隔声降噪措施和严格管理下，厂界噪声能达到国家《建筑施工场界环境噪声排放限值》GB12523-2011的规定。 因此，本项目施工期噪声通过采取建议措施后，对周边环境的影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 项目在施工建设过程中开挖量较小，会产生少量的土石方开挖。开挖较小量，可用作厂区绿化、景观用土等，基本做到土石方平衡。因此，本项目产生的主要固体废弃物为拆除原有建筑产生的建渣和施工人员产生的生活垃圾。其中生活垃圾交由当地环卫部门处理。 本项目施工期间，将有少量的渣土和建筑垃圾运输车辆出入场地，工程必须重视渣土运输带来的环境问题，评价建议： ①运输车辆必须覆盖防尘棚布，禁止超载，避免洒落在场镇的道路上，引起运输路线两侧的扬尘污染或者损坏路面； ②运输时间应安排在上班时间进行，避开上下班的高峰期，避免造成交通影响，此外运输时间应避开清晨、午休时间和夜间，避免运输车辆带来的噪声影响运输路线两侧的居民正常休息； ③对于不慎洒落的渣土等，工程方应有专门人员进行清理。 采取以上措施治理后，评价认为项目固废运输不会对运输沿线的交通、空气质量和声环境质量造成明显影响。 同时，施工期间会产生弃渣，在运输各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等)过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填。 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾。同时，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 5、环境管理 工程承建商应将施工期的污染控制列入承包范围内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的防治措施和工程计划。按规定，建设单位应向当地环保行政主管部门申报各项工作，并保证施工期的环保措施的落实，使项目建设施工范围的环境质量得到充分的保证。拟建设项目在建设期间，会对周围环境造成一定的影响，因此，建设单位应加强管理，文明施工，将施工期间对周围的环境影响降到最低。 二、营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 工程运行后产生的污水、废水主要是厂区内工作人员产生的生活污水、设备、车辆及地面冲洗废水、垃圾压装产生的垃圾渗滤液等。 本项目生活污水产生量为0.27m3/d，冲洗废水产生量1.35m3/d，渗滤液产生量5.0m3/d，经一体化污水处理设备（处理工艺“MBR+RO”）处理后常规因子达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入集镇污水管网，然后由金河镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排放。 金河镇生活污水处理厂设计处理规模为400m3/d，采用A2O工艺，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标。目前，金河镇生活污水处理厂实际处理规模为320m3/d，因此金河镇生活污水处理厂富裕处理量能够满足本项目要求。 综上所述，本项目运营期间废水能得到有效治理，对当地地表水大渡河的影响很小。 2、地下水环境影响分析 本项目为生活垃圾中转站建设工程，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A（地下水环境影响评价行业分类表），本项目属于地下水环境影响评价Ⅳ类项目。Ⅳ类建设项目可以不开展地下水环境影响评价，因此只对项目区域内地下水环境影响进行简要分析。 项目区地下水主要靠大气降水补给，因此，如项目污废水处理设施、站内垃圾压缩区域、站内垃圾运输道路在未作防渗处理的情况下，可能对区域地下水造成影响。结合项目设计，本工程站内垃圾处理用房、厂区道路及其他未设计为绿化用地的区域均将作硬化处理，具有防渗功能，厂区内实行雨污分流，排水体制完善，且项目渗滤液收集池等池体均进行防渗处理。因此，项目的运营期对本地区的地下水基本无影响。 2、大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要为生活垃圾卸料、压装过程中产生的生产废气、污水处理系统废气以及垃圾临时存放间产生废气。 （1）项目废气产排情况 本项目垃圾卸料、压装过程中产生的废气量为H2S 0.62kg/d，0.23t/a，NH3 6.06kg/d，2.2t/a，颗粒物 25kg/d，9.13t/a。本项目采用高压微雾除臭的技术，其处理效率约为80%，因此本项目垃圾卸料、压装过程废气排放情况H2S 0.016kg/d，0.46t/a，NH3 0.15kg/d，0.44t/a，颗粒物 0.625kg/d，1.526t/a。 项目新上一套污水处理系统对项目垃圾渗滤液和冲洗废水进行处理，处理能力不小于 15m3 /d。项目各集水池、反应池均会产生少量的异味气体，本评价要求项目采用全封闭设备及池体，避免异味直接排放影响周边环境空气避免异味直接排放影响周边环境空气。 本项目设置垃圾临时储存间用于暂存由于恶劣天气或自然灾害而无法及时转运出去的压缩好的垃圾。在垃圾块暂存期间，会产生少量恶臭，由于暂存时间较短，恶臭产生量较少。本评价要求设置两个备用的封闭垃圾箱，一旦垃圾无法及时转运出去，将压缩好的垃圾块采用封闭垃圾箱暂存避免恶臭外泄。 （2）大气环境防护距离 本项目根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居民区的环境影响，在项目厂界外设置环境保护距离。 根据原环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序进行计算，见表7-4。 表7-4 大气防护距离 污染源 污染因子 面源高度 面源宽度 面源长度 污染物排放速率kg/h 小时评价标准 大气环境保护距离 本项目生产厂区 NH3 3m 9m 12m 0.015 0.2 mg/m3 无超标点 H2S 0.0016 0.01 mg/m3 无超标点 颗粒物 0.031 0.9mg/m3 无超标点 由表7-8可知，本项目无组织排放粉尘、NH3、H2S无超标点，不需设置大气环境防护距离。 因此本项目的废气不会对周围环境造成较大影响。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中卫生防护距离计算公式进一步核定计算恶臭污染物卫生防护距离。其计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算参数，无因次，按（GB/T13201-91）规定选取，A=400、B=0.01、C=1.85、D=0.78。 根据卫生防护距离公式计算，项目卫生防护距离见表8-12。 表8-12 卫生防护距离计算结果 单元 污染物 允许浓度值 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 卫生防护距离（m） 取值 （m） 压装 车间 H2S 0.01 0.0016 12 9 35.184 50 NH3 0.2 0.015 17.296 50 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）：有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法之7.5“按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”本项目为垃圾中转站新建工程，不同于工业企业，且本项目NH3和H2S均属于臭气类别，因此，确定本项目垃圾转运站卫生防护距离为50m。 垃圾转运站以压装车间为无组织排放源边界，本项目在卸料口设置感应电动闸门，其余压装车间位于地下，因此，本项目以地面建筑且以卸料车间地州为界，向四周各侧厂界向外扩展50m形成一个包络圈。拟建项目卫生防护距离包络线图见附图九。 对照《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）中垃圾转运站设置标准：转运量为“≥50，＜150”的转运站，与相邻建筑间距为≥10m。根据现场踏勘和调查，目前，项目卫生防护距离内无敏感点。项目周边10m范围内无其他构建筑物，环境防护距离包络圈内无居民等环境敏感点。环评要求：项目周边10m范围内不得新建其他构筑物，环境防护距离包络圈内不得新建和规划建设居住房、商业、学校、医院等及其它对环境空气质量要求较高的设施和建筑，同时在这个范围内也不宜规划建设食品、生物制药等对周边卫生条件要求高的工业企业。 3、声学环境影响分析 （1）噪声源强分析 垃圾中转站噪声主要来源于垃圾卸料、压实、容器移动等作业过程中噪声、除臭除尘系统的风机噪声以及车辆运输噪声，声级值在75~80dB(A) 之间。项目噪声源及源强见下表。 表7-4 项目噪声产生及治理情况一览表 单位：dB(A) 序号 设备噪声源 声源强度dB(A) 处置措施 治理后声源强度dB(A) 1 垃圾压缩系统 80 厂房隔声、设备减振 60 2 车间喷淋除臭系统 75 厂房隔声、设备减振 55 3 渗滤液处理设备 80 厂房隔声、设备减振 60 （2）预测模式 本次声环境影响预测评价标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，由于本项目为8小时工作制，夜间不生产，因此本次评价仅对昼间噪声进行评价。评价标准值为：昼间60dB(A)。预测模式如下： ①、噪声衰减模式： 式中：Lp(r)--点声源在预测点产生的声压级； Lp(r0)--参考位置r0处的声压级； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔLp--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 ②、多源叠加模式： 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。 对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级(即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值)的能量总和，其计算式如下： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （3）预测结果 拟建项目噪声源对各厂界影响结果见表7-5，对周边敏感目标的影响预测见表7-6。 表7-5 拟建项目昼间厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 声源 治理后噪声源强dB（A） 统计量 东侧 厂界 西侧 厂界 南侧 厂界 北侧 厂界 垃圾压缩系统 60 与各厂界距离（m） 8 5 3 20 噪声预测值 41.9 46.0 50.5 34.0 除臭系统 55 与各厂界距离（m） 7 15 10 18 噪声预测值 38.1 31.5 35.0 29.9 渗滤液处理设备 60 与各厂界距离（m） 19 3 11 10 噪声预测值 34.4 50.5 39.2 40 各噪声源至受声点叠加值 46.04 52.86 53.74 42.04 评价标准（昼间） 60 表7-6 项目昼间噪声对敏感目标的影响预测结果 单位：dB（A） 环境敏感点 本底值dB（A） 贡献值dB（A） 预测值dB（A） 标准值dB（A） 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 5#项目西南面70m住户处 56.5 46.5 26.8 / 56.51 46.5 60 50 6#东北面153m住户处 50.5 40.5 20.0 / 50.51 40.5 60 50 由上表可知，在对项目产噪设备采取减震隔声措施后，项目厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区的排放标准要求。周边声环境敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》中2类功能区标准要求。 综上所述，垃圾中转站运行期厂界噪声达标，且对周围声环境影响较小，能够为环境所接受。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物包括生活垃圾、除臭剂废包装桶、污水处理站污泥。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员6人，每天生活垃圾产生量为 0.5kg/d，生活垃圾产生量为3kg/d， 1.095t/a，本工程产生生活垃圾随外来垃圾一并压缩后运至金口河区生活垃圾处理厂处置。 （2）除臭剂废包装桶 本工程一般固废为使用生物除臭剂产生的废包装桶，每年约产生废包装桶 80 个，由原料厂家回收利用。 （3）污水处理站污泥 项目污水处理设施定期清掏产生少量污泥，产生量约为2t/a，送生活垃圾处理场处置。 通过上述方法处理处置后，本项目产生的各种固废均能得到很好的处置，环境可接受。 5、运输过程环境影响分析 本项目垃圾转运采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置，运输过程中垃圾不外露，也不会遗洒垃圾和渗滤液；同时垃圾转运车辆作业完成后都会在站区进行冲洗，避免车身沾染渗沥液或者垃圾对运输路线两侧居民造成影响。因此，垃圾转运车辆几乎不产生扬尘和臭气，对转运站周边的大气环境影响很小。 垃圾转运过程对外环境的主要影响为交通噪声和扬尘影响，以及因运输管理不当带来的臭味等不良环境影响，因此，项目垃圾转运过程应做到以下几点： ①垃圾转运车在经过居民区时，应减速慢行，以降低噪声影响，在运输路线上应 尽量避免高声喇叭，以减少车辆噪声对运输线四周声环境的影响； ②对垃圾中转站垃圾运输车辆进出时间进行限制（运输时间应在早晨7:00~晚上6:00），避免早晚扰民。 ③加强对垃圾集装箱的维护，装载前检查箱体的密闭性和防渗漏性，确保运输过程不发生滴漏、满溢等现象。 采取以上措施后，可将不利影响控制在最小范围和程度，垃圾运输车在运输过程中对沿途环境影响小。 6、环境卫生影响分析 生活垃圾长时间存放或在夏季容易孳生蚊蝇和多种致病微生物及出现鼠类等，可能对站内操作人员及周围居民身体健康造成一定的危害，因此，项目应加强站内卫生管理： 1）应定期对厂区、运输车辆及邻近地区进行药物喷洒； 2）细菌、蚊蝇的治理采用喷洒生物菌，利用生物方法消杀菌类和蚊蝇，采取光、液消毒灭菌系统治理； 3）每天对机械设备、场地进行清扫、清洗，消杀灭菌，保证表面清洁，没有附着污垢和渗滤液。 4）垃圾转运站内外都要定期打药消灭蚊蝇，并长期放置诱捕器。 5）垃圾日产日清，避免垃圾长时间堆积滋生环境问题。 7、社会正效益和环境正效应： 本项目投入运营后将有效收集金口河区城区及附近周边乡镇的生活垃圾，扬尘及渗滤液对环境影响将大大减轻。改善金口河区城区及附近周边乡镇的环境卫生，避免了垃圾产生臭气、滋生蚊蝇，防止疾病传播，改善金口河区城区及周边附近乡镇的环境景观。压缩式垃圾转运站建成后，会使金口河区形象得到明显改善，原有垃圾清运方式的二次污染问题也会相应得到解决。 三、环境风险分析 1、事故期间恶臭影响 气温较高时，压缩箱内的生活垃圾会散发出很难闻的氨、硫化氢等恶臭气体。夏季里，如果项目生产中遇到停电事故或恶劣天气时，运到厂区内的垃圾不能及时压缩清运，堆积的生活垃圾将散发出浓度极大的恶臭气体。这种事故情况下，其恶臭气体不仅仅使得工作人员无法正常工作，还将影响厂界四周的环境。 对此生产事故，应采取一定的应急防范措施：一是生产用电至少采用双电源；二是在厂区内备用除臭液剂和安放吸附填料，当无任何生产用电时，临时在堆放的垃圾上喷洒除臭液剂以暂时除臭，以吸附填料吸附空气中的恶臭气体，减小事故恶臭气体浓度。 2、事故期间水环境影响 项目设置的一体化污水处理设备，在事故情况，如出现池壁裂缝，会造成垃圾压滤液发生渗漏，对地下水有一定影响。采取的应急防范措施为：日常检查池壁的安全性，发现问题及时清运渗滤液并及时维修厌氧池。同时应设置一个有效容积不小于10m3的事故池，用来暂存产生的渗滤液、冲洗废水以及生活污水。 减缓措施： （1）防火防爆措施 本项目产生的恶臭气体为易燃、易爆物质，与空气混合后气体浓度为5-15%时， 遇火即爆。因此，转运站运行期必须建立严格的防火管理制度和配备相应的消防设施， 并设立明显标记，同时应按照安全评价报告上的要求设置相应的消防器材。 （2）劳动保护措施 各专用设备设置相应的隔墙、防护网罩，保护操作工人的安全。 厂区内按消防规定设置消防栓和灭火器，防止火灾事故的发生；定期对工作环境 进行消杀工作，定期对工人进行体检；场内设置明显的卫生及火灾防护标记。 采取以上措施及管理制度，可保障工人的安全和身体健康。 五、环境卫生管理 1、环境卫生条件的管理 卫生条件的恶化，蚊、蝇、虫、鼠的增多，是垃圾中转站居民反映较多的问题，特别是夏天瓜果蔬菜多，这样的问题就更加突出。为防止站内厂区成为蚊蝇、害虫、鼠类的滋生场所，应定期对厂区、运输车辆及邻近地区进行药物喷洒。细菌、蚊蝇的治理采用喷洒生物菌，利用生物方法消杀菌类和蚊蝇，采取光、液消毒灭菌系统治理；每天对机械设备、作业场地进行清扫、清洗，消毒杀菌，保证表面清洁，没有附着污垢和压滤液。要求垃圾中转站站内站外都要定期打药消灭蚊蝇和长年放置鼠类诱捕器具。同时，环评要求垃圾运输车辆采用密闭车厢，收运时间规定在不扰民时间段进行，防止垃圾转运影响居民正常生活，同时要求转运车辆采用低噪声车辆，并做到减速慢行。 2、环境管理 （1）环境管理的目的 本项目无论建设期或运行期均会对临近环境产生一定的影响，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能正常发挥作用，对其进行科学有效的管理，企业需设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③制定出环境污染事故的防范、应急措施； ④定期对全厂各环保设施运行情况进行全面检查； ⑤强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标。 （3）环境管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用；垃圾转运站内水系统需清污分流。 ②委托有资质设计单位进行站内清污分流、雨污分流及污水治理综合规划、设计工作； ③建立环保小组并配备相应人员； ④建议站内道路畅通，及时清扫路面杂物，遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对路面可采取洒水方式减少尘量。 六、监测计划 1、排污口设置及规范化要求 根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》的技术要求，所有废水排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。 废水排放口 项目建设完成后废水经一体化污水处理设备处理后排入市政污水管网。 噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，在东、南、西、北侧边界设置噪声监测点。 2、监测计划 （1）废气 监测点：中转站。 监测项目：NH3、H2S。 监测内容：污染物浓度。 监测频次：每年一次。 （2）废水 监测点：一体化污水处理设施排放口 监测项目：PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总铬、总镉、六价铬、总汞、总铅、总砷 监测内容：污染物浓度。 监测频次：每年一次。 六、项目主要环保投资估算 本项目总投资为511.6万元，经计算项目环保投资约34.7万元，占总投资的6.8%，项目环保投资估算一览表见下表。 表7-7 环保设施（措施）及投资估算一览表 污染源 污染源 治理措施 投资 (万元) 废水治理 施工期 施工废水 临时沉淀池（新建） 0.5 生活污水 排入市政污水管网 / 营运期 生产废水、生活污水 排入一体化污水处理设施（处理能力：不小于10m3/d）处理 15 废气治理 施工期 扬尘 施工扬尘防治，定时洒水、车辆运输时覆盖篷布，设施工围挡等 0.5 营运期 恶臭 设置一套高压微雾除臭系统 10 噪声治理 施工期 机械噪声 施工机械噪声，定期保养、维护，采取降噪措施，敏感点附近设立临时声屏障等 0.5 营运期 设备噪声 采用低噪声设备、减振、厂房隔声、距离衰减等 2.5 固废治理 施工期 施工固废 建筑固废运至市政指定的建筑垃圾填埋场 0.2 生活垃圾 收集后交由当地环卫部门处理 / 营运期 除臭剂废包装桶 由原料厂家回收 / 生活垃圾 垃圾桶收集随外来垃圾一并压缩处理 0.5 污水处理站污泥 随外来垃圾一并压缩处理 / 风险措施 运营期 事故池（1座、不小于10m3） 5 合计 34.7 七、环保验收标准及要求 本项目环保设施竣工验收及管理要求见下表所示： 表7-8 环保竣工验收一览表 验收项目 验收内容 验收指标 验收标准 废气 恶臭 一套高压微雾除臭系统 NH3≤1.5mg/m3 H2S≤0.06mg/m3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准要求 周界外最高浓度点颗粒物≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求 废水 渗滤液、冲洗废水、生活污水 一体化污水处理设施（不小于10m3/d） COD≤500mg/L； BOD≤300mg/L； SS≤400mg/L； NH3-N≤45mg/L； 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求 噪声 设备噪声 厂房隔声、设备减振措施 场界噪声 昼间≤60dB 夜间≤50dB 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008） 2类标准限值 固废 生活垃圾、污水处理站污泥 随外来垃圾一并压缩处理 一般固废 不得随意堆放污染环境 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 废原料桶 由原料供应商回收 风险措施 - 事故池（1座、10m3） - 按要求提交该项目竣工环境保护验收监测报告

# 表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场 | 扬尘 | 洒水设施降尘 | 排放较小，不会改变空气质量 |
|  | 运营期 | 垃圾处理用房 | 恶臭 | 高压微雾除臭 | 不会对环境造成较大影响 |
|  |  | 污水处理站 | 恶臭 | 封闭设备 | 不会对环境造成较大影响 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工场 | 生产废水 | 沉淀后循环利用 | 不会对环境造成较大影响 |
|  |  |  | 生活污水 | 排集镇污水管网 |  |
|  | 运营期 | 中转站 | 渗滤液 | 采用一体化污水处理设备处理后排入集镇污水管网 | 达标排放，不会对环境造成较大影响 |
|  |  |  | 设备、车辆、地面冲洗废水 |  |  |
|  |  |  | 生活污水 |  |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工场 | 施工固废 | 回填、运至建筑垃圾填埋场 | 不会对环境造成较大影响 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门清运处理 |  |
|  | 运营期 | 中转站 | 生活垃圾、污水处理站污泥 | 随外来垃圾一并压缩处理 | 合理处置，不会对环境造成较大影响 |
|  |  |  | 废原料桶 | 由原料桶供应商回收 |  |
| 噪声 | 施工期：施工设备噪声﹤80—90dB（A）；运输汽车噪声﹤75dB（A） 营运期：站内均用低噪声设备，采用厂房隔声、设备减振措施后能够满足声环境标准 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建设期属于一般土建工程，根据现场调查，项目所在地有一闲置多年建筑，其污染源主要是拆除原有建筑、主体工程、基础工程、装修工程等施工建设中产生的噪声、扬尘及废气、固体废弃物、施工污水等污染物，由于施工量较小，施工期较短，故其排放量较小。因而施工期活动对生态环境影响较小。运营期生态环境已稳定，且在站内设置绿化场所，对生态环境有一定补偿，对区域生态环境影响较小。 |

# 表九 结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 为了提升城镇生活垃圾无害化处理的水平，提升垃圾转运站运营管理水平，金口河区城市管理行政执法局提出建设“金口河区垃圾中转站新建工程”，项目拟建设垃圾中转站1座，垃圾压缩机2台，日处理能力100t，项目建成后主要服务范围为金口河区城区以及周边附近乡镇。目前乐山市金口河区人民政府以金府复[2018]195号文同意新建垃圾中转站。项目总投资511.6万元，环保投资34.7万元，占总投资的6.8%。 2、产业政策符合性 根据国家发改委第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中相关规定，本项目建设属于“鼓励类：三十八、环境保护与资源节约综合利用【20】城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”的范围，符合相关法律法规和政策规定。 同时，该项目取得金口河区人民政府《关于新建垃圾中转站的请示的批复》（金府复[2018]195号）（见附件）。 因此，项目建设符合国家现行的产业政策。 3、规划和土地利用符合性分析 根据乐山市金口河区住房和城乡规划建设局《关于金口河区垃圾中转站新建工程选址的情况说明》，本项目不在城市规划区范围内，不需要办理《建设项目选址意见书》。 与《生活垃圾转运站技术规模》（CJJ/T47-2016）进行对比分析，本项目的选址满足《生活垃圾转运站技术规模》（CJJ/T47-2016）的要求。 4、环境质量现状评价结论 项目所在区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，工程区的空气质量良好。所处河段的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域功能标准，水质良好。区域昼夜噪声等效声级值未超过《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值，声环境质量良好。 5、污染物达标分析 （1）水污染物 项目产生的渗滤液、冲洗废水和生活污水经一体化污水处理设备处理后排水集镇污水管网。 （2）大气污染物 本项目营运期废气主要来自生活垃圾卸料、压装过程中产生的生产废气、污水处理系统废气以及垃圾临时存放间产生废气。垃圾卸料、压装过程产生的废气经微雾除臭达《恶臭污染物排放标准》中标准要求后排放；污水处理系统废气采用密闭设备以避免臭气直接排放；垃圾临时储存间要求设置两个备用的封闭垃圾箱，一旦垃圾无法及时转运出去，将压缩好的垃圾块采用封闭垃圾箱暂存避免恶臭外泄。通过采取以上措施后，本项目产生大气污染物对环境空气的影响较小。 （3）噪声 项目噪声产生主要来自垃圾卸料、压实、容器移动等作业过程中噪声、除臭除尘系统的风机噪声，拟将采取隔声、消声、绿化等处理措施对项目噪声进行治理后场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，周围环境保护目标处噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，不会对周围环境造成较大影响。 （4）固体废物 项目固体废物包括生活垃圾、除臭剂废原料桶、污水处理站污泥。生活垃圾随外来垃圾一并压缩后运至金口河区生活垃圾处理厂处置，污水处理站污泥运至生活垃圾处理厂处理；废原料桶经收集后由原料供应商回收，不外排。因此项目产生的固体废物均能得到合理的处置，不会对周围的环境造成影响。 （5）总量控制 本项目建成营运后，废水经一体化污水处理设备处理后排入集镇污水管网，因此本项目不单独设置总量控制指标。 6、环境风险 本项目的环境风险主要来源于一体化污水处理设备发生故障导致污废水泄漏事故。分析表明项目发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 7、项目可行性结论 乐山市金口河区城市管理行政执法局建设的“金口河区垃圾中转站新建工程”项目符合国家产业政策。项目建设区域无明显环境制约因素，工程拟采取的污染防治措施和本评价建议及要求的对策经济技术可行，在治污设施连续稳定运行的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能，工程的建设符合“达标排放、总量控制”的原则。其环境风险在严格执行本环评要求的前提下，可控制在可接受的范围内。因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，本项目在金口河区金口墩（原林场），从环境保护的角度而言是可行的。 二、环保对策和建议 1、为防止蚊、虫、苍蝇滋生，建设单位应严格作业操作，及时消毒； 2、场区内作业人员应配有必要的劳动保护用品，包括工作服和防尘口罩等，以保障作业人员身体健康； 3、严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗； 4、加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作，在冲洗中注意控制冲洗废水向厂区外的跑、漏现象。 5、重视各厂区卫生清洁，以免气味散发，招惹苍蝇，污染环境卫生，传播疾病。 6、由于项目涉及的垃圾转运站运输路线需经集镇道路进出，项目的垃圾运输车辆必须为专门配备的垃圾运输车，配备的运输车辆必须具有良好的整体密封性，做到防漏防洒落，对项目运输线上的车辆加强管理，以免车上垃圾倾倒污染运输线上的环境卫生，同时控制车辆噪声对运输线沿线声环境的影响。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项 附件3 执行标准 附件4 土地预审说明、选址意见书 附件5 监测报告 附件6 营业执照 附图1 项目地理位置图 附图2 总平面布置图 附图3 外环境关系及监测布点示意图 附图4 现场照片 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另设专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

压缩垃圾中转站

城市垃圾处理场

运输车

服务区内收集的垃圾

10.13

4.5

4.05

5

0.5

0.45

新鲜水

6.11

消耗0.03

厂区员工

地面冲洗

0.27

0.3

排入一体化污水处理设备处理

消耗0.05

图2-1 本项目水平衡图

消耗0.45

设备冲洗

消耗0.04

车辆冲洗

垃圾携带、降解

垃圾渗滤液

0.4

0.36

消耗0.41

除臭剂稀释

0.41

排入集镇污水管网

废水、废渣

基础工程

主体工程

装修工程

项目运营

废气、噪声

噪声、废气

噪声、废气

废水、废渣

废渣、废水

废渣

废水、生活垃圾

拆除原有建筑

废气、噪声

进站计量

装车

压缩

卸料

转运

臭气、粉尘、噪声

臭气、粉尘、噪声、废水

臭气、噪声

臭气、噪声