建设项目环境影响报告表

(公示本)

项 目 名 称：    永胜乡污水处理厂（改造）工程项目

建设单位(盖章)：乐山市金口河区住房和城乡规划建设局

湖北黄环环保科技有限公司

编制时间：2018-12

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                   （表一）

| 项目名称 | 永胜乡污水处理厂（改造）工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐山市金口河区住房和城乡规划建设局 |
| 法人代表 | 欧高学 | 联系人 | 李云鹏 |
| 联系电话 | 18111585224 | 传真 | — | 邮编 | 614700 |
| 通讯地址 | 乐山市金口河区和平路143号 |
| 建设地点 | 金口河区永胜乡（29.3735°北，103.0657°东） |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别及代码 | D462污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 （m2） | - | 绿化面积m2 | - | 占总面积比例 | - |
| 总投资 （万元） | 147 | 其中：环保 投资（万元） | 147 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 投产日期 | 2019年 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着农村人口城镇化趋势的发展，小城镇人口增多，居民生活污水排放量逐年增加。永胜乡目前的污水处理站，位于永胜乡，处理为规模是30m3/d，采取无动力的厌氧+人工湿地工艺，处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB18918-2002)二级标准，工艺较简单，覆盖面较小，处理效果不理想。目前的污水处理设施已经无法满足国家排放的要求，给乐山市金口河区自身环境及顺水河的水环境带来一系列不好的影响。对乐山市金口河区域城乡规划区域的水环境治理已经是十分必要。根据《金口河区农村生活污水治理专项规划》、《四川省乐山市金口河区乡镇建设规划》及相关规划性政策提出金口河区城乡污水治理项目。 “水十条”中：到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 2016年7月28日，中国共产党四川省第十届委员会第八次全体会议通过《中共四川省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定》，决定要求打好水污染防治攻坚战。以强力控制和削减总磷、氨氮、化学需氧量污染物为主攻方向，以岷江、沱江和嘉陵江流域为重点整治区域，全面改善水环境。 综上，迫切需要对永胜乡污水处理站工程进行提标改造以及铺设污水管网，实现对永胜乡生活污水的综合治理，提高污水收集率，提高污水处理站的处理效率，削减氨氮、化学需氧量、总磷的量。 为此，乐山市金口河区住房和城乡规划建设局拟投资147万元在金口河区永胜乡建设永胜乡污水处理厂改造工程，改造内容：采用一体化处理工艺，改造老旧管网1.8km，新建污水管网长度1.2km，改造后日处理能力为50吨。经本项目提标改造后能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》要求，建设项目应进行环境影响评价。乐山市金口河区住房和城乡规划建设局于2018年委托湖北黄环环保科技有限公司承担项目环境影响评价工作。接受委托后，评价单位即派有关人员对该项目进行现场踏勘，结合有关环境保护法规、评价标准、确定出本评价范围及工作内容深度，并征求了环保主管部门对工程的要求，按照有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，待审批后作为本项目工程设计的依据。 二、产业政策的符合性 本项目属于环境正效益项目，项目建设实施加强永胜乡生活污水的综合治理，提高污水收集率，提高污水处理站的处理效率，项目建设属于《产业结构调整指导目录》（2013年修订本）中鼓励类第38项“环境保护与资源节约综合利用”第15款“三废”综合利用及治理工程，项目建设符合国家产业政策，管道建设属于鼓励类第22项“城市基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。项目为减排项目，建成后可大大削减入河污染物的排放量。项目建设符合国家现行产业政策。 三、规划相符性 根据《金口河区国民经济和社会发展“十三五”规划》中“加大生态保护和建设力度，构筑生态文明新家园”：以改善和提高环境质量为重点，严格实施新《环保法》、“水十条”、“气十条”等相关法律法规，切实打好水、气、土壤治理三大战役。深入实施主要污染物减排，加强饮用水水源保护，推进流域水污染综合防治。 本项目属于生活污水处理设施建设项目，对金口河区水环境治理有着重大意义，因此项目符合相关规划。 四、项目选址合理性分析 外环境关系：本项目选址位于金口河区永胜乡，项目改建污水处理厂位于乡镇的南侧，污水处理厂的东侧为顺水河，污水处理厂北面108m处为永胜乡集镇居民，南面20m为乡村公路，项目西面、东面200m范围内为农地及山林。项目场地周围外环境关系较简单，项目临近永胜乡，周围的水、电供应等外部配套设施良好，交通方便。 地址条件：项目用地周围以山林为主，厂址附近未见滑坡、崩塌、泥石流等不良工程现象，厂区内地层无褶皱、断裂和大破碎等地质构造现象。项目厂址工程地质条件良好。 根据《室外排水设计规范（2014年修订）》（GB50014-2006）中污水处理厂厂址选择原则，则本项目污水处理厂选址情况判断如下表1-1： 表1-1 本项目污水处理厂选址分析一览表 序号 选址原则 选址情况 符合性 1 在城镇水体的下游 项目所在地周边无重大流域水系，位于顺水河的下游 符合 2 便于处理后出水回用和安全排放 污水经污水处理站处理达标后排入紧邻东侧的顺水河 符合 3 便于污泥集中处理和处置 定期清掏、处理，再运至垃圾填埋场处置 符合 4 在城镇夏季主导风向的下风侧 位于永胜乡侧下风方向 符合 5 有良好的工程地质条件 厂址附近未见滑坡、崩塌、泥石流、移动沙丘等不良工程现象，厂区内地层无褶皱、断裂和大破碎带等地质构造现象。地质结构简单，不存在影响场地稳定的重大工程地质问题，地表水、地下水水质好，对混凝土结构及钢筋无腐蚀性，适合污水处理厂构筑物的建设。 符合 6 少拆迁，少占地 本项目不涉及工程拆迁 符合 7 有扩建的可能 本项目近期和远期一同考虑 符合 8 厂区地形不应受洪涝灾害影响，防洪标准不应低于城镇防洪标准，有良好的排水条件 本项目污水处理站建设位置高于当地20年一遇洪水位，东侧紧邻一条小河沟，排水条件良好 符合 9 有方便的交通、运输和水电条件 污水处理站距离永胜乡较近，交通运输、水、电等基础条件较好 符合 （2）污水管网选线合理性分析 永胜乡乡镇最近距离污水处理厂约108m，污水处理厂厂址位于永胜乡南侧，地势低于污水收集位置，本项目生活污水能够通过重力流作用排至初沉调节池，排入污水处理站，本项目污水管网共3000m，主要涉及乡镇，管网工程设计本着充分利用当地自然地形地貌特点的宗旨，总体上由北向南方向铺设，围绕永胜乡乡镇。污水系统充分考虑地形特征和道路纵坡、重力作用，评价认为，作为乡镇基础设施建设的污水管网建设，选线是合理的。 （3）排污口设置环境合理性分析 永胜乡污水处理厂改造工程退水受纳水体为顺水河，系大渡河左岸二级支流，在金口河区境西北部，发源于老汞山，发源地高程3109m，流域面积138km2 ，流经永胜乡、金河镇，河道长23.0km，平均坡降88.1‰ 。野牛河在区境东北部。顺水河、野牛河在金河镇铜河村相汇后称金口河。河口高程612 m 。在评价河段的水体功能为行洪、农灌，无特殊水体功能，污水处理站尾水排口下游无集中式生活饮用水源取水点。按照《入河排污口管理技术导则》、《入河排污口设置论证基本要求（试行）》等规定，项目已开展排污口设置论证报告。 在本项目建设前，生活污水经处理后排入地表水体，COD和NH3-N、总磷排放量分别约为：3.83t/a、0.38t/a、0.05t/a，对附近沟渠的水质造成影响，然而本项目建设后，污水收集率达到85%，收集后进入本项目污水处理厂统一处理达标后排入北侧沟渠，最终排入顺水河的CODcr：0.91t/a，氨氮：0.091t/a，总磷：0.009t/a，，改扩建后，雨污分流，随处理规模调整50m3/d，排放标准高于原有排放标准，因此，项目建成后对附近水质起到改善作用。 综上，评价认为，本项目选址总体上是合理的。 五、项目概况 1、项目概况 ①项目名称：永胜乡污水处理厂（改造）工程 ②建设性质：改建 ③建设地点：金口河区永胜乡 ④总投资：147万元（资金来源为企业融资） ⑤服务范围：永胜乡镇居民、乡政府、学校的生活污水的处理。 ⑥选用工艺：采用A2/O+MBBR一体化工艺 ⑦建设内容及规模：采用一体化处理工艺，改造老旧管网1.8km，新建污水管网长度1.2km，改造后日处理能力为50吨。主要构筑物包括：格栅与调节池、生物流化床与生物滤池、综合用房、巴士计量槽等相关配套设备设施。 2、污水量预测及污水处理厂设计规模 永胜乡2016年人口为550人，预测2020年人口为552人，根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004），确定最高日居民生活用水定额取90L/人·d，结合规划区的实际情况，污水排放系数取0.8，通过污水量计算公式得出：到2020年，永胜乡污水产生总量为57.10m3/d，污水系统污水量为45.68m3/d。污水处理厂规模应大于最大日污水的排放量，所以最终确定永胜乡污水处理站设计处理规模为50m3/d。 3、污水处理厂进出水质 （1）进水水质 根据设计资料表明，综合考虑确定永胜乡污水处理厂生活污水，进水水质为：CODcr=350mg/l，BOD5=200mg/l，SS=260mg/l，NH3-N=35mg/l，TN=45mg/l，TP=5mg/l。 （2）出水水质 污水处理厂出水水质及处理取决于污水处理厂出水受纳水体的纳污能力，永胜乡污水处理厂出水排入东侧顺水河，结合当地实际情况综合考虑，最终确定污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。具体出水水质及去除率见下表1-2： 表1-2 设计出水水质 单位：mg/l 项目 CODcr BOD5 SS TN（以N计） TP NH3-N 出水水质 ≤50 ≤10 ≤10 ≤15 ≤0.5 ≤5 去除率（％） ≥85.7 ≥95 ≥96.2 ≥66.7 ≥90 ≥85.7 经现场踏勘调查，项目收水范围暂内无排污工业企业存在。为确保项目污水处理设施的正常营运，环评要求：项目污水处理设施只处理生活污水，企业生产废水禁止排入污水处理设施。 5、方案比选 在我国村镇污水处理建设中，常用的工艺有：普通曝气（含A/0、A2/O）、氧化沟、CASS工艺、MBR工艺，现将四种污水处理工艺进行方案比选见下表1-3。 表1-3 常见污水处理工艺与MBR工艺比较 类 别 项目 普通曝气 （含A/0、A2/O） 氧化沟 CASS工艺 MBR一体化设备 技术 应用广泛性 国内外广泛应用、 经验多 国内某些城市应用 国内外工程应用较多 国内某些 城市应用（主要应用于乡镇污水处理） 规模适应性 各种规模 各种规模 各种规模 中小规模 对低温条件的适应性 受低温影响大 受低温影响大 受低温影响大 考虑保温设施没，受低温影响小 出水水质 可满足一级排放 标准 可满足一级排放标准 可满足一级排放标准 可满足一级排放标准 提高出水 水质 需进行深度处理 需进行深度处理 需进行深度 处理 不用深度处理 剩余污泥量 一般，相对稳定 一般，相对稳定 一般，相对稳定 MBBR工艺污泥产率低 运行管理 较复杂 复杂 较简单 较简单 设备运行 调试 3-6个月 3-6个月 3-6个月 3-6个月 自动化水平 一般 一般 一般 较高 微生物培养驯化难度 难 难 难 较易 产生污泥膨胀的可能性 易发生 易发生 不易发生 不易发生 管理人员 多 多 多 较少 经济 基建投资 最大 较大 大 一般 运行费用 较高 较高 一般 较低 动力消耗 较大 较大 较大 较小 占地面积 最大 较大 较大 较小 施工 施工难易度 一般 一般 一般 较小 建设进度 一般 一般 较快 较小 环境 噪音 较大 较大 一般 较小 臭味 较大 较大 一般 较小 通过上述四个方案比较可知，本项目采用A2/O+MBBR一体化设备。一体化设备占地较小，降低了基建投资，操作简便，MBBR工艺中不需要填料支架，直接投加，节省了安装时间和费用，施工容易，对环境造成的影响较小，且适用于乡镇污水处理，结合本项目污水水质情况、经济条件、环境容量等因素综合考虑，本项目采用A2/O+MBBR一体化设备较为适合。 一体化设备：项目一体化设备包括两种工艺的组合，A2/O工艺和MBBR，首先进入的是曝气区，这一阶段，又称为硝化阶段，然后通过厌氧段和缺氧段，最后进入生物流化床。 生物流化床：运用生物膜法的基本原理，并结合了传统活性污泥法的优点，而又超越了活性污泥法及生物膜法的缺点及限制。聚偏氟乙烯（PVDF）中空纤维膜的应用取代传统活性污泥法中的二沉池，进行固液分离，有效的达到了泥水分离的目的。膜的高效截留作用，可以使生物池中的菌种浓度大大提高，使生化效率大大增强，有效去除氨氮、磷及难于降解的大分子有机物。 特点：（1）污染物去除率高，出水水质好；（2）负荷变化适应强，耐冲击负荷；（3）污泥排放量小；（4）工艺流程短，系统设备简单紧凑，占地省；（5）易实现自动化控制，维护简单，节省人力；（6）系统启动速度快，水质可以很快达到处理要求。 6、主要构筑物及经济技术指标 表1-4 主要构筑物经济技术指标 编号 名称 构筑物尺寸 结构形式 单位 数量 1 格栅与调节池 8.35*7*2 钢筋砼 座 1 2 生物流化床与生物滤池 15.9*4*0.6 钢筋砼 座 1 3 综合用房 17.7*4.2*4.5 砖混 座 1 4 巴士计量槽 5.4*0.41*1.1 钢筋砼 座 1 六、项目组成及主要环境问题 项目组成及主要环境问题见表1-5。 表1-5 项目组成及主要环境问题一览表 主体工程 主要工程名称 主要建设内容及规模 可能产生的环境问题 施工期 施工废 水、废渣、噪声、扬 尘、生 活垃圾和生活污水，生态影响 运营期 格栅 设置在调节水池进水口前，主要是通过格栅阻拦除掉大的悬浮物。格栅渠宽1m，，需人工定期清掏 废气 固废 调节池 调节池用作调节水量和均化水质，保证后续生化处理系统能够稳定、持久地运行。有效停留时间为HRT=6-8h，采用钢筋混凝土结构，顶部加盖彩钢板，根据调节池内水位利用液位仪自动启动. 废气 噪声 一体化设备 项目一体化设备包括两种工艺的组合，A2O工艺和MBBR，首先进入的是曝气区，这一阶段，又称为硝化阶段，然后通过厌氧段和缺氧段，最后进入生物流化床。 废气 废水 噪声 滤池 目的是去除废水中的细小悬浮物质，特别是去除生化处理及混凝沉淀不能去除的一些细小悬浮颗粒及胶体物质。设备选用型号为50m3/d，滤网面较为1.2m2，过滤精度为10um. 固废 废气 巴氏计量槽 污水处理达标后采用明渠计量；尺寸为5.4m×0.41m；不锈钢巴氏计量槽一套，Q=500-600m3/d，B=0.041m,带超声波流量计固定支架 / 辅助工程 污水管道 污水管道总长3000m，污水收集管采用MPVE双壁波纹管，管径DN110~ DN300. / 配电间 4.5m×3.5m，砖混结构 化粪池 1座，2m3，主要用于处理员工生活污水的预处理 公用工程 供水 自来水 / 供电 国家电网 / 办公及生活设施 值班、控制室 本项目运营期可实现自动化控制，设置值班控制室一间，5m×4m，单层砖混结构。 办公废水 七、工程原辅材料用量及动力消耗情况 1、原辅材料及能耗 项目建成投运后主要对收集的生活废水进行处理，项目生产过程中主要原辅材料使用统计如下1-6、1-7： 表1-6 原辅材料用量及动力表 时段 序号 原料名称 单位 耗量 建设期 1 钢材 吨 0.8 2 水泥 吨 17 3 木材 m3 0.9 运行期 4 乡镇污水 吨/日 50 表1-7 用水及动力消耗 序号 名称 单位 年用量 备注 1 电 万度/a 6.8 变电站供给 2 水 m3/a / 自来水管网供给 八、项目主要使用设备 项目污水处理厂的主要设备见下表1-8。 表1-8 污水处理厂主要设备 序号 设备名称 规格型号 数量 1 提升泵 WQ10-15-1.5流量为6m3/h，扬程15m，电机功率1.5kW 2台 2 污泥泵 WQ10-15-1.5s 流量为10m3/h，扬程15m，电机功率1.5kW 1台 九、公用工程 1、给水 项目用水主要来自于自来水厂供水，保障站内生活、绿化等用水。项目用水主要为员工生活用水和绿化用水，根据《四川省用水定额》（修订稿），“城镇居民（镇）的用水定额为100L/人·d”，运营后员工有2人，则日用水量为0.2m³/d；池子的清洗水利用处理达标后的尾水清洗后进入本工程污水处理厂处理。用水估算及分配情况见表1-9。 表1-9 项目各部分用水情况一览表 序号 用水性质 数量 用水定额 最大用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 1 员工生活用水 2人 100L/人.d 0.2 0.17 2 绿化 / 1m3/d 1 蒸发 最大日用水量 1.2 0.17 2、排水 污水处理及排放途径：排水管道布置沿永胜乡乡镇道路布置，本项目污水与本项目污水处理厂进水一起经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入东侧顺水河，污水为岸边连续排放。 3、水平衡 项目水平衡见下图（最大日用水量），单位m³/d： 图1-1 水平衡 十、劳动定员及工作制度 根据本项目处理规模和污水处理工艺等因素，确定本污水处理厂岗位定员人数为4人，全年工作365天。 十一、社会经济效益分析 项目建成后，可有效提高污水处理能力，保障居民生产生活用水安全，对促进当地经济事业发展起到推动性作用，具有较好的社会效益和经济效益。 十二、平面布置合理性分析 根据污水处理厂平面布置原则：1、贯通、连接各处构筑物之间的管、渠，使之便捷、直通避免迂回曲折。2、土方量做到基本平衡，并避开劣质土壤地段。3、在处理构筑物之间，应保持一定距离，以保证敷设连接管、渠的要求，一般的间距可取值5-10m。4、各处理构筑物在平面上布置，应考虑尽量紧凑。5、污泥处理构筑物应考虑尽可能单独布置，以方便管理，应布置在厂区夏季主导风向的下风向。6、生活区、办公室等建筑应与处理构筑物保持一定距离，应位于厂区夏季主风向的上风向。7、平面布置时应安排充分的绿化地带，改善卫生条件，为污水厂工作人员提供优美的环境。8、在厂区内应合理设置道路，方便运输，要设置通向各处理构筑物和辅助建筑物的必要通道。 本项目的平面布置遵循以上原则，整个污水处理设施呈长方形，污水从西南面的初沉池和调节池，进入MBR一体化设备，经MBR处理后的出水进入东北侧的紫外线灭菌渠，出水经消毒和计量后从厂区东南侧排出，排入东侧临近的顺水河，厂区西面设置办公室、控制室、大门等，全厂四周修建2.2m高围墙，并且在四周种植高大树木。综上分析，本项目平面布置合理。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 永胜乡目前的污水处理站，位于永胜乡，处理规模是30m3/d，采用的是人工湿地处理工艺，处理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB18918-2002)二级标准。 原项目主要污染物情况 1、废水 污水处理站处理规模为30m3/d，污水处理后各主要污染物排放量见下表1-10： 表1-10 项目进、出水水质及处理程度 指 标 BOD5 CODcr SS NH3-N T-P 设计原污水水质（mg/L） 200 350 260 35 5 水污染物产生量（t/a） 2.19 3.83 2.85 0.38 0.05 出水水质要求（mg/L） ≤30 ≤120 ≤30 ≤25 ≤3 排放污染量（t/a） 0.33 1.31 0.33 0.27 0.03 2、废气 污水处理站恶臭主要包括硫化氢和氨气，由于处理规模不大，产生的浓度较低，排放量较小，且经周边绿化等吸附后未对周边环境造成明显影响。 3、固废 产生的固废主要是更换的少量湿地植被。 4、噪声 不涉及提升泵等设备，无噪声影响。 原有项目污染物排放情况见下表 表1-11 原项目主要污染物排放情况一览表 种类 产污源点、污染因子 处理前产生量和浓度 处置方式 处理后排放量和浓度 处理效率或排放去向 生活 污水 水量 1095t/a 人工湿地+处理后排放 1095t/a 顺水河 COD 350mg/l、3.83t/a 120mg/l、1.31t/a 处理效率65.8% NH3-N 35mg/l、0.38t/a 25mg/l、0.27t/a 处理效率28.9% T-P 5mg/l、0.05t/a 3mg/l、0.03t/a 处理效率40% 废气 氨气、硫化氢 少量 周边绿化 少量 对周边环境影响较小 固废 废植被 少量 经收集后由环卫部门处置 0t/a 处置合理，对周边环境影响较小 项目建设前环保设施运行情况及存在的主要环境问题 通过对永胜乡污水处理站现有工程的调查和分析，现有工程在废水处置方面存在环境问题，现有污水处理设施不能正常运行，从而出现污水乱排、污水外溢的现象，对地表水造成影响。 主要环境问题及本次改建后拟采取的“以新带老”措施如下表所示： 表1-12 现有工程主要环境问题及整改措施 项目 环保设施运行情况 存在的环境问题 “以新带老”措施 废水 收集部分乡镇生活污水经过人工湿地处理后外排。 仍有部分乡镇生活污水不能收集，呈现散排、乱排现象；污水处理设施不能正常稳定运行，以致对地表水造成影响。 项目进行改建，实施提标改造，处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后排放至北侧顺水河，本次铺设污水管网，收集率达到80% 金口河区住房和城乡规划建设局决定开展永胜乡污水处理厂改造工程，污水处理厂的建设地点不改变，拆除原址上的构筑物，新建设污水处理厂，改用A2/O+MBBR一体化污水处理工艺，维修改造老管网1.8km，新建管网约1.2km，处理规模提升至50 m3/d，设计尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水进入顺水河。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况               （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 金口河区位于四川省西南部，是乐山、雅安、眉山、凉山4市(自治州)交汇处，是攀枝花、凉山2市(自治州)通往成都的交通咽喉。总面积598平方千米，总人口6万人(2004年)。金口河辖区2个镇、2个乡、2个民族乡:永和镇、金河镇，和平彝族乡、永胜乡、吉星乡、永胜乡。金口河区山地面积占总面积的95%，系典型的大山区。 本项目选址于四川省乐山市金口河区永胜乡，项目地理位置见附图1。 二、地形、地貌、地质、地震 大瓦山：大瓦山位于金口河区，在自然地理上位于横断山东侧，距成都258公里，车程3个半小时，是大渡河峡谷国家地质公园的核心景观。海拔3222米的大瓦山，四周被绝壁围绕，形成山顶平坦四周凌空的平顶高原。远远望去大瓦山更像一座空中楼阁或者是航行于茫茫林海的巨轮。他四周绝壁高差达到1000米，山顶平台面积达到1.6平方公里，源于山顶的两条小河从东南面的悬崖上飞泻而下，形成落差达1000米的瀑布。大瓦山由二叠纪火山喷发的玄武岩构成，在地质结构上与峨眉山，瓦屋山相同，因而被称为“蜀中三绝”。但大瓦山与峨眉山、瓦屋山相比在地貌景观上更为奇特。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）中场地土类型及场地类别评价标准。据经验场地内耕土剪切波速υs取150m/s（属中软土），稍密碎石土剪切波速υs取300m/s（属中硬土），中密碎石土剪切波速υs取350m/s(属中硬土)。据区域资料场地覆盖层厚度大于9m，小于50m，估算得出等效剪切波速vse=230m/s，因此拟建建筑场地类别属Ⅱ类。 场地抗震设防烈度为7度，构造为8度，基本地震加速为0.10g，设计地震分组为第2组，设计特征周期为0.40s。 三、水文 场地内地下水主要为第四系松散层中的孔隙潜水。碎石土的透水性较强，富水性较好，结合在金口河区地区水文地质普查报告抽水试验资料及邻近的勘察资料，渗透系数50m/d左右。地下水主要受大气降水补给，沿碎石土中的孔隙向低洼处径流，向地处的大渡河排泄；地下水位主要受季节改变而变化，勘察期间未能测得的地下水位埋深，地下水较贫乏。 四、气候、气象 金口河区境内属于亚热带气候，气候温和、雨量较多，但由于境内山峰林立，沟谷深险，山上山下气候悬殊较大。 五、土壤、植被、生物多样性 金口河区内矿产资源丰富，白云石、磷矿、硅石储量极为丰富；全区水电装机总量13万千瓦，年发电量达8亿度；森林面积24万亩；黄莲、川牛膝、杜仲等优质药材驰名外；金口河境内以山地为主，山地面积占全区总面积的95%，是典型的大山区，全区海拔高度在528-3321米之间。金口河境内属亚热带气候，气候温和、雨量较多，山上山下气候悬殊较大，具有多样性生物资源，盛产道地中药材黄莲、川牛膝、杜仲等优质药材，驰名中外。 六、水文 顺水河发源于老汞山，发源地高程3109m，流域面积138km2 ，流经永胜乡、金河镇，河道长23.0km，平均坡降88.1‰，排污口至下游与野牛河交汇处10.24km。 飞水电站主要取花茨电站和飞水沟电站尾水以及民主村顺水河大坝的水，永胜乡污水处理厂入河排口位于飞水电站民主取水口大坝下的减水河段，减水河段全长7.2km。 据调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动、植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点。

# 环境质量状况                                            （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、大气环境质量现状监测及评价 为了解项目所在地质量现状，按照监测方案要求，受金口河区住房和城乡规划建设局委托，四川净澜检测有限公司于2018年10月13日～10月19日对该项目所在区域环境空气、地表水、声环境噪声进行了采样和现场检测。 1、环境空气质量现状调查与评价 （1）评价标准 本项目中SO2、NOx、PM10、H2S、NH3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）评价方法 评价方法采用单因子污染指数法，即某项目标准值指数等于实测浓度值与标准值之比，标准指数大于1表明该项目超标。计算公式如下： Pi=Ci /Si 式中：Pi——单项污染指数； Ci——污染物浓度（mg/m3）； Si——污染物评价标准。 当Pi <1时，表示大气中该污染物浓度不超标；当Pi >1时，表示大气中该污染物浓度超过评价标准；当Pi=1时，表示大气中该污染物浓度处于临界状态。 （3）监测及统计结果见下表3-1： 表3-1 环境空气监测结果 单位：mg/m3 检测项目 检测点位 检测结果 2018.10.13 2018.10.14 2018.10.15 2018.10.16 2018.10.17 2018.10.18 2018.10.19 二氧化硫 1# 第1次 0.009 0.010 0.012 0.009 0.009 0.009 0.008 第2次 0.014 0.011 0.016 0.014 0.016 0.016 0.017 第3次 0.021 0.021 0.020 0.021 0.02 0.021 0.022 第4次 0.016 0.014 0.013 0.016 0.014 0.013 0.014 2# 第1次 0.009 0.008 0.010 0.010 0.009 0.012 0.010 第2次 0.016 0.014 0.013 0.017 0.014 0.016 0.016 第3次 0.022 0.021 0.022 0.021 0.018 0.020 0.021 第4次 0.016 0.014 0.011 0.016 0.014 0.0104 0.016 氮氧化物 1# 第1次 0.035 0.036 0.038 0.031 0.034 0.032 0.036 第2次 0.041 0.040 0.043 0.044 0.043 0.042 0.041 第3次 0.052 0.048 0.052 0.058 0.060 0.050 0.052 第4次 0.043 0.041 0.048 0.053 0.047 0.038 0.039 2# 第1次 0.038 0.039 0.041 0.034 0.034 0.033 0.037 第2次 0.042 0.041 0.043 0.045 0.045 0.039 0.040 第3次 0.052 0.049 0.053 0.060 0.060 0.052 0.054 第4次 0.047 0.041 0.047 0.052 0.048 0.040 0.041 硫化氢 1# 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 2# 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 氨 1# 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 2# 0.01 0.02 0.02 0.02 00.02 0.04 0.02 PM10 1# 0.035 0.033 0.034 0.037 0.036 0.035 0.034 2# 0.042 0.040 0.041 0.044 0.043 0.043 0.042 （4）评价结果 由上表3-1可以看出，评价区域内环境空气中的SO2、NOx的小时浓度监测值和PM10日均浓度、H2S、NH3每天监测一次，监测值均在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值以内，说明本建设项目评价地区内大气环境质量现状良好。 2、地表水环境质量 四川净澜检测有限公司于2018年10月13日—2018年10月15日对污水处理站排口上游500m和下游1000m的顺水河进行了为期2天的水环境质量现状监测，监测结果见表3-3。 （1）监测方案及分析方法 监测断面：污水处理厂排口上游500m处（1＃） 污水处理厂排口下游1000m处（2＃） 监测因子：pH、CODCr、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂。 分析方法：水样的采集、保存及分析方法按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)要求进行。 （2）监测结果 项目地表水监测结果及评价结果见下表3-2。 表3-2 地表水监测结果 单位：mg/L 检测项目 检测结果 2018.10.13 2018.10.14 2018.10.15 1# 2# 1# 2# 1# 2# pH（无量纲） 7.75 7.70 7.68 .7.94 7.59 7.81 悬浮物 28 35 34 37 26 32 化学需氧量 7 9 8 10 9 14 五日生化量 2.0 2.8 2.1 3.0 2.3 3.2 氨氮 0.127 0.128 0.122 0.126 0.113 0.138 总磷 0.12 0.17 0.13 0.16 0.14 0.18 总氮 0.55 0.92 0.60 0.87 0.52 0.88 挥发酚 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 动植物油 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 阴离子表面活性剂 0.097 0.125 0.090 0.118 0.102 0.134 由上表3-3分析可知，顺水河的水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准限值，地表水水质较好。 三、声学环境质量现状 本次评价委托四川净澜检测有限公司对本项目场界四周以及铺设管网时涉及的周围敏感点进行了声环境监测，监测方案如下： 监测时间及频率：连续监测2天，昼夜各1次。 监测指标：连续等效A声级。 监测点位布设：监测点位布设情况见下表和附图 表3-3 噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测点位 2018.10.13 2018.10.14 昼间 夜间 昼间 夜间 1#项目地东侧厂界外1m 51.2 43.3 51.4 42.5 2#项目地南侧厂界外1m 49.7 41.2 51.5 42.4 3#项目地西侧厂界外1m 52.3 42.2 51.6 43.5 4#项目地北侧厂界外1m 52.1 41.9 51.3 42.8 5#项目地西北侧住户外1m 52.8 44.1 51.0 44.2 由上表3-4可以看出监测结果表明，项目地四周及铺设管网周边噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，且声环境质量较好。 项目外环境关系和主要环境保护目标 本项目选址位于选址位于金口河区永胜乡，位于场镇南侧，距离场镇人口密集区域约有108m，东侧100m是顺水河，顺水河主要是灌溉、泄洪功能。污水处理厂北面108m处为永胜乡集镇居民，南面20m为乡村公路，项目西面、东面200m范围内为农地及山林。 1、环境空气 环境保护目标：评价区内环境空气质量 环境保护级别：不因本项目的实施改变评价区环境空气质量，即满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，周边环境敏感点环境空气质量不因本项目的施工和营运有所明显下降。 2、地表水 环境保护目标为东侧顺水河。 环境保护级别：不因本项目的实施而改变其现有水体功能和级别，即东侧顺水河评价段水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。 3、声环境 声学环境保护目标：本项目场界及周边200m范围内的声学环境质量。 环境保护级别：不因本项目的实施而改变评价区声学环境质量，即满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准限值要求。 基于以上污染控制目标和环境保护范围划分，在进行现场踏勘的基础上，本项目主要环境保护目标见下表3-4： 表3-4 主要环境保护目标一览表 保护目标种类 保护目标名称 距离项目方位 保护级别 地表水保护目标 顺水河 东侧100m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 声学环境保护目标 永胜乡集镇居民 污水处理厂北侧108m 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准 大气环境保护目标 永胜乡集镇居民 污水处理厂北侧108m 满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二类区标准

# 评价适用标准                                           （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 根据国家相关法规标准，本项目执行环保标准如下： 1、地表水环境质量标准 地表水环境质量执行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，详见下表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染因子 PH CODCr NH3-N TP BOD5 TN 挥发酚 Ⅲ类标准值 6-9 ≤20 ≤1.0 0.2 4 1.0 0.005 2、环境空气质量标准 环境空气质量执行国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体见下表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物 取值时间 SO2 NOx PM10 1小时平均值 0.50 0.25 - 日平均值 0.15 0.1 0.15 《环境空气质量标准》中未列出的执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质一次最高容许浓度，见表4-3。 表4-3 居住区大气中有害物质的一次最高容许浓度 物质名称 最高容许浓度mg/m3 氨 0.20 硫化氢 0.01 3、环境噪声标准 环境噪声执行国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准名称 昼间 夜间 《声环境质量标准》2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 运营期本污水处理厂污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放标准一级A标准的要求，见表4-5。 表4-5 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值） 单位 mg/L 序号 基本控制项目 一级标准 A标准 1 化学需氧量（COD） 50 2 生化需氧量（BOD5） 10 3 悬浮物（SS） 10 4 动植物油 1 5 石油类 1 6 阴离子表面活性剂 0.5 7 总氮（以N计） 15 8 氨氮（以N计）② 5（8） 9 总磷（以P计） 2005年12月31日前建设的 1 2006年1月1日起建设的 0.5 10 色度（稀释倍数） 30 11 PH 6-9 12 粪大肠菌群数（个/L） 103 注：①下列情况下按去除率指标执行：当进水COD大于350mg/L时，去除率应大于60％；BOD大于160mg/L时，去除率应大于50％；②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 污水处理厂运营过程中废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准，见下表4-6。 表4-6 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 单位：mg/m3 序号 控制项目 二级标准 1 氨 1.5 2 硫化氢 0.06 3 臭气浓度（无量纲） 20 3、噪声排放标准 本项目施工期建筑施工噪声执行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期执行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区环境噪声排放限值，见下表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物 污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的控制指标。 表4-9 污泥稳定化控制指标 稳定化方法 控制项目 控制指标 厌氧消化 有机物降解率（%） >40 好氧消化 有机物降解率（%） >40 好氧堆肥 含水率（%） <65 有机物降解率（%） >50 蠕虫卵死亡率（%） >95 粪大肠群菌值 >0.01 城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于80%。处理后的污泥进行填埋处理时，应达到安全填埋的相关环境保护要求。 |
| 总量控制指标 | 项目的建成后，将削减最终受纳河流污染物排放总量，改善附近水体环境质量，污水中污染物的产生量、排放量及削减量情况见下表4-10。 表4-10 项目污水中污染物的产生量、排放量及削减情况一览表 规模 指标 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量（t/a） 50t/d，1.825万t/a COD 6.39 5.48 0.91 BOD5 3.65 3.47 0.18 SS 4.75 4.57 0.18 NH3-N 0.64 0.55 0.091 TP 0.091 0.082 0.009 TN 0.82 0.55 0.27 根据本项目排污特征及总量控制规划，本环评将CODcr、氨氮、总磷作为总量控制因子，依据达标排放的原则，将污染物达标排放量（按污水厂达标排放标准计算）作为本项目污染物排放总量控制指标值。 即CODcr：0.91t/a，氨氮：0.09t/a，总磷：0.009t/a。 |

# 建设项目工程分析                                    （表五）

工艺流程简述（图示） 一、工艺流程及产污环节 （一）施工期工艺流程分析 总体来看，本项目施工期分为两个大块，其一为管网铺设，其二为污水处理厂的建设。 ①管道铺设 本项目污水管网主要沿乡镇边缘铺设，开挖后埋入污水管网，管网敷设采取明渠开挖的方式，管道采用MPVE双壁波纹管，不涉水施工。根据向业主方了解的情况，管网的建设过程中不涉及构筑物的搬迁、拆除。管道铺设的工艺流程及产污位置如下： 图5-1 污水管网施工期铺设流程及产污图 地面开挖敷设管网工艺简介：主要沿乡镇边缘铺设，为减小埋深，污水管尽量结合道路坡向，顺坡敷设，在车行道上的最小覆土厚度宜大于0.7m，最大覆土厚度不宜大于7-8m。1.管道放线：污水管道放线均按管道桩号和检查井坐标进行放线；2.现场复核：污水上下游管线必须接顺。要求在施工放线时首先复核上下游管线、污水管道终点等的位置、标高、断面尺寸等，若与设计有不符之处，立即通知设计单位研究处理。3.沟槽开挖与回填：沟槽开挖前应对拟开挖场地地下管网及其它构筑物的情况进行调查，以避免施工对其它市政设施及地下管道的破坏。沟槽开挖宽度的确定按GB50268-2008第4.3.2条的要求执行。沟槽的开挖和管线敷设与回填应一致，开槽后应组织相关单位验槽，合格后尽快进行下一道工序的施工，开槽距离和亮槽时间尽量短。对土方不得超挖，对超挖部分应回填10-15mm天然级配砂石，夯实到设计标高，密实度应在95%以上，再进行管基施工，石方则超挖20cm，素土回填夯实到设计标高，密实度应在95%以上，再进行管基施工。填方段按路基工程施工要求，进行分层碾压到管顶以上1m高度，再进行开槽施工。根据现行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第9.1.11条，污水、雨污水河流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行，本工程对污水管道必须进行闭水试验，且应合格。4.沟槽回填：管道敷设后应立即进行沟槽回填，在密封性检查前，除接头外露外，管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m。从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填压实，严禁用机械推土回填，管两侧分层压实时，宜采用临时限位措施，防止管道上浮。管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、夯实、碾压。回填时沟槽内应无积水，不得回填淤泥，有机物和冻土，回填土中不得含有石块，砖及其他带有棱角的杂硬物体。5.管道基础：基础应夯实紧密，表面平整，管道接口部位基础应预留凹槽，以便接口操作，接口完成后，随即对凹槽用相同材料填筑夯实，对于不能作管道持力层的填土地段和管道穿越低洼地带的回填地段，应按前述设计要求进行地基处理。6.管道安装前应进行外观检查，发现裂缝、保护层脱落、空鼓、掉口、掉角等缺陷，使用前应修补并经鉴定合格后，方可使用。管节安装前还应将管内外清扫干净。安装时应使管内底标高符合设计规定，调整管节及标高时，必须垫稳，两侧设撑杠稳固，防止滚动。橡胶圈要采用管道生产厂家配套的专用橡胶圈。橡胶圈使用前必须逐个检查，不得有割裂、破损、气泡、大飞边等缺陷。安装时，管道承口内工作面、插口外工作面应清洗干净；套在插口上的圆形橡胶圈应平直无扭曲。 施工方案简述：管线敷设采取机械辅助人工方式进行，项目采取边挖边埋设管道的方式进行，最大程度上降低施工对交通、周边敏感点的影响。在施工过程中应安排工作人员维持施工现场的交通秩序。同时，建设单位应通过向当地相关管理部门上报申请，对施工道路交通进行安排，并在施工路段前方200m设置警示牌，提醒过往车辆绕道行驶，避免交通拥堵，并由当地交警部门派交警现场执勤，指挥交通，减缓管线施工对交通的影响，同时施工单位应合理安排施工进度及强噪声施工作业，每天22：00～次日06：00和12：00～14：00禁止进行强噪声作业。 拆迁方案：本项目不涉及工程拆迁和环保拆迁。 料场及临时渣土堆场：建设过程中所需的砂石、条石等原辅料全部外购于当地，与临时渣土均仅在项目施工区域两侧一定范围内堆放，不集中设置施工工场。临时渣土每天进行清理，降低临时堆放量，施工材料则根据每日需求规划运输，降低临时占地，项目临时堆料场及渣土堆场充分考虑了对周边环境的影响，尽量靠近项目施工开挖管线，方便施工的同时降低了对周边的影响。 施工营地：本项目不设置施工营地，就近租用民房。 弃土场：本项目不设置弃土场，污水管网及检查井等的修建过程中需要进行土石方的开挖，按照就近利用的原则，开挖后的弃土石方及时进行回填利用或绿化，建筑垃圾每天及时清运至城管部门指定地点。 由上图5-1可以看出，管道铺设的过程主要为线路清理、管道开挖、管道连接、下管入沟、回填土方、硬化绿化后试压投产。其主要的产污环节在管道开挖和回填土方的过程中，在管道的开挖过程中会产生粉尘、弃土，会有一定的水土流失另外，机械作业会产生一定的噪声。 ②污水处理厂 污水处理厂施工期的工艺流程及产污位置如下图5-2： 图5-2 污水处理厂施工期工艺流程及产污位置图 由上图5-2可知，污水处理厂建设施工阶段主要分场地平整、土石方工程、主体工程、装饰工程等。伴随着施工的进行会产生一定量的污染物质，其主要为扬尘、建筑垃圾、噪声、废水等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所改变，随着工程的完工和投入使用，施工期间产生的各种污染物对环境的影响也随之消失。 ③施工期主要污染工序 大气污染 管道铺设时管道开挖、回填方和运输土方时产生的扬尘，污水处理厂建设中的施工场地平整、土石方工程，会产生扬尘；在主体工程、装饰工程中由于机械的使用，会有一定的机械废气产生，而装饰过程中又有装修废气产生。 地表水污染 项目施工期的地表水污染来自两个方面，一为施工过程中的施工废水，包括施工养护废水，二是施工人员的生活污水。 噪声污染 本项目施工期的噪声污染源于施工机械所产生的噪声，伴随于整个施工期，源强一般在75dB（A）~110dB（A）之间。 固体废物 施工期的固体废物主要来自施工人员的生活垃圾，建筑垃圾、弃土石方。 从上述污染工序可知，施工期主要环境污染问题是：施工扬尘、建筑弃渣（土）、施工噪声、民工生活污水、民工生活垃圾、废弃建筑物料等。这些污染贯穿于整个施工过程，但随着施工期的结束对环境的影响也就结束。 二、运营期工艺流程及产污环节 图5-3 运营期间污水处理厂工艺流程及产污环节图 ①工艺说明： 格栅：用以截留污水中较大的悬浮物或漂浮物，如渣垢、果皮、塑料制品等。 调节池：主要作用是均匀进水水质和水量，保障废水处理系统稳定、连续运行。 一体化设备：项目一体化设备包括两种工艺的组合，A2O工艺和MBBR，首先进入的是曝气区，这一阶段，又称为硝化阶段，然后通过厌氧段和缺氧段，最后进入生物流化床。 生物流化床：运用生物膜法的基本原理，并结合了传统活性污泥法的优点，而又超越了活性污泥法及生物膜法的缺点及限制。聚偏氟乙烯（PVDF）中空纤维膜的应用取代传统活性污泥法中的二沉池，进行固液分离，有效的达到了泥水分离的目的。膜的高效截留作用，可以使生物池中的菌种浓度大大提高，使生化效率大大增强，有效去除氨氮、磷及难于降解的大分子有机物。 污水消毒：MBBR设备出水通过一定剂量和强度的紫外线照射, 杀灭出水中的致病菌，达到消毒的目的。常用消毒方式比选如下： 表5-1 常用消毒方式比选 消毒方式 优点 缺点 消毒效果 氯(Cl2) 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟，操作简单，投量准确 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强，运行管理有一定的危险性 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差 次氯酸钠（NaOCl） 无毒，运行、管理无危险性 产生具有致畸、致癌作用的有机氯化物；使水的pH值升高 二氧化氯（ClO2） 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便，不受pH影响 ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂，操作管理要求高 臭氧（O3） 具有强氧化能力，接触时间短，不产生有机氯化物，不受pH影响；能增加水中溶解氧 臭氧运行、管理有一定的危险性，操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大，运行成本高 杀菌和杀灭病毒的效果均很好 紫外线 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化，运行管理和维修费用低 电耗大；紫外灯管与石英套管需要定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用 效果好，但对悬浮物浓度有要求 根据常用消毒方式比选，结合本项目实际情况，推荐采用紫外线消毒方式。 污水排放：经处理达标后的污水达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，通过巴氏计量槽计量，尾水排入东侧顺水河。 污泥脱水：本工艺由于剩余污泥产生量甚微，故在此设计剩余污泥量排至污泥干化床，通过渗滤和自然风干达到污泥脱水的目的，干化后的污泥含水率可降低至75%，外运至垃圾填埋场进行无害化处理。 ②运营期主要污染工序 项目运营期的主要污染为员工日常工作产生的生活污水、生活垃圾，污水处理产生恶臭、固废、噪声等。 三、污染物排放及治理措施 施工期主要污染源分析 施工期水污染分析 （1）排放源 施工期间主要的水污染源为施工人员产生的生活污水和施工过程中产生的施工废水。 ①生活污水

施工人员生活污水中主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等，预计施工高峰期的施工人员有30人，根据《四川省用水定额》，结合施工期工人用水的实际情况，工地生活用水量按80L/人.天计，则用水量为2.4m3/d；排放系数以0.85计，排放量约为2.04m3/d。 ②施工废水 项目施工期间，施工废水主要包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水、车轮清洗水等，其产生量较少且不固定，水污染物主要为SS。本项目产生的施工废水，如果防治措施不当，容易造成水环境污染，因此应加强废水的治理。施工期加强管理，禁止将施工废水、建渣等排入北侧顺水河，在采取上述处理措施后，项目产生的施工废水对水环境影响较小。 （2）治理措施 施工人员生活污水：管网铺设为流动作业、污水处理厂处的施工人员生活污水均可依托周围住户的污水处理设施处理，严禁任意排放至附近溪沟。 施工废水： 1）对于开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水、车轮清洗水应建简易沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不外排。 处理系统的处理能力和处理池容积均按照施工实际情况进行设计和建造，本环评建议修建施工废水简易沉淀池，施工完毕后拆除，恢复原状。 2、施工期大气污染分析 在施工期间，不可避免地会产生一些扬尘和机械燃油废气，施工扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。这些扬尘尽管是短期行为，但会对污水处理厂附近农户等敏感点带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生。 （1）排放源 ①扬尘 扬尘污染造成大气中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、建材运输、露天堆放、装卸等过程。扬尘的起尘量以及起尘高度与采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。 A、运输车辆产生的扬尘 在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表5-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表5-2 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 1.0（kg/m2） 5（km/h） 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10（km/h） 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15（km/h） 0.0850 0.1429 0.1937 0. 403 0.2841 0.4778 20（km/h 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天适时适量洒水，可使扬尘减少70%左右。下表5-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表5-3 施工场地洒水抑尘试验结果 单位（mg/m3） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.5 0.86 洒水 2.0 1.4 0.67 0.60 因此，在施工场地设置2m高的围栏，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 B、风力扬尘 在施工过程中，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50 – V0)3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50米处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 ②施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定的CO、NOx等，其特点是排放量小且属间断性无组织排放。 （2）治理措施 管网铺设（扬尘）：由于管网施工涉及的范围较广，因此受施工扬尘影响的范围广，人口主要集中在管线工程两侧区域和施工、运输车辆所经道路的两侧区域。为此，为减轻因管网建设对城区环境空气的影响，提出如下措施： 1）对管道施工中的工程弃土应及时清离施工现场，以免因长时期裸露，而造成扬尘污染。 2）在工程弃土装卸时，附近地区有环境敏感点（主要为居民区、学校和医院、乡镇住户），装卸土方应洒水后再进行装卸，以减少起尘量，从而减轻扬尘污染。 3）施工机械及运输车辆应合理使用，以减少有害污染物的排放量。 4）施工单位不应拖延施工工期，减少工程弃土的裸露时间，减少扬尘量。 5）加强施工队伍的管理，提高施工人员的环境意识，做到文明施工。 6）在管网施工沿线公路两边设置围栏，以减少扬尘对公路两边敏感点的影响，每天定时洒水抑尘。 7）对管网部分工程施工，应根据建成区现场现状，进行分段施工，主要路段，应及时覆土硬化地面，及时清运弃土，清洁路面，做到文明施工。 8）由于管线铺设范围较广，受影响的人口较多，因此必须采取措施降低管线施工对敏感点的影响。 污水处理厂处（扬尘）：污水处理厂在土方挖掘以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，为有效防止施工期间扬尘对周围环境空气的污染，必须提倡科学施工、文明施工，并采取行之有效地防治措施，严格按照国家环境保护总局、建设部文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》环发（2001）56号，《防治城市扬尘技术规范》、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〈2013〉32号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》（川办发[2013]78号）等相关文件的要求对扬尘进行有效控制，将项目施工建设期的废气和扬尘污染降低到最小。总体要求，加强对固定源和移动源排放的废气协同控制，强化大气一次污染物、二次污染物综合管理，统筹城乡大气环境整治，建立有效运行的灰霾污染防治联防联控工作机制，逐步完善灰霾污染防治法规政策和标准，主要大气污染物排放总量不断下降，空气环境质量逐步改善，灰霾污染有效控制。因此环评要求： 1）工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 2）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 3）严格按照《四川省灰霾污染防治实施方案》的大气污染防治法“国十条”规定进行施工作业：施工工地做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场），“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。 4）施工现场采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放。 5）要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，湿法作业，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响。 6）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a)密闭存储；b)设置围挡或堆砌围墙；c)采用防尘布苫盖；d)其他有效的防尘措施。 7）对土石方转运及材料运输车辆实施密闭运输，运输车辆需要用布覆盖，覆盖率要达到100%。建筑材料尽量减少露天堆放，减少裸露地面。 8）由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水降尘；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 9）设定专门负责人定期对施工扬尘污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 10）风速大于3m/s以及重污染天气时应禁止施工。 施工机械废气：施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放，影响较小。在施工期间应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 同时要做到： 1）建设工地施工，首先要求施工现场应建立以项目负责人为第一责任人的施工现场环境保护责任制，施工组织设计中必须有环境保护措施和控制施工扬尘的专项方案，并经有关部门批准后实施。 2）车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作。对暂时不能运出施工工地的土方，必须采取集中堆放、压实、覆盖以及适时洒水等有效抑尘措施；对建筑施工实施围栏作业，不定期采取洒水降尘等措施降尘，严禁施工期间扬尘污染周围环境。 3）对于闲置3～6个月以上的现场空地，必须进行硬化、覆盖或临时简单绿化等处理。 4）此外，施工工地的主要运输通道以及工地出入口外侧10米范围内道路路面必须作硬化处理。 5）严禁以煤或型煤做燃料，使用天然气、液化气或电等清洁能源，以控制大气污染。 3、施工噪声污染分析 （1）排放源 本项目施工期噪声污染源主要是施工设备施工所产生的施工噪声。根据项目的进度，污水处理厂施工可以分为基础开挖、主体施工、结构施工和装饰四个阶段，每个阶段由于所使用的机械设备不同，所产生的噪声性质和源强也不相同。具体情况见下表5-4。 表5-4 施工期主要噪声污染源情况表 声源 声级值 [dB(A)] 噪声类型 影响简析 场界噪声[dB(A)] 场界值（未处理） 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 挖掘机 85 机械 声级值较高、影响距离较远，尤多台联合作业时，100m外仍可耳闻 75 75 70 55 推土机 70 声级值相对最低、影响距离较近，多台联合作业时影响略有增大 60 60 打桩机 110 声级值高、影响距离最远，尤多台联合作业时，100m外仍可耳闻 85 85 移动式吊车、切割机 105 声级值较高、影响距离较远，尤多台联合作业时，100m外仍可耳闻 80 80 运输车辆 75 交通 声级值不高、影响距离不远，多台联合作业时影响稍大 70 70 （2）噪声防治措施 由上表5-4可以看出，项目施工期预估场界噪声约为70dB（A）~85dB（A）之间，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值为昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。由外环境关系图可知，污水处理厂厂址西、北侧有敏感点，施工期间噪声若不经相关措施处理，噪声场界无法达标，因此，为了降低施工噪声的影响，施工单位应采取相应措施。在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 1）要求选用低噪声设备，加强设备的维护保养，使其处于良好的运转状态； 2）合理布局：施工期应当合理布置施工场地及合理安排交通组织路线，宜将施工主入口设在远离敏感点的位置，产生高噪声的作业区尽量布设在远离敏感点一带，评价建议将高噪声作业区布置在项目东侧的位置，以有效利用施工场地的距离衰减降低对项目环境敏感目标的影响； 3）合理安排施工时间：将强噪声作业尽量安排在白天进行，考虑到项目周边有居民和学校，为了避免施工噪声对居民、学生噪声影响，严禁夜间、午间高噪声设备施工，杜绝夜间（22:00~6:00）和午间（12:00~14:00）施工噪声扰民。如工艺要求必须连续作业施工，应首先征得当地环保、城管等主管部门同意，并及时通知周围居民。 4）文明施工，装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷； 5）材料运输进入场内，禁止鸣笛，运输由专人指挥； 6）加强对施工人员的教育管理，加强施工人员的环保意识，不得随意扔、丢，减少施工中不必要的噪声； 7）对高噪设备进行减振、消音处理，墙体材料采用隔音降噪材料； 8）根据区域环境噪声监控点噪声级现状值和所处位置，建议工程建设业主方、在施工作业前、应制定噪声环境质量保护计划，明确声环境保护目标及保护办法；在施工期、应结合施工场区周围的社会环境现状，指导施工人员进行文明施工，使施工噪声对环境噪声的影响尽可能降至最小限度；合理布置施工场界内的施工机械的位置，以减小施工噪声对环境敏感点的影响。 4、固体废弃物染源分析 施工期产生的固体废弃物主要包括工程弃土以及施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。 （1）排放源 生活垃圾：生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算。预计施工高峰期施工人员有30人，项目施工期生活垃圾产生量为15kg/d。设置垃圾筒收集垃圾，经收集后由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响较小。 建筑垃圾：项目建筑垃圾主要来自施工过程中产生的建筑废弃物。主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木材、废金属、废钢筋等杂物。 土石方 管网施工工程弃方：由于敷设管道过程中，开挖管沟产生的土方堆放在管沟一侧，对管沟底部一般需填充400mm厚的基础填充物，然后再敷设管道。故产生的工程弃土量至少等于管道体积加上基础深度所占的体积，根据对管道工程土方量的估算，本项目管网工程弃方量约为120m3，土石方平衡表见表5-5。 表5-5 污水管网工程土石方平衡表 单位：m3 项目 挖方 回填方 弃土方 污水管网 1120 1100 120 管网施工期开挖出的弃土、弃渣回填于污水处理厂厂址。 污水处理厂工程弃方：项目设计在土方平衡的基础上，尽可能减少构筑物的基础处理、挖填方量。施工期基础工程挖土方量与回填土方量可在场内周转，用于绿地和道路等建设，本项目土石方可在厂内平衡无需外运，详见表5-6。 表5-6 污水处理厂土石方平衡表 单位：m3 项目 挖方 回填方 项目污水管道工程调配 弃土方 污水处理厂 640 520 120 0 （2）固废治理措施 施工期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土尽量在场内周转，就地用于填基、绿化、道路等生态景观建设，剩余工程弃土弃渣运送至城管部门指定受纳场或做其他工程回填土；建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾定期及时由环卫部门统一清运，以免影响环境卫生。加强施工人员的管理教育，严禁乱倾乱倒，减少环境污染和生态破坏。 5、生态影响 （1）水土流失 ①裸露地表 该项目在施工过程中，将进行较大面积的开挖，使地表土壤裸露，造成水土流失。如果再配合长时间的降雨天气，造成的水土流失量是很大的。 ②施工过程中的挖填方 本项目污水处理厂设计在土方平衡的基础上，尽可能减少构筑物的基础处理、挖填方量。 ③弃土堆 在管网施工中，土方主要堆放在管网两侧，如不能控制好施工作业面，遇大风天气会尘土飞扬；遇降水会泥水遍地流淌，引起残土流失。弃土堆的斜坡坡面因种种原因通常不进行碾压处理，土质疏松，造成水土流失。但是由于很难准确确定弃土堆的坡长和坡度，使得具体估算这类水土流失量有一定困难。在项目建设期间，挖方填方、机械碾轧等都会加大水土流失量。 （2）生态恢复措施 管道施工与外界隔离，施工作业在围护隔栏内进行，开挖尽量采用人工开挖，减小作业面积，从而减轻对周围住户、单位及水土流失的影响，若逢雨季施工应做好边槽及边坡的排水措施，防止边坡垮塌；对挖方中需要回填的土石方进行分层堆放，分层填埋。回填土石方临时堆放于施工沿线，需要对临时堆放场做好临时排水、拦挡设施和表土临时覆盖等临时防护措施，并在堆放结束后及时恢复施工迹地。对于项目弃土，将运至城管部门指定的地点堆放。 此外，环评要求：建设单位精心设计，合理安排施工布局和时间，施工时应合理安排工期，工程施工应避开雨季，施工过程中文明施工，加强管理。严格按照规划的给水路径进行铺设，避免重复施工。尽量减少施工过程对环境的影响。 通过采取上述水土保持措施后，项目的对生态环境的影响可以降到最小。 7、社会环境影响 交通影响 根据业主方提供的设计，管网主要沿乡镇边缘及道路敷设，施工时将会利用该区域原有道路，会给相关地段居民正常生活带来一些暂时局部干扰和交通阻碍等影响。但这种负面影响是短暂的，采取适当措施后影响可将降至最低程度，并随着施工期的结束而消失。 治理措施：建设单位在制订实施方案时应充分考虑到这个因素，对于交通繁忙的道路要设计临时便道，并要求施工分段进行，在尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作。挖出的泥土除作为回填土外，要及时运走，堆土应尽可能少占道路，以保证开挖道路的交通运行，对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间。项目在施工时还应围挡施工，尽量加快施工工期，施工后尽快完成施工迹地恢复，降低景观及交通影响。 （二）营运期主要污染源分析 1、废水 本项目生活污水主要是员工日常生活污水，产污量为0.17m3/d，62m3/a，产生的污水经化粪池预处理后与管网收集的污水一同进入污水处理厂处理。池子的冲洗用水及设备检修期间各类池子放空时产生的废水均使用消毒后的尾水，然后进入本污水处理系统。以上废水直接进入污水处理系统集中处理，可实现厂区内产生的废水达标排放。 污水处理厂总污染物排放量： 项目污水处理厂处理规模为50m3/d。通过前面分析进出水水质要求可知，污水处理后各主要污染物排放量见下表5-7： 表5-7 项目进、出水水质及处理程度 指 标 BOD5 CODcr SS NH3-N T-P T-N 设计原污水水质（mg/L） 200 350 260 35 5 45 水污染物产生量（t/a） 3.65 6.39 4.75 0.64 0.091 0.82 出水水质要求（mg/L） ≤10 ≤50 ≤10 ≤5 ≤0.5 ≤15 排放污染量（t/a） 0.18 0.91 0.18 0.091 0.009 0.27 污染物削减量（t/a） 3.47 5.48 4.57 0.55 0.082 0.55 2、废气 本项目不设置生活区、无饮食油烟产生，本项目运营期恶臭的来源主要是格栅+初沉池+调节池、贮泥池等产生的恶臭，包括氨气、硫化氢、甲硫醚、甲硫醇、甲烷等，这些废气以低矮面源形式排放，属无组织排放。恶臭属于感觉公害，它可以直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康，例如它会使人感觉到不愉快、恶心、头痛、食欲不振、嗅觉失调、情绪不振等，从而导致人的工作效率下降。 由于恶臭污染物浓度及其影响与污水处理规模、处理工艺以及原污水水质、以及污染气象等条件有关，排放的臭气一般具有浓度低，排放量大、产生臭气物质的种类多等特点，一般污水厂考虑氨为主。恶臭物质的逸出和扩散机理复杂，废气源强难于计算，因此其排放源强采用类比监测分析。 在单项恶臭气体对人体的影响方面，当大气中硫化氢气体浓度达到0.07ppm，会影响人眼睛对光的反应；当大气中氨气浓度高于17ppm时，人在此环境中暴露7～8小时，则尿中的NH3量增加，同时氧的消耗降低，呼吸频率下降；当在高浓度三甲胺气体暴露下，会刺激眼睛、催泪并患结膜炎等。根据同类项目进行类比，确定本项目各主要污水处理单元的恶臭物质在未采取任何措施情况下产生浓度和排放量详见下表5-8： 表5-8 单位面积排放源强 单位：mg/s·m2 构筑物名称 NH3 污水处理厂 格栅+初沉池+调节池 0.007 污泥贮泥池 0.103 由此可计算出本项目污水处理厂恶臭污染物排放源强见表5-9。 表5-9 本项目恶臭污染物产生量 构筑物 面积m2 NH3（g/h） 污水处理厂 格栅+初沉池+调节池 58 1.46 贮泥池 12 4.45 3、噪声 项目噪声源主要是污水处理厂工程设备运行的噪声，包括各类生产用泵、抽吸泵、污泥泵等，声源声级值在70～80dB(A)之间。污水提升泵位于地下，经上述隔声治理措施及基础减震、距离衰减之后，本项目噪声在厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的限值。污水处理工程机械产生的噪声见表5-10。 表5-10 噪声源强一览表 产生源 治理前源强dB（A） 治理后源强dB（A） 治理措施 潜污泵 75 60 封闭隔声 污泥泵 70 55 封闭隔声 风机（办公用房） 80 65 隔声、基础减振 在正常工况下，本项目设备噪声70～80dB(A)，污水处理厂提升泵采用潜污泵，噪声值较小，其余设备均采取隔声、减振等设施处理后能大大降低噪声。为进一步减小噪声对环境的影响，建议项目采用低噪声设备。 4、固体废物 项目建成正式投运后固体废弃物主要有四类：第一类是栅渣，主要成份是塑料类、废纸团块、布料等以及沉淀池分离出的砂粒；第二类是产自MBR处理后从设备内排出的污泥，一体化MBR工艺产生的污泥量较少，污泥采用重力污泥贮池浓缩，污泥浓缩后定期通过吸粪罐车抽排转运至县城污水处理厂进行脱水处理；第三类是生活垃圾。本项目生活垃圾产生主要在污水处理厂生活设施处。污水处理厂共有员工2人，生活垃圾产生量按照0.1kg/人·d计。则生活垃圾产生量约为0.4kg/d，0.073t/a，生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 本项目固体废弃物产生环节、产生量及处置方式统计详见下表5-11： 表5-11 本项目固体废物产生、排放情况一览表 序号 排放源 类别 产生量 厂内处置措施 排放量 出厂去向 1 格栅+沉淀池+调节池 栅渣及砂粒 0.01t/d，含水率80% 压榨打包，暂存 0.01t/d，含水率80% 垃圾填埋场 2 贮泥池 剩余污泥 0.065kg/ m3，含水率98% 浓缩处理 2.35 t/a 3 生活设施 生活 垃圾 0.073t/a 袋装桶 装收集 0.073t/a 环卫部门清运 在采取以上固体废弃物污染防治措施的基础上，本项目营运期间污泥和员工生活垃圾等固废能够得到有效的治理。 5、项目“三本帐” 本项目的三本账主要是针对本项目改建前后情况进行分析，其“三本帐”如下表5-12所示： 表5-12 项目“三本帐”分析 类别 名称 原排放量 改建部分排放量 “以新带老”削减量 改建后排放量 排放增减量变化 恶臭 氨气、硫化氢 少量 少量 / 少量 / 废水 COD 1.31t/a 0.91t/a 1.31t/a 0.91t/a -0.4t/a NH3-N 0.27t/a 0.09t/a 0.27t/a 0.09t/a -0.18t/a T-P 0.03t/a 0.009t/a 0.03t/a 0.009t/a -0.021t/a 固废 污泥和杂质 0 0 0 0 0 由上表5-12可知，项目进行改扩建后，实现雨污分流，调整了乡镇污水处理站的规模，由原来的30m3/d（雨污合流）调整为50m3/d（雨污分流），污水处理量增加，排放量增加。但项目改建后，项目的出水水质要求更高，更具环境正效益。运营期间会产生污泥和杂质，经收集后，每日由车辆运至垃圾填埋场进行填埋，不会对周边环境造成明显影响。 6、清洁生产 清洁生产是将整体防御的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，实现经济和环境保护的协调发展。本评价将从工艺技术的特点与先进性、原材料的清洁性、能耗、水耗、污染物最终排放水平等方面分析清洁生产水平。 1）工艺技术特点和先进性 a.采用先进的工艺技术：项目采用MBR一体化设备工艺对废水进行处理，该技术先进成熟，处理效果稳定可靠。相比于A2O、氧化沟法、CASS法，其运行费用更低、抗冲击负荷能力强、建设方式灵活、污泥量较少，维护管理简便，可以大幅度降低能源消耗，同时可减少污染物的产生。 b.由于MBR一体化设备工艺所产生的剩余污泥量很少。。 c.通过合理布设管网和污水处理设施选址，依靠地势高差实现了废水的重力运输，省去提升泵站，有效的节约了能源； d.项目营运过程中，对产生的废水、废气以及噪声均采取了合理有效的防治措施，可以实现废水、废气和场界噪声的达标排放；对产生的固体废弃物（污泥、栅渣）均采取了妥善的处置方式，不会造成二次污染。 3）文明施工分析 建设单位需严格控制施工期间的环境问题，施工单位负有实施文明施工的主要责任；建设单位负有对施工单位文明施工进行监督管理的责任，建设单位应根据合同条款加强管理，严格要求施工单位实施文明施工，不得要求施工单位降低标准，同时建设单位必须严格按照建筑工地文明施工措施费支付计划，及时足额拨付文明施工措施费。监理单位应严格按照规定加强安全文明措施费用监督管理，确保建筑业企业应把文明施工措施费专款专用于本工程施工现场，督促和指导施工单位做好文明施工各项措施的落实，同时应切实履行监管职责，加强对建筑工地安全文明施工的日常监督检查力度。因此，项目在施工过程中应做到以下几点 a、工程项目开工前，施工单位应编制文明施工组织方案，建设单位要负责文明施工协调工作，并明确施工现场公共区域和进出道口的文明施工责任单位。 b、施工现场实行封闭式施工，现场四周除留必要的进出口通道外，施工现场设置工程标牌。工程标牌为施工总平面布置图，工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。工程概况牌设置在工地围档的醒目位置上，标明项目名称、规模、开竣工日期、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位和投诉电话等。工地必须封闭打围，城市主干道和重点路段的施工围墙应绿化、亮化、美化；施工现场进出道口必须设置洗车池、冲洗槽和沉淀池，配置高压水枪。工程项目在建设过程中,运输车辆必须通过洗车池，经高压水枪冲洗轮胎后，方能驶出工地；施工现场应配置专职保洁员，负责工地内场保洁和“门前三包”； 建设施工的加工、制作等活动必须在施工围墙内进行，围墙外严禁堆放建筑材料和建筑垃圾；裸露的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工过程中，易产生扬尘和噪声的工序必须采取降尘降噪措施，严禁凌空抛掷和噪声扰民；施工现场严禁焚烧各类废弃物。 c、成品、半成品原材料的堆放应严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放整齐，不侵占道路及公用设施。确需临时占用的，建设单位则提出申请，经有关部门批准，并将批准号的标志悬挂在现场。 d、施工期间禁止施工废水外排。 4）污水的处理和排放，场地内设有沉淀池并做到： a、所有的生活污水经现有居民点生活设施收集化粪池处理后，用于周边农户施肥； b、其他施工产生的泥浆水，经过沉淀后回用于施工不外排。 5）工程项目竣工后必须清运所有建筑垃圾，拆除所有临时生活设施。 评价认为，本项目在施工过程中基本上做到了“文明施工”，但在继续建设过程中更应该加强施工的管理，将施工期产生的问题解决好，减轻环境污染。 6）清洁生产分析结论 通过采取先进工艺、设备和一系列清洁生产措施，大大节约了投资和能源。评价认为：本项目采用的污水处理工艺，符合国家城市污水处理产业技术政策(国家建城【2000】124号文)，在国内属较先进水平，满足“清洁生产”要求。

# 项目主要污染物预计产生及排放情况                        （表六）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 （名称） | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 运输车辆及施工机械废气 | SO2、NOX | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
|  |  | 施工场地 | 扬尘 | 短时间、无组织、无规律、不连续一定量排放 | ≤1.0mg/m3 |
|  |  | 格栅+初沉池+调节池 | NH3 | 无组织排放0.7g/h | 无组织排放0.7g/h |
|  |  | 污泥干化池 | NH3 | 无组织排放10.4g/h | 无组织排放10.4g/h |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | CODcr BOD5 | 2.04m3/d | 经周边住户污水处理设施处理后用作农肥 |
|  |  | 施工废水 | SS | / | 沉淀处理后循环使用 |
|  | 运营期 | 生活污水量（50m³/d，1.83万t/a） | CODcr | 350mg/L；6.39t/a | 50mg/L；0.91t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L；3.65t/a | 10mg/L；0.18t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 35mg/L；0.64t/a | 5mg/L；0.091t/a |
|  |  |  | T-N | 45mg/l；0.82t/a | 15mg/L；0.27t/a |
|  |  |  | T-P | 5mg/l；0.091t/a | 0.5mg/L；0.009t/a |
|  |  |  | SS | 260 mg/l；4.75t/a | 10mg/L；0.18t/a |
| 固体废物 | 施工期 | 管网工程弃土 | 120m3 | 生活垃圾环卫部门收集、建筑垃圾运往指定地点、弃土全部回填 |
|  |  | 生活垃圾 | 15kg/d |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 0.073t/a | 环卫部门统一清运 |
|  |  | 污泥 | 2.35t/a | 垃圾填埋场 |
|  |  | 栅渣 | 3.65 t/a | 定期通过吸粪罐车抽排转运至县城污水处理厂进行脱水处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 挖掘机等 | 建筑施工噪声 | 80～100dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运 营 期 | 污水处理厂 | 设备噪声 | 70～80dB(A) | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 主要生态影响 施工期：施工期的基础工程和管网工程等建设将进行土石方开挖，产生部分的弃土弃渣，在雨水冲刷下易产生水土流失。同时，施工也对原有地面植被产生破坏。 运营期：本项目建成后，对附近地表水生态环境有改善作用。 |

# 环境影响分析                                           （表七）

一、施工期环境影响分析 本项目施工期间引起的环境影响主要包括：扬尘、施工噪声、水土流失、施工人员生活污水和建筑垃圾等。 1、施工期水影响分析 （1）地表水影响分析 管网铺设施工期间，由于作业地点流动，且位于乡镇，施工人员的生活污水依托沿线的污水处理设施；污水处理厂建设期间，施工场地每天管理人员和工人约有30人，生活污水产生量约为2.04m3/d，污水处理厂施工期利用周边污水处理设施，对施工人员生活污水统一收集处理后，用于周边农地施肥。施工废水包括车辆轮胎清洗水等，主要含SS，应建设一简易沉淀池，沉淀处理后循环使用不外排。 综上，只要加强管理，落实以上防治措施，施工期产生的废水对区域地表水环境的影响较小。 （2）地下水影响分析 本项目在施工过程中，污水处理厂工程、管网工程等均会有大量的地下开挖，若不按工程设计随便乱挖，很可能对地下水造成污染，不仅影响地下水水位下降还可能影响地下水水质。因此在建设过程中，一定要加强管理、按工程设计严格施工，并作好各构筑物的防渗工作，确保不影响区域内的地下水环境质量。 2、施工大气影响分析 （1）扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。管网的铺设范围较大，沿线敏感点较多，污水处理厂的建设地点周围有零星住户，因此必须严格落实相关的治理措施。 在管网的铺设过程中，及时将弃土清离现场；道路两边设置围栏，洒水抑尘；施工单位不应拖延施工工期；根据现状分段施工，及时硬化地面；加强队伍管理，做到文明施工；弃方运输时，应压实，并用毡布覆盖，覆盖率须达100%等。能够有效降低扬尘的影响。 在污水处理厂的建设过程中，为有效防止施工期间扬尘对周围环境空气的污染，必须提倡科学施工、文明施工，并采取行之有效地防止措施，严格按照国家环境保护总局、建设部文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》环发（2001）56号，《防治城市扬尘技术规范》、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〈2013〉32号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》（川办发[2013]78号）等相关文件的要求对扬尘进行有效控制，将项目施工建设期的废气和扬尘污染降低到最小。总体要求，加强对固定源和移动源排放的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等多污染物协同控制，强化大气一次污染物、二次污染物综合管理，统筹城乡大气环境整治，建立有效。运行的灰霾污染防治联防联控工作机制，逐步完善灰霾污染防治法规政策和标准，主要大气污染物排放总量不断下降，空气环境质量逐步改善，灰霾污染有效控制。要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，湿法作业，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫。运输车辆需要用布覆盖，覆盖率要达到100%。建筑材料尽量减少露天堆放，减少裸露地面。能够有效控制扬尘，降低其对环境的影响。严禁在大风及重污染天气时施工。 （2）施工机械废气 项目施工期使用的施工机械、运输车辆所排放的废气中含有CO、HC等污染物，对施工现场及运输路线两侧区域的大气环境有一定影响。但因其废气产生量较小，且露天空旷条件利于气体扩散，因此对大气环境影响轻微。 综上所述，在项目施工的过程中，产生的扬尘、废气对周围环境有一定的影响，但在合理的安排后，严格执行相关的大气污染防治措施，能够减少相应的影响。且施工期是暂时的，产生的扬尘和废气会随着施工期的终止而停止。因此，施工期对环境空气质量的影响是可以接受的。 3、施工噪声影响分析 根据噪声衰减公式： Lr＝Lr0－20lgr／r0 式中：Lr ——距声源r处的声级，dB(A)； Lr0——距声源r0处（1m）的A声级，dB(A)； r0、r——距声源的距离，m。 施工机械经过距离衰减后的声级见下表7-1。 表7-1 距施工机械不同距离处的声级 序号 设备名称 噪声级dB（A） 10m 20m 30m 50m 100m 200m 1 打桩机 80 74 70.5 66 60 54 2 挖掘机 65 59 55.5 51 45 39 3 载重汽车 70 64 60.5 56 50 44 在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，施工打桩噪声将会使距声源100米范围内的夜间声级超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。若考虑房屋、树木等的减噪作用，按减噪15dB(A)考虑，则施工场界外100m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准要求。由于污水处理厂距离噪声敏感目标较近，因此施工噪声将对周围声环境产生一定的影响。 要求建设单位购买低噪声设备；合理安排工作时间，严禁在晚间和午间施工作业，工程若必须夜间施工，需取得环保部门批准，并告知周围居民，以取得谅解；合理布局，将高噪声设备布置在离敏感点较远处；对于高噪声设备安装减震设施；在污水处理厂厂址靠近敏感点西侧增加围墙高度，以阻隔噪声；在场地内进出车辆禁止鸣笛；加强对施工人员的教育及管理。能够减小噪声对敏感点的影响。 综上所述，只要做好相关的噪声防治措施，能够有效的减少噪声对周围敏感点的影响。由于项目施工期的噪声影响是暂时的，且施工工期较短，项目完工后，声环境质量会得到恢复。因此，施工期间注意合理安排施工布局，同时高噪声作业安排在昼间进行，并在施工场界设置维护设施，噪声对周围环境和人们的正常生活影响较小。 4、施工期固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废弃物主要包括工程弃土以及施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）污水处理厂工程弃土：项目设计在土方平衡的基础上，尽可能减少构筑物的基础处理、挖填方量。施工期基础工程挖土方量与回填土方量工程弃土在场内周转，用于绿地和道路等建设，就地平衡。 （2）管网施工工程弃土：由于敷设管道过程中，开挖管沟产生的土方堆放在管沟一侧，对管沟底部一般需填充400mm厚的基础填充物，然后再敷设管道，本项目管网线路工程弃土量约为120m3。管网施工期开挖出的弃土用于污水处理厂厂址回填土。 （3）建筑垃圾：建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废钢筋等杂物。项目产生建筑垃圾统一收集后运往城管部门指定弃土受纳场。 （4）生活垃圾：预计项目施工人员生活垃圾的产生量为15kg/d。集中收集后由环卫部门统一清运。 施工期间应根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土尽量在场内周转，就地用于填基、绿化、道路等生态景观建设，做到场内平衡。管道施工产生的弃土、弃渣运送至城管部门指定受纳场或做其他工程回填土；建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾应及时送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋，以免影响环境卫生。 项目产生的固废去向明确，不会对周边环境造成影响。 5、生态环境影响分析 （1）水土流失影响 该项目在施工过程中，会造成一定的水土流失，主要表现在以下几个方面： ①裸露地表 该项目在施工过程中，将进行较大面积的开挖，使地表土壤裸露，造成水土流失。如果再配合长时间的降雨天气，造成的水土流失量是很大的。 ②施工过程中的挖填方 项目设计在土方平衡的基础上，尽可能减少构筑物的基础处理、挖填方量，但现状地面高差较大，且由于项目污水处理厂的性质要求部分建筑须埋地建设。因此挖填方过程中会产生水土流失。 在施工期应做好以下几个方面： ①开挖建设中，应尽量避开雨季。 ②施工上，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。建设单位在动土前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，在总体上形成整个厂区完整的挡土墙体系。管道敷设、污水处理厂建设产生的弃土在回填后多余部分及时运送至其它建筑施工场地用于施工的填方以及绿化用土。 ③在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一个阶段才能完成建设或重新绿化，这就要及时地在地面的径流汇集线上设置缓流泥沙阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编织带，用角铁或木桩将编织带固置于与汇流相切的方向上，带高一般为50厘米就已足够，带长可以视地形而定，一般为数米至数十米不等。这样可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。 ④施工结束后，临时占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。 ⑤工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期，尤其是管网铺设工程。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 ⑥对建设中不需要再用水泥覆盖的地面进行绿化，要强调边施工边绿化的原则，实现绿化与主体工程同时规划设计、同时施工、同时达标验收使用。 ⑦施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道和河道保持一定距离，尽量避免流入河道和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响；在砂石料场地周围堆置草包挡砂，场地四周可开挖简单的排水沟引走场地上的积水。 采取以上措施后，施工期对水土流失的影响将减轻，另外建议项目在开工建设前需取得由水行政主管部门审批通过的水土保持方案。 （2）生态影响 管网在沿道路敷设时，主要影响为破坏绿化树木，以及土方堆置会使管网铺设地区显得较为凌乱，虽然有围档阻隔，但施工工地总会给人留下混乱的印象；在土方外运过程中的遗洒，不仅使路面变脏而且易引起道路扬尘，也会给周围景观产生不良影响。因此，做好施工场地的清洁工作就显得尤为重要。 项目建设对生态景观的不良影响是短期的，随着施工期的结束是可以恢复的。

二、营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）污水处理厂正常排放情况 本项目污水处理厂处理能力为50m3/d，处理达标后排入东侧顺水河，主要水体功能为农灌、行洪。在污水处理设施正常运转、尾水达标排放的条件下，对东侧顺水河水质将起到明显改善作用，以顺水河枯水期最不利状态下预测污水处理厂正常排放情况和非正常排放情况下对顺水河的影响。正常排放情况下污水处理厂水质水量情况见表7-3，评价采用HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则 地面水环境》推荐的一维模式对排放污水对北侧顺水河的影响进行预测： 本次预测采用河流一维模式，河段的污染物浓度按式（5-1）计算： CX=C0 exp（-K） 式中： CX——流经x距离后的污染物浓度，单位为毫克每升（mg/L）； x——沿河段的纵向距离，单位为米（m）； u——设计流量下河道断面的平均流速，单位为米每秒（m/s）； K——污染物综合衰减系数，单位为负一次方秒（1/s）。 本次先采用完全混合模式计算混合后的浓度，正常排放下，完全混合后的COD浓度为50mg/L，氨氮的浓度为5mg/L，事故状态下，生活污水直排，与河流混合后COD浓度为350mg/L，氨氮的浓度为35 mg/L。 表7-2 顺水河水文参数 河流名称 平均水深m 最小流速m/s 枯水期流量m3/s 平均河宽m 比降 顺水河 0.1 0.225 0.09 4 88.1 表7-3 污水处理厂出水水质、水量 序号 排放状况 规模m3/d COD（mg/L） 氨氮（mg/L） 1 正常排放 50 50 5 由于污水量很小，在排口下游1m范围内，顺水河水质就已经回归Ⅲ类水质标准，本次以完全混合后的浓度进行预测，经完全混合公式计算，正常工况下，混合后COD的浓度为2.60mg/L，氨氮浓度为0.158mg/L，非正常工况下，混合后COD的浓度为4.51mg/L，氨氮浓度为0.349mg/L。具体预测结果见下表。 表7-4 正常工况下顺水河水质预测表 单位：mg/L 项目 序号 CODcr正常排放预测 NH3-N正常排放预测 X (m) C (mg/L) X (m) C (mg/L) 1 1 2.59 1 0.157 2 10 2.59 10 0.157 3 100 2.59 100 0.157 4 200 2.59 200 0.157 5 500 2.58 500 0.156 6 1000 2.57 1000 0.155 7 2000 2.54 2000 0.153 8 5000 2.47 5000 0.148 9 10240 2.34 10240 0.138 河流本底值 / 2.3 / 0.127 标准限值 / 20 / 1.0 综上，正常工况下，在排口下游10240m的位置，河流CODcr指标基本回归本底，达到2.34mg/L，在排口下游10240m的河口处，氨氮指标衰减至0.138mg/L，接近河流本底。对顺水河水质甚微。 （2）污水处理厂非正常排放情况 在非正常运转的条件（事故状态）下，由于污水集中于一处排放，将对集中排放口下游河段产生影响。事故排放为污水处理设施发生事故，如停电、处理效率降低等，处理设施不能正常运行，这时排放废水将对顺水河局部河段水质产生影响，最不利时其污染物浓度与未处理的污水浓度相同，水污染物排放浓度情况见7-5，本报告对本工程可能出现的事故进行分析，即仅考虑污染性事故的发生。 表7-5 非正常排放情况污水处理厂出水的水质、水量 序号 排放状况 规模m3/d COD mg/L 氨氮mg/L 1 非正常排放 50 350 35 表7-6 非常工况下顺水河水质预测表 单位：mg/L 项目 序号 CODcr非正常排放预测 NH3-N非正常排放预测 X (m) C (mg/L) X (m) C (mg/L) 1 1 4.50 1 0.348 2 10 4.50 10 0.348 3 100 4.50 100 0.348 4 200 4.50 200 0.348 5 500 4.48 500 0.346 6 1000 4.46 1000 0.344 7 2000 4.41 2000 0.340 8 5000 4.28 5000 0.327 9 10240 4.06 10240 0.306 河流本底值 / 2.3 / 0.127 标准限值 / 20 / 1.0 由上表可知，在排口下游10240m的河口处，CODcr和氨氮的浓度分别为4..06 mg/L和0.306mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。对顺水河水质甚微。 2、地下水影响分析 （1）污染源、污染途径及污染方式 污染源分析：本项目为污水处理厂的建设，可能产生地下水污染的环节为污水排放管道的破裂以及污水各处理池产生泄露，为非正常情况。 污染途径及污染方式：地下隐蔽性污染源的入渗型污染途径，即由地表入渗到潜水中，表现为直接污染。 （2）地下水影响分析 厂区内做好雨污分流，防洪、防渗。正常情况下，本项目不会造成地下水污染。事故情况下，若污水排放管道破裂，产生泄露，则会造成所接触地下潜水的污染。 地下水污染防治措施 （1）源头控制 ①严格污水管道选用审查，保证使用质量可靠的产品，建议采用MPVE双壁波纹管，其防渗、耐腐蚀性能，均优于混凝土管和铸铁管。对各污水处理池进行重点防渗 ②敷设管道时，要防止地基原因造成管道损坏和管道承受内外负荷过大。 ③管道施工应严格按规范要求进行。 （2）分区防控措施 为更好防止项目对下水污染的可能性，提出防渗要求： 项目格栅、初沉池、调节池、贮泥池、管道等均为重点防渗区；办公室、一般固体废物暂存点、道路防渗方式为一般地面硬化。 要求建设单位应按要求进行设计和建设，对需要防渗区域的地面及四壁均应做防腐防渗处理，防止渗漏对地下水造成污染。 另外本项目为污水处理工程，集中处理达标后排放，减少了居民生活污水乱排渗透进入地下水的可能性，从而对防止地下水污染起到了一定的积极作用。 项目运营后应加强管理，提高员工环保意识，定期检查污水处理厂各主要构筑物的防渗功能，若发现问题应及时上报并采取措施。定期对区域地下水进行监测，掌握地下水水质变化情况。 本项目在采取环评所提措施后，能有效防止其运营过程对地下水的污染，项目对地下水影响很小。 3、排污口规范化的要求 根据国家环保总局环发[1999]24号文件，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好的落实国务院提出的实施污染物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染物治理设施的同时，建设规范化排污口。 排污口规范化整治措施如下： （1）、合理确定排污口位置，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，为确保出水水质达标排放，安装水质自动监测系统。 （2）、对于污水排污口设置规范的、便于测量流量、流速的测流段，并安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或者其他设计装置；并联机上网便于环境管理部门定时监控。 （3）、按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，在排污口设置相应的标识牌，并报水务局、环境保护部门备案。 （4）、按要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口管理档案。 （5）、规范化整治排污口有关设施属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行管理。 4、建立并完善水质保护规章制度建立水质保护管理措施，并不断充实和完善各项管理制度。健全水质保护管理机构，实行统一领导，分区负责，保障各项水质保护规章制度有效实施。 综上所诉，项目废水对项目区地下水无明显影响。 4、大气环境影响分析 （1）污水处理厂处的恶臭 运营过程中整个污水处理厂会产生恶臭气味，臭气的主要成分为NH3。通过前面章节的分析已经计算出NH3的排放量，以及类比同类型乡镇污水处理厂分析，主要以NH3为主，下面根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境环境防护距离计算方法计算本项目大气环境防护距离，同时计算卫生防护距离，计算结果见下表： 表7-7 本项目污水处理厂大气环境防护距离计算结果 污染物 格栅+初沉池+调节池 贮泥池 环境浓度限值 大气环境防护距离 NH3 1.46g/h 4.45g/h 0.2mg/m3 无超标点 由上表7-7计算可知，本项目污水处理厂大气环境防护距离为0，无超标点。 初沉池和调节池、贮泥池的卫生防护距离计算结果见下表7-8、7-9。 表7-8 格栅+初沉池+调节池卫生防护距离计算结果 排放源情况 影响 因子 产生量 环境浓度限值 卫生防护距离（m） 考虑级差和提级后，卫生防护距离（m） 格栅+初沉池+调节池 NH3 1.46g/h 0.2mg/m3 3.48 50 表7-9 贮泥池卫生防护距离计算结果 排放源情况 影响 因子 产生量 环境浓度限值 卫生防护距离（m） 考虑级差和提级后，卫生防护距离（m） 贮泥池 NH3 4.45g/h 0.2mg/m3 12.85 50 根据上述计算可知，项目分别以的格栅+初沉池+调节池和贮泥池为边界划定50m的卫生防护距离，根据现场调查，此范围内无农户居住。环评要求，在卫生防护距离内禁止新建学校、医院、住宅楼等环境敏感目标。必须加强绿化，建设乔木绿化隔离带，对格栅池、初沉池、调节池和贮泥池采取封闭措施，污泥及时清运，尽可能减轻恶臭对外环境的影响。 为减少恶臭对周围环境的影响，提出以下要求： （1）厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。 （2）污泥经暂存后及时运至填埋场填埋，对厂内临时堆场要用氯水或漂白粉液喷洒。运送污泥的车辆在驶离厂区前要做消毒处理。 （3）在厂内种植高大的树木（阔叶树）形成绿化隔离带，有效地阻挡和吸收(吸附)可能产生的恶臭和致病污水微生物气溶胶；一方面可以利用樟科植物吸收恶臭，另一方面可以利用樟料植物散发的樟脑类物质，杀死由于污水处理产生的细菌和大肠杆菌，使项目附近环境卫生质量得以保证。在时间上，绿化隔离带要提前建设，达到污水厂投产，绿化隔离带长成成年树的要求。厂区内构筑物应合理布局，使主要产生恶臭的构筑物远离综合楼。 （4）种植能吸收恶臭气体的绿化树种，并合理配置。 （5）将能够加盖的池体进行加盖处理，加强封闭，减少恶臭进入大气环境。 综上，本项目产生的恶臭经过以上措施处理后，对周边环境不会造成明显影响。 5、声环境影响分析 （1）源强分析 项目营运期噪声源主要为潜污泵、污泥泵、风机的噪声，主要产噪设备见下表7-10。 表7-10 主要噪声源影响统计一览表 产生源 治理前源强dB（A） 治理后源强dB（A） 治理措施 污水处理厂 潜污泵 72 65 封闭隔声 污泥泵 70 50 封闭隔声 风机 75 62 隔声、基础减振 合计 78.64 68.15 / （2）预测内容 定量预测各主要声源对厂区的东、西、南、北面的厂界噪声贡献值，并将其进行叠加。 （3）预测模式 根据噪声源的分布情况，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的预测模式进行预测。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中:Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，S； t i—i声源在T时段内的运行时间，S。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中:Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）； （4）预测结果 综合距离衰减作用，各声源对厂界的噪声贡献值见下表7-11。 表7-11 污水处理厂噪声贡献值 单位：dB(A) 污染源 各装置到厂界四周的噪声贡献值 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 噪声值 噪声值 噪声值 噪声值 潜污泵 41.7 38 35.8 40.8 污泥泵 40.1 33.5 38.4 36 风机 39.7 38.8 40.1 36.4 噪声贡献值 43.8 40.5 42.5 41.2 昼间厂界标准60，夜间厂界标准50 通过上表，厂界噪声贡献值在昼夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的二级标准，且在厂界四周均种植高大树木，可以吸声降噪，再经过距离衰减后不会对周边环境造成较大影响。 6、固体废物影响分析 污水处理厂的固体废物主要由栅渣、污泥和职工生活垃圾组成。这些物质在一定温度和湿度下，特别是在闷热天气，在微生物作用下，容易腐烂发臭，其中尤其以污泥对周围环境影响最大。污泥中很大一部分是微生物团，主要是微生物残骸及其他有机分解产物，此外还有泥土颗粒。这些微生物团中含有大量的有害有毒物质，如寄生虫卵、病原微生物、细菌、合成有机物及重金属离子等。 一体化MBR工艺产生的污泥量较少，污泥采用重力污泥贮池浓缩，污泥浓缩后定期通过吸粪罐车抽排转运至县城污水处理厂进行脱水处理。本项目污泥产生量为2.35t/a。 污水处理厂栅渣和砂粒为3.65t/a，与污泥一起运至指定垃圾填埋场填埋。 项目员工生活垃圾产生量约0.073t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 为防止固体废物对环境造成的影响，本项目采取以下措施： （1）对于污水处理厂的污泥、沉淀物和生活垃圾，应做到及时清运处置。 （2）使用密闭的专用运输车运输污水处理厂的污泥和沉淀物，防止漏水、漏泥以及飘散对车辆所经路线的周围环境造成影响。 （3）污泥运输时间应严格控制，尽量避开交通繁忙时刻。 （4）本项目的固废贮运车辆出厂之前，必须清除车身外和车轮上挂着的污泥等，同时检查车辆的密闭性能，避免污泥运输车把污泥、沉淀物等遗洒在污水处理厂周围及沿途道路上，对沿途道路造成污染。 （5）根据水十条，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。 为避免污泥暂存及运输过程中对周边区域带来影响，评价要求：①污水处理厂产生的污泥在搬运上车区域，设置专门排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统；污水处理厂的污泥干化池设置专门的排水沟，收集滤出液返回至污水处理系统；对污泥干化池做好密闭措施；②对污泥运输过程中必须采用污泥专用运输车，避免沿途抛洒污染环境。建设单位在运输过程中应当合理安排运输时间和路线，避开交通高峰期，避开城市核心区和人口密集区等；③进一步优化污水处理厂平面布置。 经上述措施处理后，本项目产生的固体废物对周围环境不产生直接的影响。 7、生态环境影响分析 根据前述分析，项目运营主要污染物为污水、废气（臭气）、污泥、噪声等，各项污染物采取相关措施处理后对周围生态环境无明显影响。 8、正效益分析 项目处理后的尾水排入东侧顺水河，地表水为Ⅲ类水域，项目收集永胜乡乡镇的生活污水，项目建设之前，生活污水经过简单处理后散排入附近沟渠，项目建成投产后，由散排放改为引入污水处理厂集中处理达标后排放，将减少生活污水排放对附近沟渠水质的影响，提高地表水水质，改善水生生态环境，具有显著的环境正效益。项目排水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准，不会对附近河段造成污染影响。 综上所述，项目污水处理设施的建设对于永胜乡水生生态环境具有显著的正效益，可明显改善公平乡的生态环境。 三、风险源识别与防范措施 （1）风险源识别 通过对污水处理厂所选用的工艺及整个污水处理厂所建设施的分析，风险污染事故的类型主要反映在污水处理厂非正常运行状况可能发生的原污水排放及恶臭物质排放引起的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几方面： （2）风险事故分析 ①污水超标/事故排放风险 正常情况下，本项目的污水出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中的A标准。若污水处理设施发生故障或出现意外事故，污水未经完全处理和处理未达标，将对受纳水体造成严重影响。 可能造成污水处理厂事故或超标排放的可能原因有以下几个方面： 1、停电，设备不能运转，导致处理设施失效； 2、设备故障，关键设备故障； 3、过河管道破裂，污水未能进入污水处理厂而直接排放； 4、有害物质，接纳废水中含有毒害微生物的物质，导致微生物大量死亡； 5、水质波动，接纳污水水质波动幅度过大，造成处理设施运行不稳定。出现这种情况的主要原因可能是截污管雨污不分，导致部分雨水接入污水管道，造成污水厂进水浓度偏低，影响生化处理效果。另外要定期维护污水管网，发现问题及时上报处理。 （3）事故防范应急措施及对策建议 污水处理设施设计应有相应措施，建成运行后，一定要加强对污水处理设施的管理，避免事故性排放。 a、选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。采用双电源模式一用一备，一旦发生事故或停电污水处理厂还可以继续运营，不会因断电而导致污水未经处理就直接外排。 b、加强运行管理和进出水的监测工作，采用在线监测仪对水质进行在线监测，及时发现问题，且对未经处理达标的污水严禁外排。 c、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 d、建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 e、加强排放口的检查、维护和管理，以保证其安全运行。 f、要建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故时的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。 g、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，必须立即采取预防措施。 h、建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。 i、因需要暂停运转的，须报当地环保部门审查和批准。因事故停止运转，应立即采取措施，停止废水排放，并及时报告当地环境保护行政主管部门。 火灾 火灾的危害是每一个工程项目普偏存在的问题，尤其以人为火灾更为突出。它产生的原因主要是由于当事人不小心、不重视、不遵守操作规范而导致的。火灾会导致物质财产的损失，危及人身安全。如果火灾中还伴随着爆炸，则损害范围更大。同时火灾带来的烟尘、引起的有害物质泄漏、破坏植被，将对开发区的大气环境、水环境、生态环境带来破坏。 中毒 高浓度窒息性气体如甲烷、二氧化碳和制毒气体如硫化氢、氨、磷化氢是导致中毒的原因，因此采取通风措施，让有害气体彻底消散使作业空间充满新鲜空气，这是防止沼气中毒最有效的办法。倘若无法做到充分通风，则应该避免进入危险空间，确需进入时则必须佩带有效的防护设备。防护设备有防毒面具、送风面罩等，检测设备有气体检测仪器、检测试纸。 根据污水厂管道内产生气体情况、水力条件、周围通风条件，可设置通风设施，对于格栅池等有关建筑物，一般应设置通风设施，防止有毒有害气体中毒事故发生。采用机械通风应让风送至作业空间的最底层，并保证作业时送风设备工作正常。充分通风后，应采用有害气体检测仪器检测，确认有害气体浓度低于安全浓度时方可进人。当密闭的井室刚打开时，应避免静电和明火，以免引起沼气爆炸。 疾病 污水处理厂的职工暴露于污水和污泥中的微有机体面前，有可能被感染而导致疾病。污水处理设施上产生的雾气，水气等都能传播细菌和病毒。感染可能由于直接吸入气体或间接由沾到皮肤或衣服上的水滴感染。在水气高度凝结的地方，使用薄纱型呼吸器会减少有毒物质的吸入。避免所有的起因是不可能的，良好的个人卫生习惯和健康的免疫保护都会减少细菌和病毒感染的机会。防御细菌和病毒感染最好的办法是具有良好的个人卫生习惯。 （3）风险事故应急要求及应急预案 事故应急措施是防止风险事故扩大并得到急时救治不可缺少的环保措施，因此对于具备潜在风险事故可能产生的项目，必须制订应急处理计划。本项目提出如下应急方案： ①组织救援队伍，确定联络方式。 ②制订事故类型、等级和相应的应急的响应程序。 ③配备必要的救灾、监测仪器，一旦污水管网堵塞，应立即进行应急监测，采取相应的防治措施，并及时排除事故。 ④组织岗位培训和事故演练，并设置事故应急学习手册，建立报告、记录和评估制度。 ⑤制订污水常规监测方案，对南侧三溪沟水质定期进行监测，避免事故发生，完善应急措施。 ⑥管网发生事故时，应迅速准确地报警，同时组织义务消防队伍开展自救，采取措施控制事故源，防止次生灾害的发生；应急指挥部接到通知后，迅速通报并指挥各专业部门（生产、环保、卫生、工程、安全等）到事故现场各司其职，为事故应急决策提供技术咨询和技术方案及建议，并和专业救援队伍一道实施善后清理、处理工作。 一旦监测发现设备运行不正常，则关闭阀门，禁止外排，待污水处理厂恢复能力后立即运行处理，严禁污水直接排放。污水处理厂要严格执行排污口出水制度、污染物总量控制，业主必须安装排放水量与水质在线监测设施。 四、管理、监测计划 环境监测是对建设项目施工期、运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议，要求本项目运营后安装自动在线监控系统，通过PLC实现最佳控制，测控的构筑物及工艺过程主要为：格栅、初沉池、MBR一体化设备、污泥干化池等，完整的自动化控制系统包括：满足要求的监控和编程软件、显示终端、开发系统、辅助设备、扩展容量和操作台、控制箱柜，进出污水水质及其变化过程的仪表反映污水处理效果，自动化控制也需要仪表反映控制效果，为提高自控及管理水平，需对全厂仪表进行设计。系统为三级网络结构：管理计算机（可由业主以后添置）、监控计算机、车间级现场控制站。项目运营后应加强管理，派专人对各构筑物定期检查是否出现故障。 施工期监测内容 废气：扬尘 每月监测一次 噪声：施工噪声 厂界与敏感点 每月监测两次 运营期 （1）主要监测内容 ①排水水质，监测项目为CODcr、BOD5、T-P、NH3-N； ②废气，监测项目为恶臭（硫化氢和氨）； ③污泥处置情况实施检查。 （2）各污染物监测地点和频率 ①废水：污水排放口，CODcr、BOD5、T-P、NH3-N每季度一次； ②废气：处理厂下风向厂界，每年监测二次； ③固废：处置情况检查，每月一次。 五、环境效益分析 本项目投入运行后，污水处理量为50m3/d，本项目建设使生活污水得到有效的处理，生活污水经处理达标后排入北侧顺水河，对水质有一定的改善作用。项目对环境的正效益主要体现在以下几个方面： 1、项目建成后将极大改善永胜乡乡镇的环境质量状况和周边的生态环境。 2、项目建成后将改善附近水质的环境质量状况，提高城市环境卫生水平。 3、改变城市整体形象，优化城市投资环境，增强城市竞争力。 4、该项目的实施将刺激当地的经济需求，带动当地经济发展。 5、该项目建成后能提供一些工作岗位，将解决少量社会人员的就业问题。 总之，本项目的建设具有良好的社会效益和经济效益。 六、总量控制 本项目为污水处理厂建设项目，为减排项目，具有明显的环境正效益，项目建成后将有效改变生活污水的处理，污水经收集集中处理达标后集中排放，设计处理能力为50m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，经计算建议项目总量控制指标为COD：0.91t/a，NH3-N：0.091t/a，总磷：0.009 t/a。 七、环保投资 本项目总投资147万元，均为环保投资，其中防治二次污染投资10.2万元，占项目总投资的6.80%，环保投资见下表7-12。 表7-12 环保投资估算 序号 投资项目 内 容 经费（万元） 1 施 工 期 废水 临时沉淀池2个共10m3 施工期水土保持、土袋防护 1.0 2 扬尘 设立隔离围栏，建筑材料覆盖，及时回填土石方，运输机械冲洗轮胎和施工现场定期洒水，运输车辆采取100%覆盖措施等 1.0 3 噪声 设立隔声围栏、搭设封闭式机棚，隔声降噪、合理布局 0.8 4 固废 生活垃圾桶 0.5 5 营 运 期 地下水 格栅渠、化粪池、初沉池、调节池、排水管道沟渠等为重点防渗区；配电间、办公室、一般固体废物暂存点、道路为一般地面硬化。 2.2 6 废水 化粪池，并重点防渗 1 7 排污口规范 在排口处设置标识标牌，污水站进出水口预留在线监控+流量计量 0.5 8 废气 对构筑物进行加盖、封闭处理 种植樟科植物吸收恶臭 1 9 噪声 对主要产噪设备安装消声器，设备安置在专用房间内，房间采取隔声、减震措施；设备安装减震垫。 1.2 10 固废 设置垃圾桶、垃圾箱，污泥转运 1 合计 总环保投资 / 10.2

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                  （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污 染 物 | 防治措施 | 应达到的治理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 石油类 | 修建简易沉淀池 | 污水循环使用 不外排 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  | 生活污水 | CODcr BOD5 氨氮 | 依托周边居民已有设施进行处理后用作农肥 | 不造成环境污染 |
|  | 营运期 | 生活污水 | SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷 | 进入本项目污水处理厂统一处理 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准 |
|  |  | 生产废水 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 工程弃土 | 弃土、弃渣 | 运送到指定的受纳场所 | 不成为危害该区域新的污染源 |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑材料废弃物 | 建筑垃圾集中处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 营 运 期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  |  | 沉淀池及MBR | 污泥 | 垃圾填埋场填埋 |  |
|  |  | 格栅池 | 栅渣 | 统一清运处置 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 挖掘机 打桩机 运输车辆等 | 建筑施工 噪声 | 加强管理 合理安排施工计划 选用低噪设备 采取隔声措施 合理布局 夜间禁止施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） |
|  | 营 运 期 | 污水处理厂 | 机械噪声 车辆噪声 | 加强管理、墙体隔声、距离衰减、选用低噪声设备 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准 |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 建筑施工 | 粉尘、机械废气 | 加强管理、合理安排工期洒水、给堆料加盖篷布、缩短工期 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。 |
|  | 运营期 | 污水处理厂 | 恶臭气体 | 设置绿化隔离带；对贮泥池等封闭； | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的废气二级标准值 |
| 生态保护保护措施及预期效果 为了减少对生态环境的影响，建议施工过程中采取以下防治措施： （1）在施工过程中应有计划、分阶段的进行绿化工作，特别是对于施工过程中出现的不再变动的区域地表，要立即进行绿化。 （2）对于临时弃土应及时清运，避免长期裸露，尤其是在雨季。 （3）合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。 （4）在管道施工中执行“分段、分层开挖原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （5）附属工程、污水处理厂院内搞好绿化工作。 |

# 结论与建议                                             （表九）

1、项目概况 本项目改建污水处理厂1座，用一体化处理工艺，改造老旧管网1.8km，新建污水管网长度1.2km，改造后日处理能力为50吨。主要构筑物包括：格栅与调节池、生物流化床与生物滤池、综合用房、巴士计量槽等相关配套设备设施。 2、产业政策符合性结论 本项目属于环境正效益项目，项目建设实施有效改变了目前服务片区的排污现状，项目建设属于《产业结构调整指导目录》（2013年修订本）中鼓励类第38项“环境保护与资源节约综合利用”第15款“三废”综合利用及治理工程，项目建设符合国家产业政策，管道建设属于鼓励类第22项“城市基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。项目为减排项目，建成后可大大削减入河污染物的排放量。项目建设符合国家现行产业政策。 3、项目与城市总体规划的符合性 根据《金口河区国民经济和社会发展“十三五”规划》中“加大生态保护和建设力度，构筑生态文明新家园”：以改善和提高环境质量为重点，严格实施新《环保法》、“水十条”、“气十条”等相关法律法规，切实打好水、气、土壤治理三大战役。深入实施主要污染物减排，加强饮用水水源保护，推进流域水污染综合防治。 本项目属于生活污水处理设施建设，对金口河区水环境治理有着重大意义，因此项目符合相关规划。 4、本项目厂址及排污口设置合理性分析 本项目污水处理厂厂址位于金口河区永胜乡，项目用地现状为污水处理厂用地，处于永胜乡东侧，该区域地势较低，便于污水收集，建设条件较为成熟，污水厂尾水排入东侧顺水河，汇入口周边无饮用水取水点，本项目不会对周边造成明显影响。 根据《室外排水设计规范（2014年修订）》（GB50014-2006）中污水处理厂厂址选择原则（具体见表1-1）。 综上，评价认为：本项目排污口和厂址方案设置基本合理。 5、项目周围环境质量现状评价结论 ①地表水水环境质量现状 根据监测数据，本项目监测断面的CODcr、BOD5、总氮、总磷等均未超标，水质较好。 ②大气环境质量现状 在监测时段内，SO2、NOx、PM10浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，H2S、NH3均未超标，因此本项目所在区域环境空气质量较好。 ③声环境质量现状 评价区域各监测点位噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准限值，评价区域内声环境质量现状良好。 6、施工期环境影响评价结论 ①水环境影响评价结论 施工期废水主要为员工生活污水和施工废水，生活污水经周边居民的污水处理设施处理后用作周边农肥，不外排。施工废水经临时沉淀池处理后循环使用，不外排。 ②大气环境影响评价结论 施工期大气污染主要为施工扬尘和机械设备的燃油废气，通过加强管理，设置防尘网、定期洒水降尘等措施后，施工扬尘对周围环境影响较小，可接受；机械设备产生的废气属于间接性排放，通过周边绿化带吸附和空气的稀释后对周边环境影响较小。 ③声环境影响评价结论 施工期噪声主要来源于各机械设备和车辆噪声，应加强管理合理布局，定期对设备进行维护，禁止午间和夜间施工。通过上述措施治理后，施工噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。 ④固体废物影响评价结论 施工固废主要来源于工程弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，污水处理厂弃土可在场内平衡，用于回填和绿化；管网施工产生的弃土运往当地制定地点；建筑垃圾运往施工场地综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 7、营运期环境影响评价结论 ①水环境影响评价结论 地表水：本项目污水处理厂处理规模为50m3/d，污水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）中一级A标后排入北侧顺水河。本项目的建设使永胜乡生活污水得到有效的处理，做到达标排放，项目建成后对永胜乡周边水环境的改善有积极作用，对水环境不会造成明显影响。 地下水：本项目在采取环评所提的源头控制和防渗措施后，能有效防止其运营过程对地下水的污染，对地下水影响很小。 ②大气环境影响评价结论 项目运营期污水处理厂会产生恶臭气味，臭气的主要成分为NH3。本项目周边地形开阔，气体扩散条件好，运营期间污水处理厂产生的恶臭气体不会对周边环境产生明显影响。根据产生量计算得到本项目污水处理厂分别以格栅+初沉池+调节池和贮泥池构筑物为边界设置50m的卫生防护距离，今后在卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。 ③声环境影响评价结论 项目生产过程中使用设备主要为污水处理厂的潜污泵、风机等，在正常工况下，设备噪声70～80dB(A)。水泵、污泥泵位于地下，建密闭隔声风机房，经上述隔声治理措施及基础减震、距离衰减之后，本项目对周边不会造成明显影响。 ④固体废物影响评价结论 本项目产生的污泥由专用污泥车运送至城市生活垃圾处理厂卫生填埋；项目员工生活垃圾、污水处理厂产生的栅渣，均统一收集后交由环卫部门统一清运处理。 经上述措施处理后，本项目产生的固体废物对周围环境不产生直接的影响。 8、清洁生产与总量控制 项目在生产过程中应加强清洁生产的宣传，在运营过程中应节约用电，建立健全环境管理制度并加强现场管理，如此对减少污染起着积极作用，环境效益明显。 根据本项目排污特征及总量控制规划，本环评将CODcr、氨氮、总磷作为总量控制因子，依据达标排放的原则，将污染物达标排放量（按污水厂达标排放标准计算）作为本项目污染物排放总量控制指标值，即CODcr：0.91t/a，氨氮：0.09t/a，总磷：0.009t/a。 9、环境、社会效益分析 城市污水处理工程是城市基础设施的一个重要内容，除了取得较好的直接经济效益外，同时对整个社会的环境效益以及社会效益也是十分显著的，其间接经济效益远远大于工程的直接经济效益。本项目具有良好的环境效益和社会效益。 10、结论 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，符合当地总体规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，严格执行“三同时”制度。在确保实施本报告中提出的各项污染治理措施（含本评价建议措施）的前提下，项目建设不会对地表水、地下水、环境空气、声环境等造成明显影响。从环境保护角度，本项目的建设是可行的。 11、要求与建议 （1）对项目平面布局进行优化，减少项目运营期间臭气影响范围，同时节约使用土地。 （2）项目管网施工时，及时清运弃土，避免对居民出行和生产生活造成长时间影响。 （3）加强管理，减少事故的发生和使事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对水环境和生态环境的影响。

# Text boxes

0.03

0.17

0.2

员工生活用水

渗透蒸发

1

绿化用水

1.2

新鲜水

顺水河

本次污水处理厂

项目现状

线路清理

管道开挖

管道连接

下管入沟

回填土方

硬化绿化

试压投产

粉尘、噪声、弃土

粉尘、噪声

水土流失

噪声、

扬尘、水土流失

噪声、扬尘

噪声、

扬尘

噪声、

扬尘

施工期

营运期

工程营运

前期部分场地平整

基础工程

主体工程

装饰工程

安装工程

工程验收

噪声

生活污水、生活垃圾、建筑垃圾

75

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

=

P

W

v

Q