建设项目环境影响报告表

# （公示本）

项  目  名 称：   4×12600KVA工业硅烟气脱硫项目

建设单位(盖章)：    四川金洋康宁硅业有限责任公司

编制单位：云南蓝恒环保科技有限公司

国环评证：乙字第3430号

编制日期： 二〇一八年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况（表一）	1

建设项目所在地的自然环境社会环境简况（表二）	18

环境质量状况（表三）	21

评价适用标准 （表四）	25

建设项目工程分析（表五）	27

项目主要污染物产生及预计排放情况（表六）	38

环境影响分析（表七）	39

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（表八）	48

结论与建议（表九）	49

附件：

附件1：委托书

附件2：备案证明

附件3：乐山市环保局环评批复

附件4：金口河区环保局审查意见

附件5：排污许可证

附件6：验收批复2008

附件7：租赁协议

附件8：2018年环境检测报告

附件9：引用监测报告

附件10：专家意见

附件11：修改清单

附图：

附图1：地理位置图

附图2-1：原厂平面布置图

附图2-2：本项目平面布置图

附图3：项目外环境关系图

附图4：项目现场图

# 建设项目基本情况                                  （表一）

| 项目名称 | 4×12600KVA工业硅烟气脱硫项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 四川金洋康宁硅业有限责任公司 |
| 法人代表 | 刘旭林 | 联系人 | 黄世勇 |
| 通讯地址 | 乐山市金口河区滨河路3段175号 |
| 联系电话 | 18981345716 | 传 真 | - | 邮政编码 | 618300 |
| 建设地点 | 乐山市金口河区永和镇新乐村五组厂区内（东经103.0782°；北纬29.2293°） |
| 立项审批部门 | 乐山市金口河区发展改革经济信息化局 | 批准文号 | 川投资备[2018-511113-32-03-312372]JXQB-0027 |
| 建设性质 | 新建□ 扩建□ 技改( | 行业类别及代码 | N7722 大气污染治理 |
| 占地面积 （平方米） | 33350 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投 资（万元） | 2000 | 环保投资占 总投资比例 | 100% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来 四川金洋康宁硅业有限公司成立于2001年，位于金口河区永和镇新乐村五组，占地面积33350m2，公司从成立至今，进行了一次新建，两次技改，项目历史建设情况如下： 1、新建：于2002年进行2×6300KVA工业硅生产线项目建设，投资1200万元，新建厂房，堆料场，安装6300KVA电炉2座，达到年生产6000吨工业硅的生产能力；同年取得环评批复。 2、第一次技改：2004年，在厂内进行扩建2×10000KVA工业硅生产线建设，投资2500万元，经过扩建，达到年生产12000吨工业硅的生产能力。同年取得环评批复。 3、第二次技改：2008年，在厂内进行金洋康宁硅业有限公司节能减排技术改造项目建设，投资1200万元，将已有的四台工业硅冶炼炉技改为12600KVA，年产工业硅达到30000吨。同年取得环评批复，且与2009年完成环境保护竣工验收，于2015年取得排污许可证。 目前厂区有四台12600KVA工业硅冶炼炉，年产工业硅30000吨，四台工业硅冶炼炉烟囱出料口和出炉口均有布袋除尘器对烟气粉尘进行处理，总共设置3台布袋除尘器，目前布袋除尘器运转良好，根据公司的例行检测，工业硅生产线的固定污染源废气检测结果，颗粒物能满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）标准的要求。 近年来随着国家对环境治理监管力度的加强，相继修订了《环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，与此同时各级“环保督查”巡视制度也正是抛锚起航，全力推动各省份生态文明建设和环境保护工作。《乐山市大气环境质量限期达标规划（2016年—2025年）》提出优化产业结构和布局，推进能源结构调整，深化工业锅炉、建材行业整治，有效控制扬尘、机动车、秸秆焚烧的污染排放，推进多污染物多污染源协同控制，区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。 在此背景下，四川金洋康宁硅业有限责任公司为了响应国家、省、市大气污染治理的要求、改善当地的环境质量，公司决定对现有冶炼炉废气进行脱硫设施建设。本项目仅对冶炼炉烟气进行脱硫治理，原有生产线均不作变动。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号要求，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（环保部令第44号）以及关于<修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定>（生态环境部令第1号），本项目应编制环境影响报告表。为此四川金洋康宁硅业有限责任公司将其投资建设的“4×12600KVA工业硅烟气脱硫项目”环境影响评价工作委托云南蓝恒环保科技有限责任公司。 我公司接受委托后，派技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、产业政策符合性分析 本项目属于N7722 大气污染治理，根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》（2013 年2月16 日国家发展改革委第21 号令）中规定，本项目属于国家鼓励类中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条““三废”综合利用及治理工程”；项目所用设备不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》之列。同时，本项目经乐山市金口河区发展改革经济信息化局于2018年11月8日以“川投资备[2018-511113-32-03-312372]JXQB-0027”文件予以备案。 因此，本项目符合国家产业政策要求及地方产业政策要求。 三、三线一单符合性分析 1）与生态红线符合性分析 本项目选址于乐山市金口河区永和镇新乐村五组厂区内，根据调查，本项目所在地不在金口河区目前划定的生态红线范围内。 2）与资源利用上限符合性分析 本项目是废气治理，所需资源为土地资源、水资源。项目为治理工业硅冶炼炉产生的废气，在原厂内进行建设，不新增占地，所用生产用水进行循环回用，增大水资源的利用率。 故项目未涉及土地资源、水资源利用上线。 3）与环境质量底线分析 本项目为技改项目，对原有排气筒排放废气进行收集处理，采用双碱法进行脱硫，项目运营后，能够减少生产线二氧化硫的排放浓度和排放量，能够减少工业硅生产排放的废气对环境的影响具，有环境正效应。本项目生产用水和生活用水均不外排，不会对区域地表水体造成影响。 4）与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于4×12600KVA工业硅烟气脱硫项目，项目符合国家当前产业政策，项目不处于金口河区拟划定的生态红线范围内，有一定环境容量，因此，项目不属于金口河区环境准入负面清单范围内。 四、规划和土地利用符合性分析 四川金洋康宁硅业有限责任公司租用四川红华实业有限公司红华分公司房屋进行生产，厂区用地性质为工业用地。本项目在四川金洋康宁硅业有限责任公司现有工业硅冶炼炉车间西侧空地内建设，不新增用地，不改变原厂区土地使用性质。因此，本项目建设符合土地规划要求。 根据《乐山市金口河区国民经济和社会发展第十三个五年规划》，提出优化发展冶炼产业。……加强企业节能减排技术改造，淘汰落后冶炼炉，完成余热发电装机6.5万千瓦。立足创新和技术升级争夺产品竞争优势，以质高、耗降、成本低、资源节约占领新市场，在国内同类产业竞争中，立于不败之地，稳定并适度壮大冶炼产业，到2020年形成工业硅生产能力30万吨以上，成为乐山重要的冶金建材上游产品基地。本项目的建设能够减少二氧化硫的排放量，同时能够一定程度降低氮氧化物，烟尘排放量，符合其节能减排的要求。 根据《乐山市大气污染防治行动方案2017年度实施计划》，其中提出加大工业污染整治，深化重点行业脱硫、脱硝、除尘改造……水泥、钢铁、铁合金、火电、合成树脂等已发布重点地区大气特别排放限值标准的行业及企业，实施大气污染物排放提标改造。本项目此次进行脱硫设施建设，能够大大减少二氧化硫的排放量，同时能够一定程度降低氮氧化物，烟尘排放量，本项目的建设符合乐山市大气污染防治行动计划的要求。 根据《乐山市金口河区大气污染防治2017年度实施计划》，提出主要污染物排放控制目标。2017年，二氧化硫、氮氧化物排放量削减比例与总量减排年度目标一致。本项目的建设，能够大大减少二氧化硫的排放量，同时能够一定程度降低氮氧化物，烟尘排放量，能够符合其规划。 综上，本项目建设符合乐山市金口河区的发展规划，符合乐山市大气污染防治行动、乐山市金口河区大气污染防治行动，项目的建设能够减少污染物的排放量，项目的建设非常必要。 五、项目选址合理性及平面布置合理性分析 （一）选址合理性分析 拟建项目选址于乐山市金口河区永和镇新乐村五组厂区内，据现场调查，项目厂界北侧37-200米范围内有10户商户及住户，北侧140米为加油站，东侧24米至北侧300米范围内有20户商户及住户，东北侧74米为纺织厂，东侧30米为木材加工厂，厂界东侧紧邻省道306线和英德瑞气体公司，东南侧与南侧紧邻一处原技校废弃场地，项目东侧距离大渡河约50米，项目西侧为废弃厂内铁路和814厂废弃场地，其余周围均为耕地、山林。 项目在厂区北侧，原料库房与生产车间的空地进行建设，不新增占地。项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等。 本项目选址合理性主要表现在： ①项目用地为工业用地，不在征地拆迁范围内，符合当地规划； ②项目选址位于原厂址上，不新占用土地，场内地势平坦，地址条件较好，无不良地质条件发育，未发生过地址灾害，且能够利用原有办公室、食堂等公共设施，减少施工费用和污染； ③项目拟建址周边环境敏感目标分布较少，环境敏感程度较低，对周边环境影响较小。 综上所述，项目选址合理。 （二）平面布置合理性 原厂北面为原料库房及空地，厂区西侧布置一个生产车间，车间内布置4台12600KVA工业硅冶炼炉，项目配备有3台布袋除尘器，位于生产车间东侧，其中1#布袋除尘器用于处理3#、4#炉的烟囱烟尘，2#布袋除尘器用于处理5#、6#炉的烟囱烟囱，3#布袋除尘器用于处理4个冶炼炉的出料口烟尘，办公区位于厂东南面。 本项目利用原厂北面原料库房旁的空地进行建设，冶炼炉烟气在布袋除尘器末端由管道接入脱硫塔，烟气由加压风机旋转向上穿过喷淋层，脱硫液向下流入脱硫塔北侧循环池，循环池北面建设富集池和压滤机，用于收集脱硫废水并通过石灰中和，碱液通过循环泵进行循环利用。 从本项目平面布置上看，项目利用空地建设，合理布置各个功能区，综上，本项目总平面布置从环保角度分析合理。 六、工程概况 （一）工程概况 项目名称：4×12600KVA工业硅烟气脱硫项目 项目性质：技改 建设地点：乐山市金口河区永和镇新乐村五组厂区内（东经103.0782°；北纬29.2293°） 建设内容：新建烟气脱硫设施，在除尘室后端，增设增压风机3台，将除尘后的烟气导入脱硫塔中脱硫，烟气脱硫后经脱硫塔上的烟囱集中排放。 （二）项目组成及产品方案 项目组成表见表1-1 表1-1 项目组成表 名称 建设内容及规模 可能产生的环境问题 备注 施工期 运营期 主体工程 冶炼炉 项目建设有一个生产车间，占地2000m2，车间内布置4台12600KVA工业硅冶炼炉。 施工 扬尘、 施工 噪声、 施工 废水、 建筑 垃圾 废气、噪声 已建 脱硫塔 项目设一个脱硫塔，设计烟气处理量700000 m3/h，脱硫塔内设喷淋装置，烟气旋转向上流动穿过喷淋层，烟气中的SO2等污染物被脱硫液吸收。经过喷淋洗涤后的饱和烟气，经除雾器除去水雾后，通过排放口排入大气。 废气、噪声、废水、固废 新建 辅助工程 烟道 项目共设3条烟道，分别连接1#、2#、3#布袋除尘器集中排放口，由加压风机将烟气导入脱硫塔 废气 新建 循环水池 项目循环水池用于中和脱硫废水，还原碱液再次脱硫，循环水池有：1个石灰消化池（3m3/个），2个反应池（150m3/个），2个沉淀池（300m3/个），1个再生池（200m3/个），1个泵前池（200m3/个），1个浆液富集池（200m3/个）。 废水、固废 新建 管路系统 主要由各种管道和阀门、仪表等组成。 / 新建 控制系统 整个系统采用PLC 控制 / 新建 公用工程 供水 地下水供水 / 依托 供电 由市政供电 / 依托 办公室 项目设置一栋办公楼，占地约300 m2，用于员工日常办公。 固废、废水 依托 食堂 项目设置一个食堂，以电为能源 固废、废水 依托 贮运工程 原料仓库 1个原料仓库，占地1000m2，用于贮存精煤、石油焦等原料 粉尘 已建 固废堆存 1个固废堆放间，用于堆放炉渣等固废 固废 已建 环保工程 废水 生产废水：设备冷却水循环利用不外排 废水 已建 生活污水：厂内建设有一座地埋式二级生化处理系统，设计处理能力为20t/d，用于处理厂内员工生活污水，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准后排入大渡河。 废水、固废 依托 废气 项目配备有位于生产车间东侧，其中1#布袋除尘器用于处理3#、4#炉的烟囱烟尘，2#布袋除尘器用于处理5#、6#炉的烟囱烟囱，3#布袋除尘器用于处理4个冶炼炉的出料口烟尘。 废气、噪声 已建 固废 生活固废：垃圾桶收集，环卫部门清运处理 固废 利旧 炉渣：集中收集后作为建筑材料定期外售。 固废 已建 废石膏：压滤后与炉渣一起作为建筑材料定期外售。 固废 新建 七、主要设备清单及原辅材料用量 1、原厂设备清单 表1-2 原厂设备一览表 序号 设备名称 个数 备注 1 冶炼炉12500KVA 4台 已建 2 硅石圆筒筛 2台 已建 3 矿热炉变压器 4个 已建 4 高压开关柜 4个 已建 5 动力变压器 3个 已建 6 低压配电柜 3个 已建 7 二次短网设备 4套 已建 8 电极升降、液压系统 4套 已建 9 电炉冷却系统 4套 已建 10 捣炉机 12台 已建 11 出炉口引风机 4台 已建 12 出炉处台包牵引车 4台 已建 13 浇注用行车 2台 已建 14 精整库房行车 2台 已建 15 除尘主风机 4台 已建 16 除尘正吹、反吸设备 2台 已建 2、脱硫设施主要设备清单。 本项目主要的生产设备见表1-3。 表1-3 脱硫塔主要设备及参数 1.用途 烟气脱硫 脱硫塔: 型号规格型号 JCSFTL-70-600 2．性能描述及参数 最大处理烟气量 m3/h 700000（工况） 工作温度 °C ≤120 流速 m/s ＜3.43 烟气入口含硫浓度 mg/m3 ≤600 排放口含硫浓度 mg/m3 ≤30 排放口流速 m s ＜9.91 阻力 Pa ≤1500 3.技术说明 3.1 壳体 总高度 M 45 内径（喷淋、吸收区） M 8.5 排放口内径 M 5.0 材质 Q235 平均厚度 mm 14 3.2 防腐层 材质 玻璃鳞片 平均厚度 mm 3.5 4.喷淋系统 级 4 4.1管道 碳钢内衬橡胶 直径 mm 4.2喷嘴 规格型号 进/出 1.5寸 压力/流量 3b/370 数量 个 140 材质 陶瓷/碳化硅 4.3 检修平台 个 4 检修孔 个 5.水泵参数 5.1 循环水泵 数量 台 4 流量 m3/h 650 扬程 M 34～42 功率 Kw 90、110、110、110 5.1.1 变频柜型号 AC77-T3-110P 数量 台 1 5.1.2 变频柜型号 3 AC77-T3-132P 数量 台 3 5.2 冲洗泵 数量 台 3 流量 m3/h 60 扬程 M 35 功率 Kw 11 11KW启动箱 1 6.除雾装置 6.1 除雾器 级 3 6.2 冲洗 级 3 检修孔 个 3 7.循环水池 7.1石灰消化池 数量 个 1 容积 m3 3 搅拌器 台 1 7.2 反应池 数量 个 2 容积 m3 ≥150 7.3 沉淀池 数量 个 2 容积 m3 ≥300 7.4再生池 数量 个 1 容积 m3 ≥200 7.5泵前池 数量 个 1 容积 m3 200 7.5浆液富集池 数量 个 1 容积 m3 200 8.旋转爬梯 8.1 宽度 mm 700 护栏高度 mm 1100 材质 Q235 8.2 检测平台 M2 6 8.3 检测孔直径 mm 130 9.钠碱系统 9.1储料仓 m3 2 材质 304 9.2消化罐 容积 m3 1 材质 10.副产物脱水系统 型号 功率 kw ～15 3、主要原（辅）料 表1-4 项目主要原（辅）材料及能耗表 项目 名称 年耗量 （单位） 来源 主要化学 成分 脱硫设施 原（辅）料 碳酸钠 24吨 外购 Na2CO3 石灰粉 3000吨 外购 CaO 能源 电（脱硫设施） 48万kwh/a 当地电网 / 水（脱硫设施） 378t/a 地下水 / 八、公用工程 （1）给水 项目生产用水主要为脱硫碱液配置，石灰水制备用水，脱硫废水经石灰水中和后循环回用不外排，由于副产物会带走部分水，脱硫过程会有蒸发损失，因此每天需补充新鲜水。 项目无新增定员，无新增生活用水。 （2）排水 雨水：项目排水采用雨污分流的形式，雨水进入厂区设置的雨水管网，经出口沉淀池进行沉淀处理后进入厂区周边排水沟汇入大渡河； 脱硫废水：脱硫废水进入循环水池，通过石灰水进行中和后，循环利用不外排。 生活用水：项目部新增定员，无新增生活废水。 （3）供电 项目用电由当地电网，经项目自有的变压器变压后输送至各用电设施。 （4）供热 本项目地处西南地区，无需供热。 （5）供气 本项目食堂内生活用气采用电能。 九、劳动定员及生产制度 工作时间：全年工作时间约300天，实行三班制，每班工作12小时。 劳动定员：本项目不新增定员，由原厂员工调剂。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、企业原有基本情况 （一）企业简介 四川金洋康宁硅业有限公司原为四川金河硅业有限公司，成立于2001年，位于金口河区永和镇新乐村五组，占地面积33350m2，目前厂内有4台12600KVA工业硅冶炼炉，年产工业硅30000吨。 （二）企业历史沿革 公司从成立至今，进行了一次新建，两次技改，一次更名，项目历史建设情况如下： 1、新建：于2002年进行2×6300KVA工业硅生产线项目建设，投资1200万元，新建厂房，堆料场，安装6300KVA电炉2座，达到年生产6000吨工业硅的生产能力； 2、第一次技改：2004年，在厂内进行扩建2×10000KVA工业硅生产线建设，投资2500万元，经过扩建，达到年生产12000吨工业硅的生产能力； 3、2008年公司正式更名为四川金洋康宁硅业有限公司； 4、第二次技改：2008年，在厂内进行金洋康宁硅业有限公司节能减排技术改造项目建设，投资1200万元，将已有的四台工业硅冶炼炉技改为12600KVA，年产工业硅达到30000吨。 （三）厂区环评及验收情况 1、2002年取得乐山市环保局下发的“关于6300KVA工业硅电炉2座”的环评批复，乐环开建（2002-14）号； 2、2004年取得乐山市环保局下发的“关于2×10000KVA工业硅技改扩建项目工程”的环评批复； 3、2008年取得乐山市环保局下发的“关于《四川金洋康宁硅业有限责任公司节能减排技术改造项目环境影响报告表》”的环评批复，乐市环建管[2008]07号； 4、2009年乐山市环境保护局对“四川金洋康宁硅业有限责任公司节能减排技术改造项目”进行了验收，乐环验[2009]14号。 5、2015年取得排污许可证，证书编号：L04002，总量控制指标为：烟（粉）尘90吨/年，SO290吨/年，NOX80吨/年，CODcr3吨/年，氨氮1.5吨/年。 综上所述，四川金洋康宁硅业有限责任公司各生产线均已取得环评批复，并完成了项目验收，本次建设内容为对冶炼炉烟气进行脱硫治理，不对产品生产线做改变，因此不对其生产线进行分析。 表1-5 原有项目组成表 名称 建设内容及规模 产生的环境问题 主体工程 冶炼炉 项目建设有一个生产车间，占地2000m2，车间内布置4台12600KVA工业硅冶炼炉。 废气、噪声、固废 公用工程 供水 地下水供水 / 供电 由市政供电 / 办公室 项目设置一栋办公楼，占地约300 m2，用于员工日常办公。 固废、废水 食堂 项目设置一个食堂，以电为能源。 固废、废水 贮运工程 原料仓库 1个原料仓库，占地1000m2，用于贮存精煤、石油焦等原料 粉尘 固废堆存 1个固废堆放间，用于堆放炉渣等固废 固废 环保工程 废水 生产废水：设备冷却水部分循环利用，部分外排 废水 生活污水：厂内建设有一座地埋式二级生化处理系统，设计处理能力为20t/d，用于处理厂内员工生活污水，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准后排入大渡河。 废水 废气 项目配备有布袋除尘器位于生产车间东侧，其中1#布袋除尘器用于处理3#、4#炉的烟囱烟尘，2#布袋除尘器用于处理5#、6#炉的烟囱烟囱，3#布袋除尘器用于处理4个冶炼炉的出料口烟尘。 废气、固废 固废 生活固废：垃圾桶收集，环卫部门清运处理 固废 炉渣：集中收集后作为建筑材料定期外售。 固废 表1-6 原有原辅材料使用表 项目 名称 年耗量 （单位） 来源 主要化学 成分 工业硅生产线 原料 硅石 80700吨 陕西省及本省周边地区购买 SiO2等 石油焦 25800吨 湖南、新疆等地区购买 C 精煤 2300吨 湖南及省内周边地区购买 C 能源 电 5000万kwh/a 当地电网 / 水 1000t/a 地下水 / 原有生产线工艺流程 图1-1 项目工业硅生产工艺流程图及产污环节图 外购的硅矿、石油焦、精煤均堆放于原料库房里，生产时，按比例加入冶炼炉，在冶炼炉高温的作用下，硅石与还原剂石油焦、精煤中的C发生还原反应，具体反应方程式为：SiO2+2C=Si+2CO，在冶炼炉内完成还原反应后，工业硅出炉自然冷却，之后经过粉碎、筛分和包装进入成品库房。 由于石油焦和精煤中含有硫成分，在冶炼炉高温的环境下，燃烧生产二氧化硫，冶炼炉排放的废气成分主要为烟尘，二氧化硫和氮氧化物。 三、原有项目主要污染物及治理措施 （一）原有项目废水污染源及治理措施 本项目采取雨污分流制，原有设备在运行工程中，产生的废水主要为设备冷却水，以及员工生活污水。 1、生产废水 生产废水主要为设备冷却水，设备冷却水部分进行循环利用，部分外排。 2、生活污水 项目员工为390人，厂内提供食堂，不提供住宿，厂内员工实行三班制，生活用水每人每天按50L计算，生活 用水量为19.5m3/d,5850 m3/a，排污系数取0.8，则项目生活污水排放量为15.6 m3/d,4680 m3/a。污水中主要含有CODCr、氨氮等污染物，根据类比生活污水调查资料，其CODCr 浓度约350 mg/L、BOD5 浓度约200 mg/L、SS 浓度约200 mg/L、氨氮约30 mg/L。 已采取的治理措施： 厂内已建有一套生化污水处理设施，采用二级生化污水处理工艺，设计处理能力为20t/d，出水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准后排入大渡河，项目于2015年取得排污许可证，证书编号：L04002。 存在的问题及可达标性分析： 根据2018年3月28日四川中和环境检测技术有限公司对厂区污水处理站排口的检测报告（川中环检字（2018）第（水、废气、噪声）0279号），得出污水除了站废水排放情况如下：。 表1-6 废水检测结果 单位：mg/L 检测结果 检测项目 检测结果 平均值 标准 评价 I时段 II时段 III时段 IV时段 水温（℃） 18.2 17.9 18.5 18.6 18.3 / / pH（无量纲） 8.26 8.22 8.31 8.37 8.29 6-9 达标 悬浮物 14 13 14 14 14 ≤70 达标 化学需氧量 15 12 16 13 14 ≤100 达标 氨氮（以N计） 0.108 0.150 0.127 0.111 0. 24 ≤8 达标 六价铬 ND ND ND ND ND ≤0.5 达标 注：ND表示未检出 由上表可知，项目厂区污水处理站正常运行，废水能够达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。 （二）原有项目废气污染源及治理措施 项目在生产过程中产生的废气主要为冶炼炉废气，包括烟囱废气和出炉口出料废气，破碎粉尘，食堂饮食油烟。 1、冶炼废气：项目配备有布袋除尘器位于生产车间东侧，其中1#布袋除尘器用于处理3#、4#炉的烟囱烟尘，2#布袋除尘器用于处理5#、6#炉的烟囱烟囱，3#布袋除尘器用于处理4个冶炼炉的出料口烟尘。由于1#、2#除尘器直接连接冶炼炉烟囱，烟气通过管道密闭运输至除尘器，其烟尘捕集率为100%，3#除尘器用于处理4#冶炼炉烟尘，捕集率为90%，烟尘捕集后通过管道密闭输送至布袋除尘器。 根据2018年3月28日四川中和环境检测技术有限公司对厂区3个排放口废气的检测报告（川中环检字（2018）第（水、废气、噪声）0279号），得出固定污染源废气排放情况如下：。 表1-7 废气检测结果 编号 检测点位 检测项目 检测类容 监测结果 平均值 标准限值 评价结果 第一次 第二次 第三次 1# （3#、4#炉）1#排气筒 颗粒物(烟尘) 实测浓度（mg/m3） 15.9 14.3 13.3 14.5 30 达标 排放速率（kg/h） 4.1 3.8 3.5 3.8 / 达标 二氧化硫 实测浓度（mg/m3） 198 203 196 199 550 达标 排放速率（kg/h） 51.5 51.1 51.5 52.4 2.6 超标 氮氧化物 实测浓度（mg/m3） 52 57 54 54 240 达标 排放速率（kg/h） 13.6 15.1 14.1 14.3 0.77 超标 2# （5#炉、6#炉）2#排气筒 颗粒物(烟尘) 实测浓度（mg/m3） 20.6 22.1 21.2 21.3 30 达标 排放速率（kg/h） 4.9 5.4 5.0 5.1 / 达标 二氧化硫 实测浓度（mg/m3） 134 141 139 138 550 达标 排放速率（kg/h） 31.6 34.5 33.1 33.1 2.6 超标 氮氧化物 实测浓度（mg/m3） 61 66 57 61 240 达标 排放速率（kg/h） 14.5 16.1 13.5 14.7 0.77 超标 3# （3#炉、4#炉、5#炉、6#炉）3#排气筒 颗粒物(烟尘) 实测浓度（mg/m3） 29.1 27.3 27.5 28 0 30 达标 排放速率（kg/h） 7.7 7.0 7.2 7.3 / 达标 二氧化硫 实测浓度（mg/m3） 87 83 82 84 550 达标 排放速率（kg/h） 23.1 21.2 21.3 21.9 2.6 超标 氮氧化物 实测浓度（mg/m3） 40 43 44 42 240 达标 排放速率（kg/d） 10.6 11.0 11.6 11.1 0.77 超标 根据以上检测数据，项目年排放项目排放的二氧化硫，氮氧化物排放浓度能能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，但排放量超标，年排放二氧化硫773.28t，氮氧化物288.72t，颗粒物能满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）标准的要求，年排放量为116.64t。 存在的问题及达标分析： 由上表可知，项目大气污染物排放量为：烟（粉）尘116.64吨/年，SO2773.28吨/年，NOX288.72吨/年，项目大气污染物排放量不能满足总量控制指标的要求，总量控制指标为：烟（粉）尘90吨/年，SO290吨/年，NOX80吨/年，对环境影响较大。 2、破碎粉尘：工业硅破碎时产生的粉尘由设备自带除尘器收集，呈无组织废气排放。 3、食堂油烟：食堂油烟通过油烟净化器进行处理，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001的标准要求。 （三）原有项目噪声污染源及治理措施 噪声主要来源于生产设备噪声，主要为行车、圆筒筛、排气机和引风机等设备噪声，噪声源在85-100dB(A)之间，通过厂房隔声降噪，基础减震，安装消声器等措施进行噪声治理。 存在的问题及达标分析： 根据2018年3月28日四川中和环境检测技术有限公司对厂界噪声的检测报告（川中环检字（2018）第（水、废气、噪声）0279号），噪声监测情况如下： 表1-8 噪声检测结果 编号 检测点位 检测结果（昼间） 标准限值 评价结果 1# 北面厂界 61.6 3类 昼间≤65 达标 2# 西面厂界 62.6 达标 3# 西面厂界 62.7 达标 4# 南面厂界 62.8 达标 5# 南面厂界 59.9 达标 企业昼间厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声功能区噪声排放标准限值的要求。 （四）原有项目固废污染源及治理措施 1、一般生产固废 项目在生产过程中的主要固废为炉渣，根据业主提供资料，项目炉渣产生量约1648t/a，存放于厂内渣场后定期外售作为建筑材料。 2、办公生活垃圾 项目员工390人，员工生活垃圾产生量约0.5kg/人·天，则垃圾产生量为195kg/d，58.5t/a。厂内设置垃圾桶，收集日常办公生活垃圾，厂内专人统一清运，然后由市政环卫部门清运、处理。 厂内的固体废物实现了综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能的减少了固体废物的最终产生量，并对固体废物进行了安全、合理、卫生的处理和处置。 四、企业环保设施运行情况及存在的主要环境问题 1、原厂环保设施运行情况 表1-9 原有项目环保措施实施情况一览表 污染类别 环保措施 处理设施 存在问题 排放（处置）情况 废水 雨污分流，冷却水部分循环利用，部分外排； 雨污管网 / 达标排放 生活废水经已建的二级生化污水处理设施处理后达标排放 污水处理设施设计处理规模20t/d，处理工艺为二级生化 无 达标排放 废气 冶炼废气：1#布袋除尘器用于处理3#、4#炉的烟囱烟尘，2#布袋除尘器用于处理5#、6#炉的烟囱烟囱，3#布袋除尘器用于处理4个冶炼炉的出料口烟尘，设置三个15m排气筒。 布袋除尘 二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放速率超标，不能满足总量控制要求。 超标排放 粉碎废气：由设备自带除尘器处理 布袋除尘 无 达标排放 饮食油烟：油烟净化器处理 油烟净化器 无 达标排放 噪声 对项目设备噪声和作业间进行减震、消声、隔声处理 / / 达标排放 固废 炉渣收集后外售建材厂综合利用 堆渣场 / 合理处置，不会产生二次污染 生活垃圾交由环卫部门 统一处置 垃圾桶 / 综合利用，不会产生二次污染 2、根据以上问题，整改措施建议如下： 除尘室末端，进行脱硫设施建设，采用双碱法对烟气进行脱硫，脱硫同时可对烟尘和氮氧化物有一定的去除效果，同时加高排气筒高度，由于氮氧化物年排放量超过总量控制指标，建议增加脱硝设施，消减氮氧化物排放量。同时在大气预警情况下，减少生产量。 |

### 建设项目所在地的自然环境社会环境简况             （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 金口河区地理座标介于东经102(50(24(至103(10(24(，北纬29(0(24(至29(0(26(之间。金口河区东南与峨边彝族自治县相邻，西与甘洛、汉源县交界，北与洪雅县接壤，东北与峨眉山市相连，南北长42公里，东西宽约20公里，面积598平方公里。 金口河区位于乐山，雅安，眉山，凉山四地市州交汇处，是攀西地区通往成都，重庆等地的交通咽喉。成昆铁路，金乌公路在境内形成交通网络。项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质、地震 全区地处四川盆地边缘，地势地质构造复杂，断层交错，前震旦纪系地属分布普遍，褶皱厉害。断层走向主要呈南北向和西北向，主要断层有金口河文店子断层、大火夹断层、吉星断层、花茨断层、永胜和平断层、二道坪至流黄水断层。褶皱构造较弱，主要褶皱构造有桃子坝背斜，分布于桃子坝西南园一带；背风向斜，分布于区境东部。 地貌以山地为主，占全区总面积的90%以上，以中山深谷为主。境内崇山峻岭，岗峦起伏，相对高差较大，一般在1500米左右，最大达到2793米，最高峰为南部老鹰嘴海拔3321米，最低处为西部大渡河谷的斑鸠嘴海拔仅528米，主要以位于大渡河两测的两大山脉为主体，即老鹰嘴至八月林为第一大山脉，由西南向东延伸；另一支蓑衣岭向东至巨北峰一带为第二大山脉。地表坡度一般在60—70度之间。 3、气象特征 项目所在地受大山、大河、垂直立体气候的影响，云多雾障，历年总日照平均时数1050小时，占全年可照时数的24%。一年中日照时数7、8两月最多，平均每月都在150小时以上，最高可达到163小时，一月份最少仅有50小时。 气候受印度洋暖流和东南季风的控制，基本上属于中亚热带季风类型。主要特征是气候温和、雨量较多，日照较少，四季分明。全区终年相对气温较高，即使是冬天也比相邻各县高出1℃～2℃。由于深切窄谷的热效应，使谷地具有相对干热的特征，气温比同一纬度上其它坪坝丘陵区高。河谷区全年平均气温17.3℃，极端最高温38.5℃，极端最低温－1℃，冬季少见霜雪，无霜期为330天左右，稳定通过10℃的初日，出现在2月23日，终日出现在11月24日，初终间日数为269天，≥10℃的有效积温为5843℃，冬季日平均气温为7℃。全区年平均气温较高，热量条件较好，适应多种粮经作物和林木生长。 4、水文特征 大渡河是岷江最大支流，流域位于东经99°42′~103°48′，北纬28°15′~33°33′之间，发源于川青交界的雪山草地。上有三源，东源梭磨河发源于四川省红原县鹧鸪山；西源绰斯呷河发源于青海省果洛山东南麓；正源足木足河发源于青海省巴颜喀拉山。足木足河流经马尔康热尔脚左纳东源梭磨河，西南流至马尔康县可尔因右纳西源绰斯呷河。三源汇合后始称大金川，南流至丹巴县，左纳小金川河，以下始称大渡河。继续向南流，左纳金汤河，右纳瓦斯河，过泸定县后，右纳田湾河、安顺河，并折向东流，至石棉县右纳南垭河，至汉源县左纳流沙河，至甘洛县右纳尼日河，再东流过金口河、峨边，至乐山市铜街子折而向北，过福禄镇有较大弯折，于乐山市草鞋渡左纳青衣江，最后东流至乐山市市中区的肖公咀与岷江相汇。按照河道特征和降水特性区分，一般以泸定以上为上游，河长682km；泸定至铜街子为中游，河长310km；铜街子以下为下游，河长70km。大渡河干流河道略呈“L”型，全长1062km，流域面积77772km2（不含青衣江，包括青衣江流域面积为90700km2）。 铜街子以上河段，河谷陡狭，切割深，落差大，滩多水急，水能资源丰富。铜街子以下河段逐渐进入盆地，河谷开阔，谷宽一般都在1500~2000m，水面宽200~400m之间，河床比降骤小，水流趋于平缓，流水分叉较多，多河漫滩、阶地和沙洲。沙湾区以下则进入乐山市冲积平原。 大渡河在金口河区的永胜乡白熊沟口流入乐山市境内，干流在乐山市境内河长172km，落差253m，平均比降约1.31‰，境内流域面积4610km2。 区内河流属大渡河水系，以大渡河为主干流，南北两岸的小河、溪流均注入大渡河，区内河长38.65km，年平均流量1047m3/s，最大洪流量为10400m3/s，枯水期最小流量320m3/s。 5、植被和生物多样性 金口河区拥有特有的自然条件，形成了竹类繁多、复杂的森林植物群落，野生植物资源非常丰富，有原始森林、竹林、经济林木，还盛产中华猕猴桃和野生药材。区内林业用地面积645543亩，占全区幅员面积的72.7%。树种超过40科100余种和部分变异品种。 据调查，项目所在地附近无珍稀野生动植物和保护性植被。 6、生态环境 金口河区地处山地较多，气候温和，雨量充沛，土地肥沃，适宜于亚热带植物的生长。区内有著名的金口河大峡谷，大峡谷附近分布有大瓦山陆相火山岩地质地貌景观、寿屏山冰川遗迹景观、龙塘山岩溶洞穴景观、阳新灰岩古生物化石遗迹景观等众多有较高品位的地质遗迹。此外，尚有大瓦山—寿屏山原始森林，富含珍稀动植物资源，人迹罕至，生态环境原始，野生动植物繁多。 该地区粮食作物以水稻、小麦为主；经济作物以油菜和蔬菜为主，该区种植蔬菜的历史悠久，种类繁多，有根菜类、葱蒜类、茄类、瓜类、豆类等。 经调查，评价区域内无自然保护区、无列入国家及地方保护名录的珍稀惜濒危动植物分布。

### 环境质量状况                                 （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在地位于乐山市金口河区永和镇新乐村五组厂区内，由于本项目与乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心建设的《乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心项目》相距约2km，该公司委托四川新瑞鑫检测服务有限公司于2017年6月9日-6月13日对《乐山市金口河区妇幼保健计划生育服务中心项目》环境进行过检测，且检测时间未超过三年，周边无新增污染源，因此本环评报告引用该环境现状检测报告中大气环境检测数据和水环境检测数据开展本项目大气环境质量和水环境质量现状分析。同时本项目环境噪声委托四川中和环境检测技术有限公司对厂界噪声的检测报告，其检测数据统计结果如下： 一、环境空气质量 监测项目：SO2、NO2、PM10。 监测时间及频率：2017年6月9日～13日，连续5天；NO2、SO2每天监测4次，每小时采样45分钟；PM10每天采样1次，测日均值。 监测分析方法：采用《空气与废气监测分析方法》中规定的方法。 监测点位：拟建厂界下风向10m出布设一个监测点。 表3-1 环境空气质量现状检测结果统计表 （单位：mg/m³） 点位 指标 检测项目 SO2 NO2 PM10 1#医院厂界西南侧下风向10m处 浓度范围 0.011~0.026 0.012~0.027 0.026~0.074 标准值 ≤0.50 ≤0.20 ≤0.15 超标率（%） 0 0 0 最大浓度占标率% 5.2% 13.5% 49.3% 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）（μg/m3） 小时：500 小时：200 日均：150 日均：150 日均：80 根据检测结果可知，检测点中各污染物最大浓度占标率均小于100%，因此当地空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、地表水环境质量现状 （1）监测项目 地表水监测项目：pH值、CODcr、BOD5、氨氮、SS、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。 （2）监测断面 1#永和镇污水处理厂排口上游500m，距离本项目约4.5km； 2#永和镇污水处理厂排口下游1000m，距离本项目约3km。 （3）监测频次 2017年6月9-11日，连续3天，每天监测1次。 （4）监测方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》进行。 （5）地表水环境质量现状评价 地表水单项水质参数的单因子指数计算结果见表3-2。 表3-2 地表水单因子指数计算结果 （单位mg/L，pH无量纲） 断面 编号 统计指标 采样时间 浓度范围 标准值 最大浓度占标率% 超标率 达标情况 1# H 2017.6.9- 6.11 8.00~8.05 6~9 52.5 0 达标 COD 16.9~18.4 20 92 0 达标 BOD5 3.26~3.4 4 88.5 0 达标 NH3-N 0.536~0.566 1.0 56.6 0 达标 石油类 0.0325~0.0366 0.05 73.2 0 达标 总磷 0.0726~0.0758 0.2 37.9 0 达标 阴离子表面活性剂 0.0286~0.0306 0.2 15.3 0 达标 粪大肠菌群 1700~2200 10000 22 0 达标 2# pH 2017.6.9- 6.11 8.05~8.10 6~9 55 0 达标 COD 17.0~19.5 20 7.5 0 达标 BOD5 3.29~3.75 4 93.75 0 达标 NH3-N 0.515~0.536 1.0 53.6 0 达标 石油类 0.0316~0.0362 0.05 72.4 0 达标 总磷 0.0877~0.025 0.2 46.25 0 达标 阴离子表面活性剂 0.0375~0.0418 0.2 20.9 0 达标 粪大肠菌群 2500~3500 10000 35 0 达标 由表3-2可看出，项目评价河段水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。 三、声环境质量现状 监测点位：共布设5个监测点位：1#项目北面厂界、2#项目西面厂界、3#项目西面厂界、4#项目南面厂界，5#项目南面厂界。 监测时间及频率：2018年3月28日，监测一天，昼间一次。 表3-3 场地声环境质量现状检测结果统计表 单位：dB（A） 编号 检测点位 检测结果（昼间） 标准限值 评价结果 1# 北面厂界 61.6 3类 昼间≤65 达标 2# 西面厂界 62.6 达标 3# 西面厂界 62.7 达标 4# 南面厂界 62.8 达标 5# 南面厂界 59.9 达标 根据检测数据可知，区域声学环境质量现状较好。符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 拟建项目选址于乐山市金口河区永和镇新乐村五组厂区内，据现场调查，项目厂界北侧37-200米范围内有10户商户及住户，北侧140米为加油站，东侧24米至北侧300米范围内有20户商户及住户，东北侧74米为纺织厂，东侧30米为木材加工厂，厂界东侧紧邻省道306线和英德瑞气体公司，东南侧与南侧紧邻一处原技校废弃场地，项目东侧距离大渡河约50米，项目西侧为废弃厂内铁路和814厂废弃场地，其余周围均为耕地、山林，具体外环境关系图见附图。 根据本项目排污特点和外环境特征确定环境敏感点及保护目标如下表3-4： 环境空气：项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求； 声环境：本项目所在区域声学环境质量应达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准要求。 地表水环境：本项目评价区内的地表水环境质量应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准要求。 表3-6 项目环境保护目标 类别 保护目标 性质 方位 距离 保护目的 执行标准 大气 环境 商户、住户 居住 北面 约10户，最近距离为37m 营运期 不受项目 废气噪声影响 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 商户、住户 居住 东北 约20户，最近距离为24m 纺织厂 工业 东北 4m 木材加工厂 工业 东面 30m 英德瑞气体公司 办公 东面 紧邻 声 环境 商户、住户 居住 北面 约10户，最近距离为37m 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准要求 商户、住户 居住 东北 约20户，最近距离为24m 纺织厂 工业 东北 74m 木材加工厂 工业 东面 30m 英德瑞气体公司 办公 东面 紧邻 地表水 大渡河 河流 东面 距离本项目 约50m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

### 评价适用标准                                      （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准。 标准值见表4-1所示： 表4-1 大气环境质量标准限值 单位：mg/Nm3 项 目 SO2 NO2 PM10 小时平均 日平均 小时平均 日平均 日平均 环境质量标准限值 0.50 0.15 0.2 0.08 0.15 2．地表水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，标准值见表4-2所示： 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 项目 pH CODCr BOD5 NH3-N 石油类 总磷 粪大肠 菌群 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000 3．噪声环境质量执行国家《声环境质量标准》GB3096-2008表1中3类标准。标准值见表4-3所示： 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq：dB 环境噪声 3类 昼 间 65 夜 间 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1．冶炼炉废气中氮氧化物、二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）标准。 表4-4大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 30 周界外浓度最高点 1.0 SO2 550 周界外浓度最高点 0.40 NOX 240 周界外浓度最高点 0.12 生产废水全部回用，不外排。生活污水经二级生化污水处理设施处理后，排放标准执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。 表4-5 废水排放标准 项目(日均值) pH CODCr BOD5 SS NH3-N 石油类 标准值（mg/L） 6~9 100 30 70 15 5 3．运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准, 标准值见表4-5所示: 表4-5厂界噪声标准限值 类别 昼间 夜间 3 65 55 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其标准修改单相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 据工程分析，本项目排放的污染因子中，由于本项目生产废水循环利用不外排，无新增定员，无新增生活污水；因此纳入总量控制要求的主要污染物为粉尘、二氧化硫、氮氧化物实施污染物总量控制。 本项目不设置废水总量控制指标，项目建成后的总量排放指标建议如下： SO2：77.33t/a；烟尘：81.65t/a 技改后新增脱硫处理设施后，二氧化硫排放量比改造前有所减少，烟尘排放量也有一定减少，满足乐山市金口河区环境保护局下达的大气污染物排放总量（SO2：90t/a；烟尘：90t/a），不需再重新下达总量控制指标。 由于氮氧化物未经有效处理，排放量为259.85 t/a，不能满足总量控制指标NOx：80t/a的要求，因此环评建议，项目后续对烟气进行脱硝处理，减少氮氧化物的排放量，因此本项目不对氮氧化物计算总量控制指标。 |

### 建设项目工程分析                                 （表五）

一、工艺流程简述（图示） （一）施工期工艺流程及污染源 本项目在公司现有除尘设备车间外的空地上建设，增设设施设备，没有土建工程，亦不进行装修，施工期主要进行废弃设备的拆除和新增设备的安装。 施工期工艺流程及产污位置示意图见下图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污位置示意图 （二）营运期工艺流程 本项目为新建烟气脱硫设施，在除尘室后端，增设增压风机3台，将除尘后的烟气导入脱硫塔中脱硫，烟气脱硫后经脱硫塔上的烟囱集中排放。 图5-2 运营期生产工艺流程图 整个工艺由四部分组成： 1、脱硫剂制备系统 碳酸钠（Na2CO3）加入消化罐进行搅拌消化，消化后的碱液自流至清水池，经循环水泵送入喷淋塔内捕集吸收酸性物质（SO2等）。 熟石灰粉由罐车运入厂内直接加入石灰储料仓，经卸料器进入石灰消化池进行搅拌消化，消化后的石灰浆液自流至反应池中，与塔内捕集下来的酸性物质进行酸碱中和反应并再生为脱硫碱液循环利用。 2、烟道系统 布袋除尘器集中排放口收集烟气经管道、加压风机进入喷淋塔，旋转向上流动穿过喷淋层，在此烟气被冷却到饱和温度，烟气中的SO2等污染物被脱硫液吸收。经过喷淋洗涤后的饱和烟气，经除雾器除去水雾后，通过排放口排入大气。 3、吸收系统 在吸收系统内，脱硫液中的碳酸钠与从烟气中捕获的SO2、SO3、NOx等发生化学反应，生成亚硫酸钠、亚硫酸氢钠等物质。脱硫以后的净烟气通过除雾器除去气流中夹带的雾滴后排出吸收系统。 采用喷淋系统作为吸收系统，喷淋系统是目前湿法脱硫装置中应用较为广泛的废气处理系统，其具有气液流通量大、压降低、操作弹性宽、不堵塞、效率稳定等优点。 吸收系统脱硫、主要反应原理如下： ①吸收 在吸收系统中，烟气中的SO2、SO3按照以下反应式被溶液中的水吸收： SO2 + H2O→ H2SO3 SO3 + H2O→ H2SO4 ②中和反应 H2SO3和H2SO4必须很快被中和以保证有效的SO2和SO3.吸收。 H2SO3、H2SO4 、HCl和HF与悬浮液中碱按以下反应式发生反应： Na2CO3 + H2SO3 →Na2SO3+CO2+H2O Na2CO3 + H2SO4 →Na2SO4 + CO2+H2O Na2CO3 + HCl→NaCl+CO2+H2O Na2CO3 + HF →NaF +CO2+H2O ③副反应 烟气中所含的氧量将把脱硫反应中生成的亚硫酸钠(Na2SO3)氧化成硫酸钠(Na2SO4)： 2Na2SO3+O2→ 2Na2SO4 4、循环系统 泵前池的碱液通过循环水泵泵送到废气处理系统内与烟气接触反应后，由底部排出，排出的含有CaSO4、CaSO3及少量粉尘渣的混合渣浆液体进入反应池、沉淀池，与从石灰浆液池过来的石灰浆液发生中和反应，并进行副产物的沉淀，池上清液流经再生池到泵前池，经沉淀后的池底渣浆由污泥泵抽出经压滤后堆放集中处理，滤液返流回泵前再生池进行循环利用。 方案比选 目前比较成熟的脱硫方案有如下三种： 钠钙双碱法：脱硫效率较高，（可达95%以上）。操作运行简便，无堵塞，不结垢，吸收剂资源丰富，投资较少，占地较小，系统不太复杂，设备维护量较小，但运行费用略高，有大量固体废弃物产生，基本无废水产生。 炉内喷钙法：工艺流程比钠钙双碱法简单，投资也较小。缺点：脱硫率较低：约60-70%、操作弹性较小、钙硫比高，运行成本高、副产物无法利用且易发生二次污染（亚硫酸钙分解），对炉膛磨损较为严重，造成冶炼炉运行不太稳定。 循环流化床CFB 脱硫：适用于大中型锅炉，脱硫效率高，节省空间，无污水产生，但系统阻力损失大，设备维护量大，吸收剂要求成份严格，一次投资费用。 综合考虑占地、脱硫剂来源等各种因素，本项目采用适用于冶炼炉烟气脱硫的工艺成熟、运行稳定、占地面积小、脱硫效率高、不易磨损、堵塞和结垢的钠钙双碱法作为本项目的设计方案。 二、项目水平衡 结合本项目生产工艺，项目技改完成后不新增劳动定员，项目废水经处理后循环回用，由于烟气温度较高，脱硫喷淋时会有损耗，输送过程会有损耗，根据项目设计资料，每天需补充新鲜水1.26t。 图5-3 项目水平衡图（m3/d） 三、主要污染工序 表5-1 项目主要污染工序一览表 时期 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 施工期 废水 生活污水 施工人员 BOD5、CODCr、SS、NH3-N 废气 汽车尾气、机械废气 汽车、施工机械 CO、HC、NOX 噪声 噪声 施工机械 噪声 固废 生活垃圾 施工人员 生活垃圾 建筑垃圾 全过程 建筑垃圾 运营期 废水 生产废水 脱硫废水 CaSO4、CaSO3、灰渣 生活废水 员工 BOD5、CODCr、SS、NH3-N 废气 矿热炉废气 全工序 NOX、烟尘、SO2 粉尘 石灰装卸 粉尘 噪声 设备噪声 风机、泵等 动力噪声 固废 生活垃圾 员工 生活垃圾 生产固废 烟气治理 废石膏 四、污染物排放及治理 （一）施工期污染物排放治理措施 1、废气 本项目施工期大气污染物主要来源于运输车辆产生的汽车尾气、施工机械废气。项目业主和施工单位应采取积极的大气污染防治措施降低项目建设期间对周围大气环境产生的不利影响。 施工期间，使用机动车运送会产生少量的汽车尾气，施工机械会有一定机械废气，会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，属间断性排放。其防治措施如下： ① 使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量； ② 合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染。 ③施工机械在开阔场地施工，加强废气扩散。 2、废水 项目施工高峰期施工人数以10人计，平均用水定额按50L/人·d计取，则施工期产生的生活废水约为0.5m3/d，取污水排放系数为0.8，则生活污水排放量为0.4m3/d。废水中CODCr浓度约为350mg/L，BOD5浓度约为200mg/L，NH3-N浓度约为30mg/L，SS浓度约为200 mg/L，预计本项目的施工期为2个月，则项目施工期生活污水排放总量24m3，生活污水依托厂区已建的污水处理站处理达标后排入大渡河。 通过以上措施，施工废水得到有效控制，影响随着施工期的结束而结束，无环境遗留问题。 3、噪声 施工期设备安装过程中因使用钻机、电锤等而产生噪声，施工期短，经厂区距离衰减后，对环境影响较小。 4、固体废物 项目施工期间产生的固体废物主要有：项目工程施工期间产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 (1) 建筑垃圾 类比同类工程，本项目工程设备安装和管道敷设产生的建筑垃圾约0.1 t。建筑垃圾集中堆放，在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防渗漏处理，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。 (2) 生活垃圾 本项目施工期施工高峰期施工人员按10 人计，生活垃圾按0.5 kg/人·d 计，日产生量约5kg/d。本项目施工期为2个月，则施工期生活垃圾产生量为0.3t。施工人员产生的生活垃圾应集中收集后交由环卫部门统一清运至城市垃圾处理场进行处置，不可就地填埋，以避免影响项目周边环境。 综上所述，施工期所产生的环境问题均为局部暂时性的，经分析，施工过程所有污染物都得到了有效合理处置。可见，施工期不存在环境遗留问题。 （二）营运期污染物排放治理措施 1、废水 本项目采取雨污分流制，项目技改完成后，不新增员工，不新增员工生活废水。运营期新增废水产生主要为脱硫废水。 ①生产废水： 脱硫系统脱硫废水主要为含有CaSO4、CaSO3及少量粉尘渣的混合渣浆液，经过沉淀池沉淀，以及压滤机压滤脱水，废水可返回清水池重复利用，项目生产废水经处理后循环利用不外排。 ②生活废水 由于技改后项目劳动定员不发生变化，所以生活污水产生量也不变，和改造前经过厂区自建污水处理站达标排放一致，项目污水处理站运行良好，能够处理本项目污水并实现达标排放。 综上，本项目污水水质简单，生产废水循环利用不外排，生活污水处理方式不放生改变。 2、废气 项目生产过程中产生的废气主要为矿热炉产生的废气，根据项目前期环评报告，其废气主要污染物为烟尘、氮氧化物(NOx)、硫化物(SO2)。目前已有三个除尘器对矿热炉烟囱烟气和出料口烟气进行收集处理，本项目建成后，将对原三个除尘器末端安装管道，将除尘后的废气通过加压风机接入脱硫塔进行处理，本项目采用双碱法进行脱硫，设计风量为700000m3/h，脱硫处理效率可达90~95%，本项目取90%处理效率，经处理后，废气经50米烟囱排气筒排放。脱硫塔脱硫的同时，对氮氧化物和烟尘也有一定的去除效果，根据设计单位设计资料，其中氮氧化物的去除率大概10%，烟尘去除率大概30%。 根据项目监测报告，项目三个排气筒合并成一个之后，处理风量为700000 m3/h，排放高度50m。根据设计资料，项目将三个排气筒合并，此时经布袋除尘器处理后的烟气可100%收集进入脱硫塔进行脱硫处理。 二氧化硫排放速率总共为107.4kg/h，烟气中二氧化硫浓度为153 mg/m3，处理效率取90%，则经处理后的二氧化硫排放浓度为15.3mg/m3，排放速率为10.74kg/h。氮氧化物排放速率总共为40.6kg/h，烟气中氮氧化物浓度为58mg/m3，处理效率取10%，则经处理后的氮氧化物排放浓度为52.2mg/m3，排放速率为36.54kg/h。烟尘排放速率总共为16.2kg/h，烟气中烟尘浓度为23.14mg/m3，处理效率取30%，则经处理后的烟尘排放浓度为16.2mg/m3，排放速率为11.34kg/h。 表5-2 项目废气处理效果一览表 污染物 产生量 产量浓度 排放量 排放浓度 二氧化硫 773.28t/a 153 mg/m3，107.4kg/h 77.33 t/a 15.3 mg/m3，10.74kg/h 氮氧化物 288.72t/a 58 mg/m3，40.6kg/h 259.85 t/a 52.2 mg/m3，36.54kg/h 烟尘 116.64t/a 23.14mg/m3，16.2kg/h 81.65 t/a 16.2 mg/m3，11.34kg/h 项目排放烟囱高度为50米，位于周围居民区的下风向，对周围居民影响较小，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），项目执行二级排放标准，二氧化硫排放浓度为：550mg/m3，排气筒高度50米，排放速率为39kg/h。本项目烟气经过处理后，二氧化硫排放浓度为15.3 mg/m3，排放速率为10.74kg/h，能够满足排放要求，因此项目排气筒高度和位置设置合理。 脱硫可行性分析： ①脱硫设施设计处理烟气参数： 表5-3 项目设计烟气参数 CO2% 温度 ℃ 含尘量mg/m3 SO2 mg/m3 NOx mg/Nm3 2～4 80～130 ≤50 30～600 30～700 根据项目例行监测数据，项目排放的烟气如下： 表5-4项目烟气参数 CO2% 温度 ℃ 含尘量mg/m3 SO2 mg/m3 NOx mg/Nm3 / 86.4～91.7 13.3～29.1 82～203 40～66 项目废气经过除尘设施处理后，烟气参数能够满足脱硫塔的处理烟气参数要求。 ②工艺原理 该法使用碳酸钠Na2CO3液吸收烟气中的SO2，生成HSO32-、SO32-与SO42-，反应方程式如下： （1）脱硫过程： （1） （2） （3） 其中：式（1）为启动阶段Na2CO3溶液吸收SO2的反应； 式（2）为再生液pH值较高时（高于9时），溶液吸收SO2的主反应； 式（3）为溶液pH值较低（5~9）时的主反应。 氧化过程(副反应) （4） （5） 再生过程： （6） （7） 式（6）为第一步反应再生反应，式（7）为再生至pH＞9以后继续发生的主反应。 本工程选择钠钙双碱法为脱硫工艺，以石灰作为主脱硫剂，钠碱为助脱硫剂。由于在吸收过程中以钠碱为吸收液，脱硫系统不会出现结垢等问题，运行安全可靠。且由于钠碱吸收液和二氧化硫反应的速率比钙碱快很多，能在较小的液气比条件下，达到较高的二氧化硫脱除率。 （2）低阻高效喷雾脱硫工艺 该系统为烟囱加立式喷淋塔相结合，在内部布置四级高效逆向喷淋装置，脱硫剂通过喷嘴喷出形成液雾，通过液雾与烟气的充分接触，来完成传质过程。喷淋塔主体为圆形塔体，外部整体结构设计采用多段变径、蜗壳弧形、外周切向进气、接触液面后旋转转向上行，浆液通过喷嘴向下喷淋，气液两相流，气体湍动向上。烟气向下倾角进入塔内，使烟气低阻力的碰撞储浆室液面并带动浆液旋转运动，并除去粗颗粒粉尘，旋转的浆液不沉积、减少结垢，储浆室底部排污口通向塔外沉淀、再生池，喷淋碱液吸收下来的固体物、初步反应的悬浮物将随浆液旋转运动（向心力）作用下即时排出塔底进入塔外的沉淀、再生池进行反应，实现了自动除渣无须人工清理。 塔体内配置有多个高效喷嘴及高效除雾装置，浆液在吸收塔内通过高效雾化喷嘴雾化，雾化覆盖面积可达300%，形成良好的气液接触反应界面，烟气通过入口切向进入塔内之后，在塔内匀速旋转上升，与雾状喷液进行全面高效混合接触，脱除SO2等酸性气体。喷淋塔烟气洗涤技术是现在国际国内技术成熟、最为前沿流行使用的喷淋塔技术。 1、喷淋塔是经过大型石灰石－石膏法脱硫塔演变而来的喷淋塔，具有很高的脱硫效率，可达95％以上; 2、可操作弹性大，对烟气含硫浓度变化适应性强，含硫浓度在600mg/m3以下可确保二氧化硫排放浓度≤30 mg/m3（实测浓度）; 3、系统阻力小，运行费用低; 4、采用高效的除雾技术，排气口含湿量低（≤75mg/Nm3）; 5、不存在堵塞问题; 6、设备使用率高，保证与矿热炉同步运行达100％以上; 7、运行操作简便，维护方便，稳定性是其它塔形的三到五倍。 除雾器用以分离净烟气夹带的雾滴。除雾器出口烟气湿度≈75mg/Nm3，分为两级布置在脱硫塔上部，设置两级屋脊式除雾器，一层粗除雾，一层精除雾。 除雾器型式能够保证其具有较高的可利用性和良好的去除液滴效果，且保证脱硫后的烟气以一定流速均匀通过除雾器，防止发生二次携带，堵塞除雾器。 综上，项目脱硫塔脱硫可行。 3、噪声 项目技改后主要为各类风机、泵等机器设备的噪声，根据建设单位提供的资料及类比同类型企业，各声源的噪声源强见下表： 表5-5 新增设备主要噪声源情况一览表 序号 设备名称 声源强度dB(A) 降噪措施 治理后噪声值dB(A) 1 加压风机 85-100 厂房隔声，管道外壳阻尼 60-70 2 水泵 85-95 基础减震，厂房隔声 60-70 3 压滤机 85 基础减震，厂房隔声 65 治理方式： (1) 设计中通过选用低噪的设备，对试车放空、正常开停车放空、事故放空等气体排放所产生的噪声，超过允许值时，采取在排放口设置消声器来降低噪声强度； (2) 设备基座采用减震基座； (3) 风机设备基座采用减震基座和消音器。 (4) 本项目设备、管道等的噪声控制设计符合《工业企业噪声控制设计规范》的规定。 (5) 合理控制管道流速，合理布置管道和管架，以减少振动和噪声。 (6) 调节阀、节流装置分配适当的压差，避免压差过大产生噪声。选用调节阀时，尽量选用低噪声的调节阀。 (7) 对于噪声超标的机械设备，或者现场不设置固定操作岗位，或者现场设置隔音操作室，以满足卫生标准的要求。 项目设备噪声经减振、隔声、消声等措施处理后，本项目噪声对周边影响较小。 4、固废 项目运营期固废主要为生产固废和生活垃圾。 生产固废：生产固废主要为脱硫过程产生的脱硫副产物，为废石膏，根据设计资料，废石膏产生量约为7.8t/d，2340t/a，经压滤机压滤后，与炉渣一并外售作为建筑材料。 生活垃圾：本项目不新增定员，生活垃圾可依托原厂内设置的垃圾桶进行收集，由环卫部门清运。 采取上述措施后，本项目对固体废物处置实现了综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能减少了固体废物的最终产生量，并对固体废物进行了安全、合理、卫生的处理和处置。本项目固体废弃物去向明确，均能得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 五、“以新带老”环保措施及“三本账”计算 1、“以新带老”环保措施 本项目“以新带老”措施如下表所示。 表5-6技改前后环境问题及“以新带老”环保措施一览表 项目 污染物 原有环保措施 “以新带老”环保措施 废气 矿热炉废气 设置三台布袋除尘器，对矿热炉烟囱和出料口废气进行处理，经处理后分别经3根15米烟囱排放 新建烟气脱硫设施，在除尘室后端，增设增压风机3台，将除尘后的烟气导入脱硫塔中脱硫，烟气脱硫后经脱硫塔上50米烟囱集中排放，为保障达到总量控制指标要求，环评建议烟气进行脱硝处理。 废水 生活污水 雨污分流、清污分流；由污水处理站处理达标后排入大渡河 依托 生产废水 原不产生 脱硫废水经沉淀压滤后，循环回用不外排 固废 废石膏 原不产生 外售作为建筑材料 生活垃圾 由垃圾桶收集后，环卫部门清运 依托 2. 本项目技改前后污染物“三本账”分析 表5-6污染物排放“三本帐”分析 污染物 污染物名称 技改前产生量 技改前排放量 本项目产生量 以新带老消减量 技改后总排放量 增减量 废水 生活污水 废水量（m3/a） 4680 4680 0 0 4680 0 CODCr（t/a） 1.638 0.066 0 0 0.066 0 NH3-N（t/a） 0.14 0.001 0 0 0.001 0 废气 矿热炉废气 烟尘（t/a） 583.2 116.64 0 34.99 81.65 -34.99 二氧化硫（t/a） 773.28 773.28 0 695.95 77.33 -695.95 氮氧化物（t/a） 288.72 288.72 0 28.87 259.85 -28.87 固废 炉渣（t/a） 1648 0 0 0 0 0 废石膏（t/a） 0 0 2340 0 0 0 生活垃圾（t/a） 58.5 0 0 0 0 0 本项目为烟气脱硫治理项目，技改完成后，项目二氧化硫排放量明显减少，二氧化硫减排量为618.62t/a，同时烟尘排放量减少34.99t/a，氮氧化物排放量减少28.87t/a。由于本项目为脱硫设施，主要去除烟气中的二氧化硫，对氮氧化物去除率很低，氮氧化物排放量不能满足总量控制要求，环评建议进行烟气脱硝处理。 生活废水依托厂区已建的污水处理站处理达标后排放，生产废水进行循环利用不外排，噪声经加强隔声、安装隔声罩、消声器等措施后可大大减轻厂界噪声的排放；生活垃圾和固废均得到合理处置，实际排放量为0。总体而言，项目不仅体现出经济、社会效益，还具有明显的环境效益。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                  （表六）

| 内容 类型 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 运输、机械施工 | 机械废气 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 矿热炉废气 | 烟尘、SO2、NOX | 烟尘：116.64t/a，23.14mg/m3 SO2：773.28 t/a，153mg/m3 NOX：288.72 t/a，58mg/m3 | 烟尘：81.65t/a，16.2mg/m3 SO2：77.33 t/a，15.3mg/m3 NOX：259.85 t/a，52.2mg/m3 |
| 废水 | 施工期 | 生活污水 | 水量 | 24t/a | 24t/a |
|  | 运营期 | 生活污水 | 水量 | 4680t/a | 4680t/a |
|  |  | 生产废水 | 水量 | 50t/d | 循环利用不外排 |
| 噪声 | 施工期 | 主要新设备安装、运输等的噪声，采取厂房隔声等措施进行控制。 |
|  | 运营期 | 主要是设备运行的噪声，声压级为85dB～95dB(A)，经选用低噪声设 备、厂房隔声、基础减震、加强设施设备的维修保养等措施后，可使 昼间噪声值降至65 dB(A)以下，夜间噪声值降至55 dB(A)以下，场界达 标，不会造成扰民。 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.3t | 0 |
|  |  | 施工 | 建筑垃圾 | 0.1t | 0 |
|  | 运营期 | 矿热炉 | 炉渣 | 1648t/a | 0，外售作为建筑材料 |
|  |  | 脱硫设施 | 废石膏 | 2340t/a | 0，外售作为建筑材料 |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 58.5 t/a | 0，环卫部门统一清运 |
| 主要生态影响： 本项目在厂内空地上建设，项目建成后将改善周围环境空气质量，所以，本项目建成营运后对生态环境不会产生明显的不利影响。同时该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物，故项目的建设对生态环境影响很小。 |

# 环境影响分析                                 （表七）

一、施工期环境影响简要分析 本项目在厂内空地上建设，增设设施设备，没有土建工程。项目施工期的影响主要来源于设备安装和管道敷设产生噪声，以及少了运输汽车尾气。经治理后，施工期影响很小，且施工期较短，施工结束后，施工期的影响也随之消失。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目有组织排放废气主要为矿热炉烟气，项目烟气经收集后由双碱法脱硫系统处理，对公司二氧化硫进行总量减排，有效降低二氧化硫的出口浓度，二氧化硫出口浓度低于约为30.6mg/m3。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定及要求，污染物有组织排放分别采用SCREEN3 模型点源模式进行估算预测。本环评选用废气中危害性相对较大的烟尘、二氧化硫和NOX 进行环境影响分析。 本项目有组织排放废气的排放情况见下表。 表7-1 废气主要污染物评价参数表 污染源 污染物名称 排放速率（kg/h） 评价标准mg/m3 风量m3/h 排气筒高度m 烟气温度℃ 排气筒内径m 矿热炉 PM10 11.34 0.9 700000 50 70 4.5 SO2 10.74 0.5 NO2 36.54 0.2 表7 -2主要污染物的预测情况表 距离中心下风向距离D（m） PM10 SO2 NO2 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 8.346E-9 0.00 7.905E-9 0.00 2.689E-8 0.00 200 4.494E-6 0.00 4.257E-6 0.00 1.448E-5 0.01 300 5.603E-6 0.00 5.307E-6 0.00 1.805E-5 0.01 400 7.68E-5 0.02 7.274E-5 0.01 0.0002475 0.12 500 0.0009393 0.21 0.0008896 0.18 0.003027 1.51 600 0.002743 0.61 0.002598 0.52 0.008838 4.42 700 0.003598 0.80 0.003407 0.68 0.01159 5.79 800 0.004372 0.97 0.00414 0.83 0.01409 7.04 900 0.00533 1.18 0.005048 1.01 0.01718 8.59 993 0.005568 1.24 0.005273 1.05 0.01794 8.97 1000 0.005566 1.24 0.005272 1.05 0.01794 8.97 1100 0.005398 1.20 0.005112 1.02 0.01739 8.69 1200 0.00512 1.14 0.00485 0.97 0.0165 8.25 1300 0.004849 1.08 0.004592 0.92 0.01562 7.81 1400 0.004602 1.02 0.004359 0.87 0.01483 7.41 1500 0.004379 0.97 0.004147 0.83 0.01411 7.05 1600 0.004176 0.93 0.003955 0.79 0.01346 6.73 1700 0.003991 0.89 0.00378 0.76 0.01286 6.43 1800 0.003822 0.85 0.003619 0.72 0.01231 6.15 1900 0.003666 0.81 0.003472 0.69 0.01181 5.90 2000 0.003523 0.78 0.003337 0.67 0.01135 5.67 2100 0.003392 0.75 0.003212 0.64 0.01093 5.46 2200 0.00327 0.73 0.003097 0.62 0.01054 5.27 2300 0.003156 0.70 0.002989 0.60 0.01017 5.08 2400 0.003051 0.68 0.002889 0.58 0.00983 4.91 2500 0.002952 0.66 0.002796 0.56 0.009513 4.76 由上表分析可知： 本项目在正常工况下，根据估算模式预测结果叠加情况来看，正常排放情况下，本项目二氧化硫、烟尘、氮氧化物等大气污染物的最大浓度占标率＜10%，对环境影响较小。 由于本项目为脱硫设施建设项目，项目对烟气中二氧化硫处理后达标排放，降低其排放速率和排放浓度，减少二氧化硫排放总量，因此项目建设后，对周围大气环境有正效应，但为更大的减少对大气环境的污染，环评建议项目后续进行烟气脱硝，以减少氮氧化物的排放量。 事故排放： 若遇设备故障，废气未经处理排放， 表7-3 未经处理废气主要污染物评价参数表 污染源 污染物名称 排放速率（kg/h） 评价标准mg/m3 风量m3/h 排气筒高度m 烟气温度℃ 排气筒内径m 矿热炉 PM10 16.2 0.9 700000 50 70 4.5 SO2 107.4 0.5 NO2 40.6 0.2 表7 -4主要污染物的预测情况表 距离中心下风向距离D（m） PM10 SO2 NO2 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 10 0 0 0 0 0 0 100 6.366E-09 0 4.22E-08 0 1.595E-08 0 100 6.366E-09 0 4.22E-08 0 1.595E-08 0 200 0.000004687 0 0.00003107 0.01 0.00001175 0.01 300 0.000006137 0 0.00004069 0.01 0.00001538 0.01 400 0.0003373 0.04 0.002236 0.45 0.0008453 0.42 500 0.00246 0.27 0.01631 3.26 0.006166 3.08 600 0.005381 0.6 0.03567 7.13 0.01349 6.74 700 0.006151 0.68 0.04078 8.16 0.01542 7.71 800 0.007895 0.88 0.05234 10.47 0.01979 9.89 900 0.009103 1.01 0.06035 12.07 0.02281 11.4 951 0.009225 1.02 0.06116 12.23 0.02312 11.56 1000 0.009145 1.02 0.06063 12.13 0.02292 11.46 1100 0.008707 0.97 0.05772 11.54 0.02182 10.91 1200 0.008203 0.91 0.05439 10.88 0.02056 10.28 1300 0.007741 0.86 0.05132 10.26 0.0194 9.7 1400 0.007328 0.81 0.04858 9.72 0.01836 9.18 1500 0.006973 0.77 0.04623 9.25 0.01748 8.74 1600 0.006682 0.74 0.0443 8.86 0.01675 8.37 1700 0.006413 0.71 0.04251 8.5 0.01607 8.03 1800 0.006164 0.68 0.04086 8.17 0.01545 7.72 1900 0.005933 0.66 0.03933 7.87 0.01487 7.43 2000 0.005718 0.64 0.03791 7.58 0.01433 7.16 2100 0.005519 0.61 0.03659 7.32 0.01383 6.91 2200 0.005333 0.59 0.03535 7.07 0.01336 6.68 2300 0.005159 0.57 0.0342 6.84 0.01293 6.46 2400 0.004996 0.56 0.03312 6.62 0.01252 6.26 2500 0.004843 0.54 0.03211 6.42 0.01214 6.07 通过上表分析，事故排放状态下，各污染物浓度较高，占标率升高，对周围大气环境的影响较大。因此项目应配备专人，加强日常管理，防止事故排放对周围环境造成影响。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生产废水、生活污水。生产废水经沉淀池沉淀和压滤脱水，循环利用不外排。生活污水经公司已建的污水处理设施处理后，排入大渡河。 因此，本项目投入营运后不会对当地水环境质量产生明显不良影响。 3、声学环境影响分析 本项目噪声污染源主要是产生噪声较大的设备为加压风机、水泵和压滤机。 据声源分布情况，采用《环境影响评价导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式，并参照评价标准对预测结果进行评价。噪声预测模式如下： 点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r）-8 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 多声源叠加模式 式中: L0——叠加后总声压级，dB； n—— 声源级数； Li ——各声源对某点的声压值，dB。 根据分析，本项目产生噪声源主要为风机、水泵、压滤机，由于本项目周边无医院、学校等敏感点，故本项目计算场界外1m处的噪声值。经过设备减振、隔声、消声后，根据预测模式计算出各噪声源传播至场界1m处的总声压级，结果如下表所示： （1）设备噪声 设备噪声源经过降噪处理后在60-70dB(A)之间，具体噪声源详见下表。 表7-5项目主要噪声源及源强 序号 设备名称 噪声源强 距离北厂界（m） 距离东厂界（m） 距离南厂界（m） 距离西厂界（m） 1 加压风机 70dB(A) 82 74 156 85 2 水泵 70dB(A) 86 79 156 81 3 压滤机 65dB(A) 86 80 156 80 表7-6 噪声衰减及贡献值 序号 设备名称 治理后声级（db（A）） 贡献值（dB（A）） 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 1 加压风机 70dB(A) 31.72 32.61 26.14 31.41 2 水泵 70dB(A) 31.31 32.05 26.14 31.83 3 压滤机 65dB(A) 26.31 26.94 21.14 26.94 厂界噪声贡献值 35.14 35.93 29.79 35.32 厂界原贡献值 61.6 / 62.8 62.7 厂界噪声 61.61 / 62.8 62.71 执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 昼间 65 65 65 65 夜间 50 50 50 50 达标情况 昼间 达标 达标 达标 达标 由上表可看出，本项目的建设，厂界噪声贡献值很小，噪声经衰减后，厂界能够满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目采取一定的噪声治理措施后对周边声环境影响很小。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物分为生产固废和生活固废。其中生产固废主要为废石膏，废石膏经收集后，存放于固废暂存间，定期外售用作建筑材料；生活垃圾包括办公生活垃圾，办公生活垃圾交由环卫部门统一处理。 综上所述，在采取以上措施后，项目营运期产生的固体废弃物均能得到合理处置，营运期产生的固废对项目周围环境无明显影响。 三、清洁生产 1. 清洁生产概述 实行清洁生产，走可持续发展的道路，是企业污染防治的基本原则。清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，并尽可能采用环保型生产设备及原料，最大限度地把原料转化为产品，实现经济和环境保护的协调发展。 清洁生产就是用清洁的能源和原材料、清洁工艺及无污染、少污染的生产方式，科学而严格的管理措施，生产清洁的产品。清洁生产是我国工业实现可持续发展战略的需要，提高企业潜力的必由之路。 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，企业在进行技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施： (1) 采用无毒、无害或者低毒、低害的原料，替代毒性大、危害严重的原料。 (2) 采用资源利用率高，污染物产生量少的工艺和设备，替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备。 (3) 对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用。 (4) 采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。 根据上述清洁生产的基本原则，本环评通过现场调查勘察与监测及污染排放类比分析的基础上，从工艺路线和设备、环保措施、监控系统、节能降耗、水资源利用等方面对项目清洁生产进行综合分析。 2. 本项目采用的清洁生产措施 (1) 选用先进生产工艺、生产设备 本项目选用了国内外先进、成熟、可靠的生产工艺和关键设备，确保了项目工艺技术和设备的先进性，生产工艺处于国内先进水平。 (2) 清洁的能源 本项目使用电为能源，从源头上控制了生产过程中污染物的产生量和排放量。 (3) 清洁的生产过程 本项目整个技术水平处于国内同行业领先地位，且有完善的生产管理模式，工艺自动化程度、劳动生产效率高。外购的所有原料均来自正规渠道和国内大型企业，公司有相应的验收标准，杜绝了劣质原料。 (4) 污染物达标 生产废水循环利用不外排，生活污水依托厂区已建污水处理站集中处理；生产废气经本项目治理后各项污染物达标排放且实现总量减排；各设备噪声在采取综合治理措施后对外环境影响较小；对各类固废妥善处置，避免了固废对周围环境造成二次污染。 (5) 企业管理方面 ① 强化企业管理，建立较为完善的企业内部质量管理体系和一系列严密科学可行的管理程序和各项规章制度，做到专人负责，层层落实。 ② 加强人员培训，使每个员工都树立起清洁生产的意识，将制定的各项清洁生产措施落到实处。 (6) 加强清洁生产建议措施 为了更好的执行清洁生产方针，要求考虑以下的清洁措施： ① 建立和完善清洁生产制度 实现清洁生产，除了依靠先进的工艺、设备，还必须在生产实践中不断地改进操作、加强管理。工业活动离不开人的因素，在生产过程中人的因素主要体现在操作和管理上。根据我国的调查资料表明，目前的工业污染约有30%以上是由于生产过程中管理不善造成的。项目投产以后，从物料管理到产品质量管理，从生产操作管理、设备维修管理到环保管理都必须充分重视，使生产的每一道工序和每一个环节都处于最佳运行状态，真正做到清洁生产，预防污染。 ② 实施清洁措施 提高原料的利用率；完善企业内部管理，减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，降低原料及能源的耗用量；项目生产过程稳定，收率高，产品质量优，生产成本低，通过生产全过程的控制结合污染物的末端治理，落实各项污染防治措施，污染物排放可以得到有效控制，基本符合清洁生产的要求。 四、总量控制 根据矿热炉生产过程中污染物的排放量情况，烟尘、二氧化硫和氮氧化物有所减少，建设完成后外排污染物总量如下： SO2：77.33t/a；烟尘：81.65t/a 由上分析可见，技改后新增脱硫处理设施后，二氧化硫排放量比改造前有所减少，烟尘排放量也有一定减少，满足乐山市金口河区环境保护局下达的大气污染物排放总量（SO2：90t/a；烟尘：90t/a），不需再重新下达总量控制指标。 由于氮氧化物未经有效处理，排放量为259.85 t/a，不能满足总量控制指标NOx：80t/a的要求，因此环评建议，项目后续对烟气进行脱硝处理，减少氮氧化物的排放量，因此本项目不对氮氧化物计算总量控制指标。 五、环境风险分析 本项目运行期间不涉及到有毒有害、危险化学品和致病源。本项目生产过程中的环境风险主要是废气事故性排放，当在脱硫设施故障时，二氧化硫会出现超标排放的风险。 1、风险识别及事故分析 （1）废气事故排放分析 根据项目分析，项目二氧化硫事故状态影响主要有管道破裂，脱硫塔喷淋设施故障等导致二氧化硫超标排放对周边的影响。 （2）废水事故排放分析 项目可能产生废水事故排放的是生产废水，未经沉淀处理，直接排放，或雨季溢流。 2、风险防范措施 ①项目应加强对脱硫设施管道，喷淋设施，水泵等各环节设施的管理与维护，减少管道破损故障或设施故障导致二氧化硫超标排放的情况发生，同时，如发生脱硫设施故障应及时停止生产，维修设施设备，可有效避免对周边环境的影响； ②项目应按照本环评报告提出的要求，设置沉淀池应及时清掏，并进行防雨处理，防止沉淀池满池及雨水流入造成废水溢流，流入附近地表水体。 ③加强安全教育，强化安全意识，提高员工事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生成的规程，减少人为风险事故的发生； ④生产过程中要加强管理，安全用电，采取严格的安全措施，以防发生事故； ⑥根据国家相关规定的要求，制定环境风险应急预案，并配备必要的设施。 ⑦运营期间加强对环保设施的管理，如派专人对脱硫设施进行定期检查维护，确保各项环保设施的正常运行，使得污染物达标排放。 3、风险事故应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式。 ②制定事故类型、队伍和联络方式。 ③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 ④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ⑤制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 ⑥当出现非正常工作时，粉尘超标的情况下，应及时上报维修，必要时要停产检修，及时通知周围农户。确保污染事故发生时，对周围环境的影响降到最小程度。并承担相应的污染事故责任。 4、风险评价结论 本项目原辅材料成分符合国家要求，生产过程中不产生有毒有害物质，无高压、易燃易爆、辐射等有害作业。采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目的风险性影响因素是可以降低到最低水平的，并能减少或避免风险事故的发生。 总的来说，项目的风险措施是可行的，环境风险值在可接受水平范围内。 六、环境管理与环境监测制度建议 1. 环境管理体系 (1) 建立环境管理体系 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： ① 公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来；要求备足人员，负责设施的维护、管理工作；建议由专业环保公司参与脱硫设施的运营管理工作。 ② 建立专职环境管理机构，配备专职环保管理人员2～3 名，兼职管理人员若干名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作； ③ 以水、气、声等环境要素的保护和改善作为推动企业环境保护工作的基础，并在生产工作中检查环境管理的成效。 ④ 按照所制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各生产部门和人，签订责任书，定期考核。 ⑤ 按照环境管理的要求，将计划实现的目标和过程编制成文件，有关指标制成目标管理图表，标明工作内容和进度，以便与目标对比，及时掌握环保工作的进展情况。 (2) 环境管理机构的主要职责 公司环境管理机构主要职责是： ① 贯彻执行中华人民共和国的环境保护法规和标准，接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项管理工作的执行情况。 ② 接受环境保护主管部门的检查，定期上报各项管理工作的执行情况； ③ 如实向环保主管部门申报公司使用的各种化学品，如有变更，事先征得主管部门许可，培训并让每个员工掌握这些化学品的危险性、毒性、腐蚀性物质的特征及防护措施。 ④ 组织制定各部门的环保管理规章制度，并监督执行。 ⑤ 公司内部环保治理设备的运转以及日常维护保养，保证其正常运转； ⑥ 组织参加环境监测工作。 ⑦ 定期进行审计，检查环境管理计划实施情况，使环境污染的治理、管理和控制不断得到改善，使企业对环境的影响降到最低程度。 2. 环境监测 为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对建设项目实施环境监测建议。 环境监测计划应包括地表水、环境空气、噪声。 （1）大气污染物排放监测方案 根据本次技改项目的大气污染物排放情况，建议建设单位主要对生产过程的冶炼废气排放进行监测。大气污染物排放监测方案见表7-7。 表7-7 大气污染物排放监测方案 监测点位 监测项目 监测频次 总排气筒 烟尘、SO2、NOx，烟气量 在线连续监测， 人工定期抽样校核，每季度一次 （2）污水排放监测方案 本项目生活污水排入厂区污水处理站处理，虽然不新增污水处理设施，但要求其废水按照原环评报告表进行监测。 （3）噪声监测方案 噪声监测厂界噪声，每年至少一次，发现超标，应采取相应措施。 （4）监测管理 ①在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因并上报管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制措施； ②建立合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其他因素的干预； ③定期（月、季、年）对监测数据进行综合分析，掌握废气、污水达标排放情况，并向管理机构作出书面汇报； ④建立监测资料档案 七、环保投资估算 本项目为环保工程，环保投资2000万元，占工程总投资的100%。环保投资建设内容和投资概算如下表所示： 表7-8 环保投资一览表 项 目 污染源 治理措施 投资（万元） 备注 废气治理 矿热炉废气 建设一个脱硫设施，设计风量700000m3/h，采用双碱法进行脱硫，脱硫后的烟气经50米高烟囱排放。 1990 新建 废水治理 生活废水 依托厂区已建的污水处理设施进行处理 / 已建 生产废水 经过沉淀压滤后循环回用不外排 / 计入脱硫设施工程 噪声治理 设备噪声 基础减震，厂房隔音，管道阻尼 / 计入工程 固体废物 生活垃圾 垃圾桶收集，环卫部门清运 / 依托 污泥 定期清理，外售 / 依托 环境管理环境监测 定期对废气、噪声进行监测 1 计入后期运行阶段费用 环境风险防范 制定风险应急预案 9 / 合 计 2000 / 从环保投资的分配来看，本项目新增环保投资主要用于废气治理，以及环境风险的防范，项目的环保投资通过对二氧化硫污染源的治理，使二氧化硫废气达标排放，大幅度消减了二氧化硫的排放，减轻了对环境的影响。从本项目环保投资可见，环保投资有重点，环境效益明显，符合以较少的环保投资取得较大的环境效益的原则。项目实施后，项目环境效益显著。 八、竣工验收 本项目环保措施验收一览表详见表。 表7-9 环保竣工验收一览表 项 目 污染源 治理措施 验收因子 验收标准及要求 备注 废气治理 矿热炉废气 建设一个脱硫设施，设计风量700000m3/h，采用双碱法进行脱硫，脱硫后的烟气经50米高烟囱排放。 烟尘、SO2、NOx 中氮氧化物、二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）标准 新建 废水治理 生活废水 依托厂区已建的污水处理设施进行处理 / / 已建 生产废水 经过沉淀压滤后循环回用不外排 循环水池 不外排 计入脱硫设施工程 噪声治理 设备噪声 基础减震，厂房隔音，管道阻尼 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准要求 计入工程 固体废物 生活垃圾 垃圾桶收集，环卫部门清运 / 依托 污泥 定期清理，外售 固废暂存间 外售 依托 环境管理环境监测 定期对废气、噪声进行监测 / 计入后期运行阶段费用 环境风险防范 制定风险应急预案 / / 九、环境效益 环境质量恶化不利于经济的可持续发展，也会给公众的身心健康造成危害。由二氧化硫导致的酸雨不仅使土壤酸化，还造成有毒金属的溶解流动，损伤植物根系，影响农作物的光合作用和抗病害能力，造成农产品的质量和产量下降。 二氧化硫的排放与酸雨的污染以及温室气体的增加紧密相关。由于SO2 对空气环境质量的影响会引发和加剧光化学污染、酸沉降污染和颗粒物污染，从而对人类健康和生态系统等造成危害。因此，四川金洋康宁硅业有限责任公司烟气脱硫治理项目的实施，不仅对改善当地环境空气质量，提高人民群众的生活质量水平有重要意义。 本项目作为废气治理设施，其建成后将对所排废气中SO2、烟尘、NOX均有一定的去除作用。项目工程建成后排入大气环境的污染物中烟尘减排量为34.99t/a，二氧化硫减排量为695.95t/a，氮氧化物减排量为28.87t/a，大大改善了项目区域的大气环境。 十、社会效益及经济效益 削减NOX、SO2、烟尘排放是一种社会责任，同时也是四川金洋康宁硅业有限责任公司可持续发展的保证。一方面，由于NOX、SO2、烟尘排污费约占排污总费用的一定比例，如企业能减少NOX、SO2、烟尘的排放，即可达到减少成本的目的，相当于为企业创造了经济收益。 另一方面，脱硝、除尘、脱硫改造项目的实施，也有助于企业树立绿色企业、和谐企业的形象。因此，环评建议项目后续进行烟气脱硝治理，进一步降低氮氧化物的排放量 综上所述，四川金洋康宁硅业有限责任公司SO2烟尘治理，是改善大气环境质量、落实科学发展观、加强环境保护的又一重大举措，工程实施后将会给企业带来良好的环境效益和社会效益。

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果            （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气染物 | 施工期 | 机械施工 | 机械废气，尾气 | 地势开阔、扩散较好 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 矿热炉废气 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | 建设一个脱硫设施，设计风量700000m3/h，采用双碱法进行脱硫，脱硫后的烟气经50米高烟囱排放。 | 二氧化硫达标排放，氮氧化物、烟尘排放量减少。 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 依托厂区已建污水处理站处理 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 工作人员 | 生活污水 | 依托厂区已建污水处理站处理 | 达标排放 |
|  |  | 生产废水 | 硫酸钙、亚硫酸钙、烟尘渣 | 沉淀压滤后循环回用不外排 | 不外排 |
| 噪声 | 施工期 | 施工 | 设备噪声、车辆噪声 | 厂房隔声 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 风机、水泵、压滤机 | 设备噪声 | 合理布局；选用低噪声设备；厂房隔声、基础减震；定期保养 | 达标排放 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 依托现有设施 | 得到妥善处理，实 现资源化、无害化， 不会造成二次污染 |
|  |  | 施工过程 | 建筑垃圾 | 运至政府指定地点 |  |
|  | 营运期 | 脱硫系统 | 废石膏 | 外售作为建筑材料 |  |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，环卫部门清运 |  |
| 风险 | 加强管理，制定好风险防范对策及紧急应急预案等。 |
| 生态保护措施及预期效果 本工程为技改项目，本项目在厂内的空地上建设，无土建施工等过程；项目运营期各污染物均能得到妥善处理处置，或达标排放，或资源化利用，不会对区域生态环境产生不良影响。 |

# 结论与建议                                   （表九）

一、结论 1、项目概况 四川金洋康宁硅业有限公司4×12600KVA工业硅烟气脱硫项目项目，厂址位于乐山市金口河区永和镇新乐村五组厂区内（东经103.0782°；北纬29.2293°）。项目共占地约33350㎡，新建烟气脱硫设施，在除尘室后端，增设增压风机3台，将除尘后的烟气导入脱硫塔中脱硫，烟气脱硫后经脱硫塔上的烟囱集中排放。本项目拟投资2000万元，全为环保投资。 2、产业政策符合性 本项目属于N7722 大气污染治理，根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》（2013 年2月16 日国家发展改革委第21 号令）中规定，本项目属于国家鼓励类中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条““三废”综合利用及治理工程”；项目所用设备不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》之列。同时，本项目经乐山市金口河区发展改革经济信息化局于2018年11月8日以“川投资备[2018-511113-32-03-312372]JXQB-0027”文件予以备案。 因此，本项目符合国家产业政策要求及地方产业政策要求。 3、规划和土地利用符合性 四川金洋康宁硅业有限责任公司租用四川红华实业有限公司红华分公司房屋进行生产，厂区用地性质为工业用地。本项目在四川金洋康宁硅业有限责任公司现有工业硅冶炼炉车间西侧空地内建设，不新增用地，不改变原厂区土地使用性质。因此，本项目建设符合土地规划要求。 根据根据《乐山市金口河区国民经济和社会发展第十三个五年规划》、《乐山市大气污染防治行动方案2017年度实施计划》、《乐山市金口河区大气污染防治2017年度实施计划》，本项目的建设，能够大大减少二氧化硫的排放量，同时能够一定程度降低氮氧化物，烟尘排放量，能够符合乐山市金口河区的发展规划，同时符合乐山市大气污染防治行动方案和乐山市金口河区大气污染防治实施计划。 因此，本项目建设符合相关规划。 4、项目选址合理性和平面布置合理性 （一）选址合理性分析 拟建项目选址于乐山市金口河区永和镇新乐村五组厂区内，据现场调查，项目厂界北侧37-200米范围内有10户商户及住户，北侧140米为加油站，东侧24米至北侧300米范围内有20户商户及住户，东北侧74米为纺织厂，东侧30米为木材加工厂，厂界东侧紧邻省道306线和英德瑞气体公司，东南侧与南侧紧邻一处原技校废弃场地，项目东侧距离大渡河约50米，项目西侧为废弃厂内铁路和814厂废弃场地，其余周围均为耕地、山林。 项目在厂区北侧，原料库房与生产车间的空地进行建设，不新增占地。项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等。 本项目选址合理性主要表现在： ①项目用地为工业用地，不在征地拆迁范围内，符合当地规划； ②项目选址位于原厂址上，不新占用土地，场内地势平坦，地址条件较好，无不良地质条件发育，未发生过地址灾害，且能够利用原有办公室、食堂等公共设施，减少施工费用和污染。 综合上述，项目的选择是合理可行的。 （二）平面布置合理性 本项目利用原厂北面原料库房旁的空地进行建设，冶炼炉烟气在布袋除尘器末端由管道接入脱硫塔，烟气由加压风机旋转向上穿过喷淋层，脱硫液向下流入脱硫塔北侧循环池，循环池北面建设富集池和压滤机，用于收集脱硫废水并通过石灰中和，碱液通过循环泵进行循环利用。 从本项目平面布置上看，项目利用空地建设，合理布置各个功能区，综上，本项目总平面布置从环保角度分析合理。 5、区域环境质量现状 环境空气：大气监测中，工程建设区域环境空气中SO2、NO2 小时浓度值和PM10、日均浓度值均低于《环境空气质量标准》GB3095-2012 中二级标准限值要求。 地表水环境：监测结果表明，项目区域地表水水质监测因子达到《地表水环境质量标准》（GB3838/-2002）中的Ⅲ类水域水质标准。 声学环境：据对该区域噪声监测结果，该区域环境噪声达到《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 3 类标准限值要求。 6、环境风险 在设计、安装、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，风险事故隐患可降至最低。 7、达标排放、清洁生产、总量控制 (1) 达标排放 本工程拟对所产生的污水、废气、噪声及固体废弃物等污染源进行有效治理，环评要求建设单位严格按照设计并结合本报告表提出的措施实施，以使各项污染物达标排放。 (2) 清洁生产 本项目从工艺、技术、管理、组织生产各个环节采取有效、可行措施，较好贯彻了“节能、降耗、减污、增效”为目标的清洁生产。本项目贯彻了清洁生产的原则。 (3) 总量控制 根据项目生产过程中污染物的排放量情况，烟尘、二氧化硫和氮氧化物有所减少，由于本项目为脱硫设施建设项目，建设完成后外排污染物总量如下： SO2：77.33t/a；烟尘：81.65t/a 技改后新增脱硫处理设施后，二氧化硫排放量比改造前有所减少，烟尘排放量也有一定减少，满足乐山市金口河区环境保护局下达的大气污染物排放总量（SO2：90t/a；烟尘：90t/a），不需再重新下达总量控制指标。 由于氮氧化物未经有效处理，排放量为259.85 t/a，不能满足总量控制指标NOx：80t/a的要求，因此环评建议，项目后续对烟气进行脱硝处理，减少氮氧化物的排放量，因此本项目不对氮氧化物计算总量控制指标。 8、 环保投资及措施可行性结论 本项目新增环保投资预计2000 万元，占总投资的100%。环保建设内容包括废水处理设施、废气治理措施和环境监测及管理等。实施这些环保措施后，可有效解决本项目营运期的污染物排放问题，并有利于防治污染、改善生态环境的环保措施可行、有效。 11、项目可行性结论 本项目符合国家产业发展政策，选址符合该地区的城市发展规划，选址合理，总平面布置合理。工程采取的污染防治措施和本评价要求的对策经济技术可行，在环保设施连续稳定运行，确保污染物稳定达标排放的基础上，项目建成运行后可以改善项目区域现有的环境区域功能和环境质量状况，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则。因此，本评价认为，只要认真落实本报告表中提了的各项污染防治对策措施及环境风险防范措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放从环保角度而言，本项目的建设是可行的。 二、环保要求及建议 为减轻本建设项目对周围环境的影响，严格规范各工序作业，推行清洁生产，制定严格的生产安全。建议厂方采取如下措施： 1. 为使氮氧化物排放达标，后续进行烟气脱硝处理。 2.建设单位加强施工期环境管理与监督，控制噪声扰民。 3. 严格执行建设项目的“三同时”制度，强化工程的环境保护工作。工程竣工后，各项环保措施需经环保主管部门主持验收 4. 项目营运期间应按时检修工艺设备，及时更换有安全隐患的设备。 5. 项目运营应严格落实大气污染防治、水污染防治和噪声污染防治措施，确保项目所在区域周边环境不受其影响。 6. 加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作，自觉接受环保主管部门对工厂环保工作的监督指导。 7. 定期进行员工培训，生产时应严格按照操作制度执行。加强工厂环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养、保证环保设施正常运转。

# Text boxes

硅矿

石油焦

精煤

冶炼炉

出炉

自然冷却

粉碎

废气、噪声、固废

粉尘、噪声

计量

包装入库

废气

基础工程

主体工程

设备安装

工程验收

噪声

生活废水

废气

少量建筑垃圾

1#、2#、3#排气筒

循环水泵

管道系统

加压风机

氧化预处理

吸收塔

清水池

循环水池

压滤机

烟囱

噪声

噪声

废气

固废、废水

废水

脱硫液

沉渣

石灰水

废水

脱硫用水

循环池

地下水

1.26

损耗1.26

50

50