建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：乐山市金口河区永胜乡桅杆白云岩矿开采扩建项目

建设单位：     乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司

编制日期：二〇二〇年一月

国家生态环境部     制

乐山市金口河区永胜乡桅杆白云岩矿开采扩建项目

环境影响报告表专家评审意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目由来及矿山扩能已进行的前期工作介绍。补充项目与金口河矿产资源规划、金口河旅游规划的符合性分析。细化项目现状介绍，明确目前存在的环境问题。 | 已细化项目由来及矿山扩能已进行的前期工作介绍，详见P1～P3。 |
|  |  | 已补充项目与金口河矿产资源规划、金口河旅游规划的符合性分析，详见P9～P10。 |
|  |  | 已细化项目现状介绍，明确目前存在的环境问题，详见P38～P44。 |
| 2 | 细化外环境关系。按点、线（矿区、工业广场、主平硐、运输道路等）分别明确环境保护目标，完善外环境关系图。补充项目与周边景观及旅游环线的协调性分析。介绍矿区内植被情况及地形、地貌，补充工业广场选址和平面布设合理性分析，提供平面布置图；说明矿区范围周边及下游人、畜饮水情况，提出具体保护措施。 | 已细化外环境关系，详见P55～P56。 |
|  |  | 已按点、线（矿区、工业广场、主平硐、运输道路等）分别明确环境保护目标，完善外环境关系图，详见P56～P58及附图5。 |
|  |  | 已补充项目与周边景观及旅游环线的协调性分析，详见P10～P11。 |
|  |  | 已介绍矿区内植被情况及地形、地貌，补充工业广场选址和平面布设合理性分析，提供平面布置图，详见P29～P34，P16，P18及附图2。 |
|  |  | 已说明矿区范围周边及下游人、畜饮水情况，提出具体保护措施，详见P25。 |
| 3 | 充实工程分析，核实项目建设内容（工业广场、溪沟堡坎、行洪、运输道路、洞采等内容），核实开采量。针对扩建，完善项目组成表，明确已建、在建、拟建内容，突出以新带老措施，说明公辅设施依托或变化情况；分析扩能的方式和途径，提供扩能方式变化表、开采剖面示意图；细化并核实产品方案，提供矿石成分分析；完善开采工艺介绍，介绍开采方式、剥采工艺、落矿运输方式等，明确剥采比；细化破碎、输送等的降尘措施，明确输送廊道进行全封闭；校核矿井涌水水量；细化涌水处理、综合利用；生活废水经一体化设施处理后综合利用；补充矿区生产废水、初期雨水径流收集处置方式，增加应急池和沉淀池；完善雨污分流；补充露采区挡水、排水措施；明确表土剥离量及表土临时堆存措施，补充矿山生态恢复措施及相应费用；核实运营期废石量，补充论述废石堆存选址的合理性，避免影响山区沟谷正常行洪，核实废石堆存设计容量、挡渣、挡渣方式，分析是否满足矿山服务年限的要求；分析工业广场、矿石堆场的雨污系统（沉淀池容积、个数）；完善闭矿期的环境保护措施。 | 已充实工程分析，核实项目建设内容（工业广场、溪沟堡坎、行洪、运输道路、洞采等内容），核实开采量，详见P61～P88，项目工程分析章节。 |
|  |  | 已针对扩建，完善项目组成表，明确已建、在建、拟建内容，突出以新带老措施，说明公辅设施依托或变化情况，详见P20～P22，P43～P44。 |
|  |  | 已分析扩能的方式和途径，提供扩能方式变化表、开采剖面示意图，详见P23～P24及附图4。 |
|  |  | 已细化并核实产品方案，提供矿石成分分析，详见P23，P34。 |
|  |  | 已完善开采工艺介绍，介绍开采方式、剥采工艺、落矿运输方式等，明确剥采比，详见P35～P38。 |
|  |  | 已细化破碎、输送等的降尘措施，明确输送廊道进行全封闭，详见P71，P74。 |
|  |  | 已校核矿井涌水水量；细化涌水处理、综合利用，详见P78。 |
|  |  | 已明确生活废水经一体化设施处理后综合利用，详见P75，P77。 |
|  |  | 已补充矿区生产废水、初期雨水径流收集处置方式，增加应急池和沉淀池，详见P75～P78，P132。 |
|  |  | 已完善雨污分流，详见P25～P28。 |
|  |  | 已补充露采区挡水、排水措施，详见P126。 |
|  |  | 已明确表土剥离量及表土临时堆存措施，补充矿山生态恢复措施及相应费用，详见P17～P18，P139～P140。 |
|  |  | 已核实运营期废石量，补充论述废石堆存选址的合理性，避免影响山区沟谷正常行洪，核实废石堆存设计容量、挡渣、挡渣方式，分析是否满足矿山服务年限的要求，详见P17～P18。 |
|  |  | 已分析工业广场、矿石堆场的雨污系统（沉淀池容积、个数），详见P75～P77。 |
|  |  | 已完善闭矿期的环境保护措施，详见P122～P125。 |
| 4 | 完善生态环境影响评价，明确草坪复垦面积。运营期重点关注采矿引起的山体滑坡、露采对矿区生态环境、人群及建筑安全的影响，补充暴雨、洪灾等天气条件下矿山开发对地表水体的影响。完善露采区截水、排水及径流收集处置措施；完善声环境影响评价，说明高噪声源于居民点的距离，据此校核声环境影响预测结果，确保噪声不扰民；环境风险分析重点关注采矿诱发地质灾害的风险，强化露天采区滑坡、废石堆场垮塌、洪水淹没等风险防范措施。 | 已完善生态环境影响评价，明确草坪复垦面积，详见P116～P120，P126。 |
|  |  | 已重点关注采矿引起的山体滑坡、露采对矿区生态环境、人群及建筑安全的影响，补充暴雨、洪灾等天气条件下矿山开发对地表水体的影响，详见P126～P134。 |
|  |  | 已完善露采区截水、排水及径流收集处置措施，详见P75～P76。 |
|  |  | 已完善声环境影响评价，说明高噪声源于居民点的距离，据此校核声环境影响预测结果，确保噪声不扰民，详见P108～P114。 |
|  |  | 已环境风险分析重点关注采矿诱发地质灾害的风险，强化露天采区滑坡、废石堆场垮塌、洪水淹没等风险防范措施，详见P128～P136。 |
|  | 有针对性开展公众参与调查，并明确结论。校核环保投资一览表，校核文本，规范、完善图件（林业）。 | 已有针对性开展公众参与调查，并明确结论，详见公众参与专题报告。 |
|  |  | 已校核环保投资一览表，校核文本，规范、完善图件，详见P139～P140，文本、附图、附件。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况                                  （表一）

| 项目名称 | 乐山市金口河区永胜乡桅杆白云岩矿开采扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司 |
| 法人代表 | 张高学 | 联系人 | 张高学 |
| 通讯地址 | 乐山市金口河区滨河路一段 |
| 联系电话 | 15196431777 | 邮政编码 | 614700 |
| 建设地点 | 乐山市金口河区永胜乡桅杆村 |
| 立项审批部门 | 金口河区经济和信息化局 | 批准文号 | 川投资备【2019-511113-10 -03-390355】JXQB-0020号 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | B1013 耐火土石开采 |
| 占地面积 （平方米） | 828000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） | 105 | 环保投资占总投资比例 | 21% |
| 评价经费 | / | 预期投产时间 | / |
| 一、项目由来 乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场矿山位于乐山市金口河区政府所在地（和平镇）北东10°方向，平距12km处。隶属乐山市金口河区永胜乡桅杆村管辖。矿区范围地理坐标（2000国家大地坐标）为东经：103°05′31.48″～103°05′55.62″，北纬：29°21′07.61″～29°21′50.63″。面积0.828Km2。矿区中心直角坐标（2000国家大地坐标）X：3249500，Y：34606350。 金口河区至永胜乡的乡村公路及原乐（山）西（昌）公路通过矿区南侧，至和平镇18Km，交通较为方便。 矿山于2004年4月30日办理《建设项目环境影响报告表》，于2006年11月初次办理采矿许可证，开采方式为露天开采，开采规模为3.00万吨/年，矿区面积：0.828平方公里，露天开采Ⅰ号矿体的硅化白云岩，生产时断时续。于2007年8月14日取得乐山市金口河区环保局验收意见（环验[金环建]3号）。 矿山现持采矿证于2011年11月8日由乐山市自然资源局颁发，采矿许可证号：C5111002010127120092162。采矿权人：乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司。矿山名称：乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场。经济类型：有限责任公司。开采矿种：白云岩。开采方式：露天/地下开采。面积：0.828km2。开采深度：+1500～+1100m。有效期限：捌年零陆个月：2011年11月8日至2020年5月8日。生产规模：6万吨/年。但矿山办理采矿证至今未对地下开采矿体进行开采，仅对露天开采矿体进行开采，实际开采规模为3万吨/年。矿区由4个拐点围限，其拐点直角坐标见表1-1所示： 表1-1 矿区拐点坐标表 拐点编号 1980西安坐标系 2000国家大地坐标系 X Y X Y 1 3250097.03 34605928.5 3250107.112 34606039.276 2 3250113.18 34606558.11 3250123.263 34606668.890 3 3248799.00 34606591.83 3248809.074 34606702.612 4 3248782.85 34605962.22 3248792.923 34606072.998 根据《乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场资源储量核实报告》（2019年8月，四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队）及《乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场矿产资源开发利用方案》（2019年5月，四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队），本次项目在原有矿山基础上，通过技术改造和升级，增加开采设备，对原有矿场进行改扩建，增加年开采量至10万吨/年，建设安全设施，露天采矿作业平台，地下矿井安全系统，矿区道路，废渣库，绿化，给排水工程等配套设施。 本次变更：采矿权范围拐点坐标、矿区面积、开采矿种、开采标高均不发生变化；开采方式、开采规模、劳动定员变更。具体变更情况见下表。 表1-2 拟建项目与原有工程主要参数对照表 序号 内容 已有工程参数 拟建项目参数 备注 1 矿山生产能力 3.0万t/a 10万t/a 变化 2 资源储量 动用储量（122b）12.7千吨，保有资源储量（332+333）692千吨，其中（332）218.6千吨，（333）473.4千吨 动用储量（122b）45.8千吨，保有资源量（332+333）647.4千吨，其中（332）99.7千吨，（333）547.7千吨 变化 3 露天开采方法 自上而下、水平分台阶露天开采 自上而下、水平分台阶露天开采 不变 3 地下开采方法 未进行开采 矿块台阶式采矿法 变化 4 年工作日 300d/a 300d/a 不变 5 全矿劳动定员 10 20 变化 6 开采标高 +1500m～+1100m +1500m～+1100m 不变 矿区面积 0.828km2 0.828km2 不变 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），本项目属于非金属矿采选业中土砂石开采中的耐火土石开采。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号发布，国务院第682号修改）等法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（生态环境部令第1号修订）“四十五、非金属矿采选业 137土砂石、石材开采加工”中可知：“涉及环境敏感区的”应编制环境影响报告书；“其他”应编制环境影响报告表。根据《乐山市金口河区自然资源局矿权征求意见表》可知：该矿区范围不在大渡河大峡谷地质公园范围内，符合金口河区总体规划要求，不在金口河区基本农田范围内，符合行业规划，采矿权不涉及生态保护红线，矿权不涉及水务局水利风景区范围内，采矿权不在核心旅游景区范围内。故本项目不涉及环境敏感区，应编制环境影响评价报告表。为此，乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司委托四川清元环保科技开发有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，组织有关技术人员进行现场勘察和资料收集，依据国家相关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了本项目环境影响评价报告表。 二、产业政策及用地符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为白云岩的开采，属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中“B1013 耐火土石开采”。根据《产业结构调整指导目录》，本项目工艺、设备、产品均不属于其鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。”因此，本项目为允许类。 同时，本项目已取得金口河区经济和信息化局出具的《四川省技术改造投资项目备案表》，同意本项目立项备案，备案号：川投资备【2019-511113-10-03-390355】JXQB-0020号。 因此，项目符合国家和地方现行的产业政策。 2、项目用地符合性分析 本项目矿区面积为0.828km2。根据《乐山市金口河区自然资源局矿权征求意见表》可知：该矿区范围符合金口河区总体规划要求，不在金口河区基本农田范围内，本项目用地与当地居民签订土地转让协议，转让年限为长期，部分土地转让协议见附件。 3、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 2005年9月7日，国家环保总局、国土资源部、科技部联合发布的《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》是矿山开发环境保护的主要技术政策之一。本项目选址与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的符合情况如下： 表1-3 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析对照表 序号 要求 本项目符合性 备注 1 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地址遗迹保护区、基本农田保护区等采矿 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地址遗迹保护区、基本农田保护区等区域 符合 2 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采 矿区范围不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采 符合 3 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源 不属于地质灾害危险区 符合 4 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目 区域生态环境可恢复 符合 5 限制在生态功能保护区和自然保护区（过滤区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区的主导生态功能 不在限制区内 符合 6 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生产脆弱区内开采矿产资源 项目区域不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域等生产脆弱区 符合 由上表可知，本项目不属于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中禁止和限制的矿产资源开发活动，项目选址符合要求。 4、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析 表1-4 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》一般要求符合性分析 序号 相关规定 拟建项目情况 符合性 1 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地及其他法律规定的禁采区域内采矿 本项目不在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地及其他法律规定的禁采区域内采矿 符合 禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采 金口河区至永胜乡的乡村公路及原乐（山）西（昌）公路通过矿区南侧，至和平镇18km，不在铁路、国道、省道、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内 符合 2 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染 本项目为允许开采区，开采符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求。采取“边开采，边治理”及相应的污染物防治措施，减轻开采过程中造成的生态破坏和环境污染 符合 3 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程 采取“边开采，边治理”及相应的污染物防治措施，减轻开采过程中造成的生态破坏和环境污染。表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区，进行矿区复垦 符合 4 所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施宽松矿山生态环境保护与恢复治理措施 本项目待开展后，将积极实施生态环境保护和恢复治理措施 符合 5 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周围自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复 制定方案确保恢复治理后的场地应满足相关要求 符合 6 在国家和地方人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评价结果及相关固定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发 根据《乐山市金口河区自然资源局矿权征求意见表》可知：该矿区范围不在大渡河峡谷地质公园范围内，符合金口河区总体规划要求，不在金口河区基本农田范围内，符合行业规划，采矿权不涉及生态保护红线，矿权不涉及水务局水利风景区范围内，采矿权不在核心旅游景区范围内 符合 7 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆和其他固体废物 本项目开采的矿石装入汽车后直接从开采工作面运出到破碎站卸车堆存，经破碎站加工后主要销往夹江、峨眉等地，作陶瓷生产原料用。表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区，进行矿区复垦 符合 8 弃渣场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和新土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的新图层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保存好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失 表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区，进行矿区复垦。矿区土壤类型为非耕作土壤，表土剥离厚度约20cm 符合 由上表可知，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》中的相关要求，同时，本评价要求建设单位在开采后，按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》对矿山采场、矿区道路等进行生态恢复治理。 5、与《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）的符合性 根据《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）中“一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 （二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。五、严格节能环保准入，优化产业空间布局。（十六）调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。（十七）强化节能环保指标约束。提高节能环保准入门槛，健全重点行业准入条件，公布符合准入条件的企业名单并实施动态管理。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 本项目污染物排放满足《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）的相关要求。 6、与《四川省蓝天保卫行动方案》（2017-2020年）符合性分析 根据《四川省蓝天保卫行动方案》（2017-2020年），对各类工地、工业企业、机动车等都提出了强制性减排措施。启动重污染天气黄色、橙色和红色预警后，列入限产、错峰生产名单的工业企业，将严格按工业企业限产减排措施和错峰生产计划执行，列入年度落后产能淘汰计划的涉气设备（生产线）全部停产。 根据《产业结构调整指导目录》，本项目工艺、设备、产品均不属于其鼓励类、限制类和淘汰类。本项目为矿山开采，不在《四川省蓝天保卫行动方案》（2017-2020年）中大气污染防治重点工程项目列表之中。项目产生的大气污染物主要为扬、粉尘，通过湿式作业—洒水抑尘后，对所在区域大气环境影响较小。 综上，本项目建设符合《四川省蓝天保卫行动方案》（2017-2020年）。 三、规划符合性分析 1、与《四川矿产资源总体规划》（2016-2020）符合性 根据《四川矿产资源总体规划》（2016-2020）勘查开发总体布局：成都平原化工建材矿产资源发展区。包括成都、德阳、绵阳、乐山、遂宁、眉山、资阳、雅安8市。主要加强安岳等地天然气勘探开发。集约节约和综合利用德阳磷矿资源，稳定磷矿开采加工能力，强化马边磷矿的规模开发和集约经营，推进磷化工产业发展。推进芒硝矿开采加工的结构调整和布局优化。控制水泥、玻璃原料开采规模，提高宝兴“蜀白玉”等资源的综合利用与深加工水平，规范开发饰面石灰岩等新型非金属矿品。 表1-5 四川省矿产资源勘查开采规划区 勘查规划区： 国家级重点勘查区。按主攻矿种分为：铀矿1个，位于四川若尔盖；铁矿1个，位于四川攀西；银多金属矿1个，位于四川白玉呷村；铅锌矿1个，位于四川宁南一会东；锂矿3个，位于四川康定～道孚～雅江、马尔康～金川、扎乌龙；钾盐1个，位于四川亭子铺～龙会～板桥；磷矿1个，位于四川马边～雷波。 省级重点勘查区。1.四川三江重点勘查区，主攻矿种锰、铜、铅、锌、锡、金、银等。2.康定大渡河重点勘查区，主攻矿种铅锌、镍、铂、金、锂（铍、铌、钽）等。3.攀西重点勘查区，主攻矿种铁、钒钛、铜、铅锌、稀土、碲铋、磷、石墨等。4.川南重点勘查区，主攻矿种页岩气、煤层气、优质煤、硫铁矿等。5.川东北重点勘查区，主攻矿种为铁、钒、钾盐、石墨等。 限制勘查区。1.九寨沟～黄龙限制勘查区。2.卧龙～青城山限制勘查区。3.贡嘎山～海螺沟限制勘查区。4.峨眉山～乐山限制勘查区。5.亚丁限制勘查区。6.红原～若儿盖限制勘查区。 开采规划区： 国家级规划矿区。按主采矿种分为：煤炭2个，即古叙矿区和筠连矿区；钒钛磁铁矿2个， 即攀枝花矿区和白马矿区；稀土矿1个，即牦牛坪矿区；锂矿1个，即甲基卡矿区；磷矿1个，即德阳～马边～雷波矿区；石墨矿1个，即巴中矿区。 省级规划矿区。按主采矿种分为：钒钛磁铁矿2个，即红格矿区和太和矿区；铜矿2个，即拉拉矿区和里伍矿区；银多金属矿1个，即呷村矿区；铂镍矿1个，即杨柳坪矿区；石墨1个，即攀枝花矿区。 对国民经济具有重要价值的矿区。红格南矿区。 储备和保护矿区。8个煤炭矿区，即筠连矿区园坝子井田、筠连县船头山井田、筠连矿区塘坝矿段、筠连矿区大雪山矿段、攀枝花市宝鼎矿区大箐向斜东翼深部、古叙矿区龙山井田、古叙矿区两河矿段、古叙矿区庙林矿段；4个钒钛磁铁矿区，即白沙坡矿区、营盘山矿区、一碗水矿区、蜂子岩矿区；锰矿1个，即老队部矿区；1个铜矿区，即大箐沟～明槽山矿段；1个岩盐矿区，即自贡市威西盐矿区；1个芒硝矿区，即新津县金华矿区；1个石墨矿区，即攀枝花市三大湾矿区。 限制开采区。1.华蓥山限制开采区，限制开采中高硫煤炭。2.芙蓉限制开采区，限制开采中高硫煤炭。3.虎牙限制开采区，主要矿产为沉积型铁锰矿。4.巴塘夏塞限制开采区，主要矿产为银铅锌多金属矿。5.岔河限制开采区，主要矿产为锡矿。6.松潘限制开采区，主要矿产为难选冶金矿。7.大陆槽限制开采区，主要矿产为稀土矿。8.成都平原限制开采区，主要矿产为芒硝矿。9.威西限制开采区，主要矿产为岩盐。10.石棉县限制开采区，主要矿产为石棉。11.康定赫德限制开采区，主要矿产为钨锡矿。 禁止开采区。1.红原若尔盖禁止开采区，主要矿产为泥炭。2.甘孜来马禁止开采区，主要矿产为砂金矿。3.白玉纳塔禁止开采区，主要矿产为砂金矿。4.康定煤炭沟禁止开采区，主要矿产为泥炭。将国家级或省级自然保护区、风景名胜区、地质公园、地质遗迹保护区，重要引用水源保护区等列入具有生态环境保护功能的禁止开采区。 本项目进行白云岩的开采，属于非金属矿。根据《四川省矿产资源总体规划》（2016-2020）中开发利用总量调控—非金属矿产：“控制新建扩建水泥用灰岩企业，严禁随意扩大生产规模，严禁将优质水泥用灰岩和白云岩作为普通建筑碎石开采。鼓励规模开采水泥原料、玻璃原料、陶瓷原料、饰面原料和其他非金属矿产。”本项目属于白云岩的开采，不属于禁止开采的矿产。 本项目矿山位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，不在《四川省矿产资源总体规划》（2016-2020）开采规划分区中划定的储备和保护矿区、限制开采区和禁止开采区范围内，故为允许开采区，符合《四川矿产资源总体规划》（2016-2020）的相关要求。 2、与《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）的符合性 本项目进行白云岩的开采，根据《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）中的《四川省主要矿产矿山最低开采规模》相关要求，附件2“四川省主要矿产矿山最低开采规模”属中型矿山。 表1-6 四川省主要矿产矿山最低开采规模 序号 矿产名称 开采规模单位 矿山最低开采规模 大型 中型 小型 29 耐火粘土 矿石万吨/年 50 10 3 本项目设计开采规模为10万t/a，符合开采规模要求。 3、与《四川省乐山市矿产资源总体规划》（2016-2020）的符合性 根据《四川省乐山市矿产资源总体规划》（2016-2020）中，乐山市矿产资源勘察开发调控方向： 表1-7 四川省乐山市矿产资源勘查开采规划区 开采规划区： 禁止开采区：1、（CJ511100001）乐山大佛风景名胜区禁止开采区。2、（CJ511100002）峨眉山风景名胜区禁止开采区。3、（CJ511100003）四川大瓦山天池国家湿地公园禁止开采区。4、（CJ511100004）沙湾美女峰石林风景保护区禁止开采区。5、（CJ511100005）峨边黑竹沟自然保护区禁止开采区。6、（CJ511100006）马边大风顶自然保护区禁止开采区。7、（CJ511100007）夹江千佛岩遗址保护区禁止开采区。8、（CJ511100008）八月林自然保护区禁止开采区。9、（CJ511100009）金口河大渡河峡谷自然保护区禁止开采区。10、（CJ511100010）沐川芹菜坪自然保护区禁止开采区。11、（CJ511100011）犍为桫椤湖国家湿地公园禁止开采区。 限制开采区：全市设限制开采区3个，其中省规划限制开区1个。1、对省规划（CX511100001）威西限制开采区的细化：包括犍为和井研等县，稳定我市已有的盐卤生产，保障以和邦集团和福华集团为主的盐化工所需的盐卤开采，开发生产适销对路的精细盐化产品。2、（CX511100002）峨眉山－乐山地热、矿泉水限制开采区。3、（CX511100003）峨边黑竹沟国家森林公园、风景名胜区限制开采区。 重点开发区：1、对省级规划马边～雷波磷矿国家规划区ZK511100007(乐山部份)的细化：（ZK511100001）马边老河坝磷矿重点矿区。2、（ZK511100002）峨边平等磷矿开采区。3、对省规划中威西盐矿限制开采区(CX511100001)乐山部份的细化：(ZK511100003)井研县威西盐矿区；(ZK511100004)犍为县威西盐矿区。4、（ZK511100005）峨边五渡白云岩矿区。5、（ZK511100006）犍为罗城－沐川永福煤炭资源开采区。6、（ZK511100007）峨眉山－金口河石膏及有色金属开采区。7、（SCY511100001）夹江中兴到黄土建筑陶瓷用粘土岩资源开采区。8、（SCY511100002）峨眉山－沙湾建材资源开采区。 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，不在《四川省乐山市矿产资源总体规划》（2016-2020）开采规划分区中划定的重点开发区、限制开采区和禁止开采区范围内，故为允许开采区，符合《四川省乐山市矿产资源总体规划》（2016-2020）的相关要求。 4、与《乐山市金口河区矿产资源总体规划》（2016—2020年）的符合性 根据《乐山市金口河区矿产资源总体规划》（2016—2020年）中，金口河区矿产资源勘查开发调控方向： 表1-8 乐山市金口河区矿产资源勘查开采规划区 限制勘查区： ①四川省大渡河峡谷国家地质公园限制勘查区 ②四川省大瓦山天池国家湿地公园限制勘查区 ③八月林自然保护区限制勘查区 ④大为至永福磷及多金属限制勘查区 禁止开采区： ①四川省大渡河峡谷国家地质公园禁止开采区 ②四川省大瓦山天池国家湿地公园禁止开采区 ③八月林自然保护区禁止开采区 ④峨眉山-金口河石膏及有色金属重点开采区 重点开采区： 峨眉山-金口河石膏及有色金属开采区 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，不在《乐山市金口河区矿产资源总体规划》（2016-2020）开采规划分区中划定的重点开发区、限制开采区和禁止开采区范围内，故为允许开采区；符合《乐山市金口河区矿产资源总体规划》（2016-2020）的相关要求。 综上，本项目建设符合当地规划。 5、与金口河区旅游规划的符合性 金口河区围绕区委“生态立区、旅游兴区、产业强区”发展定位，把文旅发展作为强区富民战略性新兴产业培育。以全域旅游为统揽，创建“全域旅游示范区”“天府旅游名县”，健全“1+2+2+N”规划体系，加快《金口河区全域旅游规划》编制，完成《关于创建四川省天府旅游名县的工作方案（送审稿）》《关于创建“四川省全域旅游示范区”实施方案（送审稿）》，出台《关于加快建设中国最美峡谷旅游目的地的实施意见》《乐山市金口河区促进文旅产业加快发展的九条政策》；完工大峡谷景区扩容提质、2号停车场、路面黑化、峡谷游船运营。成功创建大渡河金口大峡谷国家4A级景区，启动大瓦山旅游扶贫项目建设，编制《金口河区大瓦山旅游区控制性详细规划》，完成大天池湿地旅游区景观配套设计方案；十四届中国义乌文化产品交易博览会和十一届中国国际旅游商品等博览会，特色旅游线路、产品、旅游品牌“云上大瓦山、最美大峡谷”走向全国。红色氛围营造、铁博升级；招商引资携景区配套，与深圳万景纪旅游开发有限公司签订《合作协议》，预投资20亿；引进景盛酒店管理有限公司，完成“禅驿•金口河店”项目签约。截止11月，接待游客93.54万人次，同比增长45.38%，完成市下目标111.36%；实现旅游收入3.79亿元，同比增长40.23%，完成市下目标108.29%。 根据《乐山市金口河区自然资源局矿权征求意见表》可知：该矿区范围不在大渡河大峡谷地质公园范围内，符合金口河区总体规划要求，不在金口河区基本农田范围内，符合行业规划，采矿权不涉及生态保护红线，矿权不涉及水务局水利风景区范围内，采矿权不在核心旅游景区范围内。 综上，项目建设符合金口河区旅游规划。 6、与周边景观及旅游环线协调性分析 大瓦山旅游环线金口河区旅游公路以“交通+旅游”、公路建设服务于旅游开发为总体要求，以发展的眼光、工匠的精神进行规划设计。金口河区旅游公路将把全区相关旅游资源进行串联，形成“外环”加“内环”的格局，并局部实现旅游资源“快进漫出”的良好态势，对促进全区旅游开发有极大的作用。公路将接入大瓦山国家湿地公园，建成后的旅游环线将“一路载两景，十里不同天”。 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，位于大瓦山旅游环线金口河区旅游公路沿线。项目开采期露采时段生产过程中粉尘通过设置移动式除尘雾炮机洒水降尘；运输车辆扬尘通过路面洒水降尘并及时清扫落石，对进出车辆轮胎进行冲洗；汽车尾气通过加强车辆的维修和检验；破碎站粉尘通过封闭生产车间及喷淋降尘措施处置。 地采时段生产过程中井下废气通过设置移动式除尘雾炮机洒水、局部通风和系统通风降尘；堆矿场扬尘通过设置移动式除尘雾炮机洒水及用防尘网遮盖等措施降尘；矿石装卸扬尘通过设置移动式除尘雾炮机洒水降尘；运输车辆扬尘通过路面进行洒水降尘并及时清扫落石，对进出车辆轮胎进行冲洗；汽车尾气通过加强车辆的维修和检验；破碎站粉尘通过封闭生产车间及喷淋降尘措施处置。生活污水经一体化污水处理设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水、车辆冲洗废水、矿井涌水经沉淀处理后回用，不外排；破碎站生产废水经沉淀池处理后回用，不外排。合理安排作业及爆破时间，设备采取减震降噪措施并定期维护保养，严禁在夜间进行生产；运行期加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速。表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区。 在采取上述污染物治理措施的同时，积极采取植被恢复措施，通过播撒草籽、种植桦木等当地树种对矿区生态环境边开采边进行恢复治理，避免水土流失对周边环境带来的影响，恢复矿区原有的森林、灌丛、草丛生态系统，因此与周边景观系统相融合。 四、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目的矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）中的生态保护红线类型分布可知：本项目不涉及凉山—相岭生物多样性维护—水土保持生态保护红线。根据四川省生态保护红线分布图（详见附图），因此项目建设符合生态红线要求。 环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目区域空气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准；声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准。 根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，空气质量较好，尚有容量进行项目建设。同时，本项目建成后建成通过湿式作业、洒水降尘等措施后粉尘排放量小，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 本项目所在区域河流为流经矿区内的小溪沟及大溪沟，径流方向由北向南，其中小溪沟在矿区内汇入大溪沟，属于Ⅲ类水域。根据监测数据可知，水质较好。本项目建成投产后，废水按“清污分流原则”，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后作为矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水收集以排水沟为界，排水沟外侧雨水进入截水沟，直接外排，排水沟界内即采区内、弃渣场（表土临时堆场+废石场）、破碎站、工业广场内的初期雨水经排水沟收集后进入初期雨水收集池处理后用于矿区降尘用水，不外排；车辆冲洗废水经收集沟收集后进入车辆冲洗废水沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。故项目建成后对地表水体的环境质量影响较小。 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求。本项目建成后，噪声在采取选用低噪声的设备；对高噪声设备装设消音器，要求设备操作和管理工人配备隔声耳罩等个人防护用品，定期对设备进行维护保养、加油润滑等措施，其厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。因此，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；项目为白云岩开采项目，生活污水经一体化污水处理设施处理后作为矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水收集以排水沟为界，排水沟外侧雨水进入截水沟，直接外排，排水沟界内即采区内、弃渣场（表土临时堆场+废石场）、破碎站、工业广场内的初期雨水经排水沟收集后进入初期雨水收集池处理后用于矿区降尘用水，不外排；车辆冲洗废水经收集沟收集后进入车辆冲洗废水沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；矿井涌水经沉淀池处理后回用，不外排。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 4、环境准入负面清单 根据四川省发展和改革委员会印发的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》（以下简称《负面清单》），提出在我省42个国家重点生态功能区县（市）实行严格的产业准入标准。《负面清单》实施范围涵盖甘孜州、阿坝州全域以及凉山州、绵阳市、广元市、乐山市、达州市、雅安市、巴中市部分县（市）。 《负面清单》对由地方规划布局的产业，提出了比现行法律法规更为严格的管控要求，分为禁止类和限制类。禁止类产业包括：《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、《市场准入负面清单草案（试点版）》中的禁止准入类，以及其他需要禁止的产业。限制类产业包括：《指导目录》中（除已列入禁止类的）限制类和《清单草案》中（除已列入禁止类的）限制准入类，以及其他需要限制的产业。禁止类产业在增量上严格禁止新建，在存量上限期关闭退出；限制类产业在区域、规模、工艺技术、清洁生产水平等方面须满足规定准入条件和标准后才能进入或继续发展。 本项目属于白云岩开采项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，不属于《负面清单》规定的禁止类和限制类，故项目未列入环境准入负面清单。 综上所述，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线、资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 五、选址合理性分析 1、与四川大渡河峡谷国家地质公园位置关系 四川大渡河峡谷国家地质公园位于四川省乐山市金口河区、雅安市汉源县与凉山彝族自治州甘洛县接壤部位，总面积约404平方公里。地质公园以大渡河大峡谷和大瓦山玄武岩地质地貌为特色。由于该地地质结构不稳定，易造成陡岩上岩块崩塌下坠，对成昆铁路大动脉安全造成隐患，为此当年铁路设计师建造了全国罕见的高边坡防治柱，支持和稳固岩石边坡，保护铁路安全，从而形成了公园内一道亮丽的风景线。 2001年12月经国家地质遗迹（地质公园）评审委员会评审，正式批准列为第二批国家级地质公园，定名为"四川大渡河峡谷国家地质公园"。 大渡河大峡谷位于汉源县乌斯河镇、皇木镇境内。2001年3月发现，它西起汉源县乌斯河镇，东至永利彝族乡白熊峡。峡谷东西宽17公里，南北长26公里，谷宽不足200米，谷深2000余米，金口大峡谷地处横断山脉东缘地壳强烈上升地段，构成峡谷的基岩主要为坚硬的白云质灰岩，金口峡成为我国最大型的、河流上最为典型的嶂谷和隘谷。大峡谷全长26公里，最大谷深2690米，最窄处仅宽70米，成昆铁路穿峡谷而过，举世闻名。 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，根据《乐山市金口河区自然资源局矿权征求意见表》：区自然资源局意见：本项目矿区范围不在四川大渡河峡谷国家地质公园 范围内。 2、与乐山市金口河区大渡河金口大峡谷旅游景区位置关系 大渡河金口大峡谷旅游景区位于乐山市金口河区，地处乐山、雅安、凉山彝族自治州交界处，距成都约244公里、距乐山约115公里，乐汉高速、成昆复线建成后将进入乐山一小时、成都两小时经济圈，交通便利，可进入性强。峡谷全长2600多米，被《中国国家地理》杂志评为“中国十大最美峡谷”，是国家AAA级景区、国家地质公园、国家水利风景区。2017年以来，景区累计投入资金4500万元，完成了游客服务中心、AAA旅游厕所、生态停车场、地质科普长廊、峡谷第一村、铁道兵博物馆、大峡谷水上旅游项目、旅游标识体系、智慧旅游系统等项目建设，完善了基础配套，丰富了旅游业态；同时，对河畔新光特色商业街、云端遗民商业街、胜利村民俗街房屋外观、屋面进行了风貌改造，对商业经营户设计制作了统一风格的店铺招牌，极大增强了景区观赏性，是绝佳的地质景观、自然生态、三线文化、峡谷旅游胜地。 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，根据《乐山市金口河区自然资源局矿权征求意见表》：区水务局意见：本项目矿权不涉及区水务局水利风景区范围内。 3、环境选址合理性分析 （1）矿区选址合理性分析 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，金口河区至永胜乡的乡村公路及原乐（山）西（昌）公路通过矿区南侧，至和平镇18Km，交通较为方便。项目矿区范围内有居民分布，其中项目矿区范围内南侧分布有散居农户（约6户，18人），矿区范围内西南侧有散居农户分布（约4户，12人），矿区范围内西侧有桅杆村居民分布（约15户，45人），矿区范围内北侧有散居农户分布（约4户，12人）。项目矿区范围外南侧10m～220m范围内分布有观地头散居农户（约12户，36人），项目矿区范围外西南侧10m～235m范围内分布有金竹平散居农户（约30户，90人），项目矿区范围外北侧30m处分布有散居农户（约1户，3人），项目矿区范围外东南侧130m～370m范围内分布有上横山子散居农户（约13户，39人）。 项目所在区域地表水体为大溪沟及小溪沟，从北侧流向南侧，其中小溪沟在矿区范围内汇入大溪沟，最终汇入大渡河，属于Ⅲ类水域，其主要功能为灌溉、行洪等。经调查，所在区域地表水沿线有当地散户居民、农田、耕地分布，居民产生的生活污水经收集后均用于肥用，不排入水体中，农田、耕地灌溉用水取自大溪沟及小溪沟。 根据本次监测数据，项目所在地区域环境质量较好。矿区四周500m范围主要为荒草地和山林地，周边1000m范围内无学校、医院等环境敏感点。根据《乐山市金口河区自然资源局矿权征求意见表》可知：该矿区范围不在大渡河峡谷地质公园范围内，符合金口河区总体规划要求，不在金口河区基本农田范围内，符合行业规划，采矿权不涉及生态保护红线，矿权不涉及水务局水利风景区范围内，采矿权不在核心旅游景区范围内。周边环境对本项目无明显环境制约因素。 （2）工业广场选址合理性分析 本项目工业广场布设于矿区西南侧地势较为平坦处。本项目工业广场北侧约230m处为桅杆村居民分布（约15户，45人）；西侧约185m～300m处为金竹平散居农户（约30户，90人）；南侧约260m～370m处散居农户（约6户，18人）。本项目工业广场主要布设员工生活场地，员工生活污水经一体化污水处理设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排。故在采取相应措施后，本项目工业广场对周边居民的影响较小，工业广场选址合理可行。 （3）主平硐选址合理性分析 本项目主平硐布设于矿区西南侧地势较为平坦处。本项目主平硐北侧约235m处为桅杆村居民分布（约15户，45人）；西侧约115m～295m处为金竹平散居农户（约30户，90人）；南侧约230m～350m处散居农户（约6户，18人）；东侧60m处为矿区工业广场。主平硐处布设一风机房及一堆矿场，空压机等均布设在独立隔间内，通过采取在设备基础上做隔震、减振措施，定期对设备进行维护、保养等措施，噪声对周边环境影响较小；堆矿场通过采取设置移动式除尘雾炮机进行洒水降尘，定期压实，并采用防尘网遮盖等措施后，粉尘能够得到很好的控制。故在采取相应措施后，本项目主平硐设置对周边居民及周边环境的影响较小，主平硐选址合理可行。 （4）破碎站选址合理性分析 本项目破碎站位于矿区西南侧，位于矿区内地势较为平坦处。本项目破碎站西北侧约100m为当地散居农户，约2户，6人；破碎站东北侧约100m处为当地散居农户，约6户，18人。本项目破碎站对开采矿石原料进行二次破碎，破碎后矿石粒径约为5mm，且本项目破碎过程采用湿式作业，并对破碎站进行封闭，能有效减少破碎粉尘对周边农户影响；同时本项目不在夜间进行破碎。故在采取相应措施后，本项目破碎对周边居民的影响较小，破碎站选址合理可行。 （5）运输路线合理性分析 本项目运输道路选线所在地地势较为平坦，无不良地质情况，适宜运输车辆行驶。根据现场调查运输道路沿线50m范围内敏感点目标主要为观地头、金竹平村等居民。在采取降低车速、减少鸣笛、加强车辆进出管理、对出厂车辆清洗、运输车辆采用篷布进行遮蔽处理、控制装载量、禁止裸露、冒尖或超载运输、加强车辆检修等措施后，可减缓运输车辆产生的交通噪声对沿线居民的影响。 （6）弃渣场（表土临时堆场+废石场）选址合理性分析 本项目在原采坑内设置表土临时堆场及废石场，表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区，进行矿区复垦。废石场位于矿区东南侧，表土临时堆场位于其右侧，紧邻矿区道路便于废石和表土的转运和暂存。根据矿区地势、地形分布，本项目弃渣场设置于整个矿区地势较为平坦、海拔较低处，所在区域地质稳定，不存在滑坡、泥石流等地质灾害隐患且地基经多年自然沉降稳定；其它位置地势地形较陡，容易发生石块滚落、滑坡、塌方等事故。未占用河滩地和耕地，不属于临河型渣场，平时在废石和表土的转运、暂存过程中，不会发生废石、表土落入河中污染大溪沟水质的情况。采矿场、工业场地分别位于弃渣场的南侧、东北侧，且与弃渣场有一定高差，海拔高度均高于弃渣场，不会发生大块滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（生活办公区）安全的情况。 在表土临时堆场及废石场上方设置截排水沟，下方设置浆砌石挡墙；进行堆土作业时按照相关规范操作，排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有3%～5%的反坡。在不开采时，对弃渣场（表土临时堆场+废石场）进行防尘布（网）遮盖，以减少扬尘产生。弃渣场（表土临时堆场+废石场）边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入；在边界2m范围内，如有可能危及人员安全的树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清除。 表土临时堆场占地面积0.25hm2，设计容量为2.0万m3。根据《乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场》，本项目表土量最高达16250m3，能够满足废表土的堆放容积需求。 废石场占地面积0.6hm2，设计容量为2.0万m3。本工程土石方开挖总计4.27万m3,矿山服务年限为5.1年，平均每年产生的废石量为0.84万m3。产生的废石部分用于开采区回填及道路铺设，其总用量为2.84万m3，则整个矿山开采期间产生弃方1.43万m3，弃土运至废石场堆放能够满足废石的堆放容积及矿山服务年限需求。 根据《关于贯彻落实<国家安全监管总局 国家发展改革委 工业和信息化部 国土资源部 环境保护部关于进一步加强尾矿监督管理工作的指导意见>的通知》（川安监[2012] 135号）文件要求，弃渣场选址应符合《一般工业固废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）。本项目由于所产矿石为白云岩，表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区，进行矿区复垦。在表土临时堆场及弃渣场上方设置截排水沟，下方设置一处浆砌石挡墙；在开采过程中配套建设浆砌石挡墙和排水沟。在不开采时，进行防尘布（网）遮盖，以减少扬尘产生。 根据《关于贯彻落实<国家安全监管总局 国家发改委 工业和信息化部 国土资源部环境保护部关于进一步加强尾矿监督管理工作的指导意见>的通知》（川安监[2012]135号）文件要求，弃渣场选址应符合《一般工业固废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001），临时堆场选址合理性分析如下表。 表1-9 弃渣场选址分析表 序号 选址要求 选址方案 是否符要求 1 选址符合当地城乡建设总体规划 位于矿区东南侧的较平缓地段，不在乡镇规划范围内 符合 2 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧，厂界距居民集中区500m以外 选址位于山区环境，位于居民集中区主导风向侧风向，距居民集中区500m以外 符合 3 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响 选址在满足承载力要求的地基上，同时避开了地基下沉的影响和不均匀或局部下沉的影响区 符合 4 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 本项目弃渣场（表土临时堆场+废石场）选址于丘陵地区，不在断层、断层破碎带，无溶洞区，无天然滑坡或泥石流影响区 符合 5 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 本项目弃渣场选址不在河流最高水位线以下 符合 6 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 矿区附近均无自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 符合 7 是否合理 合理 符合 综上，本项目与外环境关系相容，无明显的环境制约因素，选址合理可行。 六、平面布置合理性分析 根据项目生产的特点，总平面布置确定以下布置原则：合理组织功能分区；合理布置生活区和生产区，工艺流程顺畅；合理组织交通运输，物料运输方便快捷；合理布置各种设施，工艺、动力管线短捷。 矿山总平面布置内容主要有运矿道路、基建采准平台、硐井等辅助生产、矿山破碎系统、临时储存系统、管理及生活等设施等。本项目在矿区西南侧设置矿山工业场地，场内包含办公室、厕所等生产生活辅助设施。矿区产尘、产噪点布置均位于矿区东侧及东南侧，远离周围居民，不会对居民造成影响。矿区整个采区平面布局紧凑，各个功能区划分明确但又相互连接，有利于施工及运营，提高了工作效率。 综上所述，项目平面布置可确保工艺流畅，满足环保要求，合理可行。 七、项目概况 1、建设项目名称、性质、建设地点等基本情况 项目名称：乐山市金口河区永胜乡桅杆白云岩矿开采扩建项目； 建设单位：乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司； 建设性质：扩建； 建设地点：乐山市金口河区永胜乡桅杆村； 项目总投资：500万元； 生产规模：10万吨/年； 开采标高：+1500m～+1100m，高差400m； 开采方式：露天开采+地下开采； 矿山保有资源储量：647.4千吨； 矿山服务年限：5.1年。 2、矿区概况 矿山于2004年4月30日办理《建设项目环境影响报告表》，于2006年11月初次办理采矿许可证，开采方式为露天开采，开采规模为3.00万吨/年，矿区面积：0.828平方公里，露天开采Ⅰ号矿体的硅化白云岩，生产时断时续。于2007年8月14日取得乐山市金口河区环保局验收意见（环验[金环建]3号）。 矿山现持采矿证于2011年11月8日由乐山市自然资源局颁发，采矿许可证号：C5111002010127120092162。采矿权人：乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司。矿山名称：乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场。经济类型：有限责任公司。开采矿种：白云岩。开采方式：露天/地下开采。面积：0.828km2。开采深度：+1500～+1100m。有效期限：捌年零陆个月：2011年11月8日至2020年5月8日。生产规模：6万吨/年。但矿山办理采矿证至今未对地下开采矿体进行开采，仅对露天开采矿体进行开采，实际开采规模为3万吨/年，矿区由4个拐点围限。 本次项目在原有矿山基础上，通过技术改造和升级，增加开采设备，对原有矿场进行改扩建，增加年开采量至10万吨/年，建设安全设施，露天采矿作业平台，地下矿井安全系统，矿区道路，废渣库，绿化，给排水工程等配套设施。本次变更：采矿权范围拐点坐标、矿区面积、开采矿种、开采标高均不发生变化；开采方式、开采规模、劳动定员变更。 3、建设内容及项目组成 项目组成及主要环境问题见表1-10。 表1-10 项目组成及主要环境问题表 名称 项目组成 原有项目工程内容 本项目工程内容 可能产生的环境问题 备注 施工期 营运期 主体 工程 露天开采 生产规模3万吨/年，采用剥离超前、水平分层的台阶式采矿方法从上至下采矿，矿区东南部原I号矿体内开采，开采标高为+1500m～+1100m 生产规模10万吨/年。Ⅰ号矿体内从上至下开采，开采标高为+1340m～+1482m 植被破坏 水土流失 景观影响 噪声 扬尘 施工废水 生活污水 生活垃圾 生态破坏 水土流失 噪声 粉尘 废水 扩建 地下开采 未进行 Ⅱ号矿体，阶梯平硐采矿方法，由下至上逐个采区进行开采，后退式开采，共布设7个采区 扩建 储运工程 矿石临时堆场 不在矿区内储存，直接由运输车辆运至周边企业做陶瓷生产原料用 矿石采出后直接由运输车辆运至破碎站进行加工后销往夹江、峨眉等地，作陶瓷生产原料用 / 弃渣场 设置一专门堆场进行弃渣堆放，停采时间较长，现已基本恢复植被 表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区，进行矿区复垦 新建 道路 单车道路面宽4m，泥结碎石结构，矿山公路约200m 单车道路面宽4.5m，泥结碎石结构，新建矿山公路约2km，内侧设置排水沟 改扩建 辅助公用 工程 破碎站 矿石直接外售至周边企业做陶瓷生产原料使用，未设置破碎站 位于矿区西南侧，占地约1200m2，彩钢棚结构，对矿石进行二次破碎，破碎后直接运出矿区，不在矿区范围内堆存 新建 供水 矿区生产用水水源主要来自大溪沟及小溪沟；生活用水主要为职工生活用水，修建有3m3生活用水蓄水池 矿区生产用水水源主要来自大溪沟及小溪沟；生活用水主要为职工生活用水，利用原有生活用水蓄水池 / 利旧 排水 未设置排水沟、截水沟，依靠现有地形排水 露天采区：开采境界上方设置截水沟，总长320m；采场内设置排水沟，排导采场内部汇水 / 新建 硐口区：设置截水沟，总长100m 弃渣场：上方设置截排水沟，总长度约150m。下方设置一浆砌石挡墙，长度为125m 工业场地：周围补充布设排水沟，并在排水沟出水口处设置一处初期雨水沉淀池 破碎站：周围补充布设排水沟，并在排水沟出水口处设置一处初期雨水沉淀池 矿区公路：内侧设置排水沟，总长2.2km 供电 引自当地民用电网 引自当地民用电网，增设1台500KVA变压器为地下开采供电 / / 环保设施 废水治理 生活污水经化粪池处理 生活污水经一体化污水处理设施处理 生活污水 利旧 初期雨水未进行收集处理 各区域初期雨水经排水沟收集后进入初期雨水收集池 初期雨水 新建 车辆冲洗废水未经处理直接排放 经收集沟收集后进入车辆冲洗废水沉淀池（容积为3m3） 废水 新建 未设置破碎站，无喷淋废水产生 破碎站喷淋废水沉淀池（容积为20m3）处理后回用 废水 新建 未进行地下开采，无矿井涌水 矿井涌水经沉淀池（容积为20m3）收集处理后回用 废水 新建 废气治理 开采区：开采方式为露天开采，采用剥离超前、水平分层的台阶式采矿方法从上至下采矿，挖掘机装载后自卸车外运。凿岩过程进行洒水降尘；采用湿式钻孔，选用带有捕尘装置的潜孔钻机；爆破采用洒水抑制扬尘 开采区：开采方式为露天开采+地下开采，露天开采采用：剥离→穿孔→爆破→采装→运输；地下开采主要以炮采为主，选用阶梯平硐采矿方法，由下至上逐个采区进行开采。 凿岩过程进行设置移动式除尘雾炮机洒水降尘；采用湿式钻孔，选用带有捕尘装置的潜孔钻机；爆破采用洒水抑制扬尘 粉尘 改扩建 装卸运输：装卸作业前对矿石进行充分湿润，对装车站及运矿道路进行定时洒水降尘 装卸运输：装卸作业前对矿石进行充分湿润，对装车站及运矿道路进行定时洒水降尘 扬尘 新建 / 破碎粉尘：湿式作业 粉尘 新建 噪声治理 采用低噪声设备，装设消音器，配备个人防护用品，定期维护保养 采用低噪声设备，装设消音器，配备个人防护用品，定期维护保养 噪声 新建 固废治理 生活垃圾：分类收集，定期清运至当地乡镇垃圾中转站 生活垃圾：分类收集，定期清运至当地乡镇垃圾中转站 固体废物 新建 / 初期雨水收集池淤泥定期清掏后用于开采区回填 固体废物 整改 / 车辆冲洗废水沉淀池淤泥定期清掏后用于开采区回填 固体废物 整改 化粪池污泥：定期清掏后，用于矿区复垦的树木及草本植物肥用 一体化污水处理设施污泥：交由环卫部门进行处理 固体废物 利旧 生态环境保护 开采区种草植树、修筑边坡；闭矿期拆除临时构筑物、平整绿化 开采区种草植树、修筑边坡；闭矿期拆除临时构筑物、平整绿化 / 新建 4、项目依托设施及能力分析 本项目依托原有生活用水蓄水池为本项目员工生活用水供水。具体依托设施能力分析情况见下表。 表1-11 项目依托设施及能力分析一览表 依托工程 原有规模 本项目情况 依托满足性 主体工程 生活用水蓄水池 原项目生活用水主要为员工生活用水，原项目劳动定员10人，生活用水量约为0.5m3/d，蓄水池容积为3m3，能够满足原项目员工生活用水需求 本项目因生产规模增大，员工人数增加至20人，生活用水量约为1m3/d，蓄水池容积为3m3，能够满足本项目员工生活用水需求 劳动定员增加后满足 5、产品方案 该矿生产产品为白云岩，设计生产规模为10万t/a。本项目扩建前后产能变化情况见下表。 表1-12 本项目扩建前后产能变化一览表 产品名称 扩建前产量 扩建后产量 备注 白云岩 3万t/a 10万t/a / 6、开采设备 在满足矿山正常生产的情况下，尽量选用满足生产能力需求、技术先进、生产可靠、成本低、机动灵活的设备。 表1-13 主要采矿设备清单一览表 序号 设备名称 规格、型号 扩建前台（套）数 扩建后台（套）数 用途 1 凿岩机、钻杆 Φ32~45 1 2 为爆破作业施钻 2 空压机 7.5m3/min / 4 / 3 装载机 龙工50 2 4 装载、平整场地 4 挖掘机 柳工220 1 1 开段、采剥 5 颚式破碎机 600×900 / 2 矿石破碎 6 变压器 500KVA / 1 井下供电 7 抽风机 / / 2 井下通风 8 自卸汽车 载重量20t 5 18 运输（租用） 9 移动式除尘雾炮机 / / 2 抑尘 根据《产业结构调整指导目录》、《部分工业行业淘汰落后工艺装备和产品指导目录》可知，项目所用设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备。 7、扩能方式、途径 本项目扩建前开采方式为露天开采，产量为开采白云岩3万t/a；本项目拟扩大矿区开采规模，拟采取开采方式为露天开采+地下开采，扩建后产能为10万t/a。本项目通过增加地下开采及增加矿山开采机械设备、劳动定员等方式达到扩大产能的目的。具体见下表。 表1-14 项目扩能方式变化表 序号 内容 扩建前情况 扩建后情况 1 矿山生产能力 3.0万t/a 10.0万t/a 2 开采方法 露天开采 露天开采+地下开采 3 全矿劳动定员 10 20 4 开采设备 凿岩机、钻杆：1台 凿岩机、钻杆：2台 装载机：2台 装载机：4台 挖掘机：1台 挖掘机：1台 自卸汽车：5台 自卸汽车：18台 / 空压机：4台 8、主要原辅材料及能源消耗 表1-15 主要原辅材料消耗一览表 项目 原辅料名称 单位 数量 来源 主（辅）料 白云岩 t/a 10万 矿区开采 雷管 个/a 2000 不在矿区内储存，由专业爆破公司进行爆破时自行携带至现场 炸药 t/a 15 能源 电 kW•h/a 5000 当地电网 柴油 t/a 10 外购 水 m3/a 3000 大溪沟、小溪沟 （1）白云岩 白云岩，是一种沉积碳酸盐岩。主要由白云石组成，常混入石英、白云岩、方解石和粘土矿物。呈灰白色，性脆，硬度小，用铁器易划出擦痕。遇稀盐酸缓慢起泡或不起泡，外貌与石灰岩很相似。按成因可分为原生白云岩、成岩白云岩和后生白云岩；按结构可分为结晶白云岩、残余异化粒子白云岩、碎屑白云岩、微晶白云岩等。白云岩含镁较高，风化后形成白色石粉。较石灰岩坚韧。在冶金工业中可作熔剂和耐火材料，在化学工业中可制造钙镁磷肥、粒状化肥等。此外，也用作陶瓷、玻璃配料和建筑石材。 （2）柴油 稍有粘性的棕色液体，不溶于水，溶于醇等溶剂，易燃，具窒息性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，产生有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。本项目使用的柴油由外部按需要量送货，不在矿区内储存，矿区内不设置储油罐。 （3）炸药 炸药就是可以非常快速地燃烧或分解的物质，能在短时间内产生大量的热量和气体。爆炸瞬间产生的高温火焰，可引燃周围可燃物而酿成火灾。爆炸产生高温高压气体所形成的空气冲击波，可造成对周围的破坏，严重的可摧毁整个建筑物及设备，也可破坏邻近建筑物，甚至离爆炸点很远的建筑物也会受到损坏并造成人员伤亡。爆炸时产生的爆炸飞散物，向四周散射，造成人员伤亡和建筑物的破坏，当爆炸药量较大时，飞散物有很高的初速，对邻近爆炸点的人员和建筑物危害很大，有的飞散物可抛射很远，对远离爆炸点的人员和建筑物也可造成伤亡和破坏。本项目使用炸药由专业爆破公司进行爆破时自行携带至现场，不在矿区内储存。 8、劳动定员及生产制度 工作制度：全年300个工作日，单班制，每班8小时。 劳动定员：项目原有劳动定员10人，本次新增10人，扩建后总劳动定员为20人，其中：生产及辅助人员17人，管理及技术人员3人。 9、公用工程 （1）供电 矿山电源电引自当地民用电网。为确保供电安全，本项目增设一台变压器使井上下分开供电，供井下使用的变压器中性点不得接地。电源取自地方10KV电网。变压器容量随井下用电负荷及生产能力的增大，作相应的调整，做到安全、合理用电。井下供电装置漏电保护装置。增设备用电源及供电系统的过流和避雷等保护装置。以保证矿井安全生产。 （2）供水 项目所在区域地表水体主要为大溪沟及小溪沟，最终汇入大渡河，属于Ⅲ类水域，其主要功能为灌溉、行洪等。矿区周边及下游居民用水主要为自来水，灌溉用水为大溪沟、小溪沟河水。 地表水体保护措施：本项目生活污水经一体化污水处理设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水、车辆冲洗废水、矿井涌水经沉淀处理后回用，不外排；破碎站生产废水经沉淀池处理后回用，不外排。剥离的表土在表土临时堆场堆放后作为后期矿山的土地复垦使用；废石堆放于废石堆场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区；各沉淀池淤泥定期清掏后用于开采区回填；生活垃圾定期清运至当地乡镇垃圾中转站；一体化污水处理设施污泥定期清掏交由环卫部门处理。同时，加强对工作人员的教育培训，严禁生活废水外排进入周边地表水体，垃圾严禁入河，加强对区域水体的保护措施。 矿区生产用水水源主要来自大溪沟及小溪沟；生活用水主要为职工生活用水，修建有3m3生活用水蓄水池。 ①开采工作面、道路等工业场地洒水抑尘 本项目露天采场最小工作线长度大于57.6m；最小工作平台宽度40m，则露天采场工作面积为2304m2，弃渣临时堆场面积约为3125m2，其余工业场地面积约为60m2，除尘用水量按1.5L/m2·次计算，每天洒水2次，则开采工作面除尘用水量为16.47m3/d，用水采用初期雨水收集池处理后供水，这部分用水全部蒸发耗散。 ②车辆清洗用水 矿石的运输车辆在驶出开采区需要对轮胎进行冲洗，运输车辆约为17辆/d，车辆冲洗用水均按0.2m3/辆计算，则用水量为3.4m3/d，排污系数按0.85计，则车辆轮胎冲洗废水产生量为2.89m3/d，867m3/a。主要污染物为 SS，其浓度约为1500mg/L。 本项目拟在矿区西南侧设置3m3车辆冲洗废水沉淀池1个，车辆冲洗废水经收集沟收集后进入沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排。 ③职工生活用水 本项目劳动定员20人，一班制，年工作时间300天，每天8h。人员不在矿区进行食宿。按照每人每天用水量50L，则用水量为1m3/d。排污系数按0.85计算，则生活污水产生量0.85m3/d，255m3/a。生活污水经一体化污水处理设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排。 （3）排水 项目实施“雨污分流”制。区内有两条支流由北向南在矿区北西部汇合后向南经矿区西部边缘流出，最终汇入大渡河。地表水流经裂隙弱含水层有少许下渗，在地表径流过程中一部分蒸发、另一部分在沟谷部分直接下渗补给地下水。矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，露天采场及平硐矿坑水均可自行排泄。 在矿区东南侧的露天采场境界上部需设置截水沟，将开采境界外地表汇水汇入冲沟导流出开采境界以外；采场内设置跌水槽和排水沟，将冲沟季节性汇水引出开采境界外；采矿平台可根据实际情况设永久或临时排水沟，大气降水进入排水沟，通过台阶采场边界流出采场。在运输道路内侧修建排水沟，将运输路面汇水排出。在地下开采区的硐口区设置截水沟，拦截上方地表水体，减少雨水入渗，软化岩层中的强风化层。 采场内部：冲沟通过采场平台时，在采场内设置排水沟对冲沟雨季汇水进行导流，其形状尺寸以能满足雨季溪流最大流量为原则，一般按顶宽2m、底宽1.5m、深1m进行设置。在采场各台阶内侧离坡脚线0.3m处修建排水沟或临时排水沟，贯穿整个平台，沟宽一般为0.3m，深度为0.3m，其形状根据实际情况确定，以能满足引水畅通为原则，采场地面汇水、弃渣场、工业场地、破碎站地面汇水由排水沟收集。在排水沟末端新建初期雨水收集池，初期雨水经其收集、沉淀处理后回用于采区洒水抑尘。 采场外部：矿山采场西北侧已到达山脊最高标高，开采境界外地表汇水基本能实现自然排泄，对采场影响很小。因此，采场西北侧可不设截水沟。在采场东南侧上部的开采境界边界外修建截水沟，截水沟总长约100m，横断面形状为倒梯形，上宽1m，底宽0.5m，深0.5m，破碎松散地段局部或全部用片石浆砌。季节性冲沟通过采场边坡时，沿采场边坡修建跌水槽，跌水槽设计宽度为2m、深1m、台阶高度0.5m，其坡度根据边坡实际情况进行设置。在地下采区各类井巷设置排水沟，矿井涌水均可通过风井巷、上山巷流至主平硐，再由主平硐自流出地面。在主平硐口设置沉淀池，矿井涌水经排水沟排出后，经硐口沉淀池沉淀处理后回用于开采工作面、道路等。 弃渣场（表土临时堆场+废石场）：在其上方设置截排水沟，拦截上方地表汇水，截水沟断面形状采用倒梯形，上宽2m，底宽1m，深0.5m，设计采场截水沟总长度约150m。下方设置一处挡土墙，长度为57m，底宽不低于4m，顶宽不低于1m，高度不低于2m。 生活污水经一体化污水处理设施集中收集后作为矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水经排水沟收集后进入初期雨水收集池处理后用于矿区降尘用水，不外排；车辆冲洗废水经收集沟收集后进入车辆冲洗废水沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；矿井涌水经沉淀后回用，不外排。 根据《乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场矿产资源开发利用方案》，本项目先进行露天开采再进行地下开采，露天开采矿体服务年限为0.95年，地下开采矿体服务年限为4.11年。 ①本项目露采时段给排水情况如下： 表1-16 本项目露采时段用水情况一览表 单位：m3/d 序号 用水项目 用水情况 用水定额 用水量 排污系数 产生量 1 矿区场地 洒水抑尘用水 10804m2 每天2次，1.5L/m2•次 32.41 / / 2 车辆清洗用水 17辆/d 0.2m3/辆 3.4 0.85 2.89 3 生活用水 20人 50L/d·人 1 0.85 0.85 4 破碎站喷淋用水 333.33t/d 10L/t-砂石料 3.33 0.8 2.66 合计 40.14 / 6.4 项目露采时段水平衡如下： 图1-1 本项目露采时段水平衡图 单位：m3/d ②本项目地采时段给排水情况如下： 表1-17 本项目地采时段用水情况一览表 单位：m3/d 序号 用水项目 用水情况 用水定额 用水量 排污系数 产生量 1 矿区场地 洒水抑尘用水 9100m2 每天2次，1.5L/m2•次 27.3 / / 2 车辆清洗用水 17辆/d 0.2m3/辆 3.4 0.85 2.89 3 生活用水 20人 50L/d·人 1 0.85 0.85 4 破碎站喷淋用水 333.33t/d 10L/t-砂石料 3.33 0.8 2.66 合计 32.03 / 6.4 项目水平衡如下： 图1-2 本项目地采时段水平衡图 单位：m3/d （4）通讯 矿山内部通讯采用一套对讲机系统，组成生产及调度电话通迅；对外通讯采用市话单机3台和个人手机组成对外通讯联络系统。 八、矿区建设条件 1、水文地质条件 （1）水文地质概况 硅化白云岩矿体赋存于峨边群枷担桥组中部炭质板岩与大理岩相对隔水层中。矿体本身相对隔水，板岩中夹变质灰岩，有局部岩溶现象，局部富水，富水不均。 矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，露天采场及平硐矿坑水均可自行排泄，水文地质条件属简单-中等类型。 （2）主要含水层的水文地质特征 根据区内出露地层的岩性组合特征和含、隔水层（岩组）性能，矿区内共划分为1个含水层（岩组），2个隔水层（岩组）。 ①峨边群枷担桥组变质灰岩、变质白云岩裂隙、岩溶含水岩组（Pt2j） 地表出露于矿区中部，岩性为浅变质白云岩夹灰～深灰色变质灰岩。补给来源为大气降水及上部第四系入渗补给，地层位于中区，补给量少，整体富水性弱。 ②峨边群枷担桥组大理岩、硅质白云岩隔水岩组（Pt2j2） 地表出露于矿体及上部，岩性为灰白色中厚层状大理岩、白至灰白色硅化白云岩。基岩整体完整阻水能力强，属隔水岩组。 ③峨边群枷担桥组炭质板岩、砂质板岩隔水岩组（Pt2j） 地表出露于矿区南、北两边及中部。岩性为灰～深灰、灰绿色、紫红色薄层状粉砂质板岩、泥质板岩夹深灰色厚层状变质灰岩与灰黑色炭质板岩组成的韵律互层。单个韵律厚5～15米，具绢云母化，绿帘石化。基岩裂隙较不发育，裂隙水，为弱含水层、相对隔水层。矿区内未见有泉出露。 （3）地下水补给、径流、排泄条件 矿区处于区域水文地质单元为小青山背斜位于矿区北东部枷担桥组岩层中，背斜轴部走向大致呈东西向，北翼倾角50°～80°，南翼倾角40°～75°，矿区四斗岩向斜位于小青山背斜南西部，背斜轴部走向大致呈东西向。矿区受EW构造轴线的控制，沿构造轴线两侧地下水等水位线基本对称，区内地下水补径排条件主要受隔水岩组、构造、地形地貌等因素控制。 地下水补给源主要为大气降水，矿区内地表水仅在北部发育有两条支流，即大溪沟与小溪沟，中部有一东西向山沟，为季节性冲沟。地下水径流条件：一是受到变质岩裂隙、溶蚀裂隙通道运移；二是在地势较陡地带排泄，季节性强。 区内有两条支流由北向南在矿区北西部汇合后向南经矿区西部边缘流出，最终汇入大渡河。地表水流经裂隙弱含水层有少许下渗，在地表径流过程中一部分蒸发、另一部分在沟谷部分直接下渗补给地下水。 （4）矿床充水影响因素 ①大气降水 矿区内地形地貌条件有利于大气降水形成地表水排泄。区内变质岩发育，植被发育，沟两侧可见基岩出露，裂隙较发育。大气降水直接入渗量较小，属直接充水因素。从东部相邻矿区已有的坑道出水量变化来看，雨季比平时要大20%。两条支流位于矿区北部、西部，远离含矿层。对矿床充水无影响。 ②地表水、地下水动态特征 矿区属于中山区，沟谷发育，部分地区地形切割强烈，地形变化较大。区内大面积地层为枷担桥组，部分为第四系覆盖。枷担桥组为变质岩裂隙弱含水层、相对隔水层，接受大气降水的入渗补给。 大气降水大部分以地表径流形式排泄，在排泄途径过程中部分下渗。地下水的补给、径流、排泄严格受到了地形地貌控制。主要接受大气降水补给的是枷担桥组变质灰岩、变质白云岩裂隙、岩溶含水岩组，大气降水多沿构造裂隙、局部岩溶通道等汇入深部，形成树枝状地下水系。最后排出矿区外。 矿区内地下水主要接受大气降水及部分地表水补给。地表沟谷流水补给地下水。大气降水是该区地下水的主要补给来源。 矿区求得可采资源储量最低开采标高为1250m，位于矿区侵蚀排泄基准面之下，当地侵蚀基准面之上，对矿床充水具有一定的影响，疏干排水可能使地表水成为矿床的充水因素之一。地表水支流水量受到季节性影响较大，雨季的流量要明显高于旱季，雨季时应引起重视。 综上水文地质条件，矿体位于当地侵蚀排泄基准面之下，最低侵蚀基准面之上，地质构造条件尚简单，矿区地层富水性弱。矿区内地层整体为东西走向，轴向东西向向斜构造。 地形条件有利于自然排水，地表水体远离含矿层基本不构成矿床充水的主要因素。径流排泄条件好，矿坑充水主要含水层为间接顶板的枷担桥组变质灰岩、白云岩岩溶溶隙含水层，富水性一般。该硅化白云岩矿床属顶底板隔水、水文地质条件简单～中等的裂隙充水矿床类型。 2、矿区地层 矿区内出露地层除北部有少量烂包坪组，南西部有第四系外，其余均为枷担桥组地层，现将矿区地层由老至新简述如下： （1）前震旦系烂包坪组（Pt2l） 为一套浅变质火山岩系列。岩性为灰绿、铁灰色变质块状杏仁状玄武岩，浅紫红色变质安山玄武岩、玄武安山岩与黄灰绿色、灰绿色火山集块岩、火山角砾岩、岩屑晶屑凝灰板岩组成多个岩浆喷发旋回。未见底，厚度大于300米。 （2）前震旦系枷担桥组（Pt2j） 下部为灰～深灰、灰绿色、紫红色薄层状粉砂质板岩、泥质板岩夹深灰色厚层状变质灰岩与灰黑色炭质板岩组成的韵律互层。单个韵律厚5～15米，具绢云母化，绿帘石化。顶部含铅锌矿层。底部以深灰色变质灰岩与下伏地层烂包坪组呈整合接触。厚180～220米。 上部为灰白色中-厚层状大理岩、硅化大理岩灰～深灰色变质灰岩。普遍具矽化交代现象，其中部含铅锌矿层，下部含锰矿层，底部可形成优质硅石矿床，即为本区矿层，厚80～120米。 （3）第四系（Q4） 为残积、坡积和冲积层。残坡积层分布于山麓及缓坡地带。为亚砂土夹大小不等的岩块。冲积层分布于沟谷，为松散沙砾层、松散或微胶结泥沙土夹砾石层、微胶结的砾石层夹亚沙土。 3、构造特征 矿区内构造相对简单，无断层通过，仅发育四斗岩向斜，分布于矿区中部桅杆至图区外的四斗岩一带，背斜轴线近于东西向，长度大于1.5km，向西隐伏于盖层之下，向东延至图外。核部最新地层为前震旦系枷担桥组，两翼还见烂包坪组；北翼地层倒转，倾角55～65度，南翼倾角38～62度，向南倾角变缓；轴面北倾，为一倒转向斜。 4、工程地质条件 （1）岩组特征 根据矿区分布地层的地质及水文地质特征、岩性组合关系、物理力学性质等，划分为以下工程地质岩组。 ①软弱工程地质岩组（Ⅰ） 松散软弱土体工程地质岩组 主要为第四系（Q4），可分为残坡积物和冲积物。残坡积层分布于山麓及缓坡地带，冲积层分布于沟谷。残坡积物由松散的碎石及少量粘土组成；冲积物由松散沙砾层、松散或微胶结泥沙土夹砾石层、微胶结的砾石层夹亚沙土组成。结构松散、孔隙性较好，显弱含水透水特征，密实程度不均，力学强度低且差异性较大。 ②变质岩较坚硬碎屑岩类工程地质岩组（Ⅱ） 1）枷担桥组下部灰～深灰、灰绿色、紫红色薄层状粉砂质板岩、泥质板岩夹深灰色厚层状变质灰岩与灰黑色炭质板岩组成的韵律互层。单个韵律厚5～15米，具绢云母化，绿帘石化。 2）枷担桥组上部灰～深灰色变质灰岩。分布于矿区中部部分区域。 ③块状侵入岩较坚硬工程地质岩组（Ⅲ） 枷担桥组硅化白云岩（矿体）、大理岩地层整体较完整，属于较坚硬岩体。 （2）地质构造及结构面特征 ①Ⅳ级结构面 由节理裂隙、层理组成，枷担桥组局部细小裂隙发育，其延伸长度有限。裂隙面平整局部充填有少量泥质。尤其以93°∠60、138°∠66、214°∠77三组为最。层面、节理面为Ⅳ级结构面，仅影响岩体完整性，是局部岩体稳定性影响因素。 ②Ⅴ级结构面 矿区内原生Ⅴ级结构面有枷担桥组地层，微小的节理裂隙，较不发育，降低岩石的强度。 （3）工程地质条件 1）采场边坡稳定条件 ①自然边坡 矿体出露标高为1250～1485m，岩层倾角较陡，倾向与坡向大角度斜交，坡角25～40°，利于边坡稳定。 自然边坡多为大理岩、板岩、硅化白云岩组成，属较坚硬岩石，抗风化能力较强，岩石为微晶和微晶～粉晶结构，致密块状构造。岩层中节理、裂隙发育一般，一般无大的错动，层面结构紧密。岩（矿）石物理力学性质较好。 因此，现状条件下，矿区边坡多数稳定性好，局部陡坡和悬崖地段稳定性较差。在矿床开采时，工程地质条件变化较大的地段，采空有引起地面变形破坏现象山体开裂下沉、小型崩塌的可能，当覆盖第四系土体对变形破坏有利时产生小规模土体滑坡；可能的发生地段为露天采场、矿区公路边上，基岩体及第四系在暴雨情况下，摩擦系数减小，易发生坍塌和泥石流。 ②露天采场永久性边坡稳定性 目前采矿场局部地段边坡角度过大过高，长久性边坡与伏势结构面组成不当地段易发生崩塌及滑坡。 2）井巷围岩稳固性评价 矿层及井巷围岩为大理岩、板岩较坚硬工程地质岩组，且厚度较大，矿体本身为硅化白云岩，岩层完整较坚硬。 矿层直接顶底板均为大理岩、板岩，属同一工程地质岩组，岩石为较坚硬岩类，岩体为隐晶质、具变余结构和斑点状构造类型，叠加采空裂隙的切割破坏后，岩体不易破碎，地下水及风化作用强化，仍不具备产生变形破坏的条件。在未来井巷可能遇到突水等地质问题时，在巷道拓进实施中按设计设置筑排水沟，规范拓运系统通畅，及时实施封堵工程，将可能造成的灾害损失降至最低程度，确保安全。 综上，矿区工程地质岩组种类较多，岩石坚固性和抗压强度变化较大，矿区工程地质条件属中等复杂类型。 5、矿体特征 矿区硅化白云岩赋存于前震旦系峨边群枷担桥组中部，呈层状、长透体状产出，目前控制矿体2个，分布于桅杆～上横山子及桅杆～山王庙之间，其中Ⅰ号矿体目前控制较好。 （1）Ⅰ号矿体 位于矿区南部，地表出露较差，矿区范围内矿体长度约650余米，其中西部采场以下部分第四系覆盖较厚，且有两条公路穿过，为不可采部分，剩余采场以上实际可采部分延伸长度410m，厚36.80～26.30m，平均厚度31.2m。矿体总体上表现为由西向东变薄。矿体走向105°，倾向北北东，倾角41°。矿体呈层状和似层状产出，走向有膨缩现象。矿体顶、底板围岩为暗灰色板岩、炭质板岩等。矿体受层间滑动局部十分破碎。 （2）Ⅱ号矿体 位于矿区北部，与Ⅰ号矿体平行产出。矿体控制长度约850m，向西在矿区小溪沟边尖灭，向东延至矿区外。厚9.20～15.30m，平均厚11.70m，中部最厚，向西和向东变薄。矿体走向105°，倾向北北东，倾角60°。矿体顶、底板围岩为暗灰色板岩、炭质板岩等；矿体受层间滑动局部十分破碎。 6、矿石质量 （1）矿石矿物成份 矿石可分为明显的两部分，其中硬度大的部分为硅化形成的石英，约占矿石的65%，呈角砾状、蠕虫状、不规则状分布于其中；另一部分硬度明显较小，抗风化力较弱，为未硅化的白云石，约占矿石的30%。另外还有少量的滑石、方解石等。 （2）矿石化学成分 根据《乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场资源储量核实报告》，矿石的SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、Loss含量见下表： 表1-18 矿区硅化白云岩化学分析结果表 工程号 样号 样长 （m） 分析结果（%） SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Loss TC1 H1-1 36.80 77.50 0.20 0.72 8.94 4.35 6.84 TC2 H2-1 25.70 71.62 0.35 0.99 10.55 5.70 9.18 TC3 H3-1 27.10 69.24 0.28 0.88 9.82 5.27 8.46 TC4 H4-1 20.40 72.35 0.33 0.73 10.38 6.52 9.02 TC5 H5-1 15.30 58.30 0.26 0.60 15.40 10.50 14.24 平 均 69.80 0.28 0.78 11.02 6.47 9.55 从矿石以上化学分析成果看，矿石中SiO2含量58.30～77.50%，平均69.80%，已远远高出白云岩中SiO2的含量，而CaO含量8.94～15.40%，平均11.02%，MgO含量4.35～10.50%，平均6.47%，则远远低于白云岩的含量。说明枷担桥组中的白云岩受区域变质作用，硅化十分强烈，已不再是一般含义上的白云岩，而是间于白云岩和石英岩间的过渡性岩石。 7、矿区资源量 据2019年8月，四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队提交的《乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场白云岩矿资源储量核实报告》。截止2019年7月31日，乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场区范围可采白云岩矿资源储量占有693.2千吨，其中动用储量（122b）45.8千吨，保有资源量（332+333）647.4千吨，其中（332）99.7千吨，（333）547.7千吨。 8、矿山开采方案 （1）矿床开采方式 根据《乐山市金口河弘扬矿业有限公司桅杆采石场资源储量核实报告》，该矿区硅化白云岩矿产于前震旦系枷担桥组，Ⅰ、Ⅱ号矿体呈层状和长透镜状产出，倾角陡，倾角41～60度，矿层平均厚度分别为31.20m和11.70m。其中Ⅰ号矿体为露天开采，Ⅱ号矿体为地下开采。 （2）露天开采 ①开采境界圈定 本项目开采矿种为白云岩矿，该矿床为矿产品价格低廉的山坡露天矿床，其露天开采境界原则是采用的境界剥采比不大于经济合理剥采比。 根据以上原则，矿山开采境界为Ⅰ号矿体保有资源储量计算范围内的+1340 ~+1482m高程范围。 ②开采境界的圈定原则 最低开采标高：+1340m； 最高开采标高：+1482m； 最低开采台段标高：+1340m； 最高开采台段标高：+1480m； 安全平台宽度：4m； 清扫平台宽度：8m（每2个安全平台设置1个清扫平台）； 台阶高度：5m； 台段高度20m； 台阶坡面角：60°； 台段边坡角：60°； 爆破安全警戒线：＞200m； 采场最小工作线长：57.6m； 最小工作线宽度：40m； 服务年限：0.95年。 剥采比：0.16:1 ③采矿方法 根据矿山地形、地质条件、矿石质量及爆破安全的综合因素。确定矿山采用剥离超前，水平分层从上至下，沿矿层走向推进的台阶式采矿方法。矿体内按从上至下的顺序进行开采。本次布置在矿体东部，由上（东）至下（西），每20米垂高形成一个台段，逐步降低至现有采场，开采初期的装矿台段标高为1480m，斜交矿层走向布置开采工作线。主要采矿工艺过程为：剥离→穿孔→爆破→采装→运输。 （3）地下开采 ①矿井开拓布置方式 首行在Ⅱ号矿体西部1250米高程处，往南东东方向掘进主平硐（主井口：X=3249500、Y=34606300），并分别于117m处向上掘进一上山巷（上山坡度以30°为宜），在+1280m、+1310m、+1340m、+1370m、+1400m、+1430m高程处开拓+1280m水平运输巷、+1310水平运输巷、+1340水平运输巷、+1370水平运输巷、+1400水平运输巷、+1430水平运输巷。在矿体接近地表反向掘进开切眼直达地表（开切眼坡度角以35°为宜）。以主平硐、上山巷、各中段水平运输巷和开切眼构成通风系统。 ②采矿方法 白云岩矿矿层可采厚度9.20～15.30m，平均11.70m，顶板为板岩、炭质岩，较为稳定，选用阶梯平硐采矿方法，由下至上逐个采区进行开采。采矿工作面沿矿层倾向由上往下并在矿块内采用后退式开采，采高2.00～2.20m。 在开采时，由于开采面长度约30m，对矿房内的矿体分段，分台阶开采。分段长度约20m，台阶高度2.50m。在分段内首先爆破上部矿层，再爆破下部矿层。爆破产生的矿石直接溜放到下部上山（上山坡度角30°以上时；若其坡度角较小，则用机械绞车提升），再运至水平运输巷道。 ③通风系统 每个采区均以上部的水平运输平硐贯通出地表作为抽风井，以主井（标高+1250m）作为进风，连接上山巷及工作面形成通风系统。最顶端平硐以35度坡角贯通地表作为通风井，安投抽风机进行机械通风，保证矿井生产通风需要。 通风路线为：新风→主进风井→水平运输巷→采区进风巷→采面→采区回风巷→水平回风巷→总回风巷→风井→地面。 ④采区布置 利用主井、风井系统，以+1250水平运输巷和上山巷布置一采区，采深为+1250～+1280m。同时作+1280m水平运输巷和上山巷，布置二采区，采深为+1280～+1310m。然后作+1310m水平运输巷和上山巷；布置三采区，采深为+1310～+1340m。再作+1340m水平运输巷和上山巷；布置四采区，采深为+1340～+1370m，再作+1370m水平运输巷和上山巷；布置五采区，采深为+1370～+1400m，再作+1400m水平运输巷和上山巷；布置六采区，采深为+1400～+1430m，再作+1430m水平运输巷和上山巷。最后以+1430水平运输巷和回风巷，布置七采区，采深为+1430～+1454m。各采区均由上往下方向，以台阶式方式布置1～2个矿块，各矿块采用后退式进行采矿作业。 采区长度根据矿体形态确定各采区划分为各自开采方块，矿块长平均30m，宽平均20m（即工作面长）。根据生产能力的要求，基建完成后，在一、二采区先形成1～2个矿块，然后再形成2～3个矿块。矿块内布置台阶由上至下开采。已采区采用木点柱支护，采空区采用自然垮落法管理顶板，矿井回采率75%。封坑前可实施后退式回收矿柱的方法提高回采率。 采区水平运输沿矿体倾向布置，巷道坡度3‰，以利运输和排水，并沿30°倾角布置上山巷，最后沿35°倾角作采矿初始巷道（开切眼），从而形成完整的采区和通风系统。 ⑤运输系统 利用重力直接经工作面溜放矿石至上山巷，再运至主运输巷道和水平运输巷，由人力推运矿斗车至主井外的堆矿场。 ⑥采矿方法及工作面参数 采矿方法：矿块台阶式采矿法 落矿方式：爆破落矿 装运矿石：采用人工运输车装运 支 护：木点柱支护 板管理：自然垮落法充填处理采空区 工作面参数：采面长度30m，同时布设两个工作面，总计推进度130m/年，矿层均厚11.7m，采高2.00～2.20m，循环进度1.0m/班，回采率80%。 服务年限：4.11年 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原项目概况 矿山位于乐山市金口河区政府所在地（和平镇）北东10°方向，平距12km处。隶属乐山市金口河区永胜乡桅杆村管辖。矿区范围地理坐标（2000国家大地坐标）为东经：103°05′31.48″～103°05′55.62″，北纬：29°21′07.61″～29°21′50.63″。面积0.828Km2。矿区中心直角坐标（2000国家大地坐标）X：3249500，Y：34606350。金口河区至永胜乡的乡村公路及原乐（山）西（昌）公路通过矿区南侧，至和平镇18Km，交通较为方便。 矿山于2004年4月30日办理《建设项目环境影响报告表》，于2006年11月初次办理采矿许可证，开采规模为3.00万吨/年，矿区面积：0.828平方公里，矿区由4个拐点围限，其拐点直角坐标见表1-19所示： 表1-19 矿区拐点坐标表 拐点编号 1980西安坐标系 2000国家大地坐标系 X Y X Y 1 3250097.03 34605928.5 3250107.112 34606039.276 2 3250113.18 34606558.11 3250123.263 34606668.890 3 3248799.00 34606591.83 3248809.074 34606702.612 4 3248782.85 34605962.22 3248792.923 34606072.998 项目建矿至今，仅对Ⅰ号矿体的硅化白云岩进行露天开采，未对地下矿体进行开采。原项目于2007年8月14日取得乐山市金口河区环保局验收意见（环验[金环建]3号）。 验收意见如下： 乐山市金口河区环保局（现乐山市金口河生态环境局）对乐山市金口河区龙力电站桅杆采石场采石项目进行了竣工环境保护验收。乐山市金口河区龙力电站桅杆采石场在金口河区永胜乡采石生产项目，进行采石生产。项目按照国家建设项目环境保护管理的有关规定，办理了环境影响评价的审批手续。项目实际投资80万元，环保投资5万元。因该项目采石作业点为荒山，且建设了渣场，固体废弃物已集中堆放入渣场堆放。 该公司建立健全了环境保护制度，符合国家建设项目竣工环境保护验收的有关要求。同意该项目竣工环境保护验收合格。请该公司加强环境保护意识，废渣必须在渣场保坎内规范堆放，停采后对生态植被及时恢复。请金口河区环境监察大队负责该项目验收后环境保护的日常监督管理工作。 原项目组成情况见表1-20。 表1-20 原项目组成情况 名称 项目组成 原有项目工程内容 运营期产生的环境问题 主体 工程 采矿区 矿区面积为0.828km2，生产规模3万吨/年。露天开采，采用剥离超前、水平分层的台阶式采矿方法从上至下采矿，矿区东南部原I号矿体内开采，开采标高为+1500m～+1100m 生态破坏 水土流失 噪声 粉尘 剥离表土 废水 储运工程 矿石临时堆场 不在矿区内储存，直接由运输车辆运至周边企业做陶瓷生产原料用 弃渣堆场 设置一专门堆场进行弃渣堆放，停采时间较长，现已基本恢复植被 道路 单车道路面宽4m，泥结碎石结构，矿山公路约200m 辅助公用 工程 供水 矿区生产用水水源主要来自大溪沟及小溪沟；生活用水主要为职工生活用水，修建有3m3生活用水蓄水池 / 排水 未设置排水沟、截水沟，依靠现有地形排水 废水 供电 引自当地民用电网 / 环保 设施 废水治理 生活污水经化粪池处理 废水 初期雨水未进行收集处理 车辆冲洗废水未经处理直接排放 废气治理 开采区：开采方式为露天开采，采用剥离超前、水平分层的台阶式采矿方法从上至下采矿，轮式挖掘机装载后自卸车外运。凿岩过程进行洒水降尘；采用湿式钻孔，选用带有捕尘装置的潜孔钻机；爆破采用洒水抑制扬尘 粉尘 装卸运输：装卸作业前对矿石进行充分湿润，对装车站及运矿道路进行定时洒水降尘 扬尘 噪声治理 采用低噪声设备，装设消音器，配备个人防护用品，定期维护保养 噪声 固废治理 生活垃圾：分类收集，定期清运至当地乡镇垃圾中转站 一般固废 化粪池污泥：定期清掏后，用于矿区复垦的树木及草本植物肥用 生态环境保护 开采区种草植树、修筑边坡；闭矿期拆除临时构筑物、平整绿化 / 原项目办理采矿证至今仅对露天开采矿体进行开采，未对地下开采矿体进行开采。 仅在矿区西南侧完成了部分地下矿井设施建设，未对其进行开采。根据《乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场资源储量核实报告》及《乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场矿产资源开发利用方案》，现地下开采矿体位于项目矿区东侧，故原建设地下部分矿井将不再启用。矿山自2016年停采至今，停采时间较长，原开采产生表土及废石堆场，现已基本恢复植被。 图1-3 原渣场挡墙 图1-4 原已建地下矿井（废弃） 图1-5 矿山现状图 2、原项目污染物治理及排放情况 （1）废水 矿区生产用水水源主要来自大溪沟及小溪沟；生活用水主要为职工生活用水，修建有3m3生活用水蓄水池。废水主要为生活污水，开采工作面、道路、堆场等工业场地洒水抑尘，初期雨水，车辆冲洗废水。 生活污水：原项目劳动定员为10人，生活用水排水量为0.425m3/d，127.5m3/a，生活污水经化粪池处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排。 采区及工业场地抑尘用水：原采区及工业场地除尘用水量为6.18m3/d，1854m3/a，用水采用初期雨水收集池处理后供水，这部分用水全部蒸发耗散。 初期雨水：原项目露天开采，露天采区雨天将产生初期雨水。初期雨水量为20.49m3/次。原项目未对初期雨水进行收集处理，初期雨水直接排放。 车辆冲洗用水：原项目有运输车辆5辆/d，车辆轮胎冲洗废水产生量为0.85m3/d，255m3/a。主要污染物为SS，其浓度约为1500mg/L，原项目未对车辆冲洗用水进行处理，车辆冲洗废水直接排放。 （2）废气 ①矿石开采区 粉尘排放几乎伴随着整个开采过程，其排放特点是：排放高度低，属于面源污染；排放点多而且分散；排放量受风速和空气湿度影响较大。粉尘产生的环节主要有： 1）表土剥离扬尘 原项目矿区共设置1台挖掘机。工作制度为1班/天，8小时/班，年运营天数为300天，在生产过程挖掘机所造成的采剥扬尘产生量为1.24t/a。矿山在开采过程中采用湿式作业，洒水降尘措施，可以有效抑制粉尘的产生，剥离覆盖层粉尘排放量约为0.248t/a。 2）钻孔凿岩粉尘 原项目矿石年产量为3万t，项目在凿岩钻孔过程中采用湿法作业，选用带有捕尘装置的潜孔钻机，处理后粉尘排放量0.012t/a。 3）爆破粉尘 爆破采用多排孔微差松动爆破方法，原项目开采规模3万t/a，则爆破产生的粉尘量约为0.3t/a。在爆破现场加强洒水喷淋抑尘，充分湿润可以使粉尘排放量降至0.048t/a。 4）爆破废气 原项目爆破时产生的气体主要为CO2、H2O、CO、NO、NO2等。爆破为间歇性工作，爆破产生的废气量较少，为无组织排放，爆破废气经过大气扩散。 5）矿石装卸粉尘 原项目生产矿石为100t/d，矿石由采矿区直接运出场外销售给周边企业，原项目装 卸扬尘产生量为0.043t/a。原项目营运中，在产尘点进行洒水降尘，装卸扬尘产生量约0.013t/a。 6）运输车辆扬尘 原项目矿石由采矿区运出矿区，矿石在运输过程中会产生扬尘，原项目主要采取措施为：矿区运输车辆限制车速，运输道路以碎石路面为主，保持地面清洁；运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；保持车身及车轮清洁，定期对道路采取洒水降尘措施，扬尘产量极少，扬尘可以得到较好的控制，原项目运输道路扬尘量约0.1/a。 7）运输车辆尾气 原项目运输车辆在运输过程中会产生尾气，尾气主要污染物为NOx、CO等。汽车尾气属于分散流动源，且运输距离较短，污染物排放量相对较小。同时，原项目运输车辆均通过审查，在日常管理中加强对运输车辆的维修和检验，故运输车辆尾气对项目所在区域大气环境影响较小。 （3）噪声 原项目噪声源主要来自剥离及采矿作业过程中剥离、钻孔、爆破、采掘、运输车辆等设备。针对原项目噪声，建设单位采取了在设备基础上做隔震、减振措施；并且定期对设备进行维护保养，并合理安排作业时间，不在夜间（22:00～6:00）进行开采加工作业，规定车辆进入矿区后低速行驶等措施。 （4）固废 原项目营运期固体废物主要为废土石及产生的生活垃圾。 ①废土石 项目产生废土石设置专门的堆场进行堆放，但由于原项目2016年停采至今，停采时间较长，排弃的废土石已逐步被植被覆盖。 ②生活垃圾 原项目劳动定员10人，生活垃圾产生量约5kg/d，1.5t/a。生活垃圾分类收集后，定期清运至当地乡镇垃圾中转站。 ③化粪池污泥 化粪池污泥主要来源于化粪池，原项目化粪池产生污泥量约为0.15t/a，污泥定期清掏后，用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排。 （5）生态环境 矿区原始地形植被情况主要为荒山、旱地和少量林业。根据现场勘探，评价区内未见危岩崩塌、滑坡、泥石流，地面未见塌陷等不良地质现象，未见受采动影响范围内的地表开裂、倾斜和倒塌现象，评价区内地表现状稳定。 3、原项目污染物治理及排放情况 表1-21 原项目污染物治理措施及排放情况 类型 污染源 污染物 冶理措施 排放量 排放去向 废 水 生活废水 CODcr SS NH3-N BOD5 经化粪池处理 0.425m3/d，127.5m3/a 矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排 初期雨水 SS 未经处理直接排放 20.49m3/次 外排 车辆冲洗废水 SS 未经处理直接排放 0.85m3/d、255m3/a 外排 废 气 表土剥离 扬尘 湿式作业，洒水降尘 0.248t/a 达标排放 钻孔凿岩 粉尘 选用带有捕尘装置的潜孔钻机、湿式作业 0.012t/a 爆破 粉尘 爆破采用多排孔微差松动爆破方法，洒水降尘 0.048t/a 废气 自然扩散 无组织排放 矿石装卸 粉尘 洒水降尘 0.013t/a 运输车辆 扬尘 采取洒水抑尘、路面硬化、冲洗车辆等措施 0.504t/a 运输车辆 NOx、CO 采取加强管理、加强车辆的维修和检验、控制车速等措施 无组织排放 固 废 采矿区 废土石 设置专门的堆场进行堆放，但由于停采时间较长，排弃的土层已逐步被植被覆盖，基本与周围环境融合 / 妥善处置 职工生活 生活垃圾 分类收集后，定期清运至当地乡镇垃圾中转站 1.5t/a 化粪池 污泥 定期清掏后，用于矿区复垦的树木及草本植物肥用 0.15t/a 噪 声 生产设备 设备噪声 合理布局，采取减震、隔音等措施 厂界达标 4、原项目存在的问题及以新带老整改措施 表1-22 原项目存在的问题及以新带老整改措施 项目 产污源点及污染物 项目存在的环境问题 整改措施 废水 初期雨水 未进行收集处理 在各区域设置初期雨水收集池，处理后用于矿区降尘用水 车辆冲洗废水 未经处理直接排放 在矿区西南侧新建一车辆冲洗废水沉淀池，车辆冲洗废水收集后经车辆冲洗废水沉淀池（容积为3m3）处理后回用于车辆冲洗，设置洒水管道 生活废水 化粪池进行处理，处理效率较低 新建一个地埋式一体化污水处理设施（容积为1t/d），处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排 固废 初期雨水收集池淤泥 / 定期清掏后用于开采区回填 车辆冲洗废水沉淀池淤泥 / 定期清掏后用于开采区回填 一体化污水处理设施污泥 / 交由环卫部门统一进行处理 |

# 建设项目所在地自然环境简况                        （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 金口河区位于四川西南部峨眉山南麓，距乐山中心城区120公里，地处乐山、雅 安、眉山、凉山四市州交界处，是攀西地区通往成都平原经济区、川南经济区的交通咽喉。地理坐标介于东经102°50′24″至103°10′24″，北纬29°0′24″至29°0′26″之间。金口河区东南与峨边彝族自治县相邻，西与甘洛、汉源县交界，北与洪雅县接壤，东北与峨眉山市相连，南北长42公里，东西宽约20公里，面积598平方公里，辖2个乡（吉星乡、永胜乡）、2个民族乡（和平彝族乡、共安彝族乡）和2个建制镇（永和镇、金河镇），共4个社区、41个行政村和296个村（居）民小组。 本工程位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，项目所在地的地理位置图见附图1。 二、地形、地貌、地质 全区地处四川盆地边缘，地势地质构造复杂，断层交错，前震旦纪系地属分布普遍，褶皱厉害。断层走向主要呈南北向和西北向，主要断层有金口河文店子断层、大火夹断层、吉星断层、花茨断层、永胜和平断层、二道坪至流黄水断层。褶皱构造较弱，主要褶皱构造有桃子坝背斜，分布于桃子坝西南园一带；背风向斜，分布于区境东部。 地貌以山地为主，占全区总面积的90%以上，以中山深谷为主。境内崇山峻岭，冈峦起伏，相对高差较大，一般在1500米左右，最大达到2793米，最高峰为南部老鹰嘴海拔3321米，最低处为西部大渡河谷的斑鸠嘴海拔仅528米，主要以位于大渡河两侧的两大山脉为主，即老鹰嘴至八月林为第一大山脉，由西南向东延伸；另一支蓑衣岭向东至巨北峰一带为第二大山脉。地表坡度一般在60-70之间。 三、水文、水系 境内河流属大渡河水系，以大渡河为主干流，南北两岸的小河、溪涧均注入大渡河，形如叶脉。 大渡河是岷江最大支流，流域位于东经99°42′~103°48′，北纬28°15′~33°33′之间，发源于川青交界的雪山草地。上有三源，东源梭磨河发源于四川省红原县鹧鸪山；西源绰斯呷河发源于青海省果洛山东南麓；正源足木足河发源于青海省巴颜喀拉山。足木足河流经马尔康热尔脚左纳东源梭磨河，西南流至马尔康县可尔因右纳西源绰斯呷河。三源汇合后始称大金川，南流至丹巴县，左纳小金川河，一下始称大渡河。继续向南流，左纳金汤河，右纳瓦斯河，过泸定县后，左纳田湾河、安顺河，并折向东流，至石棉县右纳南垭河，至汉源县左纳流沙河，至甘洛县右纳尼日河，再东流过金口河、峨边，至乐山市铜街子折而向北，过福禄镇有较大弯折，于乐山市草堂鞋渡左纳青衣江，最后东流至乐山市市中区的肖公嘴与岷江相汇。按照河道特征和降水特性区分，一般以泸定以上为上游，河长682km；泸定至铜街子为中游，河长310km；铜街子以下为下游，河长70km。大渡河干流河道略呈“L”型，全长1062km，流域面积77772km2（不含青衣江，包括青衣江流域面积为90700km2）。 铜街子以上河段，河谷陡狭，切割深，落差大，滩多水急，水能资源丰富。铜街子以下河段逐渐进入盆地，河谷开阔，谷宽一般都在1500~200m，水面宽200~400m之间，河床比降骤小，水流趋于平缓，流水分叉较多，多河漫滩、阶地和沙洲。沙湾区以下则进入乐山市冲积平原。 大渡河在金口河区的永胜乡白熊沟口流入乐山市境内，干流在乐山市境内河长172km，落差253m，平均比降约1.31‰，境内流域面积4610km2。 区内河流属大渡河水系，以大渡河为主干流，南北两岸的小河、溪流均注入大渡河，区内河长38.65km，年平均流量1047m3/s，最大洪流量为10400m3/s，枯水期最小流量320m3/s。 四、气候特征及气象条件 境内气候基本上属于中亚热带季风类型，呈立体分布，一年四季分明，残冬持续较久，春季回温较迟，冬春季少雨，造成常年性的冬干春旱现象。夏季则降雨集中，且多大雨暴雨，多大风，多洪涝，秋季多绵雨。 主要气象特征如下： 多年平均气温：16.3℃； 多年极端最高气温：38.5℃； 多年极端最低气温：－1℃； 全年无霜期：330天； 多年平均气压：956.7Pa； 多年平均相对湿度：5%； 多年平均降水量：946mm； 全年主导风向：NNE； 全年平均风速：1.1m/s； 多年平均静风频率：42%。 五、生物多样性 金口河区拥有特有的自然条件，形成了竹类繁多、复杂的森林植物群落，野生植物资源非常丰富，有原始森林、竹林、经济林木，还盛产中华猕猴桃和野生药材。区内林业用地面积645543亩，占全区幅员面积的72.2%。树种超过40科100余种和部分变异品种。 据调查，项目所区域无珍惜野生动植物和保护性植被。 六、区域地震 项目所在地河段内无规模较大的晚更新世区域性活动断裂，主要受外围中、强地震的影响，根据1/400万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001）和GB 18306－2001《中国地震动参数区划图》国家标准第1号修改单资料，工程区地震动峰值加速度0.10g，动反应谱特征周期为0.45s，对应的地震基本烈度Ⅶ度。

# 环境质量状况                                      （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村境内，为了解项目所在区域环境质量现状，根据环境影响评价技术导则相关要求，结合项目外环境分布情况、源强分布特征和气象条件。需要对项目所在区域的大气、地表水及噪声的现状进行数据监测。 因此，四川全威安环科技有限公司受乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司的委托，对项目区域大气环境、声学环境、水环境进行了环境质量现状监测。 一、环境空气质量 1、环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，评价基准年为2017年1月—2017年12月，根据2018年金口河区环境监测站数据,进行项目所在区域达标区的判定依据，乐山市金口河区环境空气质量主要指标见表3-1。 表3-1 2017年金口河区环境空气质量主要指标 单位：ug/m3，CO：mg/m3 行政区 二氧化硫 二氧化氮 PM10 PM2.5 一氧化碳 臭氧 金口河区 52.8 43.9 71.1 46.3 1.4 119 标准 60 40 70 35 4 160 因此，本项目所在区域环境空气属于不达标区。 2、环境空气质量不达标规划 根据《乐山市金口河区空气质量限期达标规划》，采取措施如下： 近期（2018年-2020年）：（一）严格环境准入，强化源头管理：1、严格控制高耗能、高污染项目建设，2、严格控制污染物新增排放量，3、提高挥发性有机物排放类项目建设要求；（二）淘汰落后产能，优化产业布局：1、加大落后产能淘汰力度，2、优化产业布局，3、大力发展循环经济；（三）推广清洁能源使用：1、推广利用清洁能源，2、划定高污染燃料禁燃区，3、推进煤炭清洁化利用；（四）加强协同控制，深化污染治理：1、深化二氧化硫污染治理，全面开展氮氧化物控制，2、实施工业污染综合整治工程，加快传统产业改造，3、强化机动车污染防治，有效控制移动源排放，4、加强扬尘控制，深化面源污染管理；（五）推进农业源大气污染防控：1、推进大气氨排放治理，2、严格管控秸秆焚烧，3、推进农业秸秆综合利用；（六）加强能力建设，提高精细化管理水平：1、完善空气质量监测网络，2、加强污染源监控能力建设，3、全面提高精细化管理能力，4、加强执法监管能力，5、强化重污染天气应急，6、建立网格化管理长效机制，7、创新资金筹措机制；（七）创新管理机制，提升监管效能：1、建立区域大气污染联防联控机制，2、创新环境管理政策措施，3、全面加强联防联控能力建设。 中长期（2021-2025年）：1）.调整工业结构和布局；2）.调整能源结构，建设清洁节能型城市；3）.进一步推进企业治污减排；4）.提升车辆环保管理水平和城市交通管理水平；5）.通过精细化管理提高扬尘管理水平；6）.以种植业和养殖业为重点，加强农业气态氨的控制7）.在2020年、2022年、2024年对空气质量达标规划实施情况开展跟踪评价，查找不足，有针对性地提出改进措施，逐步实现城市空气质量达标。 3、项目所在区域环境质量现状监测 （1）监测点布设 根据评价范围内环境保护目标分布情况及区域环境状况，本项目大气监测点布设在（1#）项目矿区所在地。 （2）监测项目 TSP。 （3）监测时间及频率 于2019年10月25日至10月31日，连续监测7天；监测日均值，每天采样1次。 （4）监测结果统计 环境空气质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气监测结果 单位：mg/m3 检测点位 检测项目 检测时间 检测结果 1# 总悬浮颗粒物 2019.10.25 0.129 2019.10.26 0.130 2019.10.27 0.132 2019.10.28 0.122 2019.10.29 0.114 2019.10.30 0.134 2019.10.31 0.142 （5）评价标准 大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准进行。 （6）评价方法 采用单项污染指数进行评价，公式如下： Pi =Ci/Si 式中： Pi——i 种污染物单项指数； Ci——i 种污染物的实测浓度(mg/Nm3)； Si——i 种污染物的评价标准(mg/Nm3)。 当Pi值大于1.0时，表明评价区环境空气已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值愈大，受污染程度越重，否则反之。 （7）评价结果 本项目区域环境空气质量现状评价结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果 监测时间 监测项目 Pi（max） 2019.10.25～2019.10.31 TSP 0.473 经计算，项目所在地的污染指标监测值超标率为0，最大浓度占标率均小于1，污染指标浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级，说明该区域空气环境质量良好。 二、地表水环境质量现状 监测断面 监测断面情况见下表。 表3-4 地表水环境现状监测点位 序号 监测点位 1# 项目所在区域地表水上游500m处 2# 项目所在区域地表水下游1000m处 2、监测项目 根据项目的污染特征，水质监测项目为：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类，共计6项。 3、监测频次 连续监测3天，每天监测1次。 4、采样及监测方法 按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中推荐的方法进行。 5、评价方法 为了能直观反映水质现状，科学的评判水体中污染物是否超标，评价采用单项水质指数评价方法。 单项指数法数学模式如下： ①对于一般污染物： 式中： Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数； Cij——污染物i在监测点j的浓度(mg/L)； Csi——水质参数i的地面水水质标准(mg/L)。 ②对具有上、下限标准的项目pH，计算式为： pHj≤7.0 pHj >7.0 式中： pHj——为监测占j的pH值； pHsd——为水质标准pH的下限值； pHsu——为水质标准pH的上限值。 当Sij值大于1.0时，表明地表水水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Sij值越大，水体受污染的程度就越严重，否则反之。 6、监测及评价测结果 表3-5 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 检测项目 检测断面 检测时间及结果 2019.10.25 2019.10.26 2019.10.27 pH 1# 7.41 7.40 7.42 2# 7.42 7.37 7.39 化学需氧量 1# 16 18 16 2# 18 20 18 五日生化需氧量 1# 3.4 3.7 3.4 2# 3.4 3.4 3.8 氨氮 1# 0.452 0.430 0.393 2# 0.486 0.500 0.470 悬浮物 1# 16 13 12 2# 14 14 14 石油类 1# 0.02 0.03 0.01 2# 0.04 0.04 0.02 表3-6 地表水评价结果（单项指标数Pi） 单位：mg/L（pH无量纲） 监测断面 指标 pH COD BOD5 氨氮 SS 石油类 Ⅲ类标准限值 6～9 ≤ 20 ≤ 4 ≤ 1 / ≤ 0.05 1# Pi（max） 0.21 0.90 0.925 0.452 / 0.6 2# Pi（max） 0.21 1 0.95 0.500 / 0.8 由上表可知，评价区域所在地表水流域水质断面各项指标均能满足规划的水体功能类别要求，即满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一般性原则，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，土砂石开采行业地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故本项目不开展地下水环境影响评价。 四、声环境质量现状 1、监测点位布置 本项目噪声监测共布设8个点，具体位置见下表。 表3-7 监测点位布设 编号 监测点 监测点方位和距离 备注 1# 项目东厂界 项目东侧厂界外1m 噪声环境现状监测 2# 项目南厂界 项目南侧厂界外1m 3# 项目西厂界 项目西侧厂界外1m 4# 项目北厂界 项目北侧厂界外1m 5# 项目矿区范围内 项目矿区范围内南侧敏感点 6# 项目矿区范围外 项目西南侧敏感点 7# 项目矿区范围内 项目矿区范围内西侧敏感点 8# 项目矿区范围内 项目矿区范围内东北侧敏感点 2、监测项目 各监测点分别测定昼间和夜间的等效连续A声级[LAeq(dB)]。 3、监测时间和频次 监测2天，昼夜各一次，昼间为6：00～22：00，夜间为22：00～6：00。 4、监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中附录B《声环境功能区监测方法》要求进行。 5、评价方法 采用实测值（LAeq）与标准直接进行比较的方法进行评价。若实测值大于标准值指数超标，若小于标准值则良好。 6、监测结果 表3-8 声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 检测时间及结果 检测点位 2019.10.28 2019.10.29 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 52 43 52 44 2# 56 46 55 46 3# 51 43 52 43 4# 51 44 51 43 5# 55 47 54 46 6# 57 47 56 48 7# 58 47 57 47 8# 56 49 56 48 由上表监测结果可知，各监测点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在地昼夜间声环境状况良好。 五、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018），将建设项目分为四类，本项目为白云岩开采项目，根据附录A，属III类项目。本项目属于生态影响型，根据资料调查，项目所在区域盐化程度为其他；同时根据现场勘察对项目所在地土壤利用PH试纸进行实测，项目所在地土壤pH为6.5，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）6.2.1.2生态影响型评价工作等级划分，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、生态环境现状 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，评价区不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区，土地利用类型以山林地为主。项目所在暂未发现国家重点保护陆生动物和珍稀、濒危动物，评价范围内野生动物主要以爬行动物、鸟类、兽类、昆虫和软体动物为主。 本区属亚热带湿润气候，具有“四季分明，夏季多雨，冬季寒冷多雪，气候垂直分带明显”等特征。区内年平均气温18.6℃，多年平均降雨量788.4mm，每年6月9月为雨季。植被主要为草丛、灌丛和森林，项目区内植被盖度较高。引用地理坐标介于东经103.083088°~103.136459°、北纬29.323185°~29.376501°之间，最低海拔1054m，最高海拔2052m的《乐山金彩矿业有限公司牛心山铅锌矿项目环境影响报告书》，并结合现场调查、访问和查阅相关资料，项目区内生态环境质量现状如下。 1、陆生动物概况 项目评价区内共有陆生脊椎动物约46种，其中两栖类4种，爬行类5种，鸟类24种，兽类13种，无国家野生保护动物分布。 ①两栖类：主要分布有以下动物：大蟾蜍华西亚种（Bufo bufo andrewsiSchmidt）、黑眶蟾蜍 （Bufo melanostictus）、大蟾蜍中华亚种（Bufo bufo gargarizansCantor）、四川湍蛙（Amolops mantzorum）、宝兴树蛙（Rhacophorus dugeritei）。主要分布在浅滩和灌丛岩石区域，未发现有国家重点保护物种分布。 ②爬行类：主要分布有以下动物：铜蜒蜥（Sphenomorphus indicus）、黑眉锦蛇 （Elaphe taeniura）、王锦蛇（Elaphe carinata）、乌梢蛇（Zaocys dhumnades）、菜花蛇（Elaphemandarina）等种类。未发现有国家重点保护物种分布。 ③鸟类：主要分布有以下动物：雉鸡（Phasianus colchicus）、山斑鸠（Streptopelia orientalis)、大杜鹃（Cuculus canorus）、麻雀（Passer montanus）、普通朱雀（Carpodacus erythrinus）等。 ④兽类：主要分布有以下动物：野猪（Sus scrofa）、松鼠（Sciurus vulgaris）、社鼠（Niviventer niviventer）等。 2、植物资源概况 评价区内共有维管植物59科126属201种。 ①蕨类植物：主要分布有木贼科（Equisetaceae）、铁线蕨科（Adiantaceae）、膜蕨科（Hymenophyllaceae）、中国蕨科（Sinopteridaceae）、鳞毛蕨科（Dryopteridaceae）、陵齿蕨科（Lindsaeaceae）、蚌壳蕨科（Dicksoniaceae）、水龙骨科（Polypodiaceae）等。 ②裸子植物：主要为松科（Pinaceae）。 ③被子植物：主要分布有毛茛科（Ranunculaceae）、蔷薇科（Rosaceae）、菊科（Compositae）、禾本科（Gramineae）、杨柳科（Salicaceae）、桦木科（Betulaceae）、 豆科（Leguminosae）、忍冬科（Caprifoliaceae）、虎耳草科 （Saxifragaceae）、杜鹃花科（Ericaceae）、马桑科（Coriariaceae）、凤仙花科（Balsaminaceae）、鼠李科（Rhamnaceae）、胡颓子科（Elaeagnaceae）、蒲公英属（araxacumF.H.Wigg）、狗尾草属（S.viridis(L.)Beauv）等。 项目区域主要植被为山杨次生林主要分布于河谷、山坡、山脊、阴坡、阳坡。群落外貌到秋季呈金黄色，典型的秋色叶林，林冠参差不齐，郁闭度0.3-0.5。山杨为乔木层建群种，平均高度约12米，平均胸径18厘米左右。灌丛住主要为柳灌丛，主要分布于流域两侧河滩地附近的山坡上，群落外貌夏季绿色，并富有季相变化，呈团块状分布。灌丛高1-3米，盖度约50%，在陡坡上更为稀疏，主要优势种为小叶柳和川滇柳，里面伴生有较多木姜子和忍冬。草丛主要为瓜叶菊、黄花蒿。草丛主要分布于项目区内荒坡、林缘以及河滩地周围。群落无明显层次，群落外观不整齐。在不同地段以瓜叶菊或黄花蒿为主。草丛较为稀疏，总盖度多在35-45%。除主要种类之外，常见的草本植物还有牛尾蒿、臭蒿、蒲公英、蜈蚣草等。 3、水生生物资源 项目矿区范围内分布有小溪沟、大溪沟2条河流，溪沟内浮游植物不多，密度小，主要有硅藻门、绿藻门、蓝藻门等浮游植物，优势种主要是硅藻门的简单舟形藻、近缘桥弯藻、状针杆藻和变异直链藻，其它各门藻类不形成优势种群。浮游动物密度很小；鱼类主要分布有鲫鱼、鲢鱼、草鱼等。 经调查，评价区域内无国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护野生植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜古迹，不涉及生态敏感区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、项目与外环境关系 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，金口河区至永胜乡的乡村公路及原乐（山）西（昌）公路通过矿区南侧，至和平镇18Km，交通较为方便。项目矿区范围内有居民分布，其中项目矿区范围内南侧分布有散居农户（约6户，18人），矿区范围内西南侧有散居农户分布（约4户，12人），矿区范围内西侧有桅杆村居民分布（约15户，45人），矿区范围内北侧有散居农户分布（约4户，12人）。项目矿区范围外南侧10m～220m范围内分布有观地头散居农户（约12户，36人），项目矿区范围外西南侧10m～235m范围内分布有金竹平散居农户（约30户，90人），项目矿区范围外北侧30m处分布有散居农户（约1户，3人），项目矿区范围外东南侧130m～370m范围内分布有上横山子散居农户（约13户，39人）。 项目所在区域地表水体为大溪沟及小溪沟，从北侧流向南侧，其中小溪沟在矿区范围内汇入大溪沟，最终汇入大渡河，属于Ⅲ类水域，其主要功能为灌溉、行洪等。经调查，所在区域地表水沿线有当地散户居民、农田、耕地分布，居民产生的生活污水经收集后均用于肥用，不排入水体中，农田、耕地灌溉用水取自大溪沟及小溪沟。 根据本次监测数据，项目所在地区域环境质量较好。矿区四周500m范围主要为荒草地和山林地，周边1000m范围内无学校、医院等环境敏感点。根据《乐山市金口河区自然资源局矿权征求意见表》可知：该矿区范围不在大渡河峡谷地质公园范围内，符合金口河区总体规划要求，不在金口河区基本农田范围内，符合行业规划，采矿权不涉及生态保护红线，矿权不涉及水务局水利风景区范围内，采矿权不在核心旅游景区范围内。周边环境对本项目无明显环境制约因素。 2、主要环境保护目标 （1）项目区域环境质量：保证项目所在地环境质量不因本项目的建设、运营而降低，主要环境保护要素为区域大气、噪声、地表水环境。 ①地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； ②环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； ③区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； ④生态环境：该项目所在地无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。敏感目标主要为矿区及边界500m范围内的林地、动植物、土壤等。保护项目周围的生态环境，使项目实施造成的生态影响降至最低限度。 （2）项目主要环境保护目标见表3-9： 表3-9 评价区主要环境保护目标 评价区 类别 保护目标 方位 距离（m） 备注 矿区 声环境 散居农户（约6户，18人） 南侧 矿区范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域噪声标准 散居农户（约4户，12人） 西南侧 矿区范围内 桅杆村农户（约15户，45人） 西侧 矿区范围内 散居农户（约4户，12人） 北侧 矿区范围内 观地头散居农户（约12户，36人） 南侧 10m～220m 金竹平散居农户（约30户，90人） 西南侧 10m～235m 散居农户（约1户，3人） 北侧 30m 上横山子散居农户（约13户，39人） 东南侧 130m～370m 大气环境 散居农户（约6户，18人） 南侧 矿区范围内 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 散居农户（约4户，12人） 西南侧 矿区范围内 桅杆村农户（约15户，45人） 西侧 矿区范围内 散居农户（约4户，12人） 北侧 矿区范围内 观地头散居农户（约12户，36人） 南侧 10m～220m 金竹平散居农户（约30户，90人） 西南侧 10m～235m 散居农户（约1户，3人） 北侧 30m 上横山子散居农户（约13户，39人） 东南侧 130m～370m 下横山子散居农户（约25户，75人） 南侧 600m～750m 猫儿岗散居农户（约10户，30人） 东南侧 550m～710m 曙光村居民（约200户，600人） 东南侧 1995m～2950m 茶坪村居民（约30户，90人） 南侧 1400m～2300m 顺和村居民（约175户，525人） 西南侧 730m～2450m 建设村居民（约35户，105人） 西北侧 1330m～2310m 乐山市金口河区永胜乡小学（师生约400人） 西北侧 2810m 明主村居民（约50户，150人） 西北侧 2590m～2880m 工业广场 声环境 金竹平散居农户（约30户，90人） 西南侧 185m～300m 《声环境质量标准》（GB3 096-2008）中的2类区域噪声标准 大气环境 散居农户（约6户，18人） 南侧 260m～370m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 散居农户（约4户，12人） 西南侧 320m 散居农户（约4户，12人） 北侧 670m～900m 桅杆村农户（约15户，45人） 西北侧 220m～400m 观地头散居农户（约12户，36人） 东南侧 410m～630m 金竹平散居农户（约30户，90人） 西南侧 185m～300m 散居农户（约1户，3人） 北侧 960m 上横山子散居农户（约13户，39人） 东南侧 700m～940m 下横山子散居农户（约25户，75人） 南侧 1000m～1150m 猫儿岗散居农户（约10户，30人） 东南侧 1110m～1260m 茶坪村居民（约15户，45人） 南侧 2050m～2500m 顺和村居民（约175户，525人） 西南侧 1630m～3350m 主平硐 声环境 金竹平散居农户（约30户，90人） 西侧 115m～295m 《声环境质量标准》（GB30 96-2008）中的2类区域噪声标准 大气环境 桅杆村居民（约15户，45人） 北侧 235m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 散居农户（约6户，18人） 南侧 230m～350m 散居农户（约4户，12人） 东北侧 700m～960m 观地头散居农户（约12户，36人） 东南侧 370m～580m 金竹平散居农户（约30户，90人） 西侧 115m～295m 散居农户（约1户，3人） 北侧 984m 上横山子散居农户（约13户，39人） 东南侧 710m～950m 下横山子散居农户（约25户，75人） 南侧 1005m～1155m 猫儿岗散居农户（约10户，30人） 东南侧 1136m～1296m 茶坪村居民（约30户，90人） 南侧 1730m～2630m 顺和村居民（约175户，525人） 西南侧 860m～2580m 运输道路 声环境 运输路线沿线居民 沿线 道路红线外50m范围内 《声环境质量标准》（GB30 96-2008）中的2类区域噪声标准 大气环境 运输路线沿线居民 沿线 道路红线外50m范围内 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 地表水 大溪沟、小溪沟 矿区范围内 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 生态环境 植被、景观、水土流失、生态系统结构与功能 采取相应生态保护措施后，不受明显影响

评价适用标准                                      （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 根据乐山市金口河生态环境局文件《乐山市金口河生态环境局关于乐山市金口河区永胜乡桅杆白云岩矿开采扩建项目环境影响评价执行标准的函》（金环函[2019]30号，本项目应执行的环境标准如下： 1、环境空气质量 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值详见下表4-1： 表4-1 各项污染物的浓度限值 单位：mg/m3 污染物名称 SO2 NO2 TSP PM10 PM2.5 取值时间 1小时平均值 0.50 0.20 / / / 日平均值 0.15 0.12 0.30 0.15 0.075 年平均 0.06 0.04 0.20 0.07 0.035 2、地表水环境质量 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准限值详见下表4-2： 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 监测因子 pH SS CODcr BOD5 NH3～N 石油类 Ⅲ类水域 6～9 / ≤20 ≤4 ≤1 ≤0.05 3、地下水质量标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水域标准。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610-2016，本项目属于环评类别的IV类，因此不需要做地下水现状质量监测。 4、声环境质量 噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值详见下表4-3： 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq:dB（A） 环境噪声 2类 昼 间 60 夜 间 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 标准值（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周围外浓度最高点 1.0 2、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，本项目各类废水均不外排。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 表4-5 建筑施工场界噪声限值 （单位：dB（A）） 噪声限值 昼间 夜间 70 55 表4-6 厂界噪声执行标准 （单位：等效声级LAeq (dB) ） 类别 昼间 夜间 2 60 50 4、固体废物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目大气污染物主要为粉尘，无二氧化硫、氮氧化物产生。生活污水经一体化污水处理设施集中收集后，作为矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水后进入初期雨水收集池处理后用于矿区降尘用水，不外排；车辆冲洗废水经收集沟收集后进入车辆冲洗废水沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；破碎站喷淋废水经沉淀池处理后回用，不外排；矿井用水通过主平硐口沉淀池处理后回用于开采工作面的降尘用水，不外排。 因此，本评价建议不设置总量指标。 |

建设项目工程分析                                  （表五）

施工期工程分析 1、施工期主要施工内容 施工期主要施工内容为开采区截排水沟的修建、地下开采平硐、矿区道路、破碎站、开采平台的建设及其它设施等。 2、施工期主要污染工序 表5-1 施工期主要污染源分析表 类别 污染源 污染物 大气 施工过程 噪声、粉尘 运输车辆 噪声、扬尘 施工机械 噪声、机械尾气（污染物主要为NOx及CnHm） 水 施工过程 施工废水（污染物主要为SS） 施工人员 生活污水（污染物主要为BOD5、COD） 噪声 运输车辆 交通运输噪声 施工机械 机械噪声 固废 施工弃土 剥离表土 施工人员 生活垃圾 生态环境 植被破坏、水土流失 3、施工期主要环境影响问题 从开采类建设项目的普遍特征和本项目的具体情况初步分析，本项目建设期对环境产生的影响主要表现在以下几方面。 （1）使施工区植被破坏、水土流失加剧 项目施工对植被的影响主要来自矿区道路、开采平台、截排水沟、破碎站等基础设施建设而占用土地引起的。区域无珍稀野生动物分布，对广布种而言，仅在短期内造成数量上的损失，不致因工程建设造成物种消亡。 工程建设期存在场地平整、边坡开挖，运输便道建设等施工活动，将在一定程度上破坏原地表植被，造成新的水土流失。 （2）施工噪声对周围环境的影响 施工场地噪声源主要来自各类高噪声施工机械和运输车辆，一般设备声源声级在75～80dB(A)左右。这些设备的运转噪声将影响施工场地周围区域声环境的质量。 参考建筑施工的类比调查资料，各噪声源噪声情况如下表所示。 表5-2 施工期各设备噪声状况 序号 施工设备名称 测点最大声级（dB（A）） 备注 1 推土机 80 距声源5m，流动不稳定源 2 挖掘机 79 距声源5m，不稳定源 3 装载机 80 距声源5m，不稳定源 4 运输汽车 75 距声源5m，流动不稳定源 项目区域内野生动物主要包括一些常见的爬行类、鸟类和小型兽类，区内不涉及自然保护区和国家保护的珍稀、濒危动物活动，1km范围内无医院、学校分布，周围主要环境敏感目标为周边住户，有山体和树林阻隔，此外，没有其它特殊声环境敏感点。 （3）固体废物对周围环境的影响 项目施工期固体废弃物主要有施工弃土及生活垃圾。 ①施工弃土石 项目建设期土石方工程量集中在采区、矿区道路区、矿井平硐、通风平硐，土石方量开挖主要来源于项目开工前剥离表土及矿井平硐、通风平硐基建时期的废土石。表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区，进行矿区复垦。在表土临时堆场及弃渣场上方设置截排水沟，下方设置一处浆砌石挡墙。 ②施工生活垃圾 项目施工期施工人员每天产生的生活垃圾0.2kg，按10人估算，垃圾产生量约2kg/d。因此要及时处理，否则将会影响环境卫生，尤其在夏天，会孳生很多苍蝇、蚊子等，可能引发传染病。要求对生活垃圾统一收集后，外运交由当地环卫部门统一清运处置。 （4）施工期大气污染物对周围环境的影响 施工期矿山大气污染物主要来自于施工粉尘、交通扬尘、燃油尾气。 ①施工粉尘：施工期粉尘污染主要产生于首采工作面表土剥离、矿区道路建设等过程，主要污染物为TSP。在天气晴朗、场地为洒水情况下，进行表土剥离、建筑施工等作业时，在下风向（风速为1.4m/s）50～150m范围内，粉尘浓度可达0.8～9.0mg/m3，表明施工场地的粉尘影响较大，经扩散后，对矿区周边居民及周边植被产生一定影响。 ②交通扬尘：原辅材料的运输，会对沿线产生一定的交通扬尘，由于工程量较小，需要原辅材料较少，运输的次数相应较少。在施工地采用定时洒水，抑制扬尘，运输车辆减速慢性。 ③燃油尾气：主要产生于施工机械尾气排放，主要含NOx及CnHm。拟建项目建设期较短，施工强度不大，施工机械数量小，施工过程机械尾气污染物排放量很小，仅对施工区近距离的环境工期产生影响。 （5）对水环境的影响 项目在施工期间施工人数约为10人，考虑矿区特殊情况，用水量按50L/d计，施工人员用水量为0.5m3/d，污水排放系数取0.85，则每天排放污水约为0.425m3/d，生活污水主要污染物为BOD5、COD，按类比分析，COD产生量浓度为350mg/L，BOD5产生量浓度为250mg/L。 施工期施工废水产生量较少，主要是各施工机械清洗水和场地洒水降尘废水。此类，清洗废水产生量大约为每天1.5m3左右，主要含有SS，经收集沉淀后用于防尘用水，不外排，对当地水环境影响较小，场地洒水降尘废水被粉尘吸收或蒸发，无废水产生。 （6）对生态环境的影响 本项目区周围未发现需要重点保护的植物。项目不设施工营地，减少对土壤及植被的破坏。项目施工过程中对永久占用地、临时用地占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后用于复耕和绿化；工程废渣严禁排入附近河流；施工单位应加强防火知识教育。 项目施工期应提高施工人员的保护意识，禁止施工人员捕猎野生动物；合理安排爆破方式、数量、时间，减少工程施工爆破噪声对野生动物的惊扰。施工过程应加强对机械设备的维护，减少燃油泄漏，宜采用抹布擦拭，含油抹布不得随意丢弃，可与生活垃圾集中收集。尽量减少施工过程对动植物赖以生存的生态环境的影响。 二、营运期工程分析 项目采用露天开采+地下开采方式，分时段先进行露天开采再进行地下开采。 （一）露天开采生产工艺流程及产污环节分析 露天开采设计开采方式为自上而下、分台阶露天开采。项目露天开采工艺流程及产污位置图见图5-1。 图5-1 营运期露天开采工艺流程及产污环节示意图 露天开采工艺流程简述： （1）剥离表土 由于矿区内矿石被表土覆盖，在开采前必须将其剥离，为采矿工序做好准备。剥离 工序自上而下分层进行，使用挖掘机剥离表土。该工序会产生噪声、粉尘、表土。 （2）钻孔 穿孔采用凿岩机打直径42mm的孔，爆破深度不大于5m（应根据矿层及盖层的厚度而定），钻孔深度超深0.5m，钻孔倾角90°，打垂直孔。爆破后产生的大块矿石用凿岩机打浅眼进行二次爆破。该工序会产生噪声、粉尘。 （3）爆破 矿石采用多排孔微差松动爆破方法，处理大块矿石采用凿岩机打浅眼爆破，严禁使用裸露药包爆破。爆破参数：最小抵抗线0.8m、孔间距1.2m、排间距0.5m，每次爆破2排，每排16个孔，每天爆破1次。每次落矿315.7吨，可满足露天开采资源储量99.7千吨一年采完的需求。 生产过程中，应根据矿山的实际情况和积累的生产经验，适时合理修正孔距、排距、炸药量等爆破参数，以期获得最大的工作效益，终了边坡处应采用控制爆破，保证边坡不受破坏而保持稳定。 根据《爆破安全规程》（GB6722-2003）规定，露天岩土深孔爆破个别飞散物对人员的安全允许距离是“按设计，但不小于200m”的规定，本次爆破安全允许距离确定为200m，是安全的。露天采场200m范围内无农户和其他敏感点，工业广场离采场最近距离为205m，为确保爆破质量及爆破安全，在爆破时应采取相应的控制爆破措施，采场在爆破时必须设立爆破警戒线，各路口应有安全人员进行爆破警戒。爆破结束后经确认无肓炮、哑炮及其它问题后方可进入采区。因采掘矿石大块率不高，一般不进行二次爆破。爆破作业均在白班进行。该工序会产生噪声、粉尘、废气、振动。 （4）装车运输 废石经临时堆场堆放后，用于矿区道路铺设及回填采空区；采用掘机进行采场内的矿石装载，矿石装入汽车后直接从开采工作面运出到破碎站卸车场卸车破碎，初碎后直接运输至销往夹江、峨眉等地，作陶瓷生产原料用。该工序会产生噪声、粉尘。 （二）地下开采生产工艺流程及产污环节分析 项目地下开采主要以炮采为主，选用阶梯平硐采矿方法，由下至上逐个采区进行开采。地下开采工艺流程及产污位置图见图5-2。 图5-2 营运期地下开采工艺流程及产污环节示意图 地下开采工艺流程简述： （1）采矿方法 选用阶梯平硐采矿方法，由下至上逐个采区进行开采。采矿工作面沿矿层倾向由上往下并在矿块内采用后退式开采，采高2.00～2.20m。 在开采时，由于开采面长度约30m，对矿房内的矿体分段，分台阶开采。分段长度约20m，台阶高度2.50m。在分段内首先爆破上部矿层，再爆破下部矿层。爆破产生的矿石直接溜放到下部上山（上山坡度角30°以上时；若其坡度角较小，则用机械绞车提升），再运至水平运输巷道。 （2）采区布置 本项目利用主井、风井系统，以+1250水平运输巷和上山巷布置一采区，采深为+1250～+1280m。同时作+1280m水平运输巷和上山巷，布置二采区，采深为+1280～+1310m。然后作+1310m水平运输巷和上山巷；布置三采区，采深为+1310～+1340m。再作+1340m水平运输巷和上山巷；布置四采区，采深为+1340～+1370m，再作+1370m水平运输巷和上山巷；布置五采区，采深为+1370～+1400m，再作+1400m水平运输巷和上山巷；布置六采区，采深为+1400～+1430m，再作+1430m水平运输巷和上山巷。最后以+1430水平运输巷和回风巷，布置七采区，采深为+1430～+1454m。各采区均由上往下方向，以台阶式方式布置1～2个矿块，各矿块采用后退式进行采矿作业。 采区长度根据矿体形态确定各采区划分为各自开采方块，矿块长平均30m，宽平均20m（即工作面长）。根据生产能力的要求，基建完成后，在一、二采区先形成1～2个矿块，然后再形成2～3个矿块。矿块内布置台阶由上至下开采。已采区采用木点柱支护，采空区采用自然垮落法管理顶板，矿井回采率75%。封坑前可实施后退式回收矿柱的方法提高回采率。 采矿方法及工作面参数 采矿方法：矿块台阶式采矿法 落矿方式：爆破落矿 装运矿石：采用人工运输车装运 支 护：木点柱支护 板管理：自然垮落法充填处理采空区 工作面参数：采面长度30m，同时布设两个工作面，总计推进度130m/年，矿层均厚11.7m，采高2.00～2.20m，循环进度1.0m/班，回采率80%。 服务年限：4.11年 （3）通风系统 每个采区均以上部的水平运输平硐贯通出地表作为抽风井，以主井（标高+1250m）作为进风，连接上山巷及工作面形成通风系统。最顶端平硐以35度坡角贯通地表作为通风井，安投抽风机进行机械通风，保证矿井生产通风需要。通风路线为：新风→主进风井→水平运输巷→采区进风巷→采面→采区回风巷→水平回风巷→总回风巷→风井→地面。 （4）运输系统 利用重力直接经工作面溜放矿石至上山巷，再运至主运输巷道和水平运输巷，由人力推运矿斗车至主井外的堆矿场。 （三）破碎站工艺流程及产污环节分析 本项目在矿区西南侧设置一破碎站，位于矿区内地势较为平坦处，占地面积约为1200m2，彩钢棚结构，破碎车间为水泥地面。本项目破碎站,采用颚式破碎机对开采矿石原料进行二次破碎，破碎后矿石粒径约为5mm，破碎后产品直接运出矿区外售，不在区内暂存，不设置成品堆场。破碎过程将会产生噪声、粉尘。 综合以上分析可知，项目产污情况见表5-3。 表5-3 营运期主要污染物一览表 类别 污染源 污染物 矿石开采区 表土剥离 噪声、粉尘 钻孔 噪声、粉尘 爆破 噪声、粉尘、废气、振动 井下通风系统 噪声 装车装卸、运输 噪声、粉尘 堆矿场 粉尘 破碎站 破碎 粉尘 露天区域 初期雨水 废水 地下区域 矿井涌水 废水 燃油尾气 开采、运输等设备 燃油尾气 生活污染源 员工日常生活 生活污水、生活垃圾 生态环境 植被破坏、水土流失 （二）营运期污染物排放及治理措施 1、大气污染物 粉尘排放几乎伴随着整个开采过程，其排放特点是：属于面源污染；排放点多而且分散；排放量受风速和空气湿度影响较大。 （1）露采时段 ①表土剥离粉尘 表土剥离的作业是包括除去覆压在矿床上面物料的一切活动，包括清除地表的植被被、表土、下层土和其他不需要的地层。根据《矿山粉尘的产生强度和沉积量指标》并结合项目的实际情况，在干燥的情况下，挖掘机运作时粉尘产生量约为300mg/s·台，矿区共设置1台挖掘机。工作制度为1班/天，8小时/班，年运营天数为300天，根据当地气象资料，年日照时数1400小时，则生产期平均晴朗干燥天气为1150.7h/a。因此，在生产过程挖掘机所造成的采剥扬尘产生量为1.24t/a。 本评价要求：矿山在开采过程中设置移动式除尘雾炮机洒水降尘，可以有效抑制粉尘的产生，除去率达80%以上，故本矿剥离覆盖层粉尘排放量约为0.248t/a，粉尘排放地接近地面，因此只对近距离的采石工人产生影响。同时为保证工作场所（采区）空气中的粉尘浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》中的规定，对生产人员加强有效的个体防护，降低生产性粉尘对人员的健康影响。 ②钻孔凿岩粉尘 凿岩钻孔时，钻头撞击岩石产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），在没有防尘措施的条件下，钻孔时的粉尘产生量为0.004kg/t(石料)，则粉尘产生量约为0.4t/a。 本评价要求：项目在凿岩钻孔过程中设置移动式除尘雾炮机洒水降尘，选用带有捕尘装置的潜孔钻机，可有效抑制粉尘产生。该种方法处理后粉尘的去除率达到90%，则经处理后，粉尘排放量0.04t/a。 ③爆破粉尘 爆破采用多排孔微差松动爆破方法，处理大块矿石采用凿岩机打浅眼爆破，严禁使用裸露药包爆破。爆破参数：最小抵抗线0.8m、孔间距1.2m、排间距0.5m，每次爆破2排，每排16个孔，每天爆破1次。根据排污系数的统计类比资料可知，爆破时相应粉尘产生量约25g/m3，爆破产尘量约10g/t矿石。本项目设计开采规模10万t/a，则爆破产生的粉尘量约为1.0t/a。 爆破后粒径大的粉尘在短时间内在爆破区内沉降，直径<10μm的飘尘不易沉降，但仅占产尘量的1%，另外在直径10~45μm的粉尘在爆破区内也不能短时间沉降，合计为40%左右，故本项目爆破粉尘排放量约为0.4t/a。 本评价要求：建设单位在爆破现场设置移动式除尘雾炮机，加强洒水喷淋抑尘，充分湿润可以使粉尘排放量减低至60%，降至0.16t/a。 ④爆破废气 本项目爆破委托专业爆破公司进行，不在厂区设置炸药库。爆破过程可产生废气NOx、CO及水蒸汽，每吨硝铵炸药可产生NOx：15.27kg（以N2O计）、CO：41.75kg和水蒸汽：0.45kg。本项目每年使用炸药约15t，将产生NOx：229.05kg/a（以N2O计）、CO：626.25kg/a、水蒸气：6.75kg/a；N2O俗称笑气，吸入后可使人暂时失去知觉，CO容易引起机体组织出现缺氧，导致人体窒息，对人体有害。目前尚无适当的治理措施，操作人员可通过佩戴口罩吸收或暂时撒离爆破现场的办法解决。 ⑤矿石装卸粉尘 本项目生产矿石为333.33t/d，矿石由采矿区运至破碎站，装卸扬尘采用以下公式计 算： 式中： Q2—装卸扬尘，g/次； U—风速，2.0m/s； W—物料湿度，10%； M—车辆吨位，20吨； H—装卸高度，0.5m； 经计算，装卸扬尘的产生量为28.8g/次，装车约0.5万次，则项目装卸扬尘产生量为 0.144t/a。项目营运中，在产尘点进行洒水降尘，除尘效率为70%，则项目装卸扬尘产生量约0.043t/a。 本评价要求：本项目矿石临时堆放区域中应采取洒水降尘、临时堆场三面围挡等措施减少粉尘产生。 ⑥运输车辆扬尘 项目矿石在运输过程中会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，按下列经验公式计算： 式中：Q3——运输车辆行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，km/h； W——汽车载重量，t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2。 车辆在行驶距离按1000m计，平均每天约发空、重载各17辆·次，空车重约10t，重车重约30t。以速度20km/h行驶，在不同的路面清洁度下的扬尘如下： 表5-4 不同路况扬尘产生量 单位：kg/d 车况 路况 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 0.102 0.171 0.232 0.288 0.341 0.391 重车 0.259 0.437 0.592 0.734 0.866 0.996 合计 0.361 0.608 0.824 1.022 1.207 1.387 根据本项目的实际情况，本环评对道路路况以0.3kg/m2计，则项目汽车动力起尘量约28.53kg/d，8.558t/a。 汽车运输粉尘的产尘强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关，与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关，矿山地理位置、气候条件不同，产尘量的差异也较大。 本环评要求：项目建成后，矿区运输车辆限制车速，运输道路以碎石路面为主，保持地面清洁；运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；保持车身及车轮清洁，定期对道路采取洒水降尘措施，扬尘产量极少，扬尘可以得到较好的控制。采取上述措施后，可有效降尘80%。因此，项目运输道路扬尘量约1.71t/a。 ⑦运输车辆尾气 本项目运输车辆在运输过程中会产生尾气，尾气主要污染物为NOx、CO等。汽车尾气属于分散流动源，且运输距离较短，污染物排放量相对较小。同时，项目运输车辆均为通过审查合格的，在日常管理中加强车辆的维修和检验，确保车辆的正常运行。故运输车辆尾气对项目所在区域大气环境影响较小。 ⑧破碎站 本项目原料矿石需在山上进行破碎后，经自卸汽车运输出矿区。根据《采石场大气污染物远强分析研究》、《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）和相关类比调查，矿石筛分破碎处理过程中颗粒物排放量在无控制情况下粉尘排污系数取值：一级破碎产污系数为0.15kg/t，二破0.30kg/t，三破（机制砂研磨）0.10kg/t。筛分0.35kg/t。 本项目矿石开采量为10万t/a，进行二级破碎，则粉尘产生量为3t/a。 本环评要求：为进一步减少粉尘产生量，建设单位需在破碎作业中采取湿式作业的方式，设置喷淋设施，并将生产区域密闭，输送带全封闭，采取上述措施后去除效率80%，故破碎过程中无组织粉尘排放量为0.6t/a。 表5-5 露天开采营运期废气污染物产生及治理措施一览表 污染源 主要污染物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 治理措施 表土剥离过程 粉尘 1.824 0.248 设置移动式除尘雾炮机洒水降尘、员工有效的个体防护 钻孔凿岩过程 粉尘 0.4 0.04 凿岩钻孔过程中设置移动式除尘雾炮机洒水降尘，选用带有捕尘装置的潜孔钻机 爆破过程 粉尘 1.0 0.16 爆破现场设置移动式除尘雾炮机洒水降尘、加强洒水喷淋抑尘 废气 / / 无组织排放 矿石装卸过程 粉尘 0.144 0.043 洒水降尘、临时堆场三面围挡 运输车辆 扬尘 8.558 1.71 限制车速，运输道路以碎石路面 为主；运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；定期对道路采取洒水降尘措施，加强车辆检修 废气 少量 影响较小 破碎站 粉尘 3 0.6 破碎区密闭，湿式作业 （2）地采时段 项目井下开采时段，生产过程中的产生的废气主要包括采矿井下废气和地面扬尘，均为无组织排放。井下废气主要产尘点为井下爆破、凿岩、铲装，地面产尘点主要为堆矿场扬尘、交通运输废气。 ①井下废气 井下废气污染源主要是：凿岩机生产运凿岩行时产生的粉尘，爆破时产生的炮烟，小型矿车出矿时产生的粉尘等。由于项目为地下开采，矿岩粉尘、放炮时产生的炮烟尘均在井下产生，由风井排至地表，主要是矿岩粉尘、运输设备产生的尾气以及爆破产生的烟粉尘。根据类比资料可知，井下各作业面矿岩粉尘初始排放浓度为20-50mg/m3，在采用设置移动式除尘雾炮机洒水降尘、洒水、局部通风和系统通风等措施后可降至2mg/m3，排风含尘浓度小于1mg/m3。 ②堆矿场扬尘 本项目地采阶段在主风井外设置一堆矿场。本次评价采用清华大学霍州电厂起尘公式，计算堆矿场扬尘产生量，计算公式如下： 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s； U——地面平均风速，m/s，2m/s； S——堆场表面积，m2，堆矿场面积200m2； W——物料含水率，%，取5%。 本环评要求：环评要求运营过程中堆矿场定期采用人工洒水降尘的方法降尘，定期压实，并采用防尘网遮盖。在采取上述治理措施的前提下，降尘率可达80%，因此，堆矿场的扬尘可以得到较好的控制。堆场粉尘产生及排放情况见下表： 表5-6 堆矿场粉尘产生、排放情况一览表 名称 面积（m2） 起尘强度（mg/s） 起尘量（t/a） 排放量（t/a） 堆矿场 200 32.65 0.282 0.056 ③矿石装卸粉尘 本项目生产矿石为333.33t/d，矿石由采矿区运至破碎站，装卸扬尘采用以下公式计 算： 式中： Q2—装卸扬尘，g/次； U—风速，2.0m/s； W—物料湿度，10%； M—车辆吨位，20吨； H—装卸高度，0.5m； 经计算，装卸扬尘的产生量为28.8g/次，装车约0.5万次，则项目装卸扬尘产生量为 0.144t/a。项目营运中，在产尘点进行洒水降尘，除尘效率为70%，则项目装卸扬尘产生量约0.043t/a。 本环评要求：本项目矿石临时堆放区域中应采取洒水降尘、临时堆场三面围挡等措施减少粉尘产生。 ④运输车辆扬尘 项目矿石在运输过程中会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，按下列经验公式计算： 式中：Q3——运输车辆行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，km/h； W——汽车载重量，t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2。 车辆在行驶距离按1000m计，平均每天约发空、重载各17辆·次，空车重约10t，重车重约30t。以速度20km/h行驶，在不同的路面清洁度下的扬尘如下： 表5-7 不同路况扬尘产生量 单位：kg/d 车况 路况 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 0.102 0.171 0.232 0.288 0.341 0.391 重车 0.259 0.437 0.592 0.734 0.866 0.996 合计 0.361 0.608 0.824 1.022 1.207 1.387 根据本项目的实际情况，本环评对道路路况以0.3kg/m2计，则项目汽车动力起尘量约28.53kg/d，8.558t/a。 汽车运输粉尘的产尘强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关，与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关，矿山地理位置、气候条件不同，产尘量的差异也较大。 本环评要求：项目建成后，矿区运输车辆限制车速，运输道路以碎石路面为主，保持地面清洁；运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；保持车身及车轮清洁，定期对道路采取洒水降尘措施，扬尘产量极少，扬尘可以得到较好的控制。采取上述措施后，可有效降尘80%。因此，项目运输道路扬尘量约1.71t/a。 ⑤运输车辆尾气 本项目运输车辆在运输过程中会产生尾气，尾气主要污染物为NOx、CO等。汽车尾气属于分散流动源，且运输距离较短，污染物排放量相对较小。同时，项目运输车辆均为通过审查合格的，在日常管理中加强车辆的维修和检验，确保车辆的正常运行。故运输车辆尾气对项目所在区域大气环境影响较小。 ⑥破碎站 本项目原料矿石需在山上进行破碎后，经自卸汽车运输出矿区。根据《采石场大气污染物远强分析研究》、《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）和相关类比调查，矿石筛分破碎处理过程中颗粒物排放量在无控制情况下粉尘排污系数取值：一级破碎产污系数为0.15kg/t，二破0.30kg/t，三破（机制砂研磨）0.10kg/t。筛分0.35kg/t。 本项目矿石开采量为10万t/a，进行二级破碎，则粉尘产生量为3t/a。 本环评要求：为进一步减少粉尘产生量，建设单位需在破碎作业中采取湿式作业的方式，设置喷淋设施，并将生产区域密闭，输送带密闭，采取上述措施后去除效率80%，故破碎过程中无组织粉尘排放量为0.6t/a。 表5-8 地下开采营运期废气污染物产生及治理措施一览表 污染源 主要污染物 产生量（t/a） 排放量（t/a） 治理措施 井下废气 粉尘 / / 井下开采时设置移动式雾炮除尘器、加强洒水抑尘、员工有效的个体防护；凿岩钻孔过程中采用湿法作业，选用带有捕尘装置的潜孔钻机；爆破现场设置移动式雾炮除尘器加强洒水喷淋抑尘 堆矿场 扬尘 0.282 0.056 人工洒水降尘的方法降尘，定期压实，并采用防尘网遮盖，临时堆矿场三面围挡 矿石装卸过程 粉尘 0.144 0.043 洒水降尘、临时堆场三面围挡 运输车辆 扬尘 8.558 1.71 限制车速，运输道路以碎石路面 为主；运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；定期对道路采取洒水降尘措施，加强车辆检修 废气 少量 影响较小 破碎站 粉尘 3 0.6 破碎区搭设顶棚，湿式作业 2、水污染 （1）露天开采时段 ①生活污水 本项目劳动定员20人，一班制，年工作时间300天，每天8h。人员不在矿区进行食宿。按照每人每天用水量50L，则用水量为1m3/d。排污系数按0.85计算，则生活污水产生量0.85m3/d，255m3/a。生活污水经一体化污水处理设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排。 ②初期雨水 本项目露天开采时段，露天采区、弃渣场、工业广场、破碎站雨天将产生初期雨水。雨水径流有明显的初期冲刷作用，当遇到降雨时，露天采区的砂石等污染物被冲洗下来，径流雨水中的污染物浓度偏高，其废水主要污染物为SS。 初期雨水参照乐山市暴雨强度计算公式： q =13690(1+0.695lgP)/（t+50.4P)0.038 Q=q×F×Ψ 其中：q—暴雨强度，L/s·hm2； Q—雨水流量，L/s或m3/h； P—重现期，年，取2年； t—降雨历时，min，取15min； F—汇水面积，m2，本项目开采区汇水面积约为2304m2，表土临时堆场面积约为2500m2，废石场面积为6000m2，工业广场面积约为100m2；破碎站占地面积为1200m2； Ψ—径流系数，取0.3、0.4。 地表径流估算结果见下表。 表5-9 径流量估算表 单元 开采区 弃渣场（表土临时堆场+废石场） 工业广场 破碎站 合计 面积 m2 2304 8500 100 1200 12104 初期雨水 m3/次 15.43 56.92 2.01 24.11 98.47 沉淀池容量m3 20 60 5 30 / 本次评价要求：建设单位在开采区、弃渣场、工业广场、破碎站四周设置排水沟，并在排水沟末端设置初期雨水沉淀池，其容积分别为20m3、60m3、5m3、30m3。用于收集各区域产生的初期雨水，经沉淀后用于矿区抑尘。初期雨水收集以各区域边界截水沟为界，截水沟外侧雨水直接外排。截水沟内侧初期雨水经排水沟收集后进入初期雨水收集池。 ③开采工作面等场地洒水抑尘 本项目露天采场最小工作线长度大于57.6m；最小工作平台宽度40m，则露天采场工作面积为2304m2，弃渣临时堆场面积约为8500m2，除尘用水量按1.5L/m2·次计算，每天洒水2次，则开采工作面除尘用水量为32.41m3/d，用水采用初期雨水收集池处理后供水，这部分用水全部蒸发耗散。 ④车辆轮胎冲洗废水 矿石的运输车辆在驶出开采区需要对轮胎进行冲洗，运输车辆约为17辆/d，车辆冲洗用水均按0.2m3/辆计算，则用水量为3.4m3/d，排污系数按0.85计，则车辆轮胎冲洗废水产生量为2.89m3/d，867m3/a。主要污染物为 SS，其浓度约为1500mg/L。 本项目拟在矿区西南侧设置3m3沉淀池1个，车辆轮胎冲洗废水经收集沟收集后进入车辆冲洗废水沉淀池，处理后回用于车辆冲洗，不外排。 ⑤破碎站喷淋废水 喷淋用水：项目在破碎机处设置喷淋装置进行除尘，项目破碎生产过程中喷淋用水量约为10L/t-砂石料，本项目加工约10万t/a（333.33t/d），则喷淋用水量为3.33m3/d，其中20%（0.67m3/d）附着在产品上或蒸发掉，喷淋废水产生量为2.66m3/d，798m3/a，经处理后回用，仅需补充损耗水0.67m3/d（201m3/a）。喷淋废水经集水沟收集，经沉淀池（容积为10m3）处理后循环回用，不外排。 （2）地下开采时段 ①生活污水 本项目劳动定员20人，一班制，年工作时间300天，每天8h。人员不在矿区进行食宿。按照每人每天用水量50L，则用水量为1m3/d。排污系数按0.85计算，则生活污水产生量0.85m3/d，255m3/a。生活污水经一体化污水处理设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排。 ②初期雨水 本项目地下开采时段，弃渣场、工业广场、破碎站雨天将产生初期雨水。雨水径流有明显的初期冲刷作用，当遇到降雨时，露天采区的砂石等污染物被冲洗下来，径流雨水中的污染物浓度偏高，其废水主要污染物为SS。 初期雨水参照乐山市暴雨强度计算公式： q =13690(1+0.695lgP)/（t+50.4P)0.038 Q=q×F×Ψ 其中：q—暴雨强度，L/s·hm2； Q—雨水流量，L/s或m3/h； P—重现期，年，取2年； t—降雨历时，min，取15min； F—汇水面积，m2，本项目表土临时堆场面积约为2500m2，废石场面积为6000m2，工业广场面积约为100m2；破碎站占地面积为1200m2； Ψ—径流系数，取0.3、0.4。 表5-10 径流量估算表 单元 弃渣场（表土临时堆场+废石场） 工业广场 破碎站 合计 面积 m2 8500 100 1200 9800 初期雨水 m3/次 56.92 2.01 24.11 83.04 沉淀池容量m3 60 5 30 / 本次评价要求：建设单位在弃渣场、工业广场、破碎站四周设置排水沟，并在排水沟末端设置初期雨水沉淀池，其容积分别为60m3、5m3、30m3。用于收集各区域产生的初期雨水，经沉淀后用于矿区抑尘。初期雨水收集以各区域边界截水沟为界，截水沟外侧雨水直接外排。截水沟内侧初期雨水经排水沟收集后进入初期雨水收集池。 ③开采工作面等场地洒水抑尘 本项目采面长度为30m；宽度平均20m，则采场工作面积为600m2，弃渣场面积约为8500m2，除尘用水量按1.5L/m2·次计算，每天洒水2次，则除尘用水量为27.3m3/d，开采工作面用水采用矿井涌水沉淀处理后供水，弃渣场采用初期雨水沉淀池处理后供水，这部分用水全部蒸发耗散。 ④矿井涌水 矿区设计矿井均高于当地最低侵蚀基准面。该矿井为平硐+上山上山斜井开拓，本项目在各类井巷设置排水沟，矿井涌水均可通过风井巷、上山巷流至主平硐，再由主平硐自流出地面，根据业主提供资料，矿井涌水出水量约为15m3/d。本环评要求在主平硐口设置沉淀池，容积为20m3，矿井涌水经排水沟排出后，经硐口沉淀池沉淀处理后回用于开采工作面、道路等。 ⑤车辆轮胎冲洗废水 矿石的运输车辆在驶出开采区需要对轮胎进行冲洗，运输车辆约为17辆/d，车辆冲洗用水均按0.2m3/辆计算，则用水量为3.4m3/d，排污系数按0.85计，则车辆轮胎冲洗废水产生量为2.89m3/d，867m3/a。主要污染物为 SS，其浓度约为1500mg/L。 本项目拟在矿区南侧设置3m3沉淀池1个，车辆轮胎冲洗废水经收集沟收集后进入车辆冲洗废水沉淀池，处理后回用于车辆冲洗，不外排。 ⑥破碎站喷淋废水 喷淋用水：项目在破碎机处设置喷淋装置进行除尘，项目破碎生产过程中喷淋用水量约为10L/t-砂石料，本项目加工约10万t/a（333.33t/d），则喷淋用水量为3.33m3/d，其中20%（0.67m3/d）附着在产品上或蒸发掉，喷淋废水产生量为2.66m3/d，798m3/a，经处理后回用，仅需补充损耗水0.67m3/d（201m3/a）。喷淋废水经集水沟收集，经沉淀池（容积为10m3）处理后循环回用，不外排。 3、噪声及振动 （1）露天开采时段 ①噪声 本项目噪声源主要来自剥离及采矿作业过程中剥离、钻孔、爆破、采掘、运输车辆等设备，噪声级在80～100dB（A），噪声源统计见表5-11。 表5-11 项目露天开采时段营运期主要噪声源一览表 项目 设备名称 数量（台） 声级dB（A） 噪声性质 备注 采矿区 挖掘机 1 80~85 间断性、流动性 / 凿岩机、钻杆 2 80~85 间断性、流动性 / 装载机 4 80~85 间断性、流动性 / 破碎站 颚式破碎机 2 90~100 连续性、固定性 / 矿石运输 运输车辆 17 80~85 间断性、流动性 / 针对本项目噪声，建议采取以下措施： A.项目对于某些设备运行时震动产生的噪声，在设备基础上做隔震、减振措施； B.合理安排作业时间，夜间（22:00～6:00）不进行开采加工作业； C.建立设备定期维护，保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； D.加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；设置降噪标准，限制鸣号，进入矿区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； E.对于间断性的噪声，应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转； F.运输车辆途经沿线居民点时注意控制车速、减速慢行，并禁止随便鸣笛。 ②振动 采矿爆破工序，特别是专控爆破可以产生地面震动。在均质、坚固的岩石中当有足够的炸药爆破能量并与岩石的爆破性能向匹配，而且还有相应的最小抵抗线等条件下，岩石中的药包爆炸后，首先在岩体中产生冲击波，对靠近药包的岩壁产生强烈作用，在药包附近的岩石会被挤压或被击碎，形成压碎圈和破裂圈。接着冲击波衰减成为应力波，当应力波通过破碎圈后，由于它的强度迅速衰减，再也不能引起岩石的破裂，而只能引起岩石质点产生弹性振动这种弹性振动是以弹性波（即振动波）的形式向外传播，造成地面震动，振动波强度随着远离爆破中心而衰减，直至消失。爆破振动可造成爆破区周围建筑物和构筑物破坏，并使人产生烦躁不安等不良影响。 矿石采用多排孔微差松动爆破方法，处理大块矿石采用凿岩机打浅眼爆破，严禁使用裸露药包爆破。爆破参数：最小抵抗线0.8m、孔间距1.2 m、排间距0.5m，每次爆破2排，每排16个孔，每天爆破1次。每次落矿315.7吨，可满足露天开采资源储量99.7千吨一年采完的需求。 生产过程中，应根据矿山的实际情况和积累的生产经验，适时合理修正孔距、排距、炸药量等爆破参数，以期获得最大的工作效益，终了边坡处应采用控制爆破，保证边坡不受破坏而保持稳定，产生的噪声强度也相应降低。 （2）地下开采时段 ①噪声 本项目在生产过程中主要的高噪声设备是局部通风机、通风等设备，位于井下。地面上高噪声设备主要是为井下提供新鲜风的空压机风机、破碎站设备等。空压机布设在独立隔间内，风机布设在回风井口和平硐口，项目运营期地面生产设施主要设备噪声源见表5-12。 表5-12 项目地下开采时段营运期主要噪声源一览表 项目 设备名称 数量（台） 声级dB（A） 噪声性质 备注 采矿区 空压机 4 95~100 连续性、固定性 / 通风机 4 85~90 连续性、固定性 / 变压器 1 70~75 连续性、固定性 / 破碎站 颚式破碎机 2 90~100 连续性、固定性 / 矿石运输 运输车辆 17 80~85 间断性、流动性 / 针对本项目噪声，建议采取以下措施： A.项目对于某些设备运行时震动产生的噪声，在设备基础上做隔震、减振措施； B.合理安排作业时间，夜间（22:00～6:00）不进行开采加工作业； C.建立设备定期维护，保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； D.加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；设置降噪标准，限制鸣号，进入矿区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； E.对于间断性的噪声，应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转； F.运输车辆途经沿线居民点时注意控制车速、减速慢行，并禁止随便鸣笛。 ②振动 采矿爆破工序，特别是专控爆破可以产生地面震动。在均质、坚固的岩石中当有足够的炸药爆破能量并与岩石的爆破性能向匹配，而且还有相应的最小抵抗线等条件下，岩石中的药包爆炸后，首先在岩体中产生冲击波，对靠近药包的岩壁产生强烈作用，在药包附近的岩石会被挤压或被击碎，形成压碎圈和破裂圈。接着冲击波衰减成为应力波，当应力波通过破碎圈后，由于它的强度迅速衰减，再也不能引起岩石的破裂，而只能引起岩石质点产生弹性振动这种弹性振动是以弹性波（即振动波）的形式向外传播，造成地面震动，振动波强度随着远离爆破中心而衰减，直至消失。爆破振动可造成爆破区周围建筑物和构筑物破坏，并使人产生烦躁不安等不良影响。 矿石采用多排孔微差松动爆破方法，处理大块矿石采用凿岩机打浅眼爆破，严禁使用裸露药包爆破。爆破参数：最小抵抗线0.8m、孔间距1.2m、排间距0.5m，每次爆破2排，每排16个孔，每天爆破1次。 生产过程中，应根据矿山的实际情况和积累的生产经验，适时合理修正孔距、排距、炸药量等爆破参数，以期获得最大的工作效益，降低产生的噪声强度。 4、固体废物 （1）露天开采时段 本项目不在矿区内进行机修等活动，无废机油、含油抹布等产生，故项目不涉及危险废物。项目营运期固体废物主要为剥离废土石、初期雨水收集池淤泥、车辆冲洗废水沉淀池淤泥、破碎站喷淋废水沉淀池淤泥、生活垃圾、一体化污水处理设施污泥等。 ①剥离废土石 表土剥离的作业是包括除去覆压在矿床上面物料的一切活动，包括清除地表的植被被、表土、下层土和其他不需要的地层。本项目由于所产矿石为白云岩，表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区，进行矿区复垦，在弃渣场（表土临时堆场+废石场）上方设置截排水沟，下方设置一浆砌石挡墙；本项目表土量最高达16250m3，废石量为0.84万m3/a。 弃渣场可能出现排弃物滑动塌方、泥石流等危害。为防止以上危害，必须采取以下预防措施：堆场首先在地形坡度大于25°的地方应开挖防滑反坡平台；为防止上游雨水冲刷，在排弃物周边设置截水沟，引导雨水流向下游；排弃物排放由汽车运输、装载机转排，层层压实。在汽车卸渣处设置车挡，保证卸车安全；排弃物应反复压实，设置回车场，保证行车安全；在堆场周边危险范围安全警示，禁止人员、设备进入；在堆场下游设置浆砌石挡墙，并加强变形及位移监测，防止产生泥石流、滑坡、坍塌等危害。 ②淤泥 本项目初期雨水收集池用于收集各区域初期雨水，开采区、弃渣场、工业广场、破碎站初期雨水量分别为15.43m3/次、56.92m3/次、2.01m3/次、24.11m3/次，初期雨水的SS进水浓度一般为1000mg/L，初期雨水收集池的沉淀效率≥80%，则淤泥产生量分别为12.34kg/次、45.54kg/次、1.61kg/次、19.29kg/次，合计为78.78kg/次。 车辆冲洗废水沉淀池收集车辆轮胎冲洗废水，车辆轮胎冲洗废水产生量为2.89m3/d，867m3/a。主要污染物为SS，其浓度约为1500mg/L，则淤泥产生量4.34kg/d，1.3t/a。 破碎站喷淋废水沉淀池淤泥：喷淋废水排放量为2.66m3/d，798m3/a，主要污染物为SS，其浓度约为1500mg/L，则淤泥产生量3.99kg/d，1.2t/a。 淤泥中主要成分为泥土，属于一般固体废弃物，定期清掏后用于开采区回填。 ③生活垃圾 生活垃圾主要来源于矿区劳动人员，本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则产生量约10kg/d，3t/a。要求做好生活垃圾分类收集工作，定期清运至当地乡镇垃圾中转站。 ④一体化污水处理设施污泥 项目一体化污水处理设施采用A/O工艺，项目污泥产生量较小，根据设计资料约为0.01t/d，运行时间为300d/a，则本项目产生污泥量约为3t/a，产生的污泥交由环卫部门统一进行处理。 表5-13 项目露天开采时段固体废物处置表 序号 固废名称 产生量（t/a） 固废性质 处置方式 1 剥离表土 1.625万m3 一般固废 表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用 2 废石 0.84万m3/a 废石运往布设于原采坑的废石场堆放，部分用于矿区道路铺设及回填采空区 3 初期雨水收集池淤泥 78.78kg/次 主要成分为泥土，属于一般固体废弃物，定期清掏后用于开采区回填 4 车辆冲洗废水沉淀池淤泥 1.3 5 破碎站喷淋废水沉淀池淤泥 1.2 6 生活垃圾 3 定期清运至当地乡镇垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理 7 一体化污水处理设施污泥 3 交由环卫部门清运处理 （2）地下开采时段 本项目不在矿区内进行机修等活动，无废机油、含油抹布等产生，故项目不涉及危险废物。项目营运期固体废物主要为剥离废土石、初期雨水收集池淤泥、车辆冲洗废水沉淀池淤泥、生活垃圾、一体化污水处理设施污泥等。 ①剥离废土石 本项目废土石主要来源于开采过程，根据矿山开发利用方案可知，地下开采剥离表土量较小，主要为废石，运至废石场堆存，部分用于矿区道路建设及回填采空区，废石量为0.84万m3/a。 弃渣场可能出现排弃物滑动塌方、泥石流等危害。为防止以上危害，必须采取以下预防措施：堆场首先在地形坡度大于25°的地方应开挖防滑反坡平台；为防止上游雨水冲刷，在排弃物周边设置截水沟，引导雨水流向下游；排弃物排放由汽车运输、装载机转排，层层压实。在汽车卸渣处设置车挡，保证卸车安全；排弃物应反复压实，设置回车场，保证行车安全；在弃渣场周边危险范围安全警示，禁止人员、设备进入；在弃渣场下游设置浆砌石挡墙，并加强变形及位移监测，防止产生泥石流、滑坡、坍塌等危害。 ②淤泥 本项目初期雨水收集池用于收集临时堆场初期雨水，弃渣场、工业广场、破碎站初期雨水量分别为56.92m3/次、2.01m3/次、24.11m3/次，初期雨水的SS进水浓度一般为1000mg/L，初期雨水收集池的沉淀效率≥80%，则淤泥产生量分别为45.54kg/次、1.61kg/次、19.29kg/次，合计为66.44kg/次。 车辆冲洗废水沉淀池收集车辆轮胎冲洗废水，车辆轮胎冲洗废水产生量为2.89m3/d，867m3/a。主要污染物为SS，其浓度约为1500mg/L，则淤泥产生量4.34kg/d，1.3t/a。 破碎站喷淋废水沉淀池淤泥：喷淋废水排放量为2.66m3/d，798m3/a，主要污染物为SS，其浓度约为1500mg/L，则淤泥产生量3.99kg/d，1.2t/a。 淤泥中主要成分为泥土，属于一般固体废弃物，定期清掏后用于开采区回填。 ③生活垃圾 生活垃圾主要来源于矿区劳动人员，本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则产生量约10kg/d，3t/a。要求做好生活垃圾分类收集工作，定期清运至当地乡镇垃圾中转站。 ④一体化污水处理设施污泥 项目一体化污水处理设施采用A/O工艺，项目污泥产生量较小，根据设计资料约为0.01t/d，运行时间为300d/a，则本项目产生污泥量约为3t/a，产生的污泥交由环卫部门统一进行处理。 表5-14 项目地下开采时段固体废物处置表 序号 固废名称 产生量（t/a） 固废性质 处置方式 1 废石 0.84万m3/a 一般固废 废石运往布设于原采坑的废石场堆放，部分用于矿区道路铺设及回填采空区 2 初期雨水收集池淤泥 66.44kg/次 主要成分为泥土，属于一般固体废弃物，定期清掏后用于开采区回填 3 车辆冲洗废水沉淀池淤泥 1.3 4 破碎站喷淋废水沉淀池淤泥 1.2 5 生活垃圾 3 定期清运至当地乡镇垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理 6 一体化污水处理设施污泥 3 交由环卫部门清运处理 5、地下水 （1）地下水影响途径 根据矿山开采方式和工程污染物的排放，结合当地水文地质，地表水与地下水的水力关系，本项目对地下水污染途径主要表现在以下几方面： ①项目地下开采可能对影响地下水位的变化； ②项目矿石通过大气降水淋滤作用污染当地地下水； ③项目开采、运输过程中向大气中排放的污染物可能由于重力沉降、雨水淋洗等作用降落到地表，被水携带渗入到地下水中。 （2）地下水采取的防治措施 本项目所有井巷均位于矿区最低侵蚀基准面之上，矿坑充水主要含水层为间接顶板的枷担桥组变质灰岩、白云岩岩溶溶隙含水层，富水性一般，矿山只要严格按开发方案开采，地下水可自行排泄。 根据地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。 1）源头控制措施 主要包括提出各类废物循环利用具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、漏、滴降至最低限度。 2）分区防控措施 一般情况下，防控措施应满足以下要求： 表5-15 地下水污染物防渗分区参照表 分区 防渗 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 持久性污染物等 采用防渗混凝土+HDPE膜，防渗层厚度不小于1.5cm，渗透系数≤10-10cm/s 中-强 难 强 易 一般防渗区 弱 易-难 其他类型 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm 的混凝土进行硬化，渗透系数≤10-7cm/s 中-强 难 中 易 持久性污染物等 强 易 简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 本项目遵循以上原则；对一体化污水处理设施进行重点防渗；初期雨水收集池、车辆冲洗废水沉淀池做一般防渗处理；工业广场地面、破碎站地面做简单防渗，进行一般地面硬化处理。通过采取一系列防渗措施，本项目不会对地下水环境造成影响。本环评建议项目运营期间对区域地下水潜水含水层进行跟踪监测，防治地下水污染情况发生。 6、土壤环境保护措施 本项目为非金属矿采选业中土砂石开采中的耐火土石开采，不属于涉重金属行业。在矿山开采过程中，加强废水及固废的管理，防止土壤污染。 7、生态环境 （1）污染源分析 工程区域内土地利用类型以林地和岩石为主，其次为荒草地，植被覆盖率较高，其矿山内地质构造简单，山沟陡峻，矿区堆积物质在雨季受洪水冲刷易发生滑塌，甚至爆发泥石流灾害，成为水土流失的主要来源。矿山公路、采矿区占地将改变原地表利用现状，并损坏或埋压地表植被，对原地表水土保持设施构成破坏或占压，降低其水土保持功能，从而加大原地表水土流失量。其新增水土流失的类型和形式以水利侵蚀中的面蚀、沟蚀为主。由于原有地表和植被的破坏，使其失去固土防冲的能力从而造成水土流失。 （2）防治措施分析 矿山运行期间，为降低开采对区域造成的不利影响，应尽量减少影响面积（占地面积），把破坏程度降至最低。为此，本评价要求：采用工程措施与植物措施的办法，做好水土保持工作，恢复矿区地面生态环境，同时，在矿山开采完成后，利用本地物种，恢复矿区植被。 1）植被破坏和恢复 矿山开采中要占用大量土地，对采矿场等处的土地侵扰较严重，这些区域原有植被将完全被破坏。项目采用露天开采+地下开采工艺。采矿场、运输道路等占用部分土地，对地表植被造成破坏。 矿山开采过程中，边采边复垦，种植灌木及草本植物，最大程度的减轻对植被的破 坏。矿山边开采边恢复植被保护措施：严格按照矿山矿区范围进行作业，严禁随意占用 矿区外土地资源；严格遵守“边开采，边治理”的原则进行矿区生态环境恢复工作对结束开采的平台地块进行整平补齐，铲出高出部分，填平低洼部分，进行覆土工程后，再进行穴状整地，种植树木。尽量采用当地树种，最好是利用原自然植被的建群种进行恢复。栽植完毕后，林间撒播高粱耙草籽等，以保持水土，若土地肥力不足，需增加土壤有机质和养分含量，改良土壤性状，提高土壤肥力，可采用有机肥和农家绿肥相结合对土壤进行培肥。针对采场边坡单元，由于坡度较陡，为岩质边坡，无法覆土，可在各坡脚种植爬山虎等生物措施达到恢复植被的目的。同时，根据各地段的实际情况，因地制宜地对各类施工迹地进行绿化恢复，尽量减少工程区内的施工痕迹。 2）水土流失 项目矿区为山区，易发生水土流失，暴雨严重时还可能发生泥石流等自然灾害。另外，采矿辅助生产设施的建设也会在场区范围内破坏地表植被。 设计采取的工程防治措施主要有：修建截排洪沟、护坡等设施，采取绿化和土地复垦等植被恢复措施，以有效地保持水土。采场闭矿后进行全面复垦。 3）自然景观的破坏 矿山的建设与开采，将破坏大量的地表植被，造成地表裸露。项目不在自然保护区、风景名胜区范围内，也不在主要交通干道的可视范围内，且矿山开采结束后进行复垦，对自然景观影响较小。 4）设立安全生产警示牌 由于该矿山开采后会形成采坑，为保证矿区周围人员的生命安全，本方案设计在露天采区周边明显处树立永久性安全生产警示牌。 8、本次扩建项目“三废”污染物排放量总汇（“三本帐”计算） 表5-16 全厂“三废”污染物排放量汇总（“三本帐”计算）表 内容 类型 污染物 名称 扩建前排放量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 本项目排放量（t/a） 扩建后全厂排放量（t/a） 增减量变化 （t/a） 大气污 染物 表土剥离扬尘 0.248 / 0.248 0.248 0 钻孔凿岩粉尘 0.012 / 0.04 0.04 +0.028 爆破粉尘 0.048 / 0.16 0.16 +0.112 爆破废气 / / / / / 矿石装卸粉尘 0.013 / 0.043 0.043 +0.03 运输车辆扬尘 0.504 / 1.71 1.71 +1.206 运输车辆尾气 少量 / 少量 少量 / 破碎粉尘 / / 0.6 0.6 +0.6 废水 生活污水 127.5m3/a / 255m3/a 255m3/a 0 初期雨水 20.49m3/次 20.49m3/次 0 0 -20.49m3/次 车辆冲洗废水 255m3/a 255m3/a 0 0 -255m3/a 固体废物 剥离表土 / / 1.625万m3 1.625万m3 +1.625万m3 废石 / / 0.84万m3/a 0.84万m3/a +0.84万m3/a 生活垃圾 1.5 / 3 3 +1.5 初期雨水沉淀池淤泥（露采） / / 78.78kg/次 78.78kg/次 +78.78kg/次 初期雨水沉淀池淤泥（地采） / / 66.44kg/次 66.44kg/次 +66.44kg/次 车辆轮胎冲洗废水沉淀池 / / 1.3 1.3 +0.1.3 表5-17 “以新带老”治理措施 项目 产污源点及污染物 项目存在的环境问题 整改措施 废水 初期雨水 未进行收集处理 在各区域设置初期雨水收集池，处理后用于矿区降尘用水 车辆冲洗废水 未经处理直接排放 在矿区西南侧新建一车辆冲洗废水沉淀池，车辆冲洗废水收集后经车辆冲洗废水沉淀池（容积为3m3）处理后回用于车辆冲洗，设置洒水管道 生活废水 化粪池进行处理，处理效率较低 新建一个地埋式一体化污水处理设施（容积为1t/d），处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排 固废 初期雨水收集池淤泥 / 定期清掏后用于开采区回填 车辆冲洗废水沉淀池淤泥 / 定期清掏后用于开采区回填 一体化污水处理设施污泥 / 交由环卫部门统一进行处理 小结：项目扩建后，通过采取一系列的污染防治措施，对大气污染物、废水、固体废物等进行了治理，但因生产规模及劳动定员扩大，故污染物有所增加。本项目新增初期雨水收集池用以处理初期雨水、车辆冲洗废水沉淀池用以处理车辆冲洗废水，新增一体化污水处理设施处理生活污水，故增加初期雨水收集池淤泥、车辆冲洗废水沉淀池淤泥、一体化处理设施污泥；初期雨水、车辆冲洗废水处理后回用，不外排；生活污水处理后用于用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排。 三、服务期满后生态环境保护措施 矿山服务期满后，应对矿区生态进行重建，必须落实污染防治和生态恢复计划，对矿山边坡进行治理以及植被的恢复。提出土地利用、环境保护资料，经环保行政主管部门和其他有关部门审核；场地压占的土地，采用土地复垦和水土保持措施，使被破坏的土地、植被得到恢复，再现区域原貌；对工业场地内各种建筑设施清理完毕确定无安全和环境问题后可与当地行政主管部门组织协商妥善处理，不再使用的房屋设施要立即拆毁，且必须将建筑垃圾全部清理干净。 加强生态系统的监测，制定生态系统监测方案，监测内容应包括污染水平和生态系统功能、结构方面的变化，及时提供信息，以保证在生态系统变化未达到允许水平之前，及时采取有效措施。建全管理体制，由于生态系统影响往往具有跨部门、跨地区的特点，应当建立职责明确、便于协调的管理体制，以利生态资源的保护、管理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况                  （表六）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 施工过程 | 粉尘 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 交通运输车辆 | 扬尘 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 施工机械废气 | NOx及CnHm | 少量 | 无组织排放 |
|  | 营运期(露采时段) | 表土剥离 | 粉尘 | 1.24t/a | 0.248t/a |
|  |  | 钻孔凿岩 | 粉尘 | 0.4t/a | 0.04t/a |
|  |  | 爆破 | 粉尘 | 1.0t/a | 0.16t/a |
|  |  |  | 废气 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 装卸过程 | 粉尘 | 0.144t/a | 0.043t/a |
|  |  | 运输车辆 | 扬尘 | 8.558t/a | 1.71t/a |
|  |  |  | 废气 | 少量 | 影响较小 |
|  |  | 破碎站 | 粉尘 | 3t/a | 0.6t/a |
|  | 营运期(地采时段) | 井下开采 | 废气 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 堆矿场 | 扬尘 | 0.282t/a | 0.056t/a |
|  |  | 装卸过程 | 粉尘 | 0.144t/a | 0.043t/a |
|  |  | 运输车辆 | 扬尘 | 8.558t/a | 1.71t/a |
|  |  |  | 废气 | 少量 | 影响较小 |
|  |  | 破碎站 | 粉尘 | 3t/a | 0.6t/a |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 少量 | 回用 |
|  |  | 生活污水 | BOD5、COD等 | 0.425m3/d | 用于周边土地肥用 |
|  | 营运期(露采时段) | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 0.85m3/d | 矿区复垦的树木及草本植物肥用 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 98.47m3/次 | 矿区降尘用水 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 2.89m3/d，867m3/a | 循环回用 |
|  |  | 破碎站喷淋用水 | SS | 2.66m3/d | 沉淀池处理后循环回用，不外排 |
|  | 营运期(地采时段) | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 0.85m3/d | 矿区复垦的树木及草本植物肥用 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 83.04m3/次 | 矿区降尘用水 |
|  |  | 矿井涌水 | SS | 15m3/d | 矿区降尘用水 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 2.89m3/d，867m3/a | 循环回用 |
|  |  | 破碎站喷淋用水 | SS | 2.66m3/d | 沉淀池处理后循环回用，不外排 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 弃土 | / | 综合利用 |
|  |  | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 2kg/d | 统一收集后，清运至乡镇生活垃圾中转站 |
|  | 营运期(露采时段) | 露天采区 | 剥离表土 | 1.625万m3 | 运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用 |
|  |  |  | 废石 | 0.84万m3/a | 废石运往布设于原采坑的废石场堆放，部分用于矿区道路铺设及回填采空区 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 淤泥 | 78.78kg/次 | 回填开采区 |
|  |  | 车辆冲洗废水沉淀池 | 淤泥 | 1.3t/a |  |
|  |  | 破碎站喷淋废水沉淀池 | 淤泥 | 1.2t/a |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 定期清运至当地乡镇垃圾中转站 |
|  |  | 一体化污水处理设施 | 污泥 | 3t/a | 交由环卫部门进行处理 |
|  | 营运期(地采时段) | 地下采区 | 废石 | 0.84万m3/a | 废石运往布设于原采坑的废石场堆放，部分用于矿区道路铺设及回填采空区 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 淤泥 | 66.44kg/次 | 回填开采区 |
|  |  | 车辆冲洗废水沉淀池 | 淤泥 | 1.3t/a |  |
|  |  | 破碎站喷淋废水沉淀池 | 淤泥 | 1.2t/a |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 定期清运至当地乡镇垃圾中转站 |
|  |  | 一体化污水处理设施 | 污泥 | 3t/a | 交由环卫部门进行处理 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 75～80dB（A） | 合理施工、采用低噪设备、加强管理 |
|  | 营运期 | 生产设备 | 挖掘机、破碎机等施工噪声 | 80～100dB（A） | 满足所在区域 声功能要求 |
|  |  | 交通运输 | 运输车辆等运输噪声 | 75～85dB（A） |  |
| 主要生态影响： 项目的生态影响要为土地占用以及对项目所在区域原有土地使用性质的改变、施 工以及开采过程中造成的水土流失影响、对动植物以及生态系统的影响、对生物多样性的影响、对景观的影响、外来生物入侵的影响、地质灾害影响等。 |

环境影响分析                                      （表七）

一、施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 施工期的废水主要来源为两部分：一是施工中产生的生产废水，主要来源于场地洒水降尘和各施工机械清洗水，清洗废水产生量大约为每天1.5m3左右，主要含有SS，经收集沉淀后用于矿山防尘用水，不外排，对当地水环境影响较小，场地洒水降尘废水被粉尘吸收，或蒸发，无废水产生。二是施工人员产生的生活污水，主要含CODcr、BOD5、氨氮、SS等污染物质，经矿区已有化粪池收集处理，处理后作为矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排，对周围环境影响较小。 因此，只要加强管理，施工期废水对评价区域地表水影响甚微。 2、大气环境影响分析 施工期矿山大气污染物主要来自于施工粉尘、交通扬尘、燃油尾气的影响。 （1）施工粉尘的影响 根据工程分析，施工期粉尘污染主要产生于首采工作面表土剥离、矿区道路建设、矿区基建工程建设等过程，主要污染物为TSP。由于项目工程量小，施工期较短，在无雨日进行洒水降尘，可减少扬尘的产生。随着施工期结束，影响也随之消失。 燃油尾气 施工期间，运输车辆、施工机械运营，将产生燃烧尾气，主要污染物为SO2、NOx、CO等。但由于废气量较小，施工区域较开阔，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间断和流动性，故其产生的废气对大气环境的影响较小。 （3）对敏感点影响评价 施工对大气环境的影响范围为施工场界200m左右，其中100m范围内影响较为严重。根据现场踏勘，本项目1km范围内无医院、学校等环境敏感点分布，距离较近的农户主要分布在施工作业区的西南侧、西侧及北侧。由于工程量较小，施工工期较短，因此，影响时段较短。施工结束后对大气环境影响可消除。 综上所述，施工作业区对周边居民影响不大，且通过加强施工期间粉尘治理，影响范围有限，而施工粉尘污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目施工期间对大气环境的总体影响较小。 3、声环境影响分析 （1）施工期噪声源 矿区建设施工过程中，主要噪声源来自各施工现场的各种机械设备运行噪声、物料运输的交通噪声以及施工人员的活动噪声。施工期噪声声级值噪75～80dB（A）之间，且施工噪声为间歇性噪声。施工期主要噪声源及声级值见表7-1。 表7-1 施工期各设备噪声状况 序号 施工设备名称 测点最大声级（dB（A）） 备注 1 推土机 80 距声源5m，流动不稳定源 2 挖掘机 79 距声源5m，不稳定源 3 装载机 80 距声源5m，不稳定源 4 运输汽车 75 距声源5m，流动不稳定源 施工期噪声主要属中低频噪声，故建设期噪声对周边环境的影响只考虑扩散衰减，采用点源噪声衰减模式进行预测，预测模式为： L2 =L1-20lg(r2/r1) (r2>r1) 由上式可推出：ΔL=L1-L2=20lg(r2/r1) (r2>r1) 式中： ΔL——噪声随距离增加的衰减量，dB(A)； r1、r2——距声源的距离； L1——距声源r1处声级，dB(A)； L2 ——距声源r2处声级，dB(A)。 各主要施工设备在不同距离处的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见表7-2。 表7-2 各种噪声源在不同距离处的噪声贡献值 序号 机械类型 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 1 推土机 80.0 74.0 68.0 61.9 60.0 58.4 55.9 54.0 50.5 48.0 44.4 2 挖掘机 79.0 73.0 67.0 60.9 59.0 57.4 54.9 53.0 49.5 47.0 43.4 3 装载机 80.0 74.0 68.0 61.9 60.0 58.4 55.9 54.0 50.5 48.0 44.4 4 运输汽车 75.0 69.0 63.0 56.9 55.0 53.4 50.9 49.0 45.5 43.0 39.4 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB（A），夜间噪声限值为55dB（A）。从表7-2可以看出，昼间离施工场地约20m处可符合规定的建筑施工场界噪声限值70dB（A）要求；若夜间施工，100m以外的环境噪声基本能满足建筑施工场界噪声限值55dB（A）的夜间标准值。 本项目施工基本均在昼间进行，夜间不施工，因此施工噪声不会对周围居民生活产生不良影响；且施工噪声具有短期性、暂时性影响特点，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 为降低施工噪声对外界的影响，可采取如下噪声控制措施： ①建设单位施工时使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类设备。 ②加强施工噪声管理，在不影响施工的前提下，尽量将对高噪声的机械设备采用降噪措施。同时加强高噪声设备的维修管理，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。加强车辆管理，控制车辆噪声，减轻交通噪声对周边环境的影响。 ③合理安排施工时间，夜间22时至凌晨7时一般不进行施工，若遇特殊情况必须施工时，必须禁止使用强噪声施工机械，尽量安排在白天进行施工。 ④制订科学的施工计划，在高噪作业前及连续施工时及时公告施工时间，以取周围环境敏感点的谅解，并合理安排作业时间，尽量缩短施工周期。 ⑤装卸、搬运材料、设备等严禁抛掷。 施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求。施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。 4、固体废弃物影响分析 本项目矿山施工期固体废弃物主要有施工弃土、生活垃圾。 （1）施工弃土 项目建设期土石方工程量集中在采区、矿区道路区，土石方量开挖主要来源于项目开工前剥离表土及开挖产生的少量废石。表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区。 （2）施工生活垃圾 施工期生活垃圾集中收集，外运交由当地环卫部门统一清运处置，禁止随意丢弃。 5、生态环境影响分析 施工建设期间建设内容主要为开采平台、主平硐、矿区道路及其它附属工程区。项目施工建设期扰动，占地主要为荒地、少量林地等。 施工期对生态的影响主要为植被破坏，占压土地，动植物生境影响，水土流失，景观破坏，生态系统稳定性影响和生物多样性的影响等方面。 施工期对野生动物的影响主要来自施工噪声对周围动物的惊扰、野生动植物生境的减少和人为捕杀等。区域内人类活动频繁，调查期间没有发现野生动物活动，询问矿山工作人员得知矿区内未发现珍稀或大型野生动物。野生动物迁徙能力较强，在作好施工人员动物保护教育管理和施工期污染治理的情况下，本工程建设不会造成野生动物的数量的明显减少，也不会造成动物种群的减少。形成的开挖裸露面，未能及时采取措施处理，使工程区与整个区域景观环境不协调，产生一定负面影响，但是施工期景观的破坏是暂时性的，在施工期结束后能够逐渐恢复。 评价区域部分土地利用方式将发生变化，由其他用地转变为矿山工业用地。因矿区工程影响范围有限，因此评价区内生物生境基本维持现状，物种数目不存在减少的可能。总体上生物多样性不会降低，对整个生态系统的稳定性影响较小。 从总体上讲，在作好各项环保措施的情况下，施工期建设对区域生态环境影响不大，不会造成区域野生动植物种类数量的减少，不会破坏生态系统完整性。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）污染源情况 表7-3 正常工况下无组织污染源参数 无组织 位置 无组织排放源（m） 污染物 无组织源强 kg/h 质量标准 （mg/m3）/小时均值 长 宽 高 I号矿体 240 30 13 颗粒物 0.205 0.9 II号矿体 316 40 13 0.041 破碎站 18 6 8 0.25 （2）评价等级判断 评价因子和评价标准筛选 根据工程分析，本次选择项目污染源正常排放的主要污染物作为本次大气影响评价因子，具体因子为：粉尘。 表7-4 项目评价因子和评价标准一览表 评价因子 评价时段 标准值（ug/m3） 标准来源 粉尘 小时均值 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 估算模型参数 本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的Aerscreen模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。 （3）主要污染源估算模型计算结果 根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下表： 表7-5 项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市规划时） / 最高环境温度/℃ 36 最低环境温度/℃ -5 土地利用类型 林地 区域湿度条件 湿 是否考虑地形 考虑地形 □是 √ 否 地形分辨率/m / 是否考虑岸边熏烟 考虑岸边熏烟 □是 √ 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表7-6 本项目正常工况下废气污染物预测结果表（无组织） I号矿体 II号矿体 粉尘 粉尘 距离中心下风向距离D（m） 下风向预测浓度mg/m3 占标率% 距离中心下风向距离D（m） 下风向预测浓度mg/m3 占标率% 10 0.050915 5.66 10 0.012764 1.42 25 0.056218 6.25 25 0.013712 1.52 50 0.064243 7.14 50 0.015186 1.69 75 0.071491 7.94 75 0.01656 1.84 100 0.078116 8.68 100 0.017855 1.98 125 0.083781 9.31 125 0.019083 2.12 131 0.083899 9.32 150 0.020244 2.25 150 0.082916 9.21 173 0.020706 2.3 175 0.07951 8.83 175 0.0207 2.3 200 0.071182 7.91 200 0.01995 2.22 225 0.064445 7.16 225 0.018525 2.06 250 0.059232 6.58 250 0.017006 1.89 275 0.054929 6.1 275 0.015777 1.75 300 0.05137 5.71 300 0.014738 1.64 325 0.04836 5.37 325 0.013871 1.54 350 0.045745 5.08 350 0.01311 1.46 375 0.043452 4.83 375 0.012453 1.38 400 0.041431 4.6 400 0.011875 1.32 425 0.03962 4.4 425 0.011353 1.26 450 0.037997 4.22 450 0.010883 1.21 475 0.036395 4.04 475 0.01046 1.16 500 0.035077 3.9 500 0.010077 1.12 525 0.033864 3.76 525 0.009728 1.08 550 0.032726 3.64 550 0.009409 1.05 575 0.031711 3.52 575 0.009114 1.01 600 0.030768 3.42 600 0.008838 0.98 625 0.029892 3.32 625 0.00857 0.95 650 0.029073 3.23 650 0.008336 0.93 675 0.028307 3.15 675 0.008117 0.9 700 0.027588 3.07 700 0.007912 0.88 725 0.026912 2.99 725 0.007719 0.86 750 0.026275 2.92 750 0.007536 0.84 775 0.025673 2.85 775 0.007364 0.82 800 0.025104 2.79 800 0.007201 0.8 825 0.024564 2.73 825 0.007047 0.78 850 0.024052 2.67 850 0.0069 0.77 875 0.023565 2.62 875 0.006761 0.75 900 0.023101 2.57 900 0.006628 0.74 925 0.022658 2.52 925 0.006502 0.72 950 0.022236 2.47 950 0.006381 0.71 975 0.021832 2.43 975 0.006265 0.7 1000 0.021446 2.38 1000 0.006155 0.68 续表7-6 本项目正常工况下废气污染物预测结果表（无组织） 破碎站 粉尘 距离中心下风向距离D（m） 下风向预测浓度mg/m3 占标率% 10 0.029838 3.32 25 0.038234 4.25 50 0.053161 5.91 75 0.055913 6.21 100 0.056954 6.33 125 0.05558 6.18 150 0.051843 5.76 175 0.047254 5.25 200 0.042924 4.77 225 0.039349 4.37 250 0.036377 4.04 275 0.033963 3.77 300 0.031847 3.54 325 0.030024 3.34 350 0.028435 3.16 375 0.027034 3 400 0.02579 2.87 425 0.024676 2.74 450 0.023671 2.63 475 0.022761 2.53 500 0.021931 2.44 525 0.02117 2.35 550 0.020471 2.27 575 0.019824 2.2 600 0.019226 2.14 625 0.018669 2.07 650 0.01815 2.02 675 0.017664 1.96 700 0.017209 1.91 725 0.016782 1.86 750 0.016379 1.82 775 0.015999 1.78 800 0.015639 1.74 825 0.015299 1.7 850 0.014976 1.66 通过采用AERSCREEN估算模式对项目正常工况下无组织废气排放情况进行计算结果显示，在正常工况下，项目最大占标率Pmax：9.32%大于1%，小于10%，因此本项目大气环境影响评价等级为二级评价。二级评价项目可直接引用估算模型结果进行评价，大气环境影响评价范围边长取5km。 （4）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求“二级评价项目不进行进一步预测与评价”，只对污染物排放量进行核算”。 本项目污染物排放量核算主为无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算及非正常排放量核算。具体情况如下： ①无组织排放量核算 表7-7 项目无组织排放量核算表 序号 无组织 位置 产污环节 污染物 排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 I号矿体 矿石开采 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 肉眼不可见 0.491 2 II号矿体 矿石开采 颗粒物 0.099 3 破碎站 矿石破碎 颗粒物 0.6 ②非正常排放量核算 项目非正常工况主要考虑粉尘收集设施维护不到位，洒水降尘处置运行不正常等情况，粉尘处理效率降低到设计处理效率的一半。 项目非正常排放核算详见下表： 表7-8 项目非正常无组织排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率 单次持续时间 年发生频次 应对措施 1 I号矿体 粉尘收集装置、洒水降尘处理出现故障 粉尘 0.56kg/h 0.5h 1次 加强粉尘收集及处理设施的维护 2 II号矿体 0.11kg/h 0.5h 1次 3 破碎站 1.125kg/h 0.5h 1次 （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献农渡超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离。根据AERSCREEN估算模型预测计算，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。 （6）大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表。 表7-9 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ﹤500t/a□ 评价因子 基本污染物（NH3、H2S） 其他污染物（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMODNH□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网络模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 正产排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%☑ C本项目最大占标率﹥100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率﹥10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%☑ C本项目最大占标率﹥30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率﹥100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k﹥-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（颗粒物） 监测点位数（2） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 无需设置大气环境防护距离 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（1.19）t/a VOCs：（/）t/a 综上所述，项目所在区域大气环境质量及大气扩散条件良好，在严格落实各项环保治理措施、确保各类大气污染物实现达标外排的情况下，项目营运期废气将不会对区域大气环境质量造成明显影响。 2、地表水环境影响分析 本项目抑尘废水进入物料及自然蒸发损失后，无废水排放。废水主要为员工生活污水、初期雨水、车辆冲洗废水、破碎站喷淋废水及矿井涌水。 生活污水经一体化污水处理设施处理后作为矿区复垦树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水收集以各区域边界截水沟为界，截水沟外侧雨水直接外排。截水沟内侧初期雨水经排水沟收集后进入初期雨水收集池，处理后用于矿区抑尘用水，不外排；车辆冲洗废水经收集沟收集后进入车辆冲洗废水沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；破碎站喷淋废水收集后经沉淀池处理后回用，不外排；地下开采时段产生的矿井涌水经沉淀池处理后回用，不外排。 （1）地表水评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价工作的分级是根据建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定；间接排放建设项目评价等级为三级B。建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 （2）评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.3.2.2，建设项目地表水环境影响评价等级为三级B的建设项目评价范围应符合以下要求： A）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求； B）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 本项目不涉及地表水环境风险，不涉及废水排放，不会对地表水环境造成影响。 （3）水污染负荷量 本项目生活污水经一体化污水处理设施处理后作为矿区复垦树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水收集以各区域边界截水沟为界，截水沟外侧雨水直接外排。截水沟内侧初期雨水经排水沟收集后进入初期雨水收集池，处理后用于矿区抑尘用水，不外排；车辆冲洗废水经收集沟收集后进入车辆冲洗废水沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；破碎站喷淋废水收集后经沉淀池处理后回用，不外排；地下开采时段产生的矿井涌水经沉淀池处理后回用，不外排。因此，本项目不涉及废水排放，不会对地表水环境造成冲击负荷。 （4）评价内容 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型三级B评价，主要评价内容包括： A）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； B）依托污水处理设施的环境可行性评价。 本项目营运期废水产生及排放情况见下表： ①生活污水：本项目生活污水产生量0.85m3/d，255m3/a。生活污水经一体化污水处理设施处理，不外排，不会对所在区域地表水环境造成影响。 ②初期雨水：本项目露天开采时段初期雨水量为98.47m3/次，地下开采时段初期雨水量为83.04m3/次，本项目在开采区、弃渣场、工业广场、破碎站等各区域分别设置了初期雨水沉淀池，能够满足雨水收集容量。 ③开采工作面等场地洒水抑尘用水：本项目露天开采时段开采工作面除尘用水量为32.41m3/d，用水采用初期雨水收集池处理后供水，这部分用水全部蒸发耗散，不外排。地下开采时段开采工作面除尘用水量为27.3m3/d，开采工作面用水采用矿井涌水沉淀处理后供水，弃渣场采用初期雨水沉淀池处理后供水，这部分用水全部蒸发耗散，不外排。 ④车辆轮胎冲洗废水：本项目车辆轮胎冲洗废水产生量为2.89m3/d，867m3/a。通过 3m3的沉淀池进行处理，处理后回用于车辆冲洗，不外排。 ⑤地采阶段矿井涌水：矿井涌水通过风井巷、上山巷流至主平硐，再由主平硐自流出地面，矿井涌水出水量约为15m3/d。本环评要求在主平硐口设置沉淀池，容积为20m3，矿井涌水经排水沟排出后，经硐口沉淀池沉淀处理后回用于开采工作面、道路等，不外排。 ⑥破碎站喷淋用水：喷淋废水产生量为2.66m3/d，798m3/a，经集水沟收集，经沉淀池处理后循环回用，不外排。 综上，项目产生的废水均得到了合理的处置，对所在区域水环境影响较小。 （5）废水不外排可行性分析 本项目初期雨水、车辆冲洗废水、矿井涌水、破碎站喷淋用水经收集处理后回用，不外排；生活污水经一体化处理设施处理，不外排，对周围环境基本不产生影响。 项目生活污水理后产生的废水可用于附近土地施肥，是有机肥料，并可减少废水外排对周边环境的不良影响。根据现场勘察：本项目矿区范围内荒地、林地的土壤中多沙和碎石，地带性土壤为黄壤，地形以丘陵为主，地势起伏不大。项目生活污水经处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，氨氮等营养物质大部分被植物吸收，少量存留于土壤中，增加土地肥份。根据《四川省2013-2014年主要作物科学施肥指导意见》，本项目按一般产量的施肥量计算（即氮肥10kg/亩•a），本项目废水处理后氮的浓度为25mg/L，通过计算氮的产生量进而计算项目污水需要的土地消纳量，项目生活污水产生量为255m3/a，按施肥氮含量折算项目产生的生活污水需要的土地量为0.64亩。本项目矿区荒地、林地足够消纳项目产生的生活污水。 （6）地表水环境影响评价自查表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，地表水环境影响评价完成后，应对地表水环境影响评价主要内容与结论进行自查，项目自查表见下表。

表7-10 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响类型 ☑；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；涉水的风景名胜区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 (；天然渔场等渔业水体 (；水产种质资源保护区 (；其他 ☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 (；间接排放 (；其他 ☑ 水温 (；径流 (；水域面积 ( 影响因子 持久性污染物 (；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 ( 水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 ( 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 (；二级 (；三级A (；三级B ( 一级 (；二级 (；三级 ( 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (；在建 □；拟建 (；其他 ( 拟替代的污染源 ( 排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；既有实测 (；现场监测 ☑；入河排放口数据 (；其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (；平水期 ☑；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 □；秋季 (；冬季 ( 生态环境保护主管部门 (；补充监测 ☑；其他 ( 区域水资源开发利用情况 未开发 (；开发利用40%以下 (；开发利用40%以上 ( 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 ( 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 (；平水期 ☑；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 □；秋季 (；冬季 ( （） 监测断面或点位个数 （ 2 ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 评价因子 （pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、石油类） 评价标准 河流、湖库、河口：I类 (；II类 (；III类 ☑；IV类 (；V类 ( 近岸海域：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 ( 规划年评价标准（ 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准） 评价时期 丰水期 (；平水期 ☑；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 □；秋季 (；冬季 ( 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况：达标 ☑；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标情况：达标 ☑；不达标 ( 水环境保护目标质量状况：达标 ☑；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 ☑；不达标 ( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( 依托污水处理设施稳定达标排放评价 ( 达标区 ☑ 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积( / )km2 预测因子 （ / ） 预测时期 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 设计水文条件 ( 预测情景 建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 ( 正常工况 (；非正常工况 ( 污染控制和减缓措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( 预测方法 数值解 (；解析解 (；其他 ( 导则推荐模式 (；其他 ( 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域环境质量改善目标 ☑；替代消减源 ( 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☑ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☑ 水环境控制单元或断面水质达标 ☑ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☑ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管理要求 ☑ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/ ） （ /） （ / ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ / ） （ / ) （ / ） （ / ） （ / ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水温减缓设施 (；生态流量保障设施 (；依托其他工程设施 (；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 (；无监测 ☑ 手动 ☑；自动 (；无监测 监测点位 （ / ） （/） 监测因子 （ / ） （/） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 ( 注：“(”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容

3、声环境影响分析 （1）露天开采时段机械噪声影响 ①噪声源强 本项目噪声源主要来自剥离及采矿作业过程中剥离、钻孔、爆破、采掘、运输车辆等设备。噪声级在80-100dB（A）。噪声源情况及治理措施见表7-11。 表7-11 项目营运期主要噪声源一览表 项目 设备名称 数量（台） 声级dB（A） 治理措施 治理后噪声值 dB（A） 采矿区 挖掘机 1 80~85 选用低噪声设备、基础减振、合理安排作业时间、加强管理 加强管理 70 凿岩机、钻杆 2 80~85 70 装载机 4 80~85 70 破碎站 颚式破碎机 2 90~100 80 矿石运输 运输车辆 17 80~85 70 ②预测模式 a 考虑声源叠加，采用叠加模式： 用如下公式计算各噪声点源设备叠加的总声级： 式中：L总：几个声压级相加后的总声压级，dB（A）；Li：某一个声压级，dB（A）。 根据计算，噪声源经叠加后的总声级为：83.42dB（A）。 b 噪声随距离衰减模式 L＝L1－20lgr2/r1 式中：L2——距声源r2处声源值，dB（A）； L1 ——距声源r1处声源值，dB（A）； r2、r1——与声源的距离，m。 c 预测点噪声贡献值 本项目预测点噪声影响预测见下表。 表7-12 项目厂界噪声预测表 评价点 距离（m） 贡献值 预测值 标准值 超标否 东厂界 昼间 5 69.44 69.44 60 超标 夜间 69.44 69.44 50 超标 南厂界 昼间 193 37.71 37.71 60 达标 夜间 37.71 37.71 50 达标 西厂界 昼间 356 32.39 32.39 60 达标 夜间 32.39 32.39 50 达标 北厂界 昼间 1062 22.90 22.90 60 达标 夜间 22.90 22.90 50 达标 表7-13 项目敏感点噪声预测表 评价点 距离（m） 贡献值 背景值 预测值 标准值 超标否 南侧散居农户（矿区范围内） 昼间 210 36.98 54.5 54.58 60 达标 西南侧散居农户（矿区范围内） 昼间 360 32.29 54.5 54.53 60 达标 西侧有桅杆村居民（矿区范围内） 昼间 130 41.14 57.5 57.6 60 达标 北侧有散居农户（矿区范围内） 昼间 450 30.36 56 56.01 60 达标 矿区范围外南侧观地头散居农户 昼间 265 34.96 55.5 55.54 60 达标 矿区范围外西南侧金竹平散居农户 昼间 363 32.22 56.5 56.52 60 达标 矿区范围外北侧散居农户 昼间 1100 22.59 56 56 60 达标 矿区范围外东南侧散居农户 昼间 307 33.68 56.5 56.52 60 达标 备注：项目西南侧散居农户（矿区范围内）敏感点噪声背景值引用与本项目外环境基本一致的南侧散居农户（矿区范围内）（5#）现状监测噪声；矿区范围外南侧观地头散居农户、矿区范围外东南侧散居农户引用与本项目外环境基本一致的矿区范围外西南侧金竹平散居农户（6#）现状监测噪声；矿区范围外北侧散居农户噪声背景值引用与本项目外环境基本一致的北侧有散居农户（矿区范围内）（8#）现状监测噪声 经预测，项目露天开采期南、西、北厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，项目东侧场界噪声预测超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，但是项目东侧均为荒地及林地，无敏感点分布，对周边环境的影响较小。 项目敏感点处昼间、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求，故噪声对项目所在地的影响较小。 为将厂界噪声对外环境的影响进一步降低，本环评要求建设单位落实以下噪声治理措施： A.项目对于某些设备运行时震动产生的噪声，在设备基础上做隔震、减振措施； B.合理安排作业时间，夜间（22:00～6:00）不进行开采加工作业； C.建立设备定期维护，保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； D.加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；设置降噪标准，限制鸣号，进入矿区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 E.对于间断性的噪声，应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 （2）地下开采时段机械噪声影响 ①噪声源强 本项目噪声源主要来自剥离及采矿作业过程中剥离、钻孔、爆破、采掘、运输车辆等设备。噪声级在80-100dB（A）。噪声源情况及治理措施见表7-14。 表7-14 项目营运期主要噪声源一览表 项目 设备名称 数量（台） 声级dB（A） 治理措施 治理后噪声值 dB（A） 采矿区 空压机 4 95~100 选用低噪声设备、基础减振、合理安排作业时间、加强管理 加强管理 85 通风机 4 85~90 75 变压器 1 70~75 60 破碎站 颚式破碎机 2 90~100 80 矿石运输 运输车辆 17 80~85 70 ②预测模式 a 考虑声源叠加，采用叠加模式： 用如下公式计算各噪声点源设备叠加的总声级： 式中：L总：几个声压级相加后的总声压级，dB（A）；Li：某一个声压级，dB（A）。 根据计算，噪声源经叠加后的总声级为：91.8dB（A）。 b 噪声随距离衰减模式 L＝L1－20lgr2/r1 式中：L2——距声源r2处声源值，dB（A）； L1 ——距声源r1处声源值，dB（A）； r2、r1——与声源的距离，m。 c 预测点噪声贡献值 本项目预测点噪声影响预测见下表。 表7-15 项目厂界噪声预测表 评价点 距离（m） 贡献值 预测值 标准值 超标否 东厂界 昼间 5 77.82 77.82 60 超标 夜间 77.82 77.82 50 超标 南厂界 昼间 193 46.09 46.09 60 达标 夜间 46.09 46.09 50 达标 西厂界 昼间 356 40.77 40.77 60 达标 夜间 40.77 40.77 50 达标 北厂界 昼间 1062 31.28 31.28 60 达标 夜间 31.28 31.28 50 达标 表7-16 项目敏感点噪声预测表 评价点 距离（m） 贡献值 背景值 预测值 标准值 超标否 南侧散居农户（矿区范围内） 昼间 210 45.35 54.5 55 60 达标 西南侧散居农户（矿区范围内） 昼间 360 40.67 54.5 54.68 60 达标 西侧有桅杆村居民（矿区范围内） 昼间 130 49.52 57.5 58.14 60 达标 北侧有散居农户（矿区范围内） 昼间 450 38.74 56 56.08 60 达标 矿区范围外南侧观地头散居农户 昼间 265 43.34 55.5 55.76 60 达标 矿区范围外西南侧金竹平散居农户 昼间 363 40.60 56.5 56.61 60 达标 矿区范围外北侧散居农户 昼间 1100 30.97 56 56.01 60 达标 矿区范围外东南侧散居农户 昼间 307 42.06 56.5 56.65 60 达标 备注：项目西南侧散居农户（矿区范围内）敏感点噪声背景值引用与本项目外环境基本一致的南侧散居农户（矿区范围内）（5#）现状监测噪声；矿区范围外南侧观地头散居农户、矿区范围外东南侧散居农户引用与本项目外环境基本一致的矿区范围外西南侧金竹平散居农户（6#）现状监测噪声；矿区范围外北侧散居农户噪声背景值引用与本项目外环境基本一致的北侧有散居农户（矿区范围内）（8#）现状监测噪声 经预测，项目露天开采期南、西、北厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，项目东侧场界噪声预测超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，但是项目东侧均为荒地及林地，无敏感点分布，对周边环境的影响较小。 项目敏感点处昼间、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求，故噪声对项目所在地的影响较小。 为将厂界噪声对外环境的影响进一步降低，本环评要求建设单位落实以下噪声治理措施： A.项目对于某些设备运行时震动产生的噪声，在设备基础上做隔震、减振措施； B.合理安排作业时间，夜间（22:00～6:00）不进行开采加工作业； C.建立设备定期维护，保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； D.加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；设置降噪标准，限制鸣号，进入矿区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； E.对于间断性的噪声，应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。 （3）振动 爆破噪声强度与装药量有关；据同类资料得知，采用多排微差爆破时产生的瞬间突发性噪声在110dB(A)~130dB(A)。实际上由于爆破时间极短一般仅为几秒到十几秒，通过合理安排爆破作业时间、规范作业，可将爆破噪声影响控制在可接受范围内。 ①预测模式 爆破在岩石中产生的弹性波是能量在质点之间的传播，在此过程中存在着两种速度形式：第一种是介质密度框定并受介质影响的振动速度，另一种则是由振动能量激发的质点在其平衡位置处的振动速度。表示爆破振动破坏的强弱程度叫振动强度或振动烈度，而确定爆破引起的振动强度和破坏标准需要的参数通常是质点振动速度。通常，振动强度可以用质点振动速度、位移、加速度和振动频率等物理量表示。大量资料显示，质点振动速度与一次爆破的装药量大小、测点至爆源的距离、地质条件和爆破方法等因素有关。 运用《爆破安全规程要求》（GB6722-2003）推荐的公式及系数来计算爆破的振动速度，计算公式如下： 式中：V－质点振动速度，cm/s； Q－最大一段装药量，kg，取单孔装药量13.5kg； R－从测点到爆破中心的距离，m； K－与爆破场地条件有关系数，取150； α－与地质条件有关的系数，取1.5。 ②振动影响评价标准 爆破振动的影响主要是对人和建筑物的影响，其中爆破振动对人的影响见表7-17，爆破振动对建筑物的影响见表7-18。 表7-17 爆破振动速度对人的作用 序号 振动速度（cm/s） 振动对人的作用特征 1 0.016 无感觉 2 0.016~0.21 轻微感觉 3 0.21~0.64 较大的感觉 4 1.6 有害的长期谐振动 5 1.6 容许的爆破振动 表7-18 爆破振动速度对建筑物的作用 序号 振动速度（cm/s） 振动对建筑物的作用特征 1 1.0~6.0 粉刷裂缝、抹灰脱落 2 7.3 砖砌墙门框破坏 3 10 地基不良时砖砌房屋严重破坏 4 10.2~12.7 砖石房屋开始破裂 5 12~14 墙出现裂缝 6 16 中等破坏 7 6.0~20 墙和其他构件出现裂缝、抹灰脱落 8 22.8 砖房严重破坏 ③振动影响预测及分析 距爆破中心不同距离处的振动速度预测结果见下表。 表7-19 爆破振动影响预测结果表 距离（m） 100 150 160 200 300 400 500 600 振动速度（cm/s） 0.551 0.300 0.272 0.195 0.106 0.069 0.049 0.038 距离（m） 700 800 900 1000 1500 2000 2500 3000 振动速度（cm/s） 0.030 0.024 0.020 0.017 0.009 0.006 0.004 0.003 距离项目较近的保护目标主要为距本项目露天开采区最近的矿区范围内南侧的散居农户，最近距离约210m，距离爆破区约300m。由预测结果可知，项目爆破振动对本项目距离最近的散户居民有轻微影响；爆破振动对周边居民建筑基本无影响。 环评要求：夜间不进行爆破作业，并在爆破作业时，每次爆破都应根据爆心点和所保护的建筑物距离，严格控制装药量和用药型号，避免发生损失和灾害。 因此，爆破振动对项目周边敏感点的影响不大。 （4）运输噪声影响预测 本项目运输车流量很小，为间断式噪声，不适合采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）附录A中推荐的道路交通运输噪声预测模式进行预测。参考《环境影响评价技术手册 水利水电工程》（邹家祥主编，中国环境科学出版社）一书，采用其推荐的运输车辆噪声模式进行计算，预测公式如下： 式中：Leq——距声源r处的声压级，dB(A)； LA——某机动车辆在距离r0处、速度为V时的A声级，dB(A)，参考水利水电工程取值，当测点距行车中心线7.5m时，重型车LA=82dB(A)； N——车流量，辆/h，本项目每天有333.33t矿石由采矿区运出，在运输过程中会产生，则平均每天运输车次为17车次/d，即约2辆/h； r——预测点与机动车辆行驶中心的距离，m； V——车速，m/h，根据当地路况取为20km/h。 根据上述预测公式，预测运输噪声对沿线敏感点的影响程度和影响范围，预测结果见下表。 表7-20 运输噪声影响程度和范围预测结果一览表 单位：dB(A) 声级dB 运输车辆 距噪声源距离（m） 5 10 15 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 重型车 59.0 53.0 49.5 46.9 43.5 40.9 39.2 34.9 33 29.5 26.9 23.5 20.9 19.0 17.4 16.1 14.9 13.9 13 由上表预测结果可知，运输车辆在5m外的噪声值可低于60dB(A)，在15m外的噪声值可低于50dB(A)。本项目离运输道路最近敏感点为位于运输道路2侧约10m处的桅杆村居民，运输车辆通过时对其声环境影响较大。但由于本项目运输车辆的交通量较小，交通噪声影响是短暂、非连续的，且夜间不存在运输活动；途经沿线居民点时注意控制车速、减速慢行，并禁止随便鸣笛，在采取以上防治措施后，运输噪声对沿线敏感点声环境的影响在可接受的范围内。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期固体废物主要为废土石、初期雨水收集池淤泥、车辆冲洗废水沉淀池淤泥、破碎站喷淋废水沉淀池淤泥、生活垃圾、一体化污水处理设施污泥等。 表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区。在弃渣场上方设置截排水沟，下方设置一处浆砌石挡墙。弃渣场上方截排水沟断面形状采用倒梯形，上宽2m，底宽1m，深0.5m，设计采场截水沟总长度约180m。下方砌石挡墙长度为57m，底宽不低于4m，顶宽不低于1m，高度不低于2m。初期雨水收集池、车辆冲洗废水沉淀池、破碎站喷淋废水沉淀池淤泥定期清掏后用于开采区回填；生活垃圾定期清运至当地乡镇垃圾中转站；污水处理污泥定期交由环卫部门统一进行处理。综上，项目固体废物做到资源化，无害化，营运期间产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。 5、地下水环境影响分析 地下水补给源主要为大气降水，矿区内地表水仅在北部发育有两条支流，即大溪沟与小溪沟，中部有一东西向山沟，为季节性冲沟。地下水径流条件：一是受到变质岩裂隙、溶蚀裂隙通道运移；二是在地势较陡地带排泄，季节性强。 区内有两条支流由北向南在矿区北西部汇合后向南经矿区西部边缘流出，最终汇入大渡河。地表水流经裂隙弱含水层有少许下渗，在地表径流过程中一部分蒸发、另一部分在沟谷部分直接下渗补给地下水。矿体本身相对隔水，板岩中夹变质灰岩，有局部岩溶现象，局部富水，富水不均。矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，露天采场及平硐矿坑水均可自行排泄，水文地质条件属简单-中等类型。 （1）主要污染源及污染途径 1）工业场地及井下废水对地下水水质影响 根据工程分析可知，露天开采阶段用水主要为除尘用水，全部被蒸发；厂区生活污水经一体化处理设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水及车辆冲洗废水、破碎喷淋废水收集后回用，不外排，对地下水影响不大。 井下开采阶段，开采矿种主要为白云岩，矿石中重金属含量低，矿井涌水主要污染物为SS，无有机物及重金属污染，处理后涌水回用，不外排。因此，井下开采阶段对地下水水质影响不大。 2）弃渣场淋溶水对地下水水质影响 根据工程分析可知，本项目弃渣场主要用来存放露天开采的表土及部分不能利用的废石。本项目采矿过程中产生的废石不属于危险废物，属一般固废。弃渣场淋溶水主要污染物为SS，其他各类重金属污染物含量甚微，经初期雨水收集池处理后回用，不外排，对地下水影响不大。 3）矿山开采对地下水水位的影响 区内有两条支流由北向南在矿区北西部汇合后向南经矿区西部边缘流出，最终汇入大渡河。地表水流经裂隙弱含水层有少许下渗，在地表径流过程中一部分蒸发、另一部分在沟谷部分直接下渗补给地下水。矿体本身相对隔水，板岩中夹变质灰岩，有局部岩溶现象，局部富水，富水不均。矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，露天采场及平硐矿坑水均可自行排泄，水文地质条件属简单-中等类型。 大气降水大部分以地表径流形式排泄，在排泄途径过程中部分下渗。地下水的补给、径流、排泄严格受到了地形地貌控制。主要接受大气降水补给的是枷担桥组变质灰岩、变质白云岩裂隙、岩溶含水岩组，大气降水多沿构造裂隙、局部岩溶通道等汇入深部，形成树枝状地下水系。最后排出矿区外。 矿区内地下水主要接受大气降水及部分地表水补给。地表沟谷流水补给地下水。大气降水是该区地下水的主要补给来源。大气降水将直接补给地下水，缩短地下水的补给路径，不会影响地下水的补给量。因此，开采过程对地下水量的影响较小，矿山退役后，随着植被的恢复，涵养水源的能力也逐渐恢复，地下水环境将形成新的平衡，对区域的地下水水位不会发生变化。 4）矿区开采引发的水文地质问题及防治措施 本矿山自然地形坡度较陡，地表水自然排泄条件较好，矿区开采后，雨季地表水可能会沿风化裂隙或构造破碎带下渗到采矿巷道，地下水量可能略有增大，容易引发采空区岩矿石掉块、坍塌现象，需注意防范。由于采坑自然排泄条件较好，积水易于排泄，对地下开采影响不大。但在采矿或运输时，应注意安全措施。 本项目区域按要求进行重点防渗、一般及简单防渗处理，对可能产生地下水影响的各项途径进行有效预防后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染地下水。因此，项目对区域所在地下水环境产生的影响较轻微。 6、生态环境影响分析 （1）对土地资源影响 项目占地主要为矿区道路、开采平台、开采、破碎站、工业广场矿硐等，占地类型主要为草地、山坡林地、空荒地等。项目服务期满后立即恢复原貌，恢复原有土地功能，对工程占地区的全面生态恢复治理，最终将趋于周边自然土地利用类型。本项目占地不属于基本农田、保护林地，不涉及基本农田保护区。 井下开采对土地资源的影响主要是地表塌陷，在矿产资源被大量开采出之后，岩体原有的平衡状况可能会遭到破坏，本项目地下开采过程中采用木支点支护，同时为防止地表山体汇水通过开采后塌陷区倒灌井下，在地表塌陷区上方设置截水沟，以拦截外部来水。以减少采后的地表塌陷量，对于已塌陷的土地，在进行土地复垦时应使用综合整治的方式，减轻对地表环境的影响。 除这些占地及地表坍塌可能会对局部地区造成土地利用格局的变化外，就矿区范围而言，由于开采活动在小范围内进行，对地表破坏的影响较轻，不会造成矿区范围土地功能的丧失和土地利用性质的根本改变。 （2）对土地利用影响 矿区项目评价区内主要为低山~中山地貌，地形坡度总体较缓，矿区内以工矿用地和林地为主。矿区本次扩建后，对当地土地利用的影响主要是硐口区和露采区的建设等工程建设占地彻底改变用地范围内原有土地利用性质。本项目前期露天开采，项目营运期内将彻底改变部分林地的使用功能，林地将改变为工矿企业用地，使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，从而对区域的土地利用产生一定的影响。本项目后期采用洞采，硐口区建设需进行表土剥离，使原有土地用地使用功能转变为工矿用地使用功能，被占用土地失去原有的生物生产功能和生态功能，从而对局部的土地利用产生一定的影响。 本矿山改建前为露天开采，现拟对矿山采取地下开采和露天开采两种方式进行开采。项目工业场地区和临时堆场场区服务期结束后，清理场地，剥离表土回用于覆土， 通过绿湖等生态恢复措施，可使用地恢复至原来的生态使用功能，对周围环境的影响可得到有效的控制。 （3）对土地生态环境的影响 破坏了土地的完整性和原有的，土地出现不同宽度、落差和密度的地表裂缝，使土壤侵蚀加剧，加速了土壤的干旱和沙化，使得水土流失现象加剧，土壤中的有机质等也流失，影响植物的生长。这些因素，使地表原有的地形、地貌与植被等自然景观受到破坏，使矿区的生态环境受到一定影响。 本项目运营期产生的废土石在老采空区设置临时堆场，表土和废石一起运往布设于原采空区的临时堆场，并分开堆放，剥离的表土作为后期矿山的土地复垦使用；开采产生的废石经堆场堆放后，用于矿区道路铺设及回填采空区，进行矿区复垦，因此废土石堆放对地貌土壤等影响不大。 其次，矿井涌水和临时堆场淋溶水流经土壤、矿石的粉末随风飘散，也会对土壤产 生一定的影响，但项目的矿石为白云岩矿，有害元素极微，且矿井涌水及淋溶水经收集处理后回用，因此矿石粉尘、矿井涌水和堆场淋溶水对土壤污染影响不大。若未来项目水文地质条件发生变化导致矿井涌水水质发生变化无法而现有设施处理不合格，则项目应严格防治矿井涌水和淋溶水对土壤的污染。 （4）对生物多样性的影响 ①对植物的影响 项目矿区一带植被不甚发育，区内植被类型主要为灌从、栽培植被，以灌木、杂草为主，例如黄杨、沙地柏、铺地柏、连翘、迎春、荆、桑树等。上述植物在评价区域内分布广泛，生存能力强，自然恢复的速度快。工程施工过程中会对这些植物造成一定程度的破坏，矿区设施的修建会直接对所在（经）区域的植被造成直接破坏，导致部分植物的栖息地减少，造成一部份植株的死亡。但这些植物绝大部分为该区域的广布种和常见种，加之工程建设区占整个区域的面积甚小，故从植物物种角度来看，工程的实施不会对该区域的植物物种造成实质性的破坏。 工程施工期间，随着设施和人员的进入，施工人员有意或无意的带入外来物种的几率增加。如果外来物种在工程建设区内生长繁殖，可能会破坏当地原有的生态平衡。如果外来物种的生存、繁殖能力很强，则极有可能导致当地其它某些物种的消失，致使当地的生物多样性有可能降低。 工程施工会对该区的自然植被造成一定的破坏，路基的修建、料场的堆放、施工工程人员的出入、物资搬运工作等可能会对其植被产生一定影响，部分区域的植被可能被清除。工程服务期满后对区域植被进行恢复，工程建设对自然植被的影响是非常有限的。 因此，矿区内植被多为草丛、灌木，采矿对其虽有一定影响，但矿区范围小，对植被的破坏、影响不大。 ②对动物的影响 项目区内无国家保护的珍稀、濒危动物活动。 工程施工对植被的破坏以及噪声干扰等因素会对影响区域内动物带来一定的影响，但程度有限，因这些动物的迁移能力较强，适于生存的环境易于找寻，随着工程完工和生态措施的实施，区域生态环境得到恢复后，种群数量会很快恢复，不会影响其物种多样性。 ③对生物量的影响 由于植被受到破坏，引起了水土流失，这一系列的生态效应最终将导致生物量有所减少。植被受到破坏，引起水土流失，同时，会导致周围的生态环境恶化，植物减少，其吸收的二氧化碳、释放的氧气也开始减少，对整个生态环境来说有一定的影响；同时，植物减少，会导致部分食草动物开始迁移或死亡，数量有所减少，肉食动物也引得不到足够的食物开始减少数量，从而使得物种减少，生物多样性受到一定的影响。所有的这些破坏了食物链，导致生态平衡受到影响，形成了恶性循环。最终使得生物量有所减少，二氧化碳、氧气产生量减少，这些对生态环境而言有一定的不利影响。 ④对生态系统多样性的影响 项目区生态系统包括灌丛生态系统、山地草丛生态系统等。施工活动占用一部分林地和荒草地，将对一部分植物进行砍（采）伐，引起项目区物种组分和数量的变化，造成项目区生态系统多样性种类单一化。 （5）对景观生态体系的影响 项目区内的景观资源主要为灌丛景观、建设用地景观。对项目区内灌从景观有较大的影响，但不涉及敏感性环境问题。在景观类型层次上，各项景观结构特征指数变化最大的是建筑用地景观，建设期工程对其资源面积影响较小。 （6）对林业发展的影响 项目目对林业发展的影响主要体现在以下几个方面。 ①现有植被的破坏，对生态环境产生负面影响 现有植被的破坏，使林地面积减少，在一定程度上降低了该区林地在水土保持与水源涵养方面的生态效能，对生态环境产生负面影响。 ②林业发展压力加大，责任加重 工程建设拟使用林地必须利用森林植被恢复费进行异地造林，恢复林地植被，加大了林业部门工作。造林能否成功，取决于造林质量和抚育管理质量。要保证造林成功，必将加重林业主管部门的责任，加大林业发展的压力，增加森林资源管理与管护的责任。 ③工程建设施工中将增大发生森林火灾的可能性。 在工程建设施工过程中，必须先砍伐项目区内现有林地上的林木，如果不进行森林火灾预防知识的宣传，不加强火源管理，势必将增大森林火灾发生的可能性，对周边森林的安全构成威胁。 总之，工程建设将导致林木资源的直接减少，对林业发展有一定的影响，但工程建设拟使用林地的数量极为有限，占金口河区林地资源的极少部分，从数量上来看，对区域林业发展的影响是轻微的。 7、土壤环境影响评价 ①项目类型识别 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018），将建设项目分为四类，其中I类、II类及III类建设项目的土壤环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价，分类详见HJ964-2018附录A（以下简称附录A）。 本项目为白云岩开采项目，根据附录A，属III类项目。 表7-21 建设项目所属土壤环境影响评价项目类别 本项目建设内容及项目类型识别 采矿业 I类 II类 III类 IV类 金属矿、石油、页岩油开采 化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤层气开采（含净化、液化） 其他 ②评价等级确定 本项目属于生态影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964 -2018），土壤环境影响评价工作等级的划分是依据建设项目土壤环境敏感程度和附录A（规范性附录）“土壤环境影响评价项目类别”，具体见下表所示。 表7-22 生态影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 I类 II类 III类 敏感 一级 二级 三级 较敏感 二级 二级 三级 不敏感 二级 三级 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“采矿业 其他”，为III类项目；根据资料调查，项目所在区域盐化程度为其他；同时根据现场勘察对项目所在地土壤利用PH试纸进行实测，项目所在地土壤pH为6.5。因此，本项目可不开展壤环境影响评价工作。 ③本项目土壤环境影响评价自查表见表7-23。 表7-23 建设项目土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型(；两种兼有( 土地利用类型 建设用地(；农用地(；未利用地( 土地利用类型图 占地规模 （82.8）hm2 敏感目标信息 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） 影响途径 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（ ） 全部污染物 特征因子 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类( 敏感程度 敏感(；较敏感(；不敏感( 评价工作等级 一级(；二级(；三级( 现状调查内容 资料收集 a）(；b）(；c）(；d）( 理化特性 同附录C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 柱状样点数 现状监测因子 现状评价 评价因子 评价标准 GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他（ ） 现状评价结论 影响预测 预测因子 预测方法 附录E(；附录F(；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）(；b）(；c）( 不达标结论：a）(；b）( 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（ ） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 可不开展壤环境影响评价工作 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 三、闭矿期环境影响分析及生态恢复措施 （一）闭矿期环境影响分析 当建设单位将矿山内保有的矿产资源开采完后，应予闭矿或停办。闭矿期与初采期及盛采期相比，生产活动已基本停止，对自然环境的破坏主要体现在地质地貌、风化侵蚀、水土流失和矿山生态等方面，但都逐渐趋于减缓和稳定，主要表现在： 1、随着矿山开采活动的进行，将改变地质结构及分布规律，主要是使矿产资源的赋存量减少，导致地表变形，形成采坑甚至造成地表塌陷。 2、在矿山开采前，将对矿区表层土及植被进行清除，造成地表裸露。地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程时产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物，带走了地球表面的土壤，使得土地变得贫瘠，岩石裸露，植被破坏，生态恶化。风化侵蚀是自然环境恶化的重要原因。 3、矿山开采对水土流失的影响是长期的，采矿区占地及大量弃土堆放，在开采期内的矿石开采等作业会对原地形地貌、地表组成物质、植被产生扰动、破坏，使其失去原有固土防冲的能力，造成新的水土流失，尤其是采矿区属山地区，对松散的堆积体，在改变原有排水通道和产、汇流条件，又遇到暴雨时就有可能引发滑坡、泥石流等自然灾害。 4、矿山开采对矿区生态环境的影响主要为： ①对植被的影响：开采过程中，由于矿山表士剥离、矿区道路、开采矿硐占地等均会对地表植被造成严重破坏，建设单位在闭矿期对采空区进行回填，然后在回填区种植合适的树种，以恢复回填区的生态环境。另外，工作人员活动对生活区附近植被践踏和踩压，施工运输车辆越道行驶，运输过程中沿途洒落矿石，均可能影响项目周边及运输道路两侧植被的生长发育，尽量避免这种不必要的植被破坏。 ②对野生动物的影响：经现场踏勘及查阅相关资料，项目周边动物主要以常见的野生动物为主，主要包括乌鸦、燕子、麻雀类等一些常见的动物，未发现有国家级及省级重点保护野生动物在评价区内活动，也无区域特有物种分布。矿区机械设备运转、矿石运输等人为干扰可能对工程区野生动物的取食、迁徙、繁衍有一定影响，主要表现为噪声及人为活动可能使野生动物远离采矿场，改变其生活环境。但由于上述野生动物的迁徙性较强，同时项目附近同类动物生存环境分布广泛，因此项目建设对区域陆生动物的影响是相对的、局部的，对整个区域的动物生存是没有影响的，也不会造成有关动物科、属、种的灭亡。 ③对景观系统的影响：景观系统作为生态系统的载体，具有多层次、复杂的结构。本项目开采前的矿山景观表现以构造剥蚀为主的中切割中低山地貌，灌木、松等植被覆盖山坡，岩石裸露较少。开采结束后，矿山开采区范围内原有的灌木丛和松、柏等植被将遭到破坏，原有的宁静山区自然景观将完全被改变，闭矿期复垦前的自然景观效果相对较差。 ④对生物多样性变化的影响：由于地理条件、气候等自然原因，根据对现场踏勘调查分析，工程评价区域内无珍稀动植物资源集中分布区，本项目的建设不会对生物多样性产生影响。总的说来，采矿场评价区域的土地利用方式均将发生变化，但由于采矿区规模较小，影响范围有限，且评价区域内物种较单一，因此评价区内生物生境基本维持现状，物种数目不存在减少的可能，总体上生物多样性不会降低，对整个生态系统的稳定性影响较小。 （二）闭矿期采取的环境保护措施 1、边坡防护措施 矿山关闭前，首先应对边坡进行安全评估，然后进行治理。一般采石场边坡的治理方法有以下几种： 当坡度不符合要求时，开采面己过山顶的边坡可以进行削坡减载；对于高度不大的此类边坡，也可填方压坡脚。 对富水地区边坡必须进行疏干排水，必要时可钻引水孔排水。 对于地质条件易造成滑坡或小范围岩层滑动的岩体，须采用抗滑桩，挡石坝方法治理。 对于边坡石质较软，岩石风化严重，易造成小范围塌方的削坡后低处宜用挡土墙支挡，高处可采用框格式拱墙护坡。 为防止滚石伤人，坡面要进行严格的检查撬毛工作，然后可结合绿化工程在坡面上铺设金属网，或塑料格栅网阻挡滚石。 2、闭矿期生态恢复措施 本项目开采方式为露天开采+地下开采，生态恢复尤为重要，采石场的生态恢复面 积相对较小，可采取以下恢复措施： 按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规(2016)21号)及矿山环境治理与生态恢复的有关要求，矿山闭矿后，企业应承担矿山环境治理恢复责任。综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，对其在矿产资源勘查、开采活动中造成的矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、地形地貌景观破坏，地下含水层破坏、地表植被损毁等进行治理修复。 通过建立基金的方式，筹集治理恢复资金。基金由企业自主使用，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等。矿山企业的基金提取、使用及矿山地质环境保护与治理恢复方案的执行情况需列入矿业权人勘查开采信息公示系统。 地方国土资源主管部门对企业矿山环境治理恢复进行监督检查。对于未按照矿山地质环境保护与治理恢复方案开展相关工作的企业，责令其限期整改。对于逾期仍未按照要求完成恢复治理任务的企业，按照《矿山地质环境保护规定》(国土部令第44号)及相关法律法规追究其法律责任，并将该企业列入严重违法名单；未完成的地质环境修复工作由国土资源部门、财政部门按程序委托第三方代为开展，相关费用由企业支付。 建设单位应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，开采期及开采结束后，对矿区采坑进行充填处理，避免引发地质环境问题。 开采结束后及时对采矿场的生产设施进行拆除和清理，废弃物可运至采空区进行回填处理。对开采形成的边坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。 对场地进行平整，完善疏通雨水排水系统，将沉淀池体、坑凼等凹凸地填平，为场地绿化及耕地复垦创造条件。 对采矿场建筑占地、裸露空闲地进行场地整治，在对矿区工业场地进行挡墙防护和土地整治后，应进行平整和覆土，覆土厚度20～30cm。 闭矿后选用当地适生树种对矿山占地进行人工生态林恢复。工业场地的植被覆盖率不得低于85%，弃土堆场的植被覆盖率应为100%，植苗时机以每年的3～5月为宜，并加强种植后期的抚育、管理工作。 通过矿山生态灰复措施，使彼破坏的植被和地貌形态基本得到恢复和重建，使矿区在人为努力下，形成新的自然复合体，植被群落和动物种群逐渐趋向多样化，生态系统逐渐向良性循环方向发展，并与矿区周围的生态系统及地貌景观融为一体，保持区域生态系统的连续性和整体性。土地利用率和生产力不断得到恢复和提高，生态环境可基本恢复到开采前水平。 四、水土保持分析 1、水土流失可能造成的危害 在工程建设和生产活动中，受自然和人为因素影响，项目区易发生面蚀、沟蚀等水土流失形式，新增水土流失将对项目所在区域和项目本身将造成一定程度的影响，主要体现在以下几方面： ①危害工程自身安全 由于矿区地表破碎，地形起伏大，坡度陡，松散物质来源多，再加上该区域降水丰富，降雨强度大，在降雨或地震的作用下容易诱发开采边坡发生崩塌、滑坡，甚至泥石流等重大地质灾害。如果排水系统等基础设施配置不合理，不仅会产生严重的水土流失，还会对工程本身造成严重的安全威胁，使矿区生产无法安全运行。 ②破坏了土地资源，降低土壤肥力 工程建设将扰动、破坏林地等，使原表层土剥离形成裸露地表和人工边坡，失去原有植被的防冲、固土能力，若不采取水土保持措施对其加以防护，表层耕植土或腐殖土将被剥离、冲刷殆尽；若工程对采矿边坡不加防护，则其周围的地表可能被流失的土石渣淤埋覆盖，使土壤中的养分大大降低，造成区域植被生长立地条件变差，对植被生长不利。 ③对局部生态环境的影响 由于工程建设破坏了区域内原有的地表、植被和自然景观，加剧了水土流失，对当地环境将造成影响；此外，随着工程区植被的破坏，在一定程度上对当地陆生生物的生境条件产生干扰，对当地生态环境造成影响。 2、水土保持措施 水土保持措施总体布局是在对主体工程已采取的具有水土保持功能的防护措施基础上，根据水土流失防治分区进行布置的，将工程措施、植物措施及临时措施相结合，做到“点、线、面”结合，形成完整的防护体系。 项目开挖坡面应控制在岩石稳定坡度内，避免造成边坡失稳，造成水土流失，开挖过程中应注意保护边线以外的植被，施工活动应尽量控制在采场范围内进行，并要防止渣体坡面及顶面在运行期产生水土流失。 露天采区：在采场开采境界上方设置截水沟，拦截上方地表汇水，截水沟采用倒梯形，总长320m；采场内设置排水沟，排导采场内部汇水；施工结束后，进行土地复垦，植被建设。 硐口区：设置截水沟，拦截上方地表水体，截水沟采用倒梯形，总长100m。 弃渣场：在老采空坑弃渣场上方设置截排水沟，拦截上方地表汇水，截水沟断面形状采用倒梯形，上宽2m，底宽1m，深0.5m，设计采场截水沟总长度约150m。下方设置一浆砌石挡墙，长度为125m，底宽不低于4m，顶宽不低于1m，高度不低于2m。 工业场地：周围补充布设排水沟，排导区内地表汇水，并在排水沟出水口处设置一处初期雨水沉淀池。 破碎站：周围补充布设排水沟，排导区内地表汇水，并在排水沟出水口处设置一处初期雨水沉淀池，处理后回用。 矿区公路：内侧设置排水沟，总长2.2km；工程结束后，对扰动占地进行土地复垦，及植被建设。 工程结束后，需将开挖面及时回填，采用当地原生植物资源及时进行植被恢复。对不同开采时期，采取不同的措施，整治后地面坡度小于15°或土质较好的，可作为农业用地。由于作物种类、气候、基底不同，对覆土厚度要求也不同，基底不易透水时，覆土层厚度一般为0.5~1.0m，基底为易透水时，覆土层厚度一般为1.0~1.5m。上部再覆0.2~0.4m的耕作层就能完成复土造田工作。整治后地面坡度大于15或土质较差的，应作为林业和牧业用地，乔、灌、草合理配置，在露天开采区、表土临时堆场、废石场、工业广场等地如种植侧柏、播撒草籽等，草坪复垦面积约为10000m2，以尽快恢复植被，保持水土，以防止水土流失及恢复原有生态系统的功能。 五、地质灾害影响分析 1、矿山地质环境现状评价 项目评价区内主要为低山~中山地貌，地形坡度总体较缓，总体切割较浅，评价区内多为树木、灌木丛、杂草及荒坡，区内无较大的工业设施、重要交通、通讯路线等，总体属资源环境功能规划要求较低的地区，矿山地质环境条件复杂程度属中等类型，矿山地质环境评价等级属三级评价。 2、矿山地质环境预测评价 矿山开采方式为露天开采+地下开采。主要的矿山地质环境问题是受构造、岩石次生节理裂隙发育的影响，岩石较破碎，加之采矿高边坡可能诱发小规模的岩体滑坡及岩体（块）崩塌，属较不稳定边坡；矿山斜坡总体属较稳定斜坡，但开采产生的废渣若堆放不当，发生滑坡地质灾害的可能性中等。 矿区范围内地表水出路河最终汇入大渡河，部分渗入地下成为地下水。植被发育，自然环境相对较好，矿区内未有泥石流地质灾害发生。由于矿山的开采，植被的破坏，以及废石的堆放，易造成地表水的排泄困难，在大气连降暴雨的季节，可能会诱发洪灾及泥石流。 由于矿区范围内分布有居民点，若发生地质灾害可能会对其造成影响，但由于矿山生产能力较小，地质灾害的规模、影响范围及可发性较小，对矿山工作人员、运输车辆、建筑及设备危害较轻，其危险性小。 3、地质环境保护防治对策 （1）坍塌、滑坡防治对策 为防止边坡岩体滑落及崩塌，岩块崩塌（落）及倾覆（倒）等边（斜）坡不稳定的地质灾害对矿业活动的危害。应对露天采场台阶高度，终了边坡角，安全平台宽度进行合理设计，在采矿过程中严格执行。开采过程中应科学布设地下开采工程设施、合理留州保安矿柱，对局部不稳定采空区应及时予以处理，以防止因采空区变形而引起地而塌陷等地质灾害的发生。 ①露天开采选择适当的边坡角：根据场地工程地质条件，一般情况选择50度左右是适宜的，必要时对岩性较差、强度较低、易风化或坚硬岩层风化破碎、节理发育、其表层风化剥落的稳定性较差的岩质边坡采取保护措施。坚持由上而下台阶式开采，降低开采台阶高度，可避免及减少岩体倒（覆）及岩块崩塌。严禁采用在坑底掏挖坡脚，使岩矿自由下落的开采方式。 ②在边坡顶部开挖排水沟，截栏排除地表降水，减少雨水入渗，软化岩层中的强风化层。 ③地下开采为防止地表山体汇水通过开采后塌陷区倒灌井下，本环评要求在地表塌陷区上方外约20m处设置截水沟，以拦截外部来水。 ④建立监测系统及防灾预案，进行定期监测，尤其是在雨季，发现新的裂缝及变形时，应及时研究，建立防灾措施后才能生产。在暴雨期间，应加强监测，有危险存在时，应撤离并疏散人员远离危险区。 （2）泥石流地质灾害防治对策 采矿弃渣不能随意堆放在附近的冲沟内，若弃渣堆积物产生滑动，将对附近公路及行人造成安全威胁。由于矿山开采规模较小，弃渣4场上方设置了截排水沟，下方设置了浆砌石挡墙，发生溃坝风险较小；矿山应及时将废渣清出，避免发生风险事故。 （3）矿山水资源及水环境的保护措施对策 矿山露天采场的开挖和运营，对矿山水资源、水环境的影响是无法避免的，但可以采取措施，使矿业活动对水资源及水环境的影响减少到最小。加强矿山污水处理，废水不外排，减少对附近水环境的污染影响。 （4）矿山土地资源及土石环境的保护措施对策 矿山开采，将极大地改变地表的形态，改变原有的土地资源、土石环境及植被分布，改变矿区的自然生态环境和景观，滑坡及泥石流等地质灾害会破坏现有土石环境并使土地无法正常使用。 ①应提倡节约用地，提高土地的利用率，应将土地占用严格限制在矿区范围之内，防止发生新的地质灾害，避免更多地占用土地及破坏土石资源现状，减少矿业活动对生态环境的影响。 ②加强土地环境的管理，及时整治地质灾害及水土流失现象，防治土石污染，对矿山原老采区被废弃的矿坑应及时进行土石环境恢复，植树造林和矿山绿化，矿山恢复治理、土地复垦，并为矿山新开采的矿坑闭坑后的矿山恢复治理，土地复垦提前做好准备。 六、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对项目的环境风险进行分析、预测和评估，并提出环境风险预防、控制、减缓措施。 1、风险评价的目的 环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 2、环境风险识别 （1）物质风险识别 本项目为白云岩开采项目，设计采用露天开采+地下开采。本项目露天开采及地下开采均涉及爆破，但炸药不在矿区内储存，由专业爆破公司进行爆破时自行携带至现场。本项目使用的柴油由外部按需要量送货，不在矿区内储存，矿区内不设置储油罐。故本项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的危险化学品及危险物质，本项目不存在重大危险源，且项目所在地不属于环境敏感地区。 （2）生产系统风险识别 本项目为白云岩开采项目，设计采用露天开采+地下开采。项目的风险识别主要包括矿硐充水、崩塌、露天采区边坡滑坡、崩塌；飞石、滚石伤害；高处坠落及机械事故等。 3、评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，评级工作等级划分见下表： 表7-24 评价工作级别划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 （1）环境风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表7-25 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感 程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 ②P的分级确定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参考附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 ③E的分级确定 分析危险物质在事故情形下的环境影响途径，如大气、地表水、地下水等，按照附录D对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判定。 ④建设项目环境风险潜势判断 建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。 （2）本项目环境风险情况 P的分级确定： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中计算危险物质数量与临界量比值（Q） Q= ql/Ql+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：ql，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目环境风险潜势为Ⅰ。 E的分级确定：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，企业周边现状满足“企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数小于1万人；或企业周边500米范围内人口总数小于500人。”因此本项目大气环境敏感程度分级为E3，地表水环境敏感程度分级为E3，地下水环境敏感程度分级为E3。故本项目环境环境敏感程度分级为E3。 环境风险潜势划分：建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，本项目不涉及危险物质及工艺系统危险性。 综上，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目环境风险潜势划分为I，评级工作等级为简单分析。 4、风险事故分析 本项目环境风险主要包括矿硐充水、崩塌、露天采区边坡滑坡；飞石、滚石伤害；高处坠落及机械事故等。 ①地质灾害问题 露天开采可能产生的地质灾害为崩塌、崩落、滑坡和泥石流。如果在今后的开采过程中，未按照相关矿山开采技术规范要求和防治措施进行开采作业，将可能会造成水流失。如果从底部进行掏空开采，将可能会造成山体崩塌，而进一步诱发加剧地质灾害， ②矿床充水问题 矿区硐采充水主要来源于大气降水、残坡积层上层滞水、基岩风化孔隙裂隙地下水的补给以及局部断层带岩溶发育段可能发生的溶洞水。 大气降水是矿区地下水的主要补给来源，大气降水通过浅部岩层、构造带等渗入补给各含水岩层，然后向矿坑充水，是矿坑充水的主要因素之一；局部断层带岩溶发育段产生的溶洞水，是矿坑充水的另一个主要因素，也是矿坑危害性最大的充水来源。 ③废土排放问题 开始采矿后，随着施工、开采活动的进行，将形成剥离表土，其排放和综合利用以及矿山边坡稳定性将是矿山面临的主要环境地质问题。 ④边坡稳定性问题 开采时，对下方加工场地内工作人员的安全构成一定威胁。开采主要在地表作业，由于出露地表的岩层经长期风化后稳定性及整体性降低，在降雨、干旱、地震等因素作用以及人类工程活动的影响下，将会诱发崩塌、滑坡等地质灾害，从而影响矿山的安全生产。 ⑤洪水淹没问题 若遇连续强降雨天气，加之矿山的开采，植被的破坏以及废石的堆放，易造成地表水的排泄困难，在大气连降暴雨的季节，可能会诱发洪灾及泥石流。 5、风险防范措施 为防止风险事故的发生，应以“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针预防风险事故的发生。建设单位应采取有效的风险事故防范措施： （1）在露天开采过程中应采用从上至下台阶式开采，有效避免此类事件的发生。本评价要求企业在今后的开采过程中应严格按照水土保持方案中设计的技术规范要求和防治措施进行开采作业。 （2）露天采区：在采场开采境界上方设置截水沟，拦截上方地表汇水，截水沟采用倒梯形，总长320m；采场内设置排水沟，排导采场内部汇水；施工结束后，进行土地复垦，植被建设。 硐口区：设置截水沟，拦截上方地表水体，截水沟采用倒梯形，总长100m。 弃渣场：在老采空坑弃渣场上方设置截排水沟，拦截上方地表汇水，截水沟断面形状采用倒梯形，上宽2m，底宽1m，深0.5m，设计采场截水沟总长度约150m。下方设置一浆砌石挡墙，长度为125m，底宽不低于4m，顶宽不低于1m，高度不低于2m。 工业场地：周围补充布设排水沟，排导区内地表汇水，并在排水沟出水口处设置一处初期雨水沉淀池。 破碎站：周围补充布设排水沟，排导区内地表汇水，并在排水沟出水口处设置一处初期雨水沉淀池，处理后回用。 矿区公路：内侧设置排水沟，总长2.2km；工程结束后，对扰动占地进行土地复垦，及植被建设。 并在各区域增加事故应急池，避免废水处理设施发生故障时废水事故排放。 （3）矿硐坍塌风险对策措施：要求建设单位请有资质部门作安全评价，对矿区开采期间的安全隐患提出预防措施。如高陡边坡、植被破坏、岩土裸露及剥离的废石土方量临时堆放等，在强降雨作用下，局部存在潜在小规模的滑坡、崩塌等地质灾害，应采取修筑截排水沟、植被恢复等措施加以防治；将矿山基建和生产中产生的废土石全部排放在矿区已有的采空区内，作为矿区道路铺设及回填采空区之用；施工过程应根据其工程地质条件进行超前预测，提前作好预防措施，并根据具体的情况改变施工方法、速度，采取各种方式进行支护等措施预防井巷崩落、坍塌等地质灾害的发生。 （4）开采过程应科学布设地下开采工程设施、合理留州保安矿柱，对局部不稳定采空区应及时予以处理，以防止因采空区变形而引起地而塌陷等地质灾害的发生。 （5）要求必须作好主巷道和采场顶板管理，经常“敲帮问顶”，及时处理浮石和脱层。对顶板稳固性较差处必须采取人工支护顶板或留护顶矿等手段，且设专人负责施工管理，确保回采安全。 （6）要求采空区可采用封闭让其自然塌落或崩落顶板强制放顶，也可利用废石运送采空区进行事后充填处理。对顶板暴露空间小的孤立采空区，可采用充填处理或封闭处理；采空区较大的需根据顶议的稳固情况，采用充填处理或崩落顶板；采用崩落顶板处理时，应形成20m厚以上的岩石垫层或崩落至地表，以期确保井下安全。 （7）为防止地表山体汇水通过开采后塌陷区倒灌井下，本环评要求在地表塌陷区上方外约20m处设置截水沟，以拦截外部来水。 （8）闭坑后应加强对地下采空区地表变形与塌陷等的监测，做好矿区生态环境恢复治理工作，地下采空区影响范围应设置警示标志。 （9）日常做好设备的保养，注重维修，科学管理设备，使机械设备达到操纵灵活安全可靠的目标。对容易发生故障的设备，应严格查明和消除故障。 （10）露天开采边坡滑坡和崩塌事故：在开采过程中，必须留足一定坡比的边坡，以防地表产生滑坡及泥石流，并在危险地段设置警示标志。 （11）严格执行安全检查制度。不论作业前、作业中，均应随时进行检查，特别是作业前，更应细心检查，将其上部岩体的危矸清除干净，确认安全后方可作业。 （12）雷雨雾天必须停止生产作业。作业时，作业人员必须戴安全帽、手套、口罩、边坡作业系保险装置。采用湿式作业。 （13）加强对弃渣临时堆场的管理工作，雨季到来前，对排水系统进行大检查，不顺畅之处及时进行清理；加强工艺纪律管理，尤其对信号工和汽车司机的管理，禁止汽车乱堆乱倒。 一旦发生风险事故，矿区自身不能控制，则马上要求有关部门支援。建设单位应采取有效的事故应急保护措施： （1）设立相关的环境机构，训练足够的专业人才，当出现矿区风险事故时，能马上做出应急处理的响应。 （2）矿区应备有通讯联络器材设备，当出现事故时，能顺畅地与当地应急队伍。 （3）矿区应积极配合当地相关部门做好应急工作。 （4）加强对环保管理人员、船员和有关操作人员的定期培训，应先培训后上岗，学习相关突发性事故的应急处理技术，制定矿区突发性事故应急救援预案及处理措施。 6、风险事故应急预案 为及时控制事故发生情况，环评要求本项目应设置事故应急预案，具体如下： 1）事故应急组织机构 ①成立应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心。总负责人任应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心主任，有关领导均为成员，设立管理环保事宜的职能部门，配备专职管理干部及兼职环保员，形成“三级”环境风险管理体系。 ②成立技术支援中心。各科室的技术人员为成员，提供必要的事故应急技术保障，并且调动救援装置。 2）事故应急演练 事故应急救援预案编制后，应测试应急预案和实施程序的有效性，了解各个应急组织机构的响应和协调能力，检测应急设备装置的应用效果，确保应急组织人员熟知各自的职责和任务。实施定期的应急救援模拟训练，提高各个应急组织机构的应急事故处理能力，不断改进和完善事故应急预案。 3）事故应急程序 当发生重大事故时，首先以自救为主。根据对事故进行的应急分级，选择需要的应急预案，启动应急组织机构的职能，依据应急预案进行营救，在进行自救的同时，向上一级救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序依据国家应急救援体系建设方案执行。 ①最早发现者应立即向矿区办公室报警，并采取一切妥当的办法切断事故源； ②矿区办公室接到报警后，应迅速通知有关部门，下达应急救援预案处置指令，同时发出警报； ③应急领导小组组长及消防队和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场； ④发生事故的场所，应迅速查明事故发生源点，部位和原因，凡能消除事故的，则以自救为主。如事故自己不能控制的，应向指挥部报告； ⑤救援抢险队到达事故现场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救； ⑥对于不同等级（一级、二级、三级）应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。 4）事故应急救援保障 为能在事故发生后，迅速准确地有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施为： ①落实应急救援组织和人员。每年初进行一次组织调度与培训，确保救援组织落实； ②按照任务分工，作好物资器材准备，如：必要的指挥通讯，报警，消防，防护用品，检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状况； ③定期组织救援训练和学习，每年演练两次，提高指挥水平和救援能力； ④对矿区工作人员进行经常性的应急救援常识教育； ⑤建立完善的各项制度。值班制度，建立昼夜值班制度；检查制度，每月定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。 7、风险结论 本项目的环境风险概率较小，本报告认为通过采取有效的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，因此项目的环境风险从环境保护角度来说是可以接受的。 8、环境风险评价自查表 本项目环境风险评价自查表见下表。 表7-26 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 / 存在总量/t / 环境敏感性 大气 500m范围内人口数255人 5km范围内人口数 <5万 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） / 人 地表水 地表水功能敏感性 F1( F2( F3☑ 环境敏感目标分级 S1( S2( S3☑ 地下水 地下水功能敏感性 G1( G2( G3☑ 包气带防污性能 D1( D2( D3☑ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1☑ 1≤Q＜10( 10≤Q＜100( Q＞100( M值 M1( M2( M3( M4( P值 P1( P2( P3( P4( 环境敏感程度 大气 E1( E2( E3☑ 地表水 E1( E2( E3☑ 地下水 E1( E2( E3☑ 环境风险潜势 Ⅳ+( Ⅳ( Ⅲ( Ⅱ( Ⅰ☑ 评价等级 一级( 二级( 三级( 简单分析☑ 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄露 ☑ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ 影响途径 大气☑ 地表水☑ 地下水☑ 事故情形分析 源强设定方法 计算法( 经验估算法☑ 其他估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX( 其他( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m 地表水 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h 地下水 下游厂区边界到达时间 / d 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d 重点风险防范措施 在露天开采过程中从上至下台阶式开采，严格按照水土保持方案中设计的技术规范要求和防治措施进行开采作业。（2）在各区域设置截排水沟，对地表水体进行倒排（3）矿硐坍塌风险对策措施：应采取修筑截排水沟、植被恢复等措施加以防治，废土石全部排放在矿区已有的采空区内，作为矿区道路铺设及回填采空区之用；施工过程应根据其工程地质条件进行超前预测，提前作好预防措施。（4）开采过程应科学布设地下开采工程设施、合理留州保安矿柱，对局部不稳定采空区应及时予以处理。（5）要求必须作好主巷道和采场顶板管理，经常“敲帮问顶”，及时处理浮石和脱层。（6）要求采空区可采用封闭让其自然塌落或崩落顶板强制放顶，也可利用废石运送采空区进行事后充填处理。（7）在地表塌陷区上方外约20m处设置截水沟，以拦截外部来水。（8）闭坑后应加强对地下采空区地表变形与塌陷等的监测，做好矿区生态环境恢复治理工作，地下采空区影响范围应设置警示标志。（9）日常做好设备的保养，注重维修。（10）露天开采边坡滑坡和崩塌事故：在开采过程中，必须留足一定坡比的边坡，以防地表产生滑坡及泥石流，并在危险地段设置警示标志。（11）严格执行安全检查制度。（12）雷雨雾天必须停止生产作业。（13）加强对弃渣临时堆场的管理工作 评价结论与建议 本项目的环境风险概率较小，本报告认为通过采取有效的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，因此项目的环境风险从环境保护角度来说是可以接受的 注：“(为勾选项”，“ ”为填写项 七、环境管理及监测计划 1、环境管理 （1）环境管理监督机构 为加强该项目环境保护管理工作，根据本项目特点拟设置专门的环保机构，建设单位法人是环境管理的第一责任人，同时配备1名专职的环保管理人员，负责日常环境管理工作，协调解决生产过程中的环境问题。 业主与当地环境保护部门共同承担本项目的环境监督工作，以使环评报告提出的环保措施得到落实，并保证营运期环保设施正常运行。 （2）环境管理工作职责 执行国家、地方和行业环保部门的环境保护要求；制定和完善本工程生产期环境保护规章制度；落实“三同时”制度，对环保设施进行检查和维护；协助当地环保部门开展环境保护工作，处理与工程有关的环境问题；掌握工程区环境状况，对污染物排放和生态破坏情况进行统计；积累、保存、管理与本工程环境保护有关的资料、文件；做好生产人员的环保宣传和教育工作。 2、环境监测计划 项目必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托有资质的监测单位对排污状况进行环境监测，以确定是否达到相应的排放标准。根据项目所在区域的环境状况和工程特点，本项目运行期废气、噪声监测计划建议见表7-27。 表7-27 营运期环境监测计划 项目 监测制度 废气 监测项目 颗粒物（无组织排放） 监测布点 下风向边界外10m设置2个监测点 监测频率 正常生产条件下，每年监测一次 非正常情况发生时，随时进行必要的监测 采样分析、数据处理 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行 噪声 监测项目 LAeq 监测布点 厂界、矿区范围内南侧、西南侧、西侧、北侧敏感点 监测频率 每季度昼、夜各监测一次 采样分析、数据处理 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的有关规定进行 委托有资质的监测单位进行监测 八、竣工环保验收及管理要求 1、竣工环境保护验收管理要求 在建设项目正式投入生产之前，建设单位须按照《建设项目环境保护管理条例》 （2017年修改）和（国环规环评[2017]4号）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》， 依照环保行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环保设施进行监测和验收，编制验收报告，送审批部门备案，并依法向社会公开验收报告。 2、竣工环境保护验收条件 （1）建设项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全； （2）环境保护设施按批准的环境影响报告书和设计要求建成，环境保护设施经负荷测试检测合格，其污染防治能力适应主体工程的需要； （3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； （4）具备环境保护设施运转的条件，包括经培训的环境保护设施岗位操作人员的到位、管理制度的建设、原材料、动力的落实等，且符合交付使用的其他条件； （5）外排污染物符合经批准的设计文件和环评文件中提出的总量控制指标要求； （6）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备符合环境影响报告表和有关规定要求； （7）需对环境敏感点进行环境影响验证，已按规定要求完成； （8）竣工环境保护验收报告未经备案，不得正式投入生产。 3、竣工环境保护验收内容及要求 本项目环保验收具体内容见表7-28。 表7-28 环境保护竣工验收内容及管理要求一览表 项目 污染源 环保设施 验收要求 大气环境 采矿区 表土剥离粉尘 设置移动式除尘雾炮机洒水降尘、员工有效的个体防护 颗粒物 周界无组织排放最高浓度 ≤1.0mg/m3 钻孔凿岩粉尘 选用带有捕尘装置的潜孔钻机，设置移动式除尘雾炮机洒水降尘 爆破粉尘 采用多排孔微差松动爆破方法，爆破现场设置移动式除尘雾炮机洒水降尘 堆矿场扬尘 洒水降尘、防尘网遮盖、临时堆场三面围挡 矿石装卸粉尘 加强装车管理，尽量降低物料落差；加大采区作业面的洒水降尘次数 运输车辆扬尘、尾气 限制车速，运输道路以碎石路面为主；运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；定期对道路采取洒水降尘措施，加强车辆检修 破碎站 破碎区密闭，湿式作业 水 环 境 生活污水 生活污水经一体化设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用 不外排 矿区初期雨水 在露天采区、弃渣场、工业广场、破碎站等区域设置初期雨水收集池及雨水收集沟，处理后回用于矿区抑尘 车辆轮胎冲洗 废水 经车辆冲洗废水沉淀池（容积为3m3）处理后回用于车辆冲洗用水 破碎站喷淋废水 经沉淀池（容积为10m3）处理后循环回用 矿井涌水 排水沟排出后进入沉淀池（容积为20m3）处理后回用 声环境 矿区设备噪声 选用低噪设备，进行减震、消声 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） 运输道路噪声 加强对运输车辆的管理， 保持车况良好 固体废物 废土石 表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场堆放，部分用于矿区道路铺设及回填采空区 综合利用合理处置 生活垃圾 定期清运至当地乡镇垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理 初期雨水收集池淤泥 定期清掏后用于开采区回填 车辆冲洗废水沉淀池淤泥 破碎站喷淋废水沉淀池淤泥 一体化污水处理设施污泥 交由环卫部门清运处理 环境风险防范 露天开采区截水沟、硐口区截水沟、临时堆场截水沟及挡渣墙、场区道路排洪沟；事故应急池 检查环境风险措施是否落实到位，是否按照要求编制环境风险应急预案 其他 工程结束后，按（HJ/T394-2007）《建设项目竣工环境保护验收技术规范—生态影响类》的要求，提交该项目竣工环境保护验收调查报告，经环境保护行政管理部门验收合格后方可进行全面投产 矿山闭矿时，按闭矿时国家和地方对矿山白云岩矿石资源开采项目的环境保护要求编制矿山闭矿期环境保护调查报告，并报环境保护行政管理部门进行闭矿期的环境保护验收 九、项目环保措施及投资估算 项目总投资500万元，其中环保投资105万元，占工程总投资的21%。项目环保投资估算及建设内容详见下表7-29。 表7-29 工程环保设施（措施）及投资估算表一览表 类别 治理内容 主要治理措施 已有投资 （万元） 投资估算 （万元） 大气 表土剥离粉尘 设置移动式除尘雾炮机洒水降尘、员工有效的个体防护 2.0 5.0 钻孔凿岩粉尘 选用带有捕尘装置的潜孔钻机，设置移动式除尘雾炮机洒水降尘 5.0 5.0 爆破粉尘 采用多排孔微差松动爆破方法，爆破现场设置移动式除尘雾炮机洒水降尘 4.0 8.0 堆矿场扬尘 洒水降尘、防尘网遮盖、临时堆场三面围挡 / 2.0 矿石装卸粉尘 加强装车管理，尽量降低物料落差；加大采区作业面的洒水降尘次数 2.0 2.0 运输车辆扬尘、尾气 限制车速，运输道路以碎石路面为主；运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；定期对道路采取洒水降尘措施，加强车辆检修 2.0 5.0 破碎站 破碎区密闭，湿式作业 / 5.0 水 环 境 生活污水 经一体化设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用 1.0 4.0 矿区初期雨水 在露天采区、弃渣场、工业广场、破碎站等区域设置初期雨水收集池及雨水收集沟，处理后回用于矿区抑尘 / 10.0 车辆冲洗废水 经沉淀池（容积为3m3）处理后回用于车辆冲洗用水 / 5.0 破碎站喷淋废水 经沉淀池（容积为10m3）处理后循环回用 / 5.0 矿井涌水 排水沟排出后进入沉淀池（容积为20m3）处理后回用 / 5.0 声 环 境 矿区设备噪声 选用低噪设备，进行减震、消声 10.0 20.0 运输道路噪声 加强对运输车辆的管理，保持车况良好 固体废物 废土石 表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场堆放，部分用于矿区道路铺设及回填采空区 3.0 10.0 生活垃圾 定期清运至当地乡镇垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理 2.0 2.0 沉淀池淤泥 定期清掏后用于开采区回填 / / 一体化污水处理设施污泥 交由环卫部门清运处理 / 2.0 环境风险防范 露天开采区截水沟、硐口区截水沟、临时堆场截水沟及挡渣墙、场区道路排洪沟；事故应急池 纳入主体工程 生态恢复 播撒草籽、植被恢复 5 20 合计 / 36.0 105

建设项目采取的防治措施及预期治理效果                 （表八）

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 施工过程 | 粉尘 | 定时洒水，抑制扬尘 | 减轻对周围环境的影响 |
|  |  | 交通运输车辆 | 扬尘 | 降低车速，对车辆进行清洗 |  |
|  |  | 施工机械废气 | NOx及CnHm | 废气量较小，施工区域较开阔，有利于空气的扩散 |  |
|  | 营运期 | 表土剥离 | 粉尘 | 设置移动式除尘雾炮机洒水降尘、员工有效的个体防护 | 达标排放，对所在区域大气环境影响较小 |
|  |  | 钻孔凿岩 | 粉尘 | 选用带有捕尘装置的潜孔钻机，设置移动式除尘雾炮机洒水降尘 |  |
|  |  | 爆破 | 粉尘 | 设置移动式除尘雾炮机洒水降尘、员工有效的个体防护 |  |
|  |  |  | 废气 | 无组织排放 |  |
|  |  | 装卸 | 粉尘 | 加强装车管理，尽量降低物料落差；加大采区作业面的洒水降尘次数 |  |
|  |  | 运输车辆 | 扬尘 | 限制车速，运输道路以碎石路面为主；运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；定期对道路采取洒水降尘措施，加强车辆检修 |  |
|  |  |  | 废气 |  |  |
|  |  | 破碎站 | 粉尘 | 破碎区密闭，湿式作业 |  |
|  |  | 堆矿场 | 扬尘 | 洒水降尘、防尘网遮盖 |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 循环回用 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | BOD5、COD等 | 用于周边土地肥用 | 不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经一体化处理设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用 | 不外排，对所在区域地表水影响较小 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 经初期雨水收集池收集，沉淀处理后用于矿区抑尘用水 |  |
|  |  | 车辆轮胎冲洗废水 | SS | 经沉淀池处理后回用于车辆轮胎冲洗用水 |  |
|  |  | 矿井涌水 | SS | 经沉淀池处理后回用 |  |
|  |  | 破碎站喷淋废水 | SS | 经沉淀池处理后回用 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工过程 | 弃土 | 综合利用 | 进行资源化、无害化等合理处置，满足相关环保要求 |
|  |  | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 收集后，清运至乡镇生活垃圾中转站 |  |
|  | 营运期 | 露天采场+地下采区 | 废土石 | 表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场堆放，部分用于矿区道路铺设及回填采空区 |  |
|  |  | 初期雨水收集池 | 淤泥 | 定期清掏后用于开采区回填 |  |
|  |  | 车辆冲洗废水沉淀池 | 淤泥 | 定期清掏后用于开采区回填 |  |
|  |  | 破碎站喷淋废水沉淀池淤泥 | 淤泥 | 定期清掏后用于开采区回填 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定期清运至当地生活垃圾中转站 |  |
|  |  | 污水处理设施 | 污泥 | 交由环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工噪声 | 合理施工、采用低噪设备、加强管理 | 满足所在区域声功能要求 |
|  | 营运期 | 生产设备 | 凿岩机、挖掘机、空压机等 | 选用低噪设备，进行减震、消声 |  |
|  |  | 交通运输 | 噪声 | 加强对运输车辆的管理， 保持车况良好 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 生态环境保护措施包括防止生态环境破坏措施和防治污染两个方面。对已经出现的生态破坏，如不合理的开采方式严重影响了项目区生态环境，应立即停止不合理的开采，严格按照矿山开采设计方案设计的阶段台阶式开采方式进行；对可能出现的生态影响应积极地采取保护和减缓措施，制定详细的保护计划，削减项目运行时对人群和生态系统的负面效应，可以从避免、减小、矫正、保护和补偿五个方面考虑。具体做到以下几方面工作： （1）合理设计，加强施工管理，把项目运行引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度，注意对脆弱植被、环境条件恶劣的局部地区的植被和野生动物、鸟类的保护，要最大限度地降低对矿区周围的生态系统的破坏，使项目运行对周围环境的影响降低到最低程度。 （2）减少水土流失，严格控制目的性不强的地表剥离，对矿石开采不可避免剥离的表土，要充分合理利用，剥离表土暂存于现有老采空区，作为后期矿山的土地复垦使用，同时加强项目服务期满后对破坏植被的恢复。 （3）加强建设项目“三废”管理，在重视生产的同时，要做好废弃物的处理配套工程和职工劳动安全保障工作，尽量减少对周围生态环境的影响和职工自身健康的影响。 （4）加强生态系统的监测，制定生态系统监测方案，监测内容应包括污染水平和生态系统功能、结构方面的变化，及时提供信息，以保证在生态系统变化未达到允许水平之前，及时采取有效措施。 （5）建全管理体制，由于生态系统影响往往具有跨部门、跨地区的特点，应当建立职责明确、便于协调的管理体制，以利于生态资源的保护、管理。 （6）加强生态环境意识宣传，提高员工的生态环境保护素质，使其时刻注意自己的行为，并为资源的高效利用和减少生态环境影响提出自己独到的见解。 |

# 结论与建议                                           （表九）

一、结论 1、项目概况 乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场矿山位于乐山市金口河区政府所在地（和平镇）北东10°方向，平距12km处。隶属乐山市金口河区永胜乡桅杆村管辖。矿区范围地理坐标（2000国家大地坐标）为东经：103°05′31.48″～103°05′55.62″，北纬：29°21′07.61″～29°21′50.63″。面积0.828Km2。矿区中心直角坐标（2000国家大地坐标）X：3249500，Y：34606350。 金口河区至永胜乡的乡村公路及原乐（山）西（昌）公路通过矿区南侧，至和平镇18Km，交通较为方便。 矿山于2004年4月30日办理《建设项目环境影响报告表》，于2006年11月初次办理采矿许可证，开采方式为露天开采，开采规模为3.00万吨/年，矿区面积：0.828平方公里，露天开采Ⅰ号矿体的硅化白云岩，生产时断时续。于2007年8月14日取得乐山市金口河区环保局验收意见（环验[金环建]3号）。 矿山现持采矿证于2011年11月8日由乐山市自然资源局颁发，采矿许可证号：C5111002010127120092162。采矿权人：乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司。矿山名称：乐山市金口河弘扬矿业有限责任公司桅杆采石场。经济类型：有限责任公司。开采矿种：白云岩。开采方式：露天/地下开采。面积：0.828km2。开采深度：+1500～+1100m。有效期限：捌年零陆个月：2011年11月8日至2020年5月8日。生产规模：6万吨/年。但矿山办理采矿证至今未对地下开采矿体进行开采，仅对露天开采矿体进行开采，实际开采规模为3万吨/年。矿区由4个拐点围限。 本次项目在原有矿山基础上，通过技术改造和升级，增加开采设备，对原有矿场进行改扩建，增加年开采量至10万吨/年，建设安全设施，露天采矿作业平台，地下矿井安全系统，矿区道路，废渣库，绿化，给排水工程等配套设施。本次变更：采矿权范围拐点坐标、矿区面积、开采矿种、开采标高均不发生变化；开采方式、开采规模、劳动定员变更。 2、项目与相关政策、规划的符合性 （1）产业政策符合性分析 本项目为白云岩的开采，属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中“B1013 耐火土石开采”。根据《产业结构调整指导目录》，本项目工艺、设备、产品均不属于其鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号），第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。”因此，本项目为允许类。 同时，本项目已取得金口河区经济和信息化局出具的《四川省技术改造投资项目备案表》，同意本项目立项备案，备案号：川投资备【2019-511113-10-03-390355】JXQB-0020号。 因此，项目符合国家和地方现行的产业政策。 （2）项目用地符合性分析 本项目矿区面积为0.828km2。根据《乐山市金口河区自然资源局矿权征求意见表》可知：该矿区范围符合金口河区总体规划要求，不在金口河区基本农田范围内，本项目用地与当地居民签订土地转让协议，转让年限为长期，部分土地转让协议见附件。 （3）相关规划符合性分析 ①与《四川矿产资源总体规划》（2016-2020）符合性 本项目进行白云岩的开采，属于非金属矿。根据《四川省矿产资源总体规划》（2016-2020）中开发利用总量调控—非金属矿产：“控制新建扩建水泥用灰岩企业，严禁随意扩大生产规模，严禁将优质水泥用灰岩和白云岩作为普通建筑碎石开采。鼓励规模开采水泥原料、玻璃原料、陶瓷原料、饰面原料和其他非金属矿产。”本项目属于白云岩的开采，不属于禁止开采的矿产。 本项目矿山位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，不在《四川省矿产资源总体规划》（2016-2020）开采规划分区中划定的储备和保护矿区、限制开采区和禁止开采区范围内，故为允许开采区，符合《四川矿产资源总体规划》（2016-2020）的相关要求。 ②与《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）的符合性 本项目进行白云岩的开采，根据《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）中的《四川省主要矿产矿山最低开采规模》相关要求，附件2“四川省主要矿产矿山最低开采规模”属中型矿山。本项目设计开采规模为10万t/a，符合开采规模要求。 ③与《四川省乐山市矿产资源总体规划》（2016-2020）的符合性 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，不在《四川省乐山市矿产资源总体规划》（2016-2020）开采规划分区中划定的重点开发区、限制开采区和禁止开采区范围内，故为允许开采区，符合《四川省乐山市矿产资源总体规划》（2016-2020）的相关要求。 ④与《乐山市金口河区矿产资源总体规划》（2016—2020年）的符合性 本项目位于乐山市金口河区永胜乡桅杆村，不在《乐山市金口河区矿产资源总体规划》（2016-2020）开采规划分区中划定的重点开发区、限制开采区和禁止开采区范围内，故为允许开采区；符合《乐山市金口河区矿产资源总体规划》（2016-2020）的相关要求。 综上，本项目建设符合当地规划。 3、区域环境质量现状评价结论 （1）环境空气质量现状评价 本次环境空气现状监测及评价结果表明，监测项目TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012)中二级标准，该区域空气环境质量良好。 （2）地表水环境质量现状 本项目所在区域河流为矿区范围的小溪沟及大溪沟，径流方向由北向南，其中小溪沟在矿区内汇入大溪沟，属于Ⅲ类水域。根据监测数据可知，各项监测数据均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体功能要求要求，水环境现状良好。 （3）声环境质量现状 根据监测数据可知道，区域声环境噪声监测点昼间及夜间监测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区标准，表明所在地区域声环境质量较好。 由分析可知，项目所在地环境质量良好，可以满足相关环境质量功能类别要求。 4、环境影响分析结论 （1）施工期 项目施工期间，产生扬尘、施工噪声、施工生活污水、施工弃土等对环境存在一定的影响，基础开挖可能引起局部水土流失。但是，这些环境影响具有时效性，施工完成后消除。只要施工方严格按照施工规范要求，做到清洁生产和文明施工，采取适当的防尘措施，可以将影响减少到最小。施工结束后，以上影响可消除。 （2）营运期 ①废气 项目开采期露采时段生产过程中粉尘通过设置移动式除尘雾炮机洒水降尘；运输车辆扬尘通过路面洒水降尘并及时清扫落石，对进出车辆轮胎进行冲洗；汽车尾气通过加强车辆的维修和检验；破碎站粉尘通过封闭生产车间及喷淋降尘措施处置。 地采时段生产过程中井下废气通过设置移动式除尘雾炮机洒水、局部通风和系统通风降尘；堆矿场扬尘通过设置移动式除尘雾炮机洒水及用防尘网遮盖等措施降尘；矿石装卸扬尘通过设置移动式除尘雾炮机洒水降尘；运输车辆扬尘通过路面进行洒水降尘并及时清扫落石，对进出车辆轮胎进行冲洗；汽车尾气通过加强车辆的维修和检验；破碎站粉尘通过封闭生产车间及喷淋降尘措施处置。 因此，本项目的实施不会改变现有环境空气质量状况。 ②废水 生活污水经一体化污水处理设施处理后用于矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水、车辆冲洗废水、矿井涌水经沉淀处理后回用，不外排；破碎站生产废水经沉淀池处理后回用，不外排。因此，本项目实施后，无废（污）水排入地表水，不会改变现有地表水环境质量状况。 ③噪声 本项目营运期主要的噪声源为采矿作业过程中剥离、钻孔、爆破、运输车辆等设备，噪声级在80～100dB（A）。噪声防治措施主要为：选用低噪声的设备；合理安排作业时间；要求设备操作和管理工人配备隔声耳罩等个人防护用品，定期对设备进行维护保养、加油润滑；运输车辆经过居民房时低速行驶。 采取措施后，噪声不扰民，对声环境影响可接受。 ④固废 表土运往布设于原采坑的表土堆场，为后期矿山的土地复垦使用；废石运往布设于原采坑的废石场，部分用于矿区道路铺设及回填采空区。初期雨水收集池、车辆冲洗废水沉淀池、破碎站喷淋废水沉淀池淤泥定期清掏后用于开采区回填；生活垃圾定期清运至当地乡镇垃圾中转站；污水处理污泥定期交由环卫部门统一进行处理。 综上，项目固体废物做到资源化，无害化，营运期间产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。项目在严格执行环评提出的各项环保措施的前提下，其环境影响程度可接受，不会给周边环境和住户造成明显环境影响。 5、总量控制 本项目大气污染物主要为粉尘，无二氧化硫、氮氧化物产生。生活污水经一体化污水处理设施集中收集后，作为矿区复垦的树木及草本植物肥用，不外排；初期雨水后进入初期雨水收集池处理后用于矿区降尘用水，不外排；车辆冲洗废水经收集沟收集后进入车辆冲洗废水沉淀池，经沉淀处理后回用于车辆冲洗，不外排；破碎站喷淋废水经沉淀池处理后回用，不外排；矿井用水通过主平硐口沉淀池处理后回用于开采工作面的降尘用水，不外排。 因此，本评价建议不设置总量指标。 6、风险防范措施 根据项目矿山开采的特点，易发生塌陷等事故、泥石流的隐患。这些安全事故一旦发生，不仅会对生命财产造成严重的损失，而且会对周围的大气环境、水环境及生态环境造成严重的污染。通过严格的风险防范措施，制定环境风险应急预案，可将风险隐患降至最低。 7、综合结论 综上，本项目符合国家产业政策和当地规划，选址合理，通过采取相应的环境保护对策措施可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济合理可行，项目的建设对当地的生态环境会造成一定程度的影响，通过采取生态恢复及水保措施后，可恢复至可接受水平。项目建设无明显环境制约因素，只要认真落实本环评提出的各项环保措施，并加强安全生产和环境管理，可以做到污染物达标排放，项目营运对周围环境的影响较小。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、要求及建议 1、矿山严格按设计要求放坡、分界开采，加强边坡的变性巡视工作。采石场开采完后，为避免周边生态地质环境恶化，应采取防止措施，并做好复耕及绿化工作。 2、建议在施工中对形成的边坡加强管理，以避免发生安全事故。切实加强对矿山的环境保护工作。 3、矿山露天开采应坚持采用至上而下台阶式开采的方法，按“自上而下、台阶推进”的原则分台阶开采；地下开采应坚持采用矿块台阶式采矿法，本评价要求业主按照开发利用方案措施一一落实。 4、加强管理，严禁掏底开采。在采石过程中及时清除危石，确保生产安全。 5、定时检查矿区周边截止排水沟和矿内排水沟，定期清掏淤泥保证排水沟通畅。 6、对员工进行环保知识的培训和教育，提高员工的环保意识，加强生态环境保护，矿山开采后必须按照相关规定复耕或植树造林，维护生态平衡。 7、环评要求业主委托资质单位编制突发环境事件应急预案等，并要求业主按照水土保持报告、突发环境事件应急预案中的措施一一落实。 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 其他与环评有关的附图 附件1 委托书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.85

一体化污水处理设施

0.85

损耗0.15

1

复垦的树木及草本植物肥用

生活用水

全部自然蒸发

34.59

32.41

初期雨水

98.46m3/次

矿区场地洒水抑尘用水

回用2.66

损耗0.67

沉淀池

2.66

3.33

33.59

生产用水

破碎站喷淋用水

回用2.89

车辆轮胎冲洗用水

沉淀池

损耗0.51

2.89

3.4

损耗0.15

0.85

复垦的树木及草本植物肥用

一体化污水

处理设施

0.85

1

生活用水

全部自然蒸发

27.3

16.86

初期雨水

83.04m3/次

矿区场地洒水抑尘用水

回用2.66

损耗0.67

沉淀池

2.66

3.33

破碎站喷淋用水

15.86

生产用水

车辆轮胎冲洗用水

沉淀池

损耗0.51

2.89

回用2.89

矿井涌水15m3/d

3.4

外售企业

钻孔

爆破

汽车运输

破碎站

废石

白云岩

粉尘、噪声

粉尘、废气、噪声、振动

挖掘机

粉尘、噪声

粉尘、噪声

扬尘、废气、噪声

表土：表土临时堆场堆存后用于后期土地复垦使用

废石：部分用于矿区道路铺设及回填采空区，剩余堆存在废石场

弃渣场

表土剥离

粉尘、噪声、表土

扬尘、废气、噪声

粉尘、噪声、废水

凿岩

粉尘、噪声、振动

（井下）

爆破

扬尘、噪声、

矿井水

矿石开采

扬尘、废气、噪声

汽车运输

矿石运输

采空区处理

矿石

表土、废石

破碎站

外售企业

表土：表土临时堆场堆存后用于后期土地复垦使用

废石：部分用于矿区道路铺设及回填采空区，剩余堆存在废石场

项目类别

行业类别