建设项目环境影响报告表

# （送审本）

项 目 名 称:     乐山市鑫益公司新建沙石场项目

建设单位(盖章):   乐山市鑫益建材有限责任公司

编制单位：乐山四维环保科技有限责任公司

编制日期:        二〇二〇 年 四 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                        表一

| 项目名称 | 乐山市鑫益公司新建沙石场项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐山市鑫益建材有限责任公司 |
| 法人代表 | 罗飞扬 | 联系人 | 罗方涛 |
| 通讯地址 | 四川省乐山市金口河区梧桐街44号附23号 |
| 联系电话 | 13056631314 | 传真 | / | 邮政编码 | 614700 |
| 建设地点 | 四川省乐山市金口河区三角石工业园区（东经103.132595，北纬29.294738） |
| 备案审批部门 | 金口河发展和改革局 | 备案号 | 川备投资【2020-81113-10-03-439340】FGQB-0006号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3039其他建筑材料制造 |
| 占地面积 (平方米) | 13333.33 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 700 | 其中：环保投资(万元) | 41 | 环保投资占总投资比例 | 5.9% |
| 评价经费 (万元) | ／ | 投产日期 | 2020.6 |
| 工程内容及概要： 项目由来 乐山鑫益建材有限责任公司的股东之一的罗方涛于2020年2月28日在四川乐山万邦拍卖有限公司举行的拍卖会上竞买到位于乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣（其中三角石工业园区约4.85636万立方米，黄磷厂约1.00726万立方米）。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会<关于印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的通知>（发改价格[2020]473号），为使现有资源得到充分利用，满足金口河发展需要，乐山鑫益建材有限责任公司计划在三角石工业园区新建砂石场，对竞拍到的连砂石以及洞渣进行加工，通过破碎、筛分、整形等工序，生产河沙、机制砂、碎石等。 目前，项目已获得金口河发展和改革局备案，备案号：川备投资【2020-81113-10-03-439340】FGQB-0006号。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令 第682号要求，一切新建、扩建、技改项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境保护分类管理名录》（环保部令第44号）以及关于<修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定>（生态环境部令第1号），本项目属于“四十五、非金属矿采选业”中“137、土砂石、石材开采加工”中的“其他”，确认本项目编制环境影响报告表。为此乐山鑫益建材有限责任公司委托乐山四维环保科技有限责任公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，派工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的有关技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。 二、产业政策符合性及选址合理性分析 1、产业政策符合性分 本项目为砂石加工项目，属于C3039其他建筑材料制造，所使用砂石来自竞拍得来的乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣和购买的洞渣。根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目属于允许类。 目前，项目已获得金口河发展和改革局备案，备案号：川备投资【2020-81113-10-03-439340】FGQB-0006号，同意本项目的建设。因此，该项目符合国家产业政策。 2、规划符合性分析 本项目位于金口河区三角石工业园区，三角石工业园区是乐山市金口河工业集中区之一。2006年，金口河区按照市委、市政的“工业强市”决定，结合自身区情，以优势资源为依托，培育支柱产业，建设金口河工业集中区，以带动全区工业经济实现跨越式发展，金口河区人民政府组织编制《金口河工业集中发展区控制性详细规划》，主要为解放工业园、三角石组工业园，解放工业园规划一、二类工业将以农副产品加工、中药材加工、棉纺织和高科技产品为主，三角石工业园规划发展三类工业。同年5月，乐山市经济委员会以乐市经[2008]157号同意金口河工业集中区为市级工业集中区。6月，乐山市环境保护局出具了《关于<乐山市金口河工业集中区规划环境影响报告书>的审查意见》（乐市环建管[2008]183号）。 三角石工业园区位于金河镇五星村，北至吉星乡民政村一组地界，南至金口墩（聚龙硅钙厂住宿楼），东至乐西公路山角，西至大渡河边，规划面积0.12 km2。 三角石工业园按市委、市政的决定规划发展三类工业。其中三类工业是指对居住和公共设施等环境有严重干扰和污染的工业，包括采掘工业、冶金工业、大中型机械制造工业、化学工业、造纸工业、制革工业、建材工业等。 本项目是砂石加工项目，属于C3039其他建筑材料制造，是建材工业，符合三角石工业园区的产业规划。目前项目入住三角石工业园区的申请已批复（附件5）。 2、选址合理性分析 本项目位于四川省乐山市金口河三角石工业园区，租用四川乐山鑫河电力综合开发有限责任公司在三角石工业园内的原项目地址20亩。项目北面山坡上有散居住户约1户，最近住户距离本项目北边界87m，高差约+18m；项目东北部山坡上有散居住户约3户，最近住户距离本项目西北边界118m，高差为+50m；项目东部山坡上有散居住户约1户，住户距离本项目东部边界为60m，高差为+33m；项目附件的住户与本项目的距离远，高度差大，且距离之间以坡林地阻隔，故项目产生的噪声、粉尘在通过隔声、降尘后对周围住户的影响较小。项目西南侧紧邻大渡河，项目周围人烟稀少，无自然保护区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地等环境敏感区域分布；大渡河位于项目西南侧。 故项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感目标。项目已获得园区管委会同意。 因此，项目选址合理。 三、“三线一单”符合性分析 根据环保部颁发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、与生态红线符合性分析 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目位于乐山市金口河区，根据四川省生态红线图，项目所处区域不在拟划定的生态红线范围内，具体位置关系见附图6。因此，项目建设符合生态红线要求。 2、与环境质量底线符合性分析 本项目位于乐山市金口河区境内，根据项目所在区域大气环境、地表水环境、声环境的监测结果显示，项目区域大气环境、地表水环境和声环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生污染物。 3、与资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目利用竞拍得来的乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣进行生产加工，项目生产过程中会消耗水、电等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单符合性分析 本项目属于砂石加工生产线项目，不属于高污染、高耗能和资源型的产业类型。因此，本项目不在长江经济带产业发展市场准入负面清单范围内，属于环境准入允许类别。 四、与《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析 根据《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》，“六、深化扬尘污染治理 全面治理全市砂石开采加工行业，2019年全面完成中心城区砂石行业退出，全市保留的砂石加工企业应当建设封闭式厂房，杜绝露天加工，配套建设自动喷淋、除尘设施，使用清洁能源，科学制定重污染天气预防和应急预案落实方案，重污染天气期间除保障抢险工程、重大民生工程外，停止生产加工。” 本项目位于乐山市金口河区三角石工业园区。本次环评要求建设单位搭建封闭式厂房、传输廊道封闭，在产尘点各处设置雾炮机洒水降尘，并且重污染天气不生产作业，因此项目符合《乐山市打赢蓝天保卫战实施方案》相关要求。 五、与《乐山市砂石加工场污染防治验收标准》符合性 为规范和理顺砂石加工场环保验收标准，明确砂石加工场环保工作要求，乐山市水务局和乐山市环境保护局以乐水函[2017]330号文件下达了乐山市砂石加工场污染防治验收标准的通知。本项目建设地点位于乐山市金口河区三角石工业园区，项目与《乐山市砂石加工场污染防治验收标准》进行一下对比分析： 表1-1 与《乐山市砂石加工场污染防治验收标准》符合性分析 管理类别 环保设施 环保控制要求 本项目环评要求 原料堆场 成品料场 堆料场四周打围封隔 堆料四周应当设置不低于堆放物料高度的落地围栏，防止堆料滑落扬尘 在原料堆场和成品堆场设置不低于物料堆放高度的围栏，三边封闭，并设置喷淋装置 堆料全覆盖 堆料采取防风扬尘网进行全覆盖，严禁裸露扬尘 设置防尘网覆盖 砂石料加工生产 砂石破碎加工进料口全封闭 沙石加工、破碎、分筛必须在全封闭设施进行，通过防尘、隔音、喷淋装置， 防止、减少噪音和扬尘污染 搭建封闭式厂房、传输廊道封闭，安装减震垫 修建配套生产废水处理回用设施 所有生产废水必须全部循环使用，要做到防渗漏防雨处理，严禁乱排、直排 设置浓密设施一套，洗砂废水经浓密设施处理后进入二级清水池（200m³）全部循环使用，不外排，清水池做到防渗漏防雨处理 物料传送建立密闭系统 通过密闭、喷水传送，确保无泄露、无散落、无飞尘 输送廊道全封闭，进出料口两端设置洒水点，喷雾降尘 装卸物料密闭喷淋 通过喷淋确保物料装卸不起尘 喷雾降尘 场地内运输道路硬化 要配置冲洗清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，做好除尘、降尘 厂区内运输道路硬化出场处设置轮胎清洗池进行冲洗；及时清扫散落物料，洒水降尘 规范作业时间 每日早6:00前、晚20:00后严禁加工作业和装卸运输，杜绝噪音扰民 合理安排工作时间，夜间（20:00-次日6:00）不生产，物料加工及装卸运输均在白天进行 砂石料销售运输 建立运输车辆出场冲洗和喷淋设施 所有出场运输车辆必须冲洗车身和轮胎，确保不带泥上路 厂区道路设置喷淋装置，对车身进行喷淋，确保不带泥上路 运输车辆全覆盖，密闭运输 所有出场运输车辆必须全覆盖，确保上路无“抛、洒、滴、漏”现象 所有出厂车辆均加盖篷布，确保上路无“抛、洒、滴、漏”现象 出场通道硬化、喷淋 砂石场出场道路必须硬化，定期安排喷淋，减少扬尘污染 厂区道路地面硬化，洒水降尘 其他要求 修建生活污水收集设施 场内产生所有的生活污水应全部收集处理后还田还林综合利用，严禁外排、直排 生活污水经化粪池处理后，用作农肥，不外排 生活垃圾集中收集 场内生活垃圾要集中收集交由环卫部门处理，严禁随便倾倒污染环境 生活垃圾集中收集后，定期交由当地环卫部门统一处理，不外排 场地内无加油设施和机械维修行为 场地内不得私自存储油料，防火防爆，不得进行机械维修防止油污废水污染 各类机械设备所需柴油均从加油站现用现购，不在场区进行油料贮存；所有设备维修均在场外进行 生态恢复 砂石加工销售完毕，必须对堆料加工场地进行平整，拆除一切建筑设施，撤除机械加工设备、清除加工弃料，搞好生态恢复 砂石加工销售完毕后，对堆料加工场地进行平整，拆除一切建筑设施，撤除机械加工设备、清除加工弃料，搞好生态恢复 六、工程概况 1、项目基本信息 项目名称：砂石加工项目 建设地点：四川省乐山市金口河区三角石工业园区 地理坐标：东经103.132595°，北纬29.294738° 建设单位：乐山鑫益建材有限责任公司 建设性质：新建 占地面积：20亩 总投资：700万元 项目不进行砂石开采，所使用砂石来自竞拍得来的乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣和购买的洞渣，共约4.85636万立方米，年生产能力约20万吨。 2、建设规模及产品方案 建设规模：年生产砂石约20万吨。 产品方案：本项目主要生产河沙、机制砂、碎石，产品方案见下表： 表1-2 项目产品方案一览表 序号 产品 规格（mm） 产量（万t/a） 1 河沙、机制砂 0~5 7 2 碎石 5~20 7 3 碎石 20~30 6 3、工程建设内容 本项目为砂石加工项目，主要由主体工程、公用工程以及辅助工程等项目组成，本项目在施工期和运营期的项目组成及主要的环境问题列表如下表： 表1-3 项目组成及主要环境问题表 工程分类及项目名称 工程内容 主要环境问题 运营期 施工期 主体工程 砂石生产线 位于项目场地北部，设置砂石生产线1条，工艺流程为：原料→给料机→鄂式破碎→一级筛分→圆锥破碎→制砂机→二级筛分→成品；占地面积约1650㎡ | 噪声、 固废、 粉尘、 废水 施工扬尘、噪声、废水、建筑垃圾、施工废弃土石方 原料堆场 位于项目的东南部，存放原料砂石，用于加工，占地面积约4500㎡ 粉尘 产品堆场 位于项目的中部，占地面积约2300㎡ 粉尘 地磅房 位于项目西面，占地面积约100㎡ 噪声 公用工程 供配电 由园区电网接入 / 供水设施 生产、生活用水均来自山泉水，生产用水循环使用，每天新水补充量较少 废水 辅助工程 办公生活区 租用园区内的办公生活用房，板房结构，1层，建筑面积约300m2 固废、废水 道路 修建出厂道路，与园区道路相连通，西北侧 扬尘、 固废 废水 洗砂废水 洗砂废水经两级清水池（200m³）处理后进入清水池全部循环使用，不外排 轮胎冲洗废水 厂区进出口设一轮胎清洗池（10m³），对出厂车辆进行冲洗，冲洗废水经沉淀后回用 生活污水 经化粪池处理后用于周边农肥 废气 生产粉尘 生产线搭棚、封闭，采用湿法生产，进料、破碎过程采取洒水降尘措施，配备雾炮机，通过雾化喷淋抑制粉尘扩散 / 堆场粉尘 洒水降尘，堆场周围设置围挡，加盖防尘网 | 道路粉尘 洒水降尘，对出厂车辆进行轮胎冲洗，并在运输车辆加盖篷布，控制装载量，控制车速，减少道路粉尘 噪声 设备噪声 生产车间封闭，夜间不生产 / 运输车辆噪声 合理规划运输线路，合理安排运输时间，通过居民区时禁止鸣笛，避免噪声扰民 固废 沉淀淤泥 压滤后压滤后压滤后交由水泥厂利用 / 生活垃圾 生活垃圾收集暂存后定期交由环卫部门统一处理 4、主要原辅材料及主要设施规格、数量 ①主要原辅料及能源消耗 本项目为砂石加工项目，主要原辅材料为砂石、洞渣、水、电、柴油等，本项目的主要原辅材料数量见下表： 表1-4 主要原辅材料年需要量表 类别 名称 单位 年需要量 来源 备注 原（辅）料 砂石、洞渣 t/a 20万 项目所使用砂石来自竞拍得来的乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣 / 能源 电 kwh/a 30万 电网经园区接入供应 / 水 M³/a 15000 生产用水、生活用水均来自山泉水 / 柴油 t/a 3.0 外购柴油，现用现买，不在厂区暂存 / ②主要设施规格、数量 本项目使用的主要机械设备见下表： 表1-5 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 1 颚式破碎机 / 1台 2 圆锥破碎机 / 1台 3 制砂机 / 1台 4 振动分级机 / 2台 5 给料机 / 1台 6 旋砂机 / 2台 经对比《产业政策结构调整指导目录》（2019年本），本项目所使用设备无其中明令淘汰的落后设备。 5、劳动定员及工作制度 本项目施工期10人；运营期20人，12小时工作制，夜间不生产，项目年运行300天。 6、项目的公用工程 （1）供水 本项目生产、生活用水均来自山泉水。 （2）供电 本项目生产和生活用电由三角石园区接入供应。 （3）排水 本项目生产废水主要由洗砂废水、轮胎冲洗废水、生活污水，洗砂废水经浓密设施处理后进入清水池（200m³）后全部循环使用，不外排；轮胎冲洗废水经轮胎清洗池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边农田农肥，不外排。 工程占地 项目租用四川鑫河电力综合开发有限公司空地，位于三角石工业园区，面积为20亩。 七、平面布置合理性 项目场地分为生产加工区、原料堆场、成品堆场、地磅房等，不单独设办公生活设施，租用园区内的办公生活用房。项目场地北部为加工区，东南部为原料堆场，中部为成品堆场，地磅房位于项目西面，项目的南侧为进厂道路，该道路沿途居民住户较少，减少了车辆运输过程中产生的废气及噪声对沿线居民的影响，且便于物料运输，提高了工作效率。本项目结合厂区场地条件，对生产布局进行了统筹安排，做到了分区合理、工艺流畅、物流短捷。 故项目厂区平面布置科学合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为砂石加工项目，位于四川省乐山市金口河区三角石工业园区，根据现场踏勘，项目所在地除堆放有拍卖得来的砂石和洞渣外，无其他设施，属净地建设，故项目不存在原有环境污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况                     表二

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 金口河区是四川省乐山市的一个市辖区，位于四川省西南部，小凉山脉中部，全区幅员面积598平方千米，仅有4乡2镇41个村，总人口只有5.1万，金口河山区山地面积占总面积的95%，系典型的大山区 。 本工程位于乐山市金口河区三角石工业园区，项目所在地的地理位置图见附图1。 二、地质、地形、地貌、地震 金口河区位于四川盆地西部与川西高原东部的前缘过渡山地属于中、高山峡谷地带，地势总体西高东低，西部群山伫立，河流下切剧烈，山顶高程1100~3900m，以挖黑罗豁山为最高，主峰海拔为3900m。是典型的中、高山地貌。河谷高程550~580m。相对高度1000~2000m、两岸冲沟较发育，呈树枝状分部。金口河区上游河流两岸陡峭直立。河床深切，大渡河出青杠坪峡谷后，河谷骤然开阔，水流逐趋平缓，形成了漫滩、心滩。属于不对称“U”型谷，区内地貌形态主要表现为构造剥蚀与侵蚀堆积类型。场地范围内大渡河流域性状较狭长，在河流侵蚀一侧常形成悬崖峭壁，堆积一侧则河床漫滩，阶地发育，两岸不对称的分布有I~IV级阶地，I级阶地宽缓，宽数米至百米。高于河水位5~8m。 项目位于四川盆地西南边缘，属中、高山峡谷地带。地势总体为东北高，西南低。区内山顶高程900~1000m，属中山地貌，河床高程550m。两岸冲沟较发育，呈树枝状分布。 项目建设区内地貌形态主要表现为侵蚀堆积地貌。第四系河流冲积堆积所形成的漫滩、心滩及Ⅰ级阶地地貌单元是典型的侵蚀堆积地貌。 本项目所处地地震烈度：7度。 三、水文 大渡河是岷江最大的支流，流域位于东经99°42’~103°48’,北纬28°15’~33°33’之间，发源于川青交界的雪山草地，上有三源，东源梭磨河发源于四川省红原县鹧鸪山；西源绰四呷河发源于青海省过罗山东南麓；正源足木足河发源于青海省巴颜喀拉山。大渡河在金口河区的氺胜乡白熊沟口流入乐山市境内，干流在乐山市境内河长172km，落差253m、平均比降约1.31‰，境内流域面积4610km²。 本项目位于三角石工业园区，地表水丰富，大渡河位于项目的西南侧。 四、气候、气象 金口河境内属亚热带气候，气候温和、雨量较多，但由于境内山峰林立、沟谷深险，山上山下气候悬殊较大。区域内的大坪、五池、鹿儿坪等地，处于海拔1500米至2200米高度，基本无夏。大峡谷的谷底，海拔550米至800米的区域，属于“热河谷”，冬季（12月~2月）各月平均气温9℃~11℃，气候温暖，可作避寒旅游地。当地俗语“毛坪的雨，沙坪的风，金口河好过冬”，可谓真实写照。五池一带多雾；海拔2000米以上山地积雪期长。 五、土壤、植被、生物多样性 金口河区拥有特有的自然条件，形成了竹类繁多、复杂的森林植物群落。野生植物资源非常丰富，有原始森林、竹林、经济林木，还盛产中华猕猴桃和野生药材。区内林业用地面积645543亩，占全区幅员面积的72.7%。树种超过了100余种和部分变异品种。区内有白云石、水晶石、磷矿、蛇纹石、硅石等矿产资源；出产黄连、牛膝、杜仲等中药材。 根据现场调查，项目评价范围内无珍稀、濒危动、植物，无生态保护物种和自然保护区等生态敏感点。

环境质量状况                                            表三

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 地表水质量现状 本项目周边地表水体为大渡河。采用四川中望正捡环境检测有限公司于2018年10月15日～17日对金口河垃圾中转站新建工程项目的地表水检测结果，金口河垃圾中转站距离本项目的直线距离约2km，从监测至今该段区域内无新增大的废水排放口、时间未3年，故本评价引用其大渡河监测数据作为本次地表水现状评价的依据。 1、监测点位设置 1#：项目所在地对应大渡河下游1000m处 2、监测项目 pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、总磷、溶解氧。 3、监测时间及频率 2018年10月15日～17日，连续监测3天，每天监测1次。 4、监测结果及评价 采用单因子评价法对评价区域的水环境质量现状进行评价，评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水标准。当单因子指数大于1时，表示已超过标准，同时从单因子指数还可以看出污染物浓度占标准的比值。 a、对于一般污染物： 式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数； Cij——污染物i在监测点j的浓度mg/L； Csi——水质参数i的地表水水质标准mg/L。 b、对溶解氧指数计算采用： DOj(Dos DOj<Dos 式中：DOf——某水温、气压下河水中的溶解氧饱和值mg/L； DOj——为监测点j的溶解氧浓度mg/L； DOs——为溶解氧的地表水水质标准mg/L。 C、对pH计算采用： pHj≤7.0 pHj＞7.0 式中：pHj——pH在j点的监测值； pHsd——标准中规定的pH下限值； pHsu——标准中规定的pH上限值。 项目地表水现状监测及评价结果如下表所示： 表3-1 地表水环境监测结果表 单位：mg/L 断面 编号 统计指标 单位 浓度范围 标准值 平均值 单因子指数范围 超标情况 1# pH 无量纲 7.37~7.41 6~9 / 0.185~0.205 未超标 COD mg/L 17~19 ≤20 18 0.85~0.95 未超标 BOD5 mg/L 3.2~3.6 ≤4 3.47 | 0.8~0.9 未超标 NH3-N mg/L 0.254~0.292 ≤1.0 0.276 0.254~0.292 未超标 SS mg/L 18~25 / 21 / 未超标 石油类 mg/L 0.04 ≤0.05 0.04 0.8 未超标 总磷 mg/L 0.12~0.15 ≤0.2 0.137 0.6~0.75 未超标 溶解氧 mg/L 6.85~7.21 ≥5 7.01 0.321~0.434 未超标 从上表可知，各监测断面内监测指标Ci值均小于1，表明受纳水体的监测指标均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，当地地表水体大渡河水质现状良好。 二、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一般性原则，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，土砂石开采行业地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，故本项目不开展地下水环境影响评价。 三、环境空气质量现状监测与评价 （1）项目所在区域环境质量达标情况 本项目位于乐山市金口河区三角石工业园区，所在环境空气功能区属二类区，因此，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准。根据 2018 年金口河区环境自动监测站数据，乐山市金口河区环境空气质量主要指标见表 3-2。 表 3-2 2017 年金口河区环境空气质量主要指标 单位：ug/m3，CO：mg/m3 行政区 二氧化硫 二氧化氮 PM10 PM2.5 一氧化碳 臭氧 金口河区 52.8 43.9 71.1 46.3 1.4 119 标准 60 40 70 35 4 160 由表 3-2 统计结果可知，乐山市金口河区二氧化氮、PM10 和 PM2.5 均出现超标，二氧化氮、PM10 和 PM2.5 超标倍数分别为 1.0975、1.158、1.323，项目所在区域为环境空气质 量不达标区。 根据《乐山市空气质量限期达标规划（2017-2025）》，乐山市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，在2025年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。 本项目所在区域不达标指标PM10年平均质量浓度预期可达到小于70µg/m³的要求，PM2.5年平均质量浓度预期可达到小于35µg/m³的要求，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。 乐山市空气质量达标规划指标详见表3-3： 表3-3 乐山市空气质量达标规划指标 序号 环境质量指标单位：（μg/m³） 2016年 现状值 目标值 国家空气质量标准 属性 近期2020年 中远期2025年 1 二氧化硫年均浓度 | 17.3 ≤20 ≤60 约束 2 二氧化氮年均浓度 34 ≤40 ≤40 约束 3 可吸入颗粒物年均浓度 80 — 力争70 ≤70 约束 4 细颗粒物年均浓度 53.7 ≤45.5 力争35 ≤35 约束 5 CO日平均值的第95百分位数（mg/m³） 1.7 ≤2 ≤4 约束 6 臭氧日最大8小时平均值的第90百分位数 143 ≤160 ≤160 指导 7 空气质量优良天数比例(%) 72.4 ≥79.1 — — 预期 环境质量现状监测及评价 根据表3-2可知，乐山市金口河区二氧化氮、PM10 和 PM2.5 均出现超标，二氧化氮PM10 和 PM2.5 超标倍数分别为 1.0975、1.158、1.323，但其余的二氧化硫、一氧化碳、臭氧年均浓度达标，为进一步了解区域内空气质量现状，本次环评引用金口河区环境自动监测站于2019年 8 月 16 日至 8 月 22 日的监测数据对评价区域环境空气质量现状进行分析、评价。具体监测统计数据如下： 监测项目 环境空气监测项目为 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 2）监测结果 本项目所在区域环境质量现状评价成果见下表3-4。 表3-4 空气质量环境空气质量主要指标 点位名称 污染物 年评价 指标 评价标准 （µg/m3） 现状浓度 （µg/m3） 最大浓度占 %标率 超标频 率% 达标 情况 金口河区 环境自动 监测站 SO2 60 500 12~76 15.2 0 达标 NO2 40 200 15~61 30.6 0 达标 PM2.5 32 75 21~46 61.3 0 达标 PM10 70 150 20~65 43.3 0 达标 CO 4000 1000 210~1148 11.48 | 0 达标 O3 160 200 2~180 90 0 达标 由上表可知：本项目所处区域的 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 都满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，占标率 Pi 值均小于 1。因此，项目所在区域环境空气质量良好。 四、声环境质量现状监测与评价 四川锡水金山环保科技有限公司于2020年3月27日-28日对本项目声环境质量现状进行了监测，监测情况如下： 1、监测布点 本项目在场界四周及附近住户处布设了监测点位，共4个，监测等效声级LeqdB(A)。具体位置见监测布点图。 2、监测项目 各监测点位昼间及夜间的等效连续A声级。 3、监测时间及频率 连续监测2天，每天昼、夜各测一次。 4、环境噪声监测结果 表3-5 环境噪声监测结果表 单位：dB（A） 类别 监 测 点 位 监测结果 3月4日 3月5日 评价标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界噪声 1# 项目西北侧厂界外1m 53 41 54 42 ≤65 ≤55 2# 项目南侧厂界外1m 52 44 53 41 3# 项目东南侧厂界外1m 51 43 55 42 4# 项目东北侧厂界外1m 54 42 52 43 由上表可见，本项目场地声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，表明项目所在区域声学环境质量现状较好。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、外环境关系 本项目位于四川省乐山市金口河区三角石工业园区（东经103.132595°，北纬29.294738°），租用四川乐山鑫河电力综合开发有限公司的原项目地址的20亩，项目边界为：西南面紧靠大渡河，东面为山坡，有散居住户；北至四川乐山鑫河电力综合开发有限公司的原项目地址。 根据现场踏勘，本项目外环境关系如下： 项目北面山坡上有散居住户约1户，最近住户距离本项目北边界87m，高差约+18m；项目东北部山坡上有散居住户约3户，最近住户距离本项目东北边界118m，高差为+50m；项目东部山坡上有散居住户约1户，住户距离本项目东部边界为60m，高差为+33m；项目附件的住户与本项目的距离远，高度差大，且距离之间以坡林地阻隔。项目西南侧紧邻大渡河，项目周围人烟稀少，无自然保护区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地等环境敏感区域分布；大渡河位于项目西南侧。 二、环境保护目标 根据本项目排污特点和外环境特征，确定环境保护目标如下： 确保项目污染物排放，达到污染物排放标准要求，不导致项目所在区域地表水、环境空气、声学环境和生态环境的环境质量类别和功能发生变化。 环境空气：项目所在区域环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。 声环境：项目所在区域声学环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 地表水环境：本项目受纳水体为大渡河，目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，使其水体功能和环境质量不因本项目建设而发生变化。 表3-6 大气环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 规模/人数 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 五星村 -641 +209 散居住户 14户，约70人 环境空气二类区 东面 657 木城岗 -1730 +1140 散居住户 11户，约44人 环境空气二类区 东南面 1914 桤木坪 +217 -906 散居住户 | 8户，约32人 环境空气二类区 南面 950 蒲梯村 -1390 -102 散居住户 22户，约88人 环境空气二类区 西面 1432 虫树岗 -827 +467 散居住户 9户，约36人 环境空气二类区 西北面 956 表3-7 本项目主要环境敏感点及保护级别一览表 环境因素 保护目标 规模/人数 方位 距离、高差 保护级别 声环境 三角石散居住户 1户，约4人 北面 距离项目最近住户87m，高差+18m 声环境满足GB3096-2008中3类标准要求 三角石散居住户 3户，约12人 东北面 距离项目最近住户118m，高差+50m 三角石散居住户 1户，约4人 东面 距离项目最近住户60m，高差+33m 地表水环境 大渡河 大河 西南面 相距约107m，高差约34m 满足GB3838-2002中Ⅲ类标准 |

评价适用标准                                           表四

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中二级标准。见表4-1： 表4-1 大气环境质量标准限值 单位：µg/m³ CO：mg/m³ 污染物 标准值 SO2 NO2 PM10 PM2.5 TSP CO O3 1小时均值 500 200 — — — 10 200 日均值 150 80 300 75 300 4 160（日最大8小时平均） 年均值 60 40 200 35 200 — — 2、地表水环境质量 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准限值见下表： 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L 项目 pH(无量纲) 溶解氧 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 石油类 总氮 总磷 标准值 6～9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤1.0 ≤0.2 3、声环境质量 执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准限值见下表： 表4-3 环境噪声标准值表 等效声级LAeq: dB（A） 环境 噪声 3类 昼 间 ≤65 夜 间 ≤55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 总 量 控 制 指 标 | 废气 执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，允许排放浓度值见下表： 表4-4 《大气污染物综合排放标准》二级标准 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m³） 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见下表： 表4-5 施工噪声标准值等效声级 LAeq：dB（A） 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 70 55 营运期执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。标准限值见下表： 表4-6 厂界噪声排放标准限值表 等效声级LAeq:dB（A） 别 类 昼 间 夜 间 3类 65 55 本项目建成运营后，生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排。根据国家总量控制相关要求，本项目无国家要求进行控制的污染物排放，因此，本项目不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析                                      表五

| 工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及污染源 由于本项目办公生活设施为租用已有办公生活设施，因此项目施工期主要为砂石生产线场地平整、设备安装等，工程施工期间产生的污染物主要有噪声、扬尘、固体废弃物、废水等，其排放量随工序和施工强度不同而变化。随着工程的完工和投入使用，施工期间产生的各种污染物也随之消失。完工投入使用后，不会对环境造成影响。施工期工艺流程及产污位置示意图见下图： 1、施工期主要施工内容 施工期主要施工内容为生产设备安装、厂房和二级清水池（200m³）的修建等。 2、施工期主要污染工序 表5-1 施工期主要污染源分析表 类别 污染源 污染物 大气 施工过程 粉尘 运输车辆 扬尘 施工机械 噪声、机械尾气（污染物主要为NOx及CnHm） 水 施工过程 施工废水（污染物主要为SS） 施工人员 生活污水（污染物主要为BOD5、COD） 噪声 运输车辆 交通运输噪声 施工机械 机械噪声 固废 施工弃土 剥离表土 施工人员 生活垃圾 生态环境 植被破坏、水土流失 3、施工期主要环境影响问题和治理措施 本项目的具体情况初步分析，本项目施工期期对环境产生的主要影响如下： （1）施工噪声对周围环境的影响及治理措施 施工场地噪声源主要来自各类高噪声施工机械和运输车辆，一般设备声源声级在75～80dB(A)左右。这些设备的运转噪声将影响施工场地周围区域声环境的质量。 参考建筑施工的类比调查资料，各噪声源噪声情况如下表所示。 表5-2 施工期各设备噪声状况 序号 施工设备名称 测点最大声级（dB（A）） 备注 1 推土机 80 距声源5m，流动不稳定源 2 挖掘机 79 距声源5m，不稳定源 3 装载机 80 距声源5m，不稳定源 | 4 运输汽车 75 距声源5m，流动不稳定源 项目区域内野生动物主要包括一些常见的爬行类、鸟类和小型兽类，区内不涉及自然保护区和国家保护的珍稀、濒危动物活动，1km范围内无医院、学校分布，周围主要环境敏感目标为周边住户，有山体和树林阻隔，此外，没有其它特殊声环境敏感点。环评要求建设项目采用低噪设备、合理安排高噪声设备使用时间。 （2）固体废物对周围环境的影响 项目施工期固体废弃物主要有施工弃土及生活垃圾。 ①施工弃土石 施工弃土石主要来源于修建厂房和二级清水池（200m³）。表土量少，用于填埋路面坑洼。 ②施工生活垃圾 项目施工期施工人员每天产生的生活垃圾0.2kg，按10人估算，垃圾产生量约2kg/d。因此要及时处理，否则将会影响环境卫生，尤其在夏天，会孳生很多苍蝇、蚊子等，可能引发传染病。要求对生活垃圾统一收集后，交由当地环卫部门统一清运处置。 （3）施工期大气污染物对周围环境的影响 施工期大气污染物主要来自于施工粉尘、交通扬尘、燃油尾气。 ①施工粉尘：施工期粉尘污染主要产生于首采工作面表土剥离等过程，主要污染物为TSP，经扩散后，会对矿区周边居民及周边植被产生一定影响，因此，要求设置雾炮机洒水降尘、合理施工。 ②交通扬尘：原辅材料的运输，会对沿线产生一定的交通扬尘，由于工程量较小，需要原辅材料较少，运输的次数相应较少。在施工地采用定时洒水，抑制扬尘，运输车辆减速慢性。 ③燃油尾气：主要产生于施工机械尾气排放，主要含NOx及CnHm。拟建项目建设期较短，施工强度不大，施工机械数量小，施工过程机械尾气污染物排放量很小，仅对施工区近距离的环境工期产生影响。 （4）对水环境的影响 项目在施工期间施工人数约为10人，用水量按50L/d计，施工人员用水量为0.5m3/d，污水排放系数取0.9，则每天排放污水约为0.45m3/d，生活污水主要污染物为BOD5、COD，按类比分析，COD产生量浓度为350mg/L，BOD5产生量浓度为250mg/L，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 施工期施工废水产生量较少，主要是各施工机械清洗水和场地洒水降尘废水。清洗废水产生量大约为每天1.5m3，主要含有SS，经收集沉淀后用于防尘用水，不外排，对当地水环境影响较小，场地洒水降尘废水被粉尘吸收或蒸发，无废水产生。 （5）对生态环境的影响 本项目区周围未发现需要重点保护的植物。项目不设施工营地，减少对土壤及植被的破坏。项目施工过程中对永久占用地、临时用地占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后用于复耕和绿化；工程废渣严禁排入附近河流；施工单位应加强防火知识教育。 项目施工期应提高施工人员的环保意识，加强对机械设备的维护，减少燃油泄漏，宜采用抹布擦拭，含油抹布不得随意丢弃，可与生活垃圾集中收集。尽量减少施工过程对动植物赖以生存的生态环境的影响。 二、运营期工艺流程及污染源 本项目建1条砂石加工生产线，不进行采砂，只进行砂石加工，具体工艺流程及产污节点见下图： 生产工艺流程简述： 本项目主要从事砂石料加工生产，原料依托竞拍存放在金口河区三角石工业园区的砂石和购买的洞渣，设置原料堆场.原料先进入给料机，再对原料进行破碎加工，采取湿法制砂工艺，根据用户要求制造成不同规格的成品砂。工艺流程简述如下： （1）进料：原料进入给料机，然后经给料机运输至颚式破碎机。该工序主要污染物是粉尘和噪声，项目应在进料口采取洒水降尘措施。 （2）颚破：物料进入破碎腔，成品从下部卸出；颚式破碎机破碎后砂石粒径约50mm~120mm，颚破后砂石输送至后续工序。该工序主要污染物为粉尘、噪声。 （3）一级振动筛分和旋砂：物料进入一级振动筛后，经振动筛分，筛上物进入圆锥破碎机，筛下物则进入旋砂机，经旋砂、沉淀后得到河沙（0~5mm）。该工序主要污染物为噪声、废水。 （4）圆锥破碎：物料进入圆锥破碎机破碎后在自身重力作用下下落，从锥底排出，输送至制砂机继续加工。该工序主要污染物为粉尘、噪声。 （5）制砂：物料在制砂机内经破碎、整形后，制成客户需要的粒径，再经二级振动筛分后，分别得到机制砂（0~5mm）和碎石（5~20、20~30mm），其中机制砂再进入旋砂机，经旋砂、沉淀后得到产品机制砂（0~5mm）。该工序主要污染物为粉尘、噪声。 （6）产品堆场：根据产品不同，设置了河沙堆场、机制砂堆场、碎石堆场。产品堆放过程会产生粉尘。 三、项目生产物料平衡分析 本项目主要原料为砂石，来自竞拍得来的乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣，可保障本项目原料供应，经过破碎、制砂、筛分后得到成品。 本项目生产过程物料平衡见下表： 表5-3 物料平衡表 单位：万t/a 输入 输出 输入物名称 数量t/a 输出物名称 数量t/a 砾砂石 20.42 河沙、机制砂 7 碎石（5~20mm） 7 碎石（20~30mm） 6 淤泥（固废） 0.1 粉尘（废气） 0.32 合计 20.42 合计 20.42 四、项目生产水平衡分析 本项目建成后，项目用水主要分为以下几个部分： 1、职工生活用水 本项目运营期间定员20人，常驻人员4人，其余16人均为当地村民，食宿均不在厂区进行。本项目依托西侧混凝土搅拌站的办公生活设施，厂区内不提供淋浴设施。职工生活用水主要为卫生间用水，卫生间用水量按照50L/人.次计算，常驻人员每人每天使用4次，用水量为0.8m³/d，产污系数为0.9，则常驻人员废水产生量为0.72m³/d；其余16人每人每天使用2次，每人用水量为0.1m³/d，用水量为1.6m³/d，产污系数为0.9，则其余人员废水产生量为1.44m³/d。故本项目用水总量为2.4m³/d，废水产生量为2.16m³/d，项目年生产天数300天，则废水产生量为648m³/a，项目租用园区内的办公生活用房，产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排。 2、洒水降尘用水 项目配套设置洒水降尘设施雾炮机2台，对产尘点进行洒水降尘，用水量约1.5 m³/h，每天工作12h，则用水量为18m³/d，直接进入砂石产品，不外排。 3、洗砂用水 本项目设1条生产线，用水系数为0.3m³水/吨砂石，本项目年加工20万吨砂石，折算每日加工量666.7吨，则洗砂用水量共计200m³/d，损耗量按30%计算，则洗砂废水产生140m³/d，洗砂废水中主要污染物为SS，浓度约1000mg/l，洗砂废水经浓密设施处理后进入清水池（200m³）全部循环使用，不外排。 4、车辆冲洗水 驶出项目场地车辆轮胎需经冲洗，冲洗水用量为3.0m³/d，蒸发量为0.6m³/d，废水产生量为2.4m³/d。轮胎冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。 通过以上分析，项目用水及排水情况详见下表： 表5-4 运营期间用水及排水情况一览表 单位：m³/d 序号 用水项目 用水指标 设计最大数量 用水量（m³） 新水补充（m³） 排水量（m³） 排放去向 1 生活用水 50L/人·次，每天4次 4人 0.8 0.08 0.72 经化粪池处理后用于周边农肥，不外排 50L/人·次，每天2次 16人 1.6 0.16 1.44 经化粪池处理后用于周边农肥，不外排 3 洒水降尘 1.5 m³/h 12h 18 18 0 进入产品 4 洗砂用水 0.6m³水/吨砂石 666.7t 200 60 140 循环使用 5 车辆冲洗水 3.0 m³/d / 3 0.6 0 循环使用 总 计 223.4 78.84 142.16 / 项目水平衡图如下所示： 生产运营期污染物排放及治理措施 1、废水产生及治理措施 （1）现状废水排放情况及治理措施 本项目运营期用水主要为洗砂用水、洒水降尘用水、车辆轮胎冲洗用水、生活用水。 ①洗砂废水 本项目设1条生产线，用水系数为0.3m³水/吨砂石，本项目年加工20万吨砂石，折算每日加工量666.7吨，则洗砂用水量共计200m³/d，损耗量按30%计算，则洗砂废水产生140m³/d，洗砂废水中主要污染物为SS，浓度约1000mg/l，洗砂废水经浓密设施（处理效率50m3/h）处理后进入两级清水池暂存（清水池容积共计200m3），全部循环使用，不外排。 ②洒水降尘用水 本项目设置了2台雾炮机洒水降尘，对各产尘点及道路、堆场等易产生扬尘处洒水降尘。用水量约1.5 m³/h，每天工作12h，则用水量为18m³/d，该水直接进入产品或蒸发损失，不外排。 ③车辆轮胎冲洗用水 驶出项目场地车辆需冲洗轮胎后驶出，加工场地冲洗水用量为3.0m³/d，车辆冲洗水损耗量约为20%，部分蒸发，新水补充量为0.6m³/d。车辆轮胎冲洗用水经沉淀处理后循环利用。 ④生活用水 本项目运营期间定员20人，常驻人员4人，其余16人均为当地村民，食宿均不在厂区进行。本项目租用场地已有的办公生活用房，厂区内不提供淋浴设施。职工生活用水主要为卫生间用水，卫生间用水量按照50L/人.次计算，常驻人员每人每天使用4次，用水量为0.8m³/d，产污系数为0.9，则常驻人员废水产生量为0.72m³/d；其余16人每人每天使用2次，每人用水量为0.1m³/d，用水量为1.6m³/d，产污系数为0.9，则其余人员废水产生量为1.44m³/d。故本项目用水总量为2.4m³/d，废水产生量为2.16m³/d，项目年生产天数300天，则废水产生量为648m³/a，项目租用场地已有的办公生活用房，产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排。 建设要求 ①环评要求建设单位按规范要求洗砂废水经浓密设施（处理效率50m3/h）处理后进入两级清水池（清水池容积共计200m3），全部循环使用，不外排。； ③本环评要求建设单位在场区进出场处设置运输车辆轮胎清洗池一座（10m³），轮胎清洗废水经沉淀后循环使用，不外排。 ④厂区配置运输道路冲洗清扫设备，厂区地面应及时清扫和洒水降尘。 表5-5 项目废水产生及建设要求汇总 产污点 污染物 治理措施 措施是否可行 洗砂工序 洗砂废水 按规范要求洗砂废水经浓密设施（处理效率50m3/h）处理后进入两级清水池（清水池容积共计200m3），全部循环使用，不外排。 可行 车辆轮胎冲洗池 轮胎冲洗废水 设置轮胎冲洗池（10m³），轮胎清洗废水经沉淀后回用，不外排 可行 办公生活用房 生活污水 / / 2、废气产生情况及其处理措施 （1）废气产生情况及其处理措施 本项目产生的废气主要来自生产粉尘、堆场粉尘、道路粉尘，主要通过无组织排放到大气环境中。 ①生产粉尘 本项目各项生产工序均露天进行，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，粒料加工厂粉尘源强主要与原料粒度大小有关，本项目原料为砂石混合物，类比分析项目破碎工序粉尘产生系数为0.01kg/t。项目使用原料重量约为20万t/a，则项目加工粉尘产生量为2t/a（6.67kg/d）。其中包括产品进料、传输过程产生以及破碎过程产生的粉尘的粉尘。 为减少项目进料及加工粉尘对周围环境产生影响，本评价要求：项目加工生产线（包括鄂破、一次筛分、圆锥破、制砂、二次筛分等）均置于封闭厂房内；原料进料输送带封闭；进口斗配套雾炮机喷雾降尘；生产车间内配套喷雾设施等进行治理。 ②堆场粉尘 本项目堆场主要包括原料堆场、生产加工的各规格砂石成品堆场。项目经加工后的成品粒径较小，特别是河沙，含有较多的细小颗粒、易随风扬散产生扬尘。 R.A拜格尔经验公式起尘量计算公式为： QP=4.23×10-4×U4.9×Ap 式中：QP——起尘量，mg/s； Ap——堆场的起尘面积，m2；本项目河沙堆场面积约300m2； U——启动风速，mg/s；启动风速U＝1.93×W+3.02，W为含水率，本项目河沙含水率取10%。 根据计算，项目河沙堆场起尘量为64.4mg/s、5.56kg/d、2.03t/a。 为降低堆场扬尘对环境的影响，本评价要求：原料堆场搭盖防尘网，成品堆场设置拦挡并搭盖防尘网，同时配套喷雾降尘设施。 ③道路粉尘 汽车载有散状物料的道路上行驶的扬尘，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72×L×Q′/M 式中： Q— 汽车行驶的起尘量，(kg/辆)； V 一汽车行驶速度，本项目取15km/h； M—汽车载货总重量，卡车24t； P—道路表面物料量，0.5kg/m2； L—道路长度，场地内道路长度0.04km； Q′—汽车运输量，卡车20t，每天卡车装载量为15车，年运输时间200d。 经计算，场地内运输车辆扬尘产生量为1.35kg/d、0.27t/a。目前建设单位在厂区出入口处设置有车辆轮胎冲洗设施，车场车辆轮胎需经过清洗后方能出场，另项目设置了一台雾炮机对道路粉尘洒水降尘。 （2）废气治理措施 表5-6 废气治理措施汇总 产污点 污染物 措施 措施 是否可行 生产区 粉尘 项目加工生产线（包括鄂破、一次筛分、圆锥破、制砂、二次筛分等）均置于封闭厂房内；原料进料输送带封闭；进口斗配套雾炮机喷雾降尘；生产车间内配套喷雾设施等进行治理。 可行 堆场 粉尘 原料堆场搭盖防尘网，成品堆场设置拦挡并搭盖防尘网，同时配套喷雾降尘设施。 可行 运输道路 扬尘 在厂区出入口处设置有车辆轮胎冲洗设施，车场车辆轮胎需经过清洗后方能出场，另项目设置了一台雾炮机对道路粉尘洒水降尘。 可行 表5-7 项目新建后运营期粉尘产排情况表 工序 产生情况 无组织排放情况 产生量（kg/d） 产生速率（kg/h） 排放量（kg/d） 排放速率（kg/h） 生产粉尘 6.67 0.556 1.334 0.111 堆场扬尘 5.56 0.232 0.556 0.023 运输扬尘 1.35 0.113 0.27 0.023 （3）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表5-8的分级判据进行划分。 表5-8评价等级判别表 评价工作等级 评价工作等级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax≤10% 三级 Pmax≤1% 本项目估算模型参数见表5-9，污染源参数见表5-10，计算结果见表5-11。 表5-9 主要污染源估算模型计算结果表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市选项时) / 最高环境温度/°C 38.1 最低环境温度/°C -4.3 土地利用类型 草地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 (是 (否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 表5-10 本项目矩形面源参数表 编号 污染源名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y TSP 1 项目场区 103.132595 29.294738 622.0 186.1 126.0 10.0 3600 正常 0.157 表5-11 加工场内最大Pmax和D10%预测结果 下方向距离(m) 矩形面源 TSP浓度（ug/m³） TSP占标率（%） 50.0 35.651 3.96 100.0 49.896 5.54 200.0 53.597 5.96 300.0 48.536 5.39 400.0 43.475 4.83 500.0 39.152 4.35 600.0 35.592 3.95 700.0 32.663 3.63 800.0 32.849 3.65 900.0 30.239 3.36 1000.0 28.081 3.12 1200.0 24.706 2.75 1400.0 22.173 2.46 1600.0 20.189 2.24 1800.0 18.588 2.07 2000.0 17.264 1.92 2500.0 14.764 1.64 下风向最大距离 56.359 6.26 D10%最远距离 / / 表5-12 本项目主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m 场区粉尘 预测质量浓度/（µg/m³） 占标率/% 50m 35.651 3.96 100m 49.896 5.54 下风向最大质量浓度及站标率/% 56.359 6.26 D10%最远距离/m / / 评价等级 二级 综合以上分析，本项目矩形面源排放的TSP的最大占标率Pmax为6.26%，Cmax为56.359µg/m³，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判断，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 （4）污染源排放核算 本项目大气污染物排放量核算分别见表5-13、5-14。 表5-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值（µg/m³） 1 / 生产粉尘、堆场粉尘、道路粉尘 TSP 采用湿法生产，加工区进行搭棚封闭、地面硬化，各产尘加工工序均在厂房内进行，各设备产尘点洒水降尘，输送带廊道封闭；堆场搭围挡、遮盖，洒水降尘；运输道路地面硬化、设喷淋设施，车辆遮盖、限速 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1000 0.66 表5-14 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.66 3、噪声产生情况及其处理措施 （1）噪声产生情况 项目主要噪声来源于破碎机和筛分机，噪声源强约为90~95dB（A），各噪声设备源强见下表： 表5-15 项目主要噪声设备源强 序号 设备名称 数量 源强dB（A） 治理措施 降噪效果 1 颚式破碎机 1 95 将主要设备置于封闭厂房内，安装减震垫，夜间不生产 5~10 2 圆锥破碎机 1 95 5~10 3 振动筛分机 2 90 5~10 6 运输车辆 / 80 5~10 7 给料机 1 75 5~10 8 旋砂机 2 80 5~10 （2）噪声治理措施 本环评提出措施如下： ①隔声措施：将鄂破机、圆锥破碎机、筛分机等主要噪声设备置于封闭的厂房内，以达到隔声的目的； ②合理平面布置：将破碎、筛分等高噪声设备设置于场地中部，与住户之间以坡林间隔，进一步降低了噪声影响； ③管理措施：在装载、转运等高噪声作业时，加强文明作业管理；对于破碎加工区设备，加强维护保养； ④合理安排作业时间：项目砂石加工作业仅在白天进行，夜间不生产；同时合理安排车辆运输时间； 综上所诉，项目噪声治理措施汇总情况见下表： 表5-16 噪声产生情况及治理措施汇总 产污点 污染物 治理措施 措施 是否可行 生产区 设备噪声 鄂破机、圆锥破碎机、筛分机等主要噪声设备置于封闭的厂房内；安装减震垫；夜间不生产。 可行 场内运输道路 车辆运输噪声 / / 4、固废产生情况及其处理措施 （1）固废产生情况及治理措施 项目运营期设备检修委托外部单位进行，厂区内无废机油产生；破碎筛分等生产设备润滑使用黄油，无废油产生。因此本项目运营期产生的固废主要为沉淀淤泥、生活垃圾。 ①沉淀淤泥 本项目产生的沉淀淤泥量预估为100m³/a，比重按照1.15计算，则淤泥产生量为115t/a，采取措施为沉淀淤泥挖出后交由水泥厂处理利用。 ②生活垃圾 本项目劳动定员20人，常驻人员4人生活垃圾产生量以0.5kg/人·天计，非常驻人员16人生活垃圾产生量以0.1kg/人·天计，则本项目产生的生活垃圾量为1.08t/a。目前采取的治理措施为垃圾桶收集后定期送当地环卫部门统一处理，不外排。 综上所述，项目固废治理措施如下。 表5-17 项目固废产生及治理措施汇总 产污点 污染物 治理措施 措施是否可行 办公生活区 生活垃圾 垃圾桶收集后定期送当地环卫部门统一处理，不外排 可行 浓密设施 淤泥 交由水泥厂处理利用。 可行 5、运营期环保措施汇总 表5-18 运营期环保措施汇总表 污染物 治理措施 措施是否可行 废气 生产粉尘 项目加工生产线（包括鄂破、一次筛分、圆锥破、制砂、二次筛分等）均置于封闭厂房内；原料进料输送带封闭；进口斗配套雾炮机喷雾降尘；生产车间内配套喷雾设施等进行治理。 可行 堆场扬尘 原料堆场搭盖防尘网，成品堆场设置拦挡并搭盖防尘网，同时配套喷雾降尘设施。 可行 道路运输扬尘 在厂区出入口处设置有车辆轮胎冲洗设施，车场车辆轮胎需经过清洗后方能出场，另项目设置了一台雾炮机对道路粉尘洒水降尘。 可行 废水 洗砂废水 按规范要求洗砂废水经浓密设施（处理效率50m3/h）处理后进入两级清水池（清水池容积共计200m3），全部循环使用，不外排。 可行 轮胎清洗水 设置轮胎清洗池（10m³），进出场车辆轮胎清洗废水经沉淀后回用，不外排 可行 噪声 设备运行噪声 鄂破机、圆锥破碎机、筛分机等主要噪声设备置于封闭的厂房内；安装减震垫；夜间不生产。 可行 固废 生活垃圾 垃圾桶收集后定期送当地环卫部门统一处理，不外排。 可行 沉淀淤泥 交由水泥厂处理利用。 可行 |
| --- | --- |

主要污染物产生及预计排放情况                           表六

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度、产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工过程 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 运输车辆 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械 | 机械尾气（污染物主要为NOx及CnHm） | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 生产加工 | 粉尘 | 2t/a | 0.4 t/a |
|  |  | 堆场 | 粉尘 | 2.03 t/a | 0.2 t/a |
|  |  | 运输道路 | 扬尘 | 0.27 t/a | 0.054 t/a |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | 主要为SS | 少量 | 循环使用 |
|  |  | 生活污水 | 主要为BOD5、COD | 0.45m³/d | 经化粪池处理后用作农肥 |
|  | 运营期 | 洒水降尘 | SS | 18m³/d | 直接进入产品或蒸发损失，不外排 |
|  |  | 洗砂 | SS | 140 m³/d | 按规范要求洗砂废水经浓密设施（处理效率50m3/h）处理后进入两级清水池，全部循环使用，不外排。 |
|  |  | 轮胎冲洗 | SS | 2.4 m³/d | 经轮胎清洗池（10m³）沉淀后循环使用 |
|  |  | 生活用水 | COD、BOD5、NH3-N | 2.16m³/d | 经化粪池处理后用于周边农肥 |
| 固废 | 施工期 | 施工过程 | 施工弃土石 | / | 土地复垦使用 |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 2kg/d | 收集暂存后定期交由环卫部门统一处理，不外排 |
|  | 运营期 | 生活区 | 生活垃圾 | 1.08t/a | 收集暂存后定期交由环卫部门统一处理，不外排 |
|  |  | 浓密设施 | 淤泥 | 115t/a | 交由水泥厂处理利用 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声不稳定、与敏感点距离远高度差大、且以坡林间隔 |
|  | 运营期 | 生产设备、运输车辆噪声 | 采取隔声、减振、夜间不生产等措施治理，场界四周昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响： 本项目为砂石加工生产线项目，对砂石加工生产。项目区域无文物保护单位、水源保护区、珍稀动植物保护物种、水源地、生态敏感点和其它需要特殊保护的敏感目标。因此，本项目的建设对生态环境影响较小。 |

环境影响分析                                           表七

施工期环境影响分析 施工期项目对周围环境的影响主要是废水、粉尘、噪声和固体废物。 水环境影响分析 根据工程分析，本项目生活污水每天排放污水约为0.45m3/d，其中COD产生量浓度为350mg/L，BOD5产生量浓度为250mg/L，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；施工废水约为1.5 m3/d，主要含有SS，经收集沉淀后用于防尘用水，不外排。 综上所述，项目施工期间产生的废水对周围水环境不会造成明显影响。 大气环境影响分析 根据工程分析，施工期大气污染物主要是施工粉尘、交通扬尘、燃油尾气。本项目采取洒水降尘、降低车速、合理施工等措施后，施工过程中产生的大气污染物较少。因此，项目施工期间周围大气环境的影响较小。 3、声环境影响分析 根据工程分析，施工场地噪声主要来自各类高噪声施工机械设备和运输车辆，其中设备噪声间断、不连续，运输车辆流动、不稳定，且项目建设区内不涉及自然保护区、医院、学校等声环境敏感点。因此，项目施工期间产生的噪声对周围环境的影响较小。 4、固废环境影响分析 根据工程分析，项目施工期固体废弃物主要有施工弃土及生活垃圾。施工弃土用于填埋路面坑洼；生活垃圾产生量约2kg/d，交由当地环卫部门统一清运处置。 综上所述，项目施工期间产生的固废对周围环境不会造成明显影响。 5、生态环境影响分析 本项目区周围未发现需要重点保护的植物。项目不设施工营地，减少对土壤及植被的破坏。项目施工过程中对永久占用地、临时用地占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后用于复耕和绿化；工程废渣严禁排入附近河流；施工单位应加强防火知识教育。 项目施工期应提高施工人员的环保意识，加强对机械设备的维护，减少燃油泄漏，宜采用抹布擦拭，含油抹布不得随意丢弃，可与生活垃圾集中收集。尽量减少施工过程对动植物赖以生存的生态环境的影响。 综上所述，项目施工期间不会对生态环境造成明显影响。 二、运营期环境影响分析 营运期项目对周围环境的影响主要是废水、粉尘、噪声和固体废物。 1、地表水环境影响分析 (1) 地表水环境影响分析 根据工程分析，本项目废水主要是洗砂废水、轮胎冲洗废水、生活污水，废水产生量约为145m3/d,其中洗砂废水经浓密设施（处理效率50m3/h）处理后进入两级清水池（清水池容积共计200m3），全部循环使用，不外排；轮胎冲洗废水经轮胎清洗池（10m³）沉淀后循环使用；生活污水经化粪池处理后用于周边农肥。 同时，本次评价要求： ①加强施工管理，禁止生产废水外排。 ②厂区配置运输道路冲洗清扫设备，厂区地面应及时清扫和洒水降尘，地面冲洗废水经沉淀后用于生产或厂区洒水降尘。 (2)评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用表1的等级判定方法对本项目的水污染物进行等级判定，确定对地表水环境影响程度。评价等级按照表7-4的分级判据进行划分： 表7-1水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/(无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 本项目生产废水、洗车废水经处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥。本项目不外排废水，因此确定工作等级为三级B。 综上所述，项目产生的废水对项目所在地的地表水环境造成的影响可接受。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于地下水环境影响评价IV类项目，不需开展地下水环境影响评价。本项目采取严禁生产废水外排和定期对沉淀池检修的措施后，项目产生的废水对地下水造成影响可接受。 3、大气环境影响分析 根据工程分析，本项目产生的废气主要为生产粉尘、堆场粉尘、道路粉尘，废气产生量约为0.66t/a,本项目对生产粉尘采取搭建封闭厂房、封闭输送带、进口斗配套雾炮机喷雾降尘、生产车间内配套喷雾设施等措施进行治理；对堆场粉尘采取搭盖防尘网、配套喷雾降尘设施等措施进行治理；对道路扬尘采取在厂区出入口处设置车辆轮胎冲洗设施并设置了一台雾炮机对道路粉尘喷雾降尘措施进行治理。 另本次环评要求，重污染天气预警期间严禁生产。 综上所述，项目采取以上措施后，废气能做到达标排放，项目达标排放的废气对项目所在地的大气环境造成影响可接受。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目主要噪声源及治理方式见下表： 表7-2 噪声源及治理措施一览表 序号 设备名称 数量 源强dB（A） 排放方式 采取的防治措施 治理后源强 dB（A） 1 制砂机 1 90 连续 距离衰减 合理布局、主要噪声设备封闭及树林隔声，噪声可降低10~25dB（A） 70 3 颚式破碎机 1 95 连续 80 4 圆锥破碎机 1 95 连续 80 5 振动筛分机 2 90 连续 70 6 给料机 1 75 间断 60 7 运输车辆 / 80 间断 加强管理，控制车速、禁止鸣笛 70 本项目运营期生产设备主要噪声源为：破碎机、筛分机、制砂机，加工区设在项目的北部。 （2）项目运营期噪声预测模式： ①计算某个声源在预测点的声压级 式中：Lp(r)--点声源在预测点产生的声压级； Lp(r0)--参考位置r0处的声压级； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔLp--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 关于(L取值，其影响因素很多，根据工程特点忽略天气、温度及地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑放射等，一般厂房隔声：(L≈10dB(A)，隔声处理厂房(L≈15dB(A)。 ②噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li — 第i个声源的噪声值，dB(A)； n — 噪声源个数。 本项目夜间不运营，因此本项目只针对昼间运营进行预测。从工程总平面布置图看，加工厂各主要噪声源于厂界的距离见下表： 表7-3 加工场地各主要噪声源于厂界及敏感点的距离 序号 噪声源 距各厂界距离（m） 北厂界 西场界 南厂界 东厂界 1 颚式破碎机 23 32 122 35 2 圆锥破碎机 21 28 120 37 3 制砂机 22 24 116 41 4 振动筛分机 17 23 126 45 本项目生产设备声级值较高，经采取环评要求的降噪措施后，再经过距离衰减，可降低噪声对厂界的贡献值。根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量进行计算得出拟建工程噪声的贡献值，预测结果见下表： 表7-4 加工场地各主要噪声源对各厂界噪声贡献值 序号 噪声源 治理后声级 贡献值（dB(A)） 北厂界 西厂界 南厂界 东厂界 1 颚式破碎机 80 52.8 49.9 38.3 49.1 2 圆锥破碎机 80 53.6 51.1 38.4 48.6 3 制砂机 70 43.2 42.4 28.7 37.7 4 振动筛分机 70 45.4 42.8 28.0 36.9 叠加后新噪声源对厂界噪声的贡献值 56.8 54.2 41.8 52.2 由上表可知，经过本次评价提出的治理措施后，本项目运行期间，加工场四周噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 为避免项目运营期间噪声对周边环境敏感点造成影响，环评提出项目应采取相应的措施以减轻对周围敏感点的影响，具体措施如下： ①隔声措施：搭建封闭式厂房，将鄂破机、圆锥破碎机、筛分机等主要噪声设备置于封闭厂房内，并安装减震垫； ②合理平面布置：将破碎、筛分等高噪声设备设置于场地中部，进一步降低了噪声影响； ③管理措施：在装载、转运等高噪声作业时，加强文明作业管理；对于破碎加工区设备，加强维护保养； ④合理安排作业时间：项目砂石加工作业仅在白天进行，夜间不生产；同时合理安排车辆运输时间； 对于进出厂区内的运输车辆而言，属间歇性噪声，且源强较小，通过加强管理对周边环境影响不大。根据现场踏勘，本项目主要依托原工业园区道路，道路沿线住户较少。根据调查，运输车辆正常行驶时噪声可达80dB，鸣笛时可达85dB。本次评价要求项目运输必须在昼间进行，夜间严禁运输，且昼间运输应避开午休时间，经过住户时不鸣笛，道路及时修缮，确保路况良好。采取以上措施后，项目外部运输对道路沿线住户影响较小。 综上所处，项目运营期间噪声在采取以上治理措施后可实现达标排放，对周边声环境影响可接受。 固体废物对环境的影响分析 根据工程分析，本项目产生的固废主要为沉淀淤泥和生活垃圾，沉淀淤泥产生量约为115t/a，交由水泥厂处理利用；生活垃圾量为1.08t/a，经垃圾桶收集后定期送当地环卫部门统一处理，不外排。 综上所述，项目建成后，本项目产生的固废均得到合理处置，对周围环境造成影响可接受。 6、土壤环境影响分析 根据国民经济行业分类，本项目属于C3039其他建筑材料制造，项目所使用砂石来自竞拍得来的乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣和购买的洞渣，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于土壤环境影响评价项目类别中的其他行业，属于其中IV类项目，IV类建设项目可不开展环境影响评价。 因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、对生态环境的影响分析 （1）对土地资源的影响分析 本项目所使用砂石来自竞拍得来的乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣，租用四川乐山鑫河电力综合开发有限责任公司在三角石园区的20亩土地，砂石场服务期满后通过覆土复耕、绿化等措施后土地资源可得到更好的恢复利用。 综上所述，本项目的建设符合当地发展规划。 （2）服务期满后生态保护 本评价建议砂石场服务期满后将表土堆场进行植被绿化，制定合理有效的恢复治理规划，并逐步实施。 具体措施如下： a.做好表土堆场各项排水、截水、防止水土流失工作； b.堆场等服务期满后应立即做好覆土植被恢复，种植树木以及播撒草种等。 8、环境管理要求 （1）工程应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 （2）建立环境管理机构，强化环境管理。设置1～2名环保兼职人员，负责执行运营期间的各项环保管理措施，督促实施本评价提出的各项环境保护防治措施，对工作人员进行环保教育，提高环保工作质量，有力减少噪声扰民、扬尘扩散，最大限度减少污染物的产生和排放。 （3）应认真贯彻国家和地方有关部门环境保护方针、政策、法规、条例，尽量减少噪声、废气、废水的产生，根据厂区实际情况做好区域内生态恢复工作，提高厂区绿化率。 建设工程应严格按照城市总体规划的要求，合理布局，精心设计、精心施工，严格 按照国家环境保护总局、建设部文件《关于有效控制城市扬尘污染的通知》要求文明施工，按照本环境影响评价提出的污染防治措施处理施工期、营运期产生的污染物，最大限度地改善项目的环境质量。 9、环境监测 加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控该项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。 （一）施工期环境管理 施工期环境管理主要由项目方有关人员负责，设立负责人员和技术人员各1名，主要管理措施如下： （1）在正式建成投产之前检查各项环保治理设施的完工情况，报环保审批部门批准后方可正式运行； （2）切实加强施工期水土保持措施的落实和固体废物等的及时处理； （3）确保施工期水土流失面源污染和施工废水妥善处理； （4）设置公众投诉电话并负责处理。 （5）将施工期环境保护措施列入施工合同文本，确保环境保护措施的实施。 （二）营运期环境管理 项目方成立专人负责的环境保护小组，负责环境监测、各防护设施的运行和环境卫生的管理等。设立负责人1名，管理人员1名，主要任务为： （1）与有关部门保持联络，通报环境监测结果； （2）维护环保设施设备，使之正常运转； （3）制定废气事故排放的应急防范对策； （4）加强对生产设备的管理与维护； （5）制定合理生态恢复方案和绿化维护措施； （6）负责对项目员工进行环保宣传教育； （7）负责该项目的环境管理工作。 （三）环境监测计划 （1）声环境监测计划 建设项目厂址场界处； 监测频率：每年一次； 监测项目：昼、夜间等效连续A声级； 监测单位：委托有资质的监测单位进行监测。 （2）大气环境监测计划 厂区内粉尘产生点位∶1#项目所在地北面200m处、2#项目所在地南面500m处 监测频率：每季度一次； 监测项目：粉尘； 监测单位：委托有资质的监测单位进行监测。 在上述工作的基础上，金口河区环境保护局在进行工程“三同时”验收时，对环境保护措施的实行情况进行审核，并定期对营运期的环境保护措施的落实与实施情况进行检查。 三、环境风险分析 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）、《关于进一步加强环境影 响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）以及《关于切实加强风险防范严格 环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），对该项目进行环境风险评价。 1）评价依据 1、风险调查 （1）风险源调查 本项目是砂石加工项目，本项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质的使用，本项目的风险源主要是浓密设施和清水池，当沉淀池和浓密设施发生泄漏或破损时，生产废水未经处理外排进入当地冲沟，最终进入大渡河，对大渡河造成污染。 （2）环境敏感程度分级 地表水环境：项目位于乐山市金口河区，项目生产废水主要物质是SS，收集在浓密设施中进行处理流入二级清水池，浓密设施发生泄漏或破损时，流入最近地表水大渡河，大渡河属于Ⅲ类水域，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录D中表D.2 地表水环境敏感程度分级、表D.3 地表水功能敏感性分区和表D.4 环境敏感目标分级可知，本项目地表水属于E3 环境低度敏感区。 2、评价工作等级划分 （1）环境风险潜势初判 本项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质的使用，同时本项目环境敏感程度属于环境低度敏感区，因此本项目环境风险潜势划为Ⅰ级。 （2）评价工作等级及评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），本项目环境风险评价等级判断如下表所示： 表7-5 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据上表可知，本项目环境风险属于简单性分析，因此只需对本项目环境风险中危险物质、环境影响途径、环境危害后果、防范措施给出定性分析。 2）环境敏感目标概况 本项目涉及的环境敏感目标见下表。 表7-6环境风险保护目标一览表 环境要求 保护目标 坐标 性质 规模 位置、高差 与厂界最近距离 保护级别 X Y 环境风险 五星村 -641 +209 居民区 14户，约70人 东面，高度差+380m 657 环境安全 木城岗 -1730 +1140 居民区 11户，约44人 东南面，高度差+401m 1914 桤木坪 +217 -906 居民区 8户，约32人 南面，高度差+114m 950 蒲梯村 -1390 -102 居民区 22户，约88人 西面，高度差+396m 1432 虫树岗 -827 +467 居民区 9户，约36人 西北面，高度差+381m 956 大渡河 / / 河流 大河 西南面 107m 3）环境风险识别 （1）物质风险识别 本项目营运过程中所使用的原料和产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（GB1821-2018）及及《危险化学品重大危险源辨识》（GB1821-2018）中的物质。 （2）生产过程风险识别 根据前述工程分析，本项目营运过程中可能存在的风险主要是浓密设施发生泄漏或破损时，生产废水（主要成分是SS）未经处理外排进入大渡河，对大渡河造成污染。 4）环境风险分析 本项目环境风险分析主要是废水污染事故性排放的风险 项目浓密设施里的废水主要是生产废水，如果浓密设施发生泄漏或者破损时，生产废水未经处理外排进入当地冲沟，最终进入大渡河，将对大渡河水环境质量造成不良影响。 表7-7 风险识别结果表 类别 场所或设备 事故隐患 涉及的主要危险物质 环保设备 浓密设施 运行故障 生产废水 5）环境风险防范措施及应急要求 （1）对浓密设施和二级清水池定期与不定期检查； （2）建设单位制定完善的管理制度及相应的应急处理措施，确保非正常情况下废水均能有数收集，不外排； （3）在二级清水池旁边设置1个100m3的事故池，当发生浓密设施池或二级清水池破损时，将废水引至事故池中，严禁废水外排。 6）风险事故应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： ①确定救援组织、队伍和联络方式。 ②制定事故类型、队伍和联络方式。 ③岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ④制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 7）环境风险影响评价结论 本项目生产过程中不产生有毒有害物质，无高压、易燃易爆、辐射等有害作业。采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目的风险性影响因素是可以降低到最低水平的，并能减少或避免风险事故的发生。 总体来说，项目的风险措施是可行的，环境风险值在可接受水平范围内。 表7-8 建设项目环境风险分析内容表 建设项目名称 乐山市鑫益公司新建沙石场项目 建设地点 四川省 乐山市 金口河区 三角石工业园区 / 地理坐标 经度 103.132595° 纬度 29.294738° 主要危险物质及分布 生产废水（主要成分是SS） 环境影响途径及危害后果 主要是废水污染事故性排放的风险，当浓密设施发生泄漏或者破损，将对大渡河水环境质量造成不良影响。 风险防范措施等 对浓密设施和二级清水池定期与不定期检查；建设单位制定完善的管理制度及相应的应急处理措施，确保非正常情况下废水均能有数收集，不外排；在二级清水池旁边设置1个100m3的事故池，当发生浓密设施或二级清水池破损时，将废水引至事故池中，严禁废水外排。 填表说明 / 四、项目环保治理投资估算 项目环保治理措施及投资见下表： 表7-9 环保治理措施及投资估算一览表 污染源 污染源 治理措施 投资 (万元) 废水治理 营运期 洗砂废水 设置浓密设施1套，洗砂废水经浓密设施处理后进入二级清水池（清水池容积共计200m3），全部循环使用，不外排。 5.0 轮胎冲洗废水 设置轮胎冲洗池（10m³），废水沉淀后回用，不外排 0.5 生活污水 经化粪池处理后用于周边农肥 / 废气治理 营运期 生产粉尘 搭建封闭式厂房，设置雾炮机，对输送带廊道封闭 20.0 堆场粉尘 喷雾降尘，设置围挡、加盖防尘网 3.0 道路扬尘 设置雾炮机，喷雾降尘、车辆加盖篷布、道路及加工场地硬化，出厂处设置清洗池 5.0 噪声治理 营运期 设备噪声 将设备置于厂房，安装减震垫、夜间不生产 3.5 车辆运输噪声 合理安排运输时间，限制车速、禁止鸣笛等 / 固废治理 营运期 生活垃圾 垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一处理 2.0 风险防范 运营期 / 定期巡查、加强污水处理设施、堆砂场风险监控 2.0 合计 41 本项目总投资700万元，本次整改环保投资41万元，环保投资占总投资的5.9%。 五、环保竣工验收及管理要求 该项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》( HJ 819-2017)规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 验收的程序和要求：建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可委托有能力的技术机构编制。建设单位和受委托的技术机构之间的权利和义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏所需的装置、设备、监测手段和工程设施等。 验收工作组及验收意见：由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）编制机构等单位代表和专业技术专家组成，代表范围和人数自定。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 验收公示：除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后的5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延长，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。项目竣工验收内容及要求见表7-10。 表7-10 环保设施竣工验收要求表 验收项目 验收内容 验收指标 验收标准 废气 生产粉尘 搭建封闭厂房，设置雾炮机对各产尘点喷雾降尘 厂界外浓度最高点 ≤1.0mg/m³ 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 堆场粉尘 喷雾降尘，设置围挡、加盖防尘网 道路粉尘 设置雾炮机喷雾降尘、车辆加盖篷布 废水 生活污水 经化粪池收集处理后用于周边农肥 / 不外排 洗砂废水 设置浓密设施1套，洗砂废水经浓密设施处理后进入二级清水池（清水池容积共计200m3），全部循环使用，不外排。 / 不外排 轮胎冲洗废水 设置轮胎冲洗池（5m³），废水沉淀后回用，不外排 噪声 破碎、筛分等设备 将主要噪声设备置于封闭厂房，安装减震垫，夜间不进行生产 昼间≤65dB 夜间≤55dB 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008） 3类标准限值：昼间≤65dB，夜间≤55dB 运输车辆 合理安排运输时间，限制车速、禁止鸣笛等 固体废物 生活垃圾 集中收集后交由当地环卫部门统一处理 / / 沉淀淤泥 交由水泥厂处理利用 / /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                     表八

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产粉尘 | 颗粒物 | 搭建封闭式厂房，设置雾炮机对各产尘点洒水降尘，输送带廊道封闭， | 对环境影响可接受 |
|  | 堆场粉尘 | 颗粒物 | 喷雾降尘，设围挡，加盖防尘网 |  |
|  | 道路粉尘 | 颗粒物 | 喷雾降尘、地面硬化，限制车速 |  |
|  | 车辆尾气 | CO、NOX、总烃等 | 使用达标车辆、机械，不连续排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N等 | 经化粪池收集处理后用于周边农肥 | 不外排 |
|  | 洗砂废水 | SS等 | 设置浓密设施1套，洗砂废水经浓密设施处理后进入二级清水池，全部循环使用，不外排。 | 不外排 |
|  | 轮胎冲洗废水 | SS等 | 设置了轮胎冲洗池（10m³），废水沉淀后回用，不外排 | 不外排 |
| 固体 废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 定期清运送环卫部门统一处理 | 不向周围环境排放，不会对环境造成影 响 |
|  | 沉淀淤泥 | 淤泥 | 交由水泥厂处理利用 |  |
| 噪 声 | 将主要噪声设备置于封闭厂房；安装减震垫，夜间不生产。敏感点可满足《声环境质量标准标准》（GB3096-2008）3类区标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的要求；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值：昼间≤65dB，夜间≤55dB |
| 其他 | —— |
| 生态保护措施及预期效果 本项目生态影响主要在施工期，由于项目位于工业园区，而且该区域人类活动频繁，无珍稀动植物，项目的建设不会对生态环境产生较大影响。 |

结论与建议                                            表九

结论 1、项目概况 本项目利用竞拍得来的乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣和购买的洞渣进行砂石加工。项目租用四川乐山鑫河电力综合开发有限公司空地进行建设。本项目不涉及采砂，项目的年产量约20万吨，产品分为粒径0~5mm、5~20mm、20~30mm三种规格。项目总投资700万元，环保投资41万元，环保投资站总投资比例为5.9%。 2、产业政策符合性 本项目为砂石加工项目，属于C3039其他建筑材料制造，项目所使用砂石来自竞拍得来的乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣。根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目属于允许类。 目前，项目已获得金口河发展和改革局备案，备案号：川备投资【2020-81113-10-03-439340】FGQB-0006号，同意本项目的建设。因此，该项目符合国家产业政策。 3、规划及土地利用符合性分析 本项目位于金口河区三角石工业园区，三角石工业园按市委、市政的决定规划发展三类工业。其中三类工业是指对居住和公共设施等环境有严重干扰和污染的工业，包括采掘工业、冶金工业、大中型机械制造工业、化学工业、造纸工业、制革工业、建材工业等。 本项目是砂石加工项目，属于C3039其他建筑材料制造，是建材工业，符合三角石工业园区的产业规划。目前项目入住三角石工业园区的申请已批复（附件5）。 综上所述，本项目的建设符合当地发展规划。 4、选址合理性分析 本项目位于四川省乐山市金口河三角石工业园区，选址地点为四川乐山鑫河电力综合开发有限责任公司在三角石工业园内的原项目地址20亩。项目北面山坡上有散居住户约1户，最近住户距离本项目北边界87m，高差约+18m；项目东北部山坡上有散居住户约3户，最近住户距离本项目西北边界118m，高差为+50m；项目东部山坡上有散居住户约1户，住户距离本项目东部边界为60m，高差为+33m；项目附件的住户与本项目的距离远，高度差大，且距离之间以坡林地阻隔，故项目产生的噪声、粉尘等影响较小。项目西侧、南侧紧邻大渡河，项目周围人烟稀少，无自然保护区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地等环境敏感区域分布；大渡河位于项目西南侧。项目主要进出道路依托原工业园区道路，道路沿线居民零散分布。 故项目建设区和影响区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感目标。项目已获得三角石工业园区管委会同意。 因此，项目选址合理。 5、“三线一单”符合性分析 根据环保部颁发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、与生态红线符合性分析 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目位于乐山市金口河区，根据四川省生态红线图，项目所处区域不在拟划定的生态红线范围内，具体位置关系见附图6。因此，项目建设符合生态红线要求。 2、与环境质量底线符合性分析 本项目位于乐山市金口河区境内，根据项目所在区域大气环境、地表水环境、声环境的监测结果显示，项目区域大气环境、地表水环境和声环境均符合相应类别要求，有一定环境容量，能够接纳本项目产生污染物。 3、与资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目所使用砂石来自竞拍得来的乐山市金口河区境内顺水河口处河道清淤疏浚产生的连砂石和购买的洞渣，不另外使用其它矿石资源。项目生产过程中会消耗水、电等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单符合性分析 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于砂石加工生产线项目，不属于高污染、高耗能和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 6、环境质量现状 本项目厂址所在区域环境空气中SO2、 NO2、TSP等各项指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）之二级标准限值，区域环境空气质量现状较好。该项目所在区域地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，区域内水环境质量现状较好。本项目地处工业园区，厂区周围噪声以道路交通为主，区域范围没有强噪声源，该项目区域噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，区域声学环境质量现状较好。 7、污染物达标排放 （1）大气污染物 项目大气污染物主要为生产粉尘、堆场粉尘、场内道路产生的粉尘、车辆尾气。 生产粉尘主要通过搭建封闭式厂房，并设置雾炮机对各产尘点洒水降尘减少破碎、制砂时产生的粉尘，输送带廊道封闭减少粉尘。 堆场粉尘主要采取喷雾降尘措施治理，同时在堆场周围设置围挡和加盖防尘网。 场内道路产生粉尘主要采用雾炮机洒水降尘措施治理，同时加强清扫、冲洗、洒水，并在出厂处设置轮胎清洗池，对进出厂区的车辆轮胎进行冲洗，对车辆加盖篷布，防止车辆运输过程中物料散落产生粉尘。 项目拟采取的粉尘治理措施合理可行，经治理后，场界颗粒物浓度能够达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）2级标准限值。 车辆通过采用排放达标的施工机械及车辆后，对环境影响可接受。 综上所述，采取本评价提出的治理措施后，项目运营期排放的粉尘、废气均能达标排放，对环境影响可接受。 （2）水污染物 本项目租用园区内的办公生活用房，生活污水经化粪池收集处理后用于周边农肥； 项目产生的洗砂废水约140m³/d，主要污染物为SS，本次环评要求项目建设单位的洗砂废水经浓密设施处理后流入二级清水池（200m³）全部循环使用，不外排；项目场地车辆需冲洗轮胎后驶出，轮胎冲洗废水产生量约2.4m³/d，经沉淀处理后循环使用，不外排；洒水降尘用水直接进入产品或蒸发，不产生废水排放。本项目所有生产废水不外排，因此不会对当地水环境造成影响。 综上所述，采取本环评提出的治理措施后，项目建设及运营对当地水环境影响可接受。 （3）噪声 项目主要噪声设备为破碎机、筛分机、制砂机等，环评要求项目将主要噪声设备置于封闭式厂房，安装减震垫，夜间不生产。 经监测，项目四周场界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008的3类昼间标准要求，最近住户处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区限值要求。 因此，项目运营对当地声环境质量影响可接受。 （4）固体废物 本项目的生产固体废弃物主要为生活垃圾和沉淀淤泥。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理；沉淀淤泥交由水泥厂处理利用。 综上所述，本项目产生的固废均得到合理处置，对环境的影响可接受。 8、环境管理 （1）工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染； （2）建立环境管理机构，强化环境管理； （3）建成使用后，应认真贯彻国家和地方有关部门环境保护方针、政策、法规、条例，尽量减少噪声、废气、废水的产生，根据厂区实际情况做好区域内生态恢复工作，提高厂区绿化率。 9、环境风险分析 本项目为砂石加工项目，生产过程中不产生有毒有害物质，无高压、易燃易爆、辐射等有害作业。采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目的风险性影响因素是可以降低到最低水平的，并能减少或避免风险事故的发生。 10、总量控制 根据国家总量控制相关要求，项目无国家要求进行控制的污染物排放，因此，本项目不涉及总量控制指标。 11、结论 综上诉述：评价认为，本项目符合国家产业政策，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，已采取及本次环评提出的“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效。在进一步落实本评价所提出的各项污染防治措施和确保“三废”污染物达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声学环境质量产生明显影响。本项目在乐山市金口河区三角石工业园区建设运行，从环境保护方面看是可行的。 环保对策与建议 通过对拟建项目的工程分析和环境影响评价，特提出以下几点建议： （1）本项目必须保证足够的环保资金，切实实施各项治污措施，特别是防尘、降噪、水污染防治措施。 （2）安排专人对环保设施进行管理，使其正常运转，并定期进行监测。 （3）加强对厂区周围住户的保护。 （4）严禁向外环境排放生产废水。 （5）厂区道路及自建运输道路应做好洒水降尘，减少车辆运输过程中的扬尘产生。 （6）该项目各项污染处理设施必须经当地环保部门验收合格后，建设单位方可正式投入生产。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项备案 附件3 同意入园证明 附件4 土地租用协议 附件5 营业执照 附件6 砂石移交通知书 附件7 监测报告 附件8建设项目水环境影响评价自查表 附件9建设项目大气环境影响评价自查表 附件10建设项目土壤环境影响评价自查表 附件11建设项目环境风险影响评价自查表 附件12 基础信息表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目外环境关系及监测布点图 附图4 大气环境保护目标图 附图5 四川省生态红线范围图 附图6 项目现场照片 如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另设专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图1 项目位置地理图

附图2 平面布置图

附图3  项目外环境关系及监测布点图

附图4 大气环境保护目标

附图5 四川省生态红线图

1原料                                2原料

3、园区道路                          4、附近居民

5、大渡河               6、项目位置与外部环境

附图6 现场照片

附件1 委托书

附件2 立项备案

附件2 立项备案

附件3 符合规划说明

附件4 土地租用协议

附件4 土地租用协议

附件5 同意入园证明

、附件6 营业执照

附图7 标的移交通知书

# Text boxes

图5-2运营期项目加工工艺流程及产污节点图

2.16

0.24

建筑垃圾清运系统

生活用水

2.16

2.4

用作农肥

主体工程

化粪池

用作农肥

山泉水

设备安装

回 用

工程验收

18

蒸发，进入产品

洒水降尘

60

200

221

140

沉淀循环

山泉水

洗砂用水

140

2.4

3

0.6

沉淀循环

车辆冲洗

2.4

图5-2  项目水平衡示意图      单位：m³/d

原料

给料机

颚式破碎

噪声、粉尘

制砂机

旋砂机

碎石20~30mm

噪声、粉尘

噪声、粉尘

工程营运

扬尘、废气

建筑废水

生活污水

少量建筑垃圾

大气环境

清水池（200m³）

化粪池处理

基础工程

噪声

声环境

建筑弃土

用于填筑设备基础

粉尘

大气环境

图5-1  施工期流程及产污情况图

一级振动筛

旋砂机

圆锥破碎机

二级振动筛

筛下物

碎石5~20mm

水

噪声、废水

噪声、废水

河沙0~5mm

水

噪声、粉尘

噪声、废水

筛上物

筛上物

机制砂0~5mm